CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: IGP

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: SAL

3. Obiectul achiziţiilor: Sectorul  de Politie nr.3, or. Cainari, r-nul Causeni, str.M.Stanciu 4.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1(M)

Lucreri generale de constructie (marca SAC)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrai de demolare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor si usilor exterioare) | m2 | 26,200 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea usilor interioare) | m2 | 10,600 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea invelitorii din foi de ardezie) | m2 | 250,000 |
| 4 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Demontarea consoalelor din lemn) | m3 | 0,350 |
| 5 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Demontarea gratarului de sipci) | m3 | 1,300 |
| 6 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Demontarea elementelor din lemn) | m3 | 1,500 |
| 7 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea balustradei existente din metal (5m/l)) | kg | 25,000 |
| 8 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea grilajelor metalice pe ferestre (20.96 m2)) | kg | 105,000 |
| 9 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Demontarea copertinei din lemn) | m2 | 3,200 |
| 10 | Прим. | Moloz | m3 | 0,000 |
| 11 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea molozului in autovehicule cu excavator ) | 100 m3 | 0,033 |
| 12 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 ( Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare) | t | 1,040 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanca 5 km) | t | 5,200 |
|  |  | Capitolul 2. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tip 1 - 79.15m2 (pina la 16m2 - 59.72m2, mai mare 16m2 - 19.44m2) |  |  |
| 14 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula polietilena) | m2 | 79,150 |
| 15 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp ( Polistiren ciment expandat monolit ( 300кг/м3) б=100мм, pina la 16м2 ) | m2 | 59,720 |
| 16 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa M-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Polistiren ciment expandat monolit ( 300кг/м3) б=100мм ,mai mare 16м2 ) | m2 | 19,440 |
| 17 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula polietilena) | m2 | 79,150 |
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin ( Strat de nivelare din mortar ciment-nisip М-150 , gr.30мм) | m2 | 79,150 |
| 19 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 59,720 |
| 20 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 19,440 |
| 21 | pret | Plinte din lemn | m | 42,950 |
| 22 | pret | Plinte din plastic | m | 69,500 |
|  |  | Capitolul 2.2. Tip 2 - 44.7m2 (pina la 16m2 - 23.37m2, mai mare 16m2 - 21.33m2) |  |  |
| 23 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula polietilena) | m2 | 44,700 |
| 24 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp ( Polistiren ciment expandat monolit ( 300кг/м3) б=100мм, pina la 16м2 ) | m2 | 21,330 |
| 25 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa M-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Polistiren ciment expandat monolit ( 300кг/м3) б=100мм ,mai mare 16м2 ) | m2 | 23,370 |
| 26 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula polietilena) | m2 | 44,700 |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin ( Strat de nivelare din mortar ciment-nisip М-150 , gr.30мм) | m2 | 44,700 |
| 28 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Placi de ceramica porcelanat pe clei special gr.15mm, pina la 16м2) | m2 | 23,370 |
| 29 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( Placi de ceramica porcelanat pe clei special gr.15mm, mai mari de 16м2) | m2 | 21,330 |
|  |  | Capitolul 2.3. Tip 3 - 15.2m2 (pina la 16m2 - 15.2m2) |  |  |
| 30 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula polietilena) | m2 | 15,200 |
| 31 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp ( Polistiren ciment expandat monolit ( 300кг/м3) б=100мм, pina la 16м2 ) | m2 | 15,200 |
| 32 | IzF04B к=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( Gidroizolarea cu mastic bituminos cu doua straturi ) | m2 | 15,200 |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin ( Strat de nivelare din mortar ciment-nisip М-150 , gr.30мм) | m2 | 15,200 |
| 34 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Placi de ceramica porcelanat pe clei special gr.15mm, pina la 16м2) | m2 | 15,200 |
|  |  | Capitolul 3. Finisari interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tavan |  |  |
| 35 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 127,200 |
| 36 | CK53F | Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon. (Tavan extensibil din PVC, culoare alba ) | m2 | 37,400 |
| 37 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 3,950 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 3,950 |
| 39 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff" б=2mm | m2 | 3,950 |
| 40 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scad la 3mm ,e la art CF52) ("Knauf") | m2 | -3,950 |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,950 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 3,950 |
| 43 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat ( Spoirea cu vopse pe baza de emulsie apoasa de 2 ori) | m2 | 3,950 |
| 44 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Bagheletor la tavane suspendate din gips carton) | m | 8,400 |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereti |  |  |
| 45 | CF02B к=1,25 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (grosimea 25мм) | m2 | 37,000 |
| 46 | CN53A | Grunduirea Supraten ,suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( 366.45m2+14.95m2) | m2 | 381,350 |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 381,350 |
| 48 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Plasa de sticla) | m2 | 381,350 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 381,350 |
| 50 | CN53A | Grunduirea Supraten, suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 381,350 |
| 51 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat ( Spoirea cu vopse pe baza de emulsie apoasa de 2 ori) | m2 | 381,350 |
| 52 | pret | Coler | m2 | 381,350 |
| 53 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Finisarea peretilor cu faianta pe clei) | m2 | 20,200 |
|  |  | Capitolul 3.3. Glafuri la usi si ferestre |  |  |
| 54 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar perforat din aluminiu) | m | 155,000 |
| 55 | CF02B к=1,25 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (grosimea 25мм) | m2 | 33,500 |
| 56 | CN53A | Grunduirea Supraten ,suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 57,150 |
| 57 | CF50B | Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,150 |
| 58 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Plasa de sticla) | m2 | 57,150 |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 57,150 |
| 60 | CN53A | Grunduirea Supraten, suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 57,150 |
| 61 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat ( Spoirea cu vopse pe baza de emulsie apoasa de 2 ori) | m2 | 57,150 |
|  |  | Capitolul 4. Goluri |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Usi |  |  |
| 62 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC cu o singura frunza U-5 (2 buc),U-7 glisanta (1 buc)) | m2 | 4,410 |
| 63 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC dublu U-1 (2 buc)) | m2 | 6,900 |
| 64 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din aluminiu cu o singura frunza U-4 (1 buc)) | m2 | 2,100 |
| 65 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal U-6 (1 шт) ) | m2 | 1,680 |
| 66 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara rezistenta la foc U-6 (1 шт) ) | m2 | 1,470 |
| 67 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa di MDF U-2 (2 buc), U-3 (5 buc) ) | m2 | 12,200 |
|  |  | Capitolul 4.2. Ferestre |  |  |
| 68 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra din PVC Fr1 (3 buc), Fr2 (2 buc), Fr3 (2 buc), Fr4 (1 buc), Fr4* (1 buc)) | m2 | 20,320 |
| 69 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice | m | 13,600 |
| 70 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (vezi "Borderoul finisari exterioare") | m | 37,800 |
|  |  | Capitolul 5. Pereti despartirori si ziduri |  |  |
| 71 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Zidaria din caramida ) | m3 | 2,700 |
| 72 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Pereti despartitori din PVC ) | m2 | 14,800 |
| 73 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 12.5mm rezistent la foc, pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala gr.60mm, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 49,300 |
| 74 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Pereti despartitori de caramida т.120мм ) | 100m2 | 0,370 |
| 75 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Umplerea rosturilor - penoplast) | m2 | 2,000 |
| 76 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Etansarea imbinarilor cu fibra de sticla) | m2 | 13,000 |
|  |  | Capitolul 6. Finisari exterioare |  |  |
| 77 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( Tencuirea partiala a peretilor cu mortar din ciment-nisip (fasade si solbanc la ferestre) ) | m2 | 80,000 |
| 78 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu "Polisteren" gr.100мм (350.2 m2) cu tencuieli fine pe termoizolant(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala bazaltica gr. 100mm (30.8 m2) , cu latimea 25 cm , solbanti la ferestre cu vata minerala gr.50mm (28 m2), Polisiren gr.60mm pe soclu (36.8 m2) | m2 | 445,800 |
| 79 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare pereti exterior la fatade | m2 | 381,000 |
| 80 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 381,000 |
| 81 | CN53A | Grunduirea Supraten, suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solbanc la ferestre) | m2 | 28,000 |
| 82 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat ( Zugraveli cu vopsea pe baza de emulsie apoasa de 2 ori) (solbanc la ferestre) | m2 | 28,000 |
| 83 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % ( Profil decorativ din polistirol ) | m2 | 62,500 |
| 84 | CI06C | Piatra actificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( Placute din beton de tip "cosauti" ) | m2 | 36,800 |
|  |  | Capitolul 7. Acoperis |  |  |
| 85 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Console 50x100 , cu tratament antiseptic) | m3 | 0,500 |
| 86 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe | m3 | 0,500 |
| 87 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. ( Gratar de sipci 35x100 (3м3), contrasipca 35x50 (0.7m3) ) | m2 | 270,000 |
| 88 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 3,700 |
| 89 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,700 |
| 90 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Bariera antivapori - pelicula polietilena) | m2 | 270,000 |
| 91 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica ) | m2 | 270,000 |
| 92 | pret | Detalii de coama | m | 45,000 |
| 93 | pret | Tabla de etansare | m | 8,400 |
| 94 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120mm cu montarea sort de streasina -65.7m) | m | 104,100 |
| 95 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlane din tabla plata tip tigla d=80mm) | m | 48,500 |
| 96 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Montarea parazapezii) | m2 | 10,400 |
| 97 | pret | Parazapezii | m | 52,000 |
| 98 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. . ( Bordur de streasina din tabla metalica ( 24.4 m/l ) ) | m2 | 8,500 |
| 99 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ( Lambriu din lemn pentru streasina (0.86м3)) | m2 | 45,000 |
| 100 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,860 |
| 101 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,860 |
| 102 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele ( Vopsea tip "Pinotex" ) | m2 | 60,000 |
| 103 | CE42A | Executarea lucarnelor LU-1 (1.73m2), cu jaluzele) | buc | 1,000 |
| 104 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. . ( Tabla zincata pentru dolii ) | m2 | 8,500 |
| 105 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tabla profilata "profnastil" pentru LU-1) | m2 | 3,500 |
|  |  | Capitolul 8. Balustrada de siguranta BS-1 |  |  |
| 106 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de siguranta BS-1) | kg | 463,900 |
| 107 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Vopsirea cu PF-115 (2 straturi) pe grund GF-021) | t | 0,464 |
|  |  | Capitolul 9. Copertina C-1 (3 buc) |  |  |
| 108 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm | buc | 33,000 |
| 109 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Constructii din lemn , cu tratament antiseptic) | m3 | 0,770 |
| 110 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,770 |
| 111 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla profilata) | m2 | 34,000 |
| 112 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla metalica profilata - culoarea alba) | m2 | 37,000 |
|  |  | Capitolul 10. Copertina C-2 (3 buc) |  |  |
| 113 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm | buc | 12,000 |
| 114 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Constructii din lemn , cu tratament antiseptic) | m3 | 0,260 |
| 115 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,260 |
| 116 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla profilata) | m2 | 32,400 |
| 117 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla metalica profilata - culoarea alba) | m2 | 42,000 |
|  |  | Capitolul 11. Canale de ventilare (CV-1-CV-6) |  |  |
| 118 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 20,250 |
| 119 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Vopsirea cu PF-115 (2 straturi) pe grund GF-021) | t | 0,586 |
| 120 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla metalica firma Lindab) | m2 | 13,500 |
| 121 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Vata minerala б=50мм ) | m2 | 37,750 |
| 122 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Fibra de sticla (solbanc la ferestre) ) | m2 | 69,250 |
| 123 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Constructii din lemn) | m3 | 0,090 |
| 124 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,090 |
|  |  | Capitolul 12. Canale din gips-carton |  |  |
| 125 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 20,250 |
| 126 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Cornier din aluminiu) | m | 66,000 |
| 127 | CO18A | Usite de curatire gata confectionate la cosuri de fum (Trapa de acces 200x300) | buc | 7,000 |
|  |  | Capitolul 13. Scara metalica Scm-1 |  |  |
| 128 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,450 |
| 129 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,200 |
| 130 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,200 |
| 131 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... ( Fundatie din beton В-10) | m3 | 0,250 |
| 132 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,240 |
| 133 | CL10A | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (Scara metalica) | t | 0,330 |
| 134 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Piese inglobate) | kg | 4,000 |
| 135 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Vopsirea cu PF-115 (2 straturi) pe grund GF-021) | t | 0,330 |
|  |  | Capitolul 14. Acces pentru persoane cu dezabilitati |  |  |
| 136 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,700 |
| 137 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,250 |
| 138 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,250 |
| 139 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.60 мм | m3 | 0,400 |
| 140 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... ( Constructiidin beton В-7.5) | m3 | 2,000 |
| 141 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( Plasa 5ВР1 150*150 ) | kg | 10,560 |
| 142 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 14,500 |
| 143 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin (Strat de nivelare- mortar ciment-nisip М-150 , т.30мм ) | m2 | 5,500 |
| 144 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Placi de ceramica portelanat cu suprafaca rugoasa pe clei special, pina la 16m2) | m2 | 5,500 |
| 145 | цена | Balustrada de inox (inclusiv montarea) | m | 8,500 |
|  |  | Capitolul 15. Finisarea scarii existente exterioara |  |  |
| 146 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin (Strat de nivelare- mortar ciment-nisip М-150 , т.30мм ) | m2 | 7,800 |
| 147 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Placi de ceramica portelanat cu suprafaca rugoasa pe clei special, pina la 16m2) | m2 | 7,800 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2(M)

Alimentarea cu gaze. Instalatii interioare (marca AGI)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 1,00 |
| 2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm | buc | 1,00 |
| 3 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 1,00 |
| 4 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Tub de protectie D40 L=0,4) | buc | 1,00 |
| 5 | IC24A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (20х2,8mm Гост 3262-75) | m | 7,00 |
| 6 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (25х3.2mm Гост 3262-75) | m | 3,00 |
| 7 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 10,00 |
| 8 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 10,00 |
| 9 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 10,00 |
| 10 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (5 buc x0,052kg) | kg | 0,26 |
| 11 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,01 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 12 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Clapeta de termoblocare КТЗ-20) | buc | 1,00 |
| 13 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Clapeta de blocare normal inchisa D20) | buc | 1,00 |
| 14 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Sensor-semnalizatorul) | buc | 2,00 |
| 15 | IA43C | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 16 | Preturi firmei | Clapeta de termoblocare КТЗ-20 | buc | 1,00 |
| 17 | Preturi firmei | Clapeta de blocare normal inchisa D20 КПЗ-20 | buc | 1,00 |
| 18 | Pretul firmei | Sensor-semnalizatorul ГСБ-100УМ-005 | buc | 2,00 |
| 19 | Pretul firmei | Contor de uz casnic G-4T, BK-G4T | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3(M)

Lucrari de tehnice-sanitare (apa si canlizare) ( marca RAC)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generale |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. А1 Водопровод хоз-питьевой ( холодная вода) |  |  |
| 1 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm PPRS PN10 | m | 15,00 |
| 2 | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm PPRS PN10 | m | 22,00 |
| 3 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 37,00 |
| 4 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 3,70 |
| 5 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 37,00 |
| 6 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 25мм | buc | 2,00 |
| 7 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15мм | buc | 4,00 |
| 8 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изоляция " Изофлекс" Д=38х5мм) | m | 15,00 |
| 9 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изоляция " Изофлекс" Д=22х5.0мм) | m | 22,00 |
| 10 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25mm | buc | 19,00 |
| 11 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D15mm | buc | 28,00 |
| 12 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton (Бетон на упор) | m3 | 0,05 |
| 13 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Труба PPRS PN10 Д=75мм, 0,5м) гильза | buc | 0,50 |
| 14 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран пробно-спускной Ф15) | buc | 1,00 |
| 15 | SC18A | Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" ( Смеситель для душа на гибком шланге) | buc | 1,00 |
| 16 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для мойки) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. T3 Водопровод горячей воды |  |  |
| 17 | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 15 mm PPRS PN16 | m | 21,00 |
| 18 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 21,00 |
| 19 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 2,10 |
| 20 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 21,00 |
| 21 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15мм | buc | 3,00 |
| 22 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Изоляция " Изофлекс" Д=22х5.0мм) | m | 21,00 |
| 23 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D15mm | buc | 27,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. С1 Канализация хоз-бытовая |  |  |
| 24 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PP | m | 23,00 |
| 25 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP | m | 6,00 |
| 26 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,90 |
| 27 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тройник PP Ф100х100) | buc | 2,00 |
| 28 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (тройник PP Ф100х50) | buc | 3,00 |
| 29 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (тройник PP Ф50х50) | buc | 2,00 |
| 30 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (отвод PP Ф100) | buc | 1,00 |
| 31 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод PP Ф50) | buc | 2,00 |
| 32 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (отвод 45* PP Ф100) | buc | 4,00 |
| 33 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ревизия PP Ф100) | buc | 1,00 |
| 34 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (прочистка-заглушка PP Ф50) | buc | 2,00 |
| 35 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы Ф100мм пп) | buc | 29,00 |
| 36 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы Ф50мм пп) | buc | 8,00 |
| 37 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Сифон для мойки) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari de terasamente |  |  |
| 38 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 2,20 |
| 39 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка,) | m3 | 0,30 |
| 40 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,20 |
| 41 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 1.5. Сантехническое оборудование |  |  |
| 42 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic) | buc | 2,00 |
| 43 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз, Компакт) | buc | 1,00 |
| 44 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Душевой поддон) | buc | 1,00 |
| 45 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. ( трап пп Ф50) | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6(M)

Iluminat electric. Echipament electric de forta  (marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Echipament electric |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРв-48) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 19,00 |
| 3 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРн-12) | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩМП-3-0 У1) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cablu |  |  |
| 6 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 7 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,26 |
| 8 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 4,07 |
| 9 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,30 |
| 10 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,44 |
| 11 |  | Cablu ВВГнг-HFLTx-0,66 5х10mm2 | m | 24,00 |
| 12 |  | Cablu ВВГнг-HFLTx-0,66 3х4mm2 | m | 27,00 |
| 13 |  | Cablu ВВГнг-HFLTx-0,66 3х2,5mm2 | m | 330,00 |
| 14 |  | Cablu ВВГнг-HFLTx-0,66 3х1,5mm2 | m | 310,00 |
| 15 |  | Cablu ВВГнг-FRHFLTx-0,66 3х2,5mm2 | m | 40,00 |
| 16 |  | Cablu KВВГнг-FRHFLTx-0,66 4х1,5mm2 | m | 10,00 |
| 17 | 08-02-158-6 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10 (Заделка для кабеля ) | buc | 8,00 |
| 18 |  | Conductor ПВ-3, 1x16 mm2 | m | 50,00 |
| 19 |  | Conductor ПВ-3, 1x4 mm2 | m | 25,00 |
| 20 |  | Cablu ВБбШв-1,0 3х1,5mm2 | m | 5,00 |
| 21 |  | Cablu КГ 5х10mm2 | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Echipament pentru iluminare |  |  |
| 22 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,30 |
| 23 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (ЭПРА) | 100 buc | 0,30 |
| 24 |  | Corp de iluminat, AOT.PRS/S 4x18W (ЭПРА) | buc | 30,00 |
| 25 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,06 |
| 26 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (ЭПРА) | 100 buc | 0,06 |
| 27 |  | Corp de iluminat, CD 2x18W, IP65 (ЭПРА) | buc | 6,00 |
| 28 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,01 |
| 29 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (ЭПРА) | 100 buc | 0,01 |
| 30 |  | Corp de iluminat, LZ 1x36 IP65 (ЭПРА) | buc | 1,00 |
| 31 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,02 |
| 32 |  | Corp de iluminat, 1x100W IP65 ВЗГ | buc | 1,00 |
| 33 |  | Corp de iluminat, 1x100W IP67 НСП18-ВЕх | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,05 |
| 35 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (ЭПРА) | 100 buc | 0,05 |
| 36 |  | Corp de iluminat, AOT.PRS/S 4x18W (ЭПРА) | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Produse electrice |  |  |
| 37 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, 1P+N+PE IP23 | 100 buc | 0,31 |
| 38 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, 1P+N+PE IP44 | 100 buc | 0,03 |
| 39 |  | Stecher trifazat IP44, ССИ-025 /3P+N+PE/32A | buc | 1,00 |
| 40 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, IP23 | 100 buc | 0,12 |
| 41 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, IP23 | 100 buc | 0,10 |
| 42 |  | Cutie pentru montarea prizelor si intrerupatoarelor inglobate | buc | 55,00 |
| 43 |  | Cutie de distributie (doze) inglobate, IP20 | buc | 30,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Materiale |  |  |
| 44 | 08-02-396-5 | Canal (Jgheab metalic 60x100) | 100 m | 0,20 |
| 45 |  | Jgheab metalic 60x100 | m | 20,00 |
| 46 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,04 |
| 47 |  | Teava din otel D20 mm GOST 8734-75 | m | 4,00 |
| 48 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,55 |
| 49 |  | Teava din vinilplast D16mm | m | 315,00 |
| 50 |  | Teava din vinilplast D20mm | m | 440,00 |
| 51 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,24 |
| 52 |  | Teava din vinilplast D32mm | m | 24,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Priza de pamint |  |  |
| 53 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (1buc=3m) | 10 buc | 0,30 |
| 54 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,10 |
| 55 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,17 |
| 56 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (30x4 mm ) | 100 m | 0,30 |
| 57 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,08 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de terasamente pentru prize de pamint |  |  |
| 58 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (10x0,5x0,5) | m3 | 2,50 |
| 59 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,50 |
| 60 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,50 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de constructii |  |  |
| 61 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 300,00 |
| 62 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Saparea niselor) 0,6х0,5х0,2мх1шт. | m3 | 0,06 |
| 63 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 40,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 64 | Pretul firmei | Tablou de distributie 48 module IP31 ЩРв-48з-1 38 УХЛ3 | buc | 1,00 |
| 65 | Pretul firmei | Separator de sarcina-comutator 3P+N/63A SF463 | buc | 1,00 |
| 66 | Pretul firmei | Intrerupator automat diferential combinat АВДТ32 /2Р/10А/30mA | buc | 4,00 |
| 67 | Pretul firmei | Intrerupator automat diferential combinat АВДТ32 /2Р/6А/10mA | buc | 1,00 |
| 68 | Pretul firmei | Intrerupator automat diferential combinat АВДТ32 /2Р/16А/30mA | buc | 1,00 |
| 69 | Pretul firmei | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ B6 | buc | 4,00 |
| 70 | Pretul firmei | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ C4 | buc | 1,00 |
| 71 | Pretul firmei | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ C10 | buc | 3,00 |
| 72 | Pretul firmei | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ C6 | buc | 2,00 |
| 73 | Pretul firmei | Bobina de declansare PH-47 | buc | 1,00 |
| 74 | Pretul firmei | Limitator de supratensiune 4P 40kA ОПС1-С | buc | 1,00 |
| 75 | Pretul firmei | Tablou de distributie 12 module IP54 ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 | buc | 1,00 |
| 76 | Pretul firmei | Separator de sarcina 1P/20A ВН32 | buc | 1,00 |
| 77 | Pretul firmei | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ B1 | buc | 2,00 |
| 78 | Pretul firmei | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ C4 | buc | 1,00 |
| 79 | Pretul firmei | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ C6 | buc | 2,00 |
| 80 | Pretul firmei | Sursa neintreruptibila 220V 1600W UPS | buc | 1,00 |
| 81 | примечание | Grup electrogen 380V 10kW mobil ( (luat in consideratie DEVIZ GENERAL dupa Total)) | buc | 1,00 |
| 82 | Pretul firmei | Lanterna cu acumulator СГВ-2 | buc | 1,00 |
| 83 | Pretul firmei | Dulap 650x500mm IP65 ЩМП-3-0 У1 | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7(M)

Iluminat electric. Echipament electric de forta  (marca EEF/IEI)  (luat in consideratie DEVIZ GENERAL dupa Total)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pretul firmei | Grup electrogen 380V 10kW mobil | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8(M)

Automatizare (marca  AAGI)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montarea |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Приборы и средства автоматизации |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 ( Пульт автоматики ЩМП-1-0) | buc | 1,00 |
| 2 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щите) | buc | 12,00 |
| 3 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire (Пайка) | 100 buc | 0,16 |
| 4 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 ( Щит ЩМП-1-0) | buc | 1,00 |
| 5 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щите) | buc | 10,00 |
| 6 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire (Пайка) | 100 buc | 0,26 |
|  |  | Capitolul 1.2. Кабели |  |  |
| 7 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 8 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 9 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,45 |
| 10 |  | Кабель КВВГнг сеч.4х1,0 мм2 | m | 40,00 |
| 11 |  | Кабель КВВГнг сеч.5х1,0 мм2 | m | 25,00 |
| 12 | 08-02-158-6 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10 (Заделка для кабеля ) | buc | 18,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Монтажные материалы |  |  |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,10 |
| 14 |  | Труба гофрированная Ф20 | m | 10,00 |
| 15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 0,10 |
| 16 |  | Cablu-canal din PVC | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Приборы и средства автоматизации |  |  |
| 17 | Pretul firmei | ЩМП-1-0- щит 395х310х220, IP31 | buc | 1,00 |
| 18 | Pretul firmei | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ В3 | buc | 1,00 |
| 19 | Pretul firmei | Реле малогабаритное R4-2014-23-5230 | buc | 4,00 |
| 20 | Pretul firmei | Колодка GZM4 RelPol | buc | 4,00 |
| 21 | Pretul firmei | Лампа светосигнальная зеленая ENR-22 | buc | 1,00 |
| 22 | Pretul firmei | Кнопка управления красная SB-7 | buc | 1,00 |
| 23 | Pretul firmei | Кнопка управления синяя SB-7 | buc | 1,00 |
| 24 | Pretul firmei | ЩМП-1-0- щит 395х310х220, IP31 | buc | 1,00 |
| 25 | Pretul firmei | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ В3 | buc | 1,00 |
| 26 | Pretul firmei | Реле малогабаритное R4-2014-23-5230 | buc | 1,00 |
| 27 | Pretul firmei | Колодка GZM4 RelPol | buc | 1,00 |
| 28 | Pretul firmei | Лампа светосигнальная зеленая ENR-22 | buc | 1,00 |
| 29 | Pretul firmei | Лампа светосигнальная красная ENR-22 | buc | 3,00 |
| 30 | Pretul firmei | Кнопка управления красная SB-7 | buc | 1,00 |
| 31 | Pretul firmei | Кнопка управления синяя SB-7 | buc | 1,00 |
| 32 | Pretul firmei | Диод Д226Б | buc | 4,00 |
| 33 | Pretul firmei | Звуковой сигнализатор ЗД-47 | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9(M)

Semnalizare de paza si incendiu (marca SIP)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 6 зон) | buc | 1,00 |
| 2 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: bloc de alimentare (Резервный источник питания РИП) | buc | 1,00 |
| 3 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Аккумулятор) | buc | 2,00 |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( SA -107 ) | buc | 2,00 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИП) | buc | 28,00 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПР) | buc | 2,00 |
| 7 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1(Передатчик ATS -100) | buc | 1,00 |
| 8 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu | buc | 1,00 |
| 9 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare (Оповещатель свето-звуковой) | buc | 1,00 |
| 10 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,50 |
| 11 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,10 |
| 12 |  | Кабель LK-FLEX-053/CU2x0,5, 2x0,5мм2 | m | 220,00 |
| 13 |  | Кабель ВВГнг 3х1 мм2 | m | 40,00 |
| 14 | 10-01-051-33 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu sau conductor monopereche: frecventa inalta sau ecranizat de frecventa joasa (Разделка и включение кабелей) | 10 buc | 3,80 |
| 15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 0,50 |
| 16 |  | Canal din PVC 10х22, MCS-1 | m | 50,00 |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,70 |
| 18 |  | Труба PV D25 | m | 10,00 |
| 19 |  | Труба гофрированная Ф20 с зондом | m | 260,00 |
| 20 | 08-02-406-1 | Constructii metalice | t | 0,001 |
| 21 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,10 |
| 22 |  | Металлорукав Ф25 РЗЦХ25 | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 23 | Pretul firmei | Контрольная панель на 6 зон, FP9000L-6 | buc | 1,00 |
| 24 | Pretul firmei | Резервный источник питания РИП- 12 7AH | buc | 1,00 |
| 25 | Pretul firmei | Аккумулятор 12В, 4,5Аh | buc | 2,00 |
| 26 | Pretul firmei | Сирена SА-107 | buc | 2,00 |
| 27 | Pretul firmei | Датчик дымовой, ИП112-45 | buc | 26,00 |
| 28 | Pretul firmei | Датчик тепловой, ИП103-5/4 | buc | 2,00 |
| 29 | Pretul firmei | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М | buc | 2,00 |
| 30 | Pretul firmei | Передатчик 1-канальный АТS-100 | buc | 1,00 |
| 31 | Pretul firmei | Реле РПУ-2 | buc | 1,00 |
| 32 | Pretul firmei | Оповещатель свето-звуковой уличный НС-103 | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9-1(M)

Centrala termica autonoma. Semnalizare de paza si incendiu (marca SIP)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare de paza |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 4 зоны) | buc | 2,00 |
| 2 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 30 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc | 2,00 |
| 3 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: bloc de alimentare (Резервный источник питания РИП) | buc | 2,00 |
| 4 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Аккумулятор) | buc | 2,00 |
| 5 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1(Передатчик ATS -100) | buc | 2,00 |
| 6 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (SRPG-100 ) | buc | 1,00 |
| 7 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магнитоконтактный СМК) | buc | 4,00 |
| 8 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Клавиатура | buc | 2,00 |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( SA -913F ) | buc | 2,00 |
| 10 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu | buc | 2,00 |
| 11 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 1,20 |
| 12 |  | Кабель Alarm cabel 6x0,22mm2 GOR-4 | m | 85,00 |
| 13 |  | Кабель ВВГнг-LS 3х1 мм2 | m | 35,00 |
| 14 | 10-01-051-33 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu sau conductor monopereche: frecventa inalta sau ecranizat de frecventa joasa (Разделка и включение кабелей) | 10 buc | 2,10 |
| 15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 1,20 |
| 16 |  | Canal din PVC 10х22, MCS-1 | m | 120,00 |
| 17 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,20 |
| 18 |  | Металлорукав Ф25 РЗЦХ25 | m | 20,00 |
| 19 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик движения LT-100PI) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizare de paza |  |  |
| 20 | Pretul firmei | Контрольная панель на 4 зоны, РС-585 | buc | 2,00 |
| 21 | Pretul firmei | Transformator 30 VA | buc | 2,00 |
| 22 | Pretul firmei | Резервный источник питания РИП 7AH | buc | 2,00 |
| 23 | Pretul firmei | Аккумулятор, 12В, 7Ач | buc | 2,00 |
| 24 | Pretul firmei | Передатчик 1-канальный АТS-100 | buc | 2,00 |
| 25 | Pretul firmei | Датчик совмещенный (ИК+разбитие), SRPG-100 | buc | 1,00 |
| 26 | Pretul firmei | Датчик магнитоконтактный СМК | buc | 4,00 |
| 27 | Pretul firmei | Клавиатура | buc | 2,00 |
| 28 | Pretul firmei | Сирена SА-913F | buc | 2,00 |
| 29 | Pretul firmei | Реле промежуточное РП21-004 | buc | 2,00 |
| 30 | Pretul firmei | Датчик движения LT-100PI | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10(M)

Retea de curenti slab (marca TS)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети) |  |  |
| 1 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 4,25 |
| 2 |  | Кабель связи FTP кат.6e (cup) UTP | m | 220,00 |
| 3 |  | Кабель связи UTP кат.5e (cup) UTP | m | 205,00 |
| 4 | 10-06-048-08 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat | 100 m | 0,30 |
| 5 |  | Кабель FO | m | 30,00 |
| 6 | 10-06-054-06 | Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 24 | 1 teren | 1,00 |
| 7 | 10-06-055-06 | Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("УССЛК"): Instalarea, montarea "УССЛК" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 24 | set | 1,00 |
| 8 | 10-02-040-01 | Utilaj centrala: Dispozitiv central de dirijare (Server IBM System x3650) | buc | 1,00 |
| 9 | 10-02-041-01 | Verificare electrica si reglarea dispozitivului central de dirijare: Dispozitiv central de dirijare | set | 1,00 |
| 10 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor (Switching 1U, 24port. 100Mdhs +2Gb, Planet FGSW-2620CS, коммутатор) | buc | 1,00 |
| 11 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Патч-панель 24-porta, 1U cat.6e UTP) | buc | 1,00 |
| 12 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Патч-панель телефонная 24-porta, 1U cat.3e UTP) | buc | 1,00 |
| 13 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Источник бесперебойного питания UPS 1700W) | buc | 1,00 |
| 14 | 10-04-066-07 | Priza (розетка информационная компьютерная cat.6е 2ХRJ-45) | buc | 11,00 |
| 15 | 10-04-066-07 | Priza (розетка телефонная cat.5е RJ-45) | buc | 10,00 |
| 16 | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m | 100 buc | 0,10 |
| 17 |  | Сетевой фильтр для 5 розеток, 1,5м | buc | 10,00 |
| 18 | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m | 100 buc | 0,21 |
| 19 |  | Патч-корд UTP кат.6e, 3м | buc | 10,00 |
| 20 |  | Патч-корд UTP кат.6e, 1м | buc | 11,00 |
| 21 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Коробка монтажная) | 100 buc | 0,21 |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,25 |
| 23 |  | Труба гофрированная ПВХ Ф16 | m | 425,00 |
| 24 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 2,10 |
| 25 |  | Cablu-canal din PVC 10x7 mm | m | 130,00 |
| 26 |  | Cablu-canal din PVC 3x1.5 mm | m | 80,00 |
| 27 | 10-04-062-04 | Dulap de control (Dulap 19" 6U telecomunicatii) | buc | 1,00 |
| 28 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,20 |
| 29 |  | Труба ПЭ Ф25 | m | 20,00 |
| 30 | 10-04-112-07 | Telecomunicatii si semnalizari: Cutie de cuplare a aparatajului in "gura" subterana, cantitate linii, pina la: 5 | buc | 2,00 |
| 31 |  | Коробка монтажная в полу на 4 отв. | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Радиофикация |  |  |
| 32 | 10-04-088-01 | Utilaj de abonat: Statie radio comunicatii "УКВ" de abonat, capacitate, pina la 15 W: stationara | set | 7,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Сеть СКС (Телефонные и компьютерные сети) |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Server IBM System x3650 | buc | 1,00 |
| 34 | Pretul firmei | Switching 1U, 24port. 100Mdhs +2Gb, Planet FGSW-2620CS | buc | 1,00 |
| 35 | Pretul firmei | Патч-панель 24-porta, 1U cat.6e UTP | buc | 1,00 |
| 36 | Pretul firmei | Патч-панель телефонная 24-porta, 1U cat.3e UTP | buc | 1,00 |
| 37 | Preturi firmei | Источник бесперебойного питания UPS 1700W | buc | 1,00 |
| 38 | Pretul firmei | Dulap 19" 6U telecomunicatii | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Радиофикация |  |  |
| 39 | Pretul firmei | УКВ-приемник | buc | 7,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11(M)

Utilaj tehnologic

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Сборка немонтируемого оборудования |  |  |
| 1 | Calcul | Сборка немонтируемого оборудования | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite (Установка зеркал) | buc | 1,000 |
| 3 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка) | buc | 1,000 |
| 4 | SE26A | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala ( 600x600x1820 N=0.23kW Шкаф холодильный ) | buc | 1,000 |
| 5 | SE52A | Cuptor cu microunde, montata pe perete, 510x470x335 N-1.5kw . Analog R 2277 Печь микроволновая | buc | 1,000 |
| 6 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Электросушитель ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 7 | Pretul firmei | Прямой офисный стол с тумбой для 3-х выдвижных ящиков, выдвижной полки для клавиатуры и ниши для системного блока, габ. 1500х600х750 | buc | 9,000 |
| 8 | Pretul firmei | Кресло офисное габ. 680х570х1200 | buc | 10,000 |
| 9 | Pretul firmei | Стул полумягкий габ. 450х450х810 | buc | 25,000 |
| 10 | Pretul firmei | Шкаф для комбинированного хранения документов габ. 800х450х2100 | buc | 8,000 |
| 11 | Pretul firmei | Шкаф металлический (сейф) габ. 450х450х600мм | buc | 5,000 |
| 12 | Pretul firmei | Стол компьютерный, Габ.1400х900х750мм торговая сеть | buc | 1,000 |
| 13 | Pretul firmei | Стол для заседаний приставной, габ. 1200х500х750 | buc | 1,000 |
| 14 | Pretul firmei | Стол офисный для конференций 800х1500х750 | buc | 2,000 |
| 15 | Pretul firmei | Шкаф металлический гардеробный с одной ячейкой, габ. 300х500х1800 | buc | 9,000 |
| 16 | Pretul firmei | Скамья гардеробная с вешалкой, габ. 1000х390х430 | buc | 1,000 |
| 17 | Pretul firmei | Зеркало для ванной комнаты, габ. 600х800 | buc | 1,000 |
| 18 | Pretul firmei | Электросушитель, габ. 305х115х235мм, 220В, 1ф, 1кВт | buc | 1,000 |
| 19 | Pretul firmei | Стол обеденный для 4-х человек, габ. 800х1200х750 | buc | 1,000 |
| 20 | Pretul firmei | Стул для столовой, габ. 450х450х810 | buc | 4,000 |
| 21 | Pretul firmei | Тумбочка под мойку, габ. 500х600х850 | buc | 1,000 |
| 22 | Pretul firmei | Мойка кухонная габ. 600х500 | buc | 1,000 |
| 23 | Pretul firmei | Шкаф навесной для посуды и продуктов габ. 500х300х800 | buc | 2,000 |
| 24 | Pretul firmei | Шкаф для продуктов габ. 600х500 | buc | 1,000 |
| 25 | Pretul firmei | Микроволновая печь 220В, 1ф, 800Вт, габ. 400х490х280 | buc | 1,000 |
| 26 | Pretul firmei | Холодильник 220В, 1ф, габ. 1430х550х550 | buc | 1,000 |
| 27 | Pretul firmei | Диван для отдыха, габ. 2200х900х960мм | buc | 1,000 |
| 28 | Pretul firmei | Шкаф для инвентаря, габ. 400х900х1800мм | buc | 1,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1(M)

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (marca REAC)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 3,98 |
| 2 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаный грунт) | m3 | 1,80 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,98 |
| 4 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. А1 Водопровод хоз-питьевой |  |  |
| 5 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка 50 мм) | piesa | 1,00 |
| 6 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 ПЭ100 SDR 13,6 | m | 6,50 |
| 7 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 6,50 |
| 8 | RpAcH29A | Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 50-80 mm | m | 6,50 |
| 9 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Клапан обратный Д=25 мм) | buc | 1,00 |
| 10 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник спускной с вентилем Д=25х15мм) | buc | 1,00 |
| 11 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец под втулку Д=25 мм) | buc | 2,00 |
| 12 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Втулка под фланец Д=25 мм) | buc | 2,00 |
| 13 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Вентиль запорный фланцевый Д=25 мм) | buc | 2,00 |
| 14 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm | buc | 2,00 |
| 15 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Трубы полиэтиленовые Д=110 мм ( гильза) L=0.5м) | buc | 2,00 |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Седелка Д=50х25мм) | buc | 1,00 |
| 17 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход Д=25х15мм) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Lucrari de terasamente pentru camine |  |  |
| 18 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (тех.часть п.2.2.7, к=1,2 ) | 100 m3 | 0,098 |
| 19 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,20 |
| 20 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (обратная засыпка) | 100 m3 | 0,055 |
| 21 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,055 |
| 22 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,405 |
| 23 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,405 |
| 24 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,029 |
| 25 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,029 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin |  |  |
| 26 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (1 buc) | m3 | 1,24 |
| 27 |  | КЦД -15 | buc | 1,00 |
| 28 |  | КЦ-15-6 | buc | 1,00 |
| 29 |  | КЦ-15-9а | buc | 1,00 |
| 30 |  | КЦП-1-15-1 | buc | 1,00 |
| 31 |  | КЦO-1 | buc | 1,00 |
| 32 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (бетон для упоров) | m3 | 0,05 |
| 33 |  | Сapacul cu rama din fonta, Л | buc | 1,00 |
| 34 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Закладные детали-скобы) | kg | 8,50 |
| 35 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска з/д) | m2 | 0,46 |
| 36 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка - щебень) | m3 | 0,58 |
| 37 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь) | m2 | 5,80 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 38 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25 мм | buc | 1,00 |
| 39 | AcB04A | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15 mm "С" | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 40 | Preturi firmei | Фильтр сетчатый Д=25 мм | buc | 1,00 |
| 41 | Preturi firmei | Contor de apa Ф15 С Водомер | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-2(M)

Hazna V=4.7m3

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Земляные работы |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором, грунт II категории) | 100 m3 | 0,370 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu ( Доработка грунта вручную, средний грунт) | m3 | 1,500 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Обратная засыпка мех | 100 m3 | 0,230 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех. трамбовкой) | 100 m3 | 0,230 |
| 5 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor Обратная засыпка вручную | m3 | 6,000 |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv ( Уплотнение грунта ручной трамбовкой ) | m3 | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2. Устройство насосной станции |  |  |
| 7 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка В-7,5) | m3 | 0,570 |
| 8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa de mortar de ciment М-100 т.2см) | m2 | 5,700 |
| 9 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 10mm | m2 | -5,700 |
| 10 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах ) | m3 | 2,300 |
| 11 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)) | buc | 1,000 |
| 12 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)) | buc | 1,000 |
| 13 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)) | buc | 2,000 |
| 14 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)) | buc | 1,000 |
| 15 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)) | buc | 1,000 |
| 16 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Scara cu vanguri din otel d20 (24.2 кг) ) | buc | 11,000 |
| 17 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Capacul cu rama din fonta) | buc | 1,000 |
| 18 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (Труба стальная D200*3.5) | m | 2,000 |
| 19 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металлические элементы ) | kg | 12,650 |
| 20 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021 ( c учетом скоб и трубы)) | t | 0,020 |
| 21 | CD50I | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Caranida 2 rinduri) | m3 | 0,040 |
|  |  | Capitolul 3. Гидроизоляция колодца |  |  |
| 22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-100 , т.0-20мм ) | m2 | 3,140 |
| 23 | CG01A1 к=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga ( Уменьшение толщины стяжки на 20 мм ) | m2 | -3,140 |
| 24 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Стяжка ц.п.р М-100 т.25мм) | m2 | 3,140 |
| 25 | CF15A к=1,25 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутреняя штукатурка (на всю высоту), ц.п.р. М 100-Т,т. 25 см) | m2 | 11,300 |
| 26 | IzF04F к=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Наружная обмазка стен битумом , в 2 слоя) | m2 | 13,800 |
|  |  | Capitolul 4. Отмостка |  |  |
| 27 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris т.100мм | m3 | 0,800 |
| 28 | DE12B | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm (Укладка асфальта т. 2,5 см) | m2 | 7,850 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2-1(M)

Retele de gaz. Conducte exterioare (marca AGE)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Conducte |  |  |
| 1 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune (Привязка газопровода к существующему газопроводу) | buc | 1,000 |
| 2 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. (PE80 SDR11 Du32mm) | m | 90,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Bransament D32mm - 2 buc |  |  |
| 3 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 50x4,6 mm. PE80 SDR11 | m | 5,000 |
| 4 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufa PE Dn32x50) | buc | 2,000 |
| 5 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Tranzitie PE/Otel PE100 D50/40) | buc | 2,000 |
| 6 | GD11A | Drenaj pentru conducte de distributie (petris) | m3 | 0,020 |
| 7 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Tub din otel D15mm L=50mm cu cer) | kg | 0,080 |
| 8 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( Tub de protectie din teava de otel D100mm L=1550mm ) | m | 3,100 |
| 9 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (D48x3,5 Гост 10704-91) | m | 4,000 |
| 10 | M1L54A | Controlul cu radiatii X al sudurilor cap-la-cap, la conducte avind diametrul de pina la 80 mm | buc | 8,000 |
| 11 | IzA08B K=2 | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat | m2 | 0,600 |
| 12 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,004 |
| 13 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,004 |
| 14 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (nisip de rau) | m3 | 1,000 |
| 15 | ID12A | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 40 mm | buc | 2,000 |
| 16 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 40 mm | buc | 4,000 |
| 17 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm | buc | 4,000 |
| 18 | GD08C | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 100 mm (Capac din tabla zincata GOST 14918-80) | buc | 2,000 |
| 19 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" | buc | 2,000 |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Foaie de otel b=5mm 300x300) 3,53kg x2buc | kg | 7,060 |
| 21 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Tub de protectie gofrat D63 Ecoplast NR63) | m | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Контрольная трубка в ковере 2шт |  |  |
| 22 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,600 |
| 23 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр. засыпка вручную) | m3 | 0,400 |
| 24 | IzI22A | Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm (foaie de brizol) | m2 | 2,000 |
| 25 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,100 |
| 26 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm SDR11 | m | 2,000 |
| 27 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Capac D50 РЕ) | buc | 2,000 |
| 28 | GD52F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm (Semicilindru din teava PE D125mm L=350mm) | m | 0,700 |
| 29 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,100 |
| 30 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 ( В12,5 ) | m3 | 0,600 |
| 31 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 0,920 |
| 32 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ) | kg | 4,200 |
| 33 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер ) | buc | 2,000 |
| 34 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 | 0,002 |
| 35 | DE12A | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Отмостка из асфальтобетона толщ. от 0 до 150 мм К=0,38) | m2 | 0,960 |
| 36 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Bitum 1kg) | m2 | 0,800 |
|  |  | Capitolul 1.4. Прокладка газопровода Ф32мм (без контрольной трубки) в полиэтиленовом футляре Ф63мм L= 4,0м , 1шт |  |  |
| 37 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр из ПЭ трубы ф63мм , L=4.0м) | m | 4,000 |
| 38 | AcA11B1 | Протаскивание труб через футляр | buc | 1,000 |
| 39 |  | Пенополимерный материал в футляр | kg | 0,100 |
| 40 | IzF10Hf | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Пакля смоляная ленточная, 4кг на 1 узел) | m2 | 0,010 |
| 41 |  | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |
| 42 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Опорное кольцо - труба п/э Д=40мм, 0,1м) | m | 0,300 |
| 43 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Racord in sa D63/32) | buc | 1,000 |
| 44 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Mufa PE Dn32) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Разборка и восстановление щебеночного покрытия, 36m2 |  |  |
| 45 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом) | 100 m3 | 0,059 |
| 46 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (щебень от разборки ) | m3 | 2,940 |
| 47 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (щебень ) | m3 | 2,940 |
| 48 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) | m3 | 3,910 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari de terasamente |  |  |
| 49 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная) | 100 m3 | 0,730 |
| 50 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную) | m3 | 2,270 |
| 51 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (nisip de rau) | m3 | 4,000 |
| 52 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех. ) | 100 m3 | 0,713 |
| 53 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 | 0,713 |