Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: _____________din_________

Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului de iluminat (REPETAT).

Denumirea bunurilor Denumirea modelului bunului Țara de origine Producătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referință 1 2 3 4 5 6 7 Lotul 1 Corpuri de iluminat de birou Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 1.1 Corp de iluminat Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei - plastic Materialul capacului – plastic, opal Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm 1.2 Corp de iluminat Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm 1.3 Corp de iluminat Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 600 mm Lotul 2 Corpuri de iluminat suspendabile/aplicabile Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 2.1 Corp de iluminat suspendabil Tip lampă – E27 Puterea – 100 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V 2.2 Corp de iluminat suspendabil Tip lampă – E27 Puterea – 200 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V 2.3 Corp de iluminat aplicabil (rotund) Tip lampă – E27 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, negru Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 230-240 mm Lotul 3 Corpuri de iluminat stradale Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 3.1 Corp de iluminat stradal Tip lampă – LED Puterea – 70 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Factor de putere – 0,98 Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 10400 lm 3.2 Corp de iluminat stradal Tip lampă – LED Materialul carcasei – aluminiu Flux luminos – 8000-9000 lm Culoarea luminii – 4000-6500 K Panou solar – monocristalin Autonomie – 5-7,5 ore Tensiune – 6V/14W Puterea – 50-90 W Senzori – Zi/Noapte+mișcare Grad de protecție – IP65 Lotul 4 Corpuri de iluminat industriale Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 4.1 Corp de iluminat industrial Tip lampă – LED Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu Tipul carcasei - clopot Culoarea luminii – 6500 K Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 85-265 V Lotul 5 Proiectoare LED Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 5.1 Proiector LED cu senzor Tip lampă – LED încorporat Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE+Mișcare Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 5000 lm 5.2 Proiector LED Tip lampă – LED încorporat Puterea – 100 W Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6400 K Flux luminos – 10000 lm Materialul carcasei – aluminiu, negru Lotul 6 Corpuri de iluminat semnalizare Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 6.1 Corp de iluminat pentru balizaj (semnalizare obiectelor cu înalțimea mai mare de 45 m) Tip lampă – LED Puterea – 4-6 W Tip LED – 48 LED >32 cd Materialul carcasei – policarbonat Materialul capacului – sticlă roșie Vița medie utilă – 80.000 ore Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 30-265 V Corespunderea cu: ICAO type B Marcaj CE Lotul 7 Lămpi de semnalizare LED cu filet Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 7.1 Lampă de semnalizare cu LED Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet 7.2 Lampă de semnalizare cu LED Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – VERDE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet 7.3 Lampă de semnalizare cu LED Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ALBĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet 7.4 Lampă de semnalizare cu LED Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – GALBENĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet Lotul 8 Lămpi de semnalizare fară filet Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 8.1 Lampă de semnalizare Tensiune nominală – 110 V Puterea – 8 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 49,5 mm Tip soclu – B15d (fără filet) 8.2 Lampă de semnalizare Tensiune nominală – 235-245 V Puterea – 10 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 79 mm Tip soclu – B15d/18 (fără filet) Lotul 9 Lămpi de comutare Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 9.1 Lampă de comutare Tensiune nominală – 48 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 8,6 lm Diametrul – 6,6 mm Înălțimea – 46 mm Tip soclu – T 6,8 Lotul 10 Lămpi de semnalizare cu tensiunea redusă Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 10.1 Lampă de semnalizare Tensiune nominală – 28 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 7 lm Diametrul – 5,5 mm Înălțimea – 17 mm Tip soclu – S6s/10 Lotul 11 Armatura pentru lămpi de semnalizare Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 11.1 Armatură pentru lampă de semnalizare Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm 11.2 Armatură pentru lampă de semnalizare Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – VERDE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm Lotul 12 Lanterne de mâna Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 12.1 Lanterna LED reîncărcabilă de mâna Tip bec – LED Puterea – 10-15 W Flux luminos – 900-1400 lm Tip acumulator – LI-ion U alimentare încărcător – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Autonomie – 5-7,5 ore 12.2 Lanterna LED reîncărcabilă de mâna Tip bec – LED Puterea – 15-30 W Flux luminos – 900-1400 lm Tip acumulator – LI-ion U alimentare încărcător – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Autonomie – 5-7,5 ore 12.3 Lanterna LED reîncărcabilă de mâna Tip bec – LED Puterea – 5-10 W Flux luminos – 600-1000 lm U alimentare încărcător – 220/5 V Culoarea luminii – 6500 K Lotul 13 Lanterne frontale Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat 13.1 Lanterna LED reîncărcabilă frontală Tip bec – LED Puterea – 5 W Flux luminos – 230 lm Tip acumulator – 1,2 Ah (Ni-Cd) U alimentare încărcător – USB 5V Lotul 14 Felinare portabile Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat 14.1 Felinar portabil Tip soclu – E27 Puterea – 60 W Tensiune nominală – 12 V Lungimea cablu – 10 m Culoare – Orange Tip material – plastic Carcasa de protecție - metalică

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________