| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1. Dispozitiv cu ultrasunete pentru măsurarea grosimii (Grosimetru) |
|  | Dispozitiv cu ultrasunete pentru măsurarea grosimii (Grosimetru) | (Se va specifica denumirea, marca și modelul bunului) |  |  | Dispozitiv cu ultrasunete pentru măsurarea grosimii (Grosimetru). - Gama/spectrul de frecvența a convertizorului: Standard, de la 1,25MHz până la 10MHz. - Diapazonul de măsurare a grosimii materialului (oțel): 0,5-300mm (oțel 20). - Interval de reglare a vitezei cu ultrasunete: 500-16000 m/s. - Conectori convertizor: Lemo 0. - Timpul unei măsurători pe o probă standard: nu mai mult de 3 sec. - Dispozitiv cu capacitate de memorie a rezultatelor: Da (obligatoriu). - Conexiune la PC: Da (obligatoriu). - Limitele erorii absolute admisibile: 0,1 sau 0,01mm. - Calibrarea bazei zero: Da (obligatoriu, necesară). - Indicator acustic de contact: Da (obligatoriu). - Mod de alimentare (sursă): Acumulator încorporat Li-Ion. - Autonomia acumulatorului: minim 9 ore. - Metode de încărcare a bateriei: cu încărcător de rețea AC sau PC prin USB. - Intervalul temperaturii de operare (lucru): de la -20 până la +50°C. - Dispozitiv rezistent la șocuri și la apă cu conectori sigilați ermetic, conform standardului IP65. - Tip display: anti-reflecție, color. - Mod de salvare/resetare: afișarea ultimei valori măsurate pe ecran sau resetarea acesteia. - Unități de măsură: mm. - Durata medie de viață a dispozitivului: minim 5 ani. În set vor intra: - Unitate de bază - o bucată; - Senzori (10 MHz) - 5 bucăți; - Etalon de probă (образец ступенька) 2,0-20,0mm (cu următoarele trepte 2,5-5-7,5-10-12,5-15-17,5-20mm), pentru reglarea operativă a setărilor dispozitivului, însoțit de certificat de calibrare - o bucată; - Încărcător; - Geantă rigidă de transport - o bucată; - Alte ustensile şi documente prevăzute de uzina producătoare. Furnizorul se va asigura că termenul de exploatare (durata de viață) a dispozitivului va fi de minim 5 ani, iar mențiunea dată va fi indicată/notată în pașaportul tehnic a acestuia. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lotul 1. Dispozitiv cu ultrasunete pentru măsurarea grosimii (Grosimetru) 38291000-1 Dispozitiv cu ultrasunete pentru măsurarea grosimii (Grosimetru) buc. 1 Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168], în termen de 60 (șaizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului. MD39VI022510100000013MDL Total lot 1 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |