Date tehnice la aparatul de aer condiționat  (9000 Btu/h)

| 1 | Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare | DA |  | Obligatoriu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Capcitatea de răcire (kW/h) | minim |  | 2.5 |
| 3 | Capcitatea de încălzire (kW/h) | minim |  | 2.70 |
| 4 | Compresor inverter | DA |  | Obligatoriu |
| 5 | Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) | - |  | 220 / 50/1 |
| 6 | Debit de aer (m³ / h) | minim |  | 370 |
| 7 | Sunet la nivel interior (dB (A)) | maxim |  | 48 |
| 8 | Garanție | minim |  | 36 luni |

Date tehnice la aparatul de aer condiționat  (12000 Btu/h)

| 1 | Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare | DA |  | Obligatoriu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Capcitatea de răcire (kW/h) | minim |  | 3.10 |
| 3 | Capcitatea de încălzire (kW/h) | minim |  | 3.10 |
| 4 | Compresor inverter | DA |  | Obligatoriu |
| 5 | Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) | - |  | 220 / 50/1 |
| 6 | Debit de aer (m³ / h) | minim |  | 500 |
| 7 | Sunet la nivel interior (dB (A)) | maxim |  | 50 |
| 8 | Garanție | minim |  | 36 luni |

Date tehnice la aparatul de aer condiționat  (18000 Btu/h)

| 1 | Regim de lucru : răcire, încălzire,ventilare | DA |  | Obligatoriu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Capcitatea de răcire (kW/h) | minim |  | 5.0 |
| 3 | Capcitatea de încălzire (kW/h) | minim |  | 5.0 |
| 4 | Compresor inverter | DA |  | Obligatoriu |
| 5 | Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) | - |  | 220 / 50/1 |
| 6 | Debit de aer (m³ / h) | minim |  | 650 |
| 7 | Sunet la nivel interior (dB (A)) | maxim |  | 55 |
| 8 | Garanție | minim |  | 36 luni |