| Reprofilarea si Reconstructia Blocului 02 la Centrului de Sanatate Sireti in Gradinita de copii, r-nul Straseni, satul Sireti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Semnalizarea incendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 6 raze MAG6 | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala- SensoMAG S30 | buc | 24,00 |
| 3 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, SensoMAG F10 | buc | 5,00 |
| 4 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПР SensoMAG MCP50 | buc | 3,00 |
| 5 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,64 |
| 6 | 10-04-066-05 | Sonerie (оповещатель Свирель-2) | buc | 4,00 |
| 7 | 11-03-001-01 | Rezistor МЛТ 0,25 | buc | 5,00 |
| 8 | 11-03-001-01 | Diod КД521А | buc | 5,00 |
| 9 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Fire cable 2x0.5 | 100 m | 2,30 |
| 10 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm | 100 m | 2,30 |
| 11 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП-12 | buc | 1,00 |
| 12 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie SA-913F | buc | 1,00 |
| 13 |  | Materiale | buc | 0,00 |
| 14 | 117 | Cablu Fire cable 2x0.5 | m | 230,00 |
| 15 | 3470005 | Teava gofro de PV Д15mm | m | 230,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 16 | Pretul firmei | Panou pentru 6 zone MAG6 | buc | 1,00 |
| 17 | 160422 | Avertizoare de fum SensoMAG S30 | buc | 24,00 |
| 18 | 160125 | Avertizoare termic de electrocontact SensoMAG F10 | buc | 5,00 |
| 19 | Pretul firmei | Avertizoare ИПР SensoMAG MCP50 | buc | 3,00 |
| 20 | Pretul firmei | Sonerie (оповещатель Свирель-2) | buc | 4,00 |
| 21 | Pretul firmei | Rezistor МЛТ 0,25 | buc | 5,00 |
| 22 | Pretul firmei | Diod КД521А | buc | 5,00 |
| 23 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП-12 | buc | 1,00 |
| 24 | Pretul firmei | Sonerie SА-913F | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.