| Lucrari de reparatie a drumului pe str.31 August din s. Slobozia Mare, Cahul. | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

№ 19 din 02/2024

carosabil betonat

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Teasamente ,fundatii de beton. |  |  |  |  |
| 1 | TsC03A2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 | 1,400 |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,066 |  |  |
| 2 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 2,150 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 4,536 |  |  |
| 3 | DA03A | Scarificarea manuala a platformei drumului | m3 | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 69,200 |  |  |
| 4 | RCsA08A | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc | m3 | 80,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,800 |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc | h-ut | 4,688 |  |  |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 124,800 |  |  |
|  | 341054000000621 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,895 |  |  |
| 6 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude) | 100 m3 | 0,980 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,372 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,412 |  |  |
| 7 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.31.5-63 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr=12cm | m3 | 162,000 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 48,600 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr.31.5 - 63mm | m3 | 205,740 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 8,100 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,804 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 35,316 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,810 |  |  |
| 8 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.8-31.5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr=10cm | m3 | 135,000 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 40,500 |  |  |
|  | 14111222016721 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr.31.5 - 63mm | m3 | 171,450 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,750 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,670 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 29,430 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,675 |  |  |
| 9 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare(strazi carosabile) 300x150cm, pe fundatie de beton 30x15 cm , C15 , V=24.3m3 | m | 540,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 81,000 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 237,600 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(C15 M200) | m3 | 24,300 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 576,800 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,320 |  |  |
|  | 26661228002851 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 542,700 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,240 |  |  |
| 10 | CC03B | Montare plase sudate , la placi, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp ( sirma Bр 4, pas 200/200) | kg | 1 350,000 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 40,500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,750 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate ( sirma Bр 4, pas200/200) | kg | 1 363,500 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 6,750 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 13,500 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 405,000 |  |  |
| 11 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile beton C22.5 M300 gr. 16cm. | m3 | 216,000 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 667,440 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton C22.5 M300 | m3 | 217,728 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 20,736 |  |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 125,496 |  |  |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,145 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 68,040 |  |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 29,160 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 6,696 |  |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 1 013,040 |  |  |
|  |  |  | Total Teasamente ,fundatii de beton. |  |  |  |  |
|  |  | 2. Transportarea cu tralul , masini si utilaje. |  |  |  |  |
| 12 | pret de piata | Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25t.Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h) | 1 km | 72,000 |  |  |
|  | 12504 | transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25 t | h-ut | 10,080 |  |  |
| 13 | pret de piata | Transportarea cu tralul a transportarea cu tralul a autogreiderul cu capacitatea 175 CP..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h) | 1 km | 72,000 |  |  |
|  | 12505 | transportarea cu tralul a autogreiderul cu capacitatea 175 CP | h-ut | 10,080 |  |  |
|  |  |  | Total Transportarea cu tralul , masini si utilaje. |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |
|  | Transporetare a mater (ПЗ+CAS) * 10 % |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie (ПЗ+CAS+Transp) * 14,5 % |  |  |  |  |
|  | Benefciul (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+CAS+Transp+Cheltu+Benefc) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |