____________________ Aprobat

CAIET DE SARCINI

SERVICII DE PROIECTARE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1660308854522

|  | Denumirea lucrării | Actualizarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău–Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 264,790. |
| --- | --- | --- |
|  | Temeiul proiectării | Demersul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu nr. 08-2694 din 31.05.2022 |
|  | Faza de proiectare | Proiect de execuție. |
|  | Proiectant general | Conform procedurii de achiziție publică. |
|  | Amplasamentul | Pod de încrucișare km 264,790 (parte componentă a nodului rutier), Latitudine: 47° 6'44.85"N; Longitudine: 28°51'27.59"E. |
|  | Necesitatea efectuării studiilor și cercetărilor în teren | Expertiza tehnică a grinzilor prefabricate din beton armat cu lungimea de 33,0 m, montate la podul de încrucișare amplasat în mun. Chișinău, intersecția str. Bucovina și Milescu Spătaru (construcție nefinalizată); Ridicări topo geodezice; |
|  | Seismicitatea zonei | Conform zonei de amplasament: 7 grade pe scara MSK-64 |
|  | Parametrii tehnici de bază la actualizarea proiectului de execuție | Proiectantul va elabora proiectul de execuție în conformitate cu prevederile Normelor Europene, puse în aplicare din 01.01.2021. Tipul îmbrăcămintei rutiere pe calea podurilor – beton asfaltic. Tipul îmbrăcăminții rutiere pe drumuri de acces conexe – beton asfaltic (sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier – 115 kN). Lățimea gabaritelor de liberă trecere la nivelul căii podurilor se va corela cu recomandările prevăzute în raportul de Recensământ a circulației rutiere, din 24.06.2021, inclusiv în conformitate cu NCM D.02.01:2015. Clasa de încărcare în conformitate cu СНиП 2.05.03-84*: Sarcini temporare A11 și NK-80. Lucrări de artă conform СНиП 2.05.03-84* „Мосты и трубы”, și a altor standarde în vigoare. Măsuri privind protecția anticorozivă a construcțiilor, NCM E.04.04:2016. Proiectarea podurilor în zone seismice – CP D.02.05:2017. Accesoriile drumului, siguranța rutieră conform – NCM D.02.01:2015. |
|  | Condiții specifice | Proiectantul va elabora compartiment privind demontarea grinzii existente din BA precomprimat cu lungime de 33m ce se află în stare avariată; Proiectantul va elabora compartimentul privind organizarea lucrărilor de demontare, transportare și depozitare a grinzilor din BA precomprimat cu lungime de 33m, actualmente montate la podul de încrucișare amplasat în mun. Chișinău, intersecția str. Bucovina și Milescu Spătaru (construcție nefinalizată); La actualizarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reconstrucție inclusiv și pentru lucrările ulterioare de întreținere; La dimensionarea structurilor proiectantul va analiza raportul de Recensământ a circulației rutiere, din 24.06.2021, (date colectate în cadrul nodului rutier la intersecția drumurilor M1, M5 și R6). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție actualizat (direct proporțional cu termenul de execuție stipulat în contract), proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de proiect pentru care s-a optat, acesta va conține imaginea de ansamblu, viziunea de perspectivă privind dezvoltarea nodului rutier, bazată pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică. În context beneficiarul va specifica (după caz), exigențe obligatorii și/sau suplimentare soluțiilor de proiect elaborate și prezentate de proiectant. Proiectantul va integra în proiectul de execuție soluțiile de proiect elaborate anterior, care prevăd coborârea cotei de nivel a părții carosabile la breteaua de acces R6-M1; Elaborarea și înaintarea spre aprobare a unui sistem de monitorizare (măsurarea efortului și deformațiilor) în timp a suprastructurilor. Elaborarea și înaintarea spre aprobare a modelului și modului de instalare a reperelor de nivel la pilele podului în scopul monitorizării în timp a infrastructurii (tasări și deformații), ulterior la aceste repere se va atribui câte o cotă absolută și se va înregistra în cartea podului; Raportul de expertiză tehnică va conține compartimentul încercări pe betoane (clasa betoanelor prin metode nedistructive și/sau distructive, adâncimea de carbonatare, etc.). Proiectantul va elabora compartimentul privind evaluarea impactului asupra mediului. Proiectantul va aviza documentația de proiect conform prevederilor art.5 pct.5 al Legii nr.163, din 09.07.2010 ”Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții”. Compartimentul Devize, se va întocmi inclusiv în baza costurilor utilajelor de construcții aprobate de către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. În perioada de derulare a procedurilor de achiziție publică pentru selectarea executantului lucrărilor de construcție, vor fi elaborate inclusiv răspunsuri la clarificările solicitate de agenții economici interesați. |
|  | Date inițiale la tema de proiect, avize, acorduri | Beneficiarul va obține cu susținerea Proiectantului: Certificatul de urbanism; Avizul autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere. |
|  | Conținutul proiectului de execuție | Conform NCM A. 07.02-2012: Memoriu explicativ general; Desene pe compartimente; Specificații tehnice; Liste de cantități pe compartimente (în format electronic Ms Excel, cu formule de calcul); Raport topo-geodezic; Raport geotehnic; Raport hidrometeorologic; Devize conform art. 4.2.7 al CP L.01.01:2012, privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse (inclusiv forma 5), elaborarea caietului de sarcini pentru licitarea lucrărilor de reconstrucție; Elaborarea compartimentului „Drumuri” (inclusiv reamenajarea bretelelor de acces către podul de încrucișare, supralărgirea drumului M1 în concordanță cu recomandările relatate în raportul de Recensământ a circulației rutiere, din 24.06.2021, (date colectate în cadrul nodului rutier la intersecția drumurilor M1, M5 și R6) asigurând conexiunea cu proiectul elaborat anterior. Elaborarea compartimentului „Argumentarea tehnico-economică a investițiilor”; Elaborarea compartimentului „Organizarea șantierului de construcție” conform NCM A. 07.02-2012; Elaborarea compartimentului „Organizarea circulației rutiere și pietonale (inclusiv pe perioada executării lucrărilor de reconstrucție)”; Elaborarea compartimentului „Stații de așteptare a transportului public” (după caz); Elaborarea compartimentului „Rețele electrice, telecomunicații și iluminant stradal (inclusiv pentru perioada executării lucrărilor de reconstrucție)” (după caz); Elaborarea compartimentului „Exploatarea și recultivarea gropii de împrumut” (după caz); Cartea tehnică. |
|  | Numărul de exemplare de documentație | În volum de 3 exemplare + varianta electronică. |

15. Documente obligatorii la depunerea ofertei

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

- 5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

16. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a documentației de proiect (anexa nr. 11.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12)/

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________