CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Reconstructia subsolului cladirii administrative cu renovarea comunicatiilor ingineresti, amplasat in or. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 166

2-1-1  SA1 ( Solutii arhitecturale)

Notă*

La întocmirea ofertei tehnice, operatorul economic va putea include alte bunuri (a căror specificații tehnice fac referință la o anumită marcă comercială, origine sau producător concret) echivalente celor indicate în caietul de sarcini.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie-montare |  |  |
|  |  | 1.1. Demontare |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontarea interioare |  |  |
| 1 | RCsB22A | Taierea cu masina cu discuri a rosturilor in peretilor | m | 172,00 |
| 2 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (pentru comunicatii) | m3 | 14,32 |
| 3 | RCsG32E | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare | m3 | 11,80 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice | m2 | 455,50 |
| 5 | RCsB28F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu 455,5 m2 (gr. 100 mm) | m3 | 45,50 |
| 6 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 628,10 |
| 7 | RCsB28F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu 182,6 m2 (gr. 80 mm) | m3 | 14,60 |
| 8 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 44,70 |
| 9 | RpCP45D | Demontarea balustradelor metalice de la scari (8,2 m.l.) | kg | 114,80 |
| 10 | RpCG29A k=1,5 | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 36,40 |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi - 68 buc) | m2 | 149,60 |
| 12 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice fortificate si bronate (15 buc - 24,6m2) | kg | 975,00 |
| 13 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice (3 buc - 5,4m2) | kg | 150,00 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 3 715,90 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 1 371,30 |
| 16 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 88,50 |
| 17 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre - 20 buc) | m2 | 25,70 |
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (supralumina in perete intre incaperile - 2 buc) | m2 | 1,80 |
| 19 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 6,00 |
| 20 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 21 | RpCL22B | Desfacerea scarilor din lemn de stejar si foioase | m | 1,20 |
| 22 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Scara) | m3 | 3,20 |
| 23 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi placi ceramice | m2 | 90,80 |
| 24 | RCsB28F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (gr. 500 mm) | m3 | 45,40 |
| 25 | TrB02B2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 50 m (zidarie pereti, sapa, tencuiala, placi ceramice, pardoseli din beton, scari din beton demolate) | t | 542,08 |
| 26 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (zidarie pereti, sapa, tencuiala, placi ceramice, pardoseli din beton si scari din beton demolate) | t | 542,08 |
| 27 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m (scanduri pardoseli, despartitori din placi furnir, timplarie din lemn demontate) | t | 89,64 |
| 28 | TrI1AG24G1 | Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1 (scanduri pardoseli, despartitori din placi furnir, timplarie din lemn demontate) | t | 89,64 |
| 29 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (timplarie metalica - usi) | t | 1,13 |
| 30 | TrI1AF08C4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2C- de pe teren, in auto categoria 1 (timplarie metalica - usi) | t | 1,13 |
| 31 | TrB05B1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (obiecte sanitare) | t | 0,28 |
| 32 | TrI1AC02E3 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (obiecte sanitare) | t | 0,28 |
| 33 | TsI50C5 | Transportarea deseurilor din constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 633,13 |
|  |  | 1.1.2. Demontarea exterioare |  |  |
| 34 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 78,50 |
| 35 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 78,50 |
| 36 | RpCJ35A k=1.5 | Desfacerea stratului tencuielii si a izolatiei verticale pe peretii exteriori gr. medie 40 mm | m2 | 166,70 |
| 37 | TrB02B2-5 | Transportul materialelor din grupa 4, pe distanta de 50 m (sapa, tencuiala) | t | 9,34 |
| 38 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (sapa, tencuiala, placi ceramice, beton asfaltic demolate) | t | 9,34 |
| 39 | TsI50C5 | Transportarea deseurilor din constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 9,34 |
|  |  | 1.2. Lucrari de exterioare |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 40 | RpCA02C | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca de 1,6 - 3 m adincime | m3 | 122,50 |
| 41 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 122,50 |
| 42 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu -pentru pereu | 100m2 | 0,79 |
|  |  | 1.2.2. Finisarea pereti exterioare |  |  |
| 43 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton prin curatire cu perie de sirma | m2 | 166,70 |
| 44 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti (norme de consum 0.35 kg/m2) | m2 | 166,70 |
| 45 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 166,70 |
| 46 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 166,70 |
| 47 | IzF01F2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la peretii cuvelor sau camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat | m2 | 166,70 |
| 48 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu- Bipol | m2 | 166,70 |
|  |  | 1.2.3. Pereu |  |  |
| 49 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta grosime 5 cm | 100m2 | 0,79 |
| 50 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri existent, fafa costul)) | m | 78,50 |
| 51 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ( placi de trotuare existent, fara costul) | m2 | 78,50 |
|  |  | 1.3. Perete despartitori, golurile usilor si geamurilor zidite |  |  |
| 52 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 1,17 |
| 53 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 37,90 |
|  |  | 1.4. Timplarie |  |  |
| 54 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din metal bronata- 3 buc) ATENȚIE - Nivelul rezistenței antiforțare clasa – 0; Grosimea metalului de minim 4 milimetri; Grosimea plăcii de protecție de minim 2 cm cu umplutură de spumă poliuretanică; Numărul lăcăților mecanice – 2 (echivalent CAWI, LA GARD, etc.); Numărul laturilor de blocare minim 3; Numărul barelor tranversale minim 8; În asamblaj cu ușă de vizită cu gratii; Grosimea gratiilor, netede fără uzor de minim 15 milimetri. | m2 | 4,86 |
| 55 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profil PVC termopan - 24 buc) ATENȚIE - profil PVC Intertec 4 cam-60mm, sandvici 24 mm, culoare interior albă, culoare exterior albă, lacata Reze limba, mâner Jovis 85mm, prag aluminiu. | m2 | 43,83 |
| 56 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din metal acoperita cu spon natural rezistent la umeditate din ambele părți, cu lacata electronica si iala mecanica - 20 buc) ATENȚIE - Grosimea metalului de minim 2 milimetri. | m2 | 35,11 |
| 57 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din metal acoperita cu spon natural rezistent la umeditate din ambele părți, cu iala si lacata cu cod mecanic - 29 buc) ATENȚIE - Grosimea metalului de minim 2 milimetri. | m2 | 52,96 |
|  |  | 1.5. Pardoseli |  |  |
|  |  | 1.5.1. Tip 1 |  |  |
| 58 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 265,70 |
| 59 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa de armare D6 AI pas 150*150) | kg | 826,33 |
| 60 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer de bitum intr-un strat | m2 | 265,70 |
| 61 | CE13A2 | Hidroizolarea cu membrane bituminoase Hidroizol modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 265,70 |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 265,70 |
| 63 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2) | m2 | 265,70 |
| 64 | CG53A | Pardosea "QUARZLINE", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent (ATENȚIE: destinația încăperilor – depozite cu traffic sporit) | m2 | 265,70 |
| 65 | CG06A | Plinte din MDF, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea minimă de 15 cm la pereti (ATENȚIE: MDF vopsit și acoperit cu produse hidrodiluabile – rezistent la umezeală și temperaturi ridicate. Culoarea de coordonat cu beneficiarul) | m | 239,13 |
|  |  | 1.5.2. Tip 2 |  |  |
| 66 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta grosime 5 cm | 100m2 | 0,95 |
| 67 | IzF11A | Strat de umplutura din cheramzita | m3 | 33,25 |
| 68 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 95,00 |
| 69 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa de armare D6 AI pas 150*150) | kg | 295,45 |
| 70 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer de bitum intr-un strat | m2 | 95,00 |
| 71 | CE13A2 | Hidroizolarea cu membrane bituminoase Hidroizol modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 95,00 |
| 72 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 95,00 |
| 73 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2) | m2 | 95,00 |
| 74 | CG53A | Pardosea "QUARZLINE", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent (ATENȚIE: destinația încăperilor – depozite cu traffic sporit) | m2 | 95,00 |
| 75 | CG06A | Plinte din MDF, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea minimă de 15 cm la pereti (ATENȚIE: MDF vopsit și acoperit cu produse hidrodiluabile – rezistent la umezeală și temperaturi ridicate. Culoarea de coordonat cu beneficiarul) | m | 85,50 |
|  |  | 1.5.3. Tip 3 |  |  |
| 76 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 17,00 |
| 77 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer de bitum intr-un strat | m2 | 17,00 |
| 78 | CE13A2 | Hidroizolarea cu membrane bituminoase Hidroizol modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 17,00 |
| 79 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,00 |
| 80 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2) | m2 | 17,00 |
| 81 | CG08B | Pardoseli din dale flexibile din cauciuc Imperial gr 8mm, lipite cu clei pe baza de cauciuc pe un strat de captusire tip Duo-Protect 3-5mm | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.5.4. Tip 4 |  |  |
| 82 | CG22A k=0,8 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 4,40 |
| 83 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer de bitum intr-un strat | m2 | 4,40 |
| 84 | CE13A2 | Hidroizolarea cu membrane bituminoase Hidroizol modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 4,40 |
| 85 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,40 |
| 86 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2) | m2 | 4,40 |
| 87 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (culoarea sura) | m2 | 4,40 |
|  |  | 1.5.5. Tip 5 |  |  |
| 88 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer de bitum intr-un strat | m2 | 725,30 |
| 89 | CE13A2 | Hidroizolarea cu membrane bituminoase Hidroizol modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 725,30 |
| 90 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 725,30 |
| 91 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2) | m2 | 725,30 |
| 92 | CG53A | Pardosea "QUARZLINE", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent (ATENȚIE: destinația încăperilor – depozite cu traffic sporit) | m2 | 725,30 |
| 93 | CG06A | Plinte din MDF, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea minimă de 15 cm la pereti (ATENȚIE: MDF vopsit și acoperit cu produse hidrodiluabile – rezistent la umezeală și temperaturi ridicate. Culoarea de coordonat cu beneficiarul) | m | 652,77 |
|  |  | 1.5.6. Tip 6 |  |  |
| 94 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer de bitum intr-un strat | m2 | 89,80 |
| 95 | CE13A2 | Hidroizolarea cu membrane bituminoase Hidroizol modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 89,80 |
| 96 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 89,80 |
| 97 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2) | m2 | 89,80 |
| 98 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (rezistenta la uzura AC4; W4) gr 8 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic Duo-Protect 3-5mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 89,80 |
|  |  | 1.5.7. Tip 7 |  |  |
| 99 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer de bitum intr-un strat | m2 | 25,80 |
| 100 | CE13A2 | Hidroizolarea cu membrane bituminoase Hidroizol modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 25,80 |
| 101 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,80 |
| 102 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2) | m2 | 25,80 |
| 103 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (ATENȚIE: înălțimea plintei de minim 15 cm), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum 8mm) | m2 | 25,80 |
|  |  | 1.5.8. Tip 8 |  |  |
| 104 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Praimer de bitum intr-un strat | m2 | 140,00 |
| 105 | CE13A2 | Hidroizolarea cu membrane bituminoase Hidroizol modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 140,00 |
| 106 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 140,00 |
| 107 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade (se adauga 1cm, k=2) | m2 | 140,00 |
| 108 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (culoarea sura) | m2 | 140,00 |
|  |  | 1.6. Finisarea tavanelor |  |  |
|  |  | 1.6.1. Tavane din gips-carton |  |  |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 54,50 |
| 110 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 54,50 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 54,50 |
| 112 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 54,50 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 54,50 |
| 114 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 54,50 |
|  |  | 1.6.2. Tavane din beton |  |  |
| 115 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton prin curatire cu perie de sirma | m2 | 921,80 |
| 116 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane (norme de consum 0.35 kg/m2) | m2 | 921,80 |
| 117 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 921,80 |
| 118 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 921,80 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 921,80 |
| 120 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 921,80 |
|  |  | 1.6.3. Tavane suspendate false |  |  |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 377,10 |
| 122 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 335,80 |
| 123 | CK52B | Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 41,30 |
|  |  | 1.6.4. Tavane cu pavele din cauciuc |  |  |
| 124 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton prin curatire cu perie de sirma | m2 | 17,00 |
| 125 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane (norme de consum 0.35 kg/m2) | m2 | 17,00 |
| 126 | CI15A | Placaje din dale flexibile din cauciuc Imperial, lipite cu clei pe baza de cauciuc, executate simplu intr-o singura culoare (sur) pe suprafete plane la tavane | m2 | 17,00 |
|  |  | 1.7. Finisarea peretilor |  |  |
|  |  | 1.7.1. Strat superior- placi ceramice |  |  |
| 127 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton prin curatire cu perie de sirma | m2 | 395,30 |
| 128 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti (norme de consum 0.35 kg/m2) | m2 | 395,30 |
| 129 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Hidroizol intr-un strat | m2 | 395,30 |
| 130 | CF05A1 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 395,30 |
| 131 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 395,30 |
| 132 | CK18B | Montarea coltare din mase plastice pe glafurile usilor | m | 63,50 |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 395,30 |
| 134 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 395,30 |
|  |  | 1.7.2. Strat superior - vopsea lavabila |  |  |
| 135 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton prin curatire cu perie de sirma | m2 | 3 310,80 |
| 136 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti (norme de consum 0.35 kg/m2) | m2 | 3 310,80 |
| 137 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Hidroizol intr-un strat | m2 | 3 310,80 |
| 138 | CF05A1 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 3 310,80 |
| 139 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 3 310,80 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3 182,32 |
| 141 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3 182,32 |
| 142 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (2mm se scade k=2) | m2 | -3 182,32 |
| 143 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 3 182,32 |
| 144 | CK18C | Montarea coltare perforat din aluminiu la glafuri usilor, fereastrelor, peretilor | m | 587,40 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3 182,32 |
| 146 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3 182,32 |
|  |  | 1.7.3. Strat superior- briu decorativ, placaj de PFL melaminat la pereti |  |  |
| 147 | CK07A | Briu decorativ cu h-0.2 m, montate la pereti din MDF | m | 107,10 |
| 148 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 214,00 |
| 149 | CK17E1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Captuseala cu placi MDF (h-1.0 m) | m2 | 107,10 |
|  |  | 1.7.4. Strat superior - pavele din cauciuc |  |  |
| 150 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton prin curatire cu perie de sirma | m2 | 49,50 |
| 151 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti (norme de consum 0.35 kg/m2) | m2 | 49,50 |
| 152 | CF05A1 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane | m2 | 49,50 |
| 153 | CF17B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 49,50 |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 49,50 |
| 155 | CI15A | Placaje din dale flexibile din cauciuc Imperial, lipite cu clei pe baza de cauciuc, executate simplu intr-o singura culoare (sur) pe suprafete plane la pereti | m2 | 49,50 |
|  |  | 1.8. Balustrada din inox |  |  |
| 156 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 16,00 |
| 157 | CH06A | Balustrada de inox sudata, fixata in peretii parapet, confectionate din teava din otel inox | m | 8,20 |
| 158 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 16,00 |