| Lucrari de termoizolare a fatadei la Gradinita de copii s.Enichioi | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista  cu  cantitatile  de lucrari

Reparatie

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitol 1.Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 238,4000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Capitol 1.Lucrari de demolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Capitol2.Lucrari de reparatie. |  |  |  |  |
| 2 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 238,4000 |  |  |
| 3 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 238,4000 |  |  |
| 4 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 29,7000 |  |  |
| 5 | CN11A1 | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecanizat | m2 | 268,1000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Capitol2.Lucrari de reparatie. Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Capitol 3.Pereu |  |  |  |  |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 75,2200 |  |  |
| 7 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 75,2200 |  |  |
| 8 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 75,2200 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Capitol 3.Pereu Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 22,5 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 2 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuiei de regie | 14,5 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | 6 % |  |  |  |
|  |  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |