____

| Sectie Patologo-anatomica mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 206 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 15-13  06/17-1  2023

Dispozitive si mijloace pentru automatizari ASM Rest actualizat 11.2023

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | IA18A | Termometru 0...100*C | buc | 28,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,9200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,2800 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1680 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3360 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | 11-02-002-01 | Manometru МП4-У | buc | 34,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 70,0400 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 1,1900 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 1,4280 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ДМ-2010Сг 0...4МПа | buc | 13,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 26,7800 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,4550 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,5460 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | 11-02-002-01 | Avertizoare-releu t 7C1 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ECL Comfort 110 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 |
|  | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0002 |
|  | 1010796 | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm | t | 0,0015 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,0000 |
|  | 1012050 | Saibe zincate, diametru 18 mm | kg | 0,0010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ESМU-100 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 |
|  | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0002 |
|  | 1010796 | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm | t | 0,0015 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,0000 |
|  | 1012050 | Saibe zincate, diametru 18 mm | kg | 0,0010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ESМT | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 |
|  | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0002 |
|  | 1010796 | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm | t | 0,0015 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,0000 |
|  | 1012050 | Saibe zincate, diametru 18 mm | kg | 0,0010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 НМП-52 | buc | 0,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,0000 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10Convertizor ДН-2,5 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 |
|  | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0002 |
|  | 1010796 | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm | t | 0,0015 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,0000 |
|  | 1012050 | Saibe zincate, diametru 18 mm | kg | 0,0010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | 11-02-032-01 | Convertizor ДHТ-1 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 |
|  | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0002 |
|  | 1010796 | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm | t | 0,0015 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,0000 |
|  | 1012050 | Saibe zincate, diametru 18 mm | kg | 0,0010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сигнализатор СH4) CD98 | set | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4900 |
|  | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm | kg | 0,3640 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | 11-02-032-01 | Unitate de control de nivel cu trei canale СOУ-1 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 |
|  | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0002 |
|  | 1010796 | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm | t | 0,0015 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,0000 |
|  | 1012050 | Saibe zincate, diametru 18 mm | kg | 0,0010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | 11-02-032-01 | Regulator THERM RT-59х | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 |
|  | 1010092 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm | t | 0,0002 |
|  | 1010796 | Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm | t | 0,0015 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,0000 |
|  | 1012050 | Saibe zincate, diametru 18 mm | kg | 0,0010 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Термодатчик сетевой воды SО10001) | set | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4900 |
|  | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm | kg | 0,3640 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | 11-02-002-01 | Avertizoare t THERM Q01-40597 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | ID03A | Contactor S20-10/220B | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 |
|  | 2875274201600 | Robinet cu cep | buc | 1,0000 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 3,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0180 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0540 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1350 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | ID03A | Интерфейс IU 04-10 | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 |
|  | 2875274201600 | Robinet cu cep | buc | 1,0000 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 3,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0180 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0540 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1350 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | ID03A | Интерфейс IU 05 Интерфейс IU 05 | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 |
|  | 2875274201600 | Robinet cu cep | buc | 1,0000 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 3,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0180 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0540 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1350 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | ID03A | Conector TUV | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
|  | 2875274201600 | Robinet cu cep | buc | 2,0000 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 6,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 24,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 24,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 24,0000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0360 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1080 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2700 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( кран 14М 1-16 ) | buc | 67,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 83,7500 |
|  | 2875274201601 | Robinet cu cep кран 14М 1-16 | buc | 67,0000 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 201,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 804,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 804,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 804,0000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 1,2060 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,6180 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 9,0450 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 2,0100 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( кран 12нж29нж ) | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,7500 |
|  | 2875274201605 | Robinet cu cep кран 12нж29нж | buc | 3,0000 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 9,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 36,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 36,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 36,0000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0540 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1620 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4050 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0900 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,7000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,5600 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0015 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7350 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,5740 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4760 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,4550 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,7140 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 2,8700 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,6000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0560 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,4940 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,3260 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 2,4000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 123,8400 |
|  | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm | t | 0,0168 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0016 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0264 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,8000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 6,0000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,8000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,9600 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 39,6000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 58,5600 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,9840 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 1,9920 |
|  | 5009816 | Fisie de montaj | m | 81,6000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 5,9280 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 14,4720 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,7000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,6800 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0029 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,3500 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | ID03A | Отборные устройства | buc | 67,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 83,7500 |
|  | 2875274201600 | Robinet cu cep | buc | 67,0000 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 201,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 804,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 804,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 804,0000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 1,2060 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,6180 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 9,0450 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 2,0100 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | 08-02-411-4 | Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm | buc | 20,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,6000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0004 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,0800 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 20,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | 10-01-038-08 | Jgheab НЛ-10 | m | 25,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,5000 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti | m | 10,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,6000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0105 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,0004 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0005 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,1700 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 10,3000 |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,3000 |
|  | 5009422 | Scoaba aplicata | 100 buc | 0,0300 |
|  | 5009730 | Jgheab metalic | buc | 10,0000 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3800 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0960 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,3400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,3400 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,0200 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,1000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,6700 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,8000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,1800 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2700 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,4840 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2440 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,0036 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0840 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5400 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,0160 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0200 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,0030 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,3020 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | 11-06-001-02 | Panou ЩAкот-1000x650х300 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0,0140 |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0,0000 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,0002 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,0000 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,0000 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 6,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2300 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,0700 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-3A ) | buc | 5,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА47-29-6A ) | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле R4-2014-23-5230) | buc | 28,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,3600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5600 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению колодки) | buc | 30,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 33,6000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле T-R4-E-2014-23-5230) | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T BL130) | buc | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC10 ) | buc | 8,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,9600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC01 ) | buc | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T B103 зеленая) | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T B103 красная | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total |  |  |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC01 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total |  |  |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC10 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total |  |  |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- diod Д226 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total |  |  |
| 45 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc | 1,7400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,9220 |
|  | 1011666 | Lac "НЦ-62" | t | 0,0001 |
|  | 1110109 | Fise de marcare de masa plastica | 100 buc | 1,7400 |
|  | 5009264 | Teava din policlorvinil | kg | 0,0696 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,2366 |
|  |  | Total |  |  |
| 46 | 10-04-066-05 | Taimer ТЭ-15 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  |  | Total |  |  |
| 47 | 10-04-066-05 | Sonerie CC-1 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  |  | Total |  |  |
| 48 | 11-06-001-02 | Panou ЩС-395x310х220 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
|  | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0,0140 |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0,0000 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,0002 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,0000 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,0000 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 6,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2300 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,0700 |
|  |  | Total |  |  |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- monobloc cu contacte protejate) | buc | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| 50 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T B104) | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total |  |  |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC10 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total |  |  |
| 52 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению -buton 8LP2T B103) | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total |  |  |
| 53 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( подг.к.включению- contact 8LM2TC10 ) | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Total |  |  |
| 54 | 10-04-066-05 | Sonerie CC-1 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  |  | Total |  |  |
| 55 | 08-03-545-17 | Carcasa metalica pentru protectia bransamentelor si utilajului electric | kg | 10,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,0600 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 10,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0600 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total |  |  |
| 56 |  | Materiale care nu sint incluse in norme |  | 0,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 57 | Pret piata | Наконечник BS95/1-21647 | buc | 1,0000 |
|  | 1235 | Наконечник BS95/1-21647 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 58 | Pret piata | Robinet cu cep (кран 14М1-16) | buc | 1,0000 |
|  | 1236 | Robinet cu cep (кран 14М1-16) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 59 | Pret piata | Robinet cu cep (кран 12нж29нж) | buc | 3,0000 |
|  | 1237 | Robinet cu cep (кран 12нж29нж) | buc | 3,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 60 | Pret piata | Тeava din otel Д14*2-10 мм | buc | 70,0000 |
|  | 1238 | Тeava din otel Д14*2-10 мм | buc | 70,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 61 | Pret piata | Cablu KBBГнг-4*1.0 mm2 | m | 200,0000 |
|  | 12438 | Cablu KBBГнг-4*1.0 mm2 | m | 200,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 62 | Pret piata | Cablu KBBГЭнг-4*1.0 mm2 | m | 35,0000 |
|  | 12411 | Cablu KBBГЭнг-4*1.0 mm2 | m | 35,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 63 | Pret piata | Cablu КВВГнг-5*1,0mm | m | 40,0000 |
|  | 12455 | Cablu КВВГнг-5*1,0mm | m | 40,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 64 | Pret piata | Cablu KBBГнг-7*1.0 mm2 | m | 35,0000 |
|  | 1245545 | Cablu KBBГнг-7*1.0 mm2 | m | 35,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 65 | Pret piata | Отборное устройство | buc | 67,0000 |
|  | 12455445 | Соединения НСВ14х1/2 | buc | 67,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 66 | Pret piata | Соединения НСВ14х1/2 | buc | 67,0000 |
|  | 1245573 | Соединения НСВ14х1/2 | buc | 67,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 67 | Pret piata | Bransament flexibil ВКУ-12 | buc | 20,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 68 | Pret piata | Jgheaburi L=2000mm | m | 25,0000 |
|  | 12454422 | Jgheaburi L=2000mm | m | 25,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 69 | Pret piata | Canal plastic NSM | m | 10,0000 |
|  | 124544989 | Canal plastic NSM | m | 10,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 70 | Pret piata | Teava din v/p D25 | m | 10,0000 |
|  | 124544911 | Teava din v/p D25 | m | 10,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Transportasrrea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficii |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 71 | Pretul firmei | Теrmometru 0,,,100*С | buc | 28,0000 |
|  | 555 | Теrmometru 0,,,100*С | buc | 28,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 72 | Pretul firmei | Manometru МП4-У 0...0.25Mпa | buc | 19,0000 |
|  | 556 | Manometru МП4-У 0...0.25Mпa | buc | 19,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 73 | Pretul firmei | Manometru МП4-У 0...0.4Mпa | buc | 14,0000 |
|  | 557 | Manometru МП4-У 0...0.4Mпa | buc | 14,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 74 | Pretul firmei | Manometru cu contact electric ДМ2010сг 0...0.4kgf/cm2 | buc | 13,0000 |
|  | 558 | Manometru cu contact electric ДМ2010сг 0...0.4kgf/cm2 | buc | 13,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 75 | Pretul firmei | Датчик-реле температуры 7С1 | buc | 1,0000 |
|  | 559 | Датчик-реле температуры 7С1 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 76 | Pretul firmei | Электронный регулятор ECL Confort 110m | buc | 5,0000 |
|  | 560 | Электронный регулятор ECL Confort 110m | buc | 5,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 77 | Pretul firmei | Avertizoare ESMU-100 | buc | 1,0000 |
|  | 561 | Avertizoare ESMU-100 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 78 | Pretul firmei | Avertizoare ESMT | buc | 1,0000 |
|  | 562 | Avertizoare ESMT | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 79 | Pretul firmei | Naporometru HMП-52-М1 | buc | 1,0000 |
|  | 563 | Naporometru HMП-52-М1 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 80 | Pretul firmei | Avertizoare ДН-2,5 | buc | 1,0000 |
|  | 564 | Avertizoare ДН-2,5 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 81 | Pretul firmei | Traductor ДНТ-1 | buc | 1,0000 |
|  | 565 | Traductor ДНТ-1 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 82 | Pretul firmei | Signalizator СН4 | buc | 1,0000 |
|  | 566 | Signalizator СН4 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 83 | Pretul firmei | Signalizator СОУ-1 | buc | 1,0000 |
|  | 567 | Signalizator СОУ-1 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 84 | Pretul firmei | Regulator PT-59X | buc | 1,0000 |
|  | 568 | Regulator PT-59X | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 85 | Pretul firmei | Термодатчик SО10001 | buc | 1,0000 |
|  | 569 | Термодатчик SО10001 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 86 | Pretul firmei | Датчик температуры наружного воздуха Q01-40597 | buc | 1,0000 |
|  | 570 | Датчик температуры наружного воздуха Q01-40597 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 87 | Pretul firmei | Contactor S20-10-230-4079 | buc | 1,0000 |
|  | 571 | Contactor S20-10-230-4079 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 88 | Pretul firmei | Capat ВS95/1-21647 | buc | 2,0000 |
|  | 572 | Capat ВS95/1-21647 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 89 | Pretul firmei | Conector TUV | buc | 2,0000 |
|  | 573 | Conector TUV | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 90 | Pretul firmei | Interfeis 1U04.10 | buc | 1,0000 |
|  | 574 | Interfeis 1U04.10 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 91 | Pretul firmei | Interfeis 1U05 | buc | 1,0000 |
|  | 575 | Interfeis 1U05 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 92 | Pretul firmei | Dulap ЩAкот 1000x650x300 | buc | 1,0000 |
|  | 576 | Dulap ЩAкот 1000x650x300 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 93 | Pretul firmei | Аutomat.BА47-29-1P 3A | buc | 5,0000 |
|  | 577 | Аutomat.BА47-29-1P 3A | buc | 5,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 94 | Pretul firmei | Аutomat.BА47-29-1P 6A | buc | 1,0000 |
|  | 578 | Аutomat.BА47-29-1P 6A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 95 | Pretul firmei | Releu R4-2014-23-5230-WT Relpol | buc | 28,0000 |
|  | 580 | Releu R4-2014-23-5230-WT Relpol | buc | 28,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 96 | Pretul firmei | Colodca GZM4 Relpol | buc | 30,0000 |
|  | 581 | Colodca GZM4 Relpol | buc | 30,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 97 | Pretul firmei | Releu T-R4-E-2014-23-5230 Relpol | buc | 2,0000 |
|  | 582 | Releu T-R4-E-2014-23-5230 Relpol | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 98 | Pretul firmei | Buton Lovato Electric 8LP2TS103 | buc | 4,0000 |
|  | 583 | Buton Lovato Electric 8LP2TS103 | buc | 4,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 99 | Pretul firmei | Contact 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,0000 |
|  | 584 | Contact 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 100 | Pretul firmei | Contact 8LM2TC01 "Lovato" | buc | 1,0000 |
|  | 585 | Contact 8LM2TC01 "Lovato" | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 101 | Pretul firmei | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 зеленая | buc | 1,0000 |
|  | 586 | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 зеленая | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 102 | Pretul firmei | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 красная | buc | 1,0000 |
|  | 587 | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 красная | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 103 | Pretul firmei | Contact 8LM2TC01 "Lovato" | buc | 1,0000 |
|  | 588 | Contact 8LM2TC01 "Lovato" | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 104 | Pretul firmei | Contact 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,0000 |
|  | 589 | Contact 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 105 | Pretul firmei | Diod Д226 | buc | 1,0000 |
|  | 590 | Diod Д226 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 106 | Pretul firmei | Taimer ТЭ-15 | buc | 1,0000 |
|  | 591 | Taimer ТЭ-15 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 107 | Pretul firmei | Sonerie СС-1 | buc | 1,0000 |
|  | 592 | Sonerie СС-1 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 108 | Pretul firmei | Dulap ЩС 395x310x220 | buc | 1,0000 |
|  | 593 | Dulap ЩС 395x310x220 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 109 | Pretul firmei | Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4 | buc | 4,0000 |
|  | 594 | Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4 | buc | 4,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 110 | Pretul firmei | Buton Lovato Electric 8LP2T B104 | buc | 4,0000 |
|  | 1594 | Buton Lovato Electric 8LP2T B104 | buc | 4,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 111 | Pretul firmei | Contact 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,0000 |
|  | 595 | Contact 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 112 | Pretul firmei | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 | buc | 1,0000 |
|  | 597 | Buton Lovato Electric 8LP2T B103 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 113 | Pretul firmei | Contact 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,0000 |
|  | 1597 | Contact 8LM2TC10 "Lovato" | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 114 | Pretul firmei | Sonerie СС-1 | buc | 2,0000 |
|  | 2597 | Sonerie СС-1 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor IMSP Spitalul Raional Hоncestl |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |