| Lucrari de reparatie a sistemei de ventilare la cantina din Liceul Teoretic Ginta Latina situat in mun. Chisinau, str. Ginta Latina 9 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpVA35D | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 26,000 |
| 2 | RpVC38A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h / inclusiv componentele | buc | 3,000 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 0,250 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre / curatire canal | t | 0,600 |
| 5 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 2,400 |
| 6 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 2,400 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,400 |
|  |  | Capitolul 1.2. Canal |  |  |
| 8 | CD67A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 0,150 |
| 9 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 1,200 |
| 10 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancora ф12 l=150 mm | buc | 3,000 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Cornier 50x50x3; Placa 70x70x4 | kg | 14,900 |
| 12 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,015 |
| 13 | CC09C | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv | m2 | 0,310 |
| 14 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 1,350 |
|  |  | Capitolul 1.3. Ventilare |  |  |
| 15 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 26,000 |
| 16 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 10,000 |
| 17 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime | m2 | 1,000 |
| 18 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Vata minerala pentru conducte cu folie din aluminiu gr.50 mm | m2 | 26,000 |
| 19 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR PN16 d.20 | m | 30,000 |
| 20 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava PPR PN16 d.20 (fitinguri) | m | 6,000 |
| 21 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" / Niplu alama d.20 | buc | 2,000 |
| 22 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" / Trecere PPR-metal d.20 | buc | 4,000 |
| 23 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" / Olandez d.20 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Ventilare |  |  |
| 24 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw | buc | 1,000 |
| 25 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,000 |
| 26 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului, pentru filtrare | buc | 1,000 |
| 27 | VB02B2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Clapeta de inchidere cu servomotor | buc | 1,000 |
| 28 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm | buc | 1,000 |
| 29 | VC06A | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw | buc | 1,000 |
| 30 | VC06B | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 6.000-15.000 mc/h cu motor electric de 3 kw | buc | 1,000 |
| 31 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Electricitate |  |  |
| 32 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 | buc | 1,000 |
| 33 |  | Pictograma panou | buc | 1,000 |
| 34 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100 A / ВА 47-29 | buc | 1,000 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / ВА 47-29 | buc | 5,000 |
| 36 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100 A / РН-47 | buc | 1,000 |
| 37 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, curent pina la 40 A / КМИ | buc | 3,000 |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / РТИ | buc | 3,000 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Buton de comanda | buc | 3,000 |
| 40 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica 40x25 | 100 m | 0,550 |
| 41 |  | Canale din masa plastica 40x25 | m | 55,000 |
| 42 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,150 |
| 43 |  | Teava din PVC d=25мм | m | 15,000 |
| 44 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,700 |
| 45 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 45,000 |
| 46 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2 | m | 25,000 |
| 47 | 08-03-481-21 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Ventilare |  |  |
| 48 |  | Ventilator de canal CCK-TM PKV 80-50-4-380 sau analog 5kW/1140 rot/min inclusiv panoul de comanda | buc | 1,000 |
| 49 |  | Baterie de incalzire pe apa tip CCK-TM КВН 80-50-2 sau analog, 53 kW | buc | 1,000 |
| 50 |  | Filtru tip CCK-TM ФКП 80-50 sau analog | buc | 1,000 |
| 51 |  | Clapeta de inchidere tip CCK-TM 80-50 cu servomotor | buc | 1,000 |
| 52 |  | Atenuator de zgomot 800x500x1000 | buc | 1,000 |
| 53 |  | Ventilator de acoperis tip CCK-TM KROM 3.55 sau analog 0.5 kW/1420 rot/min inclusiv panoul de comanda | buc | 1,000 |
| 54 |  | Ventilator de acoperis tip CCK-TM KROM 6.3 sau analog 2 kW/880 rot/min inclusiv panoul de comanda | buc | 1,000 |
| 55 |  | Sistema de automatizare de protectie a bateriei de incalzire contra inghet | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Electricitate |  |  |
| 56 |  | Tablou de distributie cu montare aparenta pe perete, cu carcasa si usa din metal, IP31, dim.650x500x220mm ЩМП-3 | buc | 1,000 |
| 57 |  | Intrerupator automat modular ВА 47-29 3Р, C32А | buc | 1,000 |
| 58 |  | Intrerupator automat modular ВА 47-29 3Р, C16A | buc | 1,000 |
| 59 |  | Intrerupator automat modular ВА 47-29 1Р, C4A | buc | 3,000 |
| 60 |  | Intrerupator automat modular ВА 47-29 1Р, C10A | buc | 1,000 |
| 61 |  | Declansator independent РН-47 | buc | 1,000 |
| 62 |  | Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 | buc | 1,000 |
| 63 |  | Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 | buc | 1,000 |
| 64 |  | Реле РТИ 9-16А | buc | 1,000 |
| 65 |  | Реле РТИ 2.5-4А | buc | 1,000 |
| 66 |  | Реле РТИ 9-12А | buc | 1,000 |
| 67 |  | Buton dublu de comanda START/STOP APBB-22 N | buc | 3,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.