## CAIET DE SARCINI

## Bunuri

Obiectul_ ,,Procurarea unui tractor cu  agregate pentru necesitățile primăriei Bălceana,

raionul Hîncești”

Autoritatea contractantă : Primăria Bălceana, raionul Hîncești

IDNO: 1007601005947

Adresa: Primăria Bălceana,r-nul Hîncești

Numărul de telefon/fax:026938236, 061136334

E-mail: contabil.balceana@gmail.com

Descriere generală. Informaţii:

În cadrul procedurii de achiziție vor fi achiziționate următoarele bunuri: tractor, remorcă,  încărcător frontal,  cositoare.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate | Unitate de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L O T 1: Achiziționarea tractorului cu agregate |
| 1. | 16700000-2 | Tractor | buc | 1 | Stare: Nou Transmisia : 4x3x(1+1) Tonaj max pe tiranți : 2000 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ) : 4173x2013x2757 mm APP spate : 540-1000 rot/min Puterea : 85 CP Anvelope : 12.4-24 / 16.9-34 Greutatea : 3500 kg Completarea : cu aer condiționat, greutăți adiționale |
| 2. | 16700000-2 | Remorcă tractor | buc | 1 | Stare: Nou Compatibil cu tractorul propus Capacitatea de încărcare:4000 kg Volum:4,00 m3 Greutate:1180 kg, Dimensiuni de gabarit: (LxLxÎ); 3000x1920x1700 mm Grosimea podelei:4 mm, Grosimea pereților: 2 mm Sistem de frănare: Cilindru hidraulic: |
| 3. | 16700000-2 | Incărcător frontal cu cupă | buc | 1 | Stare: Nou Compatibil cu tractorul propus Greutatea constructivă:500-850 kg Volum de încărcare a cupei: 0,35-0,4 m3 Lățimea cupei:1600 mm Creutatea nominală de încărcare a cupei: 600 kg Înălțimea maximă de ridicare: 3400 mm, Adincimea de lucru: 100 mm |
| 4. | 16700000-2 | Cositoare de tip rotor cu cardan | buc | 1 | Stare: Nou Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: 1,65 m Puterea necesară: peste 40 c.p Productivitatea: 1,7 ha/oră Viteza de lucru pînă la 15 km/oră Greutatea:380 kg Poziționrea: laterală |
| Valoarea estimată | 805000 lei |

|  | Cerințe fata de termenul de garanție |  |  | Garanție: minim 12 luni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cerințe fata de livrare |  |  | Termen de livrare 30 zile după semnarea contractului. Locul livrării: Sat.Bălceana,r-nul Hîncești În condițiile importului bunului- procedura de vămuirea va fi inclusa in costul ofertei |
|  | Cerințe post-garanție |  |  | Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul bunului). |
|  | Conformitatea cu standarde |  |  | Certificat de conformitate |
|  | Certificat de origine |  |  | De la producător |
|  | Termenul de valabilitate a ofertei: |  |  | 30 zile. |