| Constructia retelele de alimentare cu apa si a retelelor de canalizare pentru Brigada nr.1 de Infanterie Motorizata din municipiul Balti №08/23-REAC.SU | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

- Sistemul de alimentare cu apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,950 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 8,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 36,15 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 3,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,380 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,855 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 65,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 6,89 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,380 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,137 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,002 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,152 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,780 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,94 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,780 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,70 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 16,785 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |
|  |  | 1.2. Conducte si accesorii |  |  |  |
| 9 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat tip2 - A1) | m | 50,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,35 |
|  | 2521216701001-1 | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat tip2 - A1 | m | 51,765 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,184 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,50 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,575 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: banzii de avertizare nu include conform proiectului (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d25mm triplustrat tip2 - A1) | m | 75,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,35 |
|  | 25212167100011-1 | Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d25mm triplustrat tip2 - A1 | m | 75,225 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 3,00 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 3,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | Pret de piata | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm | m | 280,000 |
|  | Banda | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm | m | 280,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 230,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,20 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 23,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 6,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 50,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,50 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 7,50 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 280,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,148 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | IC44E K=2 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 324 x 8 mm ... 356 x 9 mm (Tub de protectie PVC SN8 d600mm L=200mm) | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,20 |
|  | 2722103310000-1 | Tub de protectie PVC SN8 d600mm L=200mm | m | 2,40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,44 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,64 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,48 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,424 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,019 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,005 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm) | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,20 |
|  | 2722103310000-2 | Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm | m | 8,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,80 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,112 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,12 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,272 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,058 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,014 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,005 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |
|  | 2874117300000-1 | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm | buc | 1,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet FI-FE d1 1/4''mm) | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,10 |
|  | 2874117300000-2 | Robinet FI-FE d1 1/4''mm | buc | 2,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Conducta otel cu flansa sudabila pina la contor d32mm 3DN L=100mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |
|  | 2875274110100-1 | Conducta otel cu flansa sudabila pina la contor d32mm 3DN L=100mm | buc | 1,00 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,01 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Conducta otel cu flansa sudabila dupa contor d32mm 2DN L=70mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |
|  | 2875274110100-2 | Conducta otel cu flansa sudabila dupa contor d32mm 2DN L=70mm | buc | 1,00 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,01 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm Teu fonta cu flanse PN10 d400/80mm | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,55 |
|  | 2875274110100-3 | Teu fonta cu flanse PN10 d400/80mm | buc | 1,00 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,01 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 16,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |
|  | 2875274110100-4 | Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm | buc | 1,00 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,01 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu fonta cu flanse PN10 d50/50mm | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,56 |
|  | 2875274110100-5 | Teu fonta cu flanse PN10 d50/50mm | buc | 4,00 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 4,04 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 16,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50mm | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |
|  | 2875274110100-6 | Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50mm | buc | 1,00 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,01 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Reductie electrosudabila PE100 SDR11 d90/32mm) | buc | 2,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,00 |
|  | 2523156713811-1 | Reductie electrosudabila PE100 SDR11 d90/32mm | buc | 2,02 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,60 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | AcA31C | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm Flansa sudabila din otel d400mm | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,64 |
|  | 2875274400100-1 | Flansa sudabila din otel d400mm | buc | 2,10 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 3,68 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Capat flansa PEHD RC PE100 d90 mm | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,16 |
|  | 2523156713811-2 | Capat flansa PEHD RC PE100 d90 mm | buc | 2,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm Capat flansa PEHD RC PE100 d50 mm | buc | 12,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,96 |
|  | 2523156713811-3 | Capat flansa PEHD RC PE100 d50 mm | buc | 12,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel zincat d90mm | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,78 |
|  | 2875274110100-7 | Flansa libera din otel zincat d90mm | buc | 2,00 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,02 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 8,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera din otel zincat d50mm | buc | 12,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,68 |
|  | 2875274110100-8 | Flansa libera din otel zincat d50mm | buc | 12,00 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 12,12 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 48,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Racord compresiune FE d32x1 1/4'' | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,70 |
|  | 2523156713811-4 | Racord compresiune FE d32x1 1/4'' | buc | 2,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |
|  |  | 1.3. Tub de protectie prin metoda inchisa (foraj orizontal dirijat) |  |  |  |
| 32 | GD59C | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm | m | 19,000 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 89,30 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 17,86 |
|  | 2521216716002-1 | Tub de protectie PEID PE100 SDR17 PN10 d200mm | m | 19,057 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 10,64 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 638,40 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 17,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | Pet de piata | Inel distantier PA 3-36 | buc | 13,000 |
|  | Inel distantier | Inel distantier PA 3-36 | buc | 13,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 0,25 m3) | m3 | 2,810 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 18,967 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,121 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,568 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,342 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,029 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,759 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,314 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,228 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,011 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 5,198 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 2,000 |
|  | 266112643315-1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6а (0,265 m3) | buc | 2,000 |
|  | 266112643315-2 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6а (0,265 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 2,000 |
|  | 266112643315-3 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,000 |
|  | 266112643315-4 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,000 |
|  | 266112643315-5 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | Pret de piata | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) | buc | 4,000 |
|  | 266112643315-6 | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,000 |
|  | 266112643315-7 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | Pret de piata | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | 41,600 |
|  | 266112643315-8 | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | 41,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg | 119,560 |
|  | 266112643315-9 | Scara cu vanguri din otel | kg | 119,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 59,140 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 11,237 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,591 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,591 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,591 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 59,14 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,296 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,473 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,887 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,324 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,087 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 2,527 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,264 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,178 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,632 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,316 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | Pret de piata | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 | buc | 2,000 |
|  | 2875274200012 | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1) | m3 | 0,350 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,348 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,227 |
|  | 2663102100000 | Beton B10 | m3 | 0,362 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,035 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,088 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) | m2 | 62,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 23,56 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 49,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), exterioara | m2 | 56,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,36 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 95,20 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 19,04 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,034 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 63,28 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,056 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,728 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tub de protectie prin metoda inchisa (foraj orizontal dirijat) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuili de regie |  |  |
|  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 50 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,72 |
|  | 2875274108000 | Cot cu picior pentru hidrant | buc | 1,01 |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,137 |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,08 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,08 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,071 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Nota: se include doar manopera) | buc | 1,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | AcB04B | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 32 mm | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,50 |
|  | 2744233336462 | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm | kg | 2,02 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,121 |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,03 |
|  | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,03 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,273 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru Y de retinere impuritati d32mm ) | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuili de transport |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuili de regie |  |  |
|  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 54 | Pret de piata | Hidrant subteran de incendiu PN16 DN80mm H=1,0m | buc | 1,000 |
|  | Hidrant | Hidrant subteran de incendiu PN16 DN80mm H=1,0m | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | Pret de piata | Indicator hidrant de incendiu | buc | 1,000 |
|  | Indicator | Indicator hidrant de incendiu | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | Pret de piata | Apometru cu flansa clasa C (CYBER) DN32mm | buc | 1,000 |
|  | Apometu | Apometru cu flansa clasa C (CYBER) DN32mm | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | Pret de piata | Filtru Y de retinere impuritati d32mm | buc | 1,000 |
|  | Filtru | Filtru Y de retinere impuritati d32mm | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

- Sistemul de canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 2,710 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 11,897 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,420 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 71,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 171,110 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 17,040 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volumul total) | m2 | 253,140 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 75,942 |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,430 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,683 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 4,759 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70% din volumul total - doar manopera) | m2 | 661,140 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 198,342 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,360 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,810 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 61,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 6,466 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,360 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,130 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,144 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 120,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 37,200 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 167,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 125,250 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 16,700 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,510 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,736 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,510 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,138 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 23,669 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |
|  |  | 1.2. Conducte si accesorii |  |  |  |
| 13 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PPHM, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (PPHM SN10 d200mm multistrat compact cu mufa detasabila si garnitura - C1 ) | m | 187,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 72,930 |
|  | 2521216700500-1 | PPHM SN10 d200mm multistrat compact cu mufa detasabila si garnitura - C1 | m | 196,392 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 21,800 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,374 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | Pret de piata | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm | m | 187,000 |
|  | Banda | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm | m | 187,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 187,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,391 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,673 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |
|  |  | 1.3. Demolare si restabilire |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Drumul din asfalt (L=180m, b=1400mm) |  |  |  |
| 16 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 360,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 104,400 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 1,260 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 14,400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 105,840 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 25,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 40,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,478 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 19,375 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 19,375 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 1,110 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,608 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip amestec de agregate grosiere si agregate fine d=45mm h=150mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010)- nisip | m3 | 38,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 34,200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 41,800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,800 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 7,980 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 15,960 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, amestec optimal fr.8-63mm, h=290mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010) (Nota: 50% din volumul total) | m3 | 36,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 36,135 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 41,975 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,650 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 7,665 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 15,330 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, amestec optimal fr.8-63mm, h=290mm (conform SM SR EN 13242+A1-2010) (Nota: 50% din volumul total, Resursa piatra sparta SE EXCLUDE) | m3 | 36,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 36,135 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,650 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 7,665 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 15,330 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0,7 l/m2) (conform SM SR EN 12591-2010) | t | 0,176 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,181 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,053 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | DB19C | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg. liant, 50/70, h=60mm cu agregate mari(conform CP D.02.25-2021), cu asternere manuala | m2 | 252,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 40,320 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 35,532 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,756 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 4,032 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,183 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | DI107 | Amorsarea suprafetelor cu bitum rutier 50/70, (0,3 l/m2) (conform SM SR EN 12591-2010). | t | 0,076 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,078 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,023 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, liant, 50/70, h=40mm cu agregate marunte (conform CP D.02.25-2021), cu asternere manuala | m2 | 252,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 30,240 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 23,688 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,756 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 2,772 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,873 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Drumul din asfalt (L=180m, b=1400mm) |  |  |
|  |  | 1.3.2. Transprtarea gunoiului |  |  |  |
| 26 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,250 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,650 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 48,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 5,088 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,090 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,100 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Transprtarea gunoiului |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Demolare si restabilire |  |  |
|  |  | 1.4. Camine circulare |  |  |  |
| 29 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 4,69 m3) | m3 | 3,440 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 38,218 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,374 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 1,420 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,450 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,249 |
|  | 2663102100919 | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) | m3 | 0,433 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 34,641 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 24,941 |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 6,235 |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 72,746 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 2,771 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 6,742 |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,261 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 5,000 |
|  | 266112643310-1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 8,000 |
|  | 266112643310-2 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ10-9 (0,24m3) | buc | 1,000 |
|  | 266112643310-3 | Inel prefabricat pt. camine КЦ10-9 (0,24m3) | buc | 1,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,1m3) | buc | 5,000 |
|  | 266112643310-4 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,1m3) | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) | buc | 6,000 |
|  | 266112643310-5 | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) | buc | 6,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 8,000 |
|  | 266112643310-6 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 8,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | Pret de piata | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | 134,500 |
|  | 266112643315-7 | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | 134,500 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 36,000 |
|  | 266112643310-8 | Trepte din otel cu acoperire din polimer | buc | 36,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,162 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,043 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,264 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,632 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,089 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,316 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,158 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | Pret de piata | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 | buc | 5,000 |
|  | 2875274200012 | Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250 | buc | 5,000 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul КЦО-1) | m3 | 0,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,155 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,195 |
|  | 2663102100000 | Beton B10 | m3 | 0,311 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,030 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,075 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,120 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara) | m2 | 19,540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,770 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,425 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 15,632 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,489 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Camine circulare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |