Datele privind piloni de beton armat necesare pentru completarea rezervelor de mobilizare

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale | U/m | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 44212221-4 | Piloni de beton armat pentru linii de transportare a energiei electrice de tensiune înaltă (SK 22.1-2,0) | buc. | 9 | Cu următoarele caracteristici tehnice conform GOST 22687.0-85 Lungimea – 22600 mm Lățimea – 650 mm Înălțimea – 440 mm Greutatea – 5332 kg Volumul betonului – 1,9 m3 Volumul geometric – 6,4636 m3 |

Păstrare:    Întreprinderea de Stat  „Moldelectrica”

Suma estimativă:    300.000,00 mii lei fără TVA