LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiluil raional Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiluil raional Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia blocurilor din str. Dunarii, 34 s. Crihana Veche r. Cahul in blocuri locative.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reconstructii |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii . |
|  |  | 1.1.1. Trepte la intrarea 1 |
| 1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 2,200 |
| 2 | RpCS19E | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton | m2 | 6,400 |
| 3 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B 15 | m3 | 6,600 |
| 4 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 200,000 |
| 5 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 37,800 |
| 6 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,000 |
| 7 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 18,000 |
| 8 | CH06A | Mina curenta din teava inox D=1 1/4" pe stilpi D=1 1/4" , asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, cu doua bare paralele cu mina avind diametrul de 1/2" | m | 12,000 |
|  |  | 1.1.2. Trepte la intrarea 2 |
| 9 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 2,200 |
| 10 | RpCS19E | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton | m2 | 6,400 |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B 15 | m3 | 6,600 |
| 12 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 200,000 |
| 13 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 37,800 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,000 |
| 15 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 18,000 |
| 16 | CH06A | Mina curenta din teava inox D=1 1/4" pe stilpi D=1 1/4" , asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, cu doua bare paralele cu mina avind diametrul de 1/2" | m | 12,000 |
|  |  | 1.1.3. Lucrari de amenanjare a teritoriului (bordure , povaj ) |
| 17 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 0,275 |
| 18 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 220,000 |
| 19 | DA03A | Scarificarea manuala a platformei drumului pentru instalarea bordurelor (0.3x0.3x420=37.8 mc) | m3 | 37,800 |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,653 |
| 21 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 97,950 |
| 22 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 55,000 |
| 23 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 420,000 |
| 24 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,450 |
| 25 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,100 |
| 26 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 150,000 |
| 27 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 400,000 |
|  |  | 1.1.4. Fasada . |
| 28 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 866,000 |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 200,000 |
| 30 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 670,000 |
| 31 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 200,000 |
|  |  | 1.2. Terenul de sport. |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de constructii. |
| 32 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 5,000 |
| 33 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B15 | m3 | 5,000 |
| 34 | TsH91Af | Instalarea formelor arhitecturale mici (formele arhitecturale mici se includ aparte) | buc | 5,000 |
| 35 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare (Banci din lemn pe 2 picioare , cu carcasa din metal . vopsite , L=1.80ml, latimea 350mm,cu speteaza) | buc | 4,000 |
| 36 | TsH91B | Instalarea urne (urne de metal tip PINGUIN) | buc | 4,000 |
|  |  | 1.2.2. Forme arhitecturale mici. |
| 37 | Pret de piata | Complex de joaca din lemn. | buc | 1,000 |
| 38 | Pret de piata | Balansor. | buc | 1,000 |
| 39 | Pret de piata | Masa cu scaune din lemn pentru copii. | buc | 1,000 |
| 40 | Pret de piata | Leagan (ponei , zebra). | buc | 1,000 |
| 41 | Pret de piata | Leagan dublu . | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3. Iluminare. |
|  |  | 1.3.1. lucrari de constructie. |
| 42 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (b=0.5 x H=0.8 x L=120, V=48mc) | m3 | 48,000 |
| 43 | RpEN01A | Incarcarea si descarcarea pilonilor cu L pina la 13 m | buc | 8,000 |
| 44 | RpEN06A | Indreptarea pilonilor pe traseu | buc | 8,000 |
| 45 | RpEN03A | Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat), 3,5 m3 | buc | 8,000 |
| 46 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B15 | m3 | 3,200 |
| 47 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 6,000 |
| 48 | RpEA04B | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul peste 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice. | m | 120,000 |
| 49 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (0,3x0,5x120=18mc) | m3 | 18,000 |
| 50 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,180 |
|  |  | 1.3.2. Lucrari de montare. |
| 51 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 120,000 |
| 52 | RpEN05A | Montarea pilonilor | buc | 8,000 |
| 53 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate | buc | 8,000 |
|  |  | 1.3.3. Stilpi profilati |
| 54 | pret de piata | Stilpi profilati din otel zincati Dn96 H=6.0m | buc | 8,000 |
|  |  | 1.4. Platforma pentru deseuri manajere. |
| 55 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 2,850 |
| 56 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,220 |
| 57 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Aj-1, Pi-1 | kg | 57,120 |
| 58 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B 3,5 | m3 | 0,240 |
| 59 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... B 7.5. | m3 | 0,600 |
| 60 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare So1 , So2,So2 , cornier 70x70 | t | 0,220 |
| 61 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton cadru metalic asteriala 40x20x3, 20x20x3 | kg | 77,530 |
| 62 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 8,360 |
| 63 | CL19B | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru golul ascensorului | m2 | 22,400 |
| 64 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 8,400 |
| 65 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 12,000 |
| 66 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,720 |

Cretu Dumitru