Caiet de sarcini

Obiectul: Utilajul specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare.

Lot 1. Hota cu flux laminar

|  | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Hota cu flux laminar | Clasa II de securitate; Suprafață de lucru – 1100-1200 mm; Sistem de control cu microprocesor cu afișarea digitală; Certificat CE Masa pentru hota sau încorporabilă în dulap sau pe picioare. Ventilare forțată aerului prin filtru. Cu garanție | 5 |

Lot 2. Autoclavă

|  | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Autoclavă | Volum 40-50 litri; Control al temperaturii la sterilizare +105 ~ +135 °C; temperatura de topire a mediului de cultura +60 ~ +100 °C; Durata de menținere la cald 60-80 minute; Numărul de programe presetate minim: 2 pentru lichide, 3 pentru solide; Numărul de programe libere minim: 1 pentru lichide, 1 pentru solide; Construcție interioara - otel-inox; Sisteme de siguranța in funcționare: valva de presiune; limitator supra-încălzire; limitator supra – presiune; limitator anti-uscare; sistem de blocare ușa; siguranța fuzibila; Alarma pentru depășirea temperaturii: acustica si optica; Sistem de control N-smart Alimentare 230V/50Hz. | 1 |

Lot 3. Frigider combinat cu congelator de laborator

|  | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Frigider combinat cu congelator de laborator, să nu fie NO FROST! | Pe picioare / role: 2 picioare montate în partea din față și 2 rotite montate în partea din spate sau din față, pentru a ușura orice mutare necesară. Domeniu de temperatură: Frigider: reglabil între +2 °C și minim +8 °C maxim +15 °C; Congelator: reglabil între -10 °C și minim -20 °C; Acuratețe: 0,1°C; Capacitate: Frigider bruta/neta: ~180/150 lit; Congelator bruta/neta: ~ 180/150 lit; Sistem de răcire: 2 circuite separate; Nr. de uși: 2; Nr. de compartimente: 2; Nr. rafturi: 4 + 2 fixe; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Controler integrat; Ecran digital; Alarme de temperatură ridicată și joasă; Ceas cu alarmă la ușă; Închizători standard pentru uși; Agenți frigorifici de hidrocarburi; Cu garanție; Izolație fără HCFC și CFC. | 7 |

Lot 4. Etuvă

|  | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Etuvă | Carcasa exterioara metalica vopsita cu rasina epoxidica. Camera interioara din otel inoxidabil oglinda. Temperaturi de lucru de la 5 ° C la 300 ° C. Rezoluție: 1,0 ° C. Fluctuația temperaturii: ± 1ºC. Incalzirea pina la 150ºC - 60 min. Volumul camerei de lucru 125 litri,. Reglarea temperaturii prin microprocesor cu funcții precum protecție la supratemperatură, alarmă de defecțiune a senzorului, funcționare cu temperatură fixă, funcție de temporizare (0-999 min), corectare a abaterii, blocarea parametrilor interni etc. Omogenitate și stabilitate temperaturii. Controller cu afisaj LCD. Picioare reglabile pentru a facilita instalarea si nivelarea cuptorului. Ușă cu fereastră cu deschidere la 180º cu sticlă securizată termică dublă pentru control extern, fără variații de temperatură în camera interioară. Convecția aerului naturală. Comutator ventilator standard care permite funcționarea si cu convecție fortata . Usor de curatat. Se livreaza cu doua tavi grilaj reglabile pe inaltime . Încărcarea maximă kg ≥ 30kg, Încărcarea pe raft kg ≥ 10 kg . 220-240 V / 50-60 Hz. | 1 |

Lot 5. Sursa de lumină cu lungimea de undă variabilă, pentru depistarea urmelor biologice umane și secreții umane.

| Denumire produs/ Caracteristici tehnico-funcționale | Cantitatea |
| --- | --- |
| Sursă de lumină criminalistică cu lungime de undă variabilă, set | 1 |
| 1.1 Corpul sursei de lumină |  |
| Modul de iluminare WHITE: - min. 8x LED-uri - 400-700nm (nominal) - Intensitate variabilă - fascicul de lumină omogen Caracteristici generale - lupă de mărire minim: 3.5 dioptrie, - protecție termică - panou tactil - braț montabil cu acțiune minim 1.3m - montare pe trei capuri cu axe ajustabile - protecție de praf a corpului - 100 filtre de înlocuire pentru praf - Tensiune de intrare 100-240V, 80W - Securitate module: EN62471:2008 |  |
| 1.2 Modul de iluminare UV |  |
| - min. 8x LED-uri (ultaviolet) - 365 nm (nominal) - banda de 350-380nm, ± 10% - Intensitate variabilă - fascicul de lumină omogen. - utilizare/relevare: sînge, fibre, reziduuri de drog, nanoparticole, secreții umane. - filtru dielectric (GG420) |  |
| 1.3 Modul de iluminare Blue |  |
| - min. 16x LED-uri (Blue) - 445 nm (nominal) - banda de 420-470 nm, ±10% - Intensitate variabilă - fascicul de lumină omogen. - utilizare/relevare: sînge, fibre, nano-particule, secreții umane, prafuri dactiloscopice. - Include: filtru detașabil de vizualizare cu sticlă anti-orbire; filtru de trecere Schott; filtru dielectric (GG495) |  |
| 1.4 Modul de iluminare Violet |  |
| - min. 4x LED-uri (Violet) - 405 nm (nominal) - banda de 395-425 nm, ± 10% - Intensitate variabilă - fascicul de lumină omogen. - utilizare/relevare: sânge, fluide corporale, păr etc. - Include: filtru detașabil de vizualizare cu sticlă anti-orbire; filtru de trecere Schott; filtru dielectric (GG455) |  |
| 1.5 Camera UV-Vis-IR |  |
| - min. 5MP CMOS auto-focusare lentila min. 7.6 mm f/1.8 Sensibilitatea de la 350nm pînă la 1100nm Interfața USB 2.0/3.0 Control prin unde 4 pozitii de selectare filtre UV, Vis și IR Program de capturare |  |
| 1.6 Calculator PC |  |
| Procesor minim generația 5, frecvența minim 2.7 GHz, 8 GB RAM, Grafica 24 sau 32 bits Monitor minim 23,8” TFT UPS minim 4 ore de lucru Microsoft Windows 11 Pro downgrade la Windows 10 Pro (pre-instalat), Microsoft Office Professional min. ver 2019 DirectX 9.0 sau versiune mai nouă |  |
| 1.7 Adițional |  |
| Filtru BLUE |  |
| Garanţie: | min. 24 luni |  |

Procesarea integrată a imaginilor va permite exportul imaginilor în format *.tif și *.jpg, inclusiv cu posibilitatea de înlăturarea distorsiunilor (de-noising).

Videoclipurile trebuie exportate în format *.avi sau similar.

Sistemul de camere, precum și sursele de lumină criminalistică trebuie să fie proiectate fără un ventilator de răcire pentru a reduce riscul de contaminare încrucișată cu ADN.

Suprafețele sistemului trebuie să fie realizate dintr-un material, care să permită îndepărtarea ușoară a resturilor de substanțe chimice și ADN.

Cerințe generale:

Certificat de calitate (CE, DoC sau similar);

Certificat ISO 9001 pentru producător;

certificat ISO 9001 pentru participant;

Autorizație de la producător;

Manual de utilizare in engleza sau romana/rusa.

Lot 6. Vortex.

|  | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Vortex | Funcții continue sau pulsante; Pentru micro tuburi de 0.5, 1.5, 2.0 ml si benzi de 0.2 ml; Viteza de agitare turație minimă 3000 rpm constant; Diametru cupei de agitare: Ø 4.5 mm; Mod de operare: prin atingere / operării continue; Setare viteza: constanta la 3000 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Control viteza: electronic | 6 |

Lot 7. Vortex cu centrifuga

|  | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Vortex cu centrifuga | Pentru micro tuburi de 0.5, 1.5, 2.0 ml si benzi de 0.2 ml; Pot fi folosita ca un agitator de probe tip Vortex pentru aplicații independente de centrifugare; Operare continuă sau prin impuls; Sistemul de siguranța oprire la deschiderea capacului; Timer: 1 sec - 60 min; Capac transparent; Capacitate: rotoare preschimbabile: Rotor pentru 12 micro tuburi de 12×1.5ml / 2.0 ml; Rotor pentru minim 16 de micro tuburi de minim 8×0.5ml plus minim 8×2.0ml; Rotor pentru 8 benzi de 0.2ml; Viteza maxima: 3500 rpm; Mod de funcționare: continuu / cronometrat; Viteza rotație (fixa): 2800 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz; Cu garanție. | 2 |

Lot 8. Centrifugă pentru placi PCR

|  | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Centrifugă pentru placi PCR. | Posibilitatea setării temperaturiide la +4oC - +25oC; Rotor autoclavabil; Tip rotor – pentru 2 plăci PCR în format de 96 godeuri; Adițional cu rotor/rotore pentru tuburi de 0,2 ml; 0,5 ml; 1,5 ml și 2 ml; Turație de la 2500 rpm până la 14500 rpm; Alimentare / Tensiune: 220-230V; 1/50 ph/Hz | 1 |

Lot 9. Psihrometru

|  | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Psihometru | Instrument de măsurare pentru a calcula cantitatea de vapori care există în aer. Intervalul temperaturii +5 +60 °C; Cu certificate metrologic. Tipul psihrometrului se alege de către beneficiar după semnarea contractului. | 2 |

Lot 10. Stepper

|  | Cerințe tehnice | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Stepper | Capacitate de eliberare de până la 45 de ori în succesiune fără a umple din nou; Cu reglator de volum; Volum 1 - 5000µL; Rezistent la reagenți chimici și lumină UV; Complet autoclavabil; În set intră seringile, vârfuri de pipete, reactive pentru mentenanță. Cu certificat de etalonare. | 2 |