| Construcţia unui sector de drum spre terenurile agricole din s. Carbuna, r-ul Ialoveni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini/Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de constructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demontarea si montarea stilpilor LEA 0.38kV |  |  |  |
| 1 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,810 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,440 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,040 |
| 2 | 33-04-040-1 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,270 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,350 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,060 |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 1,770 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,135 |
| 4 | pret | Stilpi CB 105 | buc | 1,000 |
|  | 654321987123 | Stilpi CB 105 | buc | 1,000 |
| 5 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,420 |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,000 |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,000 |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,000 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,020 |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,000 |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,100 |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,000 |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,000 |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,100 |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,000 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,000 |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,000 |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,000 |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,000 |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,960 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,470 |
| 6 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,440 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,240 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,240 |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,240 |
| 7 | 33-04-008-1 | (conducte existent )Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor neizolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,005 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,089 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,000 |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,000 |
|  | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,000 |
|  | 551-0455 | Conectoare ovale "COAC" | buc | 0,011 |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,001 |
|  | 502-9079 | Conductori neizolati | t | 0,000 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,007 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,013 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,004 |
|  |  |  | Total Demontarea si montarea stilpilor LEA 0.38kV |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 8 | TsC03B1 | (p-ru rambleu din caseta ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,370 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 13,058 |
| 9 | TsC22D1k=2 | (+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 6,370 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 10,192 |
| 10 | TsC03F1 | ( din caseta ; Y=1.9t/m3 )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 3,710 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 8,348 |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 704,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 21,640 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,710 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,336 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,015 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,484 |
| 13 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 3,710 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,089 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,039 |
| 14 | TsC03E1 | (strat vegetal; Y=1.2t/m3 )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,470 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,866 |
| 15 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 176,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 5,415 |
| 16 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 1,470 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,441 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,003 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,485 |
| 17 | TsC50Ak=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I | 100 m3 | 1,470 |
|  | 1411122201752la30 | Piatra sparta (LA30fr16-32mm ) | m3 | 0,029 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,382 |
| 18 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 6,370 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 7,593 |
| 19 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 63,700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 63,700 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 6,370 |
|  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |
| 20 | TsE05B | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 35,360 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,683 |
|  |  |  | Total Lucrari de finisare si planificare |  |  |
|  |  | 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |
|  |  | 4.1. Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm |  |  |  |
| 21 | TsC59A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 | 100 m3 | 1,666 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,714 |
|  | 1421102200227la16 | Pietris (LA30fr.16-32mm) | m3 | 0,003 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 18,159 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 4,915 |
| 22 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 199,980 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 6,139 |
| 23 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 1,666 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,500 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,003 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,550 |
| 24 | TsC50Ak=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I | 100 m3 | 1,666 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,033 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,433 |
| 25 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 11,110 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 57,772 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 11,110 |
| 26 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 11,110 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 7,333 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 11,110 |
|  |  |  | Total Consolidarea zonei verzi cu strat vegetal H=15cm |  |  |
|  |  | 4.2. Consolidarea santurilor trapeizodal cu insaminte |  |  |  |
| 27 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 3,070 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 15,964 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,070 |
| 28 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 3,070 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 2,026 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,070 |
|  |  |  | Total Consolidarea santurilor trapeizodal cu insaminte |  |  |
|  |  | 4.3. Constructia rigolei rapide trapezoidale cu beton monolit |  |  |  |
| 29 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 36,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 42,959 |
| 30 | TsC59A | (incarcare)Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 | 100 m3 | 0,361 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,671 |
|  | 1421102200227la16 | Pietris (LA30fr.16-32mm) | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 3,935 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 1,065 |
| 31 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 68,590 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,106 |
| 32 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,361 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,130 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,144 |
| 33 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,361 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,009 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,101 |
| 34 | TsC54B | (pat de fundatie-fund LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=10cm) | m3 | 11,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,286 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 13,110 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,140 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,788 |
| 35 | TsC54B | (pat de fundatie-taluzuri LA30 fr.16-32mm) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=10cm) | m3 | 63,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 62,469 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 72,565 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,310 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 26,502 |
| 36 | Dl119 | (fund ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 | 14,790 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 47,180 |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 15,086 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,547 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,520 |
| 37 | Dl119 | (taluzuri ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 | 80,160 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 255,710 |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 81,763 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 2,966 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 35,338 |
| 38 | Dl119 | (pinteni nr.2 ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 | 26,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 84,535 |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 27,030 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,980 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 11,682 |
| 39 | Dl119 | (pinteni nr.3 ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 | 14,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 47,212 |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 15,096 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,548 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,524 |
| 40 | Dl119 | (suport )Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 | 13,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 42,108 |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 13,464 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,488 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,819 |
| 41 | Dl119 | (pinten de disipare )Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD3 XF4) la edificiile artificiale | m3 | 0,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,233 |
|  | C30/37 (XC4 XD3 XF4 | ( C30/37 (XC4 XD3 XF4) Beton | m3 | 0,714 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,026 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,309 |
| 42 | IzF20Dadapt | ( schinduri =0.5m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m | 137,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 9,590 |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular ( schinduri ) | m3 | 0,500 |
| 43 | IzF04J1 | (ruberoid) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 11,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,220 |
|  | 2682132601626р | Carton bitumat (ruberoid) | m2 | 11,880 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,005 |
|  |  |  | Total Constructia rigolei rapide trapezoidale cu beton monolit |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de consolidare |  |  |
|  |  | 5. Amenejarea sistemului rutier |  |  |  |
| 44 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=15см Kcomp-1.22) | m3 | 449,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 67,350 |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 | m3 | 547,780 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 31,430 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 9,698 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 12,258 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,355 |
| 45 | DA12C | (H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 430,050 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 129,015 |
|  | 1411122201672la3032 | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 546,163 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 21,503 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 18,062 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 93,751 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,150 |
| 46 | Dl134 | ( LA30 fr.32-63mm; fr.16-32mm; fr.8-16mm;fr.4-8mm;fr.0-4mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 ) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 28,670 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 141,630 |
|  | 1411122201661la3032 | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 541,863 |
|  | 14111222017521la3016 | (LA30 fr.16-32mm;) iatra sparta 10-20 | m3 | 43,005 |
|  | 1411122201645la308 | (LA30 fr.8-16mm;) Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 28,670 |
|  | 11202062010361la300 | (LA30 fr.0-4mm;) Savura | m3 | 28,670 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 86,010 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,204 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 7,397 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 32,110 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 77,696 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 11,869 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 3,039 |
| 47 | DI134A1k=2 | ( LA30 fr.32-63mm) Corectie: pentru fiecare 1*2=2.0 cm urmator de grosime se scade la norma DI 134 | 100m2 | -28,670 |
|  | 1411122201661la3032 | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm | m3 | -72,248 |
|  |  |  | Total Amenejarea sistemului rutier |  |  |
|  |  | 6. Constructii pentru evacuarea apelor |  |  |  |
|  |  | 6.1. Amenajarea podetelor TS60.25.3 la acces |  |  |  |
| 48 | TsC03F1 | ( Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,140 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,315 |
| 49 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 27,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,841 |
| 50 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,140 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,050 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,056 |
| 51 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,140 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,003 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,039 |
| 52 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,015 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,031 |
| 53 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,090 |
| 54 | TsC54B | (LA30 fr.32-64mm) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,900 |
|  | 1411122201752la64 | (LA30fr32-64mm) Piatra sparta | m3 | 11,500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,000 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 4,200 |
| 55 | Dl129 | (Consolidarea la iesirea din piatra brut fr.63-180;h=0.6m;(PC2+37)) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 2,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,672 |
|  | 1411122201001fr63-18 | ( piatra brut fr.63-180 ) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 2,424 |
| 56 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.1m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 5,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,250 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,035 |
|  | 2664102102018200 | (Mp200) Mortar ciment | m3 | 0,100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,060 |
| 57 | Dl122 | (TS60.25.3) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 4,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,400 |
|  | 266612280056160 | (TS60.25.3) Tuburi din beton armat | m3 | 4,800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 9,504 |
| 58 | Dl124 | ( portal - bloc ST 9) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 4,920 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,536 |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,608 |
|  | 266612280056330 | ( portal - bloc ST 9) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 5,068 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,641 |
| 59 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 69,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 39,254 |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,323 |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,538 |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,115 |
| 60 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 13,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 16,008 |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,097 |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,107 |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 33,261 |
| 61 | IzF20A | (=2.6kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 2,889 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,751 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,867 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,000 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,578 |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 2,599 |
| 62 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,027 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,029 |
| 63 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,025 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,270 |
|  |  |  | Total Amenajarea podetelor TS60.25.3 la acces |  |  |
|  |  | 6.2. Amenajarea podetelor TS 40.25.3 la intrari in curti |  |  |  |
| 64 | TsC03F1 | ( Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,036 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,081 |
| 65 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 7,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,218 |
| 66 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,036 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,013 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,014 |
| 67 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,036 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,010 |
| 68 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,004 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,008 |
| 69 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,824 |
| 70 | TsC54B | (LA30 fr.32-64mm) Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,980 |
|  | 1411122201752la64 | (LA30fr32-64mm) Piatra sparta | m3 | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,200 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,840 |
| 71 | IzF18B | (h=2cm mortar Mp200 =0.3m3 ) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 15,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,750 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,105 |
|  | 2664102102018200 | (Mp200) Mortar ciment | m3 | 0,300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,180 |
| 72 | Dl122 | (TS40.25.3) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 0,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,800 |
|  | 266612280056140 | (TS40.25.3) Tuburi din beton armat | m3 | 0,600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,188 |
| 73 | Dl124 | ( portal - bloc ST 8) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,540 |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,161 |
|  | 266612280056331 | ( portal - bloc ST 8) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,339 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,962 |
| 74 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 8,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,794 |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,039 |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,066 |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,014 |
| 75 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 6,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,004 |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,048 |
|  | 4029050200 | (Mp200) Mortar de ciment | m3 | 0,053 |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 16,630 |
| 76 | IzF20A | (=1.3kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m | 1,444 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,375 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,433 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,000 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,289 |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) | kg | 1,300 |
| 77 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,008 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,009 |
| 78 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,600 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,080 |
|  |  |  | Total Amenajarea podetelor TS 40.25.3 la intrari in curti |  |  |
|  |  |  | Total Constructii pentru evacuarea apelor |  |  |
|  |  | 7. Drumuri laterale, acces |  |  |  |
|  |  | 7.1. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |
| 79 | nota | Tip I | м2 | 0,000 |
| 80 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 2,180 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,870 |
| 81 | TsC22K1k=2 | (+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 2,180 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,976 |
| 82 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2,180 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 2,599 |
| 83 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 21,800 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 21,800 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,180 |
| 84 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=15см Kcomp-1.22) | m3 | 75,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,385 |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 | m3 | 92,598 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,313 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,639 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 2,072 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,736 |
| 85 | DA12C | (H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 75,900 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 22,770 |
|  | 1411122201672la3032 | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 96,393 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,795 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,188 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 16,546 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,380 |
| 86 | Dl134 | ( LA30 fr.32-63mm; fr.16-32mm; fr.8-16mm;fr.4-8mm;fr.0-4mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 ) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 5,060 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,996 |
|  | 1411122201661la3032 | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 95,634 |
|  | 14111222017521la3016 | (LA30 fr.16-32mm;) iatra sparta 10-20 | m3 | 7,590 |
|  | 1411122201645la308 | (LA30 fr.8-16mm;) Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 5,060 |
|  | 11202062010361la300 | (LA30 fr.0-4mm;) Savura | m3 | 5,060 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 15,180 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,213 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,305 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 5,667 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 13,713 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,095 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,536 |
| 87 | DI134A1k=2 | ( LA30 fr.32-63mm) Corectie: pentru fiecare 1*2=2.0 cm urmator de grosime se scade la norma DI 134 | 100m2 | -5,060 |
|  | 1411122201661la3032 | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm | m3 | -12,751 |
|  |  |  | Total Amenajarea drumurilor laterale |  |  |
|  |  | 7.2. Amenajarea intrarelor in curti |  |  |  |
| 88 | TsC03F1 | ( caseta ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,050 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,113 |
| 89 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 5,700 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,175 |
| 90 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,050 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,018 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,020 |
| 91 | TsC50Bk=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,050 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,014 |
| 92 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,050 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 0,060 |
| 93 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 0,500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,500 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,050 |
| 94 | TsE05B | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,230 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,043 |
| 95 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) | m3 | 3,450 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,517 |
|  | 14211022004677410b | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 | m3 | 4,209 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,242 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,075 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,094 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,033 |
| 96 | DA12C | (H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 3,450 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,035 |
|  | 1411122201672la3032 | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 4,381 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,173 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,145 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,752 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,017 |
| 97 | Dl134 | ( LA30 fr.32-63mm; fr.16-32mm; fr.8-16mm;fr.4-8mm;fr.0-4mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 ) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,230 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,136 |
|  | 1411122201661la3032 | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 4,347 |
|  | 14111222017521la3016 | (LA30 fr.16-32mm;) iatra sparta 10-20 | m3 | 0,345 |
|  | 1411122201645la308 | (LA30 fr.8-16mm;) Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 0,230 |
|  | 11202062010361la300 | (LA30 fr.0-4mm;) Savura | m3 | 0,230 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,690 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,010 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,059 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,258 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,623 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,095 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,024 |
| 98 | DI134A1k=2 | ( LA30 fr.32-63mm) Corectie: pentru fiecare 1*2=2.0 cm urmator de grosime se scade la norma DI 134 | 100m2 | -0,230 |
|  | 1411122201661la3032 | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta 20-70 mm | m3 | -0,580 |
|  |  |  | Total Amenajarea intrarelor in curti |  |  |
|  |  | 7.3. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |
|  |  | 7.3.1. Amenajarea indecatoarelor rutiere |  |  |  |
| 99 | DF18A | (CKM2.35=1buc)Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton (C 16/20 XF1) ) | buc | 1,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |
|  | 26631021000001620 | Beton (C 16/20 XF1) | m3 | 0,150 |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,000 |
| 100 | DF20A | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti | buc | 1,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,280 |
|  | 26151073261052 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,000 |
|  | 2874115804768 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,000 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,020 |
|  |  |  | Total Amenajarea indecatoarelor rutiere |  |  |
|  |  |  | Total Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |
|  |  |  | Total Drumuri laterale, acces |  |  |