Nr. d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă str. 31August 1989 volum 1 45233142-6 Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere 100 m2 5,950 Conform listei cantitatilor de lucrari 2 45233142-6 Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm M2 595,000 Conform listei cantitatilor de lucrari 3 45233142-6 Transportarea parnintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km t 65,450 Conform listei cantitatilor de lucrari 4 45233142-6 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu irnpanare fara innororire M3 35,700 Conform listei cantitatilor de lucrari 5 45233142-6 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic t 0,360 Conform listei cantitatilor de lucrari 6 45233142-6 lmbracarninte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Asfalt gr.6 cm M2 595,00 Conform listei cantitatilor de lucrari s. Ohrincea 1 45233142-6 Sacrificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreider, inclusive reprofilarea 100 m2 15,320 Conform listei cantitatilor de lucrari 2 45233142-6 Amenajarea mecanizata a imbracarnintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=l5 cm 100 m2 15,320 Conform listei cantitatilor de lucrari 3 45233142-6 Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platfonnelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren categ. II 100 m2 10,000 Conform listei cantitatilor de lucrari str. lu.Gagarin 1 45233142-6 Sacrificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea 100 m2 18,500 Conform listei cantitatilor de lucrari 2 45233142-6 Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 100 m2 18,500 Conform listei cantitatilor de lucrari 3 45233142-6 Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a parnintului sapat in teren catg II 100 m2 14,800 Conform listei cantitatilor de lucrari str-la. I. Sevciuc 1 45233142-6 Sacrificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 100 m2 6,420 Conform listei cantitatilor de lucrari 2 45233142-6 Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatra sparta prin metoda irnpanarii intr-un strat cu H=l5 cm 100 m2 6,420 Conform listei cantitatilor de lucrari 3 45233142-6 Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a parninrului sapat in teren catg. II 100 m2 2,200 Conform listei cantitatilor de lucrari str. Soarelui 1 45233142-6 Sacrificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 100 m2 18,000 Conform listei cantitatilor de lucrari 2 45233142-6 Amenajarea mecanizata a irnbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanari i intr-un strar cu H=15 cm 100 m2 18,000 Conform listei cantitatilor de lucrari 3 45233142-6 Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platforrnelor de terasarnente, prin taierea darnburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. 11 100 m2 14,400 Conform listei cantitatilor de lucrari str. S. Lazo 1 45233142-6 Sacrificarea usoara a irnpietruirii pina la 5 cm adincirne cu autogreder, inclusin reprofilarea 100 m2 15,100 Conform listei cantitatilor de lucrari 2 45233142-6 Amenajarea mecanizata a imbracarnintei rutiere din piat:ra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15cm 100 m2 15,100 Conform listei cantitatilor de lucrari 3 45233142-6 Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasarnente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului săpat în teren categ. II 100 m2 0,400 Conform listei cantitatilor de lucrari sat. Zolonceni 1 45233142-6 Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material 100 m2 18,000 Conform listei cantitatilor de lucrari