CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   ADR Nord

2. Organizatorul procedurii de achiziţie ADR Nord

3. Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea si adaptarea monumentului  de arhitectura de talie nationala (nr. 42) din or. Balti, str. Independentei nr. 26

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Plan spatiu (pod) - releveu si demontari |
| 1 | CI18B | Placaje cu fisii melaminate din fibre de lemn fixate cu cuie de contructie in incaperi cu umiditate normala (drum provizoriu in pod pentru tranportarea materialelor demolate) (placi OSB18-20mm, cuie de constructii, dulgher, muncitor de deservire, utilaj de ridicat ) | m2 | 50,00 |
| 2 | RCsI41E | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din panouri usoare de termoizolatie inclusiv scheletul: strat termoizolantamplasat intre grinzile de lemn (poz. 1) | m2 | 287,50 |
| 3 | RCsI41F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi: membrana bituminoasa de tip "Ruberoid" (poz. 2) | m2 | 488,75 |
| 4 | RCsI41D | Demontarea elementelor de acoperis - sita, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile: demontarea grilajelor 500x1200mm pentru aerisirea din pod (4 buc) - poz 3 | m2 | 2,40 |
| 5 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie: demontare perete de zidarie 1300x450x240mm (poz. 4) | m3 | 0,30 |
| 6 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti: cota +8.770 >>> parapet (80%) avind grosimea de 30 mm (poz. 5) | m2 | 156,44 |
| 7 | TrB01E1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare,rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 20,00 |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 20,00 |
| 9 | RCsK33B | Curatarea stratului-suport, prin indepartarea stratului de masa din mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor: maturarea suprafetelor | m2 | 287,50 |
|  |  | 2. Plan structura sarpanta (pod) - releveu si demontari |
| 10 | RCsI41C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, placi din tabla: demontarea invelitorii din tigla metalica + accesorii | m2 | 557,50 |
| 11 | R5A01A | Desfacerea elementelor constructive de acoperis: sipci si scinduri batute distantate: sipca longitudinala 120x20 mm (2.68 m3), sipca transversala 50x35 mm (1.27 m3) | 10 m2 | 55,75 |
| 12 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - carton, pinza: demontarea membranei anticondens | m2 | 613,25 |
| 13 | R5A01D | Desfacerea elementelor constructive de acoperis: capriorilor (noi) din scinduri: avind dimensiunea 160x50mm (5,8 m3) - inclusiv recuperarea materialelor demontate | 10 m | 72,50 |
| 14 | R5A01A | Desfacerea elementelor constructive de acoperis: asterelii din scinduri batute distantate: asteriala veche 120x20mm (10.04m3) | 10 m2 | 55,75 |
| 15 | R5A01D | Desfacerea elementelor constructive de acoperis: capriorilor (vechi) din scinduri: avind dimensiunea 110x60 mm (4.69 m3) - fara recuperarea materialelor demontate | 10 m | 71,06 |
| 16 | R5A01E | Desfacerea elementelor constructive de acoperis: cosoroabelor, coamelor, popilor (noi) : coama 120x120mm (0,7 m3), popi 120x120mm (0.48 m3) | 10 m | 8,19 |
| 17 | RCsI41A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.: demontarea sistemului existent de captare a apelor pluviale | m | 195,00 |
| 18 | TrB05C1-5 | Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 50 m | t | 53,00 |
| 19 | TsI50A10 | Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 53,00 |
|  |  | 3. Plan spatiu (pod: lucrari de termoizolare) - proiectat |
| 20 | RCsJ32H | Reconditionarea grinzilor de lemn existente, prin perierea cu peria de sirma | m2 | 300,00 |
| 21 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 3,80 |
| 22 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe grinzi. | 100m2 | 3,80 |
| 23 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate: bariera de vapori sd=10m (poz. 1 - Nod 1) | m2 | 488,75 |
| 24 | IzF10H | Strat termoizolator la, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (vata minerala din sticlă h=200mm, ld≤0.04 W/mK, ≥30 kg/m3 ), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % | m2 | 287,50 |
| 25 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate: membrana de difuzie permisiva de vapori sd=0.5m (poz. 3 - Nod 1) | m2 | 450,00 |
| 26 | CB03G | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in canale si anexe | m2 | 33,00 |
| 27 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (M 100) - consolidarea zidariei. | m3 | 2,20 |
| 28 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi: plasa metalica VR 100x100x4mm | kg | 42,00 |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele, vopsite (de 2 ori) si montate in zidarie: grilaje 500x1200mm pentru ventilarea in pod (greutatea totala:105 kg) | buc | 4,00 |
|  |  | 4. Plan spatiu (pod: trasee de inspectare) - proiectat |
| 30 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune120x50(h) 80x50(h), mm, impregnare cu pasta antiseptica aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn: profil de lemn 50x80mm (1.28m3), 50x120mm (0.3m3), sipca de lemn (0.65m3), placa OSB 18mm (80m2) | m2 | 80,00 |
| 31 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; | m3 | 2,23 |
| 32 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor lemn: elemente de fixare cu greutatea sub 4 kg: elemente metalice coltar 60x60x120x3mm (zincat) | kg | 227,80 |
| 33 | CK35B | Dibluri din metal pentru fixare. | buc | 200,00 |
|  |  | 5. Plan structura sarpanta (pod) - proiectat |
| 34 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic: capriori 50x160mm (2.25m3 - nou procurat), capriori 50x160mm (4.06m3 - utilizat din demolarile anterioare) | m3 | 6,31 |
| 35 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic: profil de lemn 50x160mm (0.2m3), profil de lemn 50x80mm (0.17m3) | m3 | 0,37 |
| 36 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; | m3 | 6,68 |
| 37 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor lemn: elemente de fixare cu greutatea sub 4 kg: elemente metalice coltar cu grosimea 3mm (zincat) | kg | 227,80 |
| 38 | CK35B | Dibluri din metal pentru fixare. (глухарь) | buc | 720,00 |
|  |  | 6. Plan invelitoare - proiectat (conditii arhitecturale deosebite) |
|  |  | 6.1. Lucrari de nivelare a parapetului |
| 39 | CB03G | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in canale si anexe | m2 | 5,00 |
| 40 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa (M 100) - nivelarea parapetului | m3 | 0,21 |
| 41 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori | m2 | 124,44 |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 124,44 |
| 43 | CF15A K=2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (cota +8.770) parapet | m2 | 124,44 |
| 44 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe: profile de ghidaj pentru tencuiala | m | 100,00 |
|  |  | 6.2. Invelitoarea acoperisului Nod-2 |
| 45 | RCsI14B | Invelitoare din tabla plana, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,7 mm grosime: tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat) | m2 | 515,78 |
| 46 | RCsI14B | Invelitoare din tabla plana, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,7 mm grosime: tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat) - Rezerva de tabla Zn-Ti pentru falturi 25% si taieturi sun unghi de 10%: Total 35% din suprafata proiectata | m2 | 180,53 |
| 47 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (folie anti-condens) | m2 | 567,35 |
| 48 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (20 mm grosime), la constructii obisnuite: asteriala din scinduri de lemn 120x20mm (10.32 m3) | m2 | 515,78 |
| 49 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic: scinduri din lemn 120x20 mm pentru executarea carcase de aerare la coama. | m3 | 0,55 |
| 50 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; | m3 | 10,87 |
|  |  | 6.3. Profile de racordare la invelitoare |
| 51 | RCsI14B | Invelitoare din tabla plana, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, exclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,7 mm grosime: tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat): Capac coama (acelasi sistem cu invelitoarea) (39.90 m2), Capac muchii diagonale (25.60 m2) (acelasi sistem cu invelitoarea) | m2 | 65,50 |
| 52 | RCsI14B | Invelitoare din tabla plana, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, exclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,7 mm grosime: tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat) - Rezerva de tabla Zn-Ti pentru falturi 25% | m2 | 16,38 |
| 53 | CD14A1 | Fixarea profilelor de colt din tabla Zn-Ti (zinc+titan) pentru pereti, cu o latime desfasurata 30 cm, fara protectie antifoc: profil lacrimar la streasina (acelasi sistem cu invelitoarea) | m | 110,20 |
| 54 | RCsI14B | Dolliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,7 mm grosime: tabla faltuita de tip "Zn-Ti" zinc-titan (patinat): latimea desfasurata 40cm (L=162.7m) | m2 | 65,08 |
| 55 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada același sistem cu tabla fălțuită "Zn-Ti" zinc-titan (Ltot=85.10 m) | kg | 70,92 |
|  |  | 6.4. Sistemul de scurgere a apelor pluviale |
| 56 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv DN150mm - tabla Zn-Ti (acelasi sistem ca si invelitoarea) | m | 109,60 |
| 57 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv DN98mm - tabla Zn-Ti (acelasi sistem ca si invelitoarea) | m | 118,00 |
|  |  | 6.5. Accesorii suplimentare: |
| 58 | CE06A | Asigurarea ventilarii streasinei si coamei cu tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla perforata zincata (Zn-Ti) cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara. | m2 | 56,24 |
| 59 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (crampoane de platbanda de metal 50x4mm, pas 50cm) | kg | 124,09 |
| 60 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic: Profil de lemn 100x100mm (muchie diagonala), Profil de lemn 50x50x500mm (parapet fronton) | m3 | 0,17 |
| 61 | CB05A1 | Strat de inchidere a rostului de dilatatie dintre tronsoane realizat din PFL poros de 16 mm grosime batut in cuie: Placaj din lemn stratificat (sub capacul din tabla a frontonului) | m2 | 3,00 |
| 62 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; | m3 | 0,17 |
|  |  | 7. Carnizuri: elemente decorative |
| 63 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori | m2 | 84,50 |
| 64 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm | buc | 206,00 |
| 65 | CJ07E K=2.75 | Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul la cornise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 75 cm inclusiv, executate pe schelet din armaturat gata montat cu mortar de ciment C20 (10.5m3), cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, driscuite fin (1.8 m3) | m | 112,70 |
| 66 | CC04D3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimi pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 22,40 |
| 67 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100x3mm | kg | 211,10 |
| 68 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton: Ancora | kg | 92,80 |
|  |  | 8. Executarea suportului metalic pentru ventilatoare: (pl: 17) |
| 69 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton: Profil U14 GOST 8240-72 (2 buc) | kg | 152,50 |
| 70 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,15 |
| 71 | CA01D1 | Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru elemente structurale | m3 | 0,10 |
|  |  | 9. Consolidarea golului in zidarie: |
| 72 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent:Buiandrug L63x5mm (16.4kg), Platbanda 4x40x390mm (1,5kg) | kg | 17,80 |
| 73 | CN28A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,02 |

PROIECTANT_________________________________