| Reparaţia drumului în varianta albă pe str.Cotovschi şi Frunze | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

DEVIZ LOCAL №

Сметная стоимость lei

Cоставлена в текущих ценах

| № п.п. | Шифры норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Количество согласно данным проекта | Сметная стоимость, лей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На един. измерения | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Раздел Коэффициент к трудозатратам=1,0500 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. |  |  |  |  |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 52,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,8640 |  |  |
| 2 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) | 100m2 | 52,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 269,7240 |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 982,8000 |  |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 78,0000 |  |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 52,0000 |  |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 52,0000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 156,0000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1840 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 13,4160 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 58,2400 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 140,9200 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 21,5280 |  |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 5,5120 |  |  |
| 3 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34) | 100m2 | -52,0000 |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | -65,5200 |  |  |
| 4 | TsC35A22 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 1.0- 2,5 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 21-30 м, грунт 1 категории) | 100 m3 | 1,0993 |  |  |
|  | 2952270007405 | Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c | h-ut | 2,8362 |  |  |
| 5 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | 1 341,1000 |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 31,1135 |  |  |
|  |  | 1.2. Deplasarea mecanizme |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Итого по смете: В том числе зарплата |  |  |  |  |

| Составил |  |
| --- | --- |
| (должность, подпись, фамилия , отчество ) |
| Проверил | Primaria Burlaceni |
| (должность, подпись, фамилия , отчество) |