| ____Renovarea blocurilor sanitare din incinta gimnaziului din s. Saratica Noua, r. Leova | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Bloc vechi de usa | m2 | 13,400 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 13,100 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane inclusiv curatirea rosturilor la 15 mm | m2 | 20,000 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 117,000 |
| 5 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / pervazuri din beton | m3 | 0,100 |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / placi ceramice | m2 | 33,800 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 33,800 |
| 8 | TrB01A2-2 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m / mortar, beton | t | 6,500 |
| 9 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3 | t | 6,500 |
| 10 | TrB22D1C1 | Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t | 6,500 |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 6,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Executarea peretilor despartitori |  |  |
| 12 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,000 |
| 13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Element E1 | kg | 8,250 |
| 14 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Otel beton ф10 AIII l=600 mm | buc | 6,000 |
| 15 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,000 |
| 16 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 3,000 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Element E2 | kg | 0,940 |
| 18 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos rezistent la umezeala cu gr.8.0 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,060 |
|  |  | Capitolul 2.2. Consolidare gol de usa G1 |  |  |
| 19 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 2,800 |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Element E2 | kg | 7,100 |
| 21 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,007 |
| 22 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 4,400 |
| 23 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,070 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de finisare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Parter |  |  |
| 24 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 3,400 |
| 25 | CG32C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata gr 80mm | m3 | 1,352 |
| 26 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 4Bp I 100x100 (1.98 kg/m2) | kg | 33,460 |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,900 |
| 28 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Bitum | m2 | 16,900 |
| 29 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 16,900 |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,900 |
| 31 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiglisanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 16,900 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Etaj |  |  |
| 32 | CG32C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata gr 50 mm | m3 | 0,845 |
| 33 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 4Bp I 100x100 (1.98 kg/m2) | kg | 33,460 |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,900 |
| 35 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Bitum | m2 | 16,900 |
| 36 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 16,900 |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,900 |
| 38 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiglisanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 16,900 |
|  |  | Capitolul 3.2. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Parter |  |  |
| 39 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 9.5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 33,800 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,800 |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului rezistent la umezeala grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 33,800 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,800 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea rezistenta la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,800 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. Etaj |  |  |
| 44 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 9.5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 33,800 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,800 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului rezistent la umezeala grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 33,800 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,800 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea rezistenta la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,800 |
|  |  | Capitolul 3.3. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3.1. Parter |  |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 74,800 |
| 50 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 10,000 |
| 51 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3,0 cm | m2 | 10,000 |
| 52 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 64,800 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa rezistenta la umezeala | m2 | 74,800 |
| 54 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 39,700 |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului rezistent la umezeala grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,100 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa rezistenta la umezeala | m2 | 35,100 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea rezistenta la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,100 |
|  |  | Capitolul 3.3.2. Etaj |  |  |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 75,500 |
| 59 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 10,000 |
| 60 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3,0 cm | m2 | 10,000 |
| 61 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 65,500 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa rezistenta la umezeala | m2 | 75,500 |
| 63 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 39,900 |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului rezistent la umezeala grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,600 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa rezistenta la umezeala | m2 | 35,600 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea rezistenta la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,600 |
|  |  | Capitolul 3.4. Glafuri |  |  |
| 67 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat "PERLFIX" sau analog: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,400 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,400 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,400 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,400 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea rezistenta la umezeala, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,400 |
|  |  | Capitolul 4. Timplarii |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Usi |  |  |
| 72 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din PVC infundata cu loc pentru dispozitiv de ventilare MV 430/2 in partea inferioara U1 850x2200(h) - 2buc; U2 1000x2200(h) - 1buc; U4 700x2200(h) - 1buc | m2 | 7,480 |
| 73 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Dispozitiv de ventilare MV 430/2 | buc | 4,000 |
| 74 | CK22D | Glasvanduri la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa / Usa interioara din HPL 18mm in ancadrament din profil de aluminiu, cu mecanism de inchidere cu indicare colora "verde-rosu" U3 700x1600(h) - 6buc | m2 | 6,720 |
|  |  | Capitolul 4.2. Ferestre |  |  |
| 75 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice / Placa de pervaz PVC cu capac b=400 mm | m | 6,600 |
|  |  | Capitolul 4.3. Pereti despartitori |  |  |
| 76 | CK22B | Glasvanduri la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Perete interior din HPL 18mm in acadrament din profil de aluminiu P1 1150x1800(h) - 6buc; P2 1800(h) x (150-1buc, 250-2buc, 100-1buc) - 2buc | m2 | 15,120 |
|  |  | Capitolul 5. Obiecte sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Parter |  |  |
| 77 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / pentru persoane cu handicap | buc | 1,000 |
| 78 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. simplu, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,000 |
| 79 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 80 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal / Lavoar de colt | buc | 1,000 |
| 81 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,000 |
| 82 | CL21A | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Suport basculant pentru maini - 1 buc; Bara de sprijin curenta - 4 buc | m | 5,360 |
| 83 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 3,000 |
| 84 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1200x600(h) mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Etaj |  |  |
| 85 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 86 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. simplu, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 4,000 |
| 87 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 88 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,000 |
| 89 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 3,000 |
| 90 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1200x600(h) mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 91 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x600(h) mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.