| Anexa nr. 22 la Documentația standard ord.M.F.nr.115 din 15. 09. 2021 Specificații tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAPdin_________ |
| Obiectul achiziției: LOT nr.1 Supraveghere video |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Cameră video (externă) |  |  | Model Outdoor Ip Camera Rezoluție: minim 4 Megapixel H.265 +/H264+ CMOS 2688 ×1520@30fps, 1920×1080. Full-HD Real-time Matrice: 1/3 Progressive Scan CMOS Compresie: H.265/MJPEG/H.265+ 3D DNR, 120dB WDR Obiectiv: 2,8 mm, 114° IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m Suport SD card pâna la 128 Gb Alimentare: DC12V, PoE Rezistenta: IP67 Temperatura: -30°С ~ +60°С |  |  |
|  | Cameră video (internă) |  |  | Model Indoor Ip Camera Rezoluție: minim 4 Megapixel H.265 +/H264+ CMOS 2688×1520@30fps, 1920×1080. Full-HD Real-time Matrice: 1/3 Progressive Scan CMOS Compresie: H.264/MJPEG/H.264+ 3D DNR, 120dB WDR Obiectiv: 2,8 mm, 114° IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m Carcasă: metal Suport SD card pâna la 128 Gb Alimentare: DC12V, PoE Rezistenta: IP67 IK10 Temperatura: -30°С ~ +60°С |  |  |
|  |  |  |  | DHI-NVR4216-4KS2/L 16 Canale, 8 Mp,HDD : 2 SATA x 10 Tb Termen de garanție: minim 36 luni |  |  |
|  |  |  |  | ST1000VX001 Seagate Surveillance HDD 1TB Hard Drive SkyHawk Termen de garanție: minim 36 luni |  |  |
|  | Monitor |  |  | DHI-LM27-B200 Monitor 27” FHD Termen de garanție: minim 36 luni |  |  |
|  | cablu |  |  | Cablu FTP LK-CAT.5E—FTP-4P/CU Bobina:305m FTP categoria 5 complet cupru KPP Etr-vp 4*2*0,51. Ecran din folie de aliuminiu laminat Ambalare-305m. Preț pentru 1 metru. (100 m ) |  |  |
|  | cablu |  |  | Cablu FTP LK-CAT.5E-FTP CU MESS 4x2x1/0,48CU cu Cord.Bobina 305m |  |  |
|  | Canal plastic |  |  | Dimensiuni: 16x25x200 |  |  |
|  |  |  |  | DC-G02 Mufa alimentare (Mama). Conector cu surub,(6 buc.) |  |  |
| . |  |  |  | DC/M G02 Mufa alimentare (Tata). Conector cu surub,(6 buc.) |  |  |
|  |  |  |  | PFM800-E 1080P UTP Balun.Compatibilitate: HDCVI/AHD/TVI/CVBS, (12 buc.) |  |  |
|  | Разъём |  |  | F/F-BNC/M Разъём, (12 buc.) |  |  |
|  |  |  |  | HD-PF 1216 Sursa de alimentare în commutate 12A/12V ieșire canale 16, (1 buc.) | 1 buc |  |
|  | Acumulator |  |  | UL9-12V Acumulator 12V-9Ah Utracell, (2 buc.) | 2 buc |  |
|  | Șurub, accesuare |  |  | Alte materiale( șurub accesuare) |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.22 la Documentația standard ord.M.F.nr.115 din 15. 09. 2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAP Obiectul de achiziției: LOT 1 Supraveghere video Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri Livrarea -gratis la sediul beneficiarului or. Căușeni str. M. Kogalniceanu 11 în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului la T rezorerie Lotul 1 Model Outdoor Ip Camera Rezoluție: minim 4 Megapixel H.265 +/H264+ CMOS 2688 ×1520@30fps, 1920×1080. Full-HD Real-time Matrice: 1/3 Progressive Scan CMOS Compresie: H.265/MJPEG/H.265+ 3D DNR, 120dB WDR Obiectiv: 2,8 mm, 114° IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m Suport SD card pâna la 128 Gb Alimentare: DC12V, PoE Rezistenta: IP67 Temperatura: -30°С ~ +60°С buc. 4 Model Indoor Ip Camera Rezoluție: minim 4 Megapixel H.265 +/H264+ CMOS 2688×1520@30fps, 1920×1080. Full-HD Real-time Matrice: 1/3 Progressive Scan CMOS Compresie: H.264/MJPEG/H.264+ 3D DNR, 120dB WDR Obiectiv: 2,8 mm, 114° IR: Filtru IR True Day/Night ICR, 30m Carcasă: metal Suport SD card pâna la 128 Gb Alimentare: DC12V, PoE Rezistenta: IP67 IK10 Temperatura: -30°С ~ +60°С buc. 2 DHI-NVR4216-4KS2/L 16 Canale, 8 Mp,HDD : 2 SATA x 10 Tb buc. 1 ST1000VX001 Seagate Surveillance HDD 1TB Hard Drive SkyHawk buc. 1 Cablu FTP LK-CAT.5E—FTP-4P/CU Bobina:305m FTP categoria 5 complet cupru KPP Etr-vp 4*2*0,51. Ecran din folie de aliuminiu laminat Ambalare-305m. Preț pentru 1 metru. m 100 Cablu FTP LK-CAT.5E-FTP CU MESS 4x2x1/0,48CU cu Cord.Bobina 305m m 305 Canal plastic buc 30 DC-G02 Mufa alimentare (Mama). Conector cu surub buc 6 DC/M G02 Mufa alimentare (Tata). Conector cu surub, buc 6 PFM800-E 1080P UTP Balun.Compatibilitate: HDCVI/AHD/TVI/CVBS, (12 buc.) buc 12 F/F-BNC/M Разъём, buc 12 HD-PF 1216 Sursa de alimentare în commutate 12A/12V ieșire canale 16, (1 buc.) buc 1 UL9-12V Acumulator 12V-9Ah Utracell, buc 2 Șurub accesuare |