Î.S. „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL CHIŞINĂU”

CAIET DE SARCINI

PRIVIND PROCURAREA AUTOTURISMULUI TEHNOLOGIC

FOLLOW ME CAR

2023

AUTOTURISM TEHNOLOGIC

Următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale autoturismului tehnologic Follow Me Car. Ofertanții care propun autoturismului tehnologic Follow Me Car (în continuare autovehicul) trebuie să prezinte în ofertele lor o descriere comparativă detaliată cu această specificație sau să furnizeze funcții echivalente, după cum este menționat mai jos.

1.	Dispoziții generale

Autovehiculul trebuie să fie un autoturism proiectat să transporte cel puțin 4 pasageri pe toate categoriile de drumuri și să fie utilizat în procesul tehnologic de deservire a aeronavelor.

Intervalul temperaturilor de operare de la – 30 până la +45ºС

- Fabricația

Autovehiculul trebuie să fie nou, de ultimul model, anul producerii 2023.

3.	Standarde

Autovehiculul trebuie să corespundă cerințelor și standardelor naționale ale Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia trebuie să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru autovehicule.

Construcția autovehiculului trebuie să corespundă cerințelor standardelor de proiectare, construcție și producție (98/37/ЕЕС, 72/245/ЕЕС и 97/68/ЕЕС), să respecte standardele de siguranță pentru vehicule și echipamente (ISO 13849, ISO 13851-13857, ISO 14118-14123, ISO 14159, ISO 14738, ISO 19353, EN ISO 12 100, EN 294, EN 349, EN 418, EN 982, EN 953, EN 954, EN ISO 11 200), pompe și conducte (EN, DIN, NFPA), motoare cu ardere internă (EN 1679-1).

4.	Unități de măsură

Toate datele și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare.

5.	Lista cerințelor

  - Indicatori generali:

|  | Specificațiile solicitate | Specificațiile propuse |
| --- | --- | --- |
|  | Caracteristici principale: |  |
|  | Tipul de caroserie - 5 uși, SUV. |  |
|  | Tracțiune 4x4. |  |
|  | Sistem de dirijare 4WD. |  |
|  | Cabină de pasageri pentru 5 locuri (1 conducător auto+4 pasageri). |  |
|  | Dimensiuni: Apartament 2500-2600 mm. Lungime nu mai mult de 4180 mm. Lățime nu mai mult 1800 mm. Înălțime nu mai mult de 1620 mm. Distanța dintre axe nu mai mult de 2500 mm. Ecartament: față nu mai 1530-1540 mm; spate 1500-1510 mm. Consolele: din fată nu mai mult de 875 mm; din spate nu mai mult de 800 mm. Garda de la sol nu mai puțin de 185 mm. Raza de virare nu mai mult de 5,30 m. |  |
|  | Masa totala nu mai mult 1750 kg. |  |
|  | Viteza maximă nu mai puțin de 180 km/oră |  |
|  | Accelerație de la pornire până la 100 km/oră nu mai mult în 13 sec. |  |
|  | Volumul portbagajului de cel puțin 370 de litri. |  |
|  | Volumul portbagajului maximal cel puțin 1100 de litri. |  |
|  | Volumul portbagajului de cel puțin 370 de litri |  |
|  | Motor pe benzină, număr de cilindri – 4. Putere nu mai puțin de 115 c.p. |  |
|  | Capacitatea cilindrică 1500-1600 cm3. |  |
|  | Sistem de aprindere injecție multipunct. |  |
|  | Norma poluare Euro 5 |  |
|  | Consum carburant ciclu urban nu mai mult de 8,0 litre la 100 km. |  |
|  | Tip cutie de viteze automat (6 AT). |  |
|  | Afișaj informațional. |  |
|  | Indicator viteza medie, consum, temperatura exterior. |  |
|  | Radio MP3 cu comenzi audio pe volan, port USB, Bluetooth. |  |
|  | Display touch screen cu sincronizare pentru IOS, Android. |  |
|  | Camera marșarier |  |
|  | Tip sistem direcție servodirecție cu cremalieră ți pinion. |  |
|  | Volan reglabil de înălțime și adâncime. |  |
|  | Sistemul de frânare: Fața discuri ventilate, Spate discuri. |  |
|  | ABS, EBD, ESP. |  |
|  | Funcție la asistare la frânare. |  |
|  | Asistarea la plecare în pantă. |  |
|  | Culoarea autovehiculului: albă (vopsea nemetalizată) sau galbenă (vopsea nemetalizată). |  |
|  | Aer condiționat automat. |  |
|  | Set 2 x bare transversale pentru acoperiș. |  |
|  | Airbag-uri frontale și laterale pentru șofer ți pasager față. |  |
|  | Cruise Control. |  |
|  | Închidere centralizată. |  |
|  | Faruri Halogen multireflector. |  |
|  | Sistemul de iluminarea de tip LED pentru luminare zi. |  |
|  | 2 prize 12V (în consola central și în portbagaj). |  |
|  | Gemuri acționate electric fața. |  |
|  | Gemuri acționate electric spate. |  |
|  | Jante de aliaj R16. |  |
|  | Roată de rezervă în complect sau slim. |  |
|  | Bancheta spate reglabilă 60:40. |  |
|  | Scaun șofer cu reglaj pe înălțime. |  |
|  | Scaune încălzite (fața). |  |
|  | Tetiere ajustabile de înălțime fata/spate. |  |
|  | Oglinzi retrovizoare extiriore acționate electric. |  |
|  | Oglinzi retrovizoare extiriore încălzite. |  |
|  | Luneta spate încălzită. |  |
|  | Proiectoare ceața. |  |
|  | Set covorașe de cauciuc pentru habitaclu. |  |
|  | Kit automobilistic: Trusa; Stîngator; Vesta. |  |

5.2.	Documentele tehnice

|  | Specificațiile solicitate | Specificațiile propuse |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Instrucțiuni de exploatare a vehiculului în limba română. |  |
| 5.2.2 | Manual de deservire tehnică a vehiculului în limba română. |  |
| 5.2.3 | Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat a autovehiculului ca mijloc de transport în RM. |  |

5.3.	Garanția

|  | Specificațiile solicitate | Specificațiile propuse |
| --- | --- | --- |
| 5.3.1 | Garanția autovehiculului nu mai puțin de 36 de luni sau 100 000 km de parcurs. |  |