WinСмета2000

| Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare in cadrul proiectului "Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimislia". | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-2

Statie de pompare ape uzate. Lucrari de constructie.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,30 |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,615 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,884 |  |  |
| 3 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,646 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,829 |  |  |
| 4 | CA02C | Beton simplu C8/10 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice | m3 | 5,60 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,56 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,64 |  |  |
|  | 266310210000035810 | Beton C8/10 | m3 | 5,7974 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5656 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,40 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 2,24 |  |  |
| 5 | CA03G | Beton armat C25/30 F200 W4 turnat cu mijloace clasice, in fundatie, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1) | m3 | 1,40 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,56 |  |  |
|  | 266310210000015W4 | Beton C25/30 F200 W4 | m3 | 1,4565 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1421 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,84 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,35 |  |  |
| 6 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 11,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,74 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 12,18 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,058 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 3,48 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 3,48 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,348 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,58 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,928 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,16 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0406 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0058 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,392 |  |  |
| 7 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 8,36 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,627 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0334 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 8,569 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,254 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0836 |  |  |
| 8 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 164,60 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,053 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6584 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 168,715 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 24,69 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,646 |  |  |
| 9 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson) | kg | 61,40 |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 12,894 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 64,4946 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,2403 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,6201 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 4,912 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,614 |  |  |
| 10 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,061 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3928 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,4758 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,2379 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0336 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,119 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0595 |  |  |
| 11 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Pereu) | 100m2 | 0,14 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9534 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,714 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,07 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,2996 |  |  |
| 12 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu) | m2 | 1,40 |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,196 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1652 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0042 |  |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0224 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0196 |  |  |
| 13 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,884 |  |  |
| 14 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier | m | 16,00 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,00 |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 14,72 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,88 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 3,2864 |  |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 31,2208 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 7,8874 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6573 |  |  |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg | 102,70 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,7066 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 162,3482 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,48 |  |  |
| 15 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 8,00 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,52 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 7,68 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,44 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,04 |  |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 8,00 |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 32,00 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 32,00 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 32,00 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,80 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,92 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,84 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,00 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,16 |  |  |
| 16 | CK14A | Portita metalica cu rama din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montata pe stilpi din beton armat | m2 | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,38 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,92 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,76 |  |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 2,00 |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,23 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,46 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,50 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,04 |  |  |
| 17 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,65 |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4,186 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 5,07 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 2,535 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,3575 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,2675 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6338 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe: | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurare sociala: | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport: | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare: | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total: | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie: | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total: | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz: | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Total: |  | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA: | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()