# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea lucrărilor de reparație a unor încăperi din sediul Băncii Naționale a Moldovei

prin procedura de achiziție:

Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Adresa: bd. Grigore Vieru 1

- Numărul de telefon/fax: 022 822 528 / 022 822 188

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: official@bnm.md, achizitii.contracte@bnm.md, www.bnm.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP M-Tender

Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea lucrărilor de reparație a unor încăperi din sediul Băncii Naționale a Moldovei Lista lucrărilor și specificațiile tehnice: Lotul nr. 1 Lucrări de reparație și de renovare a grupurilor sanitare № crt. Simbol norme şi Cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de masura Volum 1 2 3 4 5 1. Reparație grup sanitar Etaj 1, Sala de operațiuni 1.1. Lucrări de demontare 1 RpCO56B Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. m2 15,10 2 RpCM33A Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica m2 83,26 3 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți m2 68,16 4 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment m2 15,10 5 RpCO56A Demontari: tîmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) m2 4,57 6 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile acestora buc 3,00 7 RpSD03A Demontarea unei baterii stative, avînd diametru de 1/2" buc 3,00 8 RpSD04A Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avînd diametru de 1/2"-3/4" buc 8,00 9 RpSC06A Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat buc 2,00 10 RpSC13A Demontarea unei oglinzi din semicristal buc 3,00 11 RpSC16A Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic buc 3,00 12 RpSA03A Demontarea țevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, avînd diametru de 1/2"-1" m 15,00 13 RpSB01A Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm m 5,00 14 RpSB01C Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm m 3,00 15 RpEF23A Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile buc 4,00 16 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță). Priză și întrerupătoare. buc 3,00 17 RpCG29C1 Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din carămida plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schelă și curățirea carămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice m3 1,49 18 TrB05A2-3 Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd sub 25 kg, pe distanță de 30 m t 9,60 19 TrI1AA02C1 Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 t 9,60 20 TsI51B5 Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km t 9,60 1.2. Lucrări de construcție. 21 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea m2 66,10 22 RpCK01B Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin m2 15,10 23 СF59F Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înalțimea pâna la 4 m: glafuri ( Cutie mascare țevi) m2 5,10 24 CF15A Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane m2 50,00 25 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților m2 51,00 26 CI06C Placaj din fainață smalțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pâna la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor m2 51,00 27 CG17D1 Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 m2 15,10 28 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă m2 15,10 29 CK27C Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu încuietoare H=2.0m pe piciorușe). m2 11,86 30 CK21A Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură, la construcții cu înalțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv m2 1,71 1.3. Instalații sanitare 31 VA05A Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP , gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong) m 1,50 32 RpCP23A Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tabla neagră de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete și lanț pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150*150mm buc 1,00 33 SA15B Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soccial-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 m 15,00 34 SA38A Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" buc 20,00 35 SB05C Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm m 5,00 36 SA38F Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" buc 6,00 37 SB05E Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire , montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm m 3,00 38 SA38I Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" buc 5,00 39 SB06B2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu. buc 4,00 40 SB09E Piesă de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reducție PP dn 110 / 50 buc 1,00 41 SB06D2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu buc 3,00 42 SB06D Piesă de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm buc 3,00 43 SD05A Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2" x 1/2" FE buc 8,00 44 SC04C Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm buc 3,00 45 SD04A Baterie amestecătoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având diametrul de 1/2" buc 3,00 46 SC07A1 Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înalțime sau semiînalțime, având sifonul interior tip S buc 3,00 47 SC13A Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. buc 3,00 1.4. Instalații electrice 48 RpEE03A Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 2,00 49 RpEE14D Montarea intrerupatoarelor unipolare - întrerupator dublu tip cumpănă - simbol 0146 buc 2,00 50 RpEF02A Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, ( Panel led 40W 595*595mm ) buc 3,00 2. Reparație grup sanitar Etaj 2, Sala de operațiuni 2.1. Lucrări de demontare 51 RpCO56B Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. m2 15,10 52 RpCM33A Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică m2 83,26 53 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți m2 68,16 54 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment m2 15,10 55 RpCO56A Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) m2 4,57 56 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile buc 3,00 57 RpSD03A Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" buc 3,00 58 RpSD04A Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar având diametru de 1/2"-3/4" buc 8,00 59 RpSC06A Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat buc 2,00 60 RpSC13A Demontarea unei oglinzi din semicristal buc 3,00 61 RpSC16A Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic buc 3,00 62 RpSA03A Demontarea țevii din oțel zincată existența în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" m 15,00 63 RpSB01A Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm m 5,00 64 RpSB01C Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm m 3,00 65 RpEF23A Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile buc 4,00 66 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (intrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) priza și întrerupătoare. buc 3,00 67 RpCG29C1 Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, carămizi GVP, exclusiv schelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice m3 1,49 68 TrB05A2-3 Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m t 9,60 69 TrI1AA02C1 Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 t 9,60 70 TsI51B5 Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km t 9,60 2.2. Lucrări de construcție 71 CN54A Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea m2 66,10 72 RpCK01B Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin m2 15,10 73 СF59F Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pâna la 4 m: glafuri ( Cutie mascare țevi ) m2 5,10 74 CF15A Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane m2 50,00 75 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților m2 51,00 76 CI06C Placaj din fainață smalțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor m2 51,00 77 CG17D1 Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 m2 15,10 78 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 15,10 79 CK27C Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi pâna la 35 m din panouri fixe și foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu încuietoare H=2.0m pe piciorușe) m2 11,86 80 CK21A Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură, la construcții cu înalțimea pâna la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pâna la 7 mp inclusiv m2 1,71 2.3. Instalații sanitare 81 VA05A Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP , gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong) m 1,50 82 RpCP23A Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete și lanț pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150*150mm buc 1,00 83 SA15B Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 m 15,00 84 SA38A Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" buc 20,00 85 SB05C Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm m 5,00 86 SA38F Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" buc 6,00 87 SB05E Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire , montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm m 3,00 88 SA38I Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" buc 5,00 89 SB06B2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu. buc 4,00 90 SB09E Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reducție PP dn 110 / 50 buc 1,00 91 SB06D2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu buc 3,00 92 SB06D Piesă de legatură (cot, piesă de curățire, mufa dubla, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm buc 3,00 93 SD05A Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2" x 1/2" FE buc 8,00 94 SC04C Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm buc 3,00 95 SD04A Baterie amestecatoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având diametrul de 1/2" buc 3,00 96 SC07A1 Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru prtsoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apa montat pe vas, la înăltime sau semiînăltime, având sifonul interior tip S buc 3,00 97 SC13A Oglinda sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidarie de caramidă sau b.c.a. buc 3,00 2.4. Instalații electrice 98 RpEE03A Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropate sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 2,00 99 RpEE14D Montarea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător dublu tip cumpănă - simbol 0146 buc 2,00 100 RpEF02A Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, (Panel led 40W 595*595mm) buc 3,00 3. Reparație grup sanitar Etaj 1 F 3.1. Lucrări de demontare 101 RpCO56B Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. m2 6,20 102 RpCM33A Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică m2 39,30 103 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți m2 33,10 104 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment m2 6,20 105 RpCO56A Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, maști, etc.) m2 1,45 106 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile buc 2,00 107 RpSD03A Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" buc 2,00 108 RpSD04A Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar având diametru de 1/2"-3/4" buc 5,00 109 RpSC06A Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat buc 1,00 110 RpSC13A Demontarea unei oglinzi din semicristal buc 2,00 111 RpSC16A Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic buc 2,00 112 RpSA03A Demontarea țevii din otel zincată existentă în interiorul cladirii, având diametru de 1/2"-1" m 6,00 113 RpSB01A Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm m 3,00 114 RpSB01C Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm m 3,00 115 RpEF23A Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile buc 2,00 116 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) Priză și întrerupătoare. buc 2,00 117 RpCG29C1 Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice m3 0,25 118 TrB05A2-3 Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanța de 30 m t 3,70 119 TrI1AA02C1 Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 t 3,70 120 TsI51B5 Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km t 3,70 3.2. Lucrări de construcție 121 CN54A Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea m2 41,30 122 RpCK01B Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin m2 6,20 123 СF59F Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înaltimea pâna la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) m2 5,10 124 CF15A Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane m2 33,10 125 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților m2 35,10 126 CI06C Placaj din fainață smalțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pâna la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor m2 35,10 127 CG17D1 Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 m2 6,20 128 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă m2 6,20 129 CK21A Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură, la construcții cu înăltimea pâna la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pâna la 7 mp inclusiv m2 1,45 3.3. Instalații sanitare 130 VA05A Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong) m 1,50 131 RpCP23A Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lanț pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150*150mm buc 1,00 132 SA15B Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 m 6,00 133 SA38A Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din otel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" buc 9,00 134 SB05C Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm m 3,00 135 SA38F Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" buc 4,00 136 SB05E Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm m 3,00 137 SA38I Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" buc 5,00 138 SB06B2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu. buc 4,00 139 SB09E Piesă de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110 / 50 buc 1,00 140 SB06D2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu buc 1,00 141 SB06D Piesă de legatură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm buc 1,00 142 SD05A Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2" x 1/2" FE buc 5,00 143 SC04C Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm buc 2,00 144 SD04A Baterie amestecătoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având diametrul de 1/2" buc 2,00 145 SC07A1 Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înalțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S buc 1,00 146 SC13A Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidarie de caramidă sau b.c.a. buc 2,00 3.4. Instalații electrice 147 RpEE03A Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabila, etanșe, etanșă metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 1,00 148 RpEE14D Montarea întrerupatoarelor unipolare - întrerupator dublu tip cumpănă - simbol 0146 buc 1,00 149 RpEF02A Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, ( Panel led 40W 595*595mm ) buc 2,00 4. Reparație grup sanitar Etaj 1 B 4.1. Lucrări de demontare 150 RpCO56B Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. m2 6,10 151 RpCM33A Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica m2 49,90 152 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți m2 43,80 153 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment m2 6,10 154 RpCO56A Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, m-ăști, etc.) m2 2,86 155 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile buc 1,00 156 RpSD03A Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" buc 1,00 157 RpSD04A Demontarea unui robinet de reglaj drept sau colțar având diametru de 1/2"-3/4" buc 4,00 158 RpSC06A Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat buc 2,00 159 RpSC13A Demontarea unei oglinzi din semicristal buc 1,00 160 RpSC16A Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic buc 1,00 161 RpSA03A Demontarea țevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" m 9,00 162 RpSB01A Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm m 3,00 163 RpSB01C Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm m 3,00 164 RpEF23A Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile buc 2,00 165 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) Priză și întrerupatoare. buc 3,00 166 RpCG29C1 Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv schelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice m3 1,90 167 TrB05A2-3 Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m t 7,60 168 TrI1AA02C1 Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 t 7,60 169 TsI51B5 Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km t 7,60 4.2. Lucrări de construcție 170 CN54A Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare m2 49,90 171 RpCK01B Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin m2 6,10 172 СF59F Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înaltimea pâna la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) m2 5,10 173 CF15A Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane m2 43,80 174 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților m2 43,80 175 CI06C Placaj din fainață smălțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pâna la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încaperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor m2 43,80 176 CG17D1 Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 m2 6,10 177 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 6,10 178 CK27C Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi pâna la 35 m din panouri fixe și foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu incuietoare H=2.02m pe piciorușe) m2 7,17 179 CK21A Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură, la construcții cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pâna la 7 mp inclusiv m2 1,43 4.3. Instalații sanitare 180 VA05A Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong) m 1,50 181 RpCP23A Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lant pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150*150mm buc 1,00 182 SA15B Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 m 9,00 183 SA38A Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă si gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" buc 12,00 184 SB05C Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm m 3,00 185 SA38F Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" buc 4,00 186 SB05E Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire , montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm m 3,00 187 SA38I Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă si gaze, din otel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" buc 5,00 188 SB06B2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu. buc 2,00 189 SB09E Piesă de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reducție PP dn 110 / 50 buc 1,00 190 SB06D2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu buc 2,00 191 SB06D Piesă de legatură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm buc 2,00 192 SD05A Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2" x 1/2" FE buc 4,00 193 SC04C Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având țeava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm buc 1,00 194 SD04A Baterie amestecatoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având diametrul de 1/2" buc 1,00 195 SC07A1 Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înalțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S buc 2,00 196 SC13A Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidarie de caramidă sau b.c.a. buc 1,00 4.4. Instalații electrice 197 RpEE03A Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalica sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 2,00 198 RpEE14D Montarea întrerupatoarelor unipolare - întrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 buc 1,00 199 RpEF02A Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, ( Panel led 40W 595*595mm ) buc 2,00 5. Reparație grup sanitar Etaj 2 5.1. Lucrări de demontare 200 RpCO56B Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. m2 14,45 201 RpCM33A Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică m2 75,00 202 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți m2 75,00 203 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment m2 14,45 204 RpCO56A Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) m2 5,30 205 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile buc 3,00 206 RpSD03A Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" buc 3,00 207 RpSD04A Demontarea unui robinet de reglaj drept sau colțar având diametru de 1/2"-3/4" buc 9,00 208 RpSC06A Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat buc 3,00 209 RpSC13A Demontarea unei oglinzi din semicristal buc 3,00 210 RpSC16A Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic buc 3,00 211 RpSA03A Demontarea țevii din oțel zincată existență în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" m 15,00 212 RpSB01A Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm m 3,00 213 RpSB01C Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm m 4,00 214 RpEF23A Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile buc 4,00 215 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) priză și întrerupatoare buc 3,00 216 RpCG29C1 Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice m3 3,10 217 TrB05A2-3 Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m t 10,60 218 TrI1AA02C1 Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 t 10,60 219 TsI51B5 Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km t 10,60 5.2. Lucrări de construcție 220 CN54A Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea m2 64,95 221 RpCK01B Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin m2 14,45 222 СF59F Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înalțimea pâna la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) m2 5,10 223 CF15A Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau carămidă, cu suprafețe plane m2 50,50 224 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților m2 52,50 225 CI06C Placaj din fainață smălțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pâna la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încaperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor m2 52,50 226 CG17D1 Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 m2 14,45 227 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 14,45 228 CK27C Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înalțimi pâna la 35 m din panouri fixe și foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu încuietoare H=2.0m pe piciorușe) m2 14,34 229 CK21A Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură, la construcții cu înalțimea pâna la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafață tocului până la 7 mp inclusiv m2 1,80 5.3. Instalații sanitare 230 VA05A Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong) m 1,50 231 RpCP23A Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lanț pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150*150mm buc 1,00 232 SA15B Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 m 15,00 233 SA38A Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă si gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" buc 20,00 234 SB05C Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm m 5,00 235 SA38F Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă si gaze, din otel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" buc 8,00 236 SB05E Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire , montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm m 3,00 237 SA38I Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" buc 5,00 238 SB06B2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu buc 4,00 239 SB09E Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reducție PP dn 110 / 50 buc 1,00 240 SB06D2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu buc 3,00 241 SB06D Piesă de legatură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm buc 3,00 242 SD05A Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2" x 1/2" FE buc 9,00 243 SC04C Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm buc 3,00 244 SD04A Baterie amestecatoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având diametrul de 1/2" buc 3,00 245 SC07A1 Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, asezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înalțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S buc 3,00 246 SC13A Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidarie de carămidă sau b.c.a. buc 3,00 5.4. Instalații electrice 247 RpEE03A Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate ingropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 1,00 248 RpEE14D Montarea întrerupatoarelor unipolare - întrerupator dublu tip cumpană - simbol 0146 buc 2,00 249 RpEF02A Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, ( Panel led 40W 595*595mm ) buc 3,00 6. Reparație grup sanitar Etaj 3 6.1. Lucrări de demontare 250 RpCO56B Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. m2 8,60 251 RpCM33A Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică m2 50,30 252 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți m2 41,75 253 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment m2 8,60 254 RpCO56A Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) m2 4,73 255 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile acetuia buc 2,00 256 RpSD03A Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" buc 2,00 257 RpSD04A Demontarea unui robinet de reglaj drept sau colțar având diametru de 1/2"-3/4" buc 6,00 258 RpSC06A Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat buc 2,00 259 RpSC13A Demontarea unei oglinzi din semicristal buc 2,00 260 RpSC16A Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic buc 2,00 261 RpSA03A Demontarea țevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" m 15,00 262 RpSB01A Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm m 4,00 263 RpSB01C Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm m 3,00 264 RpEF23A Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile acestora buc 4,00 265 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) priză și întrerupatoare buc 3,00 266 RpCG29C1 Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice m3 1,00 267 TrB05A2-3 Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m t 8,00 268 TrI1AA02C1 Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 t 8,00 269 TsI51B5 Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km t 8,00 6.2. Lucrări de construcție. 270 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea m2 46,90 271 RpCK01B Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin m2 8,60 272 СF59F Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înalțimea pâna la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) m2 5,10 273 CF15A Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane m2 37,80 274 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților m2 38,30 275 CI06C Placaj din fainață smălțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor m2 38,30 276 CG17D1 Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 m2 8,60 277 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă m2 8,60 278 CK27C Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe si foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu incuietoare H=2.0m pe piciorușe) m2 6,77 279 CK21A Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură, la construcții cu înăltimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv m2 1,80 6.3. Instalații sanitare 280 VA05A Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong) m 1,50 281 RpCP23A Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lant pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150*150mm buc 1,00 282 SA15B Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 m 12,00 283 SA38A Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" buc 15,00 284 SB05C Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm m 5,00 285 SA38F Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" buc 6,00 286 SB05E Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm m 3,00 287 SA38I Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" buc 5,00 288 SB06B2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu buc 3,00 289 SB09E Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reducție PP dn 110 / 50 buc 1,00 290 SB06D2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu buc 2,00 291 SB06D Piesă de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm furtun gofrat armat p/u WC dn110mm buc 2,00 292 SD05A Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, robinet colțar cu ventil 1/2" x 1/2" FE buc 6,00 293 SC04C Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal lavoar cu piedestal 60cm buc 2,00 294 SD04A Baterie amestecatoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având diametrul de 1/2" buc 2,00 295 SC07A1 Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înalțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S buc 2,00 296 SC13A Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidarie de cărămidă sau b.c.a. buc 2,00 6.4. Instalații electrice 297 RpEE03A Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 1,00 298 RpEE14D Montarea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător dublu tip cumpănă - simbol 0146 buc 2,00 299 RpEF02A Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate, (Panel led 40W 595*595mm) buc 2,00 7. Reparație grup sanitar Etaj 4 7.1. Lucrări de demontare 300 RpCO56B Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. m2 14,40 301 RpCM33A Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică m2 75,80 302 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți m2 75,80 303 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment m2 14,40 304 RpCO56A Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) m2 5,30 305 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile acestuia buc 3,00 306 RpSD03A Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" buc 3,00 307 RpSD04A Demontarea unui robinet de reglaj drept sau colțar având diametru de 1/2"-3/4" buc 9,00 308 RpSC06A Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat buc 3,00 309 RpSC13A Demontarea unei oglinzi din semicristal buc 3,00 310 RpSC16A Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic buc 3,00 311 RpSA03A Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" m 15,00 312 RpSB01A Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm m 3,00 313 RpSB01C Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm m 4,00 314 RpEF23A Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile buc 4,00 315 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) priză și întrerupatoare buc 3,00 316 RpCG29C1 Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice m3 3,10 317 TrB05A2-3 Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 30 m t 10,60 318 TrI1AA02C1 Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 t 10,60 319 TsI51B5 Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km t 10,60 7.2. Lucrări de construcție 320 CN54A Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea m2 60,60 321 RpCK01B Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin m2 14,40 322 СF59F Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înalțimea până la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) m2 5,10 323 CF15A Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane m2 46,15 324 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților m2 47,70 325 CI06C Placaj din fainață smalțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor m2 47,70 326 CG17D1 Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 m2 14,40 327 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă m2 14,40 328 CK27C Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe si foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu incuietoare H=2.0m pe piciorușe) m2 14,34 329 CK21A Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură, la construcții cu înăltimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv m2 1,80 7.3. Instalații sanitare 330 VA05A Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP , gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong ) m 1,50 331 RpCP23A Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tabla neagră de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lanț pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150*150mm buc 1,00 332 SA15B Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 m 15,00 333 SA38A Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" buc 20,00 334 SB05C Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm m 5,00 335 SA38F Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă si gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" buc 8,00 336 SB05E Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm m 3,00 337 SA38I Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" buc 5,00 338 SB06B2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu buc 4,00 339 SB09E Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm reductie PP dn 110 / 50 buc 1,00 340 SB06D2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu buc 3,00 341 SB06D Piesă de legatură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm buc 3,00 342 SD05A Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet coltar cu ventil 1/2" x 1/2" FE buc 9,00 343 SC04C Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm buc 3,00 344 SD04A Baterie amestecatoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având diametrul de 1/2" buc 3,00 345 SC07A1 Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înalțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S buc 3,00 346 SC13A Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidarie de caramidă sau b.c.a. buc 3,00 7.4. Instalații electrice 347 RpEE03A Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 1,00 348 RpEE14D Montarea întrerupatoarelor unipolare - întrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 buc 2,00 349 RpEF02A Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, (Panel led 40W 595*595mm) buc 3,00 8. Reparație grup sanitar Etaj 5 8.1. Lucrări de demontare 350 RpCO56B Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. m2 15,10 351 RpCM33A Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică m2 67,15 352 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți m2 52,42 353 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment m2 15,10 354 RpCO56A Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) m2 5,89 355 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile acestora buc 2,00 356 RpSD03A Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" buc 2,00 357 RpSD04A Demontarea unui robinet de reglaj drept sau colțar având diametru de 1/2"-3/4" buc 8,00 358 RpSC06A Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat buc 2,00 359 RpSC09A Demontarea unui pisoar din faianță, complet echipat buc 2,00 360 RpSC13A Demontarea unei oglinzi din semicristal buc 2,00 361 RpSC16A Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic buc 2,00 362 RpSA03A Demontarea țevii din oțel zincată existentă în interiorul cladirii, având diametru de 1/2"-1" m 15,00 363 RpSB01A Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm m 6,00 364 RpSB01C Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm m 3,00 365 RpEF23A Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile buc 3,00 366 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) priză și întrerupatoare buc 3,00 367 RpCG29C1 Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice m3 3,00 368 TrB05A2-3 Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m t 10,20 369 TrI1AA02C1 Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 t 10,20 370 TsI51B5 Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km t 10,20 8.2. Lucrări de construcție 371 CN54A Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea m2 67,50 372 RpCK01B Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin m2 15,10 373 СF59F Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înalțimea până la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) m2 5,10 374 CF15A Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane m2 52,40 375 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților m2 54,25 376 CI06C Placaj din fainață smălțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor m2 54,25 377 CG17D1 Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 m2 15,10 378 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 15,10 379 CK27C Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înalțimi până la 35 m din panouri fixe si foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu încuietoare H=2.0m pe picioruse) m2 9,29 380 CK21A Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv m2 3,80 8.3. Instalații sanitare 381 VA05A Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong) m 1,50 382 RpCP23A Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lant pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150*150mm buc 1,00 383 SA15B Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 m 15,00 384 SA38A Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă si gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" buc 20,00 385 SB05C Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm m 6,00 386 SA38F Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă si gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" buc 8,00 387 SB05E Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire , montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm m 3,00 388 SA38I Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" buc 5,00 389 SB06B2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu buc 5,00 390 SB09E Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reducție PP dn 110 / 50 buc 1,00 391 SB06D2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu buc 2,00 392 SB06D Piesă de legatură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip uțor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm buc 2,00 393 SD05A Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2" x 1/2" FE buc 8,00 394 SC04C Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având țeava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm buc 2,00 395 SD04A Baterie amestecatoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având diametrul de 1/2" buc 2,00 396 SC09A Pisoar din porțelan sanitar montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. buc 2,00 397 SC07A1 Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S buc 2,00 398 SC13A Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidarie de cărămidă sau b.c.a. buc 2,00 8.4. Instalații electrice 399 RpEE03A Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 1,00 400 RpEE14D Montarea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător dublu tip cumpana - simbol 0146 buc 2,00 401 RpEF02A Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, (Panel led 40W 595*595mm) buc 3,00 9. Reparație grup sanitar Etaj 6 9.1. Lucrări de demontare 402 RpCO56B Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. m2 15,20 403 RpCM33A Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică m2 74,65 404 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți m2 74,65 405 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment m2 15,20 406 RpCO56A Demontari: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) m2 7,14 407 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile acestuia buc 2,00 408 RpSD03A Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" buc 2,00 409 RpSD04A Demontarea unui robinet de reglaj drept sau colțar având diametru de 1/2"-3/4" buc 6,00 410 RpSC06A Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat buc 2,00 411 RpSC13A Demontarea unei oglinzi din semicristal buc 2,00 412 RpSC16A Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic buc 2,00 413 RpSA03A Demontarea țevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" m 15,00 414 RpSB01A Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm m 5,00 415 RpSB01C Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm m 3,00 416 RpEF23A Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile acestora buc 3,00 417 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) priză și întrerupătoare buc 3,00 418 RpCG29C1 Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schelă și curațirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice m3 2,65 419 TrB05A2-3 Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m t 12,50 420 TrI1AA02C1 Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 t 12,50 421 TsI51B5 Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km t 12,50 9.2. Lucrări de construcție 422 CN54A Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea m2 77,00 423 RpCK01B Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin m2 15,20 424 СF59F Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înaltimea până la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) m2 5,10 425 CF15A Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane m2 61,80 426 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților m2 63,60 427 CI06C Placaj din fainață smălțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor m2 63,60 428 CG17D1 Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 m2 15,20 429 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 15,20 430 CK27C Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu incuietoare H=2.0m pe piciorușe) m2 14,34 431 CK21A Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv m2 1,80 9.3. Instalații sanitare 432 VA05A Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong ) m 1,50 433 RpCP23A Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lanț pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150*150mm buc 1,00 434 SA15B Țeava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 m 15,00 435 SA38A Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" buc 20,00 436 SB05C Teavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm m 5,00 437 SA38F Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă si gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" buc 8,00 438 SB05E Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm m 3,00 439 SA38I Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" buc 5,00 440 SB06B2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu buc 4,00 441 SB09E Piesă de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110 / 50 buc 1,00 442 SB06D2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montata prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu buc 3,00 443 SB06D Piesa de legatură (cot, piesă de curățire, mufa dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm buc 3,00 444 SD05A Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, robinet coltar cu ventil 1/2" x 1/2" FE buc 7,00 445 SC04C Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoanele cu dezabilități, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm buc 2,00 446 SD04A Baterie amestecătoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru, avînd diametrul de 1/2" buc 2,00 447 SC07A1 Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S buc 3,00 448 SC13A Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidarie de cărămidă sau b.c.a. buc 2,00 9.4. Instalații electrice 449 RpEE03A Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate ingropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 1,00 450 RpEE14D Montarea intrerupătoarelor unipolare - întrerupător dublu tip cumpana - simbol 0146 buc 2,00 451 RpEF02A Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, (Panel led 40W 595*595mm) buc 3,00 10. Reparație grup sanitar Etaj 7 10.1. Lucrări de demontare 452 RpCO56B Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. m2 15,10 453 RpCM33A Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică m2 70,40 454 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți m2 54,60 455 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment m2 15,10 456 RpCO56A Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) m2 6,10 457 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile acestora buc 2,00 458 RpSD03A Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" buc 2,00 459 RpSD04A Demontarea unui robinet de reglaj drept sau colțar având diametru de 1/2"-3/4" buc 8,00 460 RpSC06A Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat buc 2,00 461 RpSC09A Demontarea unui pisoar din faianță, complet echipat buc 2,00 462 RpSC13A Demontarea unei oglinzi din semicristal buc 2,00 463 RpSC16A Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic buc 2,00 464 RpSA03A Demontarea țevii din otel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" m 15,00 465 RpSB01A Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm m 6,00 466 RpSB01C Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm m 3,00 467 RpEF23A Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile acestora buc 3,00 468 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desființare sau inlocuire, buton pentru acționare de la distanță) priză și întrerupatoare buc 3,00 469 RpCG29C1 Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice m3 3,00 470 TrB05A2-3 Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m t 10,20 471 TrI1AA02C1 Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 t 10,20 472 TsI51B5 Transportarea deșeurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km t 10,20 10.2. Lucrări de construcție 473 CN54A Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea m2 69,70 474 RpCK01B Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin m2 15,10 475 СF59F Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pâna la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) m2 5,10 476 CF15A Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane m2 54,60 477 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților m2 57,00 478 CI06C Placaj din fainață smalțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor m2 57,00 479 CG17D1 Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 m2 15,10 480 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grilă m2 15,10 481 CK27C Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu incuietoare H=2.0m pe piciorușe) m2 9,90 482 CK21A Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv m2 3,80 10.3. Instalații sanitare 483 VA05A Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong) m 1,50 484 RpCP23A Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lanț pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150*150mm buc 1,00 485 SA15B Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 m 15,00 486 SA38A Brățara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" buc 20,00 487 SB05C Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm m 6,00 488 SA38F Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă si gaze, din oțel sau PVC montata prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" buc 8,00 489 SB05E Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire , montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm m 3,00 490 SA38I Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" buc 5,00 491 SB06B2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu buc 5,00 492 SB09E Piesă de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110 / 50 buc 1,00 493 SB06D2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu buc 2,00 494 SB06D Piesă de legătură (cot, piesa de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm buc 2,00 495 SD05A Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2" x 1/2" FE buc 8,00 496 SC04C Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm buc 2,00 497 SD04A Baterie amestecătoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având diametrul de 1/2" buc 2,00 498 SC09A Pisoar din porțelan sanitar montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. buc 2,00 499 SC07A1 Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înăltime sau semiînăltime, având sifonul interior tip S buc 2,00 500 SC13A Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidarie de cărămidă sau b.c.a. buc 2,00 10.4. Instalații electrice 501 RpEE03A Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 1,00 502 RpEE14D Montarea întrerupătoarelor unipolare - întrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 buc 2,00 503 RpEF02A Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, (Panel led 40W 595*595mm) buc 3,00 11. Reparație grup sanitar Etaj 8 F. 11.1. Lucrări de demontare 504 RpCO56B Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. m2 15,20 505 RpCM33A Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică m2 41,46 506 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti m2 41,46 507 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment m2 15,20 508 RpCG29C1 Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice m3 0,20 509 RpCO56A Demontari: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) Uși și cabine m2 15,03 510 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile acestuia buc 3,00 511 RpSD03A Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" buc 3,00 512 RpSD04A Demontarea unui robinet de reglaj drept sau colțar având diametru de 1/2"-3/4" buc 9,00 513 RpSC06A Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat buc 3,00 514 RpSC13A Demontarea unei oglinzi din semicristal buc 3,00 515 RpSC16A Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic buc 3,00 516 RpSA03A Demontarea țevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" m 15,00 517 RpSB01A Demontarea tuburilor și pieselor de legatura fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm m 5,00 518 RpSB01C Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm m 3,00 519 RpEF23A Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile acestora buc 3,00 520 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) priză și întrerupatoare buc 4,00 521 TrB05A2-3 Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m t 4,80 522 TrI1AA02C1 Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 t 4,80 523 TsI51B5 Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km t 4,80 11.2. Lucrări de construcție 524 CN54A Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea m2 56,70 525 RpCK01B Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin m2 15,20 526 СF59F Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înăltimea pâna la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) m2 5,10 527 CF15A Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane m2 41,46 528 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților m2 43,15 529 CI06C Placaj din fainață smălțuită, nesmălțuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pâna la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor m2 43,15 530 CG17D1 Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 m2 15,20 531 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 15,20 532 CK27C Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu incuietoare H=2.0m pe piciorușe) m2 14,54 533 CK21A Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înăltimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv m2 1,80 11.3. Instalații sanitare 534 VA05A Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celula tavanului Armstrong) m 1,50 535 RpCP23A Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lanț pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150*150mm buc 1,00 536 SA15B Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 m 15,00 537 SA38A Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" buc 20,00 538 SB05C Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm m 5,00 539 SA38F Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" buc 8,00 540 SB05E Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm m 3,00 541 SA38I Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" buc 5,00 542 SB06B2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montata prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu buc 4,00 543 SB09E Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reducție PP dn 110 / 50 buc 1,00 544 SB06D2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu buc 3,00 545 SB06D Piesă de legatură (cot, piesa de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm buc 3,00 546 SD05A Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2" x 1/2" FE buc 9,00 547 SC04C Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm buc 3,00 548 SD04A Baterie amestecătoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având diametrul de 1/2" buc 3,00 549 SC07A1 Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înăltime sau semiînăltime, având sifonul interior tip S buc 3,00 550 SC13A Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. buc 3,00 11.4. Instalații electrice 551 RpEE03A Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 1,00 552 RpEE14D Montarea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător dublu tip cumpana - simbol 0146 buc 3,00 553 RpEF02A Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, (panel led 40W 595*595mm) buc 3,00 12. Reparație grup sanitar Etaj 8 B 12.1. Lucrări de demontare 554 RpCO56B Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc m2 7,00 555 RpCM33A Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică m2 32,80 556 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti m2 32,80 557 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment m2 7,00 558 RpCG29C1 Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schelă și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice m3 0,20 559 RpCO56A Demontări: tâmplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, maști, etc.) uși și cabine m2 12,79 560 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile acestuia buc 1,00 561 RpSD03A Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" buc 1,00 562 RpSD04A Demontarea unui robinet de reglaj drept sau colțar având diametru de 1/2"-3/4" buc 4,00 563 RpSC06A Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat buc 2,00 564 RpSC13A Demontarea unei oglinzi din semicristal buc 1,00 565 RpSC16A Demontarea unei săpuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fontă sau material plastic buc 1,00 566 RpSA03A Demontarea țevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" m 8,00 567 RpSB01A Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm m 2,00 568 RpSB01C Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm m 3,00 569 RpEF23A Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile acestora buc 2,00 570 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) priză și întrerupătoare buc 3,00 571 TrB05A2-3 Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m t 3,50 572 TrI1AA02C1 Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 t 3,50 573 TsI51B5 Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km t 3,50 12.2. Lucrări de construcție 574 CN54A Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și pardosea m2 40,00 575 RpCK01B Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin m2 7,00 576 СF59F Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înăltimea până la 4 m: glafuri (Cutie mascare țevi) m2 1,70 577 CF15A Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane m2 32,80 578 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a pereților m2 34,50 579 CI06C Placaj din faianță smaltuiță, nesmălțuita, mată sau lucioasă cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor m2 34,50 580 CG17D1 Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 m2 7,00 581 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 7,00 582 CK27C Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de uși (Cabine la vecee din profil de aluminiu, inclusiv uși cu incuietoare H=2.0m pe picioruse) m2 8,70 583 CK21A Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv m2 1,47 12.3. Instalații sanitare 584 VA05A Montarea pe șantier a tuburilor de ventilație din ALP, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (Tub flexibil ventilare pt. pozarea grilei de ventilare în celulă tavanului Armstrong) m 1,50 585 RpCP23A Montarea grilelor de ventilație, gata confecționate, din tablă neagră de 20x25 cm, compuse din grătar, clapete și lanț pentru manevrarea cu mâna, montate pe tavan 150*150mm buc 1,00 586 SA15B Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20 mm PPR PN20 m 9,00 587 SA38A Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" buc 14,00 588 SB05C Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm m 2,00 589 SA38F Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" buc 4,00 590 SB05E Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm m 3,00 591 SA38I Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" buc 5,00 592 SB06B2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 50 mm - Teu buc 2,00 593 SB09E Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reducție PP dn 110 / 50 buc 1,00 594 SB06D2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu buc 3,00 595 SB06D Piesă de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Furtun gofrat armat p/u WC dn110mm buc 2,00 596 SD05A Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armăturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2" x 1/2" FE buc 4,00 597 SC04C Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc inclusiv pentru persoane cu dezabilități, având țeavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Lavoar cu piedestal 60cm buc 1,00 598 SD04A Baterie amestecătoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" buc 1,00 599 SC07A1 Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dezabilități, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S buc 2,00 600 SC13A Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, avâd dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidarie de cărămidă sau b.c.a. buc 1,00 12.4. Instalații electrice 601 RpEE03A Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 1,00 602 RpEE14D Montarea întrerupatoarelor unipolare - întrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 buc 2,00 603 RpEF02A Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, (panel led 40W 595*595mm) buc 2,00 13. Renovare traseu canalizare menajeră Cota -0.900... 34.000 604 RpCU05E Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din beton simplu de 16 -25 cm grosime buc 14,00 605 RpSB01C Demontarea tuburilor și pieselor de legatură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm m 63,00 606 SB05E Țeavă din PVC neplastifiată tip ușor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire , montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm ( SN2 ) m 63,00 607 SB06D2 Ramificație dublă din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm Teu buc 14,00 608 SB06D Piesă de legatură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compensator de dilatație și reducție) din țeavă PVC tip ușor (U), montată prin lipire, având diametrul de 110 mm, cot, piesă de curățare PVC dn 110 buc 14,00 609 SA38I Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 4" buc 67,00 610 RpSB28A Montarea căciulii de ventilație, din tablă, montată pe coloane de aerisire din tuburi de fontă sau gresie ceramică antiacidă, având diametrul de 50-150 mm Căciulă de aerisire dn 110 buc 2,00 611 RpSF08A Efectuarea probei de etanseitate și funcționare a instalației de canalizare executată din conducte de fontă, pentru scurgere, țeavă de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductil țeava având diametrul de până la 100 mm inclusiv 10 m 14,10 612 RpCU07C Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații buc 14,00 613 CO18A Ușițe de curățire gata confecționate la coșuri de fum (ușiță de revizie la rețeaua de canalizare 150*200mm) buc 12,00 14. Renovare traseu apă rece și caldă cota -0.900 ... 34.000 614 RpSF01A Golirea instalației de apă în vederea executării reparațiilor 10 m 22,58 615 RpSA03A Demontarea țevii din otel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 1/2"-1" m 69,80 616 RpCU05E Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din beton simplu de 16 -25 cm grosime buc 26,00 617 SA16B Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 25 mm m 34,90 618 SA38C Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1" buc 30,00 619 SA16C Țeavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la cladiri de locuit și social culturale, având diametrul de 32 mm m 34,90 620 SA38D Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă si gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1 1/4" buc 30,00 621 SD01B Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, având diametrul de 3/4" - 1" 20mm buc 24,00 622 SD01B Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, având diametrul de 3/4" - 1" 32mm buc 2,00 623 RpSA40D Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existentă din țeavă de otel sudată longitudinal, pentru instalații, zincată, avind diametrul de 1 1/4" buc 2,00 624 SF01A Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2" m 225,80 625 RpCU07C Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, dupa instalații buc 26,00 626 CO18A Ușițe de curățire gata confecționate la coșuri de fum (ușiță de revizie la rețeaua de apă 150*200mm ) buc 12,00 Valoarea estimată fără TVA lot 1: 1 499 995,83 Lotul nr. 2 Lucrări de reparație și de renovare a acoperișului garajului amplasat în curtea BNM № crt. Simbol norme şi Cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de masura Volum 1 2 3 4 5 1. Demontare elemente acoperiș 1 RpCI42A Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi, burlane și glafuri (glafuri 32ml. cu desfășurată de 1.0m - material recuperabil) m 92,00 2 RpCI42B Demontarea elementelor de acoperiș - invelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pînză, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile m2 534,20 3 RpCH32C Desfacerea planșeelor din lemn și a elementelor de acoperiș - astereala invelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor m2 534,20 4 RpCH32B Desfacerea planșeelor din lemn și a elementelor de acoperiș - șarpanta acoperișului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate m2 534,20 5 RpCO56B Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. m2 318,20 6 TrI1AA02C1 Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 t 5,10 7 TsI51B5 Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km t 5,10 2. Reparație acoperiș 8 CE26A Șarpantă simplă de lemn de rășinoase, rezemată direct pe ziduri, compusă din pane și căpriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tablă, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafețe peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fierăria de ancorare și prindere: din lemn ecarisat m2 534,20 9 CE30A Astereala la învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scînduri brute de rașinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.00774 ) m2 534,20 10 RpCR19A1 Ignifugarea lemnăriei aparente, cu o solutie ignifugă, omologată pentru folosirea la rece, pe suprafețe neprotajate anterior contra incendiilor, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor (cu Compozitie antibiofoc) m2 534,20 11 RpCI28A Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de țiglă, plăci ondulate presate sau amprentate m2 534,20 12 RpCI37A Învelitori din plăci din tablă amprentată pentru învelitorile acoperișurilor tip Lindab (Tabla cutată vopsită H44 0.5mm grosime) m2 534,20 13 CK17F Lambriuri la pereți, executate pe șantier în cantități de peste 10 mp din profiluri de mase plastice (La tavane) m2 318,20 14 CK18B Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice m 37,00 15 RpCI29A Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla m 37,00 16 RpCI29B Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tablă m 24,00 3. Reparație sistem pluvial la cota 3.200 17 RpCI22A Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe cherestea, la clădiri existente, din tablă de 0,4 mm grosime, cu lățimea desfașurată până la 30 cm inclusiv (Placă de streșină) m 43,00 18 RpCI19A Reparații la jgheaburi din tablă zincată, de 0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm m 43,00 19 RpCI21A Reparații la burlane din tablă zincată sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, rotunde, cu diam. de 10,2 cm, 12,3 cm si 15,4 cm m 22,50 4. Prelungire copertină la rampa auto 27m2 20 RpCP25B Confecționarea și montarea dispozitivului cap ancorare tirant, executat din plăcuță metalică 40x40 cm și din oțel beton cu diametrul de 20 mm (Talpa coloanei din metal) buc 2,00 21 RpCP29B1 Construcții metalice (stîlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate în tronsoane, montate pe șantier, în structura construcțiilor ușoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudură, pentru asamblarea la poziție kg 507,33 22 CN29A Vopsitorii cu vopsea pe baza de rașini alchidice aplicate la poziție, într-un strat de grund și un strat de vopsea, pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale (stîlpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confecționate din profile ușoare, executate manual t 0,51 23 CE30A Astereala la învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scînduri brute de rășinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.00774 ) m2 27,00 24 RpCR19A1 Ignifugarea lemnăriei aparente, cu o soluție ignifugă, omologată pentru folosirea la rece, pe suprafețe neprotajate anterior contra incendiilor, pentru executarea mecanizată a vopsitoriilor (cu Compozitie antibiofoc) m2 27,00 25 RpCI28A Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de țiglă, plăci ondulate presate sau amprentate m2 27,00 26 RpCI37A Învelitori din plăci din tablă amprentată pentru învelitorile acoperișurilor tip Lindab (Tabla cutată vopsită H44 0.5mm grosime) m2 27,00 27 CK17F Lambriuri la pereți, executate pe șantier în cantități de peste 10 mp din profiluri de mase plastice (La tavane) m2 27,00 28 RpCI29B Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tablă m 7,00 5. Reparație interioară garaje (boxe) 29 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane (50% din suprafață) m2 296,00 30 RpCM33A Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică m2 29,70 31 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment m2 29,70 32 CG17D1 Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 m2 29,70 33 CN54A Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare m2 296,00 34 CF52A Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului m2 296,00 35 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor m2 596,00 36 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual m2 296,00 37 RpCR09A Vopsirea cu email alchidal a pereților și tavanelor, pe glet de ipsos, într-un strat m2 300,00 38 RpCR20A Vopsirea în culoare de ulei a tâmplăriei metalice, la interior și exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, în construcții existente, într-un strat m2 147,00 Valoarea estimată fără TVA lot 2: 666 665,83 Lotul nr. 3 Lucrări de reparație a unor încăperi tehnice din sediul BNM (subsolul cazangeriei) № crt. Simbol norme şi Cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de masura Volum 1 2 3 4 5 1. Lucrari de constructie - montare. 1.1. Lucrari de demolare 1 RpCP45D Demontarea balustradelor, grilelor, parapeților si imprejmuirilor metalice etc kg 48,00 2 RpCQ11A Demontarea pereților cu plăci de sticlă tip S - NEVADA (Demontare perete din profile de aluminiu) m2 24,57 3 RpEF23A Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile buc 13,00 4 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță), priză și întrerupătoare. buc 7,00 5 RpCO56B Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontare lambriu din plastic la tavan). m2 10,80 6 RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. m2 78,00 7 RpCM33A Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică m2 6,70 8 RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment m2 13,75 9 RpCO56A Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc). m2 2,80 10 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane m2 10,37 11 RpSC06A Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat buc 1,00 12 TrB05A2-3 Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 30 m t 1,20 13 TrI1AA02C1 Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 1 t 1,20 14 TsI51B5 Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 15 km t 1,20 1.2. Lucrari de reparatie 15 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților m2 183,50 16 CF15A Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămida, cu suprafețe plane m2 11,00 17 СF59B Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: suprafețe înclinate fără izolație m2 19,50 18 CF50A Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanică a mortarului. m2 183,50 19 CF52A Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanică a mortarului m2 17,40 20 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor m2 200,90 21 CF57A Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor m2 200,90 22 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual m2 200,90 23 RpCK01B Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin m2 13,75 24 CG17D1 Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2 m2 6,70 25 CG43A Executarea acoperirii din scânduri de parchet cu multistrat pe suport existent (șapa nivelată, furnir sau PAAL): prin îmbinare fără lipire (prin faltuire) cu strat fonoizolant, așezare sub un unghi drept (Acoperire pardosea, dale cauciuc mărime 1,0*1,0m bucată 10mm grosime) m2 66,00 26 RpCL14B Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut și sclivisite sau rolate cu M 100-T m 18,00 27 CG56B Șapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm antreu și scări. m2 15,15 28 CG49A Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (covor PVC antiderapant eterogen multistrat) m2 15,15 29 CG09A1 Plinte din PVC, montate orizontal la perți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egal cu 16 mp m 17,10 30 CH06A h=1,0m Mina curenta metalică montata pe suporți de 1,00m înălțime, așezați la distanțe de 1....1,2 m prevazuți cu rondele sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din țeavă din otel D=1 1/4" și oțel laminat, dreapta m 4,00 31 CK27C Glasvanduri din profile din aluminiu la construcții cu înalțimi până la 35 m din panouri fixe si foi de uși m2 12,60 32 CK23B Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului între 1,00 și 2,5 mp inclusiv m2 2,80 33 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 95,35 34 RpCH31A Montarea și demontarea schelei pentru lucrări de construcții - schelă metalică tubulară pentru lucrări interioare și exterioare până la 7 m înălțime, inclusiv materialele necesare executării platformelor de lucru, streașinile din PFL sau plasă de protecție m2 95,00 1.3. Instalatii sanitare 35 SC09A Pisoar din porțelan sanitar montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. buc 1,00 36 SD05A Robinet de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, Robinet colțar cu ventil 1/2" x 1/2" FE buc 1,00 37 SA15B Țeavă din material plastic îmbinata prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soccial-culturale, având diametrul de 20 mm PPR m 2,00 38 SA38A Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 1/2" buc 2,00 39 SB05C Teava din PVC neplastifiată tip usor(U) pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montata aparent sau îngropată sub pardoseala, având diametrul de 50 mm m 2,00 40 SB09E Piesă de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Reductie PP dn 110 / 50 buc 1,00 41 SA38F Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din oțel sau PVC montată prin înpușcare, conductele având diametrul de 2" buc 2,00 42 CO18A Ușițe de curățire gata confecționate la coșuri de fum (ușiță de revizie la rețeaua de apă 150*200mm ) buc 4,00 1.4. Lucrari de electromontare 43 RpEC02B Montarea locului de lampă, executat îngropat, cu conductori de cupru în tuburi de protecție IP-PVC, elementele de protecție sau canale, în camere cu înălțimea de peste 3 m, clădiri administrative, birouri. buc 11,00 44 RpEC08B Montarea locului de priza, executat îngropat în zidărie tencuite, cu conductori de cupru în tuburi de protecție IP-PVC, elemente de protecție din material plastic, în camere cu înălțimea de peste 3 m, clădiri administrative, birouri, creșe, grădinițe. buc 7,00 45 RpEE14D Montarea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător dublu tip cumpană - simbol 0146 buc 5,00 46 RpEE03A Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalice sau similare, montate ingropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 3,00 47 RpEF02A Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi LED complet echipate, (panel led 40W 595*595mm) buc 12,00 2. Sistem de condiționare și ventilare a aerului 2.1. Utilaj condiționare, ventilare 48 123 Anemostat circular d=200mm buc 9,00 49 1234 Ventilator oțel BB D =300mm 2300 m3 / ora buc 1,00 2.2. Demontare - montare utilaj 50 VC18A k=0,5 Montarea agregatului de condiționare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, încălzire, umidificare, răcire, postîncălzire, ventilare, distribuție, atenuare a zgomotului, având un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (demontare utilaj K= 0,5 la manopera, carrier 38YCC036) buc 2,00 51 VC18A Montarea agregatului de condiționare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, încalzire, umidificare, răcire, postâncălzire, ventilare, distribuție, atenuare a zgomotului, având un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (utilajul demontat carrier 38YCC036) buc 2,00 52 VB25A1 Anemostat circular plan, tip I, din tabla de aluminiu Montare Anemostat D200mm buc 9,00 53 VC05A Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw buc 1,00 2.3. Montare canale de ventilare și accesorii 54 VB10A Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie Grila de fațadă 450*200mm buc 1,00 55 VA02E Confecționarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată 0.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 250 - 700 mm D=200mm 0.5mm grosime. m2 4,96 56 VA02B Confecționarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată 0.7 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 450*200mm, 0.7mm grosime =5.70kg/m2 m2 8,45 57 VA02C Confecționarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată 0.7 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm 700*200mm, 0.7mm grosime =5.70kg/m2 m2 5,40 58 VA02D Confecționarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată 0.9 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 1400*200mm, 0.9mm grosime =7.74kg/m2 m2 3,20 59 VA10F Piesa specială, din tabla zincată 0.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 250 - 400 mm Cot din tablă zincată D200, b=0.5mm - 6 buc. m2 3,72 60 VA10H Piesă specială, din tablă zincată 0.7 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Cot din tablă zincată 450*200, b=0.7mm =5,70kg/m2 - 3 buc. m2 3,90 61 VA11I Piesă specială (reducție), din tablă zincată de 0,9 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm Trecere din tablă zincată 1400 * 200, b=0.9mm grosime =7.74kg/m2 1 buc. m2 2,00 62 VA11H Piesă specială (reducție), din tablă zincată sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm Trecere din tablă zincată 700*200, b=0.7mm =5,7kg/m2 - 1 buc. m2 1,23 63 VA15F Piesă specială (ramificație), din tablă zincată de 0,7 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 250 - 400 mm Teu cu trecere din tablă zincată 450*200 D200, b=0.7mm grosime =5.70kg/m2 1 buc m2 1,20 64 VC34B Confecționarea și montarea dispozitivului de susținere și ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din oțel profilat, având greutatea pe bucată de 5-10 kg kg 20,00 65 Pret Euroflanșa m 60,72 66 VB01A Clapetă de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II Clapeta de inchidere D=200 mm buc 9,00 67 IzH22A Izolarea conductelor de ventilare și a utilajului cu Penofol C aluminiu 5mm m2 39,40 68 Pret Plenum pentru grilă buc 9,00 69 VD03B Reglarea ventilatorului la instalațiile de ventilație, climatizare și condiționare a aerului, cu ajutorul dispozitivului de reglaj buc 9,00 70 IC32A Țeavă din cupru, montata prin sudură, la coloane, în instalații de încălzire centrala, având diametrul exterior de până la 15,0 mm, inclusiv Traseu frigorific TEAVA CUPRU D 9,525 MM - 3/8" m 30,00 71 RpIF09A Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, întroduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (izolatie pt. teava D 10mm 3/8) m 30,00 72 IC32B Țeavă din cupru, montată prin sudură, la coloane, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 18,0 mm ȚEAVĂ CUPRU D.19,05MM - 3/4" m 30,00 73 RpIF09A Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (izolație pt. țeavă D 10mm 3/8 ) m 30,00 74 RpEB10H Cordoane din cupru, cu izolație din PVC, în execuție mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, având secțunea 3x2,5 mmp m 30,00 75 VA02E Confecționarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tabla zincată 0.5 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 250 - 700 mm D=300mm 0.5mm grosime (L = 1.8m + 1.8m La ventilator geam si teava existenta in tavan cu deflector) m2 3,38 76 VB11B Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal D= 300 mm buc 2,00 Valoarea estimată fără TVA lot 3: 368 296,67 *Termenul de garanție a lucrărilor executate trebuie să fie de minimum 5 ani din data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, fără obiecții. *După expirarea termenului de garanție a lucrărilor de 5 ani va fi semnat procesul verbal de recepţie finală a lucrărilor, fără obiecții. * Ofertanții pot vizita edificiul BNM pentru examinarea încăperilor unde se vor executa lucrările și obținerea informației necesare pentru pregătirea ofertei.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație)

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original confirmat prin semnătura electronică, conform Formularului BNM În cazul unei asocieri în vederea întrunirii criteriilor de calificare şi selecţie, fiecare asociat completează şi depune DUAE separat. În cazul în care Antreprenorul general intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi | DA |
| 2 | Formularul ofertei | Original confirmat prin semnătura electronică – conform formularului F3.1. din documentația de atribuire | DA |
| 3 | Documentația de deviz | Original confirmat prin semnătura electronică a Formularelor de deviz nr. 7,3,5 Pentru lucrările de montare și lucrările de demontare devizele vor fi întocmite conform Instrucțiunilor prinvind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse conform CPL.01.01. – 2012 | DA |
| 4 | Garanție pentru ofertă | Original/copie confirmată prin semnătura electronică, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante Orice comision aplicat pentru transferul garanției pentru ofertă, perceput de către băncile intermediare va fi suportat de către Ofertant. Responsabilitatea ca mijloacele financiare să fie înregistrate pe contul autorității contractante până la termenul-limită de depunere a ofertelor rămâne pe seama ofertantului. Ofertantul va asigura transferul sumei integrale a garanției pentru ofertă, la contul BNM. În cazul depunerii garanției pentru ofertă prin scrisoare bancară, originalul acesteia se va prezenta la solicitare în termen de 3 zile lucrătoare la adresa: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru, 1 | DA |
| 5 | Grafic de executare a lucrărilor | Original confirmat prin semnătura electronică – conform formularului F3.3. din documentația de atribuire | DA |
| 6 | Declaraţie de neîncadrare în situaţiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.5. din documentația de atribuire | DA la solicitare |
| 7 | Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.6. din documentația de atribuire | DA la solicitare |
| 8 | Formularul informativ despre ofertant | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.7. din documentația de atribuire Ofertantul trebuie să facă dovada unei cifre de afaceri medii anuale din ultimii 3 ani: 2018, 2019, 2020 mai mare sau egală: Pentru Lotul nr. 1: 1 500 000,00 lei MDL; Pentru Lotul nr. 2: 670 000,00 lei MDL; Pentru Lotul nr. 3: 420 000,00 lei MDL; Pentru Loturile 1,2,3: 2 600 000 lei MDL. Cerinţele faţă de cifra de afaceri sunt aplicabile companiei Ofertantului sau asocierii, în cazul în care Ofertantul este reprezentat de o formă de asociere a două sau mai multe companii. În cazul unei oferte depuse de către operatori economici care se asociază, situaţia economico-financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii, cu condiţia că cel puțin un membru al asocierii are o cifră de afaceri de cel puţin: Pentru Lotul nr. 1: 700 000,00 lei MDL; Pentru Lotul nr. 2: 350 000,00 lei MDL; Pentru Lotul nr. 3: 210 000,00 lei MDL; Pentru Loturile 1,2,3: 1 260 000,00 lei MDL. Nu se iau în considerare situaţiile economico-financiare ale subcontractorilor. | DA la solicitare |
| 9 | Declaraţie privind experienţa similară | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.9. din documentația de atribuire Ofertantul trebuie să posede o experienţă specifică în executarea lucrărilor similare de cel puţin 3 ani în domeniu, reputaţie bună, să fie dotat cu tehnică necesară şi să dispună de competenţe profesionale, echipament şi alte resurse, inclusiv competenţe manageriale, experienţă specifică, personal calificat necesar pentru realizarea contractului şi alte capacităţi necesare pentru a executa contractul de achiziţie publică la calitatea solicitată, pe toată perioada de valabilitate. De asemenea, executarea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract (similar ca obiect celui solicitat de BNM) și cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract. | DA la solicitare |
| 10 | Declaraţie privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimul an de activitate | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.10. din documentația de atribuire | DA la solicitare |
| 11 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.11. din documentația de atribuire | DA la solicitare |
| 12 | Declaraţie privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.12. din documentația de atribuire | DA la solicitare |
| 13 | Lista subcontractanţilor şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de către aceştia (după caz) | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.13. din documentația de atribuire | DA la solicitare |
| 14 | Informaţie privind asocierea (în cazul în care va avea loc asocierea) | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.14. din documentația de atribuire | DA la solicitare |
| 15 | Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de organul împuternicit conform țării de reședință a ofertantului | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA la solicitare |
| 16 | Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA la solicitare |
| 17 | Raport financiar | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică a ultimului raport financiar pe anul 2019 | DA la solicitare |
| 18 | Avizul Agenției pentru supraveghere tehnică (Avizul pentru participare la licitație) | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică – conform formularului F3.15. din documentația de atribuire | DA la solicitare |
| 19 | Manualul calității (copie integrală) | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA la solicitare |
| 20 | Certificatul de atestare tehnico profesională a dirigintelui de șantier | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică. Dirigintele de santier va fi menționat și în Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | DA la solicitare |
| 21 | Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (30% din valoarea ofertei prezentate) | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică. Extrase din conturile deschise de către operatorul economic. | DA la solicitare |
| 22 | Lista materialelor ce urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor cu prezentarea certificatelor de conformitate sau calitate | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică. Conform Listei din Caietul de sarcini/Documentația de atribuire pct. 16 pag. 55 | DA la solicitare |
| 24 | Lista materialelor ce urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor cu prezentarea ulterioară a mostrelor | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică. Conform Listei din Caietul de sarcini/Documentația de atribuire pct. 17 pag. 56 | DA la solicitare |

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

10. Termenii și condițiile de executare solicitați: Executarea lucrărilor va avea loc  în decurs de 6 luni pentru lucrările de reparație și de renovare a grupurilor sanitare, 2 luni pentru lucrările de reparație și de renovare a acoperișului garajului amplasat în curtea BNM și 2 luni pentru lucrările de reparație a unor încăperi tehnice din sediul BNM (subsolul cazangeriei), conform graficului de execuție și se vor  începe  în termen de 10 zile lucrătoare din data solicitării scrise a Beneficiarului la sediul BNM pe adresa: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

11. Termenul de valabilitate a contractului: până la îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

13.Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Pe lot, prețul cel mai scăzut, fără TVA, cu corespunderea cerinţelor faţă de ofertant şi corespunderea tuturor cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziţiei.

14.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la:  ora 12.00

pe data de: 29.06.2021

15.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender

16.Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile calendaristice.

17.Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-Tender

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

18.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

19.Alte informații relevante: Operatorul economic desemnat câștigător, la contractare, va prezenta în mod obligatoriu următoarele documente:

*,,Chestionarul pentru Prestator/Furnizor”- formularul (F.3.16) din documentația de atribuire,  varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică ale Ofertantului;

*”Declarația privind confirmarea identităţii beneficiarilor efectivi şi neîncadrarea acestora în situaţia condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani” - formularul (F.3.17) din documentația de atribuire,  varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică ale Ofertantului.

*În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura.

* Garanţia de bună execuţie a contractului în mărime de 5% din suma contractului atribuit cu TVA.

20.Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

21.Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 30.03.2021

Conducătorul grupului de lucru:  Aureliu CINCILEI   (semnat electronic)