| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/220131A

Gimnaziul nr.52. Bloc A. Apeduct.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |
| 1 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран для воды шаровой ВР-ВР, "VALROM") | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,69 |
|  | 291312450315 | Кран для воды шаровой ВР-ВР, "VALROM", Ду15 мм | buc | 3,03 |
| 2 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20х2,3 (Dn15) mm (труба полипропиленовая PPRC PN10, тип3) | m | 38,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,32 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic polipropilen PPRC PN10, тип3, Dn20х2,3 (Dn15) mm | m | 38,76 |
|  | 252315671920 | Cot din material plastic Dn20 mm | buc | 2,28 |
|  | 252315671820 | Teu din material plastic Dn20 mm | buc | 5,70 |
|  | 252315671720 | Reductie din material plastic Dn20 mm | buc | 1,90 |
|  | 252315671620 | Mufa din material plastic Dn20 mm | buc | 3,42 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,76 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,228 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,3572 |
| 3 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 38,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,08 |
| 4 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 38,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,90 |
| 5 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22x5 mm (шланг ПЭП "IZOFLEX") | m | 37,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 12,95 |
|  | 33205173522 | Шланг ПЭП "IZOFLEX", D=22х5 mm | m | 40,0155 |
| 6 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 15 mm (кран водоразборный) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,05 |
|  | 2913124202015 | Кран водоразборный, Ду15 мм | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 7 |  | Stingator de incendiu ОП-5 | buc | 4,00 |
|  | 1000005105 | Stingator de incendiu ОП-5 | buc | 4,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |