| Poziția |  | Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice | Cantitatea bucăți | Da/Nu (Referire la componență) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat de fotografiat digital | seturi |  |
| 1.1 | Aparat de fotografiat |  |  |
|  | tipul camerei: D.S.L.R. (Digital Single Lens Reflex) tipul monturii pentru obiectiv: baionetă tipul senzor de imagine: CMOS mărime senzor: minim 22 x 14 mm rezoluția senzorului: minim 18 mega pixeli sensibilitate ISO: minim între 100 – 12.800 format fișiere: RAW, JPEG tipul cardului de stocare: SD (Secure Digital), SDHC sau SDXC format înregistrare video: Full HD compresie video - codificare video avansată H.264/MPEG-4 timp de expunere (viteză obturator): min. 1/8000 până la 30 de sec. sau superior; sistem de focalizare cu minim 11 puncte; balansul de alb: min. auto, lumină de zi, blitz, presetare manuală; moduri de expunere: automat și manual; funcţie de înregistrare video min. Full HD, rezoluţie de minim 1920x1080p., frecvenţa cadrelor de min. 23.98 fps; capacitate de fotografiere în rafală: minim 3 fps; blitz încorporat şi patină blitz extern; display control: minim 3 inch, cu funcţie Live View și ecran rabatabil; vizor optic, cu acoperire de min. 94%; slot compatibil – pentru carduri memorie min. de tip: SD(Secure Digital)/SDHC/SDXC sau alte tipuri; descărcare/ transfer imagini P.C. prin conector şi cablu aferent; funcții de expunere: P, S, A şi M culoare: negru. |  |  |
| 1.2 | Obiectiv zoom standard | 1 unitate |  |
|  | distanță focală minimă de 15 mm (wide) și maximă de 135 mm (tele), f/3.5-5.6 (sau alte variante superioare) fabricat de producătorul aparatului de fotografiat; să fie destinat aparatelor foto DSLR cu senzor de imagine în format APS-C; tipul fixării: compatibilă monturii aparatului de fotografiat; tip focalizare: autofocus; distanţa focală: zoom echivalent min. 15 mm. și max. 135 mm.; deschiderea maximă a diafragmei: f/3.5 la distanța focală minimă; - accesorii obiectiv: capace de protecție. |  |  |
| 1.3 | Obiectiv fix macro |  |  |
|  | - cu distanță focală minimă de 35mm, f/2.8 (sau alte variante superioare) - fabricat de producătorul aparatului de fotografiat; - să fie destinat aparatelor foto DSLR cu senzor de imagine în format APS-C; - tipul fixării: compatibilă monturii aparatului de fotografiat; - tip focalizare: autofocus; - distanţa focală: focală fixă, min. 35 mm.; - deschiderea maximă a diafragmei: f/2.8; - raport de reproducere/mărire 1:1; - accesorii obiectiv: capace de protecție. |  |  |
| 1.4 | Blitz extern |  |  |
|  | - compatibil cu aparatul de fotografiat și, preferabil, să fie fabricat de producătorul aparatului de fotografiat; - moduri de lucru: minim sistem TTL, control automat și manual pentru zoom; - 4 acumulatori reîncărcabili tip R6/AA de min. 2500 mAh.; - posibilitatea rotirii capului blitz-ului la minim 90º stânga/dreapta şi a înclinării acestuia la 90º în sus; - capac de difuziune compatibil; |  |  |
| 1.5 | Accesorii minime incluse |  |  |
|  | acumulator Li-ion (original) încărcător pentru acumulator cablu USB; cablu audio video; capac corp |  |  |
| 1.6 | Accesorii adiționale |  |  |
|  | acumulator compatibili cu aparatul, Li-Ion, min 1000mAh card de stocare de câte 64 Gb fiecare, minim clasa 10 geantă de purtare pentru aparat foto şi blitz. | 1 unitate 4 unități 1 unitate |  |
| 1.7 | Alte cerinţe: - produsul să fie nou, fabricat în anul curent livrării sau în anul anterior; - termen de garanţie: min. 2 ani de la data livrării. |  |  |