CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria com. Băcioi, Școala Primară nr. 101

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria com. Băcioi

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia acoperișului la Școala Primară nr.101 din sat.Bacioi, mun.Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Acoperis |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile inclusiv asteriala | m2 | 2 632,000 |
| 2 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,940 |
| 3 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 3,490 |
| 4 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 6,000 |
| 5 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 2 632,000 |
| 6 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 19,790 |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (anticondensat) | m2 | 2 632,000 |
| 8 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica) | m2 | 2 632,000 |
| 9 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Opritori de zapada) | m | 275,000 |
| 10 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 | m | 310,000 |
| 11 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm | m | 160,000 |
| 12 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 155,000 |
| 13 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 155,000 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi | t | 52,000 |
| 15 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 52,000 |

Primarul com. Băcioi                                                                      LEAHU Ilie