Specificația bunurilor

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitatea | UM | Specificatii tehnice | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30200000-1 | Computer de tip All-in-One (p/u Catedre) | 132 | buc | Processor: Minim.6 Core, min 6 Threads, min. 3.0 GHz, Lithography max 14 nm, minim 9 MB Cache, TDP – max 65 W, Data producerii nu mai devreme de al doilea trimestru 2019. Memory: Minim 8Gb DDR4, frecvența nu mai puțin de 2666 MHz; Storage SSD: Minim 256GB M.2 NVME ; Storage HDD: minim 1 TB HDD minim 7200 rpm Audio: High-definition audio, cu 2 difuzoare minim 3W Video: Întegrata, analog Intel HD 630 sau mai bun Network: Wi-Fi: minimum Wi-Fi 5 (802.11 ac 2x2); minimum Bluetooth 5; minimum: 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN (conector RJ-45). Ports: Minimum 5x USB 3.0 Type-A; 1x USB 3.1 Type-C; min.1 x Headphone, min.1 x Microphone sau COMBO audio jack; Sursa alimentare: Întegrat, 220-240V 50-60Hz, maximum 150w Accessories: USB Keyboard RUS/ENG (conexiune cu fir prin port USB) , USB Optical Mouse (conexiune cu fir prin port USB) Accesoriile sa nu fie de culoare alba. Camera-web: Încorporată, Full HD cu microfon Display: minim 23,6” LED Full HD sau WVA, cu rezoluția minima 1080p; Video Conector: Minim 1 DP in/out combo; Security: Posibilitate de dezactivare a porturilor USB , interfetei Bluethoot si interfetei Wireless ( daca sunt prezente) din BIOS. Note Computerul să fie preconizat pentru a fi instalat/fixat pe masă; Tot echipamentul să fie certificat de producător, să fie ambalat; Monitorul şi accesoriile să fie de aceeași culoare (dar să nu fie albe); Garanţia direct de la producator pentru tot echipamentul minim 3 ani Operate System Microsoft Windows 10 Pro x64 pre-instalat Calculatorul ofertat trebuie se aiba certificare de la Microsoft pentru OS Windows 10 Pro | 2442000,00 |
| 2 |  | Computer de tip All-in-One (Administratie) | 40 | buc | Processor: Minim.8 Core, min 8 Threads, min. 3.0 GHz, Lithography max 14 nm, minim 12 MB Cache, TDP – max 65 W, Data producerii nu mai devreme de al doilea trimestru 2019. Memory: Minim 16 Gb DDR4, frecvența nu mai puțin de 2666 MHz; Storage SSD: Minim 256GB M.2 NVME ; Storage HDD: minim 1 TB HDD minim 7200 rpm Audio: High-definition audio, cu 2 difuzoare minim 3W fiecare Video: Întegrata, analog Intel HD 630 sau mai bun Network: Wi-Fi: minimum Wi-Fi 5 (802.11 ac 2x2); minimum Bluetooth 5; minimum: 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN (conector RJ-45). Ports: Minimum 5x USB 3.0 Type-A; 1x USB 3.1 Type-C; min.1 x Headphone, min.1 x Microphone sau COMBO audio jack; Sursa alimentare: Întegrat, 220-240V 50-60Hz, maximum 150w Accessories: USB Keyboard RUS/ENG (conexiune cu fir prin port USB) , USB Optical Mouse (conexiune cu fir prin port USB); Accesoriile sa nu fie de culoare alba. Camera-web: Încorporată, Full HD cu microfon Display: minim 23,6” LED Full HD IPS sau WVA, cu rezoluția minima 1080p; Video Conector: Minim 1 DP in/out combo; Security: Posibilitate de dezactivare a porturilor USB , interfetei Bluethoot si interfetei Wireless ( daca sunt prezente) din BIOS. Note Computerul să fie preconizat pentru a fi instalat/fixat pe masă; Tot echipamentul să fie certificat de producător, să fie ambalat; Monitorul şi accesoriile să fie de aceeași culoare (dar să nu fie albe); Garanţia direct de la producator pentru tot echipamentul minim 3 ani Operate System: Microsoft Windows 10 Pro x64 pre-instalat Calculatorul ofertat trebuie se aiba certificare de la Microsoft pentru OS Windows 10 Pro | 910000,00 |
| 3 |  | Computer de tip All-in-One | 6 | buc | Processor: Min.8 Core, min 16 Threads, min. 2.9 GHz, turbo 4.8GHz, Lithography max 14 nm, minim 16MB Cache, TDP – max 65W, Data producerii nu mai devreme de al doilea trimestru 2020. Memory: Minim 16 Gb DDR4, frecvența nu mai puțin de 2666 MHz; Storage SSD: Minim 256GB M.2 NVME ; Storage HDD: minim 1 TB HDD minim 7200 rpm Audio: High-definition audio, cu 2 difuzoare minim 3W Video: Discretă minim 2Gb video-memory; GDDR5; 64bit Network: Wi-Fi: minimum Wi-Fi 5 (802.11 ac 2x2); minimum Bluetooth 5 minimum: 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN (conector RJ-45) Ports: Minimum 5x USB 3.0 Type-A; 1x USB 3.1 Type-C; min.1 x Headphone, min.1 x Microphone sau COMBO audio jack; Sursa alimentare: 220-240V 50-60Hz, maximum 170W Accessories: USB Keyboard RUS/ENG (conexiune cu fir prin port USB) , USB Optical Mouse (conexiune cu fir prin port USB); Accesoriile sa nu fie de culoare alba. Camera-web: Încorporată, Full HD cu microfon Display: minim 23,6” LED Full IPS , anti-glare, cu rezoluția minima 1080p; Video Conector: Minim 1 DP in/out combo; Security: Posibilitate de dezactivare a porturilor USB , interfetei Bluethoot si interfetei Wireless ( daca sunt prezente) din BIOS. Note Computerul să fie preconizat pentru a fi instalat/fixat pe masă; Tot echipamentul să fie certificat de producător, să fie ambalat; Monitorul şi accesoriile să fie de aceeași culoare (dar să nu fie albe); Garanţia direct de la producator pentru tot echipamentul minim 3 ani Operate System Microsoft Windows 10 Pro x64 pre-instalat Calculatorul ofertat trebuie se aiba certificare de la Microsoft pentru OS Windows 10 Pro | 147000,00 |
| 4 |  | Computer de tip All-in-One (p/u Sala de examinare) | 75 | buc | Processor: Min. 4 Core, min. 8 Threads, min. 3.0 GHz, Litografia 14 nm, minim 6 MB Cache, TDP – max 35W, Data producerii nu mai devreme de al doilea trimestru 2020. Memory: Minim 8Gb DDR4, frecvența nu mai puțin de 2666 MHz; Storage SSD: Minim 256 GB M.2 NVME; Audio: High-definition audio, cu 2 difuzoare min 3W Video: Întegrata Network: Wi-Fi: minimum Wi-Fi 5 (802.11 ac 2x2); minimum Bluetooth 5; minimum: 1x 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN (conector RJ-45). Ports: USB 2.0 sau USB 3.0 – min.3 porturi; Sursa alimentare: 220-240V 50-60Hz max 95W Accessories: USB Keyboard RUS/ENG, USB Optical Mouse; Accesoriile sa fie fabricate sub acelaşi nume cu sistemul de calcul (de acelasi brand); Camera-web: Încorporată, HD cu microfon; Display: minim 21” LED Full IPS sau WVA , widescreen cu rezoluția minima 1920x1080; Video Conector: Minim 1 HDMI out ; Security: Posibilitate de dezactivare a porturilor USB , interfetei Bluethoot si interfetei Wireless ( daca sunt prezente) din BIOS. Note Computerul să fie preconizat pentru a fi instalat/fixat pe masă; Tot echipamentul să fie certificat de producător, să fie ambalat; Utilajul si accesoriile să fie de aceeași culoare (dar să nu fie albe); Garanţia direct de la producator pentru tot echipamentul minim 3 ani Operate System Compatibil cu SO Windows și Linux; | 881250,00 |
| 5 |  | Monitor | 30 | buc | Diagonala: minim 23” – maxim 24”; Culoare: negru/gri; Tip matrice : AH-IPS ( suprafata mata); Rezolutie : minim 1920x1080 (FHD); Dimensiune maxima pixel : 0.26 mm; Frecventa : Minim 60 Hz; Conectivitate : 1-VGA ; 1- HDMI ; 1- DVI-D; Greutate : maxim 3.22 kg; Rama/margine subtire; Luminozitate : minim 250 cd/m2; Garantie : minim 24 luni. | 108000,00 |
| 6 |  | Laptop pentru catedre | 27 | buc | Processor: Min.4 Core, min 8 Threads, min. 1.6GHz, Lithography max 14nm, minim 6 MB Cache, TDP – max 25W, minim Integrated UHD Graphics Memory: Min. 8Gb DDR4; Frecventa minimă: 2666MHz Storage: SSD min. 256GB de tip M.2 PCIe NVMe; Audio: min. 1,5W internal stereo speakers Microphone: Integrat Video: Integrated UHD Graphics Network: min. 1x RJ-45 10/100/1000 GbE LAN integrat (adaptoare USB to LAN nu se permite); minim Dual Band Wireless 802.11ac, 2x2; minim Bluetooth 5 Ports: Minimum 1x headphone/microphone combo; minim 1x USB 3.1 Type-C; minim 2x USB 3.1 Gen 1; minim 1x HDMI 1.4b; minim 1x power connector; Camera-web: Integrat minim 0,3mp Display: Minimum 15.6" diagonal, minimum FullHD, TN, minim LED-backlit anti-glare (1920 x 1080), minimum 220 nits, 16:9 aspect ratio Dimensiuni si greutate: maxim. 2.2kg Keyboard: Non-backlit, English&Russian Batery and Power: Adaptor extern de alimentare de maxim 45 W; Battery: Integrat minim. 36Wh Note Tot echipamentul să fie certificat de producător, să fie ambalat; Dispozitivul si accesoriile sa fie preferabil de culoare neagra, gri sau argintie (silver) , asamblat calitativ si din materiale calitative. Garanție: Completă pe minim 2 ani, fără păstrarea ambalajului Sistem de operare Microsoft Windows 10 Pro x64 pre-instalat | 378000,00 |
| 7 |  | Imprimantă multifuncțională (3 in 1) | 60 | buc | Specificație tehnică: Tip aparat: Multifuncţional monocrom cu laser Funcţii disponibile: Imprimare, copiere şi scanare Viteză de imprimare: Pe o parte: 43 ppm (A4); Faţă-verso: 36 ipm (A4) Metodă de imprimare: Imprimare monocrom cu laser Rezoluţie de imprimare: 600 x 600 dpi Timp de imprimare a primei pagini: max. 6 secunde Imprimare de pe unităţi de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF); Viteză de copiere: Pe o parte: 43 ppm (A4); Faţă-verso: 34 ipm (A4) Rezoluţie de copiere: 600 x 600 dpi Copiere faţă-verso: faţă-verso (automat) Copiere multiplă: Până la 999 de exemplare Tip de scaner: Color Rezoluţie de scanare optică: 600 x 600 dpi Viteză de scanare: Monocrom o faţă: min. 38 ipm (300 x 600 dpi); Color o faţă: min. 13 ipm (300 x 600 dpi); Monocrom faţă-verso: min. 70 ipm (300 x 600 dpi); Color faţă-verso: min. 26 ipm (300 x 600 dpi) Compatibilitate: TWAIN , WIA, ICA Max. lăţime de scanare: 216 mm Tip de scaner: Scaner cu suport plat şi alimentator automat față – verso (cu o singură trecere) Alimentare cu hârtie: casetă pentru 550 coli; Tavă universală pentru 100 de coli; alimentator automat pentru 50 de coli Ieşire hârtie: 150 de coli Tipuri de suporturi materiale: Hârtie simplă, hârtie reciclată, hâirtie grea, hâirtie subțire, hâirtie, etichete, carte poştală, plic Casetă: A4, A5, A5 (Peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tava universală: A4, A5, A5 (Peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B- OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poştală, plic (COM10, Monarch, C5, DL) ADF:A4, A5, A6 B5, Legal, Letter, Statement Greutatea hârtiei: Casetă: 60 - 120 g/m² (opţională şi standard); Tava universala: 60 - 199 g/m²; ADF: 50 - 105 g/m² Tip de interfaţă: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Volum lunar de imprimare: 2.000 - 7.500 de pagini pe lună Panou de control: Ecran tactil color LCD Greutate: Nu mai mult de 20 Kg Sursă de alimentare: 220-240 V Cartușe: cartuș preinstalat pentru imprima 5100 de pagini Cartus aditional de 21000 pagini. Garanție: Min. 2 ani | 882000,00 |
| 8 |  | Imprimantă monocrom | 36 | buc | Specificație tehnică: Metodă de imprimare: Imprimare monocrom cu laser Viteză de imprimare: O faţă (A4): 55 ppm; Faţă-verso (A4): 36,5 ipm Rezoluţie de imprimare: 600 x 600 dpi Timp de ieşire a primei pagini: max 7 secunde Volum lunar de imprimare recomandat 3.000 - 16.000 Imprimare de pe unităţi de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Casetă pentru 500 de coli Tavă universală pentru 100 de coli Ieşire hârtie 500 de coli cu faţa în jos, 100 de coli cu faţa în sus Tipuri de suport Hârtie simplă, hârtie grea, etichetă, plic Formate de hârtie: A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16 Tavă multifuncţională: A4, B5, A5, A5 (peisaj), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, cărţi poştale (3"x5"), plicuri (COM10, Monarch, DL, ISO-C5) Greutatea hârtiei Casetă: 60 - 120 g/m2 Tavă multifuncţională: 60 - 199 g/m2 Imprimare faţă-verso Automată Greutate: Nu mai mult de 27 Kg Panou de comandă LCD, butoane, tastatură numerică cu 10 taste Interfaţă şi conectivitate USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T Sursă de alimentare: 220-240 V Cartușe: cartuș preinstalat pentru imprima 11000 de pagini Cartus aditional de 25000 pagini. Garanție: Min. 2 ani | 529200,00 |
| 9 |  | Imprimantă multifuncțională (3 in 1) color | 1 | buc | Specificație tehnică Tip de echipament Multifuncţional laser color Funcţii disponibile: imprimare, copiere, scanare şi fax Viteză de imprimare o singură faţă: 27 ppm (A4), Faţă-verso: 24 ipm (A4) Rezoluţie de imprimare 600 x 600 dpi Timp de imprimare a primei pagini: max 9 secunde Imprimare de pe unităţi de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF); Viteză de copiere: Pe o parte: 27 ppm (A4); Faţă-verso: 22 ipm (A4) Rezoluţie de copiere: 600 x 600 dpi Copiere faţă-verso: faţă-verso (automat) Copiere multiplă: Până la 999 de exemplare Tip de scaner: Color Rezoluţie de scanare optică: 600 x 600 dpi Viteză de scanare: Monocrom pe o singură faţă: 27 ipm (300 x 600 dpi), color pe o singură faţă: 14 ipm (300 x 600 dpi) Monocrom faţă-verso: 47 ipm (300 x 600 dpi), color faţă-verso: 27 ipm (300 x 600 dpi) Compatibilitate TWAIN, WIA, ICA Lăţime max. de scanare 216 mm Rezoluţie fax Standard: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi Ultrafină: 400 x 400 dpi Tip de scaner platan, ADF faţă-verso (o singură trecere) Alimentare cu hârtie: Casetă pentru 250 de coli Tavă universală pentru 50 de coli Ieşire hârtie 150 de coli Tipuri de suporturi Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subţire, hârtie colorată, hârtie cretată, etichete, cărţi poştale, plicuri Casetă: A4, A5, A5 (peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poştală, plic (COM10, DL, C5) Tava universală: A4, A5, A5 (Peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poştală, fişă de indexare, plic (COM10, DL, C5, Monarch) ADF: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement Greutatea hârtiei Casetă: 60 – 163 g/m2 (până la 200 g/m2 cu hârtie lucioasă) Tava universală: 60 – 176 g/m2 (până la 200 g/m2 cu hârtie lucioasă); ADF: 50 – 105 g/m Imprimare faţă-verso Casetă automată: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K Tip de interfaţă USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct Volum lunar de imprimare recomandat 750 – 4.000 de pagini pe lună Panou de control Ecran tactil color LCD Greutate: Nu mai mult de 27 Kg Sursă de alimentare: 220-240 V Cartușe preinstalat negru: 2300 pagini; cyan: 1200 pagini; magenta: 1200 pagini; galben: 1200 pagini. Cartuse de rezerva negru :7600 pagini; cyan: 5900 pagini; magenta: 5900 pagini; yelow: 5900 pagini. Garanție: Min. 2 ani | 10700,00 |
| 10 |  | Laptop | 1 | buc | PROCESOR: Socket: FCBGA1440 Numar nuclee: min 8; Frecventa nominala min 2400 MHz; Cache min 16384 KB AFISARE: Diagonala display 13,3-14,0 Format display: Full HD; Tehnologie display LED/WXGA Finisaj display Anti-Reflective; Rezolutie 1900x1080 MEMORIE: Capacitate memorie: min 16 GB; Tip memorie DDR4; Frecventa min 2666 MHz HARD DISK: Tip stocare: SSD; Capacitate SSD min 512 GB; Interfata SSD M.2 PLACA VIDEO: Tip placa video: integrată; Model HD MULTIMEDIA: Unitate optica Nu Camera WEB HD; Audio: Difuzoare stereo/Microfon integrat OPERATING SYSTEM: Windows 10, Pro 64-bit English, licențiat CONECTIVITATE & PORTURI: Porturi 1 x Mini DisplayPort; 1 x Jack 3.5 mm; 1 x HDMI; 1 x RJ-45; 1 x USB type C; 3 x USB 3.1 ALTELE: Culoare:Black: Greutate (kg): max. 2,0 ACCESORII: USB optical Wireless Mouse (aceeași culoare) Case Bag (geantă pentru laptop) Termen de garanție și condiții deservire min. 1 an | 33000,00 |

Președintele grupului de lucru

________________________