| ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE prin procedură de valoare mică |
| --- |
| Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC IDNO: 1003600151643 Tip procedură achiziție: contract de valoare mică Obiectul achiziției: Aprat de aer condiționat, inclusiv instalarea Cod CPV: 39717200-3 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării apratelor de aer condiționat, inclusiv instalarea, conform necesităţilor IMSP IMC (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2020. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: |
| Nr | Denumirea bunurilor solicitate | Cantitatea | Unitatea de măsură |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |
| 1 | Climatizor vara-iarna | 1 | buc | Split sistema tip de perete Capacitate frigorifica, kW (minim) - 3,25 Capacitate termica, kW (minim) - 3,40 Debit aer (unitate interna) , m.cub/oră - 550 Tensiunea de alimentare (V, f, Hz) 220-240V, 1f, 50 Hz Nivel sonor, unitate interna, max Db (A) - 42 Diapazon garantat al temperaturii externe in regim de racire +18 ... 43°C Diapazon garantat al temperaturii externe in regim de încălzire -5 ... 24°C Refrigerant - R410A |
|  | Inclusiv instalarea Lucrări de montare a conditionerului cu materialele necesare incluse în preţ. | 1 | buc | Montare sub geamul cabinetului, Frionomagistrala 5m. Suport pentru conditioner pentru montare pe perete |
|  | Total lotul 1 |  |  |  |

- Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale: Graficul de livrare și instalare - în decurs de 5 de la solicitare.

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 1 Date despre participant semnat și ștampilat de către ofertant DA 2 F 4.1 semnat și ștampilat de către ofertant DA 3 F4.2 semnat și ștampilat de către ofertant DA 4 Certificat de atribuire a contului bancar semnat și ștampilat de către ofertant DA 5 Scrisoare de garanție asupra bunurilor – min 36 luni. semnată și ștampilat de către ofertant DA 6 Certificat de garanție La livrare DA Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC Adresa: Burebista, 93 Tel: 022-55-96-46 Fax: 022-55-96-46 E-mail: centrulmamei@gmail.com Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare. Termenul de achitare: 20 zile, după livrarea și instalarea bunului.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. C.Cebuc

Tel.022-55-96-46