| Nr. | Denumirea, caracteristica tehnică | Tipul, marca, semnificația | Unit. măs. | Cant. | Masa, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PT70 |  |  |  |  |
|  | Separator pentru siguranță fuzibilă | NH00 | buc | 1 |  |
|  | Siguranța fuzibilă RT16-00C 32A | RT16-00C | buc | 1 |  |
| 1 | Panou de evidență BZUM - CE 90K |
|  | Panou de evidență, IP44, dotat cu: | BZUM CE 90K | buc | 1 |  |
|  | Întrerupător de sarcină IP 20, Inom – 40 A, 2P | BH-32 | buc | 1 |  |
|  | Întrerupător automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 25 A, 1P, tip B | BA 47-29 | buc | 1 |  |
|  | Contor de evidență a energie electrice, conectare direct, tarifare unitară, Unom -230V, I – 5 (85)A; 50Hz. | ME -172-D1 | buc | 1 |  |
| 2 | Panou de distribuție ЩМП |
|  | Panou de distribuție metalic - 12, IP54, donat cu: | ЩМП | buc | 1 |  |
|  | Întrerupător de sarcină IP 20, Inom – 40 A, 2P | BH-32 | buc | 1 |  |
|  | Releu de timp Ub – 220V, Inom – 15 A | AHC 15A | buc | 1 |  |
|  | Demaror electromagnetic Ubobina – 230V, Icontact – 25 A | КМИ 22510 | buc | 1 |  |
|  | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom – 400V | ОПС1-B(1 pol) | buc | 1 |  |
|  | Întrerupător automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 10 A, 1 P, tip B | BA 47-29 | buc | 1 |  |
|  | Întrerupător automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom – 13 A, 1 P, tip B | BA 47-29 | buc | 1 |  |
| 3 | Cabluri / conductoare / tub gofrat |
|  | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendarea pe piloni, secțiunea 2x25 mm2 | СИП-5 | m | 3033 |  |
|  | Cablu cu conductoare din Cupru, cu izolație din PVC, secțiunea 3x2,5 mm2 | ВВГ | m | 23 |  |
|  | Cablu cu conductoare din Aluminiu, cu izolație din PVC, secțiunea 1x16 mm2 | АПВ | m | 23 |  |
|  | Cablu cu conductoare din Aluminiu, cu izolație din PVC, secțiunea 2x25 mm2 | АВВГ | m | 1 |  |
|  | Tub metallic gofrat cu izolație PVC, 25 mm | РЗ-ЦП 25 | m | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Obiect №09/2020 IEE |
| Mod | Coala | Nr.document | Semnăt | Data |  |
|  |  |  |  | Specificația utilajului Restailirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal in s.Pivniceni, r-nul DondușenI (PT70) | Faza | Coala | Coli |
| ISP | Moraru C. |  | 08.20 |  |  | 1 | 2 |
| Verificat | Moraru C. |  | 08.20 |  | SRL "UNITEHSTANDARD" or.Chisinau |
| Elaborat | Moraru G. |  | 08.20 |  |  |
| 4 | Furnitura de susținere СИП/ construcții metalice/ plafoniere |
|  | Clema de conexiune | 1.5-10/16-95 | buc | 52 |  |
|  | Clamă de ancora a conductoarelor | PA-1500 | buc | 38 |  |
|  | Suport pentru clama de ancora | AL CA-1500 | buc | 38 |  |
|  | Clema sustinere unghi | RA-25 | buc | 64 |  |
|  | Suport pentru clema de sustinere | AL CS-1500 | buc | 64 |  |
|  | Bandă metalică inoxidabilă, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de susținere intermediară pe piloni, 20x0,7 | F 207 | m | 140 |  |
|  | Clemă lacăt de fixare a benzii metalice inoxidabile | A 20 | buc | 225 |  |
|  | Clemă | ПС-1-1 | buc | 15 |  |
|  | Conector VVago 2P 0.8 – 2.5 mm2 | - | buc | 45 |  |
|  | Papuc pentru cablu din aluminiu | 25 | buc | 12 |  |
|  | Tub retractabil 12-3 (1m) |  | buc | 6 |  |
|  | Corp de iluminat stradal LED 50W 6500K (EMS) | SMD | buc | 15 |  |
|  | Consolă cu un braț (cronștein) |  | buc | 15 |  |
|  | Țeavă metalică 80x80x3 L=6m, betonată, pentru instalarea cutiei de evidență și panoului de distribuție/automatizare |  | buc | 1 |  |
|  | Vopsea anticorozivă neagră | - | l | 1 |  |
|  | Pilon din beton armat | СВ-95 (SV 9.5) | buc | 10 |  |
|  | Nod de fixare proptea | 9,5 | buc | 3 |  |
|  | Fășie din metal (катынка) | 8 mm | m | 64 |  |
|  | ISP | Moraru C. |  |  | Obiect №09/2020 IEE | Coala |
|  | Elaborat | Moraru G. |  |  |  | 2 |
| Mod | Coala | Nr.document | Semnăt | Data |  |  |