ECHIPAMENT pentru examinarea și fixarea a urmelor biologice.

Valoarea estimativă 800000 lei

| Poziția | Denumire produs/ Caracteristici tehnico-funcționale | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| 4 | Sistem avansat de detectare, captare și prelucrare a urmelor biologice (echivalent DCS-5® foster+freman) | 1 |
|  |  | Caracteristici generale: |  |
|  |  | Culoare negru cu gri |  |
|  |  | Aparat foto cu obiectiv macro Sursă de lumină cu halogen Lumină circulară cu mai multe lungimi de undă Stand de copiere profesional Software Hardware PC |  |
|  |  | Lumină inel pentru imagini IR Sursă de lumină FLS Kit de filtru pentru imagini IR |  |
|  |  | Lentila cu transmisie UV Sursă de lumină UV Kit de filtru pentru imagini R-UV |  |
|  |  | Lentila de schimbare/înclinare Set de lentile de schimbare/înclinare |  |
|  |  | Tensiune 220-230V cu conectare – la priză standart. |  |
|  |  | Metoda de instalare, fixare – pe masa modular |  |
|  |  | Posibilitatea fixării surselor de lumina sub unghiuri diferite fără a fi ținute cu mâna. |  |
|  |  | Soft ce permite înregistrarea întregului process de examinare, captare și prelucrare a urmelor papilare. |  |
|  |  | Posibilitatea de a roti lentila cu + sau - 90 de grade |  |
|  |  | Lentila Vis-IR Tilt/Shift de 80-90 mm pentru controlul profunzimii câmpului |  |
|  |  | Specificații de mediu: |  |
|  |  | Temperatura în laborator de lucru: +5° la +50° C |  |
|  |  | Temperatura de depozitare: -20° la +50° C |  |
|  |  | Umiditatea aerului: ≤ 80%, fără condensat. |  |
|  |  | Set de livrare: |  |
|  |  | 1 sitem cu toate componentele. |  |
|  |  | Lumină circulară cu mai multe lungimi de undă Pachet sursă de lumină cu halogen Sursă de lumină criminalistică (FLS) Imagini IR Crime-lite 8x4Mk4 Ghiduri de lumină cu fibră optică Sursă de lumină UV Set pentru curățarea și întreținerea sistemului Instructiuni de folosire Imprimantă pentru imprimarea imaginilor cu amprentele digitale Imprimanta pentru imprimarea imaginilor urmelor digitale |  |
|  |  | Garanţie | Minim 24 luni |  |