| Corectarea proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in mun. Balti''. Obiect nr.3660-6/1 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1 (M)

Deviz-oferta № 2-1-1 (M)

Retea exterioarea de alimentare cu apa. B0

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generale |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 11,41 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 35,40 |  |  |
| 3 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 63,72 |  |  |
| 4 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 11,41 |  |  |
| 5 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 35,40 |  |  |
| 6 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 63,72 |  |  |
| 7 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 4 235,04 |  |  |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 11,76 |  |  |
| 9 | TsA24C | (NUMAI Motopompa ) Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 5,877 |  |  |
| 10 | AcF03A | (pat sub tevi) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 183,60 |  |  |
| 11 | AcF03C | (pat sub tevi)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 183,60 |  |  |
| 12 | TsC03E1 | INCARCARE Nisip ( sub drumi) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 18,94 |  |  |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2 841,08 |  |  |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (засыпка траншеи песком под дорогой) | 100 m3 | 18,94 |  |  |
| 15 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 18,94 |  |  |
| 16 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с материалами :щиты 4500.8m2x0.3=1350.24m2) | m2 | 1 350,24 |  |  |
| 17 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с использованием снятых щитов : 4500.8m2-1350.24m2=3150.56м2) | m2 | 3 150,56 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Conducte, armature si piese de legatura |  |  |  |  |
| 18 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=80mm, PN=16 ) | buc | 2,00 |  |  |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=100mm, PN=16 ) | buc | 5,00 |  |  |
| 20 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 25 mm Ventil din fonta cu reductie | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Ventil din fonta cu reductie | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100mm Supapa din fonta d=100 | buc | 2,00 |  |  |
| 23 | AcB14B | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin (mansa pentru ventile,vane d=25mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | AcB14B | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin (mansa pentru ventile,vane d=50mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | AcB14B | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin (mansa pentru ventile,vane d=80mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 26 | AcB14B | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin (mansa pentru ventile,vane d=100mm) | buc | 5,00 |  |  |
| 27 | AcB14B | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin (mansa pentru ventile,vane d=150mm) | buc | 6,00 |  |  |
| 28 | AcB14B | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin (mansa pentru ventile,vane d=200mm) | buc | 4,00 |  |  |
| 29 | AcB14B | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin (mansa pentru ventile,vane d=300mm) | buc | 14,00 |  |  |
| 30 | AcB14B | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin (mansa pentru ventile,vane d=500mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Reductie polietilen/otel PE100 d=32х25) | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Reductie polietilen/otel PE100 d=63х50) | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Reductie polietilen/otel PE100 d=110х100) | buc | 3,00 |  |  |
| 34 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa PE100 SDR 11 d=32) | buc | 3,00 |  |  |
| 35 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa PE100 SDR 11 d=63) | buc | 4,00 |  |  |
| 36 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa de reductie PE100 SDR 11 d=63x32) | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315x110 mm (Mufa electrosudabila de reductie PE100 SDR11 d=300x63) | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et PE80 SDR13.6 D32) | m | 9,00 |  |  |
| 39 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et PE80 SDR13.6 D63) | m | 8,00 |  |  |
| 40 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et d=110 PE100 SDR17 ) | m | 37,00 |  |  |
| 41 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tevi din p/et d=160 PE100 SDR17 ) | m | 10,00 |  |  |
| 42 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tevi din p/et d=200 PE100 SDR17) | m | 18,00 |  |  |
| 43 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tevi din p/et d=315 PE100 SDR17) | m | 1 160,00 |  |  |
| 44 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 17,00 |  |  |
| 45 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 65,00 |  |  |
| 46 | AcF11F | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 1 160,00 |  |  |
| 47 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (d=63mm) | m | 17,00 |  |  |
| 48 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (d=110mm) | m | 37,00 |  |  |
| 49 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm (160mm) | m | 10,00 |  |  |
| 50 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm (200mm) | m | 18,00 |  |  |
| 51 | AcF12E | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 300 mm (d=315mm) | m | 1 160,00 |  |  |
| 52 | pret | Banda marcare conducte | m | 1 188,00 |  |  |
| 53 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot PE100 30' d=110) | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Cot PE100 SDR17 d=200 45') | buc | 2,00 |  |  |
| 55 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Reductie sudata PE100 SDR17 d110x63mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 56 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Manson sub flansa PE100 PN10 d110x100mm) | buc | 4,00 |  |  |
| 57 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160x150 mm (Manson sub flansa PE100 PN10 d160x150mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 58 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200mm (Manson sub flansa PE100 PN10 d200x200mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 59 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Flansa libera | buc | 4,00 |  |  |
| 60 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm Flansa libera | buc | 2,00 |  |  |
| 61 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de200 mm Flansa libera | buc | 2,00 |  |  |
| 62 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300 mm Flansa libera | buc | 35,00 |  |  |
| 63 | GD54L | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 355 mm (Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 330) | buc | 39,00 |  |  |
| 64 | GD54J | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 280 mm (Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 274) | buc | 3,00 |  |  |
| 65 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 194) | buc | 7,00 |  |  |
| 66 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 140) | buc | 10,00 |  |  |
| 67 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 90) | buc | 2,00 |  |  |
| 68 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 32х2,2 mm ГОСТ 10704-91* | m | 2,00 |  |  |
| 69 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 60х2,5 mm ГОСТ 10704-91* | m | 2,00 |  |  |
| 70 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108х3 mm ГОСТ 10704-91* | m | 9,00 |  |  |
| 71 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159х4 mm ГОСТ 10704-91* | m | 21,00 |  |  |
| 72 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219х6 mm ГОСТ 10704-91* | m | 1,00 |  |  |
| 73 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325х6 mm ГОСТ 10704-91* | m | 2,00 |  |  |
| 74 | AcF11A | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 4,00 |  |  |
| 75 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 33,00 |  |  |
| 76 | IzL08A | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I (izolarea tevi de otel ) | m2 | 17,06 |  |  |
| 77 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 159х4,5 mm Сot din otel 45* d=159x4.5 | buc | 6,00 |  |  |
| 78 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 159х4,5 mm Сot din otel 90* d=159x4.5 | buc | 2,00 |  |  |
| 79 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 159х4,0 mm Сot din otel 60* d=108x4 | buc | 2,00 |  |  |
| 80 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Сot din otel 45* d=108x4 | buc | 1,00 |  |  |
| 81 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Сot din otel 55* d=108x4 | buc | 1,00 |  |  |
| 82 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Сot din otel 50* d=108x4 | buc | 1,00 |  |  |
| 83 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Сot din otel 45* d=57x3 | buc | 3,00 |  |  |
| 84 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 325х10-108x4 mm Reductie din otel | buc | 1,00 |  |  |
| 85 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 159х4 mm Раструб стальной | buc | 1,00 |  |  |
| 86 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 219х6 mm Раструб стальной | buc | 2,00 |  |  |
| 87 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa d=100 PN16) | buc | 1,00 |  |  |
| 88 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm ( Flansa d=150 PN16) | buc | 3,00 |  |  |
| 89 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=3.0m, 1buc , d=426x6) | m | 3,00 |  |  |
| 90 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=8.45m, 1buc , d=426x6) | m | 8,45 |  |  |
| 91 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=9.0m, 2buc , d=426x6) | m | 18,00 |  |  |
| 92 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=10.0m, 5buc , d=426x6) | m | 50,00 |  |  |
| 93 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=10.5m, 2buc , d=426x6) | m | 21,00 |  |  |
| 94 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=11.6m, 1buc , d=426x6) | m | 11,60 |  |  |
| 95 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=12.4m, 1buc , d=426x6) | m | 12,40 |  |  |
| 96 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=13.0m, 1buc , d=426x6) | m | 13,00 |  |  |
| 97 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=14.80m, 1buc , d=426x6) | m | 14,80 |  |  |
| 98 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=15.7m, 1buc , d=426x6) | m | 15,70 |  |  |
| 99 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=6.35m, 1buc , d=426x6) | m | 6,35 |  |  |
| 100 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=7.8m, 1buc , d=426x6) | m | 7,80 |  |  |
| 101 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=1.25m, 1buc , d=426x6) | m | 1,25 |  |  |
| 102 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=3.25m, 1buc , d=426x6) | m | 3,25 |  |  |
| 103 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=3.40m, 1buc , d=426x6) | m | 3,40 |  |  |
| 104 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=3.80m, 1buc , d=426x6) | m | 3,80 |  |  |
| 105 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm (Carcasa de otel L=4.15m, 1buc , d=377x6) | m | 4,15 |  |  |
| 106 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm (Carcasa de otel L=6.5m, 1buc , d=273x6) | m | 6,50 |  |  |
| 107 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (Carcasa de otel L=12.4m, 1buc , d=219x6) | m | 12,40 |  |  |
| 108 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (Carcasa de otel L=5.0m, 1buc , d=159x6) | m | 5,00 |  |  |
| 109 | IzL08A | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I (izolarea tevi de otel , manta) | m2 | 280,74 |  |  |
| 110 | pret | Indicatir hidrantului anti-incendiar | buc | 6,00 |  |  |
| 111 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( manta de otel d=219x6mm pentru apeduct in locurile de intersrctie cu cablurile) | m | 9,00 |  |  |
| 112 | GA08B | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm ( manta de otel pentru apeduct in locurile de intersrctie cu cablurile d=273x6mm) | m | 7,00 |  |  |
| 113 | GA08F | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 457 x 8 mm ( manta de otel d=426x6mm pentru apeduct in locurile de intersrctie cu cablurile) | m | 10,00 |  |  |
| 114 | IzL08A | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I (izolarea tevi de otel , manta) | m2 | 25,57 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine din benton armat prefanricat |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 115 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 3,59 |  |  |
| 116 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 11,10 |  |  |
| 117 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 19,98 |  |  |
| 118 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 685,87 |  |  |
| 119 | TsA24C | (NUMAI Motopompa ) Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 1,02 |  |  |
| 120 | AcF03A | (pat ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 8,13 |  |  |
| 121 | AcF03C | (pat )Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 8,13 |  |  |
| 122 | TsC03E1 | INCARCARE Nisip (p-ru Imprastierea + pat )) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 2,54 |  |  |
| 123 | TsI51A5 | Nisip (p-ru Imprastierea + pat ))Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 419,41 |  |  |
| 124 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,54 |  |  |
| 125 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,54 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin |  |  |  |  |
| 126 | AcE10B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (6buc) | m3 | 10,86 |  |  |
| 127 |  | КЦД -20 | buc | 6,00 |  |  |
| 128 |  | КЦ-20-9 | buc | 4,00 |  |  |
| 129 |  | КЦ-20-6 | buc | 3,00 |  |  |
| 130 |  | КЦ-20-6а | buc | 2,00 |  |  |
| 131 |  | КЦП-1-20-2 | buc | 5,00 |  |  |
| 132 |  | КЦП-2-20-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 133 |  | КЦО-1 | buc | 5,00 |  |  |
| 134 |  | КЦО-7-3 | buc | 7,00 |  |  |
| 135 |  | Capac din fonta tip "G" | buc | 5,00 |  |  |
| 136 |  | Capac din fonta tip "extra G" | buc | 1,00 |  |  |
| 137 |  | Scara cu vanguri din otel C-2 (6buc) | kg | 34,16 |  |  |
| 138 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t | 0,102 |  |  |
| 139 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (11buc) | m3 | 19,32 |  |  |
| 140 |  | КЦД -15 | buc | 11,00 |  |  |
| 141 |  | КЦ-15-9 | buc | 11,00 |  |  |
| 142 |  | КЦ-15-9a | buc | 11,00 |  |  |
| 143 |  | КЦП-1-15-2 | buc | 4,00 |  |  |
| 144 |  | КЦП-2-15-2 | buc | 7,00 |  |  |
| 145 |  | КЦО-1 | buc | 27,00 |  |  |
| 146 |  | КЦО-3 | buc | 4,00 |  |  |
| 147 |  | КЦО-7-3 | buc | 7,00 |  |  |
| 148 |  | Capac din fonta tip "G" | buc | 7,00 |  |  |
| 149 |  | Capac din fonta tip "extra G" | buc | 4,00 |  |  |
| 150 |  | Scara cu vanguri din otel C-2 (11buc) | kg | 187,88 |  |  |
| 151 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t | 0,188 |  |  |
| 152 | AcE10B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (3buc) | m3 | 2,76 |  |  |
| 153 |  | КЦД -10 | buc | 3,00 |  |  |
| 154 |  | КЦ-10-6 | buc | 1,00 |  |  |
| 155 |  | КЦ-10-9 | buc | 3,00 |  |  |
| 156 |  | КЦ-10-9a | buc | 3,00 |  |  |
| 157 |  | КЦП-1-10-2 | buc | 3,00 |  |  |
| 158 |  | КЦО-1 | buc | 6,00 |  |  |
| 159 |  | КЦО-7-3 | buc | 4,00 |  |  |
| 160 |  | Capac din fonta tip "G" | buc | 3,00 |  |  |
| 161 |  | Scara cu vanguri din otel C-1 (1buc) | kg | 13,84 |  |  |
| 162 |  | Scara cu vanguri din otel C-2 (1buc) | kg | 17,08 |  |  |
| 163 |  | Scara cu vanguri din otel C-5 (1buc) | kg | 26,78 |  |  |
| 164 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t | 0,058 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Alte lucru( Suporturiin camin) f.1 tabel pp.3;4;5;6 |  |  |  |  |
| 165 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 60 mm (Teava GOST10704-91 d=60x2.5) | m | 1,50 |  |  |
| 166 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Teava GOST10704-91 d=108x3.0) | m | 9,00 |  |  |
| 167 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (Teava GOST10704-91 d=159x4.0) | m | 10,00 |  |  |
| 168 | IzL08A | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I (izolarea tevi de otel ) | m2 | 8,32 |  |  |
| 169 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... ( B7.5 ) | m3 | 1,00 |  |  |
| 170 | CL10C | (Table -6x200x200 Gost 19903-74) Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,028 |  |  |
| 171 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (A10 GOST 8240-89) | kg | 51,60 |  |  |
| 172 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Elemente de conexiune pentru camine) | kg | 325,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Demontarea puturilor exizstent |  |  |  |  |
| 173 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (Demontarea puturilor d=2000, 3buc) | m3 | 7,95 |  |  |
| 174 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (Demontarea puturilor d=1500, 1buc) | m3 | 1,45 |  |  |
| 175 | RpAcB42B | Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 300-700 mm (Demontarea supapelor de poarta d=350-400 мм) | buc | 7,00 |  |  |
| 176 | RpAcB42A | Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm (Demontarea supapelor de poarta d=150 мм) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Camine monolitice dreptunghiuar nr.1 (f.2;3) |  |  |  |  |
| 177 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,36 |  |  |
| 178 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,71 |  |  |
| 179 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 1,28 |  |  |
| 180 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 65,54 |  |  |
| 181 | TsA24C | (NUMAI Motopompa ) Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 0,36 |  |  |
| 182 | TsF03A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 | 41,48 |  |  |
| 183 | TsC03E1 | Incarcare Nisip (p-ru Imprastierea ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,18 |  |  |
| 184 | TsI51A5 | Nisip Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 26,81 |  |  |
| 185 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,18 |  |  |
| 186 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,18 |  |  |
| 187 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,09 |  |  |
| 188 | CA02A | (pat din beton B3.5 gr.100mm ) Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,93 |  |  |
| 189 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de1cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,68 |  |  |
| 190 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 8,68 |  |  |
| 191 | CA03G | ( B15 W4 F50) Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3 | 8,10 |  |  |
| 192 | CC02O | (d6mm ) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 14,12 |  |  |
| 193 | CC02P | (d10mm ) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 9,24 |  |  |
| 194 | CC02P2 | (d10mm ) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 457,40 |  |  |
| 195 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 40,14 |  |  |
| 196 | CL18A | (PI -- MH105-3) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 3,20 |  |  |
| 197 | CP15B | (placa de planseu ПО-4) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc | 1,00 |  |  |
| 198 | CP15B | (placa de planseu П21д-8)Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc | 2,00 |  |  |
| 199 | CP15A1 | (inel suport КЦО-1) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c | buc | 1,00 |  |  |
| 200 | CP15A1 | (inel de perete КЦ-7-3) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c | buc | 2,00 |  |  |
| 201 | AcE07D | (capac T)Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV | buc | 1,00 |  |  |
| 202 | AcF01A | (гильза d426х6 L=300=2buc)Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg | 37,20 |  |  |
| 203 | AcA10C | (гильза d=250 L=300 PE100 PN6 ) Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm | m | 0,30 |  |  |
| 204 | AcA10B | (гильза d=200 L=300 PE100 PN6 ) Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm | m | 0,30 |  |  |
| 205 | AcF02A | (Scara de acces C-3) Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 1,80 |  |  |
| 206 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,73 |  |  |
| 207 | CL18A | (brida mobila Ps1) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 4,68 |  |  |
| 208 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,13 |  |  |
| 209 | CG01A | (mortar ciment-nisip 1:3 --- pe placa de planseu )Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,05 |  |  |
| 210 | IzF31A | ( pe placa de planseu )Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 6,05 |  |  |
| 211 | CF15A | (mortar ciment-nisip 1:3 --- la pereti exterioare ) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 23,94 |  |  |
| 212 | IzF31A | ( la pereti exterioare ) Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 23,94 |  |  |
| 213 | CF15C | ( la pereti interioare ) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 | 24,86 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Camine monolitice dreptunghiuar nr.12 (f.8;9) |  |  |  |  |
| 214 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,51 |  |  |
| 215 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,02 |  |  |
| 216 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 1,84 |  |  |
| 217 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 93,19 |  |  |
| 218 | TsA24C | (NUMAI Motopompa ) Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 0,52 |  |  |
| 219 | TsF03A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 | 46,98 |  |  |
| 220 | TsC03E1 | Incarcare Nisip (p-ru Imprastierea ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,24 |  |  |
| 221 | TsI51A5 | Nisip Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 37,45 |  |  |
| 222 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,24 |  |  |
| 223 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,24 |  |  |
| 224 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,16 |  |  |
| 225 | CA02A | (pat din beton B3.5 gr.100mm ) Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,58 |  |  |
| 226 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de1cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,26 |  |  |
| 227 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 14,26 |  |  |
| 228 | CA03G | ( B15 W4 F50) Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3 | 11,80 |  |  |
| 229 | CC02O | (d6mm ) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7,10 |  |  |
| 230 | CC02P | (d10mm ) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 15,40 |  |  |
| 231 | CC02P2 | (d12mm ) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 990,60 |  |  |
| 232 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 55,74 |  |  |
| 233 | CL18A | (PI -- MH105-3) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 6,40 |  |  |
| 234 | CP15B | (grinda B7) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc | 1,00 |  |  |
| 235 | CP15B | (placa de planseu ПО-4) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc | 2,00 |  |  |
| 236 | CP15B | (placa de planseu П8д-8)Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc | 4,00 |  |  |
| 237 | CP15A1 | (inel suport КЦО-1) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c | buc | 3,00 |  |  |
| 238 | CP15B | (placa rutiera КЦО-3 ) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc | 1,00 |  |  |
| 239 | AcE07D | (capac T)Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV | buc | 2,00 |  |  |
| 240 | AcF01A | (гильза d630*7 L=300=1buc)Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg | 32,26 |  |  |
| 241 | AcF01A | (гильза d426*6 L=300=2buc)Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg | 37,28 |  |  |
| 242 | AcF01A | (гильза d219*3 L=300=1buc) Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg | 4,79 |  |  |
| 243 | AcF02A | (Scara de acces C-3) Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 3,60 |  |  |
| 244 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,15 |  |  |
| 245 | CL18A | (brida mobila Ps1) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 6,24 |  |  |
| 246 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,17 |  |  |
| 247 | CG01A | (mortar ciment-nisip 1:3 --- pe placa de planseu )Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,25 |  |  |
| 248 | IzF31A | ( pe placa de planseu )Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 12,25 |  |  |
| 249 | CF15A | (mortar ciment-nisip 1:3 --- la pereti exterioare ) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 32,34 |  |  |
| 250 | IzF31A | ( la pereti exterioare ) Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 32,34 |  |  |
| 251 | CF15C | ( la pereti interioare ) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 | 32,74 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Camine monolitice dreptunghiuar nr.14 (f.4;5) |  |  |  |  |
| 252 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,36 |  |  |
| 253 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,71 |  |  |
| 254 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 1,28 |  |  |
| 255 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 65,54 |  |  |
| 256 | TsA24C | (NUMAI Motopompa ) Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 0,36 |  |  |
| 257 | TsF03A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 | 41,48 |  |  |
| 258 | TsC03E1 | Incarcare Nisip (p-ru Imprastierea ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,18 |  |  |
| 259 | TsI51A5 | Nisip Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 26,81 |  |  |
| 260 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,18 |  |  |
| 261 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,18 |  |  |
| 262 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,09 |  |  |
| 263 | CA02A | (pat din beton B3.5 gr.100mm ) Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,93 |  |  |
| 264 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de1cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,68 |  |  |
| 265 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 8,68 |  |  |
| 266 | CA03G | ( B15 W4 F50) Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3 | 8,10 |  |  |
| 267 | CC02O | (d6mm ) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 14,12 |  |  |
| 268 | CC02P | (d10mm ) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 9,24 |  |  |
| 269 | CC02P2 | (d10mm ) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 457,40 |  |  |
| 270 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 40,14 |  |  |
| 271 | CL18A | (PI -- MH105-3) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 3,20 |  |  |
| 272 | CP15B | (placa de planseu ПО-4) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc | 1,00 |  |  |
| 273 | CP15B | (placa de planseu П21д-8)Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc | 2,00 |  |  |
| 274 | CP15A1 | (inel suport КЦО-1) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c | buc | 1,00 |  |  |
| 275 | CP15A1 | (inel de perete КЦ-7-3) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c | buc | 2,00 |  |  |
| 276 | AcE07D | (capac T)Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV | buc | 1,00 |  |  |
| 277 | AcF01A | (гильза d426х6 L=300=2buc)Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg | 37,20 |  |  |
| 278 | AcA10C | (гильза d=250 L=300 PE100 PN6 ) Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm | m | 0,30 |  |  |
| 279 | AcA10B | (гильза d=200 L=300 PE100 PN6 ) Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm | m | 0,30 |  |  |
| 280 | AcF02A | (Scara de acces C-3) Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 1,80 |  |  |
| 281 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,73 |  |  |
| 282 | CL18A | (brida mobila Ps1) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 4,68 |  |  |
| 283 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,13 |  |  |
| 284 | CG01A | (mortar ciment-nisip 1:3 --- pe placa de planseu )Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,05 |  |  |
| 285 | IzF31A | ( pe placa de planseu )Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 6,05 |  |  |
| 286 | CF15A | (mortar ciment-nisip 1:3 --- la pereti exterioare ) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 23,94 |  |  |
| 287 | IzF31A | ( la pereti exterioare ) Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 23,94 |  |  |
| 288 | CF15C | ( la pereti interioare ) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 | 24,86 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Camine monolitice dreptunghiuar nr.18 (f.6;7) |  |  |  |  |
| 289 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,47 |  |  |
| 290 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,94 |  |  |
| 291 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 1,69 |  |  |
| 292 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 86,36 |  |  |
| 293 | TsA24C | (NUMAI Motopompa ) Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 0,48 |  |  |
| 294 | TsF03A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 | 50,40 |  |  |
| 295 | TsC03E1 | Incarcare Nisip (p-ru Imprastierea ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,23 |  |  |
| 296 | TsI51A5 | Nisip Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 34,55 |  |  |
| 297 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,23 |  |  |
| 298 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,23 |  |  |
| 299 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,13 |  |  |
| 300 | CA02A | (pat din beton B3.5 gr.100mm ) Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,12 |  |  |
| 301 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de1cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,60 |  |  |
| 302 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 11,60 |  |  |
| 303 | CA03G | ( B15 W4 F50) Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3 | 10,70 |  |  |
| 304 | CC02O | (d6mm ) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6,72 |  |  |
| 305 | CC02P | (d10mm ) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 15,40 |  |  |
| 306 | CC02P2 | (d12mm ) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 851,20 |  |  |
| 307 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 54,16 |  |  |
| 308 | CL18A | (PI -- MH105-3) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 6,40 |  |  |
| 309 | CP15B | (Grinda B7) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc | 1,00 |  |  |
| 310 | CP15B | (placa de planseu ПО-3) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc | 2,00 |  |  |
| 311 | CP15B | (placa de planseu П15д-8)Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc | 4,00 |  |  |
| 312 | CP15A1 | (inel suport КЦО-1) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c | buc | 3,00 |  |  |
| 313 | CP15B | (placa rutiera КЦО-3 ) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc | 1,00 |  |  |
| 314 | CP15A1 | (inel de perete КЦ-7-3) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c | buc | 1,00 |  |  |
| 315 | AcE07D | (capac T)Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV | buc | 1,00 |  |  |
| 316 | AcF01A | (гильза d426х6 L=300=3buc)Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg | 55,92 |  |  |
| 317 | AcA10C | (гильза d=315 L=300 PE100 PN6 ) Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm | m | 0,30 |  |  |
| 318 | AcF02A | (Scara de acces C-3) Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 3,60 |  |  |
| 319 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,15 |  |  |
| 320 | CL18A | (brida mobila Ps1) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 9,36 |  |  |
| 321 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,25 |  |  |
| 322 | CG01A | (mortar ciment-nisip 1:3 --- pe placa de planseu )Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,15 |  |  |
| 323 | IzF31A | ( pe placa de planseu )Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 9,15 |  |  |
| 324 | CF15A | (mortar ciment-nisip 1:3 --- la pereti exterioare ) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 34,17 |  |  |
| 325 | IzF31A | ( la pereti exterioare ) Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 34,17 |  |  |
| 326 | CF15C | ( la pereti interioare ) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 | 28,68 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 327 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=150mm, PN=16 ) | buc | 6,00 |  |  |
| 328 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=200mm, PN=16 ) | buc | 4,00 |  |  |
| 329 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=300mm, PN=16 ) | buc | 14,00 |  |  |
| 330 | AcB01E | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=500mm, PN=16 ) | buc | 1,00 |  |  |
| 331 | AcB10A | Montarea prizelor de bronz, pentru bransament fara colier de siguranta, avind diametrul de 20 mm (Ventuza d=80 Pу=16bar) | buc | 2,00 |  |  |
| 332 | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm H=980mm | buc | 4,00 |  |  |
| 333 | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm H=1230mm | buc | 2,00 |  |  |
| 334 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=100x80 PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 335 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x80 PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 336 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x100 PN10) | buc | 11,00 |  |  |
| 337 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x150 PN10) | buc | 2,00 |  |  |
| 338 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x200 PN10) | buc | 4,00 |  |  |
| 339 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x300 PN10) | buc | 4,00 |  |  |
| 340 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=200x200 PN10) | buc | 2,00 |  |  |
| 341 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=200x100 PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 342 | AcA24D | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 500-600 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=500x500 PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 343 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Reductie cu flansa din fonta maleabila d=300x150 PN10) | buc | 2,00 |  |  |
| 344 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Reductie cu flanse din fonta maleabila d=200x100 PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 345 | AcA24D | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 500-600 mm ( Reductie cu flanse din fonta maleabila d=500x300 PN10) | buc | 2,00 |  |  |
| 346 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Tranzita otelului d=350x300 PN10 ) | buc | 1,00 |  |  |
| 347 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Reductie polietilen/otel PE100 d=200х200) | buc | 1,00 |  |  |
| 348 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Reductie polietilen/otel PE100 d=315х300) | buc | 2,00 |  |  |
| 349 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315x110 mm (Teu PE100 SDR17) | buc | 3,00 |  |  |
| 350 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315x160 mm (Teu PE100 SDR17) | buc | 1,00 |  |  |
| 351 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315mm (Cot PE100 SDR17 d=315 45' ) | buc | 7,00 |  |  |
| 352 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315mm (Cot PE100 SDR17 d=315 90' ) | buc | 2,00 |  |  |
| 353 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315mm (Cot PE100 SDR17 d=315 10' ) | buc | 1,00 |  |  |
| 354 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315mm (Cot PE100 SDR17 d=315 15' ) | buc | 1,00 |  |  |
| 355 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315mm ( Reductie polietilen/otel PE100 d=315х225) | buc | 2,00 |  |  |
| 356 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 300mm ( Manson sub flansa PE100 PN10 d 315x300mm) | buc | 35,00 |  |  |
| 357 | GD54O | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 500 mm (Manson sub flansa PE100 PN10 d 530x500mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 358 | AcA26D | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500 mm Flansa libera | buc | 1,00 |  |  |
| 359 | GD54O | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 500 mm (Ambreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ630) | buc | 1,00 |  |  |
| 360 | AcA25С | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 325х8 mm Сot din otel 45* | buc | 2,00 |  |  |
| 361 | AcA25С | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 325х8 mm Сot din otel 60* | buc | 1,00 |  |  |
| 362 | AcA25С | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 426х6 mm Сot din otel 90* | buc | 2,00 |  |  |
| 363 | AcA25С | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 426х6 mm Сot din otel 45* | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 364 | Pretul firmei | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=150mm, PN=16 | buc | 6,00 |  |  |
| 365 | Pretul firmei | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=200mm, PN=16 | buc | 4,00 |  |  |
| 366 | Pretul firmei | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=300mm, PN=16 | buc | 14,00 |  |  |
| 367 | Pretul firmei | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=500mm, PN=16 | buc | 1,00 |  |  |
| 368 | Pretul firmei | Ventuza d=80 Pу=10bar | buc | 2,00 |  |  |
| 369 | Pretul firmei | Hidrant de incendiu Dn=100 mm H=980mm | buc | 4,00 |  |  |
| 370 | Pretul firmei | Hidrant de incendiu Dn=100 mm H=1230mm | buc | 2,00 |  |  |
| 371 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=100x80 PN10 | buc | 1,00 |  |  |
| 372 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x80 PN10 | buc | 1,00 |  |  |
| 373 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x100 PN10 | buc | 11,00 |  |  |
| 374 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x150 PN10 | buc | 2,00 |  |  |
| 375 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x200 PN10 | buc | 4,00 |  |  |
| 376 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x300 PN10 | buc | 4,00 |  |  |
| 377 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=200x200 PN10 | buc | 2,00 |  |  |
| 378 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=200x100 PN10 | buc | 1,00 |  |  |
| 379 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=500x500 PN10 | buc | 1,00 |  |  |
| 380 | Pretul firmei | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=300x150 PN10 | buc | 2,00 |  |  |
| 381 | Pretul firmei | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=200x100 PN10 | buc | 1,00 |  |  |
| 382 | Pretul firmei | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=500x300 PN10 | buc | 2,00 |  |  |
| 383 | Pretul firmei | Tranzita otelului d=350x300 PN10 | buc | 1,00 |  |  |
| 384 | Pretul firmei | Reductie polietilen/otel PE100 d=200х200 | buc | 1,00 |  |  |
| 385 | Pretul firmei | Reductie polietilen/otel PE100 d=315х300 | buc | 2,00 |  |  |
| 386 | Pretul firmei | Teu sudat din p/et PE100 SDR17 d=315x110 | buc | 3,00 |  |  |
| 387 | Pretul firmei | Teu sudat din p/et PE100 SDR17 d=315x160 | buc | 1,00 |  |  |
| 388 | Pretul firmei | Cot PE100 SDR17 d=315 45' | buc | 7,00 |  |  |
| 389 | Pretul firmei | Cot PE100 SDR17 d=315 90' | buc | 2,00 |  |  |
| 390 | Pretul firmei | Cot PE100 SDR17 d=315 10' | buc | 1,00 |  |  |
| 391 | Pretul firmei | Cot PE100 SDR17 d=315 15' | buc | 1,00 |  |  |
| 392 | Pretul firmei | Reductie sudata PE100 SDR17 d315x225mm | buc | 2,00 |  |  |
| 393 | Pretul firmei | Manson sub flansa PE100 PN10 d 315x300mm | buc | 35,00 |  |  |
| 394 | Pretul firmei | Manson sub flansa PE100 PN10 d 530x500mm | buc | 1,00 |  |  |
| 395 | Pretul firmei | Flansa libera d=500mm | buc | 1,00 |  |  |
| 396 | Pretul firmei | Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 630 | buc | 1,00 |  |  |
| 397 | Pretul firmei | Сot din otel 45* d=325x8mm | buc | 2,00 |  |  |
| 398 | Pretul firmei | Сot din otel 60* d=325x8mm | buc | 1,00 |  |  |
| 399 | Pretul firmei | Сot din otel 90* d=426x6mm | buc | 2,00 |  |  |
| 400 | Pretul firmei | Сot din otel 45* d=426x6mm | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Corectarea proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in mun. Balti''. Obiect nr.3660-6/1 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1 (M)

Deviz-oferta № 2-2-1 (M)

Retea exterioarea de alimentare cu apa. B1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generale |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F2 | (La demontarea conductelor) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 6,34 |  |  |
| 2 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 84,60 |  |  |
| 3 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 152,28 |  |  |
| 4 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 1 294,38 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 7,19 |  |  |
| 6 | TsC03F2 | (Amplasarea de noi conducte) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 13,56 |  |  |
| 7 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 41,94 |  |  |
| 8 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 75,49 |  |  |
| 9 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 2 516,54 |  |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 13,98 |  |  |
| 11 | TsA24C | (NUMAI Motopompa ) Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 8,47 |  |  |
| 12 | AcF03A | (pat sub tevi) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 123,36 |  |  |
| 13 | AcF03C | (pat sub tevi)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 46,24 |  |  |
| 14 | TsC03E1 | INCARCARE Nisip ( для засыпки траншей+ подготовка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 13,46 |  |  |
| 15 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2 019,00 |  |  |
| 16 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (засыпка траншеи песком | 100 m3 | 13,46 |  |  |
| 17 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 13,46 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Conducte, armature si piese de legatura |  |  |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Hidrant de incendiu Dn=100 mm H=1230mm | buc | 2,00 |  |  |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=40mm, PN=10 ) | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=50mm, PN=10 ) | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=100mm, PN=16 ) | buc | 7,00 |  |  |
| 22 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 32mm Ventil din fonta cu reductie | buc | 28,00 |  |  |
| 23 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel K65x32) | buc | 16,00 |  |  |
| 24 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel K65x32) | buc | 2,00 |  |  |
| 25 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Adaptor flansa d=200mm) | buc | 10,00 |  |  |
| 26 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm ( Adaptor flansa d=150mm) | buc | 38,00 |  |  |
| 27 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor flansa d=100mm) | buc | 8,00 |  |  |
| 28 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor flansa d=50mm) | buc | 3,00 |  |  |
| 29 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (втулка под фланец d=40mm) | buc | 16,00 |  |  |
| 30 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (втулка под фланец d=50mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 31 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (flamsa din otel d=40mm) | buc | 16,00 |  |  |
| 32 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (flamsa din otel d=50mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 33 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Bransavent PE 100 SDR11 d=160x40mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 34 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Bransavent PE 100 SDR11 d=110x40mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa oarba otel d=200 PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa oarba otel d=100 PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm ( Колено 160 10* SDR17 PN10 PE100) | buc | 2,00 |  |  |
| 38 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm ( Колено 160 30* SDR17 PN10 PE100) | buc | 2,00 |  |  |
| 39 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm ( Колено 160 35* SDR17 PN10 PE100) | buc | 2,00 |  |  |
| 40 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm ( Колено 160 45* SDR17 PN10 PE100) | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm ( Колено 160 60* SDR17 PN10 PE100) | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm ( Колено 160 90* SDR17 PN10 PE100) | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa d=150mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa d=200mm) | buc | 2,00 |  |  |
| 45 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa d=100mm) | buc | 3,00 |  |  |
| 46 | GA08I | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 720 x 8 mm (manta de otel d=720x7mm L=2.3m, 1 buc) | m | 2,30 |  |  |
| 47 | GA08D | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 356 x 8 mm (manta de otel d=377x4mm L=14.0m, 1 buc) | m | 14,00 |  |  |
| 48 | GA08D | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 356 x 8 mm (manta de otel d=377x4mm L=3.0m, 1 buc) | m | 3,00 |  |  |
| 49 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( manta de otel d=219x6mm L=6.4m, 1buc) | m | 6,40 |  |  |
| 50 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( manta de otel d=219x6mm L=10.8m, 1buc) | m | 10,80 |  |  |
| 51 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( manta de otel d=219x6mm L=3.0m, 1buc) | m | 3,00 |  |  |
| 52 | AcA15A | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 80-100 mm (Труба из а/цемента (футляр для электрокабеля d=100 мм, L=3.m, 13buc) | m | 39,00 |  |  |
| 53 | Pretul firmei | Скользящая опора для кожуха типа ZR561-603 h=60 | buc | 2,00 |  |  |
| 54 | Pretul firmei | Скользящая опора для кожуха типа TR151-183 h=50 | buc | 250,00 |  |  |
| 55 | Pretul firmei | Скользящая опора для кожуха типа TR151-183 h=50 | buc | 12,00 |  |  |
| 56 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm (Tevi din p/et d=560 PE100 SDR17) | m | 8,00 |  |  |
| 57 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tevi din p/et d=225 PE100 SDR17) | m | 142,00 |  |  |
| 58 | AcA10B | (Tevi din p/et d=160 PE100 SDR17)Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm | m | 192,00 |  |  |
| 59 | AcA51A | (Tevi din p/et d=160 PE100 SDR17)Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm | m | 376,00 |  |  |
| 60 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et d=110 PE100 SDR17 ) | m | 100,00 |  |  |
| 61 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et PE100 SDR17 D63) | m | 14,00 |  |  |
| 62 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et PE100 SDR 17 D50) | m | 18,00 |  |  |
| 63 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et PE100 SDR 17 D40) | m | 175,00 |  |  |
| 64 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (d=40-63mm) | m | 207,00 |  |  |
| 65 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (D=110mm) | m | 100,00 |  |  |
| 66 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (d=160-225mm) | m | 710,00 |  |  |
| 67 | AcF11F | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (d=560mm) | m | 8,00 |  |  |
| 68 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (d=40-63mm) | m | 207,00 |  |  |
| 69 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (d=110mm) | m | 100,00 |  |  |
| 70 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm (160mm) | m | 568,00 |  |  |
| 71 | AcF12D | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm (d=225mm) | m | 142,00 |  |  |
| 72 | AcF12G | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 500 mm (d=560mm) | m | 8,00 |  |  |
| 73 | pret | Banda marcare conducte | m | 690,00 |  |  |
| 74 | GD54J | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 280 mm (Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 274) | buc | 3,00 |  |  |
| 75 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 194) | buc | 27,00 |  |  |
| 76 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 140) | buc | 6,00 |  |  |
| 77 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 90) | buc | 4,00 |  |  |
| 78 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 63) | buc | 17,00 |  |  |
| 79 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108х3 mm ГОСТ 10704-91* | m | 14,00 |  |  |
| 80 | IzL08A | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I (izolarea tevi de otel ) | m2 | 4,75 |  |  |
| 81 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В20 (suport) | m3 | 48,00 |  |  |
| 82 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Remiricate la reteaua existenta d=40мм) | piesa | 26,00 |  |  |
| 83 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Remiricate la reteaua existenta d=50 мм) | piesa | 2,00 |  |  |
| 84 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Remiricate la reteaua existenta d=63 мм) | piesa | 2,00 |  |  |
| 85 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (Remiricate la reteaua existenta d=100 мм) | piesa | 7,00 |  |  |
| 86 | AcE51I | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 500 mm (Remiricate la reteaua existenta d=500 мм) | piesa | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Camine din benton armat prefanricat |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 87 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,17 |  |  |
| 88 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,52 |  |  |
| 89 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 0,94 |  |  |
| 90 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t | 31,50 |  |  |
| 91 | TsA24C | (NUMAI Motopompa ) Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut | 0,08 |  |  |
| 92 | AcF03A | (pat ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,35 |  |  |
| 93 | AcF03C | (pat )Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 0,35 |  |  |
| 94 | TsC03E1 | Nisip (p-ru Imprastierea ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,12 |  |  |
| 95 | TsI51A5 | Nisip (p-ru Imprastierea )Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 20,56 |  |  |
| 96 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,12 |  |  |
| 97 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,12 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin |  |  |  |  |
| 98 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (1buc) | m3 | 1,43 |  |  |
| 99 |  | КЦД -15 | buc | 1,00 |  |  |
| 100 |  | КЦ-15-9 | buc | 1,00 |  |  |
| 101 |  | КЦ-15-9a | buc | 1,00 |  |  |
| 102 |  | КЦП-1-15-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 103 |  | КЦО-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 104 |  | КЦО-7-3 | buc | 1,00 |  |  |
| 105 |  | Capac din fonta tip "G" | buc | 1,00 |  |  |
| 106 |  | Scara cu vanguri din otel C-2 (1buc) | kg | 17,08 |  |  |
| 107 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t | 0,017 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Alte lucru( Suporturiin camin) f.1 |  |  |  |  |
| 108 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Teava GOST10704-91 d=108x3.0) | m | 50,00 |  |  |
| 109 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (Teava GOST10704-91 d=159x4.0) | m | 2,00 |  |  |
| 110 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (Teava GOST10704-91 d=219x4.0) | m | 1,00 |  |  |
| 111 | IzL08A | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I (izolarea tevi de otel ) | m2 | 18,65 |  |  |
| 112 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... ( B7.5 ) | m3 | 1,00 |  |  |
| 113 | CL10C | (Table -6x200x200 Gost 19903-74) Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,019 |  |  |
| 114 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (A10 GOST 8240-89) | kg | 29,80 |  |  |
| 115 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Elemente de conexiune pentru camine) | kg | 55,00 |  |  |
| 116 | FjH01A | (Песчано-цементная смесь М150 для заполн.межтрубн.пространства -41,11м3,Вода для заполн. тр-да 7,5м3) Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3 (ADOPTAT) | m3 | 41,11 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Demontarea |  |  |  |  |
| 117 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (Демонтаж стальных труб д=40-100 мм) | m | 505,00 |  |  |
| 118 | RpAcA49B | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 125-150 mm (Демонтаж стальных труб д=150 мм) | m | 12,00 |  |  |
| 119 | RpAcA49E | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 400-500 mm (Демонтаж стальных труб д=400-500 мм) | m | 11,00 |  |  |
| 120 | RpAcB42B | Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 300-700 mm (Demontarea supapelor de poarta d=400-500 мм) | buc | 9,00 |  |  |
| 121 | RpAcB42A | Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm (Demontarea supapelor de poarta d=150-50 мм) | buc | 13,00 |  |  |
| 122 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (Demontarea puturilor d=2000, 3buc) | m3 | 5,30 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 123 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=150mm, PN=10 ) | buc | 3,00 |  |  |
| 124 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=200mm, PN=10 ) | buc | 1,00 |  |  |
| 125 | AcB01E | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=500mm, PN=10) | buc | 1,00 |  |  |
| 126 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=200x200 PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 127 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=100x100 PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 128 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=150x150 PN10) | buc | 3,00 |  |  |
| 129 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=150x65 PN10) | buc | 15,00 |  |  |
| 130 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=200x100 PN10) | buc | 3,00 |  |  |
| 131 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Reductie cu flansa din fonta maleabila d=200x100 PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 132 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Reductie cu flansa din fonta maleabila d=150x100 PN10) | buc | 2,00 |  |  |
| 133 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Reductie cu flansa din fonta maleabila d=150x65 PN10) | buc | 2,00 |  |  |
| 134 | AcA24D | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 500-600 mm (Cruce cu flansa din fonta maleabila d=500x500 PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 135 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Cruce cu flansa din fonta maleabila d=150x150 PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 136 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm ( Cruce cu flansa din fonta maleabila d=65x65 PN10) | buc | 1,00 |  |  |
| 137 | GD54O | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 500 mm (Аапмированное фланцевое соединение (RKS) d=500) | buc | 1,00 |  |  |
| 138 | AcA25С | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 325х8 mm (Электросварной седловой отвод д=315х63) | buc | 1,00 |  |  |
| 139 | GD54O | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 500 mm (Ambreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ630) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 140 | Pretul firmei | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=100mm, PN=10 | buc | 7,00 |  |  |
| 141 | Pretul firmei | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=150mm, PN=10 | buc | 3,00 |  |  |
| 142 | Pretul firmei | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=200mm, PN=10 | buc | 1,00 |  |  |
| 143 | Pretul firmei | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=500mm, PN=10 | buc | 1,00 |  |  |
| 144 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=200x200 PN10 | buc | 1,00 |  |  |
| 145 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=100x100 PN10 | buc | 1,00 |  |  |
| 146 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=150x150 PN10 | buc | 3,00 |  |  |
| 147 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=150x65 PN10 | buc | 15,00 |  |  |
| 148 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=200x100 PN10 | buc | 3,00 |  |  |
| 149 | Pretul firmei | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=200x100 PN10 | buc | 1,00 |  |  |
| 150 | Pretul firmei | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=150x100 PN10 | buc | 2,00 |  |  |
| 151 | Pretul firmei | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=150x65 PN10 | buc | 2,00 |  |  |
| 152 | Pretul firmei | Cruce cu flansa din fonta maleabila d=500x150 PN10 | buc | 1,00 |  |  |
| 153 | Pretul firmei | Cruce cu flansa din fonta maleabila d=150x150 PN10 | buc | 1,00 |  |  |
| 154 | Pretul firmei | Cruce cu flansa din fonta maleabila d=65x65 PN10 | buc | 1,00 |  |  |
| 155 | Pretul firmei | Аапмированное фланцевое соединение (RKS) d=500 | buc | 1,00 |  |  |
| 156 | Pretul firmei | Электросварной седловой отвод д=315х63 | buc | 1,00 |  |  |
| 157 | Pretul firmei | Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 630 | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |