# Specificaţii tehnice pentru

# Analizator biochimic automat , sistem Inchiss

Cerinţe generale

| Cerinţele electrice ale sistemului: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Toate componentele echipamentului electric se vor conecta la priză prin fişă de reţea de tip F “Schuko” | DA |
|  | Electricitate: 220 Volţi monofazic | DA |
|  | Frecvenţa 50 Hertz | DA |
| Condiţiile fizice şi de mediu: | Temperatura mediului min -20 max +40oC | DA |
|  | Umiditatea 30-100% | DA |
| Variaţia tensiunii de reţea: | Echipamentul trebuie să funcţioneze satisfăcător de la -12.5% la +8% din tensiunea nominală a reţelei de 220 Volţi. | DA |
|  | Echipamentul nu trebuie să fie distrus la variaţii de -21% pînă la +12.5% din tensiunea nominală a reţelei de 220 Volţi. | DA |
| Interferenţa electromagnetică (EMI) | Performanţa dispozitivului nu trebuie să fie afectată de EMI radiată sau indusă de liniile de alimentare ale altor dispozitive. | DA |
| Calitatea construcţiei | Echipamentul nu trebuie să aibă margini ascuţite. | DA |
|  | Toate componentele echipamentului trebuie să fie bine fixate. | DA |
|  | Echipamentul trebuie să fie sigur şi să asigure o protecţie adecvată contra părţilor în mişcare şi a părţilor aflate sub tensiune electrică. | DA |
|  | Echipamentul trebuie să fie construit din materiale durabile şi să reziste la utilizare şi curăţire tipică. | DA |
|  | Întrerupătoarele, butoanele şi alte componente de comandă trebuie să fie proiectate pentru o utilizare intensivă. | DA |
|  | Terminalele mecanice, electrice şi pneumatice precum şi conectoarele, jacurile, articulaţiile trebuie proiectate astfel încît să prevină pătrunderea lichidelor, conectarea incorectă şi folosirea inadecvată a conectoarelor. | DA |
|  | Conexiunile trebuie să fie sigure şi să reziste la deconectări accidentale şi după caz să menţină sterilitatea. | DA |
| Etichetarea: | Tot echipamentul furnizat va purta marcajul CE. | DA |
|  | Etichetele şi marcajele trebuie să fie clare şi lizibile. | DA |
|  | Etichetele şi marcajele trebuie să fi suficient de durabile încît să reziste la curăţarea de rutină şi uzura normală. | DA |
|  | Legenda adecvată de avertizări trebuie să fie plasată pe dispozitiv. | DA |

Cerinţele specifice

| PARAMETRI | SPECIFICAŢIE |  |
| --- | --- | --- |
| Certificat CE,ISO 9001 |  | DA |
| Tip „bench top” |  | DA |
| Greutate |  | DA |
| Compartiment reactive/probe | Posibilitatea de procesare nu mai putin de 120 seruri concomitent | DA |
| Sistem de racire al reactivelor | Nu mai sus de 15°C | DA |
| Teste/oră | Nu mai puţin de 200teste /oră | DA |
| Tip probe analizate | Plazma | DA |
|  | Urina | DA |
|  | Ser | DA |
| Compartiment reactive | Posibilitatea de utilizare - nu mai puţin de 50 de reactivi plasaţi concomitent . | DA |
| Compartiment preparare/dozare | Dozare reactiv: 10÷440 mcL ,cu pas 0.126mcL Dozare ser: 3÷40 mcL;cu pas 0.126 mcL Viteza de dispensare : nu mai putin de 880 mcl/sec | DA |
| Compartiment de reacţie/citire al probelor | Rotor cu 100-120 de cuve de unică folosinţă de reacţie/citire,volum de reacţie 200-800mcL,lungimea optică 6mm ,37°C | DA |
| Număr de probe se pot programa pe aparat (la o listă de lucru) | Nu mai puţin de 120 seruri plasate concomitent | DA |
| Mecanizm de protectie | Detectie verticala a obstacolului, cu oprirea analizatorului (protectia de obstructie a acului dozator) | DA |
| Consum de apa didtilată | Mai puțin de 0,5L pe ora Analizorul nu va necesita conectare la sursa de apă externă | DA |
| Diluţie automată a probelor | DA | DA |
| Autoverificare | DA | DA |
| Marcare valori anormale | DA | DA |
| Afişare rezultate | Calculator extern | DA |
| Cititor al codului de bare | OPTIONAL | DA |
| Sistem | Analizator automat sistem deschis, cu procesarea testelor mono si bireagente. Ofertantul este obligat sa nu includa sistemul optional la nivel de soft in timpul exploatarii aparatului. Complet automat, acces aleatoriu, discret | DA |
| Exportul datelor |  | DA |
| Teste programate | Da | DA |
| Interffaţa computer | Bidirecţional , | DA |
| Teste difinite de utilizator | DA | DA |
| Metode de testare | Punct final | DA |
|  | Cinetic | DA |
|  | Timp fix | DA |
|  | Turbodimetrie | DA |
|  | Diferenţial | DA |
|  | Bicromatic | DA |
|  | Diferenţial cu blank de probă | DA |
| Teste de bază | Creatinina | DA |
|  | Ureia | DA |
|  | Proteina totală | DA |
|  | Albumina | DA |
|  | Acid uric | DA |
|  | Colesterol | DA |
|  | Trigliceride | DA |
|  | Glucoza | DA |
|  | Bilirubin total şi direct | DA |
|  | Kaliu | DA |
|  | Natriu | DA |
|  | Calciu | DA |
|  | Fosfor anorganic | DA |
|  | Clor | DA |
|  | Calciu | DA |
|  | Magneziu | DA |
|  | Fier | DA |
|  | ALT | DA |
|  | AST | DA |
|  | Fosfataza alcalină | DA |
|  | Lipaza | DA |
|  | Amilaza | DA |
|  | Gama GTP | DA |
|  | Creatin Kinaza | DA |
|  | Lactat dehidrogenaza | DA |
|  | Colesterol HDL | DA |
|  | Microalbumina | DA |
|  | s.a. | DA |
| Tip reagent | Lichid | DA |
| Rezultate stocate (memorate) | Minimum 100 000 | DA |
| Întrerupere temporară a lucrului | Posibilitate de a întrerupe lucru temporar datorită unor factori externi ( lipsa ser, lipsa reactiv, lipsa apa, bidon reziduri plin) | DA |
| Sistem optic | Filtre cu gama între 340-670nm, 8 filtre,reversie optică Citire bicromatica sustinuta de orice protocol “end point”, “diff mode”, “cinetic”, “fixe time” | DA |
| Rezoluţie | 0,0001 Abs | DA |
| Interval de măsurare | 0÷2.5 Abs ,conversat la10mm | DA |
| Sursa lumină | Lampă cu halogen | DA |
| Sistema operationala Licenţiată | Windows XPori mai performantă | DA |
| Alimentare electrică | 220V (50/60Hz) | DA |
| Calculator | COM port (RS-232) | DA |
|  | PENTIUM 4/ 2000MHz/1Mb/800MHz | DA |
|  | RAM 1024 MB | DA |
|  | HDD 256GB 7200rpm | DA |
|  | DVD ROM+CD-RW IDE/, tastatură, mouse | DA |
|  | LCD 17 " | DA |
| Sistem UPS | 220v ,2000VA, AVR | DA |
| Printer | Laser A4, min 1200x600dpi,20ppm,USB Alb/negru | DA |
| Putere consumata | Mai putin de 300VA | DA |
|  |  | DA |
| REAGENTI: | În set se va oferi reagenţii pentru un ciclu de lucru (indicaţi lista şi cantitatea) | DA |

CERINŢELE PENTRU ASISTENŢĂ

| Piese | Indicaţi perioada în care piesele de schimb pentru echipamentul oferit vor fi disponibile. | 10 ani |
| --- | --- | --- |
| Termen de garanţie | Nu mai puţin de 3 ani, indiferent de distribuitorul de reagenţi | 2 ani |
| Service ingineri certificaţi de producător | DA | DA |
| Autorizaţia producătorului pentru deservirea tehnică a utilajului oferit | DA | DA |
| Întreţinerea profilactică | O descriere a întreţinerii profilactice necesară pentru echipamentul oferit, inclusiv frecvenţa. | Conform documentatiei de exploatare |
| Documente şi manuale. | Tot echipamentul trebuie să fie livrat cu copii ale instrucţiunilor de utilizare şi întreţinere în limba de stat sau rusa | DA |

CERINŢE OBLIGATORII

| Certificat CE, ISO | DA |
| --- | --- |
| Autorizare de la producător | DA |