____

| Constructia Cantinei cu sufragerie si sala de sport, la IPLTPA '' M.Berezovschi'' mun.Chisinau, sect.Ciocana str.Igor Vieru 17/2 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-7 (SI.SI1)

Sistema de semnalizare de incendiu. Sistema de avertizare si comanda de evacuare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Semnalizare de incendiu (SI) |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3 | 2,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,576 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 2 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,176 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,189 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 3 |  | Caramida | buc | 62,000 |
|  | 1-1 | Caramida | buc | 62,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 4 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 2,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,328 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,240 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Transportul materialelor |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare (se admite inlocuirea echipamentului analogic,cu caracteristici similare) |  |  |
| 5 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,160 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,061 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,798 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,798 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena d 50mm: pina la 2 gauri | 1 km | 0,016 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,128 |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,000 |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,001 |
|  | 530-01821 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm | m | 16,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 7 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 0,160 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,192 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,002 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,040 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,001 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,007 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,002 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,062 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,515 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,515 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,062 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 8 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,160 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,042 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,678 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,678 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 9 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,786 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,002 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,031 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,080 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,220 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,005 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,002 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,032 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 10 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,380 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,096 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,340 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,340 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,020 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,100 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,670 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,800 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,180 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,011 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,580 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,270 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,484 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,011 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 11 |  | Cablu J-Y(ST)Y 2x2x0.8 (RS-485) SI | m | 35,500 |
|  | 18-8 | Cablu J-Y(ST)Y 2x2x0.8 (RS-485) SI | m | 35,500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 12 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze SmartLine020-4 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,018 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,130 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 13 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Panou receptor: SmartLetUSee/LCD-Lite | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,010 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,400 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,100 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,160 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 14 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Panou receptor: SmartLine/8Z | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 48,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,011 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,800 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,112 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,320 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 15 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare-Acumulator 12V | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 16 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 17 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ID100 | buc | 100,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 200,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,050 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 25,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,500 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 16,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 18 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului-Baza pentru detector EB0010 | buc | 100,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,000 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,002 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,001 |
|  | 18-18 | Baza pentru detector EB0010 | buc | 100,000 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,150 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,150 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 12,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 19 | 10-01-039-06 | Piese diverse: buton IC0010 | buc | 10,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 20 | 10-08-003-02 | Dispozitive optico-sonor de alarma exterior Lvy-R | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,001 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,200 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,006 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,090 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 21 | 10-08-002-06 | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,350 |
|  | 6-3 | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 1,000 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,000 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,002 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,002 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,120 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 10,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 238,000 |
|  | 1-29 | Teava din v/p D16mm | m | 1 000,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 9,600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 134,000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 134,000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 2,000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 10,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 67,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 180,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 18,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,100 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 158,000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 27,000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 48,400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,100 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 23 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,940 |
|  | 5-3 | Furtun metalic d25mm | m | 20,000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,010 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,210 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,360 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,360 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 2,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 5,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,044 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,580 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,888 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,044 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 24 | 08-02-410-2 | Tub polivinhloridic d40mm | 100 m | 0,080 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,528 |
|  | 12-12 | Tub polivinhlotidic d40mm | m | 8,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,976 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,976 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,032 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,002 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,080 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,560 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,040 |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,011 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,083 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,011 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 25 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 10,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 56,100 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,004 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 3,100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 8,000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 122,000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,200 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 1,600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 26 |  | Cablu KOPkEH FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90 rezistent la foc cel putin 30 min | m | 1 200,000 |
|  | 6-5 | Cablu KOPkEH FRHF 1x2x0.8 FE180/E30-90 rezistent la foc cel putin 30 min | m | 1 200,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 27 |  | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 15,000 |
|  | 6-7 | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 15,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 28 |  | Cablu de semnalizare incendiu, RS-485, JEH(St)H-FE 180Е. 2x2x0.8 | m | 110,000 |
|  | 6-8 | Cablu de semnalizare incendiu, RS-485, JEH(St)H-FE 180Е. 2x2x0.8 | m | 110,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 10,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 10,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,150 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 30 |  | Rezistor 3.9 ohm | buc | 14,000 |
|  | 7-10 | Rezistor 3.9 ohm | buc | 14,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Transportul materialelor |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare (se admite inlocuirea echipamentului analogic,cu caracteristici similare) |  |  |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |
| 31 | Pret de piata | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 -Smart Line020-4 | buc | 1,000 |
|  | 7-1 | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 Smart Line020-4 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 32 | Pret de piata | Panou repetor LCD pentru centrala- SmartLetUSee/LCD-Lite | buc | 1,000 |
|  | 7-2 | Panou repetor LCD pentru centrala SmartLetUSee/LCD-Lite | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 33 | Pret de piata | Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu -SmartLine/8Z | buc | 2,000 |
|  | 7-3 | Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 34 | Pret de piata | Baterii acumulatoare АКБ-12V, 7A/H | buc | 2,000 |
|  | 7-4 | Baterii acumulatoare АКБ-12V, 7A/H | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 35 | Pret de piata | Modul cu releu REL1INT | buc | 2,000 |
|  | 7-5 | Modul cu releu REL1INT | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 36 | Pret de piata | Detector optic de fum (+10%)- ID100 | buc | 110,000 |
|  | 7-6 | Detector optic de fum (+10%) ID100 | buc | 110,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 37 | Pret de piata | Declansator manual de semnalizare incendiu -IС010 | buc | 10,000 |
|  | 7-8 | Declansator manual de semnalizare incendiu IС010 | buc | 10,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 38 | Pret de piata | Dispozitive optico-sonor de alarma exterior Lvy-R | buc | 1,000 |
|  | 7-9 | Dispozitive optico-sonor de alarma exterior Lvy-R | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 39 |  | Radio-emitator ATS-100 sau Modul GSM (tranmitator) | buc | 1,000 |
|  | 7-15 | Radio-emitator ATS-100 sau Modul GSM (tranmitator) | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Semnalizare de incendiu (SI) |  |  |
|  |  | 2. Sistema de avertizare si comanda de evacuare (SI1) |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de montare (se admite inlocuirea echipamentului analogic,cu caracteristici similare) |  |  |
| 40 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 7,080 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 55,649 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,007 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,142 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,195 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 5,664 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 86,376 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,354 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,142 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 2,266 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,283 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,283 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 41 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm/Tub ignifug polivinhlorid d16mm | 100 m | 7,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 166,600 |
|  | 11-29 | Tub ignifug polivinhlorid d16mm | m | 700,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,015 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,720 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 93,800 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 93,800 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 1,400 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 7,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 46,900 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 126,000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 12,600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,770 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 110,600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 18,900 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 33,880 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,770 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 42 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm/Teava PVC D40mm | 100 m | 0,080 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,752 |
|  | 4-4 | Teava PVC D40mm | m | 8,000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,077 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,072 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,072 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,032 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,080 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,536 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,440 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,144 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,026 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,880 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,216 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,557 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,026 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 43 |  | Cablu ignifug, fara halogeni, de cupru JE-H(st)H FE180 E 90 1x2x1.5mm | m | 670,000 |
|  | 16-8 | Cablu ignifug, fara halogeni, de cupru JE-H(st)H FE180 E 90 1x2x1.5mm | m | 670,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 44 |  | Cablu pentru microfon FTP 8x0.22 | m | 55,000 |
|  | 18-81 | Cablu pentru microfon FTP 8x0.22 | m | 55,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 10,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 10,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,150 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 46 | 10-02-040-01 | Utilaj centrala: Dispozitiv central de dirijare | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 176,600 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantiere | 100 buc | 0,200 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,280 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 6,980 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 47 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 48,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,011 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,800 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,112 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,320 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 48 | 10-04-100-01 | Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Dulap sau stativ (dispozitiv) masa, pina la, kg: 100 | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 26,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 49 | 08-03-575-1 | Montarea accesoriilor in dulap | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,240 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,040 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 50 |  | Set pentru impamintare ТЕ | buc | 2,000 |
|  | 2-8 | Set pentru impamintare ТЕ | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 51 |  | kоробка огнестойкая распределительная КВР 01 / 30-100В | buc | 6,000 |
|  | 14-18 | kоробка огнестойкая распределительная КВР 01 / 30-100В | buc | 6,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 52 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 76,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 76,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,001 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,380 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,015 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 7,600 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,152 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 4,560 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Transportul materialelor |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare (se admite inlocuirea echipamentului analogic,cu caracteristici similare) |  |  |
|  |  | 2.2. Utilaj |  |  |
| 53 |  | Monobloc de masa, 6U, de tipul ВЕЛЛЕЗш-120-400: panou de evacuare vocala, de tipul: БМО-120-400; blocul de alimentare+baterii acumulatoare, de tipul БРЖ02-24/12; dulap de montare, deschis, 6U | set | 1,000 |
|  | 48-418 | Monobloc de masa, 6U, de tipul ВЕЛЛЕЗш-120-400: panou de evacuare vocala, de tipul: БМО-120-400; blocul de alimentare+baterii acumulatoare, de tipul БРЖ02-24/12; dulap de montare, deschis, 6U | set | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 54 |  | Monobloc de masa, 6U, de tipul ВЕЛЛЕЗш-120-100: panou de evacuare vocala, de tipul: БМО-120-100; blocul de alimentare+baterii acumulatoare, de tipul БРЖ02-24/7; dulap de montare, deschis, 6U | set | 1,000 |
|  | 48-419 | Monobloc de masa, 6U, de tipul ВЕЛЛЕЗш-120-100: panou de evacuare vocala, de tipul: БМО-120-100; blocul de alimentare+baterii acumulatoare, de tipul БРЖ02-24/7; dulap de montare, deschis, 6U | set | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 55 |  | Statia de baza a apelurilor ПМН-8 (Пульт микрофонный ПМН-8) | buc | 1,000 |
|  | 48-420 | Statia de baza a apelurilor ПМН-8 (Пульт микрофонный ПМН-8) | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 56 |  | Statia de baza a apelurilor ПМН-12 (Пульт микрофонный ПМН-12) | buc | 1,000 |
|  | 48-421 | Statia de baza a apelurilor ПМН-12 (Пульт микрофонный ПМН-12) | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 57 |  | Difuzor de tavan, complect 0.75/1.5/3/6 6W, 99dB; -6АС100ППм | buc | 11,000 |
|  | 48-429 | Difuzor de tavan, complect 0.75/1.5/3/6 6W, 99dB; 6АС100ППм | buc | 11,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 58 |  | Difuzor de perete, complect 0.75/1.5/3/6 6W, 99dB; -6АС100ПНм | buc | 63,000 |
|  | 48-430 | Difuzor de perete, complect 0.75/1.5/3/6 6W, 99dB; -6АС100ПНм | buc | 63,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sistema de avertizare si comanda de evacuare (SI1) |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |