APROB: ____________Rusnac Veaceslav, Președintele raionului Soroca COORDONAT: Alla Bordianu ______________ Vicepreședintele raionului Soroca CAIET DE SARCINI privind procedura de achiziție cu privire la achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică ( responsabil tehnic ) la obiectul ”Reparatia capitala a drumului public local L 89 Soroca - Holosnita - Grigorauca pe segmentul (Km 3+900 - Km 4+550)” (s. Iojnița). Denumirea autorității contractante: Consiliul raional Soroca Adresa: mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5 Numărul de telefon/fax: 0230-2-20-58 Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crsoroca@gmail.com Nr. d/o Cod CPV Denumirea serviciilor solicitate Unitatede măsură Cantitate Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință 1 Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ” Reparatia capitală a drumului public local L 89 Soroca - Holosnita - Grigorauca pe segmentul (Km 3+900 - Km 4+550)” (s. Iojnița). pers 1 a) să accepte execuţia lucrărilor de construcţie numai pe bază de proiecte şi detalii de execuţie, verificate şi ştampilate de specialişti verificatori de proiecte, conform prevederilor legislative; b) să analizeze şi să avizeze: proiectele tehnologice privind execuţia lucrărilor; procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor; programele de verificare a execuţiei; proiectele de organizare a execuţiei (organizare de şantier); graficele de execuţie a lucrărilor aferente exigenţelor esenţiale; procesele-verbale privind lucrările ascunse; c) să exercite controlul execuţiei lucrărilor conform programului de verificare; d) să controleze modul în care se efectuează recepţia calitativă a materialelor şi a elementelor de construcţie; e) să controleze calitatea elementelor de construcţie; f) să oprească execuţia lucrărilor de construcţie în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuţie; g) să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare; h) să solicite avize pentru lichidarea deficienţelor care afectează exigenţele esenţiale la lucrările de construcţie sau a abaterilor de la proiect; i) să informeze operativ conducerea organizaţiei de construcţie despre lichidarea deficienţelor constatate şi măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor; j) să întocmească şi să ţină la zi registrul de evidenţă a lucrărilor verificate. - atestat în domeniul construcției și întreținerii drumurilor ; -prezenta la obiect cel puțin o data pe zi, - la solicitarea beneficiarului disponibilitatea de prezentare operativă, în orice oră a diurnei la obiect. - disponibilitatea de deplasare la obiecte. -experiență în domeniu minim 5 ani. - fără subcontractare. - acordarea suportului, în limitele competenței sale la identificarea cantităților și aprecierei costurilor de lucrări necesare la reparația și întreținerea obiectelor. Lucrările pentru care se achiziționează serviciile de supraveghere tehnică se anexează :

№ crt. Simbol norme si cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de măsură Volum 1 2 3 4 5 Capitolul 1. L 89 Soroca - Holosnita - Grigoreuca segmentul (Km 3+900 - Km 4+550) intravilanul s. Iorjnita Capitolul 1.1. Lucrari de terasament 0 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,65 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea pamintului in debleu, decaparea casetei, incarcarea) 100 m3 1,1900 1 TsI51A2 Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km ( in locul de acumulare) t 220,1500 2 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului 100 m3 1,1900 3 TsD7B1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 16 t, in straturi succesive de 25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (compactarea fundatiei casetei), cu 6 treceri 100 m3 12,8200 4 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) 100 m3 4,5200 5 TsI51A2 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km t 542,4000 6 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului 100 m3 4,5200 7 TsE05B Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente la 20 m, in teren catg. II (deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzele terasamentelor, grosimea 15cm) 100m2 18,6000 8 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm) asternerea pamintului m3 35,0000 Capitolul 1.2. Demolarea borduriei existente 9 DC04A Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul borduriei m 91,0000 10 DG04B Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton m 91,0000 11 RpDB38B Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei de beton) m3 4,1000 12 TsC02D1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea) 100 m3 0,0810 13 TsI51A2 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km t 19,8000 14 TsC51B Lucrari la descarcarea materialului demolat 100 m3 0,0810 Capitolul 1.3. Demolarea utilitatilor existente 15 PJ06B Darimarea diferitor constructii din beton m3 13,3000 16 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) 100 m3 0,1330 17 TsI51A2 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km t 29,2000 18 TsC51B Lucrari la descarcarea materialului demolat 100 m3 0,1330 Capitolul 1.4. Demolarea imbracamintei rutiere existente la drumurile laterale 19 DI155A Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm ( frezarea imbracamintei rutiere din beton asfalt, Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 m2 258,0000 20 TsI51A2 Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km t 28,6000 21 TsC51B Lucrari la descarcarea materialului frezat 100 m3 0,1300 22 DI118 Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (demolarea imbracamintei rutiere existenta din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) m3 36,0000 23 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) 100 m3 0,3600 24 TsI51A2 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km t 61,2000 25 TsC51B Lucrari la descarcarea materialului demolat 100 m3 0,3600 Capitolul 1.5. Demolarea imbracamintei rutiere existente la trotuar 26 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Demolarea imbracamintei rutiere existenta din asfalt, pietris si nisip) 100 m3 0,1640 27 TsI51A2 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km t 36,0800 28 TsC51B Lucrari la descarcarea materialului demolat 100 m3 0,1640 Capitolul 1.6. Demolarea imbracamintei rutiere existente 29 DI155B Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 15 cm (k=1.5) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000 m2 356,0000 30 DI155B Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (k=1.0) m2 2 991,0000 31 TsI51A2 Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km t 774,4000 32 TsC51B Lucrari la descarcarea materialului frezat 100 m3 3,5200 33 DI118 Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (demolarea imbracamintei rutiere existenta din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis.) m3 593,0000 34 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat a imbracamintei rutiere existenta din pietris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) 100 m3 5,9300 35 TsI51A2 Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km t 1 008,1000 36 TsC51B Lucrari la descarcarea materialului demolat 100 m3 5,9300 Capitolul 1.7. Reamenajarea fintinii pentru apa potabila L - 13 m, diametru 1.0 m, PC 40+00 partea dreapta. 37 RpCP44B Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (demontarea carcasei de metal manual) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300 kg 58,0000 38 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (demontarea inelului din beton, mecanizat excavator 0.4 mc) 100 m3 0,0042 39 TsI51A2 Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km t 1,0500 40 TsC51B Lucrari la descarcarea materialului frezat 100 m3 0,0042 41 TsC55A Pomparea apei din excavatii si transee (Pomparea apei din fintini) m3 5,5000 42 PJ08A Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu unelte de mina (Demontarea pietrei de zidarie, manual ) m3 11,1000 43 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului demolat) 100 m3 0,1110 44 TsI51A2 Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km t 15,5000 45 TsC51B Lucrari la descarcarea materialului demolat 100 m3 0,1110 46 DI129 Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (fr.200-400 volum-70%) m3 7,1000 47 DI129 Umplutura cu amestec de agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80 volum-30% m3 3,1000 48 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu m3 20,0000 49 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcare) 100 m3 0,2000 50 TsI51A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km t 40,0000 51 TsC51B Lucrari la descarcarea terasamentului 100 m3 0,2000 52 TsC54B Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 m3 0,2300 53 DI125 Montarea inelelor din beton armat cu diametru 100cm, inaltimea h=100cm,grosimea peretului -10cm - Inel prefabricat КЦ-10-9 Alte materiale=1,0300 m3 5,4600 54 DI125 Montarea inelului colacului la fintina Alte materiale=1,0300 m3 1,1300 Capitolul 1.8. Defrisarea. Taierea arborilor si arbustilor 55 TsG08B Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm, cu tiriirea la 0.03 km buc 35,0000 56 TsG06B Scoaterea trunchiurilor cu tractorul C=100 cu tirierea pina la 0.03km, cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul),diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50cm cu transportarea materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor buc 35,0000 57 TsG17B Scoaterea cu defrisator montat pe tractor C-100, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm (defrisarea trunchiurilor, cu diametrul 30-50cm) 100 buc 0,3500 58 TsC03B2 Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, in autobasculanta, a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor , arborii avind diametrul 31...50cm 100 m3 0,5500 59 TsI51A2 Transportarea materialului defrisat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km t 44,0000 60 TsC51B Lucrari la descarcarea materialului defrisat 100 m3 0,5500 61 TsG03B Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini ( taierea tufarilor si arbustilor cu densitate medie) 100m2 12,8000 Capitolul 1.9. Consolidarea acostamentelor si zonei verzi Capitolul 1.9.1. Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal 62 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) h=15cm 100 m3 2,7900 63 TsI51A2 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km t 334,8000 64 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului 100 m3 2,7900 65 TsD01A Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor m3 279,0000 66 TsH09A Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (semanarea manuala) 100m2 18,6000 67 TsH12B Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 100m2 18,6000 Capitolul 1.9.2. Consolidarea acostamentelor cu piatra split LA/30 68 DI115 Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra split de 10 cm (piatra split fr.8-31.5mm LA/30,conform SR-EN 13242-A;2008) m2 86,0000 Capitolul 1.10. Amenajarea borduriei 69 TsC54B Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm, LA/30 (h=10cm) m3 39,9000 70 DE10E Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 cm, pe fundatie de beton C12/16 X0) m 1 215,0000 71 Beton C12/16 X0 (se scade la norma DE10E) m3 -21,9000 Capitolul 1.11. Amenajarea sistemului rutier 72 DI110 Amenajarea stratului de structura din material demolat cu asternere mecanica (strat in covata drumului din material demolat) hmediu=10cm m3 225,0000 73 DI110 Amenajarea stratului drenant (amestec de agregate cu D mai mare 6.3 mm si d=0 GA80.conform SR-EN 13242+A1;2008) h=10 cm m3 451,0000 74 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( strat de fundatie din piatra split fractie mare; fr.31.5-63, LA/30 conform SM EN 13242+A1) h=16 cm m3 721,0000 75 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra split fr.8-31.5 mm LA/30) h=14cm m3 612,0000 76 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 t 2,3700 77 DB19G Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude m2 3 956,0000 78 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3 l/mp t 1,1900 79 DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) H=4 cm; nisipul bituminos se exclude m2 3 956,0000 80 material Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului t 7,9200 81 DI154A Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 8-16mm 100m2 26,5600 82 DI154B Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 4-8mm 100m2 26,5600 Capitolul 1.12. Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (b=0,6; h=0,6). Taluz 1:1,5 83 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 100 m3 0,2400 84 TsI51A2 Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km in rambleu t 43,2000 85 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului 100 m3 0,2400 86 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu m3 10,0000 87 TsI51A2 Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km in rambleu t 18,0000 88 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului 100 m3 0,1000 89 TsE01B Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) 100m2 0,1500 90 TsE03B Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) 100m2 0,6100 91 TsC54B Strat de fundatie din piatra split fr.8-31,5mm LA/30, H-10cm,( pat de fundatie din piatra split fr. 8-31.5mm; LA/30) m3 6,6000 92 DI119 Fundatii monolite din beton C30/37; XF4;XC4;XD3 (fundul din beton monolit) h=15 cm Alte utilaje=1,0300 m3 2,0000 93 DI119 Fundatii monolite din beton C30/37; XF4;XC4;XD3 (taluz; din beton monolit) h=15 cm Alte utilaje=1,0300 m3 7,3000 94 DI119 Fundatii monolite din beton C30/37; XF4;XC4;XD3, la edificiile artificiale (sprijen sect 1-1; 0.5x1,35x2,94m ) Alte utilaje=1,0300 m3 2,6000 95 DI119 Fundatii monolite din beton C30/37; XF4;XC4;XD3 la edificiile artificiale ( Pinteni N2 , 0.4x0,5x2,94m) Alte utilaje=1,0300 m3 2,7000 96 Material lemnos m3 0,1000 97 DI120 Executarea hidroizolarii prin lipire pentru edificii artificiale la drumuri (ruberoid) Alte materiale=1,0300 m2 1,1000 Capitolul 1.13. Reparatia podetului existent 4x(2.5mx2.0m) PC 39+35 98 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea rambleului existent, incarcarea) 100 m3 4,7300 99 TsI51A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km t 969,6500 100 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului 100 m3 4,7300 101 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu m3 53,0000 102 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) 100 m3 0,5300 103 TsI51A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km t 108,6500 104 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului 100 m3 0,5300 105 PJ01A Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, din elevatii, sub nivelul solului (demolarea betonului monolit la capetele podetului existent mecanizat) m3 2,6000 106 DI122 Demontarea podetelor tubulare (demontarea burlanului prefabricat nr. 49) pentru edificii artificiale la drumuri 4 buc m3 7,0800 107 PJ01A Darimarea cu mijloace mecanice a zidariilor de piatra bruta, zidite cu mortar de ciment, sub nivelul solului (demolarea consolidarii existente a taluzului la intrarea si iesirea podetului) m3 5,3000 108 TsC03B2 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, incarcarea materialului demolat in autobasculanta (incarcarea materialului demolat) 100 m3 0,0780 109 TsI51A2 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km t 17,1600 110 TsC51B Lucrari la descarcarea materialului demolat 100 m3 0,0780 111 TsC54B Strat de fundatie din piatra split 8-31.5mm LA/30. sub corpul podetului m3 9,6000 112 DI119 Fundatii monolite din beton C20/25, XF4;XC2;XD2; sub podet.la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 m3 4,5000 113 DI119 Fundatii monolite din beton C20/25, XF4;XC2;XD2; sub capete,la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 m3 33,0000 114 Dl125 Montarea capetelor podetului cadru pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea burlanelor prefabricate nr.49) 4 buc Alte materiale=1,0300 m3 7,0800 115 DI125 Montarea capetelor podetului tubular (portal prefabricat nr.56 ) pentru edificii artificiale la drumuri 2 buc Alte materiale=1,0300 m3 4,3800 116 DI124 Montarea placilor din beton armat (aripi prefabricate bloc №57 (st/dr) pentru edificii artificiale la drumuri 4 buc Alte materiale=1,0300 m3 6,0800 117 DI124 Montarea placilor din beton armat ( aripi prefabricate bloc №59 (st/dr) pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 m3 4,5200 118 Dl121 Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 m2 84,2400 119 Dl120 Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 m2 33,1200 120 pretul firmei Cilti bitumat (calafatuirea rosturilor cu cilti) kg 222,7000 121 DI119 Fundatii monolite din beton C12/16 X0 la edificiile artificiale (reparatia capatului in aval si amonte beton C12/16 X0) Alte utilaje=1,0300 m3 8,0000 122 DI130 Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra split h=10 cm la intrare (consolidarea la intrare cu beton monolit C25/30 XF4;XC2;XD2 h-0,08m,piatra split 8-31.5mm LA/30 h = 0,10 m) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 100m2 1,2000 123 Dl131 Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 100m2 -1,2000 124 PD04A Montarea armaturilor A240 (plasa armare VR-1 100 x 100 d-5; ) kg 200,4000 125 DI130 Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=12 cm pe fundatie din piatra split h=10 cm la iesire (consolidarea la iesire cu beton monolit C25/30 XF4;XC2;XD2 h-0,12m,piatra split 8-31.5mm LA/30 h = 0,10 m) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 100m2 1,5260 126 Dl131 Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 100m2 -1,5260 127 PD04A Montarea armaturilor A240 (plasa armare VR-1 100 x 100 d-5; ) kg 254,9000 128 Dl130 Consolidarea taluzului la intrare si iesirea podetului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra split fr. 8-31.5mm LA/30;h=10 cm (Consolidarea taluzurilor la intrare si iesirea podetului, beton monolit C25/30 XF4;XC2;XD2 h=0,08m, piatra split 8-31.5mmLA/30 h=0,10m,) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 100m2 1,2600 129 Dl131 Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 100m2 -1,2600 130 PD04A Montarea armaturilor A240 (plasa armare VR-1 100 x 100 d-5; ) kg 210,4000 131 Dl119 Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C25/30 XF4;XC2;XD2) Alte utilaje=1,0300 m3 1,4000 132 Dl119 Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C25/30 XF4;XC2;XD3, la iesire prag 15.6x2.0) Alte utilaje=1,0300 m3 9,3600 133 PD04A Montarea armaturilor A240 (plasa armare VR-1 100 x 100 d-5; in 2 plase) kg 104,2000 134 TsD02A1 Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m ) 100 m3 0,4000 135 DI129 Umpluturi cu piatra buta pentru edificii artificiale la drumuri (anrocament in aval din piatra but fr.400-600 LA/30) m3 23,1000 Capitolul 1.14. Drumuri laterale Capitolul 1.14.1. Teresament 136 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) 100 m3 3,1700 137 TsI51A2 Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km t 570,6000 138 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului 100 m3 3,1700 139 TsE05C Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente pina la 10 m 100m2 7,8300 140 TsD08A1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv h=25cm 100 m3 1,9600 Capitolul 1.14.2. Tip I 141 DI110 Amenajarea stratului drenant (Amestec de agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80.conform SM-EN 13242+A1: 2008 ) H=10 cm m3 66,6000 142 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split fr.8-63, LA/30 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=25cm m3 166,5000 143 Dl107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 ( amorsarea fundatiei din piatra split cu bitum) t 0,4000 144 DB19G Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4. CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude m2 666,0000 145 Dl107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 (amorsarea stratului de jos din asfalt cu bitum) t 0,2000 146 DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude m2 666,0000 147 material Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului t 1,3320 Capitolul 1.14.3. Tip II 148 DI134 Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra split fr.8-63mm LA/30 prin metoda impanarii intr-un strat (Sistem rutier din piatra split fr.8-63mm, LA/30 )cu H=15 cm 100m2 1,1700 Capitolul 1.15. Amenajarea intrarilor in curti Capitolul 1.15.1. Teresament 149 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) 100 m3 1,1900 150 TsI51A3 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km t 226,1000 151 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului 100 m3 1,1900 152 TsE05C Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente pina la 30 m 100m2 3,9700 153 TsD7A1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv 100 m3 1,1900 Capitolul 1.15.2. Sistem rutier 154 DI110 Amenajarea stratului drenant (Amestec de agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80, conform SM-EN 13242+A1: 2008 ) h=10cm m3 39,7000 155 DA12B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split fr.8-63,LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H-15 cm.) m3 59,5500 156 DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude (k=1.25) Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500 m2 397,0000 157 material Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului t 0,9900 158 DE11A Borduri mici, prefabricate din beton C30/37,XF4, (instalarea bordurii mici BR 100x20x8 la trotuar) pe fundatie de beton C12/16 m 104,0000 159 Beton C12/16( scade la norma DE11A) m3 -0,4160 Capitolul 1.16. Amenajarea trotuarului 160 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) incarcarea 100 m3 1,4720 161 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu m3 36,8000 162 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) 100 m3 0,3680 163 TsI51A3 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km t 331,2000 164 TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului 100 m3 1,8400 165 DI111 Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra split 8-31.5mm LA/30 la trotuare H=15 cm m2 766,0000 166 DI112 Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra split 8-31.5mm LA/30 se adauga sau se scade la norma Dl111 K=+3 Коэффициент к трудозатратам=3,0000 Коэффициент к материалам=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000 m2 766,0000 167 TsE01B Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu ( finisarea manuala a platformelor) 100m2 7,6600 168 DE18A Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (amenajarea pavajului H=4cm) m2 766,0000 169 DE11A Borduri mici, prefabricate din beton C30/37,XF4,XC4;XD3 (instalarea bordurii mici BR 100x20x8 la trotuar) pe fundatie de beton C12/16 X0 m 573,0000 170 Beton C12/16 X0 (scade la norma DE11A) m3 -2,2920 Capitolul 1.17. Lucrari pentru singuranta circulatiei rutiere 171 DF18A Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( SCM 1.35) buc 15,0000 172 DF19A Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 buc 6,0000 173 DF19A Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 buc 8,0000 174 DF19A Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900 buc 2,0000 175 DF17A Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare neagra) m2 182,6000 176 DF17A Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie) m2 6,5000 Elena Mîțu, șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri .