| Lucrări de reparație capitală a fondului de cazarmă (monument istoric), unitate militara, mun. Bălți. | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Soluții arhitectural constructive (SAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |  |
|  |  | 1.1. Parter |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | 1 665,8400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 199,9008 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 249,8760 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 83,2920 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 16,6584 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | RpCO56C | Demontari placi de gips pe mortar | m2 | 76,9000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,9970 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,2280 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | RpCI42A | Demontarea pervazurilor din plastic existente la ferestre | m | 40,0200 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3,6018 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4002 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | RpCO56C | Demontarea tavanelor suspendate tip "Armstrong" | m2 | 50,1000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,5130 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,0120 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | RpCO56C | Demontarea tavanelor suspendate din panouri de gips | m2 | 32,7000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,2510 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,9240 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | RpCO56C | Demontarea lambriurilor din plastic la tavane | m2 | 20,1000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,6130 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,4120 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor gresie | m2 | 494,5000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 192,8550 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 192,8550 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 24,7250 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 24,7250 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic | m2 | 23,3000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 10,7180 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,7180 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,1650 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,9320 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 334,8000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 36,8280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36,8280 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 10,0440 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 10,0440 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 | 58,6000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 8,7900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,7900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,9300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,3440 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | RpCG29A | Demolarea peretilor interiori | m2 | 28,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,7520 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2860 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,7160 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 7,8300 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,5235 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,5437 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,9396 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,6264 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Parter |  |  |
|  |  | 1.2. Etaj |  |  |  |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | 2 111,5600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 253,3872 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 316,7340 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 105,5780 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 21,1156 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | RpCI42A | Demontarea pervazurilor din plastic existente la ferestre | m | 43,9200 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3,9528 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1960 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4392 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | RpCO56C | Demontarea tavanelor suspendate tip "Armstrong" | m2 | 105,8200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 13,7566 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12,6984 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor gresie | m2 | 115,8000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 45,1620 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,1620 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5,7900 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,7900 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 719,8900 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 79,1879 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 79,1879 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 21,5967 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 21,5967 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 | 16,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,8000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | RpCG29A | Demolarea peretilor interiori | m2 | 28,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,7520 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2860 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,7160 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Etaj |  |  |
|  |  | 1.3. Usi |  |  |  |
| 20 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi | m2 | 108,9000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 22,8690 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 22,8690 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Usi |  |  |
|  |  | 1.4. Scari |  |  |  |
| 21 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor gresie | m2 | 94,1000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 36,6990 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36,6990 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,7050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,7050 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta de la pereti | m2 | 74,7000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 59,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 59,7600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2241 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,1205 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | 94,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,3280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,1600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,7200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,9440 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli la tavane | m2 | 41,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,9680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,2100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,0700 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4140 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scari |  |  |
|  |  | 1.5. Scari exterioare |  |  |  |
| 25 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 | 30,0600 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,5090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5090 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,5030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,2024 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scari exterioare |  |  |
|  |  | 1.6. Pereu |  |  |  |
| 26 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 22,1000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 46,4100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,1720 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,1050 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 6,4090 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 6,4090 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,3150 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor | m3 | 91,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 47,5800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereu |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Demolari |  |  |
|  |  | 2. Evacuare gunoi |  |  |  |
| 28 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 198,4500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 587,4120 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 198,4500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 89,3025 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t | 198,4500 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 51,2001 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |
|  |  | 3. Acoperis |  |  |  |
| 31 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 11,4000 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 230,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,6500 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 85,5000 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,1140 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 10,6020 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 1,3680 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,7600 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 34,3140 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 29,4120 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 34,2000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 1,7100 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 3,7620 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 2,6220 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 26,3000 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 570,1840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 63,3830 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 4,2080 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,5780 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 21,8290 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 189,3600 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 115,1940 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 88,8940 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 51,5480 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 999,4000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 3,9450 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 11,5720 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - sipci | m3 | 9,3000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 186,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,6000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 9,3000 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 2,3250 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 46,5000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 46,5000 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 32,5500 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 32,5500 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 32,5500 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 46,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 | m2 | 1 390,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 278,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 69,5000 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1 646,4550 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 17 180,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,9000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (41,7 m3) | m2 | 1 390,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 312,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 97,3000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 41,7000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 166,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 41,7000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 88,7000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 75,3950 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 20,4010 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 150,7900 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 594,2900 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 1,0644 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 88,7000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,4435 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 5,3220 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 1,0644 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 51,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,7500 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 99,9600 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0510 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,1020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | CE07A | Invelitori din placi din tabla faltuita tip Lindab Material marunt=1,0500 | m2 | 1 390,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1 251,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 347,5000 |
|  | 271040364300022 | Placi din tabla faltuita tip Lindab | m2 | 1 678,4250 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 729,7500 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 13 135,5000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 145,9500 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 58,3800 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 72,9750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 69,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=90 mm Material marunt=1,0200 | m | 150,4000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 52,6400 |
|  | 2710406315666172613 | Burlan rotund prefabricat tip brass D=90 mm | m | 161,0784 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 76,7040 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 38,3520 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 76,7040 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 38,3520 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 38,3520 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 38,3520 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,2560 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm Material marunt=1,0300 | m | 167,5000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 50,2500 |
|  | 271040631122800312 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=125 mm | m | 181,1513 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 241,5350 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 34,5050 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 17,2525 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 34,5050 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 34,5050 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 725,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,3500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | CK26D | Sort din tabla prevopsita la streasina | m | 178,4000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16,0560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7840 |
|  | 274312354902372 | Sort din tabla prevopsita la streasina | m | 178,4000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 070,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,7840 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | CK26D | Profil tabla perforata pentru inchidere la streasina | m | 178,4000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16,0560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7840 |
|  | 274312354902333 | Profil tabla perforata pentru inchidere la streasina | m | 178,4000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 070,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,7840 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 | CK26D | Element de inchidere laterala tabla plana | m | 35,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |
|  | 27431235490233333 | Element de inchidere laterala tabla plana | m | 35,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 210,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 44 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300 | m2 | 11,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,2400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5600 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 13,2664 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 138,4320 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1120 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | CE30C | Montare placi din OSB 18 mm | m2 | 11,2000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,5760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5600 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,1200 |
|  | 2020133329205271 | Placi OSB 18 mm | m2 | 11,7600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3360 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | CE07A | Invelitori din placi din tabla faltuita tip Lindab Material marunt=1,0500 | m2 | 13,2000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 11,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3000 |
|  | 271040364300022 | Placi din tabla faltuita tip Lindab | m2 | 15,9390 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 6,9300 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 124,7400 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 1,3860 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,5544 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,6930 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | CE23D3 | Sort din tabla zincata Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 | m | 13,2000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 11,6160 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6400 |
|  | 271043036425981 | Tabla zincata | kg | 43,9296 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 2,7456 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 13,7280 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 1,0982 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 56,2848 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1785 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0082 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0549 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2640 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 48 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550 | m | 13,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,6200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9240 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 2,0889 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,1393 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0158 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperis |  |  |
|  |  | 4. Finisare fatada |  |  |  |
|  |  | 4.1. Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |  |
| 49 | RpCI42A | Demontarea lacrimare existente din tabla zincata | m | 359,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 32,3100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,9500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,5900 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 | RpCJ35A | Indepartare interventii cu tencuiala strat adeziv finisare existenta | m2 | 1 477,5200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 177,3024 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 221,6280 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 73,8760 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 14,7752 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 | R4D01A | Hidrosablare-spalare cu apa cu aparat de presiune inalta a fatadei Materiale marunte=1,0100 | 10 m2 | 147,7500 |
|  | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 394,4925 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 59,6910 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,9846 |
|  | 2875277410001 | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 329,4825 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 | R4D11A | Spalarea abraziva strat ramas cu jet de nisip de cuart improscat cu aer comprimat de un aparat de presiune inalta Materiale marunte=1,0100 | 100m2 | 14,7752 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 2 462,5826 |
|  | 1421102200898 | Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm | kg | 71 630,1696 |
|  | 2875277410001 | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 2 462,5826 |
|  | 331410 | Aparate de sablare, cu functionare de la compresor, presiune 0,6 (6) МPа (atm) | h-ut | 2 462,5826 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 53 | R4D06B | Curatarea suprafetelor de piatra de poluari atmosferice cu concentrat de detergent: suprafata profilata Materiale marunte=1,0100 | m2 | 1 477,5200 |
|  | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 8 466,1896 |
|  | 2875274501342 | Decapant "Polidez" | l | 746,1476 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,9846 |
|  | 2875277410001 | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 3 516,4976 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 54 | RMB01C | Restaurarea elementelor de caramida deteriorate | m3 | 35,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 745,5000 |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 8 413,5000 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 15,6200 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 4,2600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 55 | R4D27A | Hidrofobizarea suprafetei de caramida сu pulverizatorul Materiale marunte=1,0100 | m2 | 1 477,5200 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 2 807,2880 |
|  | 2414217327452 | Lichid hidrofobizator | kg | 193,9984 |
|  | 50098396 | Tetroetocsilan | kg | 567,0722 |
|  | 2862306820001 | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 2 245,8304 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 56 | RCsJ31A | Refacerea rosturilor, la zidarie de caramida aparenta Mat. marunte (cirpe, oxizi, etc.)=1,0300 | m2 | 1 477,5200 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2 600,4352 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 502,3568 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5 356,8965 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 13,6966 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,8046 |
|  | 2415107300113 | Acid azotic tehnic (apa tare) | l | 60,8738 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 1,0653 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,2163 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 11,8202 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 57 | R4D27A | Hidrofobizarea suprafetei de caramida сu pulverizatorul Materiale marunte=1,0100 | m2 | 1 477,5200 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 2 807,2880 |
|  | 2414217327452 | Lichid hidrofobizator | kg | 193,9984 |
|  | 50098396 | Tetroetocsilan | kg | 567,0722 |
|  | 2862306820001 | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 2 245,8304 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 58 | CK26B | Montare lacrimar din aluminiu vopsit pentru exterior b=300 mm | m | 129,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 41,4720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,3680 |
|  | 27431235490446 | Lacrimar din aluminiu vopsit pentru exterior b=300 mm | m | 129,6000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 518,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,2960 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 59 | CK26B | Montare lacrimar din aluminiu vopsit pentru exterior b=200 mm | m | 359,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 114,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,7200 |
|  | 274312354904463 | Lacrimar din aluminiu vopsit pentru exterior b=200 mm | m | 359,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 436,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,5900 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |
|  |  | 4.2. Soclu |  |  |  |
| 60 | RpCJ35A | Indepartare interventii cu tencuiala strat adeziv finisare existenta | m2 | 101,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 61 | R4D01A | Hidrosablare-spalare cu apa cu aparat de presiune inalta a fatadei Materiale marunte=1,0100 | 10 m2 | 10,1000 |
|  | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 26,9670 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 4,0804 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2040 |
|  | 2875277410001 | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 22,5230 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 62 | R4D11A | Spalarea abraziva strat ramas cu jet de nisip de cuart improscat cu aer comprimat de un aparat de presiune inalta Materiale marunte=1,0100 | 100m2 | 1,0100 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 168,3367 |
|  | 1421102200898 | Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm | kg | 4 896,4800 |
|  | 2875277410001 | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 168,3367 |
|  | 331410 | Aparate de sablare, cu functionare de la compresor, presiune 0,6 (6) МPа (atm) | h-ut | 168,3367 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 63 | R4D06B | Curatarea suprafetelor de piatra de poluari atmosferice cu concentrat de detergent: suprafata profilata Materiale marunte=1,0100 | m2 | 101,0000 |
|  | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 578,7300 |
|  | 2875274501342 | Decapant "Polidez" | l | 51,0050 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2040 |
|  | 2875277410001 | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 240,3800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 64 | R4D05B | Curatarea suprafetelor de piatra de poluari usor de indepartat cu decapanti neutre: suprafata profilata Materiale marunte=1,0100 | m2 | 101,0000 |
|  | 9310060019956 | Muncitor restaurator, cat.2.0 | h-om | 192,9100 |
|  | 2875274501342 | Decapant "Polidez" | l | 5,1005 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2040 |
|  | 2875277410001 | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 139,3800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 65 | RMB09A | Zidarie de epoca in elevatie la ziduri drepte, pana la 2 m inaltime, in cantitati pana la 2,5 mc per punct de lucru, cu mortar, executate din: piatra bruta sau bolovani de rau | m3 | 23,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 374,4000 |
|  | 1421102206191 | Bolovani de riu sau piatra bruta | m3 | 26,9100 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 7,4880 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 2,3400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 66 | RMB14A | Plombe de zidarie de epoca, executata la arce si bolti, in cantitati pana la 0,200 mc, cu mortar, din: piatra bruta sau bolovani de rau | m3 | 8,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 433,5000 |
|  | 1421102206191 | Bolovani de riu sau piatra bruta | m3 | 10,9395 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 2,9920 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 67 | RCsJ31B | Refacerea rosturilor, la zidarie din bolovani de riu, cu rosturi neregulate Mat. marunte (cirpe, oxizi, etc.)=1,0300 | m2 | 101,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 218,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,3400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 866,5699 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,1846 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,6242 |
|  | 2415107300113 | Acid azotic tehnic (apa tare) | l | 6,2418 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,1664 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2525 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,8080 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 68 | R4D27A | Hidrofobizarea suprafetei de piatra сu pulverizatorul Materiale marunte=1,0100 | m2 | 101,0000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 191,9000 |
|  | 2414217327452 | Lichid hidrofobizator | kg | 13,2613 |
|  | 50098396 | Tetroetocsilan | kg | 38,7638 |
|  | 2862306820001 | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 153,5200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 69 | R4D28B | Hidrofobizarea manuala a suprafetei de calcar cu solutie speciala: suprafata profilata Materiale marunte=1,0100 | m2 | 101,0000 |
|  | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 145,4400 |
|  | 2414217327452 | Lichid hidrofobizator | kg | 40,8040 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 70 | R4D27A | Hidrofobizarea suprafetei de piatra сu pulverizatorul Materiale marunte=1,0100 | m2 | 101,0000 |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 191,9000 |
|  | 2414217327452 | Lichid hidrofobizator | kg | 13,2613 |
|  | 50098396 | Tetroetocsilan | kg | 38,7638 |
|  | 2862306820001 | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 153,5200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Soclu |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare fatada |  |  |
|  |  | 5. Finisari interioare |  |  |  |
|  |  | 5.1. Pereti W-1 |  |  |  |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,1100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7433 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,7165 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9055 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 72 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 58,1100 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,6220 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 63,9210 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 8,7165 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0174 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 73 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 58,1100 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 70,8942 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 414,9054 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2324 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,9298 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 74 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5,0000 | m2 | 58,1100 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 69,7320 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 415,4865 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2906 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,6488 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,8717 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,1100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7433 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,7165 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9055 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 58,1100 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 26,1495 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 61,3002 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0581 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 77 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 58,1100 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 11,6220 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,8110 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 28,6482 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0581 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,1100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7433 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,7165 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9055 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 79 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 58,1100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 31,9605 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 23,2440 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,4866 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 29,0550 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,9055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1162 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti W-1 |  |  |
|  |  | 5.2. Pereti W-2 |  |  |  |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 3 151,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 94,5450 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 850,9050 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 157,5750 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 81 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 4 566,6000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 182,6640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,8330 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 4 612,2660 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 22,8330 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 45,6660 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 369,9800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,7400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 82 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 3 151,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3 151,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 630,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9 927,2250 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 11 345,4000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 81,9390 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 18,9090 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,3030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 15,7575 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 83 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000 | m2 | 3 151,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 260,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 378,1800 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 75,6360 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12,6060 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3 151,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 94,5450 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 472,7250 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 157,5750 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 85 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3 151,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 630,3000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 3 466,6500 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 472,7250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,9454 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 86 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3 151,5000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3 844,8300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 22 501,7100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 12,6060 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 50,4240 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 87 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,0000 | m2 | -3 151,5000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -1 512,7200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -9 013,2900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -6,3030 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -100,8480 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -18,9090 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3 151,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 94,5450 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 472,7250 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 157,5750 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 89 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3 151,5000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1 418,1750 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 3 324,5173 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,1515 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 90 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3 151,5000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 630,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 315,1500 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 1 553,6895 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,1515 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3 151,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 94,5450 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 472,7250 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 157,5750 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 92 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3 151,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1 733,3250 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 1 260,6000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 189,0900 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1 575,7500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 157,5750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,3030 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti W-2 |  |  |
|  |  | 5.3. Pereti W-3 |  |  |  |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 285,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,5680 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 77,1120 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 14,2800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 94 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 418,1000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,7240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0905 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 422,2810 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,0905 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,1810 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 125,4300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2509 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 95 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton cu adaos Ceresit | m2 | 285,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 285,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 57,1200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 899,6400 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1 028,1600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,4256 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,7136 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5712 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,4280 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 96 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000 | m2 | 285,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 114,2400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,2720 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 6,8544 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1424 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 285,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,5680 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 77,1120 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 14,2800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 98 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 285,6000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 642,6000 |
|  | 2670112203000 | Placi portelonat | m2 | 299,8800 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 1 142,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 5 712,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 94,2480 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,2848 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,4272 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti W-3 |  |  |
|  |  | 5.4. Pereti W-4 |  |  |  |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 393,6400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,8092 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 106,2828 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19,6820 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 100 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 590,6000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 23,6240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,9530 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 596,5060 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,9530 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,9060 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 177,1800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3544 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 101 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 393,6400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 393,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 78,7280 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 239,9660 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1 417,1040 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 10,2346 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,3618 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7873 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,9682 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 102 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000 | m2 | 393,6400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 157,4560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,2368 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 9,4474 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5746 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 393,6400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,8092 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 59,0460 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19,6820 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 104 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 393,6400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 78,7280 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 433,0040 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 59,0460 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1181 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 105 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 393,6400 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 480,2408 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 810,5896 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,5746 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6,2982 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 106 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,0000 | m2 | -393,6400 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -188,9472 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -1 125,8104 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,7873 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -12,5965 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -2,3618 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 393,6400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,8092 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 59,0460 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19,6820 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 108 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 393,6400 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 177,1380 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 415,2508 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3936 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 109 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 393,6400 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 78,7280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 39,3640 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 194,0645 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3936 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 393,6400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,8092 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 59,0460 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19,6820 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 393,6400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 216,5020 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 157,4560 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 23,6184 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 196,8200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 19,6820 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7873 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 239,3600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,1808 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 64,6272 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11,9680 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 113 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 412,3000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 16,4920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0615 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 416,4230 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,0615 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,1230 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 123,6900 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2474 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 114 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 239,3600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 239,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47,8720 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 753,9840 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 861,6960 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,2234 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,4362 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4787 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,1968 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 115 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000 | m2 | 239,3600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 95,7440 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,7232 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 5,7446 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9574 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 239,3600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,1808 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 64,6272 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11,9680 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 117 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 239,3600 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 538,5600 |
|  | 2670112203000 | Placi portelonat | m2 | 251,3280 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 957,4400 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 4 787,2000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 78,9888 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,9149 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,8723 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti W-4 |  |  |
|  |  | 5.5. Pereti W-5 |  |  |  |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 93,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,8050 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 25,2450 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,6750 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 119 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 182,3000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,2920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9115 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 184,1230 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,9115 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,8230 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 54,6900 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1094 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 120 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 93,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 93,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,7000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 294,5250 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 336,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,4310 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5610 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1870 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4675 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 121 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000 | m2 | 93,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 37,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,2200 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 2,2440 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3740 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 93,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,8050 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 25,2450 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,6750 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 123 | IzF14A | Izolatie fonica tip "Acutisdan" 16/2 18mmx1mx6m | m2 | 93,5000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,1550 |
|  | 268216261137221121 | Izolatie fonica tip "Acutisdan" 16/2 18mmx1mx6m | m2 | 95,3700 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 8,4150 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 56,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 124 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie - vata bazaltica grosime 100 mm (antiumezeala gr. 12,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 93,5000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 167,0845 |
|  | 442662102701000552 | Placi ghips-carton antiumezeala gr. 12,5 mm | m2 | 98,6659 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 69,0661 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 206,7285 |
|  | 25213026029002 | Placi termoizolante - vata bazaltica grosime 100 mm | m2 | 96,7865 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 220,8236 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 71,1804 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 25,4652 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 8,2222 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 140,9512 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 213,1204 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5984 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,9457 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 93,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,8050 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 14,0250 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,6750 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 93,5000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 42,0750 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 98,6332 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0935 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 127 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 93,5000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 18,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,3500 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 46,0955 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0935 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 93,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,8050 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 14,0250 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,6750 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 93,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 51,4250 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 37,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,6100 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 46,7500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,6750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1870 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 130 | CK17E | Montare panouri din burete cofrat fonoabsorbant 22 kg/m3 200x120x5 cm Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 | 93,5000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 28,0500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 187,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 37,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,7000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,8737 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 46,8435 |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 140,5305 |
|  | 267011220405033121 | Panouri din burete cofrat fonoabsorbant 22 kg/m3 200x120x5 cm | m2 | 103,0557 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9350 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti W-5 |  |  |
|  |  | 5.6. Pereti W-6 |  |  |  |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 83,9400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,5182 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 22,6638 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,1970 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 132 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 165,4500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,6180 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8272 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 167,1045 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,8272 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,6545 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 49,6350 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0993 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 133 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 83,9400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 83,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,7880 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 264,4110 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 302,1840 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,1824 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5036 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1679 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4197 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 134 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000 | m2 | 83,9400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 33,5760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,0728 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 2,0146 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3358 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 83,9400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,5182 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 22,6638 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,1970 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 136 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placaj dimesiuni 1200x600 mm) | m2 | 83,9400 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 188,8650 |
|  | 26701122030002 | Placaj dimesiuni 1200x600 mm | m2 | 88,1370 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 335,7600 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 678,8000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 27,7002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,6715 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,0073 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti W-6 |  |  |
|  |  | 5.7. Pereti W-7 |  |  |  |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 454,6200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,6386 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 122,7474 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 22,7310 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 138 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 785,5000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 31,4200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,9275 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 793,3550 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,9275 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,8550 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 235,6500 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4713 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 139 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 454,6200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 454,6200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 90,9240 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 432,0530 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1 636,6320 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 11,8201 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,7277 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9092 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,2731 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 140 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000 | m2 | 454,6200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 181,8480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 54,5544 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 10,9109 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,8185 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 454,6200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,6386 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 68,1930 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 22,7310 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 142 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 454,6200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 90,9240 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 500,0820 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 68,1930 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1364 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 143 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 454,6200 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 554,6364 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3 245,9868 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,8185 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 7,2739 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 144 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,0000 | m2 | -454,6200 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -218,2176 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -1 300,2132 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,9092 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -14,5478 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -2,7277 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 454,6200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,6386 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 68,1930 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 22,7310 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 146 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 454,6200 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 204,5790 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 479,5786 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4546 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 147 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 454,6200 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 90,9240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,4620 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 224,1277 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4546 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 454,6200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,6386 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 68,1930 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 22,7310 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 149 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 454,6200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 250,0410 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 181,8480 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 27,2772 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 227,3100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 22,7310 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,9092 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti W-7 |  |  |
|  |  | 5.8. Pereti W-8 |  |  |  |
| 150 | CK07B | Profil pentru protectia peretilor si colturilor | m | 680,4200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 54,4336 |
|  | 20102129460003 | Profil pentru protectia peretilor si colturilor | m | 714,4410 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 10,2063 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 102,0630 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,8042 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti W-8 |  |  |
|  |  | 5.9. Tavan T-1 |  |  |  |
| 151 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 | 1 380,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 207,1050 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2 830,4350 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 5 522,8000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" 600 x 600 | m2 | 1 449,7350 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 20,7105 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tavan T-1 |  |  |
|  |  | 5.10. Tavan T-2 |  |  |  |
| 152 | CK28B | Tavane suspendate din placi de aluminiu casetat Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,0275 | m2 | 339,2000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 16,9600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 712,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50,8800 |
|  | 26701122040503 | Placi de aluminiu casetat | m2 | 365,7763 |
|  | 2521106718394 | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate | m | 888,3139 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,3920 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tavan T-2 |  |  |
|  |  | 5.11. Tavan T-3 |  |  |  |
| 153 | СF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie - vata bazaltica grosime 100 mm (antiumezeala gr. 12,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 48,6000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 107,0123 |
|  | 442662102701000552 | Placi ghips-carton antiumezeala gr. 12,5 mm | m2 | 51,2852 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 44,8867 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 107,4546 |
|  | 25213026029002 | Placi termoizolante - vata bazaltica grosime 100 mm | m2 | 50,3083 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 114,7810 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 36,9986 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 13,2365 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 4,2738 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 80,5909 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 790,7682 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3110 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,3085 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 154 | IzF04J1 | Membrana acustica Danosa MAD 6 | m2 | 48,6000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,9720 |
|  | 2682132226016263 | Membrana acustica Danosa MAD 6 | m2 | 52,4880 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0243 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 155 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 48,6000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 92,8260 |
|  | 442662102701000552 | Placi ghips-carton antiumezeala gr. 12,5 mm | m2 | 51,2852 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 44,8867 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 107,4546 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 114,7810 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 36,9986 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 13,2365 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 4,2738 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 80,5909 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 790,7682 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2236 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,3085 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 48,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,4580 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,2900 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,4300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 157 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 48,6000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 21,8700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8600 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 51,2681 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0486 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0486 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 158 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 48,6000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 9,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8600 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 23,9598 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0486 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 48,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,4580 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,2900 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,4300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 160 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 26,7300 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 19,4400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,9160 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 24,3000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0972 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tavan T-3 |  |  |
|  |  | 5.12. Tavan T-4 |  |  |  |
| 161 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 74,4000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 142,1040 |
|  | 442662102701000552 | Placi ghips-carton antiumezeala gr. 12,5 mm | m2 | 78,5106 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 68,7155 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 164,4984 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 175,7142 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 56,6398 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 20,2632 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 6,5425 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 123,3738 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 210,5587 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3422 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,5340 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 74,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,2320 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 11,1600 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,7200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 163 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 74,4000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 33,4800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,4400 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 78,4846 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0744 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0744 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 164 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 74,4000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 14,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,4400 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 36,6792 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0744 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 74,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,2320 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 11,1600 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,7200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 166 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 74,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 40,9200 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 29,7600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,4640 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 37,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,7200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1488 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tavan T-4 |  |  |
|  |  | 5.13. Pardoseli P-1 |  |  |  |
| 167 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 637,7000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,7540 |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 688,7160 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3189 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 168 | IzF10A | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 6 cm | m2 | 637,7000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 108,4090 |
|  | 252130260290133 | Cimentoplast grosime 6 cm | m2 | 663,2080 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,9131 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 169 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 637,7000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,7540 |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 688,7160 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3189 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 170 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D4,5 mm 100x100 | kg | 2 040,6400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 51,0160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,2032 |
|  | 287312200410023 | Plase sudate VrI D2 mm 150x150 | kg | 2 061,0464 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10,2032 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 20,4064 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 612,1920 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,2244 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 171 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 637,7000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 382,6200 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 21,0441 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 172 | CG01A1 k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade K=8,0000 | m2 | 637,7000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 510,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 102,0320 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10 968,4400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 35,7112 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,2032 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 15,3048 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 7,6524 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 173 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 200*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 637,7000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 701,4700 |
|  | 1126611122230112222 | Placi de portelonat 200*600 | m2 | 663,3993 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4 122,0928 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 264,0716 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 12 881,5400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,9322 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1479 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 10,7134 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 40,1751 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseli P-1 |  |  |
|  |  | 5.14. Pardoseli P-2 |  |  |  |
| 174 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 | kg | 2 075,2000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 51,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,3760 |
|  | 287312200410023 | Plase sudate VrI D2 mm 150x150 | kg | 2 095,9520 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10,3760 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 20,7520 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 622,5600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,2451 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 175 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 648,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 518,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 64,8500 |
|  | 26631021002921022 | Beton marfa clasa C 12/15 | m3 | 66,4712 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 176 | CG22A4 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade K=2,0000 | m2 | -648,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | -129,7000 |
|  | 26631021002921022 | Beton marfa clasa C 12/15 | m3 | -13,2294 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 177 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 648,5000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,9700 |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 700,3800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3242 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 178 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 | m2 | 648,5000 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 45,3950 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 32,4250 |
|  | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 671,3920 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,5940 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 179 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 648,5000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,9700 |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 700,3800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3242 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 180 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 | kg | 2 075,2000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 51,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,3760 |
|  | 287312200410023 | Plase sudate VrI D2 mm 150x150 | kg | 2 095,9520 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10,3760 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 20,7520 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 622,5600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,2451 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 181 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 648,5000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 389,1000 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 21,4005 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 182 | CG01A1 k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000 | m2 | 648,5000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 518,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 103,7600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11 154,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 36,3160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,3760 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 15,5640 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 7,7820 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 183 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 200*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 648,5000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 713,3500 |
|  | 1126611122230112222 | Placi de portelonat 200*600 | m2 | 674,6345 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4 191,9040 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 268,5438 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 13 099,7000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,9650 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1673 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 10,8948 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 40,8555 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseli P-2 |  |  |
|  |  | 5.15. Pardoseli P-3 |  |  |  |
| 184 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 | kg | 279,6800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,9920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3984 |
|  | 287312200410023 | Plase sudate VrI D2 mm 150x150 | kg | 282,4768 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,3984 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,7968 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 83,9040 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1678 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 185 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 87,4000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 69,9200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,7400 |
|  | 26631021002921022 | Beton marfa clasa C 12/15 | m3 | 8,9585 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 186 | CG22A4 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade K=2,0000 | m2 | -87,4000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | -17,4800 |
|  | 26631021002921022 | Beton marfa clasa C 12/15 | m3 | -1,7830 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 187 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 87,4000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,4960 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 148,5800 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 29,7160 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0524 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 98,7620 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0874 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,1362 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 188 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 | m2 | 87,4000 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 6,1180 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,3700 |
|  | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 90,4852 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3496 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 189 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 87,4000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,7480 |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 94,3920 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0437 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 190 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 | kg | 279,6800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,9920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3984 |
|  | 287312200410023 | Plase sudate VrI D2 mm 150x150 | kg | 282,4768 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,3984 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,7968 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 83,9040 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1678 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 191 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 87,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 52,4400 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 2,8842 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 192 | CG01A1 k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000 | m2 | 87,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 69,9200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,9840 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 503,2800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,8944 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,3984 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,0976 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,0488 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 193 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 200*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 87,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 96,1400 |
|  | 1126611122230112222 | Placi de portelonat 200*600 | m2 | 90,9222 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 564,9536 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 36,1923 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 765,4800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2648 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1573 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,4683 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 5,5062 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseli P-3 |  |  |
|  |  | 5.16. Pardoseli P-4 |  |  |  |
| 194 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 | kg | 213,4400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,3360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0672 |
|  | 287312200410023 | Plase sudate VrI D2 mm 150x150 | kg | 215,5744 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0672 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,1344 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 64,0320 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1281 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 195 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 66,7000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 40,0200 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 2,2011 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 196 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade K=4,0000 | m2 | 66,7000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 26,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3360 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 573,6200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,8676 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5336 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8004 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4002 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 197 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 66,7000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,6680 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 113,3900 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 22,6780 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0400 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 75,3710 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0667 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,8671 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 198 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 | kg | 213,4400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,3360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0672 |
|  | 287312200410023 | Plase sudate VrI D2 mm 150x150 | kg | 215,5744 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0672 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,1344 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 64,0320 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1281 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 199 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 66,7000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 40,0200 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 2,2011 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 200 | CG01A1 k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000 | m2 | 66,7000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 53,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,6720 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 147,2400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,7352 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,0672 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,6008 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8004 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 201 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 200*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 66,7000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 73,3700 |
|  | 1126611122230112222 | Placi de portelonat 200*600 | m2 | 69,3880 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 431,1488 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 27,6205 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 347,3400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2021 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1201 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,1206 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 4,2021 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseli P-4 |  |  |
|  |  | 5.17. Pardoseli P-5 |  |  |  |
| 202 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 | kg | 155,5200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,8880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7776 |
|  | 287312200410023 | Plase sudate VrI D2 mm 150x150 | kg | 157,0752 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,7776 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,5552 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 46,6560 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0933 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 203 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 48,6000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 29,1600 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,6038 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 204 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade K=4,0000 | m2 | 48,6000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 19,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8880 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 417,9600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,3608 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3888 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5832 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2916 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 205 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 48,6000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,9720 |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 52,4880 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0243 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 206 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi rigide de vata minerala fonoabsorbante cu densitate minima 75 kg/m3 dimensiuni 1200x650x50 mm Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 | m2 | 48,6000 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 3,4020 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,4300 |
|  | 26701122040022 | Placi din vata minerala fonoabsorbante cu densitate minima 75 kg/m3 dimensiuni 1200x650x50 mm | m2 | 50,3156 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1944 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 207 | IzF04J1 | Strat fonoizolant Soundguard 5000x1500x15 mm | m2 | 48,6000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,9720 |
|  | 2682132260162632 | Strat fonoizolant Soundguard 5000x1500x15 mm | m2 | 52,4880 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0243 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 208 | IzF04J1 | Membrana fonoizolanta Sylpro 6 mm | m2 | 48,6000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,9720 |
|  | 268213226016263233 | Membrana fonoizolanta Sylpro 6 mm | m2 | 52,4880 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0243 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 209 | IzF04J1 | Membrana fonoizolanta Impactodan 5 mm | m2 | 48,6000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,9720 |
|  | 2682132260162632330 | Membrana fonoizolanta Impactodan 5 mm | m2 | 52,4880 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0243 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 210 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 | kg | 155,5200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,8880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7776 |
|  | 287312200410023 | Plase sudate VrI D2 mm 150x150 | kg | 157,0752 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,7776 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,5552 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 46,6560 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0933 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 211 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 48,6000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 29,1600 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,6038 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 212 | CG01A1 k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000 | m2 | 48,6000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 38,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,7760 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 835,9200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,7216 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7776 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1664 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,5832 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 213 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 200*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 48,6000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 53,4600 |
|  | 1126611122230112222 | Placi de portelonat 200*600 | m2 | 50,5586 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 314,1504 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 20,1253 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 981,7200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1473 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0875 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,8165 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 3,0618 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseli P-5 |  |  |
|  |  | 5.18. Pardoseli P-6 |  |  |  |
| 214 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 76,5000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,5300 |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 82,6200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0382 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 215 | IzF10A | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 5 cm | m2 | 76,5000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 13,0050 |
|  | 25213026029013444 | Cimentoplast grosime 5 cm | m2 | 79,5600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2295 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 216 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 76,5000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,5300 |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 82,6200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0382 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 217 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 | kg | 260,1000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,5025 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3005 |
|  | 287312200410023 | Plase sudate VrI D2 mm 150x150 | kg | 262,7010 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,3005 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,6010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 78,0300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1561 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 218 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 25/30 elicopterizat in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 76,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 61,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,6500 |
|  | 266310210029210222 | Beton marfa clasa C 25/30 | m3 | 7,8412 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 219 | pret de piata | Fibra polipropilena 900g/m3 | kg | 6,8800 |
|  | 31223 | Fibra polipropilena 900g/m3 | kg | 6,8800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 220 | pret de piata | Nisip cuartos Durostone guart, Top-colorat, culoare gri (3 kg/m2) | kg | 229,5000 |
|  | 3122321 | Nisip cuartos Durostone guart, Top-colorat, culoare gri (3 kg/m2) | kg | 229,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseli P-6 |  |  |
|  |  | 5.19. Pardoseli P-7 |  |  |  |
| 221 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 | kg | 427,5000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,6875 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1375 |
|  | 287312200410023 | Plase sudate VrI D2 mm 150x150 | kg | 431,7750 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,1375 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,2750 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 128,2500 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2565 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 222 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 133,6000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 106,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,3600 |
|  | 26631021002921022 | Beton marfa clasa C 12/15 | m3 | 13,6940 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 223 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 133,6000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,6720 |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 144,2880 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0668 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 224 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 | m2 | 133,6000 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 9,3520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,6800 |
|  | 2670112204002 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm | m2 | 138,3161 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5344 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 225 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 133,6000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,6720 |
|  | 268213226016263 | Folie PE | m2 | 144,2880 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0668 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 226 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 | kg | 427,5000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 10,6875 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1375 |
|  | 287312200410023 | Plase sudate VrI D2 mm 150x150 | kg | 431,7750 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,1375 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,2750 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 128,2500 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2565 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 227 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 25/30 elicopterizat in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 133,6000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 106,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,3600 |
|  | 266310210029210222 | Beton marfa clasa C 25/30 | m3 | 13,6940 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 228 | pret de piata | Fibra polipropilena 900g/m3 | kg | 12,2400 |
|  | 31223 | Fibra polipropilena 900g/m3 | kg | 12,2400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 229 | pret de piata | Nisip cuartos Durostone guart, Top-colorat, culoare gri (3 kg/m2) | kg | 400,8000 |
|  | 3122321 | Nisip cuartos Durostone guart, Top-colorat, culoare gri (3 kg/m2) | kg | 400,8000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseli P-7 |  |  |
|  |  | 5.20. Pardoseli P-8 |  |  |  |
| 230 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 94,1000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,8230 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 25,4070 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,7050 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 231 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 94,1000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 22,0194 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 446,9286 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 8,5113 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3783 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,9522 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9410 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 232 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 K=5,0000 | m2 | 94,1000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,8215 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 864,5579 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5651 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,8820 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4705 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 233 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 94,1000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 103,5100 |
|  | 112661112800703011244222 | Placi de portelonat 300*600 | m2 | 97,8922 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 608,2624 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 38,9668 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 900,8200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2851 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1694 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,5809 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 5,9283 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseli P-8 |  |  |
|  |  | 5.21. Plinte |  |  |  |
| 234 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 600x100 mm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m | 1 248,5000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 499,4000 |
|  | 2874116312500 | Plinte din ceramica | m2 | 91,7648 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 458,8238 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 7 865,5500 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 131,0925 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 374,5500 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 62,4250 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,2485 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Plinte |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisari interioare |  |  |
|  |  | 6. Pereti |  |  |  |
| 235 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 100 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 | m2 | 112,0500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 408,8705 |
|  | 266210555270100012 | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob | m2 | 472,9630 |
|  | 252130260229061 | Vata minerala -100 mm (pereti despartitori) | m2 | 115,9886 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 128,9387 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 247,7425 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 137,3845 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 341,2091 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 109,3446 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 19,7068 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 168,9154 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 1 429,0241 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 3 314,1197 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 1,8018 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,7256 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 10,4991 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 236 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 518,9000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 927,2743 |
|  | 266210555270100012 | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob | m2 | 547,5692 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 383,2985 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 1 147,2879 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1 225,5121 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 395,0321 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 141,3250 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 45,6308 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 782,2417 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 6 732,4940 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,3210 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 21,8976 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 237 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 1,8700 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 264,1188 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 54,0991 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 9 424,8000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 4,3010 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 168,3000 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 4,3010 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0299 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5610 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 7,6857 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 238 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 17,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 16,6250 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,8750 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,4000 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,5750 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0612 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0088 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 239 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 112,3000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,2995 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5615 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 115,1075 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,1230 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 31,4440 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1123 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 240 | CA04F | Beton turnat clasa C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 1,4000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,7900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6300 |
|  | 26631032100330001 | Beton C15 | m3 | 1,4780 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2163 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,8400 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3920 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  | 7. Tamplarie - Usi si ferestre |  |  |  |
|  |  | 7.1. Parter |  |  |  |
| 241 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant (4 buc.) | m2 | 17,8000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 63,0120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,1200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,3820 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,8060 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 17,8000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,9840 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 2,4920 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,9200 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0890 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,9000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 12,4600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0178 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,3560 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 242 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (35 buc.) | m2 | 67,7000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 57,5450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,7700 |
|  | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu cu panou termoizolant | m2 | 67,7000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 270,8000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 33,8500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 11,8475 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 40,6200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 67,7000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,3540 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 243 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 30,0000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 57,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8000 |
|  | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 30,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,9000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 244 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte | m2 | 23,1000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 32,6426 |
|  | 20301129311082 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori 2,5 mm, interiori -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, ГОСТ 30673-99, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte | m2 | 23,1000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 150,1500 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 58,2120 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 60,9840 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 14,7840 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 4,4121 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,6861 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 3,7745 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 2,4509 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 245 | pret de piata | Plasa antiinsecte pentru geamuri existente, inclusiv instalare | m2 | 53,2000 |
|  | 4555 | Plasa antiinsecte pentru geamuri existente, inclusiv instalare | m2 | 53,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 246 | R5F04N | Restaurarea usilor oarbe si a tamburelor (fara finisarea suprafetelor): din lemn de rasinoase, pina la 50 % restaurare: complexitate medie Materiale marunte=1,0100 | m2 | 5,1000 |
|  | 9310060019996 | Muncitor restaurator, cat.6.0 | h-om | 58,1910 |
|  | 2010102903001 | Scinduri de rasinoase tivite, cal. 1 | m3 | 0,1236 |
|  | 2681126001475 | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 | m2 | 0,1185 |
|  | 101-1814 | Clei de timplarie uscat | kg | 0,4636 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0824 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Parter |  |  |
|  |  | 7.2. Etaj |  |  |  |
| 247 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant (1 buc.) | m2 | 3,9000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 13,8060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,7410 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0530 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 3,9000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0920 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,5460 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,4600 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0195 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,9500 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 2,7300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0039 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0780 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 248 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (34 buc.) | m2 | 72,2000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 61,3700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,2200 |
|  | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu cu panou termoizolant | m2 | 72,2000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 288,8000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 36,1000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 12,6350 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 43,3200 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 72,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4440 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 249 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 26,0000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 49,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5600 |
|  | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 26,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Etaj |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tamplarie - Usi si ferestre |  |  |
|  |  | 8. Copertine |  |  |  |
| 250 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - fier forjat | kg | 245,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 46,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,4500 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,4500 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 245,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,2250 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,9600 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,6750 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 251 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,2500 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,4125 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,8450 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 252 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,2500 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,9550 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 1,3000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0900 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 253 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tabla plana faltuita tip Lindab), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 | 21,6000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 31,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1600 |
|  | 271040364300022 | Placi din tabla faltuita tip Lindab | m2 | 26,0820 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 13,6080 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 113,4000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 113,4000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 7,3710 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 2,2680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4752 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 254 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=90 mm Material marunt=1,0300 | m | 14,4000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,3200 |
|  | 271040631122800152 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=90 mm | m | 15,5736 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 20,7648 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 2,9664 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 1,4832 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 2,9664 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 2,9664 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 148,3200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2880 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 255 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=90 mm Material marunt=1,0200 | m | 16,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,6000 |
|  | 2710406315666172613 | Burlan rotund prefabricat tip brass D=90 mm | m | 17,1360 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 8,1600 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 4,0800 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 8,1600 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 4,0800 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 4,0800 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 4,0800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 256 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tabla plana faltuita tip Lindab), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 | 7,9800 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 11,5710 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7980 |
|  | 271040364300022 | Placi din tabla faltuita tip Lindab | m2 | 9,6358 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 5,0274 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 41,8950 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 41,8950 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 2,7232 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,8379 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1756 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 257 | CK26B | Element de inchidere tabla plana colorata l=120 mm | m | 26,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,5120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1280 |
|  | 2743123549032612 | Element de inchidere tabla plana colorata l=120 mm | m | 26,6000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 106,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2660 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 258 | CK26B | Sort din tabla plana colorata l=160 mm | m | 14,4000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,6080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1520 |
|  | 27431235490326123 | Sort din tabla plana colorata l=160 mm | m | 14,4000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 57,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1440 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 259 | RpCI30A | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550 | m | 14,4000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0080 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 2,2788 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,1519 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0173 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Copertine |  |  |
|  |  | 9. Grile usi si geamuri |  |  |  |
| 260 | CL17B | Confectii metalice diverse | kg | 4 236,5800 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 804,9502 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,3658 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 42,3658 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 4 236,5800 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 21,1829 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 33,8926 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 42,3658 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 84,7316 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 84,7316 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 261 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 4,2400 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,9960 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 14,3312 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,0176 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 262 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 4,2400 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 16,1968 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 22,0480 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,5264 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 263 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 36,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,4000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 264 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulon M16, L=350 mm | buc | 36,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,4000 |
|  | 287413632133003 | Bulon M16, L=350 mm | buc | 36,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Grile usi si geamuri |  |  |
|  |  | 10. Pereu |  |  |  |
| 265 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila nisipoasa) | 100 m3 | 0,9540 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,1465 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 266 | pret de piata | Costul argilei nisipoase | m3 | 95,4000 |
|  | 43432 | Costul argilei nisipoase | m3 | 95,4000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 267 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (argila nisipoasa) | t | 152,6400 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 57,2400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 268 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,9540 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3434 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0038 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3816 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 269 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,9540 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0399 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 270 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 95,4000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 71,5500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 9,5400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 271 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - 140 mm | m3 | 44,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 44,0550 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 51,1750 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,4500 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 9,3450 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 18,6900 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 272 | DE14A | Placi prefabricate din piatra naturala, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea | m2 | 318,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 419,7600 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 6,3600 |
|  | 266111280033656 | Placi din piatra naturala grosime 6 cm | m2 | 322,7700 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 508,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,5900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,6360 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 273 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 190,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 28,5000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 83,6000 |
|  | 26631021000201 | Beton clasa C15 | m3 | 8,5500 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 554,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,5200 |
|  | 266612280032853 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300 cm | m | 190,9500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,1400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 274 | DE10A | Rigola prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 117,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,5500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 51,4800 |
|  | 26631021000201 | Beton clasa C15 | m3 | 5,2650 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 341,6400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,9360 |
|  | 2666122800328533 | Rigola din beton pentru trotuare dimensiuni 150x300 cm | m | 117,5850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereu |  |  |
|  |  | 11. Scari exterioare |  |  |  |
|  |  | 11.1. Scara S1 |  |  |  |
| 275 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,3000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,7380 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 276 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 48,1000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,0784 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1443 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 49,3025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,2150 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,4810 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 277 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 123,4000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,1700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3702 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 126,4850 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 18,5100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,2340 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 278 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 14,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4550 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 13,8225 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,7275 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,1640 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,3095 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0509 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0073 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,7460 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 279 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 1,9200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,6240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7680 |
|  | 2663103210330330001 | Beton C16/20 | m3 | 1,9975 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1949 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,1520 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,4800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 280 | CG47D | Scari din piatra slefuita grosime 30 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 8,1000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,9100 |
|  | 26611128022070022 | piatra slefuita grosime 30 mm | m2 | 8,4264 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 52,3584 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 3,3542 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 163,6200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0245 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0146 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,1361 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,5103 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara S1 |  |  |
|  |  | 11.2. Scara S2 |  |  |  |
| 281 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D2 mm 150x150 | kg | 41,9800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,0495 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2099 |
|  | 287312200410023 | Plase sudate VrI D2 mm 150x150 | kg | 42,3998 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,2099 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,4198 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,5940 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0252 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 282 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7800 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 7,4100 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,3900 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,6240 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,7020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0273 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0039 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,9360 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 283 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 1,4400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5760 |
|  | 2663103210330330001 | Beton C16/20 | m3 | 1,4981 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1462 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,8640 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,3600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 284 | CG47D | Scari din piatra slefuita grosime 30 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 13,1200 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 14,4320 |
|  | 26611128022070022 | piatra slefuita grosime 30 mm | m2 | 13,6487 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 84,8077 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 5,4330 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 265,0240 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0398 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0236 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,2204 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,8266 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara S2 |  |  |
|  |  | 11.3. Scara S3 |  |  |  |
| 285 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D2 mm 150x150 | kg | 15,2000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0760 |
|  | 287312200410023 | Plase sudate VrI D2 mm 150x150 | kg | 15,3520 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0760 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,1520 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,5600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0091 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 286 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3400 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,2300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1700 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2720 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,3060 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0119 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0017 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,4080 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 287 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 1,1300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8985 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4520 |
|  | 2663103210330330001 | Beton C16/20 | m3 | 1,1756 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1147 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6780 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2825 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 288 | CG47D | Scari din piatra slefuita grosime 30 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 4,4200 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,8620 |
|  | 26611128022070022 | piatra slefuita grosime 30 mm | m2 | 4,5981 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 28,5709 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,8303 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 89,2840 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0134 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0743 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,2785 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara S3 |  |  |
|  |  | 11.4. Scara S4 |  |  |  |
| 289 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D2 mm 150x150 | kg | 15,2000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0760 |
|  | 287312200410023 | Plase sudate VrI D2 mm 150x150 | kg | 15,3520 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0760 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,1520 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,5600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0091 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 290 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3400 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,2300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1700 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2720 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,3060 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0119 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0017 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,4080 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 291 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 1,1300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8985 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4520 |
|  | 2663103210330330001 | Beton C16/20 | m3 | 1,1756 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1147 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6780 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2825 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 292 | CG47D | Scari din piatra slefuita grosime 30 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 4,4200 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,8620 |
|  | 26611128022070022 | piatra slefuita grosime 30 mm | m2 | 4,5981 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 28,5709 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,8303 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 89,2840 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0134 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0743 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,2785 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara S4 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scari exterioare |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CAS |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Încălzire. Ventilare. Condiționare (IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |  |
| 1 | pret de piata | Sistema de refulare-aspiratie Verso-R-2000-H-E-R1-F7/M5-C5-L/A L=2065m3/h/2065m3/h in complet Almalva Komfovent, inclusiv sistema de automatizare (P1V1) | buc | 1,0000 |
|  | 11212144331 | Sistema de refulare-aspiratie Verso-R-2000-H-E-R1-F7/M5-C5-L/A L=2065m3/h/2065m3/h in complet Almalva Komfovent, inclusiv sistema de automatizare (P1V1) | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | pret de piata | Sistema de refulare-aspiratie Verso-R-2000-H-E-R1-F7/M5-C5-L/A L=1975m3/h/1975m3/h in complet Almalva Komfovent, inclusiv sistema de automatizare (P2V2) | buc | 1,0000 |
|  | 112121443312 | Sistema de refulare-aspiratie Verso-R-2000-H-E-R1-F7/M5-C5-L/A L=1975m3/h/1975m3/h in complet Almalva Komfovent, inclusiv sistema de automatizare (P2V2) | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | pret de piata | Ventilator TD-800/200 L=390 m3/h P=200 Pa N=0,12 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
|  | 4414444470467661 | Ventilator TD-800/200 L=390 m3/h P=200 Pa N=0,12 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | pret de piata | Ventilator TD-800/200 L=415 m3/h P=200 Pa N=0,12 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
|  | 44144444704676612 | Ventilator TD-800/200 L=415 m3/h P=200 Pa N=0,12 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | pret de piata | Ventilator TD-2000/315 L=1500 m3/h P=200 Pa N=0,255 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
|  | 441444447042 | Ventilator TD-2000/315 L=1500 m3/h P=200 Pa N=0,255 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | pret de piata | Ventilator TD-800/200 L=300 m3/h P=200 Pa N=0,12 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
|  | 441444447046762612 | Ventilator TD-800/200 L=300 m3/h P=200 Pa N=0,12 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | pret de piata | Ventilator TD-800/200 L=480 m3/h P=200 Pa N=0,12 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
|  | 44144444704676612121 | Ventilator TD-800/200 L=480 m3/h P=200 Pa N=0,12 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | pret de piata | Ventilator TD-800/200 L=395 m3/h P=200 Pa N=0,12 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
|  | 4414444470467661222121 | Ventilator TD-800/200 L=395 m3/h P=200 Pa N=0,12 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | pret de piata | Ventilator TD-800/200 L=610 m3/h P=200 Pa N=0,12 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
|  | 441444447046766123 | Ventilator TD-800/200 L=610 m3/h P=200 Pa N=0,12 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | pret de piata | Sistema split PKA-M35LAL Qx=3,60kwt, Qt=4,1 kwt (K1) | buc | 1,0000 |
|  | 44467664422122 | Sistema split PKA-M35LAL Qx=3,60kwt, Qt=4,1 kwt | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | pret de piata | Sistema split PKA-M50LAL Qx=4,60kwt, Qt=5,1 kwt (K1) | buc | 2,0000 |
|  | 444676644221221 | Sistema split PKA-M50LAL Qx=4,60kwt, Qt=5,1 kwt | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | pret de piata | Bloc exterior PUHZ-ZRP125VKA3 Qx=12,5 kwt, Qt=14,0 kwt (K1) | buc | 1,0000 |
|  | 44467664422133221 | Bloc exterior PUHZ-ZRP125VKA3 Qx=12,5 kwt, Qt=14,0 kwt | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | pret de piata | Sistema split PKA-M35LAL Qx=3,60kwt, Qt=4,1 kwt (K2) | buc | 2,0000 |
|  | 44467664422122 | Sistema split PKA-M35LAL Qx=3,60kwt, Qt=4,1 kwt | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | pret de piata | Bloc exterior PUHZ-ZRP60HA2 Qx=6,1 kwt, Qt=7,1 kwt (K2) | buc | 1,0000 |
|  | 4446766442213322112 | Bloc exterior PUHZ-ZRP60HA2 Qx=6,1 kwt, Qt=7,1 kwt | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | pret de piata | Sistema split PKA-M35LAL Qx=3,60kwt, Qt=4,1 kwt (K3) | buc | 1,0000 |
|  | 44467664422122 | Sistema split PKA-M35LAL Qx=3,60kwt, Qt=4,1 kwt | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | pret de piata | Sistema split PKA-M50LAL Qx=4,60kwt, Qt=5,1 kwt (K3) | buc | 2,0000 |
|  | 444676644221221 | Sistema split PKA-M50LAL Qx=4,60kwt, Qt=5,1 kwt | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | pret de piata | Bloc exterior PUHZ-ZRP125VKA3 Qx=12,5 kwt, Qt=14,0 kwt (K3) | buc | 1,0000 |
|  | 44467664422133221 | Bloc exterior PUHZ-ZRP125VKA3 Qx=12,5 kwt, Qt=14,0 kwt | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 18 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 | buc | 2,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 113,4800 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 1,0050 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,0150 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,5025 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,3015 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 120,6000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0800 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 32,1600 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 120,6000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 32,1600 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 16,0800 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,8000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 | buc | 7,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 80,8500 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,7000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | VC37J | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (de exclus tub de cauciuc inspumat si tevi de cupru) Materiale marunte=1,0500 | buc | 8,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 35,2000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 100,8000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 4,2000 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 16,8000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 126,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 2,2176 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 12,6000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 3,2800 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,9600 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 1,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | CAS |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |  |
|  |  | 3.1. Demolari |  |  |  |
| 21 | RpIB12B | Demontari calorifere | buc | 104,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 12,4800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm) | m | 300,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 159,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 39,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 73,2000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 19,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Demolari |  |  |
|  |  | 3.2. Incalzire |  |  |  |
| 23 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (22K-500-1320) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 56628212002300054 | Radiator 22K-500-1320 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (22K-500-1200) | buc | 23,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,9500 |
|  | 56628212002 | Radiator 22K-500-1200 | buc | 23,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0920 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1840 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,1500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 92,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5,7500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22K-500-1000) | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 4445282285 | Radiator 22K-500-1000 | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (22K-500-1120) | buc | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,8000 |
|  | 566282120023000543 | Radiator 22K-500-1120 | buc | 12,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0480 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0960 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,6000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 48,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22K-500-800) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 4445432822854 | Radiator 22K-500-800 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22K-500-720) | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 444543282285400 | Radiator 22K-500-720 | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22K-500-600) | buc | 7,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,5000 |
|  | 444528228544444 | Radiator 22K-500-600 | buc | 7,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0210 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0420 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,3500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 21,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,4000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22K-500-520) | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 4445282285444 | Radiator 22K-500-520 | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (33K-500-1600) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2822115700000121 | Radiator 33K-500-1600 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (33K-500-1400) | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,9500 |
|  | 566282120023000533 | Radiator 33K-500-1400 | buc | 3,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,7500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (33K-500-1320) | buc | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,9500 |
|  | 5662821200230005333 | Radiator 33K-500-1320 | buc | 3,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,7500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (33K-500-1200) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 56628212002300053333 | Radiator 33K-500-1200 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (33K-500-1120) | buc | 39,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 25,3500 |
|  | 566282120023000533332 | Radiator 33K-500-1120 | buc | 39,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1560 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3120 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,9500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 156,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 9,7500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (33K-500-1000) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 4445280902285 | Radiator 33K-500-1000 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | IB05C | Radiatoare bimetalic cu 23 de sectii (500 mm) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,0000 |
|  | 282211570000011 | Radiatoare bimetalic cu 23 de sectii (500 mm) | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1000 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | IB05C | Radiatoare bimetalic cu 21 de sectii (500 mm) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,0000 |
|  | 2822115700000113 | Radiatoare bimetalic cu 21 de sectii (500 mm) | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1000 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | IB05A | Radiatoare bimetalic cu 9 de sectii (500 mm) | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,0000 |
|  | 28221157000001212 | Radiatoare bimetalic cu 9 de sectii (500 mm) | buc | 6,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,3000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 18,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | IB03C | Registru in 4 rinduri, lungime 5000 mm din teava de otel D108x2,8 mm (2 buc.) | m | 40,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 60,0000 |
|  | 252121670100022 | Teava din otel D108x2,8 mm | m | 40,6000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 10,0000 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 3,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | IB03C | Registru in 6 rinduri, lungime 5000 mm din teava de otel D108x2,8 mm (1 buc.) | m | 30,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 45,0000 |
|  | 252121670100022 | Teava din otel D108x2,8 mm | m | 30,4500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 7,5000 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 2,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,4000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 | m2 | 23,7400 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om. | 3,7984 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 10,2082 |
|  | 2430226100837 | Grund ГФ-,021 | kg | 3,5610 |
|  | 2430116104161 | Email alchidal БТ-177 | kg | 3,5610 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RTD-N D1/2) | buc | 117,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 52,6500 |
|  | 145872111 | Cap termostat RTD-N D1/2 | buc | 117,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,8720 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 3,7440 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 44 | ID07A | Cap termostat | buc | 36,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,2000 |
|  | 14587211133 | Cap termostat | buc | 36,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,5760 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,1520 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RTR-N coltar) | buc | 117,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 21,0600 |
|  | 287527420217001 | Robinet tur coltar D15 RTR-N coltar,Danfoss | buc | 117,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,4040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 2,8080 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV coltar) | buc | 117,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 21,0600 |
|  | 287527420227002 | Robinet retur coltar D15 RLV coltar ,Danfoss | buc | 117,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,4040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 2,8080 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D15 mm | buc | 114,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,4000 |
|  | 291313450000022 | Dezaerator D 15 mm | buc | 114,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 11,4000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 48 | ID04A | Robinet de golire D15 mm | buc | 64,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,6000 |
|  | 11282133755274205100 | Robinet de golire D15 mm | buc | 64,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,9600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 2,0480 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fitinguri) K=1,3000 | m | 650,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 227,5000 |
|  | 2521216710300021 | Teava PP-R Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy PN20 D20x2,8 | m | 870,3500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х3,5 mm - Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fitinguri) K=1,3000 | m | 200,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 80,0000 |
|  | 25212167100003311 | Teava PP-R Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy PN20 D25x3,5 | m | 267,8000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 | IC35D | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x4,4 mm - Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fitinguri) K=1,3000 | m | 45,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 20,2500 |
|  | 252121671030004322 | Teava 32,0x4,4 mm - Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy | m | 60,2550 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 850,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 76,5000 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 34,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 53 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 45,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 54 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x2,8 mm (k=1,4, la fitinguri) K=1,4000 | m | 30,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 28,8000 |
|  | 252121670100025555 | Teava din otel 76x2,8 mm | m | 42,6300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,8560 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 7,1400 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,6800 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,2100 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 6,3000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 55 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x2,8 mm (k=1,4, la fitinguri) K=1,4000 | m | 80,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 65,6000 |
|  | 252121670100022222253 | Teava din otel 57x2,8 mm | m | 113,6800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 5,3760 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 13,5520 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 2,9120 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,5600 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 16,8000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 56 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x3,0 mm (k=1,4, la fitinguri) K=1,4000 | m | 50,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 31,0000 |
|  | 252121670100033333 | Teava din otel 40x3,0 mm | m | 71,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 7,3500 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 2,1000 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,2100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 57 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) K=1,4000 | m | 67,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 37,5200 |
|  | 252121670100033 | Teava din otel 32x2,2 mm | m | 95,2070 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 8,0668 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 2,2512 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,2814 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,5644 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 58 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) K=1,4000 | m | 44,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 21,1200 |
|  | 2521216701004444022 | Teava din otel D25x2,2 mm | m | 62,5240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,9424 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,0472 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,1848 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,8480 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 59 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) K=1,4000 | m | 15,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,0000 |
|  | 25212167010002222 | Teava din otel 20x2,2 mm | m | 21,3150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,3440 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,3570 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0630 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 60 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 59,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,4900 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 2,9500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 61 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 227,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 29,5100 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 13,6200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 62 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 | m2 | 37,7100 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om. | 6,0336 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 16,2153 |
|  | 2430226100837 | Grund ГФ-,021 | kg | 5,6565 |
|  | 2430116104161 | Email alchidal БТ-177 | kg | 5,6565 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 63 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu Armaflex d=19 mm Materiale marunte=1,0500 | m | 286,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 100,1000 |
|  | 3320517352232222 | Termoizolatie conducte Armaflex d=19 mm | m | 309,3090 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 64 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x3,0 mm (k=1,4, la fitinguri) K=1,4000 | m | 10,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,2000 |
|  | 252121670100033333 | Teava din otel 40x3,0 mm | m | 14,2100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4700 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,4200 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0420 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,7000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 65 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) K=1,4000 | m | 100,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 56,0000 |
|  | 252121670100033 | Teava din otel 32x2,2 mm | m | 142,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 12,0400 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 3,3600 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,4200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 5,3200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 66 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) K=1,4000 | m | 110,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 52,8000 |
|  | 2521216701004444022 | Teava din otel D25x2,2 mm | m | 156,3100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 9,8560 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 2,6180 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,4620 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,6200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 67 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) K=1,4000 | m | 80,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 32,0000 |
|  | 25212167010002222 | Teava din otel 20x2,2 mm | m | 113,6800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 7,1680 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,9040 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,3360 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,3600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 68 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,2 mm (k=1,4, la fitinguri) K=1,4000 | m | 50,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,5000 |
|  | 252122 | Teava din otel 15x2,2 mm | m | 71,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,4500 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,3500 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,2100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,9800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 69 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 350,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 38,5000 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 17,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 70 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 | m2 | 25,2700 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om. | 4,0432 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 10,8661 |
|  | 2430226100837 | Grund ГФ-,021 | kg | 3,7905 |
|  | 2430116104161 | Email alchidal БТ-177 | kg | 3,7905 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 71 | IC42B | Metal pentru elemente de sustinere | kg | 950,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 199,5000 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 950,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 72 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere cu sfera D25) | buc | 22,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,3000 |
|  | 2875274205110022 | Robinet de inchidere cu sfera D25 | buc | 22,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,7040 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 73 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere cu sfera D20) | buc | 28,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,2000 |
|  | 28752742051100221 | Robinet de inchidere cu sfera D20 | buc | 28,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,4200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,8960 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 74 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere cu sfera D15) | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 |
|  | 287527420511002213 | Robinet de inchidere cu sfera D15 | buc | 10,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1500 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 75 | ID04A | Dezaerator automat D15 mm | buc | 14,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,1000 |
|  | 1112821337555274205100 | Dezaerator automat D15 mm | buc | 14,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2100 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,4480 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 76 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Regulator de presiune diferentiala ASV-PV d40 mm) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 287527422 | Regulator de presiune diferentiala ASV-PV d40 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 77 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet ASV-M d40 mm) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 28752227422 | Robinet ASV-M d40 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 78 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Regulator de presiune diferentiala ASV-PV d32 mm) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 28752722 | Regulator de presiune diferentiala ASV-PV d32 mm | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 79 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet ASV-M d32 mm) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 2871152722 | Robinet ASV-M d32 mm | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 80 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Regulator de presiune diferentiala ASV-PV d25 mm) | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 |
|  | 2875274205100121 | Regulator de presiune diferentiala ASV-PV d25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0900 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1920 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 81 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet ASV-M d25 mm) | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 |
|  | 287527420510022 | Robinet ASV-M d25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0900 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1920 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 82 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Regulator de presiune diferentiala ASV-PV d20 mm) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 287527420510012133 | Regulator de presiune diferentiala ASV-PV d20 mm | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0640 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 83 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet ASV-M d20 mm) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2875274205100212133 | Robinet ASV-M d20 mm | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0640 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 84 | RpCU06B1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 900,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 135,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 522,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 180,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 85 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 900,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 387,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 135,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 315,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,9000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,4000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 9,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 13,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Incalzire |  |  |
|  |  | 3.3. Ventilare |  |  |  |
|  |  | 3.3.1. Tevi conditionare |  |  |  |
| 86 | F E03 B | Teava de cupru diametrul 6,35 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 25,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 33,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 274616333485122 | Teava de cupru diametrul 5.8 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 25,2500 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 7,5000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 2,5000 |
|  | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 25,0000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 0,7500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 6,2500 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 7,5000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 25,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 26,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 87 | F E03 C | Teava de cupru diametrul 9,52 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 100,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 137,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 |
|  | 274616333 | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 101,0000 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 30,0000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 10,0000 |
|  | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 100,0000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 10,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 30,0000 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 30,0000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 100,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 105,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 88 | F E03 C | Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 25,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 34,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2746163331 | Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 25,2500 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 7,5000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 2,5000 |
|  | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 25,0000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 2,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 7,5000 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 7,5000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 25,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 26,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 89 | F E03 D | Teava de cupru diametrul 15,9 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 100,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 141,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,0000 |
|  | 2746163334851233 | Teava de cupru diametrul 15,9 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 101,0000 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 30,0000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 10,0000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | m3 | 20,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 55,0000 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 30,0000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 100,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 105,0000 |
|  | 2734125904277 | Sirma alama pentru lipit D=2 mm | kg | 5,0000 |
|  | 2466427355701 | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 | kg | 3,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tevi conditionare |  |  |
|  |  | 3.3.2. Ventilare |  |  |  |
| 90 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 700x200 Vents К=1,0000 | buc | 4,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |
|  | 111281123641312 | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 700x200 Vents | buc | 4,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 91 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 400x200 Vents К=1,0000 | buc | 4,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |
|  | 11128112364131212 | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 400x200 Vents | buc | 4,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 92 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 400x150 Vents К=1,0000 | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 111281123641312120 | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 400x150 Vents | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 93 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 300x300 Vents К=1,0000 | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 11128112364131212022 | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 300x300 Vents | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 94 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 300x250 Vents К=1,0000 | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 11128112364131212220111 | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 300x250 Vents | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 95 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 300x200 Vents К=1,0000 | buc | 64,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 30,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9200 |
|  | 111281123641312122320111 | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 300x200 Vents | buc | 64,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 96 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 300x150 Vents К=1,0000 | buc | 8,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2400 |
|  | 111281123641312120111 | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 300x150 Vents | buc | 8,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 97 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 300x100 Vents К=1,0000 | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 1112811236413121220111 | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 300x100 Vents | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 98 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 250x200 Vents К=1,0000 | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 1112811236413121311 | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 250x200 Vents | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 99 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 250x100 Vents К=1,0000 | buc | 8,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2400 |
|  | 111281123641312221311 | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 250x100 Vents | buc | 8,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 100 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 150x200 Vents К=1,0000 | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 11128112364131212011124 | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 150x200 Vents | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 101 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 200x100 Vents К=1,0000 | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 111281123641312120111240 | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 200x100 Vents | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 102 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara 800x800 К=1,0000 | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 11122811477 | Grile de ventilatie metalica exterioara 800x800 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 103 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara 600x500 К=1,0000 | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 11128114775 | Grile de ventilatie metalica exterioara 600x500 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 104 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara semirotunda cu suprafata totala 0,8 m2 К=1,0000 | buc | 6,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,8200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 11128333114775 | Grile de ventilatie metalica exterioara semirotunda cu suprafata totala 0,8 m2 | buc | 6,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 105 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 201,5000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 495,6900 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,0150 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 9,0675 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,0150 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 272,0250 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 6,0450 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 3 224,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 8,0600 |
|  | 27104053666643000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 1 450,8000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 3 224,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 3 224,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 14,1050 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 106 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 3,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,3800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0300 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1350 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0300 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 4,0500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 48,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 |
|  | 27104053666643000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 21,6000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 48,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 48,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2100 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 107 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Armaflex 20 mm | m2 | 204,5000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 96,9330 |
|  | 111133000100031133 | Cochilii vata minerala - Armaflex 20 mm | m2 | 210,6350 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 9,2025 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 108 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 39,6000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 97,4160 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3960 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,7820 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3960 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 53,4600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,1880 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 633,6000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,5840 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 285,1200 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 633,6000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 633,6000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,7720 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 109 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 35,2000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 86,5920 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3520 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,5840 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3520 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 47,5200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,0560 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 563,2000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,4080 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 253,4400 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 563,2000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 563,2000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,4640 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 110 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 59,5000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 146,3700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5950 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 2,6775 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5950 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 80,3250 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,7850 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 952,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 2,3800 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 428,4000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 952,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 952,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,1650 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 111 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 7,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 17,2200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0700 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,3150 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0700 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 9,4500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2100 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 112,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2800 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 50,4000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 112,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 112,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4900 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 112 | IzH22A | Izolarea conductelor cu Armaflex 20 mm | m2 | 141,3000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 66,9762 |
|  | 111133000100031133 | Cochilii vata minerala - Armaflex 20 mm | m2 | 145,5390 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 6,3585 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 113 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 14,4000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 47,2320 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1440 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,7488 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1440 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 24,4800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4320 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 345,6000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,5760 |
|  | 27104053666643000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 103,6800 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 345,6000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 345,6000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,7200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,1520 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 114 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 142,8000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 351,2880 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4280 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 6,4260 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,4280 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 192,7800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,2840 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2 284,8000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 5,7120 |
|  | 27104053666643000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 1 028,1600 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 2 284,8000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2 284,8000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 9,9960 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 115 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 37,7000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 92,7420 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3770 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,6965 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3770 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 50,8950 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,1310 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 603,2000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,5080 |
|  | 27104053666643000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 271,4400 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 603,2000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 603,2000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,6390 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 116 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 6,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,7600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0600 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0600 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 8,1000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 96,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2400 |
|  | 27104053666643000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 43,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 96,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 96,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 117 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 3,3000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,1180 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0330 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1485 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0330 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 4,4550 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0990 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 52,8000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1320 |
|  | 27104053666643000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 23,7600 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 52,8000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 52,8000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2310 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 118 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 14,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 34,4400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1400 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,6300 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1400 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 18,9000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4200 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 224,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,5600 |
|  | 27104053666643000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 100,8000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 224,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 224,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,9800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 119 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 218,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 141,8300 |
|  | 2682162611305 | Saltele vata de sticla pt. izolare т.20мм | m2 | 224,7460 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 3,9276 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 9,8190 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 120 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 4,7 kg/m2) | m2 | 218,2000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 68,0784 |
|  | 2710403601300 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 1 025,5400 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 10,6918 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 121 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 14,4000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 35,4240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1440 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,6480 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1440 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 19,4400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4320 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 230,4000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,5760 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 103,6800 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 230,4000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 230,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,0080 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 122 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 48,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 118,0800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4800 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 2,1600 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,4800 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 64,8000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,4400 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 768,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,9200 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 345,6000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 768,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 768,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,3600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 123 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 2,4000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,9040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0240 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1080 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0240 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0720 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 38,4000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0960 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 17,2800 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 38,4000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 38,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1680 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 124 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 2,4000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,9040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0240 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1080 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0240 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0720 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 38,4000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0960 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 17,2800 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 38,4000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 38,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1680 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 125 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 13,2000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 32,4720 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1320 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,5940 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1320 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 17,8200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3960 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 211,2000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,5280 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 95,0400 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 211,2000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 211,2000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,9240 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 126 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 1,8000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,4280 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0180 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0810 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0180 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,4300 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0540 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,8000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0720 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 12,9600 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,8000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 28,8000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1260 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 127 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 82,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 53,4300 |
|  | 2682162611305 | Saltele vata de sticla pt. izolare т.20мм | m2 | 84,6660 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 1,4796 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 3,6990 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 128 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 4,7 kg/m2) | m2 | 82,2000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 25,6464 |
|  | 2710403601300 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 386,3400 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,0278 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 129 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 6,6000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 16,2360 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0660 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2970 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0660 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 8,9100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1980 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 105,6000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2640 |
|  | 27104053666643000 | Tabla zincata 0,7 mm | kg | 47,5200 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 105,6000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 105,6000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4620 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 130 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 7,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 17,2200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0700 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,3150 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0700 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 9,4500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2100 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 112,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2800 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 50,4000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 112,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 112,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4900 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 131 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 21,6000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 53,1360 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2160 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,9720 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2160 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 29,1600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6480 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 345,6000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,8640 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 155,5200 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 345,6000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 345,6000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,5120 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 132 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 2,4000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,9040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0240 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1080 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0240 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0720 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 38,4000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0960 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 17,2800 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 38,4000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 38,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1680 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 133 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 7,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 17,2200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0700 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,3150 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0700 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 9,4500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2100 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 112,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2800 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 50,4000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 112,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 112,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4900 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 134 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 16,8000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 41,3280 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1680 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,7560 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1680 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 22,6800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 268,8000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6720 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 120,9600 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 268,8000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 268,8000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,1760 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 135 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 12,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 29,5200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1200 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,5400 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1200 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 16,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3600 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 192,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,4800 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 86,4000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 192,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 192,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,8400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 136 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200x100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 14,4000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 35,4240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1440 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,6480 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1440 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 19,4400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4320 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 230,4000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,5760 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 103,6800 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 230,4000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 230,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,0080 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 137 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 6,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,7600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0600 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0600 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 8,1000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 96,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2400 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 43,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 96,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 96,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 138 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0000 | m2 | 6,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,7600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0600 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0600 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 8,1000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 96,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2400 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 43,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 96,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 96,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Ventilare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Ventilare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | CAS |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Iluminat electric interior. Echipament electric de forță (IEI/EEF)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 54,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 111,2400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 38,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 36,8600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | 404-23 | Caramida | buc | 1 250,0000 |
|  | 404-23 | Caramida | buc | 1 250,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | pret de piata | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm | m | 215,0000 |
|  | 2442443323 | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm | m | 215,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | pret de piata | Otel rotund GOST2590-71 D16 mm | m | 20,0000 |
|  | 24424433233 | Otel rotund GOST2590-71 D16 mm | m | 20,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | pret de piata | Tros metalic 35 mm | m | 90,0000 |
|  | 24424433232 | Tros metalic 35 mm | m | 90,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | pret de piata | Ancher AOK-500 | buc | 1,0000 |
|  | 444444123445453 | Ancher AOK-500 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | pret de piata | Cornier metalic 32x32x3 | kg | 100,0000 |
|  | 4333 | Cornier metalic 32x32x3 | kg | 100,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | pret de piata | Articole din metal | kg | 200,0000 |
|  | 433344 | Articole din metal | kg | 200,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | CAS |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
| Total Lucrari de constructie |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Dulap ЯРП-250 |  |  |  |
| 10 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 -Dulap ЯРП-250 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,9200 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,3100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,3100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1700 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Dulap ЯРП-250 |  |  |
|  |  | 2.2. Panou de distributie din metal 72 module IP31 |  |  |  |
| 11 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Intrerupator ВН99-3P-125A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-100 3P/C50/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0980 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0280 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,4400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 3P/C40/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 3P/C32/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0980 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0280 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,4400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Separator de sarcina BH32-4P-100A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | pret de piata | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  | 443443344422 | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | pret de piata | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
|  | 443443 | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 72 module IP31 |  |
|  |  | 2.3. Panou de distributie din metal 18 module IP31 |  |  |  |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 18 module | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,7400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,4200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,4400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX-3P-40A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/C32/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/C10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/C6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,6800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1470 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0420 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,6600 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | pret de piata | DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  | 42209443349 | DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | pret de piata | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  | 443443344422 | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | pret de piata | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
|  | 443443 | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,3600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 18 module IP31 |
|  |  | 2.4. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |  |
| 31 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX-3P-20A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/C32/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0980 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0280 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,4400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/C6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,6800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1470 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0420 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,6600 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | 08-03-525-2 | Contactor electromagnetic modular KMЭ 0910 | buc | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,8200 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,8800 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0560 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,8800 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | 08-03-525-2 | ПКЭ 22 | buc | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,8200 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,8800 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0560 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,8800 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | pret de piata | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  | 443443344422 | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | pret de piata | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
|  | 443443 | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 36 module IP31 |
|  |  | 2.5. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |  |
| 40 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX-3P-40A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 3P/C20/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0980 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0280 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,4400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/C6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,6800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1470 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0420 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,6600 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 44 | 08-03-525-2 | Contactor electromagnetic modular KMЭ 0910 | buc | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,8200 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,8800 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0560 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,8800 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | 08-03-525-2 | ПКЭ 22 | buc | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,8200 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,8800 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0560 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,8800 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | pret de piata | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  | 443443344422 | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | pret de piata | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
|  | 443443 | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 48 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 36 module IP31 |
|  |  | 2.6. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |  |
| 49 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH3 63-3P-25A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/C6/4,5 kA | buc | 6,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,3600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2940 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0840 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,3200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 53 | pret de piata | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  | 443443344422 | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 54 | pret de piata | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
|  | 443443 | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 55 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 56 | 08-03-573-1 | Dispozitiv instalat | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,7400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,5800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 36 module IP31 |
|  |  | 2.7. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |  |
| 57 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 58 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH3 63-3P-25A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 59 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/B10/4,5 kA | buc | 20,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,9800 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,2800 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,4000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 60 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 8,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3920 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1120 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,7600 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 61 | pret de piata | DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  | 42209443349 | DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 62 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 36 module IP31 |
|  |  | 2.8. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |  |
| 63 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 64 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH3 63-3P-25A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 65 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/B10/4,5 kA | buc | 18,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,0800 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8820 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,2520 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,9600 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,7200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 66 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 7,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,9200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3430 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0980 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,5400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 67 | pret de piata | DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  | 42209443349 | DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 68 | pret de piata | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  | 443443344422 | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 69 | pret de piata | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
|  | 443443 | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 70 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,1800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 36 module IP31 |
|  |  | 2.9. Panou de distributie din metal 18 module IP31 |  |  |  |
| 71 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 18 module | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,7400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,4200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,4400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 72 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P-20A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 73 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/B10/4,5 kA | buc | 7,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,9200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3430 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0980 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,5400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 74 | pret de piata | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  | 443443344422 | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 75 | pret de piata | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
|  | 443443 | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 76 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,3600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 18 module IP31 |
|  |  | 2.10. Panou de distributie din metal 18 module IP31 |  |  |  |
| 77 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 18 module | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,7400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,4200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,4400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 78 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH63-3P-20A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 79 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-63 1P/B10/4,5 kA | buc | 5,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2450 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0700 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,1000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 80 | pret de piata | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  | 443443344422 | Cleme pe DIN reica-300 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 81 | pret de piata | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
|  | 443443 | Sina N 2x11 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 82 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,3600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 18 module IP31 |
|  |  | 2.11. Dulap By Pass ШСБТ-032A |  |  |  |
| 83 | 08-03-573-4 | Dulap By Pass ШСБТ-032A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 84 | 08-03-573-4 | Dulap de releu 600x400x250 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 85 | 08-03-573-1 | Dispozitiv instalat | buc | 7,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,5900 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,7000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 5,5300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Dulap By Pass ШСБТ-032A |  |  |
|  |  | 2.12. Cabluri |  |  |  |
| 86 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 14,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 94,6970 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2810 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 4,3555 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 11,2400 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 171,4100 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,7025 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,2810 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 2,2480 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 87 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 4x1,5 | m | 90,0000 |
|  | 3335544555930155 | Cablu VVG-A-FRLS 4x1,5 | m | 90,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 88 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 | m | 1 315,0000 |
|  | 333554455594444330-3450330155 | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 | m | 1 315,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 89 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 1,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,4400 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0240 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3720 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,9600 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 14,6400 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0600 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0240 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3840 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0960 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0960 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 90 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 5x4,0 | m | 105,0000 |
|  | 33355445559444155 | Cablu VVG-A-FRLS 5x4,0 | m | 105,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 91 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 5x6,0 | m | 15,0000 |
|  | 333554455594443155 | Cablu VVG-A-FRLS 5x6,0 | m | 15,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 92 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 22,9000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 154,3460 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4580 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 7,0990 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 18,3200 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 279,3800 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 1,1450 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,4580 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 3,6640 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 93 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*1,5 | m | 1 970,0000 |
|  | 44590-400155 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 1 970,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 94 | pret de piata | Cablu VVG-LS-4*1,5 | m | 320,0000 |
|  | 44590-4001553 | Cablu VVGng-LS-4*1.5 | m | 320,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 95 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 18,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 143,8380 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3660 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 5,6730 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 14,6400 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 223,2600 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,9150 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,3660 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 5,8560 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,7320 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 96 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2,5 | m | 1 725,0000 |
|  | 44590-40015533 | Cablu VVG-LS-3*2,5 | m | 1 725,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 97 | pret de piata | Cablu VVG-LS-4*2,5 | m | 105,0000 |
|  | 44590-400155333 | Cablu VVG-LS-4*2,5 | m | 105,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 98 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,0600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,3316 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0212 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3286 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8480 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,9320 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0530 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0212 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3392 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0424 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 99 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*4,0 | m | 80,0000 |
|  | 5544590-4001552 | Cablu VVG-LS-3*4,0 | m | 80,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 100 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*2,5 | m | 26,0000 |
|  | 5544590-40015523 | Cablu VVG-LS-5*2,5 | m | 26,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 101 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,6500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,2800 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0008 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0130 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,2015 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,5200 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 7,9300 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0325 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0130 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2080 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0520 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0520 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 102 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*4,0 | m | 65,0000 |
|  | 5544590-400155233 | Cablu VVG-LS-5*4,0 | m | 65,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 103 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 1,1200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,3520 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0224 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3472 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8960 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 13,6640 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0560 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0224 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4480 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1568 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1568 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 104 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*10,0 | m | 112,0000 |
|  | 5544590-4001552333 | Cablu VVG-LS-5*10,0 | m | 112,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 105 | 08-02-412-14 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 | 100 m | 0,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,9000 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0010 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0155 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 0,6100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 106 | pret de piata | Cablu AVVGng(A)-LS 5x120 | m | 5,0000 |
|  | 5544590-40015523333 | Cablu AVVGng(A)-LS 5x120 | m | 5,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 107 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,5300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 108 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 3,0000 |
|  | 12 | Muncitor | h-om | 19,8900 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 109 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate | 100 m | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 86,4000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 19,2600 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 19,2600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 110 | pret de piata | Cablu АПвБбШп-1 4x120,0-1,0 | m | 300,0000 |
|  | 211122132 | Cablu АПвБбШп-1 4x120,0-1,0 | m | 300,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 111 | pret de piata | Manson de capat 120-150 | buc | 4,0000 |
|  | 42209944411443422 | Manson de capat 120-150 | buc | 4,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 112 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,3000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0220 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0060 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0930 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,2400 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,6600 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0150 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0480 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 113 | pret de piata | Cablu PV 1x4,0 | m | 30,0000 |
|  | 3335594440444330-3434503305 | Cablu PV 1x4,0 | m | 30,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cabluri |  |  |
|  |  | 2.13. Tevi (de creat resursa) |  |  |  |
| 114 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 9,2500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 220,1500 |
|  | 23378503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 925,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0194 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 8,8800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 123,9500 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 123,9500 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 61,9750 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 166,5000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 44,7700 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 115 | 08-02-407-1 | Teava din otel D20 mm | 100 m | 3,0500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 93,9400 |
|  | 543666533 | Teava din otel D20 mm | m | 305,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0064 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,2025 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,5010 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0740 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 1,9825 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 3,1110 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 12,5050 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 24,4000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,2440 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0915 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,4335 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 61,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 19,5810 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 18,8490 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,4335 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 116 | 08-02-407-1 | Teava din otel D40 mm | 100 m | 0,1800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,5440 |
|  | 5436665333 | Teava din otel D40 mm | m | 18,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0004 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1890 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1476 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1224 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,1170 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,1836 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,7380 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,4400 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0144 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0054 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0846 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,6000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,1556 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,1124 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0846 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 117 | 08-02-407-1 | Teava din otel D65 mm | 100 m | 0,1500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,6200 |
|  | 54366653333 | Teava din otel D65 mm | m | 15,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0003 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1575 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1230 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1020 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,0975 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,1530 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,6150 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0120 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0045 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0705 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,9630 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,9270 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0705 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 118 | 08-02-407-1 | Teava din otel D80 mm | 100 m | 0,0600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8480 |
|  | 543666533334 | Teava din otel D80 mm | m | 6,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0630 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0492 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0408 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,0390 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,0612 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,2460 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 0,4800 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0048 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0018 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0282 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,2000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,3852 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,3708 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0282 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 119 | 08-02-407-1 | Teava din otel D100 mm | 100 m | 0,0900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7720 |
|  | 5436665333343 | Teava din otel D100 mm | m | 9,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0945 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0738 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0612 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,0585 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,0918 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,3690 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 0,7200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0072 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0027 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0423 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5778 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,5562 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0423 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 120 | pret de piata | Accesorii teava rigida din metal | kg | 50,0000 |
|  | 56009 | Accesorii teava rigida din metal | kg | 50,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Tevi (de creat resursa) |
|  |  | 2.14. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |  |
| 121 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac | 100 m | 40,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1 176,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 273,6000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 500,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 16,0000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 500,0000 |
|  | 44124243444342221 | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac | m | 4 000,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |
|  |  | 2.15. Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |  |
| 122 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED ALS.OPL EcoLed600 1x34W | 100 buc | 1,7000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 149,6000 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 346,8000 |
|  | 3344333333 | Corp de iluminat cu lampi LED ALS.OPL EcoLed600 1x34W | buc | 170,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 3,4680 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 123 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED Starnbt Led 2,5 1x12 | 100 buc | 0,1600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,0800 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 32,6400 |
|  | 334433333330 | Corp de iluminat cu lampi LED Starnbt Led 2,5 1x12 | buc | 16,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,3264 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 124 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED Arctic.OPL Ecoled 1x47 4850lm | 100 buc | 0,4200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 36,9600 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 85,6800 |
|  | 334433333330773 | Corp de iluminat cu lampi LED Arctic.OPL Ecoled 1x47 4850lm | buc | 42,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,8568 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 125 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator | 100 buc | 0,1600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,0800 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 32,6400 |
|  | 33443 | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator | buc | 16,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,3264 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 126 | 10-08-019-04 | Utilaj divers de electroceasoficare: Fotoreleu | buc | 4,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4000 |
|  | 1100007 | Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8 | t | 0,0002 |
|  | 23233 | Fotoreleu | buc | 4,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Echipament de iluminat (de creat resursa) |
|  |  | 2.16. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |  |
| 127 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,1400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,5080 |
|  | 540-40525 | Intreruptor monopolar10A/230V IP20 | buc | 14,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 14,2800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 128 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,6560 |
|  | 540-4026 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 | buc | 2,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 129 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP44 | 100 buc | 0,2500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,0500 |
|  | 540-405252222 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP44 | buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 25,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 130 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44 | 100 buc | 0,6800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,3040 |
|  | 540-402644 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44 | buc | 68,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 69,3600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 131 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar cap-scara 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2880 |
|  | 5340-2222 | Intreruptor monopolar cap-scara 10A/230V IP20 | buc | 4,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 4,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 132 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 | 100 buc | 1,4700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 63,5040 |
|  | 540-4003 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 | buc | 147,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,4994 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1617 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 9,4080 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 133 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 260,0000 |
|  | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 260,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 134 | 2451089 | Cutie pentru doze | buc | 70,0000 |
|  | 245108911 | Cutie pentru doze | buc | 70,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 135 | pret de piata | Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-31 | buc | 2,0000 |
|  | 4444444544455 | Cutie cu transformator de coborare 220/12V/IP-31 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | CAS |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 3.1. Dulap ЯРП-250 |  |  |  |
| 136 | pret de piata | Dulap ЯРП-250 | buc | 1,0000 |
|  | 442643224337789 | Dulap ЯРП-250 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Dulap ЯРП-250 |  |  |
|  |  | 3.2. Panou de distributie din metal 72 module IP31 |  |  |  |
| 137 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 544555553432300433 | Panou de distributie din metal, aplicabil/72 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 138 | pret de piata | Intrerupator ВН99-3P-125A | buc | 1,0000 |
|  | 422094144943333 | Intrerupator ВН99-3P-125A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 139 | pret de piata | Automat BA 47-100 3P/C50/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 2062322144022 | Automat BA 47-100 3P/C50/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 140 | pret de piata | Automat BA 47-63 3P/C40/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 20623221440221 | Automat BA 47-63 3P/C40/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 141 | pret de piata | Automat BA 47-63 3P/C32/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 206232214402212 | Automat BA 47-63 3P/C32/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 142 | pret de piata | Automat BA 47-63 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 2062322144022121 | Automat BA 47-63 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 143 | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B | buc | 1,0000 |
|  | 55654434247789 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 144 | pret de piata | Separator de sarcina BH32-4P-100A | buc | 1,0000 |
|  | 556544342477891 | Separator de sarcina BH32-4P-100A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 72 module IP31 |
|  |  | 3.3. Panou de distributie din metal 18 module IP31 |  |  |  |
| 145 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/18 module/IP-31 | buc | 2,0000 |
|  | 54455333333 | Panou de distributie din metal, aplicabil/18 module/IP-31 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 146 | pret de piata | Intrerupator DX-3P-40A | buc | 1,0000 |
|  | 42209944412144422 | Intrerupator DX-3P-40A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 147 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/C32/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 20144022 | Automat BA 47-63 1P/C32/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 148 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/C10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 201440223 | Automat BA 47-63 1P/C10/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 149 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/C6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  | 2014402234 | Automat BA 47-63 1P/C6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 18 module IP31 |
|  |  | 3.4. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |  |
| 150 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 544555553433004367789 | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 151 | pret de piata | Intrerupator DX-3P-20A | buc | 1,0000 |
|  | 42209944411144422 | Intrerupator DX-3P-20A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 152 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/C32/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 20144022 | Automat BA 47-63 1P/C32/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 153 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/C6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  | 2014402234 | Automat BA 47-63 1P/C6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 154 | pret de piata | Contactor electromagnetic modular KMЭ 0910 | buc | 4,0000 |
|  | 41029942 | Contactor electromagnetic modular KMЭ 0910 | buc | 4,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 155 | pret de piata | ПКЭ 22 | buc | 4,0000 |
|  | 410299423 | ПКЭ 22 | buc | 4,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 36 module IP31 |
|  |  | 3.5. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |  |
| 156 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 544555553433004367789 | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 157 | pret de piata | Intrerupator DX-3P-40A | buc | 1,0000 |
|  | 42209944411144 | Intrerupator DX-3P-40A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 158 | pret de piata | Automat BA 47-63 3P/C20/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  | 201440222 | Automat BA 47-63 3P/C20/4,5 kA | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 159 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/C6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  | 2014402234 | Automat BA 47-63 1P/C6/4,5 kA | buc | 3,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 160 | pret de piata | Contactor electromagnetic modular KMЭ 0910 | buc | 4,0000 |
|  | 41029942 | Contactor electromagnetic modular KMЭ 0910 | buc | 4,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 161 | pret de piata | ПКЭ 22 | buc | 4,0000 |
|  | 410299423 | ПКЭ 22 | buc | 4,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 36 module IP31 |
|  |  | 3.6. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |  |
| 162 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 544555553433004367789 | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 163 | pret de piata | Intrerupator BH3 63-3P-25A | buc | 1,0000 |
|  | 422099422 | Intrerupator BH3 63-3P-25A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 164 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/C6/4,5 kA | buc | 6,0000 |
|  | 2014402234 | Automat BA 47-63 1P/C6/4,5 kA | buc | 6,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 165 | pret de piata | Automat BA 47-63 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 2062322144022121 | Automat BA 47-63 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 166 | pret de piata | Buton Start-Stop IEK APBB-22N | buc | 2,0000 |
|  | 80091133333 | Buton Start-Stop IEK APBB-22N | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 36 module IP31 |
|  |  | 3.7. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |  |
| 167 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 544555553433004367789 | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 168 | pret de piata | Intrerupator BH3 63-3P-25A | buc | 1,0000 |
|  | 422099422 | Intrerupator BH3 63-3P-25A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 169 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/B10/4,5 kA | buc | 20,0000 |
|  | 201440223422 | Automat BA 47-63 1P/B10/4,5 kA | buc | 20,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 170 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 8,0000 |
|  | 442230009434778291212 | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 8,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 36 module IP31 |
|  |  | 3.8. Panou de distributie din metal 36 module IP31 |  |  |  |
| 171 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  | 544555553433004367789 | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 172 | pret de piata | Intrerupator BH3 63-3P-25A | buc | 1,0000 |
|  | 422099422 | Intrerupator BH3 63-3P-25A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 173 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/B10/4,5 kA | buc | 18,0000 |
|  | 201440223422 | Automat BA 47-63 1P/B10/4,5 kA | buc | 18,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 174 | pret de piata | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 7,0000 |
|  | 442230009434778291212 | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA | buc | 7,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 36 module IP31 |
|  |  | 3.9. Panou de distributie din metal 18 module IP31 |  |  |  |
| 175 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/18 module/IP-31 | buc | 2,0000 |
|  | 54455333333 | Panou de distributie din metal, aplicabil/18 module/IP-31 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 176 | pret de piata | Intrerupator BH63-3P-20A | buc | 1,0000 |
|  | 42209944411 | Intrerupator BH63-3P-20A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 177 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/B10/4,5 kA | buc | 7,0000 |
|  | 20109044022 | Automat BA 47-63 1P/B10/4,5 kA | buc | 7,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 18 module IP31 |
|  |  | 3.10. Panou de distributie din metal 18 module IP31 |  |  |  |
| 178 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/18 module/IP-31 | buc | 2,0000 |
|  | 54455333333 | Panou de distributie din metal, aplicabil/18 module/IP-31 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 179 | pret de piata | Intrerupator BH63-3P-20A | buc | 1,0000 |
|  | 42209944411 | Intrerupator BH63-3P-20A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 180 | pret de piata | Automat BA 47-63 1P/B10/4,5 kA | buc | 5,0000 |
|  | 20109044022 | Automat BA 47-63 1P/B10/4,5 kA | buc | 5,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Panou de distributie din metal 18 module IP31 |
|  |  | 3.11. Dulap By Pass ШСБТ-032A |  |  |  |
| 181 | pret de piata | Dulap By Pass ШСБТ-032A | buc | 1,0000 |
|  | 53004367789 | Dulap By Pass ШСБТ-032A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 182 | pret de piata | Dulap de releu 600x400x250 | buc | 1,0000 |
|  | 5300432267789 | Dulap de releu 600x400x250 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 183 | pret de piata | Buton APBB-22N-I-0 | buc | 7,0000 |
|  | 4102992444222 | Buton APBB-22N-I-0 | buc | 7,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 184 | pret de piata | Uscator electric EP4 | buc | 4,0000 |
|  | 41029924442222 | Uscator electric EP4 | buc | 4,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 185 | pret de piata | UPS L900 Pro | buc | 1,0000 |
|  | 410299224442222 | UPS L900 Pro | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 186 | pret de piata | Box KP102 | buc | 7,0000 |
|  | 4102299224442222 | Box KP102 | buc | 7,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 187 | pret de piata | Intrerupator PV2-10 IP54 | buc | 10,0000 |
|  | 4102299223 | Intrerupator PV2-10 IP54 | buc | 10,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Dulap By Pass ШСБТ-032A |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Semnalizare de incendiu și paza (SIP)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control si dirijare incendiu | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0560 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0006 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0060 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0900 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V 7A/h | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 5,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie/Sirena 10-16VDS, 300mA, 123 db, S9000 | buc | 10,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0400 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu de fum D9000 SR | buc | 125,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1 375,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0025 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,2500 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 37,5000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 2,5000 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 16,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena EN54 SB112F | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0020 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate/ Avertizor de incendiu manual D9000 MCP | buc | 9,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 99,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0180 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 2,7000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,1800 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 1,1700 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | pret de piata | Piese metalice material de fixare | kg | 2,0000 |
|  | 45433 | Piese metalice material de fixare | kg | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 14,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 526,8200 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0078 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0197 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 523,9800 |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 44,3040 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | pret de piata | Cablu JE-HH FE180 E30 1x 2x0,8 mm2 | m | 1 250,0000 |
|  | 099443344333 | Cablu JE-HH FE180 E30 1x 2x0,8 mm2 | m | 1 250,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | pret de piata | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 170,0000 |
|  | 4444 | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 170,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | 6,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 105,8850 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 6,5000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 1 300,0000 |
|  | 1110-0333 | Cablu canal 22x10x2000 | m | 650,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 39,5200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 39,5200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm | 100 m | 12,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 285,6000 |
|  | 788030 | Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm | m | 1 200,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 160,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 160,8000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 12,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 80,4000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 216,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 21,6000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 58,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Металлорукав рзц-х-ш-22у3 | 100 m | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,7600 |
|  | 78803045 | Металлорукав рзц-х-ш-22у3 | m | 20,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,6800 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,6800 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,2000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,3400 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,6000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,3600 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,9680 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete/ Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub din teava corugata care nu propaga ardere D40 mm | 100 m | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3800 |
|  | 78803044 | Tub din teava corugata care nu propaga ardere D40 mm | m | 10,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,3400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,3400 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,1000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,6700 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,8000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,1800 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,4840 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Dulap metalic 650x545x230 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Semnalizare de incendiu |  |  |
|  |  | 1.2. Semnalizare paza (Camera pastrare arme) |  |  |  |
| 18 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Panou de control semnalizare de paza PC 585 | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 48,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0112 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,1120 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,3200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | 08-01-101-2 | Convertizor, masa pina la 0,25 t, Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,4000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5400 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 24,4800 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0480 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,2448 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0576 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,4080 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,1320 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V 7A/h | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 5,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc Emitator radio ATS-100 | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0012 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0120 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat SRPG-100 | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0100 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Detector combinat magnetic | buc | 6,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0300 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0012 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,6000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0120 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,3600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/ Датчик ик+разбитие | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0100 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,6000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,5860 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0011 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0520 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,8060 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 2,0800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 31,7200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,1300 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0520 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4160 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0260 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0260 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | pret de piata | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 150,0000 |
|  | 4444 | Cablu VVGng-FRLSLTx 3x1,5 mm2 | m | 150,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | pret de piata | Cablu Alarm 4x0,22 mm2 CQR-4 | m | 110,0000 |
|  | 637444 | Cablu Alarm 4x0,22 mm2 CQR-4 | m | 110,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa) | 100 m | 0,9500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,4755 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,9500 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 190,0000 |
|  | 1110-0333 | Cablu canal 22x10x2000 | m | 95,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 5,7760 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 5,7760 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Semnalizare paza (Camera pastrare arme) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | CAS |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Benficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |
| 29 | pret de piata | Panou de control si dirijare incendiu FP 9000-16 | buc | 1,0000 |
|  | 53121 | Panou de control si dirijare incendiu FP 9000-16 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | pret de piata | Emitator radio ATS-100 | buc | 1,0000 |
|  | 6444700113 | Emitator radio | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | pret de piata | Acumulator 12V 7A/h | buc | 2,0000 |
|  | 880998654433 | Acumulator 12V 7A/h | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | pret de piata | Sirena 10-16VDS, 300mA, 123 db, S9000 | buc | 10,0000 |
|  | 8809986544333 | Sirena 10-16VDS, 300mA, 123 db, S9000 | buc | 10,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | pret de piata | Avertizor de incendiu de fum D9000 SR | buc | 125,0000 |
|  | 6447790033 | Avertizor de incendiu de fum D9000 SR | buc | 125,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | pret de piata | Sirena EN54 SB112F | buc | 1,0000 |
|  | 6700441313 | Sirena EN54 SB112F | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | pret de piata | Avertizor de incendiu manual D9000 MCP | buc | 9,0000 |
|  | 223435003 | Avertizor de incendiu manual D9000 MCP | buc | 9,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | pret de piata | Rezistor | buc | 14,0000 |
|  | 880449944448654433 | Rezistor | buc | 14,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | pret de piata | Panou informativ EXIT | buc | 12,0000 |
|  | 88044994444448654433 | Panou informativ EXIT | buc | 12,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | pret de piata | Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h | buc | 1,0000 |
|  | 88099448654433 | Box pentru instalarea acumulatoarelor 12V, 18A/h | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | pret de piata | Baza standart de dioda B9000 D | buc | 125,0000 |
|  | 8804499444444863 | Baza standart de dioda B9000 D | buc | 125,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | pret de piata | Dulap metalic 650x545x230 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3544544353363331222 | Dulap metalic 650x545x230 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Semnalizare de incendiu |  |  |
|  |  | 2.2. Semnalizare paza (Camera pastrare arme) |  |  |  |
| 41 | pret de piata | Panou de control semnalizare de paza PC 585 | buc | 2,0000 |
|  | 3443355666 | Panou de control semnalizare de paza PC 585 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | pret de piata | Claviatura | buc | 2,0000 |
|  | 344335335666 | Claviatura | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 | pret de piata | Transformator TR-30VA | buc | 2,0000 |
|  | 34433535666 | Transformator TR-30VA | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 44 | pret de piata | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V | buc | 2,0000 |
|  | 6444444700113 | Sursa de alimentare de rezerva PИП=12V | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | pret de piata | Acumulator 12V 7A/h | buc | 2,0000 |
|  | 880998654433 | Acumulator 12V 7A/h | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | pret de piata | Emitator radio ATS-100 | buc | 2,0000 |
|  | 6444700113 | Emitator radio | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | pret de piata | Detector combinat SRPG-100 | buc | 2,0000 |
|  | 880449349444486154433 | Detector combinat SRPG-100 | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 48 | pret de piata | Detector magnetic CMK (TANE) | buc | 6,0000 |
|  | 880449349744448654433 | Detector magnetic CMK (TANE) | buc | 6,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 | pret de piata | Sirena SA-913F | buc | 2,0000 |
|  | 6700444441313 | Sirena SA-913F | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Semnalizare paza (Camera pastrare arme) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Telecomunicații și semnalizare (TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | 10-06-037-04 | Dulap Rack 19" inaltime 12U | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 |
|  | 1010089 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm | t | 0,0001 |
|  | 1010121 | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm | t | 0,0000 |
|  | 1012043 | Saibe zincate, diametrul 10 mm | kg | 0,0020 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | kg | 2,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Patch panel 19" | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Patch panel cat 5e 1U 24 porturi | buc | 3,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | 08-03-575-1 adoptat | Montare UPS | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | 11-04-002-01 | Organaizer cabluri 1U | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 26,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 26,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0520 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0520 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,3120 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0520 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0260 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | pret de piata | Priza RJ-45 Legrand | buc | 26,0000 |
|  | 51142 | Priza RJ-45 Legrand | buc | 26,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | 08-03-591-9 | Montare conector RJ45 UTP cat 6e | 100 buc | 0,2600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,9060 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3900 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 26,5200 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,1092 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | pret de piata | Conector RJ45 UTP cat 6e | buc | 26,0000 |
|  | 890498 | Conector RJ45 UTP cat 6e | buc | 26,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 27,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 45,3600 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,3500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,5400 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 1,3500 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 1,3500 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 7,0200 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 2,7000 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 4,3200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | pret de piata | Cablu UTP cat. 5e | m | 2 700,0000 |
|  | 89339433408 | Cablu UTP cat. 5e | m | 2 700,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | 08-02-398-1 | Patch cord UTP cat 5e | 100 m | 0,4000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,6720 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0080 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0200 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,1040 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0640 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | pret de piata | Patch cord UTP cat 5e, 0,5 m | buc | 35,0000 |
|  | 8709878 | Patch cord UTP cat 5e, 0,5 m | buc | 35,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | pret de piata | Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m | buc | 15,0000 |
|  | 87094878 | Patch cord UTP cat 5e, 1,5 m | buc | 15,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic de tip plasa 150mmx60mm cu capac (de creat resursa) | 100 m | 1,5000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 44,1000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 10,2600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 18,7500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,6000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 18,7500 |
|  | 5535515 | Jgheab metalic de tip plasa 150mmx60mm cu capac | m | 150,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic de tip plasa 200mmx80mm cu capac (de creat resursa) | 100 m | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,9400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6840 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2500 |
|  | 55355151 | Jgheab metalic de tip plasa 200mmx80mm cu capac | m | 10,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | 08-02-409-1 | Tub din polivinilhloridic D16 mm (de creat resursa) | 100 m | 8,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 190,4000 |
|  | 378853313300 | Tub din polivinilhloridic D16 mm | m | 800,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 107,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 107,2000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 8,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 53,6000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 144,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 14,4000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 38,7200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | pret de piata | Piese metalice pentru fixare | kg | 3,0000 |
|  | 7090 | Piese metalice pentru fixare | kg | 3,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 15x10 (de creat resursa) | 100 m | 18,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 293,2200 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 18,0000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 3 600,0000 |
|  | 111603335-0333 | Cablu canal 15x10 | m | 1 800,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 109,4400 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 109,4400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16 (de creat resursa) | 100 m | 8,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 130,3200 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 8,0000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 1 600,0000 |
|  | 11160333125-0333 | Cablu canal 25x16 | m | 800,0000 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 48,6400 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 48,6400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 25,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 25,0000 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0500 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,0500 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,3000 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0500 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | pret de piata | Priza telefonica | buc | 17,0000 |
|  | 335555112 | Priza telefonica | buc | 17,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | pret de piata | Priza televizor | buc | 8,0000 |
|  | 33445555112 | Priza televizor | buc | 8,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | CAS |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 25 | pret de piata | Dulap Rack 19" inaltime 12U | buc | 1,0000 |
|  | 43322435911 | Dulap Rack 19" inaltime 12U | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | pret de piata | Patch panel 19" | buc | 1,0000 |
|  | 44555554443335 | Patch panel 19" | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | pret de piata | Router 1U rackmount 5x Gigabit Ethernet 2xSFP | buc | 1,0000 |
|  | 445550554443335 | Router 1U rackmount 5x Gigabit Ethernet 2xSFP | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | pret de piata | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 3,0000 |
|  | 44443335 | Comutator Swich 24 porturi 1 Gigabit 2xSFP | buc | 3,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | pret de piata | SMART UPS 1kW | buc | 1,0000 |
|  | 44555445544 | SMART UPS 1kW | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | pret de piata | Modul de ventilatie cu termostat 1U | buc | 1,0000 |
|  | 445554455544 | Modul de ventilatie cu termostat 1U | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | pret de piata | Organaizer cabluri 1U | buc | 1,0000 |
|  | 4455544555544 | Organaizer cabluri 1U | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | pret de piata | Programul software | buc | 1,0000 |
|  | 790-09878 | Programul software | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RIAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Sistemul A1 (apa rece), Sistemul T3, T4 (apa calda) |  |  |  |
| 1 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200 | m | 148,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 170,2000 |
|  | 2722103306000444333 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D50 mm | m | 152,4696 |
|  | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat | buc | 3,0192 |
|  | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat | buc | 52,8360 |
|  | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata | buc | 6,0384 |
|  | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 | buc | 16,6056 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal | m | 148,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 29,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | IzH22A | Izolarea conductelor cu termoizolare ПЭП | m2 | 148,0000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 70,1520 |
|  | 11110001000314 | Termoizolare ПЭП | m2 | 152,4400 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 6,6600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, (Teava PPR, D=40 mm) | m | 29,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,4700 |
|  | 2521244416717050 | Teava PPR, D=40 mm | m | 29,5800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,5800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2320 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,8294 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm) | m | 30,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,8000 |
|  | 25214444216717050 | Teava PPR, D=32 mm | m | 30,6000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,7170 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) | m | 60,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,8000 |
|  | 12222521216717050 | Teava PPR, D=25 mm | m | 61,2000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,2000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,3600 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,3140 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) | m | 20,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,2000 |
|  | 2521216443717050 | Teava PPR, D=20 mm | m | 20,4000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1200 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0400 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4120 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic | m | 139,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 22,2400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D44x9 mm Materiale marunte=1,0500 | m | 29,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 12,1800 |
|  | 2333205173335223 | Termoizolatie conducte D44x9 mm | m | 31,3635 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm Materiale marunte=1,0500 | m | 30,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 12,6000 |
|  | 233320517443335223 | Termoizolatie conducte D35x9 mm | m | 32,4450 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm Materiale marunte=1,0500 | m | 60,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 25,2000 |
|  | 33233320517443335223 | Termoizolatie conducte D28x9 mm | m | 64,8900 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm Materiale marunte=1,0500 | m | 20,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,4000 |
|  | 3323333320517443335223 | Termoizolatie conducte D22x9 mm | m | 21,6300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | SD19D | Robinet cu sfera PPR D 50 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100 | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9800 |
|  | 291312450333150 | Robinet cu sfera PPR D 50 mm | buc | 3,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | SD19C | Robinet cu sfera PPR D 32 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 5,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 291312450315022 | Robinet cu sfera PPR D 32 mm | buc | 5,0750 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | SD19B | Robinet cu sfera PPR D 25 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 5,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,4000 |
|  | 29131245031501 | Robinet cu sfera PPR D 25 mm | buc | 5,0750 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | SD19A | Robinet cu sfera PPR D 20 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 5,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |
|  | 2913124503150333 | Robinet cu sfera PPR D 20 mm | buc | 5,0750 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | SD19A | Robinet cu sfera PPR D 15 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 | buc | 111,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 25,5300 |
|  | 29131245031503335 | Robinet cu sfera PPR D 15 mm | buc | 112,6650 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| Total Sistemul A1 (apa rece), Sistemul T3, T4 (apa calda) |
|  |  | 1.2. Retele interioare de canalizare C1, C* |  |  |  |
| 18 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000 | m | 110,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 35,2000 |
|  | 252121672016052 | Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm | m | 113,3000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 1,6500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC Коэффициент к трудозатратам=1,3000 Коэффициент к материалам=1,3000 Коэффициент к машинам=1,3000 | m | 60,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,5000 |
|  | 25212167201608 | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm | m | 80,3400 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,3120 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0100 | buc | 7,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0300 |
|  | 2523126721152 | Sifon de pardoseala din polipropilena D110 mm | buc | 7,0700 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0318 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1060 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | SB09E | Mufa antiincendiara pentru coloane de canalizare D=110 mm | buc | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2400 |
|  | 222455521037 | Mufa antiincendiara pentru coloane de canalizare D=110 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,2800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | SB09E | Clapeta de aerisire de canalizare D=110 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 |
|  | 222455523 | Clapeta de aerisire de canalizare D=110 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | 11,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 51,7000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 11,6655 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 11,5500 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 11,5500 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 11,5500 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 11,5500 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 11,5500 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 11,5500 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 11,5500 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 11,5500 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 11,5500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | SC04A | Lavoar din ceramica. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 33,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 61,0500 |
|  | 26221024380001 | Lavoar ceramica (cu 2 robineti) | buc | 33,9966 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 33,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 54,4500 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 33,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 66,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200 | buc | 10,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 25,5000 |
|  | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 10,3020 |
|  | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 10,2000 |
|  | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 10,2000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 6,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | SC02A | Cada de dus cu baterie cromata, sifon si mecanism de fixare Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 | buc | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14,8000 |
|  | 28751142007804 | Cada de dus cu baterie cromata, sifon si mecanism de fixare | buc | 8,2400 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 8,2400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | SC02A | Vana de picioare cu sifon si mecanism de fixare Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,4000 |
|  | 287512142007804 | Vana de picioare cu sifon si mecanism de fixare | buc | 4,1200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 4,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | SD02A | Robinet de stropire, furtun d15mm, L=4 m Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,6000 |
|  | 291312420135044 | Robinet de stropire, furtun d15mm, L=4 m | buc | 4,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Retele interioare de canalizare C1, C* |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | CAS |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 30 | SA35A | Montare racord elastic cu flanse D50 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0100 | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 2721204117810 | Cot, reductie din fonta maleabila, zincate | buc | 1,0100 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0384 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0808 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | CAS |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 31 | Pret de piata | Robinet de incendiu d 50 mm | buc | 6,0000 |
|  | 1233212 | Robinet de incendiu d 50 mm | buc | 6,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | Pret de piata | Pistol de incendiu d 50 mm | buc | 6,0000 |
|  | 109233212 | Pistol de incendiu d 50 mm | buc | 6,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | Pret de piata | Головка ГЦ-50 | buc | 6,0000 |
|  | 123321644 | Головка ГЦ-50 | buc | 6,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | Pret de piata | Головка ГP-50 | buc | 6,0000 |
|  | 1233216443 | Головка ГP-50 | buc | 6,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | Pret de piata | Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m | buc | 6,0000 |
|  | 1233216 | Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m | buc | 6,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | Pret de piata | Stingator cu praf OP-6 | buc | 12,0000 |
|  | 1233332163 | Stingator cu praf | buc | 12,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | Pret de piata | Racord elastic cu flanse D50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1233335216333 | Racord elastic cu flanse D50 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Anexă/construcții auxiliare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari interioare |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de demolare/demontare |  |  |  |
| 1 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 12,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 25,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,60 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 3,48 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3,48 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,80 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 0,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,95 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 7,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,73 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,84 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,56 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 57,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,27 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,71 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,71 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 30,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 11,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,70 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,50 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | RpIC20D1 | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 160 mm | m | 7,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 10,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,21 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 7,73 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,93 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 15,68 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,96 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala interioara Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,05 | m | 140,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 50,40 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 44,10 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 3,23 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala exterioara avind diametrul de 50mm | m | 76,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 31,92 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 22,80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 8,36 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 15,35 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2,51 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 21,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 16,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,32 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 300,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 36,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 15,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 25,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,25 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 15,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,95 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,80 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,88 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,32 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | TrB01A1-6 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 60,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 70,80 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri de constructie | t | 60,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 66,60 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 60,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 6,36 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de demolare/demontare |  |  |
|  |  | 1.1.2. Finisari pereti |  |  |  |
| 19 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton (verde, rezitent la umiditate), grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 2,16 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,97 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,11 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,76 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 1,94 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,86 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 103,68 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 60,48 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 5,83 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 160,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 22,40 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonkontakt" | kg | 66,40 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 160,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 160,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,00 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 3,36 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 264,00 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 96,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,32 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,80 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 160,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 22,40 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonkontakt" | kg | 66,40 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | CF50A | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de iposo la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. NOTA: K=2 se include pentru resursele materiale. | m2 | 65,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 41,60 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 928,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,52 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,25 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 20,15 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 20,48 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla cu densitatea de 80gr/m2, fara utiliazarea aracetului. NOTA: Resursa ,,Aracet" se exclude. | m2 | 139,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 27,86 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 153,23 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 139,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,18 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 20,89 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,97 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 160,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 72,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,00 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 168,78 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,16 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 139,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,18 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 20,89 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,97 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 6,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,52 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 2,56 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,20 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti interiori | m2 | 21,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,94 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonkontakt" | kg | 8,71 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,05 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | CI06C | Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm | m2 | 21,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 47,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,20 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta 250x400mm | m2 | 22,05 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,40 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 420,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 6,93 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,17 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 84,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,42 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,25 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | СF59B | Structura/carcasa metalica plana, instalata pe pereti pentru placarea cu PAL laminat. NOTA: Resursele ,,Placi ghips-carton, Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband", Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca", Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait", Grund "Tifengrund", Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj" se exclud Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2 | 15,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 27,52 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 13,79 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 33,00 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 24,75 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 242,85 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,71 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | CI17B | Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 18mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. NOTA: Resursele materiale ,,Sipci din lemn 58x38mm" si ,,Adeziv neoprenic" se exclud. | m2 | 15,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 34,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 2732103646000 | Placi din PAL melaminat, grosimea de 18mm | m2 | 19,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,15 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | CO18A | Usite de revizie din material plastic 300x300mm | buc | 3,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,81 |
|  | 2030112931101 | Usite din tabla pentru cosuri | buc | 3,00 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 3,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisari pereti |  |  |
|  |  | 1.1.3. Finisare tavane |  |  |  |
| 34 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 72,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 147,60 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 288,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 75,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,08 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9mm grosime cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2 | 3,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,73 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 3,15 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,76 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 6,60 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 7,05 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 2,27 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,81 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,26 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,95 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,57 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,14 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | CK35D | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat | buc | 500,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 80,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 500,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 100,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 100,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 3,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,42 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonkontakt" | kg | 1,24 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,15 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de iposo la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 3,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,92 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 21,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,93 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,95 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,09 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,15 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 3,16 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 3,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,09 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,15 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 3,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,65 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 1,20 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare tavane |  |  |
|  |  | 1.1.4. Finisare pardoseli |  |  |  |
| 44 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 3,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,14 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 1,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | CE13A | Invelitori la pardoseli cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,05 | m2 | 3,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,63 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase ,,Stecloizol HPP" | m2 | 4,23 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 1,10 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,14 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | CG32C | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata | m3 | 18,36 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 25,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,75 |
|  | 2010102910000 | Cheramzit | m3 | 19,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,84 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | IzF30A | Strat de hidroizolare executat pe suprafete cu ,,Cemizol-2EP" sau analogic, cu grosimea de 2mm, cu rostuirea jonctiunilor si driscuirea fina. Consum materiale ,,Cemizol-2EP" - 3kg/m2 | m2 | 3,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,82 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,46 |
|  | 2112227324783 | Material de hidroizilare grupa "Cemizol-2EP" | kg | 10,50 |
|  | 2952270003829 | Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla | h-ut | 0,70 |
|  | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,35 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 48 | CG01A Aplic. | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin. NOTA: Pentru resursele materiale se include coeficientul de multiplicare K=2. K=2,00 | m2 | 75,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 45,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,50 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 4,95 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 950,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,25 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,90 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 | CC03C | Montare plase sudate BP 1, d3, 150x150la placi (1.98 kg/m2) | kg | 150,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 151,50 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,75 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,50 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 45,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,09 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 35,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 49,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 367,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,24 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,84 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,14 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,28 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00 | m2 | 75,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 17,55 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 147,50 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 6,75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,30 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,75 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiglisanta din Portelanat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni de 200 x 600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01 | m2 | 75,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 88,50 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 78,02 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 356,03 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 34,84 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 515,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,94 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 4,72 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 53 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv, H=200mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,05 | m | 62,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 18,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,20 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 66,40 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 22,79 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 390,60 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 6,51 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 18,60 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 3,10 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,06 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisare pardoseli |  |  |
|  |  | 1.1.5. Timplarie |  |  |  |
| 54 | CK23B | Ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoare interior alb, nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv Plasa anti-insecte (marimi): 1750 x 1450 x 2buc | m2 | 10,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 6,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,70 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 10,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 40,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,70 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,65 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 55 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 400 mm latime Materiale marunte (dopuri)=1,02 | m | 24,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,92 |
|  | 2521106718392 | Glafuri metalice pentru ferestre din mase plastice lat.30mm | m | 24,48 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 97,92 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 56 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 45cm latime | m | 24,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 24,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 144,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 57 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice cu 5 camere din panouri fixe si foi de usi culoarea lemn. | m2 | 18,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 18,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 18,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 54,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,78 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,31 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,20 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 58 | CK25A | Usi din PVC cu 5 camere | m2 | 6,00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 4,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,48 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 6,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 24,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,00 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,05 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,60 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 59 | CK25A | Usi din PVC cu 5 camere (1.2 x 0.9 m) | m2 | 1,08 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,08 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,32 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,54 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,19 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,65 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,08 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 60 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,84 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 2,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 61 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,50 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 15,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,85 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,22 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 4,50 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,26 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,63 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,30 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,02 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,25 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 3,15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,09 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  | 1.1.6. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |
|  |  | 1.1.6.1. Apeduct |  |  |  |
| 62 | SA15A | Teava PPR SRD, PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm | m | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,20 |
|  | 2521216717050-1 | Teava PPR SRD6, PN20 D16mm | m | 2,04 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 1,40 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,90 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 2,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,01 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,00 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,08 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 63 | SA15B | Teava PPR SRD6 PN20 din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm | m | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,89 |
|  | 2521216717050-2 | Teava din material plastic D20mm | m | 3,06 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 2,10 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 1,35 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,30 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 3,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,06 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,02 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,01 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,13 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 64 | SD05A | Robinet sefra-fluture tip HH, 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01 | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,60 |
|  | 2913124201600 | Robinet de sfera-fluture tip HH diametrul 1/2" | buc | 2,02 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 65 | SD01A | Robinet de inchidere cu stut pentru racordarea furtunului, avind diametrul 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00 | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,26 |
|  | 2913124202100 | Robinet de inchidere cu stut pt racordarea furtunului d.1/2 | buc | 2,00 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 2,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 66 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,25 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 67 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,90 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,31 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,03 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 68 | SD04A | Baterie electrica incalzire apa de tip DELIMANO, sau analogic puterea 3000W | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,65 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 69 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,20 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet complet echipat | buc | 1,04 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,03 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil | buc | 1,03 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 70 | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,25 |
|  | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,03 |
|  | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 1,02 |
|  | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 1,02 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,61 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 71 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,03 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,70 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,04 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,12 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Apeduct |  |  |
|  |  | 1.1.6.2. Canalizarea |  |  |  |
| 72 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,60 |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d110 | m | 5,15 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,07 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,07 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 73 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,75 |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm | m | 3,09 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,04 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 74 | SB09E | Revizie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,28 |
|  | 2523156721037-1 | Revizie din material plastic pentru canalizare D110mm | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,01 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 75 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,22 |
|  | 2523156721037-2 | Revizie din material plastic pentru canalizare D50mm | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,01 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 76 | SB09E | Compensator din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,28 |
|  | 2523156721037-3 | Compansator din material plastic pentru canalizare D110mm | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,01 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 77 | SB09E | Clapeta de aer pt canalizare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,28 |
|  | 2523156721037-4 | Clapeta de aer din material plastic pentru canalizare D110mm | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,01 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 78 | SB28B | Sifon de pardoseala PP D.110 vertical gri cu grila inox (150 x 150 mm) reglabil ROTATING CAP VISAM Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,01 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,29 |
|  | 252312672115 | Sifon de pardoseala PP D.110 vertical gri cu grila inox (150 x 150 mm) reglabil ROTATING CAP VISAM | buc | 1,01 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canalizarea |  |  |
|  |  | 1.1.6.3. Termoficarea exterioara |  |  |  |
| 79 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,30 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,67 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 80 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,95 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 81 | TfE01B | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul 45 x 2,5mm (Tevi din otel preizolate cu poliuretan PUR) | m | 76,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 9,12 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 21,28 |
|  | 2722103160000 | Teava din otel preizolata D45x2,5mm (Teava din otel preizolata cu poliuretan PUR) | m | 76,30 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 1,22 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,15 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,23 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,68 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 7,60 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,76 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,76 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 82 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm | buc | 10,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,70 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 14,30 |
|  | 2875274016000 | Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat | buc | 10,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 1,24 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,13 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,26 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,48 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 14,50 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,10 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 83 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (suport fix PUR D45) | buc | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,52 |
|  | 2875276314000 | Punct fix pentru limitarea dilatarilor | buc | 2,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,32 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,22 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,12 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,20 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,22 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,18 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,18 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 84 | TfE04A | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare cu diametrul nominal 45 mm (Manson de capat) | buc | 12,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 2,88 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,72 |
|  | 2523156719000 | Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) | buc | 12,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 85 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 76,00 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 12,16 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,38 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,68 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 86 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 7,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 4,27 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 7,17 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 87 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 28,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,68 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 88 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 35,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,25 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,50 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 89 | Pret de piata | Bnada de semnalizare | m | 38,00 |
|  | Banda | Banda de semnalizare | m | 38,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 90 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,90 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 30,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 91 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 76,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,84 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 3,04 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 92 | CN23F | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 3,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,37 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,30 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,30 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,42 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,09 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 93 | ID04C | Robinetu sfera cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 45mm | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |
|  | 2875274205100 | Robinet cu mufa | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,08 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,15 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 94 | ID06A | Robinet de aerisire automata | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire automata | buc | 4,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,40 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 95 | TfD02A | Montarea pe conducta a termometrului Tmax = 120 grade C | buc | 4,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,68 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,20 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,20 |
|  | 3320517355000 | Termometru | buc | 4,00 |
|  | 2875274036019 | Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j | buc | 8,00 |
|  | 2682117345344 | Snur azbest cu ins. pt. garn. tipa, b, 6-9 mm | kg | 0,10 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,26 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,82 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,14 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,25 |
|  | 2874117302562 | Armatura pt. termometru cu mufa+niplu pt. fixare pe cond. | buc | 4,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,41 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,09 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,04 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 96 | TfD01A | Montarea pe conducta a manometrului | buc | 4,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 1,20 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,56 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,56 |
|  | 3320527328000 | Manometru Pmax=10bar | buc | 4,00 |
|  | 2722103209487 | Teava const f.s. A /22 x 3/ OLT 35 | m | 1,56 |
|  | 2875274036019 | Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j | buc | 8,00 |
|  | 2875274201614 | Robinet trecere ventil mufa alama PN10-80 C.S.A83-1/2 | buc | 4,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,26 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,82 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,14 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,17 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,41 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,66 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,04 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Termoficarea exterioara |  |  |
|  |  | 1.1.6.4. Sistema de incalzire |  |  |  |
| 97 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0mm | m | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,00 |
|  | 2521216701000-1 | Teava din otel 25x2,0 mm | m | 10,15 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,64 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,17 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,03 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,30 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 98 | IC35B | Teava PPR armata 20,0 x 2,8 mm | m | 30,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,50 |
|  | 2521216710000-1 | Teava PPR cu fibra de sticla 20x2,8mm | m | 30,90 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 99 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 140,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 56,00 |
|  | 2521216710000-2 | Teava PPR cu fibra de sticla 25x3,5mm | m | 144,20 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 100 | RpCU05D | Executarea strapungerilor cu diametrul 150mm pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 30 cm grosime | buc | 20,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,60 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 101 | IC39B | COLECTOR DISTRIBUITOR BIANCHI 2 CAI 1"x1/2" FE | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |
|  | 2913124120000 | COLECTOR DISTRIBUITOR BIANCHI 2 CAI 1"x1/2" FE | buc | 1,00 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 2,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 2,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 2,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,15 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 102 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,60 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 20,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 103 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 140,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,40 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 7,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 104 | CN23E | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 1,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,12 |
|  | 2430226100797 | Grund de miniu alchidic G 355 - 3 | kg | 0,01 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,01 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,15 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,03 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 105 | ID04A | ROBINET CU SFERA SI OLANDEZ 1/2" | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,50 |
|  | 2875274205100-1 | Robinet de echilibrare 1/2 | buc | 10,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,15 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,32 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 106 | ID04A | ROBINET CU SFERA SI OLANDEZ 3/4" | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,50 |
|  | 2875274205100-2 | ROBINET CU SFERA SI OLANDEZ 3/4" | buc | 10,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,15 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,32 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 107 | ID04A | Robinet de echilibrare 1/2 | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,50 |
|  | 2875274205100-1 | Robinet de echilibrare 1/2 | buc | 10,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,15 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,32 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 108 | ID04A | Robinet de echilibrare V 5032 A 3/4 | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,50 |
|  | 2875274205100-4 | Robinet de echilibrare V 5032 A 3/4 | buc | 10,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,15 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,32 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 109 | IB06A | Radiator din otel, monobloc 22-500x1000 | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 2822115700000-1 | Radiator din otel monobloc 22-500x1000 | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,20 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 110 | IB06B | Radiator din otel monobloc 22-500x1400 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,30 |
|  | 2822115700000-2 | Radiator din otel monobloc 22-500x1400 | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,50 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 111 | IB06C | Radiator din otel monobloc 22-500x2000 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,60 |
|  | 2822115700000-3 | Radiator din otel monobloc 22-500x2000 | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,60 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 112 | IB06C | Radiator din otel monobloc 22-300x2000 | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,20 |
|  | 2822115700000-4 | Radiator din otel monobloc 22-300x2000 | buc | 4,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,20 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 24,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,20 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 113 | ID01A | Robinet pentru calorifere 1/2" | buc | 18,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,24 |
|  | 2875274202700-1 | Robinet pentru calorifere 1/2" | buc | 18,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,22 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,43 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |
|  |  | 1.1.6.5. Sistemul de ventilare |  |  |  |
| 114 | RpCU05D | Executarea strapungerilor cu diametrul 150mm pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 30 cm grosime | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,58 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 115 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC. NOTA: ,,Lant cu zale innodate D=2 mm" si ,,Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500" se exclude | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 116 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,64 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sistemul de ventilare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari interioare |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari exterioare |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Fatada |  |  |  |
| 117 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 123,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 92,25 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,04 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,01 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,37 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 553,50 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la ferestre la exterior | m2 | 96,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,88 |
|  | 24165861053031 | Betongrund | kg | 14,40 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,80 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 119 | CC03B1 | Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm (1.98kg/m2) | kg | 190,08 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,70 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 191,98 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,95 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 57,02 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 120 | CF15A K=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane K=2,00 | m2 | 96,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 268,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 57,60 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 016,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,34 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 4,61 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,77 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,54 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 121 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 96,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 11,52 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonkontakt" | kg | 39,84 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,80 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 122 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala D100mm. NOTA: Cornier din aluminiu lungimea 46m Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 96,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 181,63 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 40,13 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 387,84 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 484,80 |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100mm | m2 | 103,75 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 106,66 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 46,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 775,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,33 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 2,88 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,02 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 123 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 96,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 117,12 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 220,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,38 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,58 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 124 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 96,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 158,40 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 98,90 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 358,75 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 45,57 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 939,20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,19 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,15 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,96 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 125 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,35 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 51,69 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,13 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 764,00 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,01 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 178,71 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 44,44 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,80 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 31,50 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,97 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,35 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,44 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 126 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Mi-1) | kg | 60,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 11,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,60 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,60 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 60,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,30 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,48 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,90 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fatada |  |  |
|  |  | 1.2.2. Galfuri exterioare |  |  |  |
| 127 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 35,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 49,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 367,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,24 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,84 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,14 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,28 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 128 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala, grosimea 50mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 35,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 83,79 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18,52 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 141,40 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 176,75 |
|  | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*, grosimea 50mm | m2 | 37,82 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 44,89 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 282,80 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,88 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 10,50 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,74 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 129 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori | m2 | 35,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4,20 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonkontakt" | kg | 14,52 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,75 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 130 | CI22B | Placaj din placute de ceramogranit (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pentru lucrari exterioare, dimensiuni placute: pina la 250 x 65mm (tip culoar si model caramida veche) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 35,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 57,75 |
|  | 2661112800700-1 | Placute cheramogranit 250x65mm | m2 | 36,06 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 130,80 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 16,61 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 707,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,42 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,35 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Galfuri exterioare |  |  |
|  |  | 1.2.3. Tocuri interiorare |  |  |  |
| 131 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 55,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 77,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 577,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,39 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,32 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,44 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 132 | Pret de piata | Cornier perforat din aluminiu | m | 80,00 |
|  | Cornier | Cornier perforat din aluminiu | m | 80,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 133 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla cu densitatea de 80gr/m2, fara utiliazarea aracetului. NOTA: Resursa ,,Aracet" se exclude. | m2 | 65,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 71,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 134 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 65,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 29,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 68,57 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 65,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,95 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,25 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 136 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent | m2 | 65,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 35,75 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 26,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 32,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tocuri interiorare |  |  |
|  |  | 1.2.4. Scari de acces exeterioare |  |  |  |
| 137 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 15,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 12,75 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,07 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,45 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,45 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 1,95 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,30 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 138 | CC02O | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 150x150x3mm (1,98 kg/m2) | kg | 80,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 82,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,80 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 20,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,08 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 139 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15, F50 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 | m3 | 5,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 24,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 |
|  | 2663102100000 | Beton B15, F50 | m3 | 5,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,77 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,40 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 140 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 40,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 24,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,32 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 520,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,20 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,48 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 141 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramogranit, rezistent la inghet, antiderapant, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01 | m2 | 40,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 47,20 |
|  | 2661112800700-3 | Placute cheramogranit 250x65mm | m2 | 41,61 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 189,88 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 18,58 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 808,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,50 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 2,52 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 142 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din Otel inoxidabil, H=900mm, L=6,92 m | kg | 64,80 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 12,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,65 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 64,80 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,32 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,52 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,65 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,30 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,30 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 143 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 29,54 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,79 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 008,00 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,00 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 102,12 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 25,39 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,46 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 18,00 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,56 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,82 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 144 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total | buc | 4,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 1,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,04 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scari de acces exeterioare |  |  |
|  |  | 1.2.5. Soclu |  |  |  |
| 145 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 27,36 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,37 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,27 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 146 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 27,36 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 43,78 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 62,93 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,37 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 147 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 90,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 90,90 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,45 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,90 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 27,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 148 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 27,36 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 38,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,21 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,28 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,82 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,19 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,66 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,22 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 149 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 27,36 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,28 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonkontakt" | kg | 11,35 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,37 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 150 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placa de polistiren extrudat XPS gr.50mm, densitatea 26kg/m3, conductivitatea termica 0,003W/mk. NOTA: Cornier din aluminiu lungimea 46 m. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 27,36 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 38,85 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,15 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 110,53 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 110,53 |
|  | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* grosimea 50mm | m2 | 29,57 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 30,40 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 46,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 165,80 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,68 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,09 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,63 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,49 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 151 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 27,36 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 38,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,47 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,16 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,63 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 155,95 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 84,82 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,98 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,25 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 152 | CK26B | Picurator soclu din aluminiu | m | 46,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 14,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,68 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 46,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 184,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,46 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 153 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 30,36 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 88,04 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 31,28 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 134,92 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 13,19 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,77 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,33 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 2,22 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Soclu |  |  |
|  |  | 1.2.6. Acoperis |  |  |  |
| 154 | CE31C | Streasina infundata din tabla cutata cu latimea 0,5m din tabla protejata anticoraziv, culoarea Gru | m2 | 65,00 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 3,90 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 240,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,50 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 2,60 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 2,60 |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 325,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 26,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,95 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 155 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm Material marunt=1,03 | m | 19,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,70 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=150mm | m | 20,55 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 27,40 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 3,91 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 1,96 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 3,91 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 3,91 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 195,70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,38 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 156 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm Material marunt=1,02 | m | 30,36 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 10,63 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass d=100mm | m | 32,52 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 15,48 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 7,74 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 15,48 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 7,74 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 7,74 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 7,74 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,46 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperis |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari exterioare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Benficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total inclusiv Benficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demontare |  |  |  |
| 157 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,88 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 158 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,32 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare interioara |  |  |  |
| 159 | RpEG16F | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 8 module Materiale marunte (suruburi, piulite, garnituri) din val. mat. explicitate=1,01 | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,36 |
|  | 3162137312436 | Cutie de tablou metalic gata echipata pentru 8 module | buc | 1,01 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 160 | 08-02-409-1 | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 95,20 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,01 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,84 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 53,60 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 53,60 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,80 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 4,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 26,80 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 72,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 7,20 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,44 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 63,20 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 10,80 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 19,36 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,44 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 161 | Cost de piata | Teava flexibila D=25mm | m | 400,00 |
|  | Teava flexibila | Teava flexibila D20mm | m | 400,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 162 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 44,80 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,08 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,24 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 3,20 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 48,80 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,20 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,08 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,28 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,32 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,32 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 163 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 49,60 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,03 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,04 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 2,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,56 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 12,00 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 12,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,56 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 164 | Pret de piata | Cablu cu fire din cupru VVG-ng - LSLTx 3x1,5mm2 | m | 200,00 |
|  | Cablu 3x1,5 | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm | m | 200,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 165 | Pret de piata | Cablu cu fire din cupru VVG-ng LSLTx 3x2,5mm2 | m | 150,00 |
|  | Cablu 3x2,5 | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm | m | 150,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 166 | Pret de piata | Cablu cu fire din cupru VVG-ng LSLTx 3x4mm2 | m | 50,00 |
|  | Cablu 3x4 | Cablu electric din fire de cupru 3x4mm | m | 50,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 167 | RpEE15F | Intrerupator automat bipolar 10A,16 | buc | 7,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,29 |
|  | 1111000100020-1 | Intrerupator automat bipolar 10A, 16 | buc | 7,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 7,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,04 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 168 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor automat UZO 25A | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,65 |
|  | 1111000100020-2 | Intrerupator automat UZO 25A | buc | 1,00 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,00 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 169 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, LED pentru Armstrong 600 x 600mm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc | 12,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,36 |
|  | 28752744005011 | Corp de iluminat LED pentru Armstrong | buc | 12,48 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 12,48 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 12,48 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 170 | RpEF01B | Montarea Plafoniera LED Avesta 18W/230VIP54 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,84 |
|  | 2875274400501 | Plafoniera LED Avesta 18W/230VIP54 | buc | 3,12 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 3,12 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 3,12 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 171 | 08-03-596-3 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 70 | 100 buc | 0,04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,32 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,21 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,52 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,04 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 6,60 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,11 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 5,80 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,53 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,11 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 172 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,06 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,06 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,38 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 173 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,76 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,04 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,26 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 174 | RpEC04A | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit | buc | 13,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 48,49 |
|  | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 97,50 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 65,00 |
|  | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 13,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 71,50 |
|  | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 195,00 |
|  | 2875276311722 | Cleme capsulate pentru conductori | buc | 13,00 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 2,34 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,26 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 1,30 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 175 | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc | 13,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,03 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 13,26 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 13,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,07 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 26,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 26,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 176 | 08-02-472-10 | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie | 100 m | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,32 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,41 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,08 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 40,80 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 2,56 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 177 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete 12W LED Exit | 100 buc | 0,03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,95 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,12 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,01 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,03 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,77 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,03 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 178 | SE59A1 | Uscator de maini, montat pe perete din beton Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,45 |
|  | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 2,04 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,04 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 179 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 12,41 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare interioara |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Tatal |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 180 | PRET DE PIATA | Turnichet FHT2311 Seria ZkTeco cu controler Zk C3-200 si 2 cititoare RFID. Design modular. Indicator vizibil. Mecanism semi-automat. Model HT2311. Cititor de carduri/chei incorporat fara contact, turnichet cu sistem de control acces 2 cititoare RFID Urmarire timp (sosire/plecare). Software gratuit inclus. Optiunea butonului REX incorporat permite utilizatorilor si iasa confortabil fara a folosi un card. Cerinte de energie AC110V/220v, 50/60Hz. Mediu de lucru Intern/Extern. Viteza debit 25 - 48/minut. Pasaj (latime) 580mm. Dimensiune L=1400 W =1395 H= 2220 Material Otel SUS304. Temperatura de functionare - 28 grade C, 60 grade C Indice de protectie IP54 Garantie 1 an, inclusiv punerea in functiune. | buc | 1,00 |
|  | Turnichet | Turnichet FHT2311 Seria ZkTeco cu controler Zk C3-200 si 2 cititoare RFID. Design modular. Indicator vizibil. Mecanism semi-automat. Model HT2311. Cititor de carduri/chei incorporat fara contact, turnichet cu sistem de control acces 2 cititoare RFID Urmarire timp (sosire/plecare) Software gratuit inclus. Optiunea butonului REX incorporat permite utilizatorilor si iasa confortabil fara a folosi un card. Cerinte de energie AC110V/220v, 50/60Hz. Mediu de lucru Intern/Extern. Viteza debit 25 - 48/minut. Pasaj (latime) 580mm. Dimensiune L=1400 W =1395 H= 2220 Material Otel SUS304. Temperatura de functionare - 28 grade C, 60 grade C Indice de protectie IP54 Garantie 1 an. | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 181 | Pret de piata | Cititor de card | buc | 1,00 |
|  | Cititor | Cititor de card de proximitate pentru desktop si pentru chei din standardul Mifare. Frecventa de operare: 13,56MHz. Raza de citire a cardurilor/brelocuri: pana la 5cm. Timp de citire:300ms. Cititorul CR10E se conecteaza la un computer printr-o interfata USB si este folosit pentru a introduce identificatori in baza de date. Indicatie luminoasa LED rosu/verde. Consum maxim de curent: 100mA. Material corp:plastic ABS texturat+polcarbonat.Dimensiuni h140*L100*A30mm. | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 182 | Pret de piata | Dispozitiv electric pentru incalzit apa 60°C DELIMANO | buc | 1,00 |
|  | Delimano | Dispozitiv electric pentru incalzit apa 60°C DELIMANO | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 183 | Pret de piata | Ceas electronic de perete | buc | 2,00 |
|  | Ceas | Ceas electronic de perete | buc | 2,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 184 | Pret de piata | Indicator ,,Exit" | buc | 3,00 |
|  | Exit | Indicator ,,Exit" | buc | 3,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 185 | Pret de piata | Extincor cu pulbere | buc | 1,00 |
|  | Extinctor | Extinctor cu pulbere | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 186 | Pret de piata | Ghiveci dreptunghiular dimensiuni 1,04x0,5x04 tip Iacobas Construct sau analogic | buc | 3,00 |
|  | Ghiveci | Ghiveci dreptunghiular dimensiuni 1,04x0,5x04 tip Iacobas Construct sau analogic | buc | 3,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Rețele electrice exterioare (REE)

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгri, cheltuieli єi resurse | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LEC-10 kV |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 110,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3700 |
|  | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,0035 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0400 |
|  | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP | h-ut. | 0,3700 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,3700 |
| 2 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 33,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6900 |
| 3 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga | m2 | 100,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
| 4 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,74 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |
| 5 | TsA16C2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare cu obstacol Camine de lucru. | m3 | 50,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4200 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 |
| 6 | 34-02-017-1 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,1800 |
|  | 101-1705 | Cilti impregnati | kg | 0,3800 |
|  | 101-1847 | Chit de protectie | kg | 0,7800 |
|  | 102-0243 | Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m | m3 | 0,0030 |
|  | 103-0697 | Tuburi din azbociment fara presiune, trecere conventionala 100 mm, diametrul interior 100 mm | m | 11,0000 |
|  | 110-0195 | Mansete de polietilena "МПТ-1" pentru tevi 100 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 110-0196 | Dopuri pentru cablu din polietilena "ПКП-1" pentru tevi 100 mm | buc | 2,0000 |
|  | 170202 | Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ" | h-ut. | 6,3300 |
| 7 | 34-02-017-2 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori | buc | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4400 |
|  | 101-1705 | Cilti impregnati | kg | 0,1900 |
|  | 101-1847 | Chit de protectie | kg | 0,3900 |
|  | 102-0243 | Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m | m3 | 0,0020 |
|  | 103-0697 | Tuburi din azbociment fara presiune, trecere conventionala 100 mm, diametrul interior 100 mm | m | 6,0000 |
|  | 110-0195 | Mansete de polietilena "МПТ-1" pentru tevi 100 mm | 10 buc | 0,2000 |
|  | 110-0196 | Dopuri pentru cablu din polietilena "ПКП-1" pentru tevi 100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 170202 | Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ" | h-ut. | 2,4800 |
| 8 | 34-02-017-1 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,1800 |
|  | 101-1705 | Cilti impregnati | kg | 0,3800 |
|  | 101-1847 | Chit de protectie | kg | 0,7800 |
|  | 102-0243 | Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m | m3 | 0,0030 |
|  | 103-0697 | Tuburi din azbociment fara presiune, trecere conventionala 100 mm, diametrul interior 100 mm | m | 11,0000 |
|  | 110-0195 | Mansete de polietilena "МПТ-1" pentru tevi 100 mm | 10 buc | 0,3000 |
|  | 110-0196 | Dopuri pentru cablu din polietilena "ПКП-1" pentru tevi 100 mm | buc | 2,0000 |
|  | 170202 | Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ" | h-ut. | 6,3300 |
| 9 | 34-02-017-2 | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori | buc | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4400 |
|  | 101-1705 | Cilti impregnati | kg | 0,1900 |
|  | 101-1847 | Chit de protectie | kg | 0,3900 |
|  | 102-0243 | Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m | m3 | 0,0020 |
|  | 103-0697 | Tuburi din azbociment fara presiune, trecere conventionala 100 mm, diametrul interior 100 mm | m | 6,0000 |
|  | 110-0195 | Mansete de polietilena "МПТ-1" pentru tevi 100 mm | 10 buc | 0,2000 |
|  | 110-0196 | Dopuri pentru cablu din polietilena "ПКП-1" pentru tevi 100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 170202 | Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ" | h-ut. | 2,4800 |
| 10 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (deseu de imbracaminte asfaltica) | t | 3,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut. | 0,2580 |
| 12 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II. K-30 | 100 m3 | 0,08 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,1400 |
| 13 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm | m | 153,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |
|  | 2521216701001 | Teava din polietilena | m | 0,000 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut. | 0,0115 |
| 14 | Pret piata | Teava PE 110/PN10 PE100 SDR 17x6,6 | m | 155,00 |
|  | 577 | Teava PE 110/PN10 PE100 SDR17x6,6 | m | 1,0000 |
| 15 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 127,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 5,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |
| 17 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala Pentru grosimea 6 cm. K-2 | m2 | 39,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0900 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,0710 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0080 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0087 |
| 18 |  | Nisip cernut | m3 | 38,20 |
|  | 7879 | Nisip cernut | m3 | 1,0000 |
| 19 |  | Caramida | buc | 5840,00 |
|  | 7878 | Caramida | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 20 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 7,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,9900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,9900 |
| 21 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 7,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,2400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,2400 |
| 22 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 1,53 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,6300 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 6,4200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 6,4200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,6300 |
| 23 | 08-02-146-5 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0016 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00288 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,7300 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 6,9600 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 6,9600 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 9,2800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,7300 |
| 24 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 6,37 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,6500 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 4,9600 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 4,9600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,6500 |
| 25 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,6100 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0004 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0300 |
| 26 | 08-02-169-2 | Manson de cuplare din rasini sintetice (epoxide) de constructie perfectionata, pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 35 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,7000 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0024 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00612 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0072 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0030 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0030 |
| 27 | 08-03-574-6 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 120 mm2 | 100 fire | 0,06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 72,9000 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0005 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 7,9400 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 102,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,1500 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 1,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0700 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1500 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,3000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,1000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 21,6000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |
| 28 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut. | 0,2500 |
| 29 | Pretul firmei | Cablu АСБл-10 3х95 | m | 800,00 |
|  | 8452 | Cablu АСБл-10 3х95 | m | 1,0000 |
| 30 | Pretul firmei | Cablu ААБл-10 3х95 | m | 20,0 |
|  | 8453 | Cablu ААБл-10 3х95 | m | 1,0000 |
| 31 |  | Manson terminal 3КВТп-10 70/120 КВТ | buc | 3,00 |
|  | 477 | Manson terminal 3 КВТп-10 70/120 КВТ | buc | 1,0000 |
| 32 |  | Manson de conexiune 3CTп -10(70-120)М | buc | 1,00 |
|  | 478 | Manson de conexiune 3CТ-10 (70-120) М | buc | 1,0000 |
| 33 |  | Papuci de cablu A1A-95 | buc | 9,00 |
|  | 88 | Papuci de cablu A1A-95 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. LEА-0,4 kV |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 34 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8100 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,4400 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0400 |
| 35 | 33-04-042-2 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7500 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,8400 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,9600 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0900 |
| 36 | 33-04-042-3 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu doua proptele | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,5600 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 1,2300 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 1,4000 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1200 |
| 37 | 33-04-040-1 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV | buc | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2700 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,3500 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0600 |
| 38 | 33-04-040-2 | Demontarea unui conductor suplimentar LEA 0,38 kV | buc | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1500 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,0700 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0100 |
| 39 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 11,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |
| 40 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |
| 41 | 33-04-016-6 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse | buc | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3000 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1600 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1600 |
| 42 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0000 |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,0000 |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,0000 |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,0000 |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0000 |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,0000 |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,0000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |
| 43 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0000 |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,0000 |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,0000 |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,0000 |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,0000 |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0000 |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,0000 |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,0000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 1,8600 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4000 |
| 44 | 33-04-003-3 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,1100 |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0000 |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,0000 |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,0000 |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,1000 |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,0000 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,00003 |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,0000 |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,0000 |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,0000 |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,0000 |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,0000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 3,0100 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,6100 |
| 45 | Pretul firmei | Piloni CB 9,5 | buc | 11,00 |
|  | 686 | Piloni CB 9,5 | buc | 1,0000 |
| 46 |  | Nod de fixare | buc | 6,00 |
|  | 4457 | Nod de fixare | buc | 1,0000 |
| 47 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare(Разборка грунта для заземления) | m3 | 1,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1100 |
| 48 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare (Обратная засыпка) | m3 | 1,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 49 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,9000 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,00002 |
|  | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,0004 |
|  | 110-0181 | Bratari "CФ" | buc | 6,0000 |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |
|  | 551-0455 | Conectoare ovale "COAC" | buc | 2,1000 |
|  | 507-9101 | Conductori izolati | t | 0,0000 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 3,2400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 2,3600 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 1,7500 |
| 50 | 08-02-374-3 | Executarea bransamentului in cladire, in teava din otel, conductor sectiune pina la 16 mm2, cantitate conductori in linie: 4 | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,3400 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00064 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000024 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0800 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1300 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 8,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0080 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 4,6400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0080 |
| 51 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,16 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,3900 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |
| 52 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm(fara macara) | 10 buc | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 10116123 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | m | 30,0000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,5400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1400 |
| 53 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (fara macara) | 100 m | 0,12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011612344 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | m | 100,0000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1400 |
| 54 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm (fara macara) | 100 m | 0,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,1000 |
|  | 10116134 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm | t | 100,0000 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1100 |
| 55 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,16 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2200 |
| 56 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut. | 0,2500 |
| 57 | 1-11-010-2 | Dispozitive de legare la pamint -Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m Pp-2 la TGD | 1 masurare | 8,00 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 2,0000 |
| 58 | Pretul firmei | Cablu СИП-2 3х70+1х70+1x16 | m | 300,00 |
|  | 8442 | Cablu СИП-2 3х70+1х70+1x16 | m | 1,0000 |
| 59 |  | Cablu СИП-2 3х70+1х70 | m | 300,00 |
|  | 8451 | Cablu СИП-2 3х70+1х70 | m | 1,0000 |
| 60 |  | Cablu СИП-2 3х25+1х35 | m | 65,00 |
|  | 48452 | Cablu CИП-2 3х25+1х35 | m | 1,0000 |
| 61 |  | Teava PVC D-32mm | m | 16,00 |
|  | 344 | Teava PVC D-32mm | m | 1,0000 |
| 62 |  | Suport clema intindere CA 2000 | buc | 19,00 |
|  | 884 | Suport clema intindere CA 2000 | buc | 1,0000 |
| 63 |  | Clema PA 2000 | buc | 16,00 |
|  | 685 | Clema PA 2000 | buc | 1,0000 |
| 64 |  | Clema PA 1000 | buc | 6,00 |
|  | 688 | Clema PA 1000 | buc | 1,0000 |
| 65 |  | Clema cu suport ES -1500 | buc | 8,00 |
|  | 554 | Clema cu suport ES 1500 | buc | 1,0000 |
| 66 |  | Clema de conexiune FIDOS (PC) 4-35/6-150 | buc | 20,00 |
|  | 444 | Clema de conexiune FIDOS (PC) 4-35/6-150 | buc | 1,0000 |
| 67 |  | Banda de otel F 20-07 | m | 60,00 |
|  | 66 | Banda de otel F 20-07 | m | 1,0000 |
| 68 |  | Clama pentru banda A 200 | buc | 60,00 |
|  | 54668 | Clama pentu banda A 200 | buc | 1,0000 |
| 69 |  | Clema de contact PS 1-1 | buc | 7,00 |
|  | 156 | Clema de contact PS 1-1 | buc | 1,0000 |
|  |  | 4. PTC 2x400/10/0,4 |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 70 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,06 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |
| 71 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |
| 72 | 33-04-029-4 | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 6 grinzi de consolidare | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,5600 |
|  | 408-0200 | Amestec din nisip-pietris | m3 | 0,0000 |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut. | 3,6600 |
| 73 |  | Pilon din beton armat vibrat УСО-5 | buc | 6,00 |
|  | 585 | Pilon din beton armat vibrat УСО-5 | buc | 1,0000 |
| 74 |  | Petris | m3 | 6,00 |
|  | 55 | Petris | m3 | 1,0000 |
|  |  | 4.2. Lucrari de montare |  |  |
| 75 | 08-01-062-2 | Transformator de putere ТМГ-400/10/0,4 (existent Beneficiar) | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,1000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0100 |
|  | 1019184 | Scoabe metalice | kg | 10,5000 |
|  | 1060020 | Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2 | buc | 15,0000 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0300 |
|  | 5009809 | Indicator de tehnica securitatii | 100 buc | 0,0100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 5,8000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 3,6400 |
| 76 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |
| 77 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm(fara macara) Pp-1 la PTC | 10 buc | 0,60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 10116123 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | m | 30,0000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,5400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1400 |
| 78 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (fara macara) Pp-1 la PTC | 100 m | 0,22 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011612345 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | m | 100,0000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1400 |
| 79 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm(fara macara) Pp-2 la TGD | 100 m | 0,04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |
|  | 1011612345 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | m | 100,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1900 |
| 80 | 1-11-010-2 | Dispozitive de legare la pamint -Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m Pp-1 la PTC | 1 masurare | 1,00 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 2,0000 |
|  |  | 4.3. Utilaj |  |  |
| 81 |  | Сontor ZMG405CR,3x5 (10)A | buc | 2,00 |
|  | 47 | Contor ZMG405CR,3x5(10)A | buc | 1,0000 |