| Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice: |
| --- |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor/serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| 1 | 42610000-5 | Utilaj de marcare de tip laser | buc | unu | Lista utilajului solicitat (caracteristica tehnică desfășurată) Utilaj de tip lazer Specializarea - pentru aplicarea semnelor de marcare de tip lazer pe articolele din metale prețioase. Caracteristici tehnice: Categoria siguranței: Clasa N1; Cîmpul maxim de prelucrare 50x50 mm; Rezoluție hardware și software – 1,5mkm; Diametrul spotului lazer focalizat pe obiect - nu mai mult de 20 mkm; Adîncimea de focusare - pînă la 1,5 mm; Timpul maxim de aplicare a amprentei marcajului cu mărimile aproximative 2,0x1,5 mm - nu mai mult de 1,5 sec.; Adîncimea marcajului aplicat – nu mai puțin de 0,02mm; Mărimile utilajului lazer cu cabina de protecție – nu mai mare de 800x550x900 mm. Cabina înzestrată cu ușă frontală și sticlă de protecție; Răcirea lazerului – autonomă aeriană; Consumul – 220 V, 50 Hz; Tipul lazerului – cu fibră specializată, cu impulsuri de ytterbium. Prezența trepiedului electric pentru deplasarea capului de marcare a lazerului de-a lungul axei Z; Lungimea de undă a lazerului - 1,064 mkm; Durata impulsului – valori discrete: 4,8,14,20,30,50,100,200 ns; Frecvența impulsului – reglabilă, de la 1,6 kHz pînă la 1000kHz; Puterea maximă la ieșire a lazerului – nu mai puțin de 20 W; Controlul mașinii lazer – prin intermediul unui computer cu software instalat; Instalarea și instruirea specialistului; Perioada de garanție nu mai puțin de 24 luni. |