Anexa 1 la ordinul MS

Nr. 701 din 18.10.2010

Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice

| Nr. lotului | Denumirea testului | Cod CPV | Marcaj | Metoda de determinare | Tipul reagenţilor | Material pentru investigaţii | Limita minimă de detecţie pentru set | Coeficientul de variaţie intrascrial | Coeficientul de variaţie extraserial | Interferenţe | Ambalaj solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASAT (GOT) | 33696200-7 | CE | Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | < 2 U/L | <2,0 | < 1,5 | Acid Ascorbic pînă la 1.7mmol/i, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/I, Hemoglobina pînă la 3.8g/l, Lipemic pînă la 2 g/l. | Flacoane cu volum de la 1 pînă la 125 ml. |
|  | ALAT (GPT) | 33696200-7 | CE | Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | <4U/L | <1.5 | <10 | Acid Ascorbic pînă la 1.7mmol/I, Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8g/l, Lipemie pînă la 2 g/l. | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la125 ml. |
| 2 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) | 33696200-7 | CE | Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma heparinizată | <3,0 U/L | <3.0 | <3.0 | Acid Ascorbic pînă Ia 1,7 mmol/I, Bilirubina pînă la 0,7mmol/1, Lipemie pînă la 2 g/l, Hemoglobina pînă la 2g/l. | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 50 ml. |
| 3 | Alfa-Amilaza -total | 33696200-7 | CE | Determinare Cinetică.CNP-G3 | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | <33,0 U/L | <5.0 | <8.0 | Acid Ascorbic pînă fa 1,7 mmol/1, Bilirubina pînă ia 0,7mmol/1, Lipemie pînă Ia 21g/I, | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 50 ml. |
| 4 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) | 33696200-7 | CE | Fotometrică Indraşec | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | < 1.3 mmol/1 | <5.0 | <5.0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/I, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 21g/I, | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 125 ml. |
|  | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) |  |  |  |  |  | < 1.8 mmol/1 | ≤ 0.03 | ≤ 0.01 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/I, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 21 g/I, | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 125 ml. |
| 5 | Calciu (Calciu) | 33696200-7 | CE | Fotometrică cu crezolftaleină | Lichid Stabil gata pentru folosire cu calibratori | Ser, plasma heparinizată, urina | ≤ 0.01 mmol/1 | ≤ 0,3 | ≤0,3 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/I, Bilirubină pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 21 g/I, Magneziu pînă la 8 mmol/1 | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 125 ml. |
| 6 | Cholesterol total (Cholesterol) Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Fotometrică CHOD-PAP | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. cu calibrator | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 0.08 mmol/1 | ≤ 2.0 | ≤2.5 | Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/I, Bilirubină pînă la 0,35mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă Ia 21 g/I, | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 250 ml. |
| 7 | Creatinina (Creatinine) Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Determinarea cinetică cu calibratori | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma heparinizată, urina | ≤ 15 mmol/1 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/I, Bilirubină pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 21 g/I, | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 125 ml. |
| 8 | Glucoza (Giueose) Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Fotometrică cu GOD-PAP | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibratori | Ser, plasma EDTA, fluorinizată sauheparinizată, urma | ≤0.1 mmol/ l | ≤7.0 | ≤3.0 | Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l. Hemoglobina pînă la5 g/l, Lipemie pînă Ia 20 g/i. | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 250 ml. |
| 9 | Fier (Iron) Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Fotometrică cu feren. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma heparinizată | ≤0.9 mmol/l | ≤3.0 | ≤ 4.0 | Bilirubina pînă la 1,0mmol/l, Hemoglobina pînă la LI g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 125ml. |
| 10 | Proteina Totală (Total Protein) Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Fotometrică cu biuret. | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibratori | Ser, plasma heparinizată | ≤ 5,0 mmol/l | ≤ 0,1 | ≤ 0,15 | Acid Ascorbic pînă la1,7mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 11 g/i. | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 125ml. |
| 11 | Uree (Urea) Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Cinetică ureaze UV. | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibratori | Ser, plasma fara heparaniat de amoniu, urina proaspata | ≤ 0,3 mmol/l | ≤ 2,0 | ≤ 3,5 | Acid Ascorbic pînă la 1,7mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 2 g/i. | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 100ml. |
| 12 | Proteina C reactivă (CRP) Inclusiv calibratorul | 33696200-7 | CE | Imunoturbidimetrie cantitativ fara predilutie | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 2 2,00 mg/l | ≤ 4,0 | ≤ 2,5 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 inmol/I, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/1, Lipemie – trigliceride pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 5 ml. |
| 13 | Antistreptolizina O (ASO) Inclusiv calibratorul | 33696200-7 | CE | Metoda semicantitativa latex-test | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 7,0u/l | ≤ 6,0 | ≤ 18,0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 inmol/I, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/1, Lipemie – trigliceride pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/ | Ambalaj de la 1 până la 5 ml |
| 14 | Factor Reumatoid (RF) Inclusiv calibratorul | 33696200-7 | CE | Metoda semicantitativa latex-test | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 8,0U/L | ≤ 7,0 | ≤ 12,0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 inmol/I, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/1, Lipemie – trigliceride pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/ | Ambalaj de la 1 până la 5 ml |
| 15 | Proba cu timol | 33696200-7 | CE |  |  | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 5,0 Mg/dl | ≤ 5,0 | ≤ 8,0 | Bilirubina pînă la 0,7 mmol/1 Hemoglobina pînă la 1,5 g/l Lipemie pînă Ia 2 g/i. | Ambalaj de la 1 până la 11ml |
| 16 | Sol Hipochloridi concentrate 0.5% | 33696200-7 | CE | FotometricaGPO Monoreagent | Lichid stabil gata pentru folosire. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată |  |  |  | 0.5% NaCl solutie | Ambalaj nu mai mare de 0,5 litri |
| 17 | SLE latex cu control negativ si pozitiv, inclusiv planşete | 33696200-7 | CE | Metodă semicantitativă latex -test | Lichid stabil gata pentru folosire. | Sînge integru cu EDTA |  |  |  | latex-test | Ambalaj nu mai mare de 5 ml |
| 18 | Cloride Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Fotometrică cu crezolftaleină | Lichid Stabil gata pentru folosire cu calibratori | Ser, plasma heparinizată, urina | ≤ 0.01 mmol/1 | ≤ 0,3 | ≤0,3 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/I, Bilirubină pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 21 g/I, Magneziu pînă la 8 mmol/1 | Ambalaj nu mai mare de 100 ml |
| 19 | Trigliceride Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | FotometricaGPO Monoreagent | Lichid stabil gata pentru folosire |  | <0,01 | <3,5 | <3,0 | Acid ascorbic pina la 0,35mmol/l bilirubin pina 0,7 mmol/l | Flacon cu volum de la 1pina la 100 |
| 20 | Apa bidistilată | 33696200-7 | CE | Dizolvant | Lichid stabil gata pentru folosire | Apa bidistilată |  |  |  | Apa bidistilată | Flacon/fiolă pînăla 5 ml |

Cerinţe generale

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi

etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale

produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea,

reproductibilitatea şi interferenţă (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de

stat sau limba rusă. .

Notă: 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate.Calibratorii şi

standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu

setul de reagenţi , adică să fie de la acelaşi producător.

2. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider,

frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Anexa 2 la ordinul MS

nr.  701 din 18.10.2010

Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice

| Nr. lotului | Denumirea testului immunologic | Cod CPV | Cerinţele pentru test | Metoda | Un. de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | HBsAg | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Notă 1 | ELISA | teste |
| 22 | HCV | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Notă 1 | ELISA | teste |
| 23 | HSV (tip II) IgM | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
|  | HSV (tip II) IgG | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
| 24 | HSV (tip 1) IgG | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Notă 2 | ELISA | teste |
|  | HSV (tip 1 IgM | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi"-" calibratori. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
| 25 | CMV IgG | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
|  | CMV IgM | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
| 26 | Toxoplasma gn. IgG | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
|  | Toxoplasma gn. IgM | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi"-" calibratori. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
| 27 | Mycoplasma hominis IgG | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Posibilitatea determinării titlului anticorpilor. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
|  | Mycoplasma hominis IgA | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi"-" calibratori. Posibilitatea determinării titlului anticorpilor. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
| 28 | Determinarea imunoglobulinei Etotal | 33696200-7 | Cerinte generale*,de asemenea sa fie inclusi,in afara de controlul”+”si”-“calibratori. . Notă 1 | ELISA | teste |
| 29 | Determinarea PSA | 3369200-7 | Cerinte generale*de asemenea sa fie inclusi in afara de controlul “+”si”-“calibratori. | ELISA | teste |

Cerinţe generale*

Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de patru calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.

Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni

Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă

La cerere de prezentat monstre pentru testare de la ofertanţii câştigători în termen de 5 zile din momentul orei deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

Notă **

Poziţia 148 TPHA – Reactivul  pentru confirmarea diagnosticului sifilis prin reacţia de hemaglutinare pasivă: Forma de prezentare – Celule sensibilizante - eritrocite de pui sau găină conservate şi sensibilizate cu antigen Tr. Pallidum. Ser control: Seruri pozitive – seruri s-au plasmă umană defibrinată. Seruri negative – seruri s-au plasmă umană defibrinată. Diluent – soluţie salină cu absorbant Criterii de calitate:  Specificitate nu mai mic de 99,9 %. Sensibilitate  nu mai mic  99,7 %. Repartizarea reagenţilor în plăci doar cu pipeta automată.

Notă:

1 In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. .....Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

Anexa nr.6  la ordinul MS

Nr. 701 din 18.10.2010

Specificaţiile standard pentru investigaţii microbiologice

| N/o | Nr lotului | Denumirea testului | Metoda de determinare | Material pentru investigatii | Tipul reagentilor | Marcaj | Cod CPV | Volum reagent total solicitat (pentru investigatie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | Cercetare bacteriologica la stafilococi prin metoda cantiattiva | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Stafilococ agar (Manitol Salt) 5gr |
|  | 71 |  |  |  | Lichid |  | 33698100-0 | Plasma de epure – 2 ml |
| 2 | 70 | Cercetare bacteriologica a urinei | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate urina | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Staphylococ agar (Manitol Salt) 4gr |
| 3 | 72 | Cercetare bacteriologica la streptococi | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Frotiu faringian | Lichid | CE | 33698100-0 | Disc cu bila |
|  | 73 |  |  |  | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Mediu GRM agar – 2.5gr |
| 4 | 70 | Cercetare bacteriologica la stafilococi | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Frotiu faringian | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Staphylococ agar (Manitol Salt) – 1.4gr |
|  | 73 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Mediu GRM agar – 2.5gr |
| 5 | 74 | Cercetare bacteriologica a organelor respiratorii prin metoda cantitativa | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Frotiu faringian | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Bulion nutritiv |
|  | 70 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Staphylococ agar (Manitol Salt) – 4gr |
|  | 75 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Mediu Endo |
| 6 | 70 | Cercetare bacteriologica a plagilor | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Eliminari plaga | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Staphylococ agar (Manitol Salt) – 4gr |
| 7 | 70 | Cercetare bacteriologica a eliminarilor din ochi | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Eliminari ochi | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Staphylococ agar(Manitol Salt) – 4gr |
|  | 76 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Mediu Muller – Hinton – 2.5gr |
| 8 | 73 | Cercetare bacteriologica a eliminarilor din urechi | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Eliminari urechi | Dehidratat | CE | 33698100-0 | GRM – agar 0.5gr |
|  | 70 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Staphylococ agar(Manitol Salt) – 4gr |
|  | 76 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Mediu Muller – Hinton – 2.5gr |
| 9 | 73 | Cercetare bacteriologica a organelor de reproductie | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Eliminari organe reproductie | Dehidratat | CE | 33698100-0 | GRM – agar 0.5gr |
|  | 70 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Staphylococ agar (Manitol Salt) – 4gr |
|  | 77 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Mediu cromogen pentru candida |
| 10 | 73 | Identificare microorganisme genul Neiseriaceac | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33698100-0 | GRM – agar 0.36gr |
|  | 78 |  |  |  | Lichid |  | 33698100-0 | Ser de cal 0.6ml |
|  | 76 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Mediu Muller – Hinton |
| 11 | 79 | Mediu Saburo în praf | Cercetare bacteriologic |  |  |  | 33698100-0 | praf |
| 12 | 80 | Doxiciclină Rondele cu antibiotici: fl x 100 rondele | Cercetare bacteriologic |  |  | CE | 33696500-0 | fl x 100 rondele |
|  | 81 | Ampicilină |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 82 | Azitromicină |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 83 | Cefazolină |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 84 | Clindamicynă |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 85 | Eritromicină |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 86 | Spiramycin |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 87 | Claritromicină |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 88 | Ofloxacină] |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 89 | Levofloxacina |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 90 | Ciprofloxacină |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 91 | Ceftriaxon |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 92 | Roxitromicin |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 93 | Norfloxicin |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 94 | Natamicina |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 95 | Butaconazol |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 96 | Clotrimazol |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 97 | Sertaconazol |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 98 | Itroconazol |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 99 | Fluconazol |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 100 | Nistatin |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 101 | Ulei nefluorescent | Cercetare bacteriologic |  |  |  | 33696500-0 | fl x 10 ml |
|  | 102 | ChlaMonoScrin | Cercetare bacteriologic |  |  |  | 33696500-0 | 1 set x 50 an |
|  | 103 | Mediu nutritiv pentru identificarea enterobacteriilor cu manit | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33698100-0 | kg praf |
|  | 104 | Gelozâ salina cu manit | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33698100-0 | kg praf |
|  | 105 | Standart de turbeditate (0,5 şi 1,0 din scara Mac Farland | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Lichid | CE | 33698100-0 | set x 2 amp |
|  | 106 | Sistem Hemocultura ( Signal) m.lichid + sistem indicator | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Lichid | CE | 33698100-0 | volumul amb nu mai mare 80ml |
|  | 107 | Mediu p-u cultivarea trihomonadelor în praf | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33698100-0 | kg praf |
|  | 108 | H2SO4 Chimic pură | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33696300-8 | kg |
|  | 109 | Mediu cromogen p-u enumerarea organizmelor din prelevatele tractului urinar si id E.Coli Enterococcus.KESC | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Set a cîte 100 buc |

Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.