ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Lucrărilor de reparație a rețelei de apeduct exterior în incinta IMSP IO, prin procedura de achiziție de valoare mică

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; IDNO: 1003600151023; Adresa: mun.Chişinău str. N. Testemițianu 30; Numărul de telefon/fax: 0(22)-852-670; 0(22)72-78-80; Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: anticamera@onco.md achizitiionco@gmail.com Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea serviciilor medicale; Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Procedura este inclusă în planul provizoriu de achizitii publice Link-ul către planul de achiziții publice publicat:________________ Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări: № crt. Simbol norme şi Cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de masura Volum 1 2 3 4 5 1. Apeduct bloc Radioterapie 1.1. Fintina de distributie 1 RpSF03A Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg buc 1,00 2 TsA04E1 Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu m3 7,85 3 RpAcF38A Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (Demontarea caminului de distributie existent) m3 1,22 4 AcE11A Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana m3 1,55 5 AcE11A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: КЦ-15-9 Inel Dm. 1500mm buc 2,00 6 AcE11A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: КЦД-15 Planseu inferior buc 1,00 7 AcE11A1 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: КЦП1-15-1 Planseu superior buc 1,00 8 AcE07C Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B buc 1,00 9 RpAcA49A Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 100 mm m 1,60 10 RpAcB34B Demontarea hidrantilor tip Pompier, cu Dn=65-100 mm, subterani buc 1,00 11 RpAcB42A Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm (Robinet apa cu clapa fluture) buc 3,00 12 AcA11B Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-110 mm m 2,60 13 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Teu 110x110x110) buc 2,00 14 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (cot 90 grade Dm.110mm) buc 3,00 15 AcA53B Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa Dm. 75mm) buc 4,00 16 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe Dm 110mm) buc 4,00 17 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (Reductie 110x75mm) se va include conform proiectului buc 2,00 18 AcA53B Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (Adaptor Flansa Dm.75) buc 4,00 19 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (Adaptor Flanse Dm.110mm) buc 3,00 20 AcA26A Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 110 mm buc 4,00 21 AcA26A Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 75 mm buc 4,00 22 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 110 mm (ATENTIE MANOPERA) buc 1,00 23 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 75 mm (ATENTIE MANOPERA) buc 2,00 24 AcB06B Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (ATENTIE MANOPERA) buc 1,00 25 IC42A Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata kg 16,00 26 AcF01A Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg kg 1,00 1.2. Traseu 27 RpDC04B Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi m 11,00 28 RpDB37A Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice m2 3,85 29 TsA02G Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare m3 13,02 30 AcA11A Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 75 mm m 24,80 31 AcA53B Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 90grade Dm. 75mm) buc 2,00 32 RCsB30K K=4.5 Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm buc 1,00 33 AcF01A Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg kg 18,20 34 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip m3 1,15 35 TsD01C Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare m3 11,86 36 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 100 m3 0,118 37 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta m3 0,35 38 IC42A Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Fixarea tevilor pe interior) kg 16,00 1.3. Diverse 39 TrB05A1-2 Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m t 4,30 40 TrI1AA01B1 Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 t 4,30 41 TsI50B5 Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km t 4,30 2. Apeduct bloc Morga 2.1. Traseu 42 TsA02G Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare m3 28,80 43 AcA11A Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm m 24,80 44 AcA53A Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (teu 50x50x50) buc 1,00 45 AcA53A Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufa 50mm) buc 2,00 46 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena ( teu bransare 110x50mm ) buc 1,00 47 AcA53A Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (Trecere PE-Otel 50x1 1/2") buc 1,00 48 AcA25A Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 1 1/2" Filet buc 1,00 49 SD19C Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2" buc 1,00 50 RCsB30G K=4.5 Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm buc 1,00 51 AcF01A Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg kg 12,80 52 IC42A Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Fixarea tevilor pe interior) kg 8,00 53 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip m3 2,00 54 TsD01C Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare m3 26,80 55 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 100 m3 0,268 56 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta m3 0,42 3. Traseu Rezerva 57 RpSF03A Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg buc 1,00 58 RpAcF01A Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment buc 1,00 59 AcE07C Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B buc 1,00 60 RpDC04B Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi m 44,00 61 RpDB37A Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice m2 8,80 62 TsA02G Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare m3 48,00 63 AcA11D Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 180 mm m 80,00 64 AcF03A Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip m3 8,00 65 TsD01C Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare m3 40,00 66 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 100 m3 0,40 67 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta m3 1,65 68 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 150 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (Adaptor Flanse Dm.150mm) buc 2,00 69 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 150 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, 150mm) buc 2,00 70 AcA26B Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm buc 2,00 71 AcB01B Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 150 mm (Robinet fluture Dm.150mm MANOPERA) buc 1,00 72 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (Reductie 110x180mm) buc 1,00 73 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (Adaptor Flanse Dm.110mm) buc 2,00 74 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe Dm 110mm) buc 2,00 75 AcA26A Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 110 mm buc 2,00 76 AcB01A Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 110 mm (ATENTIE MANOPERA) buc 1,00 77 AcA53C Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena ( teu bransare 110x50mm ) buc 1,00 78 AcA53A Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (Trecere 50x15mm ) buc 1,00 4. Utilaj 79 Pret de piata Robinet Fluture 4" PN16 Disc inox buc 2,00 80 Pret de piata Robinet Fluture 3" PN16 Disc inox buc 2,00 81 Pret de piata Robinet Fluture 6" PN16 Disc inox buc 1,00 82 Pret de piata Hidrant antiincendiar subteran cu bila D.100mm buc 1,00

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant______________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;

- Termenii și condițiile de executare solicitați: În decurs de 30 zile conform solicitării IMSP IO;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu;

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ Obligativitatea 1 Oferta de preț Confirmata cu semnătura electronic a participantului DA 2 Oferta tehnică conform Caietului de sarcini Devizele locale (formularele 3, 5, 7) aferente ofertei elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini, original confirmata cu semnătura electronic a participantului DA 3 Extras din registrul de stat copie, confirmata cu semnătura electronic a participantului DA 4 Certificat ISO 9001 copie, confirmata cu semnătura electronic a participantului DA 5 Certificat ISO 14001 copie, confirmata cu semnătura electronic a participantului DA Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: Nu; Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):________________ Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu; Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: corespunderea cerințelor pe lot, cel mai mic preț; Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea% Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP; Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile; Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP; Ofertele întîrziate vor fi respinse. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat; Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu; Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu este cazul; În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data conform platformei SIA RSAP; În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Se acceptă sistemul de comenzi electronice Se acceptă facturarea electronică Se acceptă plățile electronice Se acceptă Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu; Alte informații relevante: Conducătorul grupului de lucru: ______________________________ L.Ș.