| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/2209120

Gimnaziului nr.52. Retele termice.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TfB01E1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 80 mm (valva din otel tip flurure) | buc | 4,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 6,00 |
|  | 291313460080 | Valva din otel tip flurure, Dn80 mm | buc | 4,00 |
|  | 2874115821784 | Surub cap hexagonal M 16x75 gr. 4,8 | buc | 64,00 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 64,00 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,156 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,42 |
| 2 | TfB01A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 mm (robinet sferic din otel сu mufa) | buc | 4,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,00 |
|  | 291313460025 | Robinet sferic din otel сu mufa, Dy25 mm | buc | 4,00 |
|  | 2874115820895 | Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8 | buc | 32,00 |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | buc | 32,00 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,06 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,168 |
| 3 | TfB01A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 32 mm (robinet sferic din otel сu mufa) | buc | 2,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,50 |
|  | 291313460032 | Robinet sferic din otel сu mufa, Dy32 mm | buc | 2,00 |
|  | 2874115820895 | Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8 | buc | 16,00 |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,00 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,03 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,084 |
| 4 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet sferic din otel сu mufa - deaerator) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 |
|  | 291313450015 | Robinet sferic din otel сu mufa - deaerator, Dy15 mm | buc | 4,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,40 |
| 5 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80х3,6ц mm (teava din otel galvanizat (ВГП)) | m | 3,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,57 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,93 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,42 |
|  | 27221031080 | Teava din otel galvanizat (ВГП), Dy80x3,6ц | m | 3,012 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,048 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,009 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,018 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,006 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,018 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,006 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,36 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,027 |
| 6 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 10х2,8ц mm (teava din otel galvanizat (ВГП)) | m | 2,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,26 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,52 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,26 |
|  | 27221031010 | Teava din otel galvanizat (ВГП), Dy10x2,8ц | m | 2,008 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,02 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,002 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,002 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,008 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,002 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,216 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,018 |
| 7 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25х2,8ц mm (teava din otel galvanizat (ВГП)) | m | 5,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,65 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,30 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,65 |
|  | 27221031025 | Teava din otel galvanizat (ВГП), Dy25x2,8ц | m | 5,02 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,05 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,005 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,005 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,02 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,005 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,54 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,045 |
| 8 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32х2,8ц mm (teava din otel galvanizat (ВГП)) | m | 26,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,38 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 6,76 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,38 |
|  | 27221031032 | Teava din otel galvanizat (ВГП), Dy32x2,8ц | m | 26,104 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,26 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,026 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,104 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,026 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,104 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,026 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,808 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,234 |
| 9 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80х3,6 mm (teava din otel negru (ВГП)) | m | 19,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,61 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 5,89 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,66 |
|  | 27221032080 | Teava din otel negru (ВГП), Dy80x3,6 mm | m | 19,076 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,304 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,057 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,114 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,038 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,114 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,038 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,28 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,171 |
| 10 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89х3,5 mm (teava din otel negru сu sudare electrica) | m | 187,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 35,53 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 57,97 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 26,18 |
|  | 27221032089 | Teava din otel negru сu sudare electrica, Dy89x3,5 mm | m | 187,748 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,992 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,561 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,122 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,374 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,122 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,374 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 22,44 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,683 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 57,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,906 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,574 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,574 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,574 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 57,40 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,287 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,861 |
| 12 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (perna din beton tip ОП2 seria 4.903-10) | buc | 38,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 28,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,80 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,076 |
|  | 266112643092 | Perna din beton tip ОП2 seria 4.903-10 | buc | 38,38 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,076 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0038 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 5,70 |
| 13 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (PE Dy40x3,6 Dn 50mm) | m | 12,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,432 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,216 |
|  | 2521216710040 | Teava polietilena PE Dy40x3,6 Dn 50mm | m | 12,036 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 12,96 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,48 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,48 |
| 14 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (mufa PE/met-Dy40х32 mm) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,70 |
|  | 252315670403 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Mufa PE/met-Dy40х32 mm | buc | 2,06 |
| 15 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 70,31 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 21,9367 |
|  | 271040360131 | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм | kg | 317,8012 |
| 16 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 70,31 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 34,03 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 492,17 |
| 17 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (fibra de sticla laminata РСТ-РА -ВВ) | m2 | 70,31 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 16,3822 |
|  | 268213260183 | Fibra de sticla laminata РСТ-РА -ВВ | m2 | 77,4816 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 8,7184 |
| 18 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=27 mm (tuburi termoizolante de tip AF/ARMOFLEX S=40mm pe acoperire in 2-ua straturi) | m | 135,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 64,80 |
|  | 33205173527 | Tuburi termoizolante de tip AF/ARMOFLEX S=40mm pe acoperire in 2-ua straturi, Dy27 mm | m | 146,0025 |
| 19 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=34 mm (tuburi termoizolante de tip AF/ARMOFLEX S=15mm pe acoperire in 2-ua straturi) | m | 135,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 64,80 |
|  | 33205173534 | Tuburi termoizolante de tip AF/ARMOFLEX S=15mm pe acoperire in 2-ua straturi, Dy34 mm | m | 146,0025 |
| 20 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=92 mm (tuburi termoizolante de tip AF/ARMOFLEX S=15mm pe acoperire in 2-ua straturi) | m | 135,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 64,80 |
|  | 33205173592 | Tuburi termoizolante de tip AF/ARMOFLEX S=15mm pe acoperire in 2-ua straturi, Dy92 mm | m | 146,0025 |
| 21 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi ГФ21 | m2 | 64,80 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 10,368 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 25,272 |
|  | 243022610837 | Grund alchidal ГФ21 | kg | 19,44 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 2,592 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,24 |
| 22 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (маты минераловатные прошивные марки 125 в металлической олплётке из сетки М2 (сетка №12-1,2 с 2-х сторон), S=40 mm) | m2 | 3,38 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 3,0758 |
|  | 268216261304 | Mаты минераловатные прошивные марки 125 в металлической олплётке из сетки М2 (сетка №12-1,2 с 2-х сторон) S=40 mm | m2 | 3,4408 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 1,2776 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,196 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,1386 |
| 23 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (fibra de sticla laminata РСТ-РА -ВВ) | m2 | 220,82 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 51,4511 |
|  | 268213260183 | Fibra de sticla laminata РСТ-РА -ВВ | m2 | 243,3436 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 27,3817 |
| 24 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 30,36 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 9,4723 |
|  | 271040360131 | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм | kg | 137,2272 |
| 25 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 30,36 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 14,6942 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 212,52 |
| 26 |  | Stratul de acoperire a armaturii |  | 0,00 |
| 27 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 4,16 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 1,2979 |
|  | 271040360131 | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм | kg | 18,8032 |
| 28 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 4,16 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 2,0134 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 29,12 |
| 29 |  | Clapeta de inchidere a tavilor de golire 01/22-0-RT/SA4 |  | 0,00 |
| 30 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40х50х80 mm (тройник стальной) | buc | 1,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,07 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |
|  | 2875274040458 | Teu de otel, Dn40x50x80 mm | buc | 1,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,114 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,145 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,06 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,032 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,06 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,073 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,044 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,009 |
| 31 | TfA02B1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80 mm (затвор-шар из полиамида) | buc | 1,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,50 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,40 |
|  | 28752740408080 | Затвор-шар из полиамида, Dn80 mm | buc | 1,00 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,124 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,226 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,10 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,048 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,113 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,422 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,009 |
| 32 | TfE04A | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 50 mm (резиновое уплотнительное кольцо) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,48 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,12 |
|  | 252315671950 | Резиновое уплотнительное кольцо Ду50 мм | buc | 2,00 |
| 33 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (gr.2 mm) | m2 | 0,25 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,1875 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0125 |
|  | 271040364228 | Tabla plana zincata de 2 x 1000 x 650 mm | kg | 13,125 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0079 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,0656 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0025 |
| 34 |  | Caminul de golire SC1 |  | 0,00 |
| 35 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,25 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,5125 |
| 36 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,78 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6068 |
| 37 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,18 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1962 |
| 38 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,18 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5876 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,8702 |
| 39 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,426 |
| 40 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 4,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,45 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,46 |
| 41 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,06 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,2926 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,4096 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4389 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1392 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0824 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1713 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8565 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0034 |
| 42 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10 | buc | 1,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
| 43 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9 | buc | 3,00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,00 |
| 44 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-2 | buc | 1,00 |
|  | 26611264331012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 1,00 |
| 45 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc | 3,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 3,00 |
| 46 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Люк "Л" | buc | 1,00 |
|  | 287527420001 | Capacul cu rama din fonta* люк "Л" | buc | 1,00 |
| 47 | IC44C corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 150 mm (сальник L=0,4 m) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 |
|  | 272210331015 | Сальник L=0,4 m, Dn150 mm | buc | 0,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,12 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,07 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,06 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,642 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |
| 48 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 5,22 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9918 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0522 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0522 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0522 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 5,22 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0261 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0783 |
| 49 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,23 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,207 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,253 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,023 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,0966 |
| 50 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B10 | m3 | 0,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 10/M150 | m3 | 0,207 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0202 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,12 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,05 |
| 51 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B25 | m3 | 0,02 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,069 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,008 |
|  | 2663102100914 | Beton marfa clasa B25/M300 | m3 | 0,0207 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,012 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,005 |
| 52 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (nodul de fixare a conductelor 01/22-0-RT/SA, 01/22-0-RT/SA1) | kg | 38,33 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 7,2827 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3833 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3833 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,3833 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 38,33 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1916 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,5749 |
| 53 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) | m2 | 0,09 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0108 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,306 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,0612 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2034 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0002 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0023 |
| 54 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 125 mm (l=0,65 m) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,60 |
|  | 2722103310125 | Teava instalatie Dy125 mm | m | 2,60 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,48 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,28 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,24 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,568 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0036 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0012 |

|  | Cheltuieli directe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |