Приложение № 22 к Стандартной документации № 115 от 15 сентября 2021 г. Технические спецификации [ Эта таблица будет заполнена оферентом в графах 2, 3, 4, 6, 7, а закупающим органом - в графах 1, 5,] Номер процедуры закупки - ocds-b3wdp1-MD-1647001157811 Предмет закупки:_ нефтепродукты для заправки автомобилей (ГСМ) для нужд ПМСУ РБ Комрат на 2022г.

Код CPV Наименование товаров Страна происхождения Производитель Полная техническая спецификация, запрашиваемая закупающим органом Полная техническая спецификация, предложенная оферентом Справочные стандарты 1 2 3 4 5 6 7 Лот 1 Produse petroliere 09132000-3 Benzina Premium 95 Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent SM EN 228+A1:2017 09134200-9 Motorina Euro 5 Aditivii din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55°C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m3 - Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm2/s SM EN 590+A1:2017 09133000-0 Gaz lichefiat petrolier Cifra octanică „motor” a eșantionului de GPL, min. 89,0; - conținutul de diene (inclusiv 1,3-butadienă), max. 0,5; - presiunea de vapori la 40°C, kPA, max. 1550. SM SR EN 589+Al:2016

Подпись: _______________ Имя, Фамилия: ___________________________ в качестве: ________________

Оферент: _______________________ Адрес: __________________________

| Приложение № 23 к Стандартной документации № 115 от 15 сентября 2021 г. Ценовые Спецификации |
| --- |
| [Эта таблица будет заполнена оферентом в графах 5,6,7,8 и 11 при необходимости, а закупающим органом - в графах 1,2,3,4,9,10] Номер процедуры закупки - ocds-b3wdp1-MD-1647001157811 Предмет закупки: нефтепродукты для заправки автомобилей (ГСМ) для нужд ПМСУ РБ Комрат на 2022г. |  |
| Код CPV | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (без НДС) | Цена за единицу (с НДС) | Сумма без НДС | Сумма с НДС | Срок поставки/ доставки | Бюджетная классификация (IBAN) | Cкидка % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Лот 1 Produse petroliere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09132000-3 | Benzina Premium 95 | литр | 12000 |  |  |  |  | с 01.04.2022г. по 31.12.2022г. | MD36TRPCCT518430B00317AA |  |
| 09134200-9 | Motorina Euro 5 | литр | 12500 |  |  |  |  | с 01.04.2022г. по 31.12.2022г. | MD36TRPCCT518430B00317AA |  |
| 09133000-0 | Gaz lichefiat petrolier | литр | 1000 |  |  |  |  | с 01.04.2022г. по 31.12.2022г. | MD36TRPCCT518430B00317AA |  |

Подпись: _______________ Имя, Фамилия: ___________________________ в качестве: ________________

Оферент: _______________________ Адрес: __________________________