| Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul licitaţiei: |  | Data: „22” _noiembrie_ 2018 | Alternativa nr.: ___________ |
| Denumirea licitaţiei: | Generator electric cu capacitatea de cel putin 50kW, pe remorca, cu turn de iluminare | Lot: ___________ | Pagina: __din __ |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri/Servicii: |  |  |  |  |  |  |
| 31120000-3 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Generator electric, pe remorca cu turn de iluminare | ETT 70E | Turcia | ELECTROTECH DIS TICARET VE TEKSTIL LIMITED SIRKETI | Generator electric pe remorcă (mobil) cu turn de iluminare, puterea minimă a generatorului fiind de 50 kW. Tensiunea – 400 V. Frecvența – 50 Hz. Tip combustibil – motorină. Răcire motor – lichid. Turații motor: 1200 – 1500 rotații. Dotat – cu remorcă pe 1 una axă, cu două roți R-14/18, turn de iluminare (hidraulic) cu 4 projectoare de tip LED cu puterea minimă de 300 Wt fiecare, inălţimea maximă a turnului de iluminare nu mai puţin de 8 metri, panou de comandă, alarme de protecție acustică, sisteme de stopare forțată in caz de: nivel scăzut de carburanți, presiune scăzută ulei, temperatura ridicată a motorului. 8. Garanție – 24-36 luni calendaristice, inclusiv pentru piese consumabile (filtru ulei și filtru combustibil), cu ulterioara testare pe durata garanției. | Generator electric pe remorcă (mobil) cu turn de iluminare, cu puterea nominala a generatorului 64kBA/51 kBт. Motor RICARDO turatii motor 1500 rotatii Frecventa 50Hz, 400V Panou de comanda Incarcator automa, acumulator reincarcabil, Lichid de racire cu termostat Rezervor de combustibil- 300 L Eurocapota cu izolare fonica SP 250 Dotata – cu remorca pe 2 doua axe Turn de iluminare (telescopic) cu 4 projectoare de tip LED cu puterea de 300 Wt fiecare Inaltimea turnului – 8 m alarme de protecție acustică, sisteme de stopare forțată in caz de: nivel scăzut de carburanți, presiune scăzută ulei, temperatura ridicată a motorului. Garanție – 24-36 luni calendaristice, inclusiv pentru piese consumabile (filtru ulei și filtru combustibil), cu ulterioara testare pe durata garanției. |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Midoni Vasile Zaharia În calitate de: director general Ofertantul: „TeCaPro” SRL Adresa: mun. Chisinau, str.Bucuresti 42/6a Specificații de preț (F 4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9] Numărul licitaţiei: Data: 22.11.2018 Alternativa nr.: ___________ Generator electric cu capacitatea de cel putin 50kW, pe remorca, cu turn de iluminare Lot: __ Pagina: __din __ Cod CPV Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/ prestare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bunuri/Servicii: 31120000-3 Generator electric, pe remorca cu turn de iluminare buc 2 258 333.33 310 000.00 516 666.66 620 000.00 Total lot 1 TOTAL 516 666.66 620 000.00 Semnat:_______________ Numele, Prenumele:___Midoni Vasile Zaharia În calitate de: director general Ofertantul: TeCaPro SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuresti 42/6a |