| Lucrari de reparatie in cadrul Gimnaziului "Viorel Gaina" din s. Togatin, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-28

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Gard |  |  |
| 1 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale | kg | 229,500 |
| 2 | CO06B3 | Imprejmuiri din panou ECO H=1,65m L=2.5 m, ф 3,8mm zincat, pe stilpi metalici ECO 16 L=2.20 m 61x35 mm (2 buc, inclusiv elementele de fixare ECO 40 zincat si capacepe pentru stilp), montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.65 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier | m | 2,000 |
| 3 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita b= 1.0 m (1 buc) | m2 | 1,650 |
|  |  | Capitolul 2. Prag 1 |  |  |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,630 |
| 5 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 4,630 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 5,265 |
| 7 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placarea treptelor cu placi ceramice gr.10mm antiderapante | m2 | 5,265 |
|  |  | Capitolul 3. Prag 2 |  |  |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2,434 |
| 9 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 2,434 |
| 10 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 0,213 |
| 11 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,064 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 3,070 |
| 13 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placarea treptelor cu placi ceramice gr.10mm antiderapante | m2 | 3,070 |
|  |  | Capitolul 4. Prag 3 |  |  |
| 14 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2,800 |
| 15 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 2,800 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 3,931 |
| 17 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placarea treptelor cu placi ceramice gr.10mm antiderapante | m2 | 3,931 |
|  |  | Capitolul 5. Prag 4 |  |  |
| 18 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2,430 |
| 19 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 2,434 |
| 20 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 0,216 |
| 21 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,065 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 4,430 |
| 23 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placarea treptelor cu placi ceramice gr.10mm antiderapante | m2 | 4,430 |
|  |  | Capitolul 6. Prag 5 |  |  |
| 24 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,122 |
| 25 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 4Bp I 100x100 (1.98 kg/m2) | kg | 4,600 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,322 |
| 27 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,061 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 10,300 |
| 29 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placarea treptelor cu placi ceramice gr.10mm antiderapante | m2 | 10,300 |
|  |  | Capitolul 7. Prag 6 |  |  |
| 30 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2,010 |
| 31 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 2,010 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 2,930 |
| 33 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placarea treptelor cu placi ceramice gr.10mm antiderapante | m2 | 2,930 |
|  |  | Capitolul 8. Prag 7 |  |  |
| 34 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1,620 |
| 35 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 1,620 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 2,410 |
| 37 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placarea treptelor cu placi ceramice gr.10mm antiderapante | m2 | 2,410 |
|  |  | Capitolul 9. Prag 8 |  |  |
| 38 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,500 |
| 39 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 10,500 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 12,600 |
| 41 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placarea treptelor cu placi ceramice gr.10mm antiderapante | m2 | 12,600 |
|  |  | Capitolul 10. Prag 9 |  |  |
| 42 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,576 |
| 43 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 4,056 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 4,500 |
| 45 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placarea treptelor cu placi ceramice gr.10mm antiderapante | m2 | 4,500 |
| 46 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv stratul suport din pietris | m3 | 7,160 |
| 47 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,478 |
| 48 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,777 |
| 49 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / la ciment si nisip se modifica norma de consum pentru strat | m2 | 47,770 |
| 50 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 30,000 |
|  |  | Capitolul 11. Deseuri praguri |  |  |
| 51 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 13,850 |
| 52 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 13,850 |
|  |  | Capitolul 12. Intrarea centrala |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1. Demolari |  |  |
| 53 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului pentru demontarea bordurelor | m | 7,800 |
| 54 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,080 |
| 55 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,010 |
| 56 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 2,300 |
|  |  | Capitolul 12.2. Pandus |  |  |
| 57 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 3,500 |
| 58 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 3,450 |
| 59 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 3,450 |
| 60 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 1,450 |
| 61 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 26,500 |
| 62 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,750 |
| 63 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa Bp-I w100 ф5 | kg | 24,600 |
| 64 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 5,300 |
|  |  | Capitolul 12.3. Balustrada |  |  |
| 65 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil cu doua maini curente | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 12.4. Finisari |  |  |
| 66 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 61,950 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 61,950 |
| 68 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 61,950 |
| 69 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 5,250 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 5,250 |
| 71 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 5,250 |
| 72 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 9,560 |
|  |  | Capitolul 13. Trotuar |  |  |
| 73 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv stratul suport din pietris | m3 | 2,250 |
| 74 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,150 |
| 75 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,500 |
| 76 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / la ciment si nisip se modifica norma de consum pentru strat | m2 | 15,000 |
| 77 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 20,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.