Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitareași adaptarea monumentului de arhitecturăde talie națională(nr. 42), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți

Obiectul:[SAC] Album III - Reabilitarea exterioara a cladirii

Devizul: Solutii arhitectural-constructive

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-2-1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.). (Demontare pervazuri interioare din PVC) | m | 60,00 |
| 1.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,06 |
| 1.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 42,00 |
| 1.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 49,80 |
| 1.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,60 |
| 2 | RCsQ12A | Demontarea peretilor cu placi de sticla tip S - NEVADA. (Demontarea ferestrelor si usilor exterioare din PVC) | m2 | 134,00 |
| 2.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,67 |
| 2.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 509,20 |
| 2.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,02 |
| 3 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime. (demontare ancadramente ferestre si usi si a altor elemente decorative exterioare din polistiren) | m | 670,00 |
| 3.1 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 2,01 |
| 3.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 314,90 |
| 3.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6,70 |
| 4 | RCsB28F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu . (Demontarea unor suprafete din platformele de acces pentru a instala deversoare de ape pluviale, demontarea pereului degradat) | m3 | 4,00 |
| 4.1 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,20 |
| 4.2 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,40 |
| 4.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,64 |
| 4.4 | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,16 |
| 4.5 | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,16 |
| 4.6 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,60 |
| 5 | PJ11A | Desfacerea tencuielilor de orice fel, la poduri, inclusiv curatarea completa a fetelor zidariei de pe care s-a desfacut tencuiala. (Demontarea tencuielii partii de sus a golurilor de ferestre si usi in scopul reconstituirii golului curbat la parter) | m2 | 50,00 |
| 5.1 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 28,00 |
| 6 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Demontarea invelisului din tinichea de pe suprafata cornisei exterioare cota +5.000) | m2 | 60,00 |
| 6.1 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 26,40 |
| 6.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,40 |
| 6.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,50 |
| 7 | RCsS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Demontarea copertinelor acceselor secundare). | kg | 130,50 |
| 7.1 | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 3,92 |
| 7.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,61 |
| 7.3 | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 2,61 |
| 7.4 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,61 |
| 8 | PJ11A | Desfacerea tencuielilor de orice fel, la poduri, inclusiv curatarea completa a fetelor zidariei de pe care s-a desfacut tencuiala. (Desfacerea tencuielilor in stare proasta) | m2 | 310,00 |
| 8.1 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 173,60 |
| 9 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Demontarea profilului din piatra de Cosauti la partea superioara a soclului). | m | 82,00 |
| 9.1 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,25 |
| 9.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,54 |
| 9.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,82 |
| 10 | RCsM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare. (Demontarea placajului din piatra de Cosauti de pe suprafata soclului) | m2 | 50,00 |
| 10.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,15 |
| 10.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 75,00 |
| 10.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 57,50 |
| 10.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,00 |
| 11 | PK20A | Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a | m2 | 50,00 |

|  |  | suprafetelor de beton demolat. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 7,50 |
| 11.2 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,50 |
| 11.3 | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 12,00 |
| 12 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. (Demontare strat de calcare balcon) | m2 | 11,00 |
| 12.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,55 |
| 12.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,65 |
| 12.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,65 |
| 12.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,44 |
| 13 | R10A02M (Kman=2) | Curatarea suprafetelor tencuite, de lemn, de caramida si metalice de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete de lemn, de vopsitorii cu vopsea pe baza de ulei, cu decapant: profilate. (Curatarea balustradei metalice a balconului de vopseaua veche) | m2 | 10,30 |
| 13.1 | 3220137315778 | Decapant | kg | 11,33 |
| 13.2 | 2430226109845 | Dizolvant nr. 646 | kg | 0,93 |
| 13.3 | 20028374 | Pinza de sac | m2 | 0,41 |
| 13.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,06 |
| 13.5 | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 320,12 |
| 14 | RCsS19D | Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu pavaje din piatra sau pavele. (Cu recuperare) | m2 | 20,00 |
| 14.1 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,00 |
| 14.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,60 |
| 15 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 36,50 |
| 15.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 75,19 |
| 16 | R4D04A | Curatarea manuala a detaliilor arhitecturale de poluari superficiale usor de indepartat si straturi de vopsea (de clei si emulsie) slabe prin metoda uscata: suprafata neteda plata si curba. (curatarea peretilor exteriori de vopseaua de culoare roz) | m2 | 821,00 |
| 16.1 | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 886,68 |
| 17 | R4D04B | Curatarea manuala a detaliilor arhitecturale de poluari superficiale usor de indepartat si straturi de vopsea (de clei si emulsie) slabe prin metoda uscata: suprafata profilata. (curatarea ornamentelor exterioare de vopseaua de culoare alba) | m2 | 142,00 |
| 17.1 | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 231,46 |
|  |  | TOTAL Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | Reconstrucție soclu istoric |  |  |
| 18 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolarea soclului subteran 1m de la suprafata) | m2 | 69,00 |
| 18.1 | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 82,80 |
| 18.2 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 1,73 |
| 18.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,50 |
| 18.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 26,22 |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 10,60 |
| 19.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,29 |
| 20 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,08 |
| 20.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,74 |
| 20.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,87 |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. (h-200 mm sub pereul nou) | m3 | 3,60 |
| 21.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 4,14 |
| 21.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,36 |
| 21.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,56 |
| 21.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,76 |
| 21.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,51 |
| 22 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. | kg | 200,00 |
| 22.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 202,00 |
| 22.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,00 |
| 22.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,00 |
| 22.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 60,00 |
| 22.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,00 |
| 22.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
| 22.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,12 |
| 23 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Turnarea pereului din partea stanga a cladirii) | m3 | 2,16 |
| 23.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 727,92 |
| 23.2 | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 1,44 |
| 23.3 | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,55 |
| 23.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,68 |

| 23.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.) | % | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,27 |
| 23.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,97 |
| 23.8 | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,70 |
| 23.9 | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 1,30 |
| 23.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,32 |
| 24 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. (Tencuirea suprafetei soclului prin stropire) | m2 | 60,00 |
| 24.1 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 1,56 |
| 24.2 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,36 |
| 24.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 372,00 |
| 24.4 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 210,00 |
| 24.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,34 |
| 24.6 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,60 |
| 24.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 96,00 |
| 24.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,00 |
| 24.9 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,54 |
| 24.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,18 |
| 25 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu. (tencuirea suplimentara a gradenelor din fata cladirii) | m2 | 16,00 |
| 25.1 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,42 |
| 25.2 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,10 |
| 25.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 99,20 |
| 25.4 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 56,00 |
| 25.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,62 |
| 25.6 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,16 |
| 25.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 25,60 |
| 25.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,20 |
| 25.9 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,14 |
| 25.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
| 26 | RpCN05A | Repararea profilurilor trase pe loc, cu sablonul, la cornise exterioare, drepte, cu latimea desfasurata de pina la 0,75 m, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin. (Refacere profil superior soclu) | m | 75,00 |
| 26.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 598,50 |
| 26.2 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,17 |
| 26.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,48 |
| 26.4 | 2710403600174 | Tabla neagra 0,5 x 750 x1500 | kg | 6,75 |
| 26.5 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,63 |
| 26.6 | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 3,75 |
| 26.7 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 2,03 |
| 26.8 | 2222222222992 | Material marunt ( scinduri) | % | 5,50 |
| 26.9 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 229,50 |
| 26.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,00 |
| 26.11 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,68 |
| 26.12 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,68 |
| 27 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor. (Restabilirea pavajului afectat) | 100m2 | 0,20 |
| 27.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,18 |
| 28 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. (h=240 mm) (Restabilirea pavajului afectat) | m3 | 4,80 |
| 28.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,52 |
| 28.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,48 |
| 28.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,75 |
| 28.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,01 |
| 28.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,02 |
| 29 | DE18A(1) | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Se restabilesc placile de pavaj folosind materialul demontat si recuperat anterior) | m2 | 20,00 |
| 29.1 | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 32,00 |
| 29.2 | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 157,40 |
| 29.3 | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,10 |
| 29.4 | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,86 |
| 29.5 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,40 |
| 29.6 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 11,60 |
| 29.7 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,32 |
| 30 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Confectionarea a trei grile metalice cu jaluzele pentru ventilarea subsolului si instalarea in locul celor existente) | kg | 8,00 |
| 30.1 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,16 |
| 30.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,16 |
| 30.3 | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 8,00 |

| 30.4 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.5 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,06 |
| 30.6 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,08 |
| 30.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,52 |
| 30.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |
| 30.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,08 |
| 31 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,01 |
| 31.1 | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,08 |
| 31.2 | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,04 |
| 31.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,01 |
| 31.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,02 |
| 31.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,01 |
| 31.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,06 |
|  |  | TOTAL Reconstrucție soclu istoric |  |  |
|  |  | Reconstructie brâu cota +4.180 |  |  |
| 32 | CJ05A | Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin . (Reconstructie brau cota +4.180) | m | 102,00 |
| 32.1 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 1,02 |
| 32.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,43 |
| 32.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 377,40 |
| 32.4 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,10 |
| 32.5 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,41 |
| 32.6 | 2222222222992 | Material marunt (cuie, tabla, scinduri) | % | 10,00 |
| 32.7 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 163,20 |
| 32.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,30 |
| 32.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,51 |
| 32.10 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,41 |
| 33 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort de protectie din tabla ZN-TI de 0.7 mm grosime) | m2 | 21,00 |
| 33.1 | 2710403642299-0.7 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI | kg | 116,55 |
| 33.2 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,63 |
| 33.3 | 2873147300863 | Agrafe | kg | 5,25 |
| 33.4 | 2222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 5,00 |
| 33.5 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 19,95 |
| 33.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,05 |
| 33.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,21 |
| 34 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etanșare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla) | m | 102,00 |
| 34.1 | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 15,30 |
| 34.2 | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 1,02 |
| 34.3 | 2222222222992 | Material marunt (adeziv, diluant) | % | 5,00 |
| 34.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 30,60 |
| 34.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,10 |
|  |  | TOTAL Reconstructie brâu cota +4.180 |  |  |
|  |  | Reabilitare cornisa CR-1 |  |  |
| 35 | RCsB30K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm. (Forare gauri prin carniz in scopul traversarii burlanelor) | buc | 10,00 |
| 35.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,10 |
| 35.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,51 |
| 35.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,91 |
| 35.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,11 |
| 35.5 | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 3,40 |
| 36 | CJ05A | Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin . (Reconstructie brau cota +5.110) | m | 103,00 |
| 36.1 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 1,03 |
| 36.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,44 |
| 36.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 381,10 |
| 36.4 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,10 |
| 36.5 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,41 |
| 36.6 | 2222222222992 | Material marunt (cuie, tabla, scinduri) | % | 10,00 |
| 36.7 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 164,80 |
| 36.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,45 |
| 36.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,52 |

| 36.10 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (ancorarea brau cota +5.110 cu AIII DN=8 mm) | kg | 85,00 |
| 37.1 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,28 |
| 37.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 85,00 |
| 37.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,43 |
| 37.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,68 |
| 37.5 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,85 |
| 37.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 16,15 |
| 37.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,85 |
| 37.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,85 |
| 38 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (Acoperire parapete cu profile din lemn asezate in panta) | m3 | 0,30 |
| 38.1 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 1,50 |
| 38.2 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,30 |
| 38.3 | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 1,50 |
| 38.4 | 2874115841069 | PIULITE PATRATE M 16 | buc | 1,05 |
| 38.5 | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,08 |
| 38.6 | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 1,05 |
| 38.7 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,50 |
| 38.8 | 2874115825455 | SURUBURI PATRATE M 16 X 200 | buc | 1,05 |
| 38.9 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,00 |
| 38.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
| 39 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 0,30 |
| 39.1 | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 0,41 |
| 39.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,05 |
| 39.3 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,00 |
| 39.4 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,00 |
| 40 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,30 |
| 40.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,07 |
| 40.2 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 2,01 |
| 40.3 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,51 |
| 40.4 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,30 |
| 40.5 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,00 |
| 40.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,26 |
| 40.7 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,02 |
| 40.8 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,00 |
| 40.9 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,00 |
| 41 | CE30C | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime. (Acoperire parapete cu plăci din lemn stratificat 12 mm) | m2 | 48,00 |
| 41.1 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 4,80 |
| 41.2 | 2020132920527 | Placi PAL grosime 22 mm | m2 | 50,40 |
| 41.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11,04 |
| 41.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,40 |
| 41.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,44 |
| 42 | CD14A1 | Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc. (Instalare profil lacrimar din același sistem cu tabla învelitorii.) | m | 102,00 |
| 42.1 | 2710403642287-0.7 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI | kg | 127,50 |
| 42.2 | 2710403700340 | Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm | kg | 10,20 |
| 42.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 612,00 |
| 42.4 | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 612,00 |
| 42.5 | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 612,00 |
| 42.6 | 2222222222992 | Material marunt(piulita, cositor, apa tare, stearina) | % | 3,00 |
| 42.7 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 112,20 |
| 43 | RMC13A | Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor. (Invelitoare carniz ZN-TI) | m2 | 53,00 |
| 43.1 | 2710403642419-0.7 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI | kg | 365,70 |
| 43.2 | 2744137311238 | Cositor aliaj | kg | 8,06 |
| 43.3 | 2710403702960 | Banda otel zincat | kg | 33,92 |
| 43.4 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,95 |
| 43.5 | 2222222222992 | Material marunt (din val.tabla si cositor) | % | 5,00 |
| 43.6 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 291,50 |
| 44 | IzE05A | Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil de 1 mm grosime, cu latime desfasurata pina la 30 cm inclusiv. (Profil "Z") | m | 90,00 |
| 44.1 | 2732103600497 | Tabla inox. de otel 1x1000x2000 mm | kg | 108,63 |
| 44.2 | 2873155902000 | Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria | kg | 4,59 |
| 44.3 | 2873155902100 | Electrod sud.cf. fox sas 4a 2 Austria | kg | 3,06 |
| 44.4 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,25 |
| 44.5 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,53 |
| 44.6 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 56,70 |
| 44.7 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 22,50 |
| 44.8 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 27,90 |

| 45 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort mijlociu ZN-TI) | m2 | 28,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.1 | 2710403642299-0.7 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI | kg | 155,40 |
| 45.2 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,84 |
| 45.3 | 2873147300863 | Agrafe | kg | 7,00 |
| 45.4 | 2222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 5,00 |
| 45.5 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 26,60 |
| 45.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |
| 45.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,28 |
| 46 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort superior ZN-TI) | m2 | 30,00 |
| 46.1 | 2710403642299-0.7 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI | kg | 166,50 |
| 46.2 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,90 |
| 46.3 | 2873147300863 | Agrafe | kg | 7,50 |
| 46.4 | 2222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 5,00 |
| 46.5 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 28,50 |
| 46.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,50 |
| 46.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,30 |
| 47 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab de dimensiuni mici executat din ZN-TI peste intrarea secundara) | m2 | 4,00 |
| 47.1 | 2710403642299-0.7 | Tabla plana zincata ZN-TI de 0,7 x 1000 x 650 mm | kg | 22,20 |
| 47.2 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,12 |
| 47.3 | 2873147300863 | Agrafe | kg | 1,00 |
| 47.4 | 2222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 5,00 |
| 47.5 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3,80 |
| 47.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
| 47.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 48 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etanșare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla) | m | 95,00 |
| 48.1 | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 14,25 |
| 48.2 | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,95 |
| 48.3 | 2222222222992 | Material marunt (adeziv, diluant) | % | 5,00 |
| 48.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 28,50 |
| 48.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,75 |
|  |  | TOTAL Reabilitare cornisa CR-1 |  |  |
|  |  | Lucrari de reabilitare balcon |  |  |
| 49 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab de dimensiuni mici executat din ZN-TI peste intrarea principala) | m2 | 7,00 |
| 49.1 | 2710403642299-0.7 | Tabla plana zincata ZN-TI de 0,7 x 1000 x 650 mm | kg | 38,85 |
| 49.2 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,21 |
| 49.3 | 2873147300863 | Agrafe | kg | 1,75 |
| 49.4 | 2222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 5,00 |
| 49.5 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,65 |
| 49.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |
| 49.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
| 50 | CG56A(1) | Șapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (completarea platformelor orizontale la partea superioarăcu o sapa inclinata din adeziv pentru gresie exterioara, asigurând panta de 1,5-2% de la clădire către exterior) | m2 | 126,00 |
| 50.1 | 2653102100828-CX 5 | Adeziv flexibil Ceresit CM17 pentru gresie exterioara | kg | 630,00 |
| 50.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 18,14 |
| 50.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,81 |
| 50.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,50 |
| 50.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 29,48 |
| 50.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,29 |
| 50.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,26 |
| 51 | Pret producator | Profil din aluminiu pentru gresie portelanata prevazut cu lacrimar | m | 12,00 |
| 51.1 | 002 | Profil din aluminiu pentru gresie portelanata prevazut cu lacrimar | m | 12,00 |
| 52 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (Aplicarea finisajului din gresie portelanata antiderapantă10 mm, pe stratul de calcare a balconului) | m2 | 11,00 |
| 52.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 11,33 |
| 52.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 44,55 |
| 52.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 3,30 |

| 52.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 220,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 9,90 |
| 52.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 28,71 |
| 52.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,19 |
| 52.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,50 |
| 52.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,13 |
| 53 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. (instalare plintădin gresie portelanata la suprafetele de stropire ale peretilor) | m | 8,00 |
| 53.1 | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 8,16 |
| 53.2 | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 2,80 |
| 53.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 48,00 |
| 53.4 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,80 |
| 53.5 | 2222222222992 | Material marunt (cirpe, apa etc.) | % | 5,00 |
| 53.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,20 |
| 53.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |
| 53.8 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 2,40 |
| 53.9 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,40 |
| 53.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,01 |
| 54 | IzD10A (Kman=3) | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,40 |
| 54.1 | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 3,12 |
| 54.2 | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,56 |
| 54.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,22 |
| 54.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,78 |
| 54.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,39 |
| 54.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,73 |
| 55 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (Instalare mana curenta balustrada) | m3 | 0,05 |
| 55.1 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,25 |
| 55.2 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,05 |
| 55.3 | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,25 |
| 55.4 | 2874115841069 | PIULITE PATRATE M 16 | buc | 0,18 |
| 55.5 | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,01 |
| 55.6 | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 0,18 |
| 55.7 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,25 |
| 55.8 | 2874115825455 | SURUBURI PATRATE M 16 X 200 | buc | 0,18 |
| 55.9 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,00 |
| 55.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| 56 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,05 |
| 56.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,01 |
| 56.2 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 0,34 |
| 56.3 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,09 |
| 56.4 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,05 |
| 56.5 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,00 |
| 56.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,04 |
| 56.7 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,00 |
| 56.8 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,00 |
| 56.9 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,00 |
| 57 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele . (Vopsire balustrada din lemn balcon in culoarea tamplariei exterioare RAL 7005 - Mouse grey) | m2 | 3,40 |
| 57.1 | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,27 |
| 57.2 | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,65 |
| 57.3 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,17 |
| 57.4 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,70 |
| 57.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,68 |
| 57.6 | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,34 |
| 57.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,87 |
|  |  | TOTAL Lucrari de reabilitare balcon |  |  |
|  |  | Termoizolare tavan portic |  |  |
| 58 | IzF55C | Termoizolarea exterioara a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi din vata minerala -120 mm, lambda < 0,039 [W/mK], densitatea >100 kg/m3, rezistența la foc - Clasa A1 (SR EN 13501-1) sau A1 (DIN 4102) sau C0 (NCM E.03.02-2013) inclusiv stratul de bază cu plasă armată | m2 | 12,00 |
| 58.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 48,00 |
| 58.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 60,00 |
| 58.3 | 2682162611370-120 | Plăci din vatămineralăTermolife Fasad Eco 120 mm, densitatea 135 kg/m2* | m2 | 12,84 |
| 58.4 | 2614122601913 | Împîsliturădin fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 13,20 |
| 58.5 | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,00 |
| 58.6 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 96,00 |
| 58.7 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cîrpe, spumă) | % | 1,00 |
| 58.8 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 22,70 |

| 58.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.10 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,30 |
| 58.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 58.12 | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 0,36 |
| 58.13 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,25 |
| 59 | 2610-1 | Aplicare grund pentru vopseli silicatice (consum mediu 0.7 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om) | m2 | 12,00 |
| 59.1 | 002-02 | Grund pentru vopseli silicatice RissGrund faserarmient– grundși nivelare | kg | 12,60 |
| 59.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,64 |
| 60 | R10A07B | Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (Vopsea silicatica RAL 9010 - Alb pur) | 10 m2 | 12,00 |
| 60.1 | 2430161032200 | Vopsea de silicati | kg | 2,04 |
| 60.2 | 2466477302420 | Sticlăsolubilă | kg | 27,60 |
| 60.3 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 1,00 |
| 60.4 | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 162,00 |
| 60.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,44 |
|  |  | TOTAL Termoizolare tavan portic |  |  |
|  |  | Reconstituire brau cota +8.840 |  |  |
| 61 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort de protectie din tabla ZN-TI) | m2 | 17,00 |
| 61.1 | 2710403642299-0.7 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI | kg | 94,35 |
| 61.2 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,51 |
| 61.3 | 2873147300863 | Agrafe | kg | 4,25 |
| 61.4 | 2222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 5,00 |
| 61.5 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 16,15 |
| 61.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,85 |
| 61.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,17 |
| 62 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etanșare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla) | m | 102,00 |
| 62.1 | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 15,30 |
| 62.2 | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 1,02 |
| 62.3 | 2222222222992 | Material marunt (adeziv, diluant) | % | 5,00 |
| 62.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 30,60 |
| 62.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,10 |
|  |  | TOTAL Reconstituire brau cota +8.840 |  |  |
|  |  | Reconstituire cornisa CR-2 |  |  |
| 63 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse . | m2 | 80,00 |
| 63.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,40 |
| 63.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 24,00 |
| 63.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 24,00 |
| 63.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,40 |
| 63.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 2,40 |
| 63.6 | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 8,80 |
| 63.7 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,08 |
| 63.8 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,08 |
| 63.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,12 |
| 63.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 9,60 |
| 63.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,00 |
| 63.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 64,00 |
| 63.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,60 |
| 64 | RCsB30K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm. (Forare gauri prin carniz in scopul traversarii burlanelor) | buc | 8,00 |
| 64.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,08 |
| 64.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,41 |
| 64.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,93 |
| 64.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,69 |
| 64.5 | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 2,72 |
| 65 | CJ07D1 | Profiluri exterioare, trase pe loc cu sablonul la cornise cu iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata mai mare de 75 cm, executate pe schelet din armatura si rabit gata montat cu mortar de ciment var M 50-T, driscuite fin. (Reconstructie profil cornisa cu ajutorul profilului tras cu sablonul) | m | 102,00 |
| 65.1 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 3,47 |
| 65.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,61 |
| 65.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 356,60 |
| 65.4 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,49 |
| 65.5 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,92 |
| 65.6 | 2222222222992 | Material marunt (cuie, tabla, scinduri) | % | 30,00 |
| 65.7 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 387,60 |
| 65.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,90 |
| 65.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,63 |

| 65.10 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (Acoperire parapete cu profile din lemn asezate in panta) | m3 | 0,30 |
| 66.1 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 1,50 |
| 66.2 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,30 |
| 66.3 | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 1,50 |
| 66.4 | 2874115841069 | PIULITE PATRATE M 16 | buc | 1,05 |
| 66.5 | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,08 |
| 66.6 | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 1,05 |
| 66.7 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,50 |
| 66.8 | 2874115825455 | SURUBURI PATRATE M 16 X 200 | buc | 1,05 |
| 66.9 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,00 |
| 66.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
| 67 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 0,30 |
| 67.1 | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 0,41 |
| 67.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,05 |
| 67.3 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,00 |
| 67.4 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,00 |
| 68 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,30 |
| 68.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,07 |
| 68.2 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 2,01 |
| 68.3 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,51 |
| 68.4 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,30 |
| 68.5 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,00 |
| 68.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,26 |
| 68.7 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,02 |
| 68.8 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,00 |
| 68.9 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,00 |
| 69 | CE30C | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime. (Acoperire parapet cu plăci din lemn stratificat 12 mm) | m2 | 50,00 |
| 69.1 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 5,00 |
| 69.2 | 2020132920527 | Placi PAL grosime 22 mm | m2 | 52,50 |
| 69.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11,50 |
| 69.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,50 |
| 69.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,50 |
| 70 | CD14A1 | Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc. (Instalare profil lacrimar din același sistem cu tabla învelitorii.) | m | 105,00 |
| 70.1 | 2710403642287-0.7 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI | kg | 131,25 |
| 70.2 | 2710403700340 | Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm | kg | 10,50 |
| 70.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 630,00 |
| 70.4 | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 630,00 |
| 70.5 | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 630,00 |
| 70.6 | 2222222222992 | Material marunt(piulita, cositor, apa tare, stearina) | % | 3,00 |
| 70.7 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 115,50 |
| 71 | RMC13A | Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor. (Invelitoare carniz ZN-TI) | m2 | 56,70 |
| 71.1 | 2710403642419-0.7 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI | kg | 391,23 |
| 71.2 | 2744137311238 | Cositor aliaj | kg | 8,62 |
| 71.3 | 2710403702960 | Banda otel zincat | kg | 36,29 |
| 71.4 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 1,02 |
| 71.5 | 2222222222992 | Material marunt (din val.tabla si cositor) | % | 5,00 |
| 71.6 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 311,85 |
| 72 | IzE05A | Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel inoxidabil de 1 mm grosime, cu latime desfasurata pina la 30 cm inclusiv. (Profil "Z") | m | 100,00 |
| 72.1 | 2732103600497 | Tabla inox. de otel 1x1000x2000 mm | kg | 120,70 |
| 72.2 | 2873155902000 | Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria | kg | 5,10 |
| 72.3 | 2873155902100 | Electrod sud.cf. fox sas 4a 2 Austria | kg | 3,40 |
| 72.4 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,50 |
| 72.5 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,70 |
| 72.6 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 63,00 |
| 72.7 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 25,00 |
| 72.8 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 31,00 |
| 73 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort mijlociu ZN-TI) | m2 | 19,00 |
| 73.1 | 2710403642299-0.7 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI | kg | 105,45 |
| 73.2 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,57 |
| 73.3 | 2873147300863 | Agrafe | kg | 4,75 |
| 73.4 | 2222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 5,00 |
| 73.5 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 18,05 |
| 73.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,95 |
| 73.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,19 |

| 74 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort superior ZN-TI) | m2 | 28,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74.1 | 2710403642299-0.7 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI | kg | 155,40 |
| 74.2 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,84 |
| 74.3 | 2873147300863 | Agrafe | kg | 7,00 |
| 74.4 | 2222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 5,00 |
| 74.5 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 26,60 |
| 74.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |
| 74.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,28 |
| 75 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Jgheab de dimensiuni mici executat din ZN-TI peste suprafata balconului) | m2 | 4,50 |
| 75.1 | 2710403642299-0.7 | Tabla plana zincata ZN-TI de 0,7 x 1000 x 650 mm | kg | 24,98 |
| 75.2 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,14 |
| 75.3 | 2873147300863 | Agrafe | kg | 1,13 |
| 75.4 | 2222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 5,00 |
| 75.5 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,28 |
| 75.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 |
| 75.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
| 76 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etanșare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla) | m | 90,00 |
| 76.1 | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 13,50 |
| 76.2 | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,90 |
| 76.3 | 2222222222992 | Material marunt (adeziv, diluant) | % | 5,00 |
| 76.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 27,00 |
| 76.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,50 |
|  |  | TOTAL Reconstituire cornisa CR-2 |  |  |
|  |  | Ancadrament si cornisa la usi si ferestre (Detaliu A-1) |  |  |
| 77 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ancore AIII DN=8 mm) | kg | 245,00 |
| 77.1 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,68 |
| 77.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 245,00 |
| 77.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,23 |
| 77.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,96 |
| 77.5 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,45 |
| 77.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 46,55 |
| 77.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,45 |
| 77.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,45 |
| 78 | CJ05A | Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin . (Reconstructie ancadramente ferestre si usi inclusiv nisele) | m | 395,00 |
| 78.1 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 3,95 |
| 78.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,53 |
| 78.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 461,50 |
| 78.4 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,40 |
| 78.5 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 1,58 |
| 78.6 | 2222222222992 | Material marunt (cuie, tabla, scinduri) | % | 10,00 |
| 78.7 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 632,00 |
| 78.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 59,25 |
| 78.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,98 |
| 78.10 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,58 |
| 79 | CJ05A | Profiluri exterioare, drepte trase pe loc cu sablonul la briuri cu latimi peste 20 cm si iesinduri de peste 5 cm, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, executate pe zidarie sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin . (Reconstructie cornisa sub glaful exterior la ferestre, usi inclusiv nisele) | m | 66,00 |
| 79.1 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,66 |
| 79.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,92 |
| 79.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 244,20 |
| 79.4 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,07 |
| 79.5 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,26 |
| 79.6 | 2222222222992 | Material marunt (cuie, tabla, scinduri) | % | 10,00 |
| 79.7 | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 105,60 |
| 79.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,90 |
| 79.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,33 |
| 79.10 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,26 |
| 80 | CG56A(1) | Șapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (completarea cu un strat inclinat din adeziv pentru gresie exterioara, asigurând panta de 1,5-2% către exterior) | m2 | 23,00 |
| 80.1 | 2653102100828-CX 5 | Adeziv flexibil Ceresit CM17 pentru gresie exterioara | kg | 115,00 |

| 80.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 3,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,15 |
| 80.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,50 |
| 80.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,38 |
| 80.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,97 |
| 80.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,23 |
| 81 | RpCM15C | Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri si placajul ancadramentului cu sectiunea maxima de 8x30 cm, la goluri drepte fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T de 3 cm, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra. (Placare glaf exterior cu piatra 30 mm) | m | 85,00 |
| 81.1 | 2874116312400 | Elemente liniare de marmura, travertin sau piatra (glafuri, solbancuri, sambrane, elemente decorative, baghete) | m | 86,70 |
| 81.2 | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 30,60 |
| 81.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 372,30 |
| 81.4 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,09 |
| 81.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,85 |
| 81.6 | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 17,00 |
| 81.7 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 127,50 |
| 81.8 | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 17,00 |
| 81.9 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,02 |
| 81.10 | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,94 |
| 81.11 | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 260,10 |
| 81.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,50 |
| 81.13 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,13 |
| 81.14 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 1,70 |
| 82 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Sort de protectie din tabla ZN-TI la ancadramentul superior) | m2 | 11,50 |
| 82.1 | 2710403642299-0.7 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI | kg | 63,83 |
| 82.2 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,35 |
| 82.3 | 2873147300863 | Agrafe | kg | 2,88 |
| 82.4 | 2222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 5,00 |
| 82.5 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 10,93 |
| 82.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,58 |
| 82.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
| 83 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etanșare cu chit a rostului de fixare a sortului din tabla) | m | 82,00 |
| 83.1 | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 12,30 |
| 83.2 | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,82 |
| 83.3 | 2222222222992 | Material marunt (adeziv, diluant) | % | 5,00 |
| 83.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 24,60 |
| 83.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,10 |
|  |  | TOTAL Ancadrament si cornisa la usi si ferestre (Detaliu A-1) |  |  |
|  |  | Copertina acces secundar (Detaliu C-1) - pentru 2 bucati |  |  |
| 84 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Instalare structurămetalică) | kg | 32,00 |
| 84.1 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,64 |
| 84.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,64 |
| 84.3 | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 32,00 |
| 84.4 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,16 |
| 84.5 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,26 |
| 84.6 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,32 |
| 84.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,08 |
| 84.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
| 84.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,32 |
| 85 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclaviza. | buc | 8,00 |
| 85.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 8,00 |
| 85.2 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,20 |
| 86 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,03 |
| 86.1 | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,25 |
| 86.2 | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,12 |
| 86.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,02 |
| 86.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,06 |
| 86.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,03 |
| 86.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,21 |
| 87 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (astereală100x20 mm) | m3 | 0,11 |
| 87.1 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,11 |
| 87.2 | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,03 |
| 87.3 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,55 |

| 87.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,55 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87.5 | 2874115825455 | SURUBURI PATRATE M 16 X 200 | buc | 0,39 |
| 87.6 | 2874115841069 | PIULITE PATRATE M 16 | buc | 0,39 |
| 87.7 | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 0,39 |
| 87.8 | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,55 |
| 87.9 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,20 |
| 87.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
| 88 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,11 |
| 88.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,03 |
| 88.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,19 |
| 88.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 0,74 |
| 88.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,00 |
| 88.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,11 |
| 88.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,09 |
| 88.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,00 |
| 88.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,01 |
| 88.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,00 |
| 89 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele . (Vopsire structura din lemn (inclusiv astereala la partea inferioară) cu vopsea acrilicărezistentăla factorii externi, în 2 straturi, RAL 1002 Galben-Nisip) | m2 | 5,40 |
| 89.1 | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,43 |
| 89.2 | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 1,03 |
| 89.3 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,27 |
| 89.4 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,70 |
| 89.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,08 |
| 89.6 | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,54 |
| 89.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,97 |
| 90 | RMC13A | Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor. (Invelitoare copertina din ZN-TI) | m2 | 6,00 |
| 90.1 | 2710403642419-0.7 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI | kg | 41,40 |
| 90.2 | 2744137311238 | Cositor aliaj | kg | 0,91 |
| 90.3 | 2710403702960 | Banda otel zincat | kg | 3,84 |
| 90.4 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,11 |
| 90.5 | 2222222222992 | Material marunt (din val.tabla si cositor) | % | 5,00 |
| 90.6 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 33,00 |
| 91 | CD14A1 | Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc. (Instalare profil lacrimar (5,4 ml), profil de pazie (2.0 ml)șișorțdin tablăla perete (7.4 ml). Profilele trebuie săfie din același sistem cu tabla învelitorii.) | m | 14,80 |
| 91.1 | 2710403642287-0.7 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI | kg | 18,50 |
| 91.2 | 2710403700340 | Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm | kg | 1,48 |
| 91.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 88,80 |
| 91.4 | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 88,80 |
| 91.5 | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 88,80 |
| 91.6 | 2222222222992 | Material marunt(piulita, cositor, apa tare, stearina) | % | 3,00 |
| 91.7 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 16,28 |
|  |  | TOTAL Copertina acces secundar (Detaliu C-1) - pentru 2 bucati |  |  |
|  |  | Copertina panou de telefonie (detaliu C-2) |  |  |
| 92 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Instalare structurămetalică(poz. 1)) | kg | 9,00 |
| 92.1 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,18 |
| 92.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,18 |
| 92.3 | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 9,00 |
| 92.4 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,05 |
| 92.5 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,07 |
| 92.6 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,09 |
| 92.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,71 |
| 92.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |
| 92.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,09 |
| 93 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,01 |
| 93.1 | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,08 |
| 93.2 | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,04 |
| 93.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,01 |
| 93.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,02 |
| 93.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,01 |
| 93.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,06 |
| 94 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti. (astereală100x20 mm) | m3 | 0,02 |
| 94.1 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,02 |
| 94.2 | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,01 |
| 94.3 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,10 |

| 94.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 94.5 | 2874115825455 | SURUBURI PATRATE M 16 X 200 | buc | 0,07 |
| 94.6 | 2874115841069 | PIULITE PATRATE M 16 | buc | 0,07 |
| 94.7 | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 0,07 |
| 94.8 | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0,10 |
| 94.9 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,40 |
| 94.10 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
| 95 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,02 |
| 95.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,00 |
| 95.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,03 |
| 95.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 0,13 |
| 95.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,00 |
| 95.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,02 |
| 95.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,02 |
| 95.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,00 |
| 95.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,00 |
| 95.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,00 |
| 96 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele . (Vopsire structura din lemn (inclusiv astereala la partea inferioară) cu vopsea acrilicărezistentăla factorii externi, în 2 straturi, RAL 1002 Galben-Nisip) | m2 | 0,62 |
| 96.1 | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,05 |
| 96.2 | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,12 |
| 96.3 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,03 |
| 96.4 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,31 |
| 96.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,12 |
| 96.6 | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,06 |
| 96.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,34 |
| 97 | RMC13A | Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor. (Invelitoare copertina din ZN-TI) | m2 | 0,80 |
| 97.1 | 2710403642419-0.7 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime ZN-TI | kg | 5,52 |
| 97.2 | 2744137311238 | Cositor aliaj | kg | 0,12 |
| 97.3 | 2710403702960 | Banda otel zincat | kg | 0,51 |
| 97.4 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,01 |
| 97.5 | 2222222222992 | Material marunt (din val.tabla si cositor) | % | 5,00 |
| 97.6 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,40 |
| 98 | CD14A1 | Fixarea profilelor de colt si rost de dilatare din tabla zincata pentru pereti, cu o latime desfasurata sub 30 cm, fara protectie antifoc. (Instalare profil lacrimar (0.86 ml), profil de pazie (1.6 ml)șișorțdin tablăla perete (0.86 ml). Profilele trebuie săfie din același sistem cu tabla învelitorii.) | m | 3,42 |
| 98.1 | 2710403642287-0.7 | Tabla zincata de 0,7 x 650 x1000 mm | kg | 4,28 |
| 98.2 | 2710403700340 | Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm | kg | 0,34 |
| 98.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 20,52 |
| 98.4 | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 20,52 |
| 98.5 | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 20,52 |
| 98.6 | 2222222222992 | Material marunt(piulita, cositor, apa tare, stearina) | % | 3,00 |
| 98.7 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3,76 |
|  |  | TOTAL Copertina panou de telefonie (detaliu C-2) |  |  |
|  |  | Finisarea peretilor exteriori |  |  |
| 99 | 2610-2 | Aplicare grund universal de profunzime pentru tencuieli (consum mediu 0.3 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om) | m2 | 310,00 |
| 99.1 | 002-01 | Grund universal de profunzime pentru tencuieli | kg | 93,00 |
| 99.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 68,20 |
| 100 | CF10A2 | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului. (Nivelarea peretilor cu mortar de ciment-var-nisip) | m2 | 310,00 |
| 100.1 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 7,13 |
| 100.2 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 1,86 |
| 100.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 829,00 |
| 100.4 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 961,00 |
| 100.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 11,16 |
| 100.6 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 2,79 |
| 100.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 365,80 |
| 100.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 46,50 |
| 100.9 | 29522700037101 | Agregat pentru tencuieli | h-ut | 12,40 |
| 100.10 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,86 |
| 100.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,31 |
| 101 | 2610-1 | Aplicare grund pentru vopseli silicatice (consum mediu 0.7 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om) | m2 | 1 273,00 |
| 101.1 | 002-02 | Grund pentru vopseli silicatice RissGrund faserarmient– grundși nivelare | kg | 1 336,65 |
| 101.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 280,06 |
| 102 | R10A07B | Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (Vopsea silicatica RAL 9010 - Alb pur - pentru ornamente) | 10 m2 | 57,50 |

| 102.1 | 2430161032200 | Silikat Fassadenfarbe – vopsea de fațadăsilicatică(consum mediu 0.18 l/m2) | kg | 9,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102.2 | 2466477302420 | Sticlăsolubilă | kg | 132,25 |
| 102.3 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 1,00 |
| 102.4 | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 776,25 |
| 102.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,90 |
| 103 | R10A07B | Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (Vopsea silicatica RAL 1013 - Perla alba - pentru pereti) | 10 m2 | 69,80 |
| 103.1 | 2430161032200 | Vopsea de silicati | kg | 11,87 |
| 103.2 | 2466477302420 | Sticlăsolubilă | kg | 160,54 |
| 103.3 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 1,00 |
| 103.4 | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 942,30 |
| 103.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,38 |
| 104 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 600,00 |
| 104.1 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,18 |
| 104.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,06 |
| 104.3 | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,18 |
| 104.4 | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,06 |
| 104.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 1,80 |
| 104.6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 450,00 |
| 104.7 | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 2 700,00 |
| 105 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Instalare structurămetalicădin teava metalica 50x50x3 mm pentru banner. Se va instala doar la fatada principala, la o anumita distanta de cladire pentru a nu deranja procesele tehnologice) | kg | 1 012,00 |
| 105.1 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 20,24 |
| 105.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 20,24 |
| 105.3 | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1 012,00 |
| 105.4 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 5,06 |
| 105.5 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,10 |
| 105.6 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 10,12 |
| 105.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 192,28 |
| 105.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,12 |
| 105.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 10,12 |
| 106 | RCsH29A(1) | Plasa de siguranta refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor. (printarea si instalarea pe schela tubulara a banner-ului de protectie, cu imaginea cladirii printata pe el. Se va instala doar la fatada principala, la o anumita distanta de cladire pentru a nu deranja procesele tehnologice) | m2 | 325,00 |
| 106.1 | 1752127334760 | Baner de dimensiuni mari imprimat cu imaginea fundal a cladirii | m2 | 325,00 |
| 106.2 | 2222222222992 | Materiale marunte (sfoara, cleme) | % | 5,00 |
| 106.3 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 58,50 |
| 106.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,00 |
| 106.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,25 |
|  |  | TOTAL Finisarea peretilor exteriori |  |  |
|  |  | Instalare ferestre exterioare din lemn in 2 canaturi |  |  |
| 107 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. (Ferestre din lemn stratificat cu doua randuri de cercevele: un rand exterior cu geam simplu de 6 mm si un rand interior cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 210 mm si spatiul interior de circa 100 mm. Doua canaturi batante cu supralumina batanta in foarfeca toate avand deschiderea înauntru, toate garniturile de etansare incluse, toata feroneria de inchidere-deschidere sa fie inclusa) | m2 | 83,99 |
| 107.1 | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 83,99 |
| 107.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 5,04 |
| 107.3 | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 48,71 |
| 107.4 | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 27,72 |
| 107.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 58,79 |
| 107.6 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 31,92 |
| 107.7 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,04 |
| 107.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,44 |
| 107.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,68 |
| 108 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp . (Ferestre din lemn stratificat cu doua randuri de cercevele: un rand exterior cu geam simplu de 6 mm si un rand interior cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 210 mm si spatiul interior de circa 100 mm. Doua canaturi batante cu supralumina batanta in foarfeca toate avand deschiderea înauntru, toate garniturile de etansare incluse, toata feroneria de inchidere-deschidere sa fie inclusa) | m2 | 20,18 |
| 108.1 | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 20,18 |
| 108.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,91 |
| 108.3 | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 8,68 |
| 108.4 | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 6,05 |
| 108.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11,30 |
| 108.6 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,05 |

| 108.7 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,41 |
| 108.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
| 109 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre. (Profile lacrimar sau baghete decorative din lemn fixate suplimentar pe suprafata tamplariei) | m | 110,00 |
| 109.1 | 2010212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre | m | 115,50 |
| 109.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 1,65 |
| 109.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 16,50 |
| 109.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,80 |
| 109.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,10 |
| 110 | Pret producator | Profile din aluminiu instalat la partea inferioara a ochiului mobil pentru evacuarea condensului (accesoriu suplimentar ferestre) | m | 110,00 |
| 110.1 | Pret producator | Profile din aluminiu instalat la partea inferioara pentru evacuarea condensului | m | 110,00 |
| 111 | Pret producator | Banda de etansare rezistenta la umezeala si permisiva la vapori | m | 300,00 |
| 111.1 | Pret producator | Banda de etansare rezistenta la umezeala si permisiva la vapori | m | 300,00 |
| 112 | CK07A (Kmat=2) | Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn. (Glaf interior din lemn cu latimea de circa 600 mm si grosimea de 40 mm avand profil decorativ la capat) | m | 60,00 |
| 112.1 | 2030112947600 | Glafuri pentru ferestre | m | 120,00 |
| 112.2 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 24,00 |
| 112.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16,80 |
| 112.4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,40 |
| 112.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,60 |
| 113 | CF02B (Kmat=1.5) | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentrușpriț, grundși stratul vizibil, pe zidărie de cărămidăsau blocuri mici de beton (Tencuire interioara partile laterale si cea de sus a golului ferestrelor) | m2 | 76,00 |
| 113.1 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,74 |
| 113.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 900,60 |
| 113.3 | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 2,39 |
| 113.4 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,74 |
| 113.5 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 68,40 |
| 113.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,20 |
| 113.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 76,00 |
| 113.8 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,38 |
| 113.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,15 |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Gletuire cu amestec pe baza de var) | m2 | 76,00 |
| 114.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 80,17 |
| 114.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,08 |
| 114.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 34,20 |
| 114.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,60 |
| 114.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,08 |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 76,00 |
| 115.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 30,40 |
| 115.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 4,56 |
| 115.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 38,00 |
| 115.4 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 3,80 |
| 115.5 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,15 |
| 115.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 41,80 |
| 116 | CF10A2 | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului. | m2 | 60,00 |
| 116.1 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 1,38 |
| 116.2 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,36 |
| 116.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 354,00 |
| 116.4 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 186,00 |
| 116.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,16 |
| 116.6 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,54 |
| 116.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 70,80 |
| 116.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,00 |
| 116.9 | 29522700037101 | Agregat pentru tencuieli | h-ut | 2,40 |
| 116.10 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,36 |
| 116.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
| 117 | 2610-1 | Aplicare grund pentru vopseli silicatice (consum mediu 0.7 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om) | m2 | 60,00 |
| 117.1 | 002-02 | Grund pentru vopseli silicatice RissGrund faserarmient– grundși nivelare | kg | 63,00 |
| 117.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,20 |
| 118 | R10A07B | Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (vopsirea golului exterior cu RAL 9010 - Alb pur - aceeasi ca la ornamente) | 10 m2 | 6,00 |
| 118.1 | 2430161032200 | Vopsea de silicati | kg | 1,02 |

| 118.2 | 2466477302420 | Sticlăsolubilă | kg | 13,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 118.3 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 1,00 |
| 118.4 | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 81,00 |
| 118.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,72 |
|  |  | TOTAL Instalare ferestre exterioare din lemn in 2 canaturi |  |  |
|  |  | Instalare usi exterioare din lemn cu un canat |  |  |
| 119 | CK03B2 | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (Usi din lemn stratificat cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 215 mm. Profilele ferestrelor din lemn stratificat intr-un canat batant, supralumina fixa, deschidere conform tabloului tamplariilor, toate garniturile de etansare incluse, toata feroneria de inchidere-deschidere sa fie inclusa) | m2 | 5,01 |
| 119.1 | 2682132600300 | Foi de usa sablon, din PAL | m2 | 0,05 |
| 119.2 | 2030112931000 | Usi din lemn interioare simple finisate la producator | m2 | 5,01 |
| 119.3 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,48 |
| 119.4 | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1,25 |
| 119.5 | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,55 |
| 119.6 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,76 |
| 119.7 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,86 |
| 119.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,15 |
| 119.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,25 |
| 119.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |
| 120 | CK03D2 | Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (Usi din lemn stratificat cu bloc din sticla termoizolanta de 24 mm, tocul de circa 215 mm. Profilele usilor din lemn stratificat in doua canate batante, supralumina fixa, deschidere conform tabloului tamplariilor, toate garniturile de etansare incluse, toata feroneria de inchidere-deschidere sa fie inclusa) | m2 | 24,63 |
| 120.1 | 2030112931000 | Usi din lemn interioare simple finisate la producator | m2 | 24,63 |
| 120.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 1,23 |
| 120.3 | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 3,69 |
| 120.4 | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 1,72 |
| 120.5 | 2682132600300 | Foi de usa sablon, din PAL | m2 | 0,25 |
| 120.6 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,13 |
| 120.7 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10,59 |
| 120.8 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,25 |
| 120.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,16 |
| 120.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,49 |
| 121 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre. (Profile lacrimar sau baghete decorative din lemn fixate suplimentar pe suprafata tamplariei) | m | 80,00 |
| 121.1 | 2010212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre | m | 84,00 |
| 121.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 1,20 |
| 121.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,00 |
| 121.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,40 |
| 121.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,80 |
| 122 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Bare de protectie usi) | kg | 25,00 |
| 122.1 | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 25,00 |
| 122.2 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,13 |
| 122.3 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,20 |
| 122.4 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,25 |
| 122.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,50 |
| 122.6 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,50 |
| 122.7 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 4,75 |
| 122.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |
| 122.9 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,25 |
| 123 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,03 |
| 123.1 | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,20 |
| 123.2 | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,10 |
| 123.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,01 |
| 123.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,05 |
| 123.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,02 |
| 123.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,16 |
| 124 | Pret producator | Profile din aluminiu cu prag minim si rupere de punte termica. | m | 9,00 |
| 124.1 | Pret producator | Profile din aluminiu cu prag minim si rupere de punte termica. | m | 9,00 |
| 125 | Pret producator | Tabla de protectie ZI-TI 0.7 mm, a partii inferioare a usii | m2 | 1,00 |
| 125.1 | Pret producator | Tabla de protectie ZI-TI 0.7 mm, a partii inferioare a usii | m2 | 1,00 |
| 126 | Pret producator | Manere de model istoric si accesorii de fixare componente (interior si exterior). Cate doua manere in set. | buc | 6,00 |

| 126.1 | Pret producator | Manere de model istoric si accesorii de fixare componente (interior si exterior) | buc | 6,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | Pret producator | Mecanism de blocare a usii cu broasca | buc | 6,00 |
| 127.1 | Pret producator | Mecanism de blocare a usii cu broasca | buc | 6,00 |
| 128 | Pret producator | Banda de etansare rezistenta la umezeala si permisiva la vapori | m | 70,00 |
| 128.1 | Pret producator | Banda de etansare rezistenta la umezeala si permisiva la vapori | m | 70,00 |
| 129 | CF02B (Kmat=1.5) | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drișcuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentrușpriț, grundși stratul vizibil, pe zidărie de cărămidăsau blocuri mici de beton (Tencuire interioara partile laterale si cea de sus a golului ferestrelor) | m2 | 30,00 |
| 129.1 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,29 |
| 129.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 355,50 |
| 129.3 | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,95 |
| 129.4 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,08 |
| 129.5 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 27,00 |
| 129.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,00 |
| 129.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 30,00 |
| 129.8 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,15 |
| 129.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
| 130 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Gletuire cu amestec pe baza de var) | m2 | 30,00 |
| 130.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 31,65 |
| 130.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,03 |
| 130.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 13,50 |
| 130.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
| 130.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| 131 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 30,00 |
| 131.1 | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 12,00 |
| 131.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,80 |
| 131.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 15,00 |
| 131.4 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 1,50 |
| 131.5 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,06 |
| 131.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,50 |
| 132 | CF10A2 | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu, pentru executarea mecanizata a spritului si grundului. | m2 | 12,00 |
| 132.1 | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,28 |
| 132.2 | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,07 |
| 132.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 70,80 |
| 132.4 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 37,20 |
| 132.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,43 |
| 132.6 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,11 |
| 132.7 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,16 |
| 132.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,80 |
| 132.9 | 29522700037101 | Agregat pentru tencuieli | h-ut | 0,48 |
| 132.10 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,07 |
| 132.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
| 133 | 2610-1 | Aplicare grund pentru vopseli silicatice (consum mediu 0.7 l/m2+manopera mucitor deservire CM 0.22 h-om) | m2 | 12,00 |
| 133.1 | 002-02 | Grund pentru vopseli silicatice RissGrund faserarmient– grundși nivelare | kg | 12,60 |
| 133.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,64 |
| 134 | R10A07B | Vopsirea fatadelor vopsite anterior cu vopsea de silicati: pe suprafete tencuite: fatade in asize cu rosturi. (vopsirea golului exterior cu RAL 9010 - Alb pur - aceeasi ca la ornamente) | 10 m2 | 12,00 |
| 134.1 | 2430161032200 | Vopsea de silicati | kg | 2,04 |
| 134.2 | 2466477302420 | Sticlăsolubilă | kg | 27,60 |
| 134.3 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 1,00 |
| 134.4 | 9310060019986 | Muncitor restaurator, cat.5.0 | h-om | 162,00 |
| 134.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,44 |
|  |  | TOTAL Instalare usi exterioare din lemn cu un canat |  |  |
|  |  | Finisare platforma secundara de acces (spate) |  |  |
| 135 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (K=1,25 pentru fitinguri) | m | 8,70 |
| 135.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 11,20 |
| 135.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,16 |
| 135.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,16 |
| 135.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,78 |
| 136 | Pret producator | Receptor ape pluviale conexiune burlan DN 110 mm | buc | 3,00 |
| 136.1 | 002 | Receptor ape pluviale conexiune burlan DN 110 mm | buc | 3,00 |
| 137 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 | m3 | 0,50 |

|  |  | Bc20 (B250). (Refacerea platformelor dupa instalarea ascunsa a deversoarelor de ape pluviale) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 137.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 168,50 |
| 137.2 | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,33 |
| 137.3 | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,36 |
| 137.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,16 |
| 137.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.) | % | 3,00 |
| 137.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,84 |
| 137.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,15 |
| 137.8 | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,16 |
| 137.9 | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,30 |
| 137.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,08 |
| 138 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse . | m2 | 8,00 |
| 138.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,04 |
| 138.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,40 |
| 138.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,40 |
| 138.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,24 |
| 138.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,24 |
| 138.6 | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,88 |
| 138.7 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
| 138.8 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,01 |
| 138.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
| 138.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,96 |
| 138.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
| 138.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,40 |
| 138.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,16 |
| 139 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Lucrari adaugatoare de betonare si ajustare rampa persoane cu dizabilitati) | m3 | 2,90 |
| 139.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 977,30 |
| 139.2 | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 1,94 |
| 139.3 | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,09 |
| 139.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,91 |
| 139.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.) | % | 3,00 |
| 139.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 16,47 |
| 139.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,67 |
| 139.8 | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,94 |
| 139.9 | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 1,74 |
| 139.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,44 |
| 140 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (Forarea găurilor DN 20 mm pentru instalarea armaturilor de ancorare) | buc | 151,00 |
| 140.1 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 377,50 |
| 140.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,00 |
| 140.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 25,67 |
| 140.4 | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 120,80 |
| 140.5 | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 13,59 |
| 141 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ancore AIII DN=16 mm) | kg | 86,00 |
| 141.1 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,29 |
| 141.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 86,00 |
| 141.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,43 |
| 141.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,69 |
| 141.5 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,86 |
| 141.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 16,34 |
| 141.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,86 |
| 141.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,86 |
| 142 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa metalica 100x100 mm, DN=4 mm) | kg | 25,00 |
| 142.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 25,25 |
| 142.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,13 |
| 142.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,25 |
| 142.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,50 |
| 142.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,63 |
| 142.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,13 |
| 142.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,02 |
| 143 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (bordurădin beton vibropresat 1000x220x80 Lxhxl mm asezatăpe un pat de beton Bc 7,5) | m | 4,44 |
| 143.1 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,20 |
| 143.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 12,96 |

| 143.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 143.4 | 2666122800285-100 | Bordura beton vibropresat pentru trotuare dimensiuni 1000 x 220 x 100 mm | m | 4,46 |
| 143.5 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 143.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,67 |
| 143.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,95 |
| 144 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Pavele uluc din beton vibropresat 250x80x160 Lxhxl mm asezatăpe un pat de beton Bc 7,5) | m | 5,00 |
| 144.1 | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,23 |
| 144.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 14,60 |
| 144.3 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,04 |
| 144.4 | 2666122800285-100 | Bordura beton vibropresat pentru trotuare dimensiuni 1000 x 220 x 100 mm | m | 5,03 |
| 144.5 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 144.6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |
| 144.7 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,20 |
| 145 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (balustrada rampa persoane cu dizabilitati) | kg | 156,00 |
| 145.1 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,34 |
| 145.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 156,00 |
| 145.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,78 |
| 145.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,25 |
| 145.5 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,56 |
| 145.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 29,64 |
| 145.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,56 |
| 145.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,56 |
| 146 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,16 |
| 146.1 | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,27 |
| 146.2 | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,64 |
| 146.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,09 |
| 146.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,32 |
| 146.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,16 |
| 146.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,05 |
| 147 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta. (h-200 mm sub pereul nou) | m3 | 0,40 |
| 147.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,46 |
| 147.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,04 |
| 147.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,40 |
| 147.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,08 |
| 147.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,17 |
| 148 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Turnarea pereului adiacent rampei) | m3 | 0,24 |
| 148.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 80,88 |
| 148.2 | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,16 |
| 148.3 | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,17 |
| 148.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,08 |
| 148.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.) | % | 3,00 |
| 148.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,36 |
| 148.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,55 |
| 148.8 | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,08 |
| 148.9 | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,14 |
| 148.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,04 |
| 149 | CG19B2 | Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 60 mm) | m2 | 35,00 |
| 149.1 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,16 |
| 149.2 | 2661112800900-60 | Placi sau straifuri din piatra grosimea 60 mm | m2 | 35,70 |
| 149.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 455,00 |
| 149.4 | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 35,00 |
| 149.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,47 |
| 149.6 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,35 |
| 149.7 | 20054888 | Rumeguş | kg | 1,75 |
| 149.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,50 |
| 149.9 | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 87,50 |
| 149.10 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,42 |
| 149.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,58 |
| 150 | CG19B2 | Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in | m2 | 14,30 |

|  |  | incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150.1 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,47 |
| 150.2 | 2661112800900-30 | Placi sau straifuri din piatra grosimea 30 mm | m2 | 14,59 |
| 150.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 185,90 |
| 150.4 | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 14,30 |
| 150.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,60 |
| 150.6 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,14 |
| 150.7 | 20054888 | Rumeguş | kg | 0,72 |
| 150.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,29 |
| 150.9 | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 35,75 |
| 150.10 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,17 |
| 150.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,64 |
| 151 | CG19B2 | Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Plinte din piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm si inaltimea de 120 mm) | m2 | 2,00 |
| 151.1 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,07 |
| 151.2 | 2661112800900-30 | Placi sau straifuri din piatra grosimea 30 mm | m2 | 2,04 |
| 151.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 26,00 |
| 151.4 | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 2,00 |
| 151.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,08 |
| 151.6 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,02 |
| 151.7 | 20054888 | Rumeguş | kg | 0,10 |
| 151.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
| 151.9 | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 5,00 |
| 151.10 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,02 |
| 151.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,09 |
| 152 | RpAr19B | Prelucrarea (impregnarea) suprafeţelor din beton cu material fixator "BURKE-O-LITH" în doua straturi (Protectie suprafete absorbante (Poroase). Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat) | m2 | 51,30 |
| 152.1 | 24133373458001 | Protectie NANO suprafete absorbante (Poroase), NanoMax, 5L. Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat | l | 17,44 |
| 152.2 | 1 | Muncitor | h-om | 31,81 |
|  |  | TOTAL Finisare platforma secundara de acces (spate) |  |  |
|  |  | Finisare platforma principala de acces (platforma din fata) |  |  |
| 153 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (K=1,25 pentru fitinguri) | m | 18,00 |
| 153.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 23,18 |
| 153.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,34 |
| 153.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,34 |
| 153.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,76 |
| 154 | Pret producator | Receptor ape pluviale conexiune burlan DN 110 mm | buc | 2,00 |
| 154.1 | 002 | Receptor ape pluviale conexiune burlan DN 110 mm | buc | 2,00 |
| 155 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (Forarea găurilor DN 20 mm pentru instalarea armaturilor de ancorare)) | buc | 36,00 |
| 155.1 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 90,00 |
| 155.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,00 |
| 155.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,12 |
| 155.4 | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 28,80 |
| 155.5 | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 3,24 |
| 156 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ancore AIII DN=16 mm) | kg | 32,00 |
| 156.1 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,48 |
| 156.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 32,00 |
| 156.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,16 |
| 156.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,26 |
| 156.5 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,32 |
| 156.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,08 |
| 156.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
| 156.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,32 |
| 157 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse . | m2 | 3,00 |
| 157.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,02 |
| 157.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,90 |
| 157.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,90 |
| 157.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,09 |
| 157.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,09 |
| 157.6 | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,33 |
| 157.7 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 |
| 157.8 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,00 |
| 157.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |

| 157.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 157.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
| 157.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,40 |
| 157.13 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,06 |
| 158 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Refacerea platformelor dupa instalarea ascunsa a deversoarelor de ape pluviale) | m3 | 1,60 |
| 158.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 539,20 |
| 158.2 | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 1,07 |
| 158.3 | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,15 |
| 158.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,50 |
| 158.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.) | % | 3,00 |
| 158.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,09 |
| 158.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,68 |
| 158.8 | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,52 |
| 158.9 | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,96 |
| 158.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,24 |
| 159 | CG56A(1) Kmat=1.6 | Șapădin amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (completarea platformelor orizontale la partea superioară cu o sapa inclinata din adeziv pentru gresie exterioara, asigurând panta de 1,5-2% de la clădire către exterior) | m2 | 126,00 |
| 159.1 | 2653102100828-CX 5 | Adeziv flexibil Ceresit CM17 pentru gresie exterioara | kg | 806,40 |
| 159.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 18,14 |
| 159.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,81 |
| 159.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,50 |
| 159.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 29,48 |
| 159.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,29 |
| 159.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,26 |
| 160 | CG19B2 | Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 60 mm) | m2 | 126,00 |
| 160.1 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 4,16 |
| 160.2 | 2661112800900-60 | Placi sau straifuri din piatra grosimea 60 mm | m2 | 128,52 |
| 160.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 638,00 |
| 160.4 | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 126,00 |
| 160.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,29 |
| 160.6 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 1,26 |
| 160.7 | 20054888 | Rumeguş | kg | 6,30 |
| 160.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,80 |
| 160.9 | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 315,00 |
| 160.10 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,51 |
| 160.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,67 |
| 161 | CG19B2 | Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm) | m2 | 13,00 |
| 161.1 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,43 |
| 161.2 | 2661112800900-30 | Placi sau straifuri din piatra grosimea 30 mm | m2 | 13,26 |
| 161.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 169,00 |
| 161.4 | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 13,00 |
| 161.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,55 |
| 161.6 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,13 |
| 161.7 | 20054888 | Rumeguş | kg | 0,65 |
| 161.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,90 |
| 161.9 | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 32,50 |
| 161.10 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,16 |
| 161.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,59 |
| 162 | CG19B2 | Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Plinte din piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm si inaltimea de 120 mm) | m2 | 2,50 |
| 162.1 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,08 |
| 162.2 | 2661112800900-30 | Placi sau straifuri din piatra grosimea 30 mm | m2 | 2,55 |
| 162.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 32,50 |
| 162.4 | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 2,50 |
| 162.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,11 |
| 162.6 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,03 |
| 162.7 | 20054888 | Rumeguş | kg | 0,13 |
| 162.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
| 162.9 | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 6,25 |

| 162.10 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 162.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |
| 163 | RpAr19B | Prelucrarea (impregnarea) suprafeţelor din beton cu material fixator "BURKE-O-LITH" în doua straturi (Protectie suprafete absorbante (Poroase). Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat) | m2 | 141,50 |
| 163.1 | 24133373458001 | Protectie NANO suprafete absorbante (Poroase), NanoMax, 5L. Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat | l | 48,11 |
| 163.2 | 1 | Muncitor | h-om | 87,73 |
|  |  | TOTAL Finisare platforma principala de acces (platforma din fata) |  |  |
|  |  | Finisare platforma secundara de acces (platforma din dreapta) |  |  |
| 164 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm. (Forarea găurilor DN 20 mm pentru instalarea armaturilor de ancorare)) | buc | 16,00 |
| 164.1 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 40,00 |
| 164.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,00 |
| 164.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,72 |
| 164.4 | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 12,80 |
| 164.5 | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,44 |
| 165 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ancore AIII DN=16 mm) | kg | 10,20 |
| 165.1 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,15 |
| 165.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 10,20 |
| 165.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,05 |
| 165.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,08 |
| 165.5 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,10 |
| 165.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,94 |
| 165.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| 165.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,10 |
| 166 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Turnarea bazei si a treptei din beton) | m3 | 0,28 |
| 166.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 94,36 |
| 166.2 | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,19 |
| 166.3 | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,20 |
| 166.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,09 |
| 166.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.) | % | 3,00 |
| 166.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,59 |
| 166.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,64 |
| 166.8 | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,09 |
| 166.9 | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,17 |
| 166.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,04 |
| 167 | CG19B2 | Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 60 mm) | m2 | 0,80 |
| 167.1 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,03 |
| 167.2 | 2661112800900-60 | Placi sau straifuri din piatra grosimea 60 mm | m2 | 0,82 |
| 167.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,40 |
| 167.4 | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,80 |
| 167.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,03 |
| 167.6 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 167.7 | 20054888 | Rumeguş | kg | 0,04 |
| 167.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
| 167.9 | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 2,00 |
| 167.10 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |
| 167.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 168 | CG19B2 | Pardoseli din placi din piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. (Placare cu piatra de Cosauti cu grosimea de 30 mm) | m2 | 0,80 |
| 168.1 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,03 |
| 168.2 | 2661112800900-30 | Placi sau straifuri din piatra grosimea 30 mm | m2 | 0,82 |
| 168.3 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,40 |
| 168.4 | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,80 |
| 168.5 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîuşi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,03 |
| 168.6 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,01 |
| 168.7 | 20054888 | Rumeguş | kg | 0,04 |
| 168.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
| 168.9 | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 2,00 |
| 168.10 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 |
| 168.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 169 | RpAr19B | Prelucrarea (impregnarea) suprafeţelor din beton cu material fixator | m2 | 1,60 |

|  |  | "BURKE-O-LITH" în doua straturi (Protectie suprafete absorbante (Poroase). Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 169.1 | 24133373458001 | Protectie NANO suprafete absorbante (Poroase), NanoMax, 5L. Consum 0.17 litri/m2 pentru un strat | l | 0,54 |
| 169.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,99 |
|  |  | TOTAL Finisare platforma secundara de acces (platforma din dreapta) |  |  |
|  |  | Constructie de protectie pentru unitatea externa de conditionare |  |  |
| 170 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. | m3 | 0,50 |
| 170.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,03 |
| 171 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. | kg | 2,00 |
| 171.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 2,02 |
| 171.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,01 |
| 171.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,02 |
| 171.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,60 |
| 171.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,05 |
| 171.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,01 |
| 171.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
| 172 | RpCB04B | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250). (Turnarea bazei din beton) | m3 | 0,24 |
| 172.1 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 80,88 |
| 172.2 | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,16 |
| 172.3 | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,17 |
| 172.4 | 4100116202818 | Apăpentru mortareşi betoane | m3 | 0,08 |
| 172.5 | 2222222222992 | Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.) | % | 3,00 |
| 172.6 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,36 |
| 172.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,55 |
| 172.8 | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,08 |
| 172.9 | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,14 |
| 172.10 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,04 |
| 173 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (instalare carcasa metalica) | kg | 122,00 |
| 173.1 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,83 |
| 173.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 122,00 |
| 173.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,61 |
| 173.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,98 |
| 173.5 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,22 |
| 173.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 23,18 |
| 173.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,22 |
| 173.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,22 |
| 174 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,12 |
| 174.1 | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,90 |
| 174.2 | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,45 |
| 174.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,06 |
| 174.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,22 |
| 174.5 | 03720107306661 | Bumbac deşters | kg | 0,11 |
| 174.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,74 |
|  |  | TOTAL Constructie de protectie pentru unitatea externa de conditionare |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.