| Construire a complexului sportiv multifuncțional din str. Șoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun. Edineț (modificare și actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

# Deviz-oferta № 2-1-1

#### Solutii constructive

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 12,39 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 26,019 |
| 2 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 12,39 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 16,4787 |
| 3 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 8,30 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 16,185 |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 1 162,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 88,312 |
| 5 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 8,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,49 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0166 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 2,739 |
| 6 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 10,83 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 22,2015 |
| 7 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, | m3 | 180,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 371,933 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 25,28 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 56,88 |
| 9 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 4 171,20 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 317,0112 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 25,28 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,1008 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,1011 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 10,112 |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 162,45 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 50,3595 |
| 12 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 162,45 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 141,3315 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 16,245 |
| 13 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 9,21 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 7,7364 |
| 14 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 9,21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 81,2322 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 95,6919 |
| Total Lucrari de terasamente |
|  |  | 1.2. Fundatii |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 58,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,55 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 84,39 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 8,73 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 14,55 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,984 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,1164 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,1164 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,164 |
| 16 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3,5 | m3 | 29,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 112,035 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,915 |
|  | 266310210C7,5 | Beton C3,5 | m3 | 30,1258 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,9391 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 7,275 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 11,64 |
| 17 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 5 259,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 262,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,777 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 5 390,475 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 788,85 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 52,59 |
| 18 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 194,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 76,416 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,582 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 223,85 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 179,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 11,94 |
| 19 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 123,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 137,995 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,615 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 2 176,075 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 21,23 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 594,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,123 |
| 20 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte | m2 | 349,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,38 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 366,66 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,746 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 104,76 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 104,76 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 10,476 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 17,46 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 27,936 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 34,92 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,2222 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,1746 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 41,904 |
| 21 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa ) C15 | m3 | 116,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 477,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 46,56 |
|  | 2663102100C1 5 | Beton clasa C15 | m3 | 121,0996 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 69,84 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 29,10 |
| Total Fundatii |
|  |  | 1.3. Bazine |  |  |
| 22 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 54,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,5375 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 78,5175 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 8,1225 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 13,5375 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 6,498 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,1083 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,1083 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,083 |
| 23 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C7,5 | m3 | 42,99 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 165,5115 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,9435 |
|  | 266310210C7,5 | Beton C3,5 | m3 | 44,5054 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,342 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 10,7475 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 17,196 |
| 24 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 7 163,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 358,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,489 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 7 342,075 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 074,45 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 71,63 |
| 25 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 293,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 43,9875 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 307,9125 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,4663 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 87,975 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 87,975 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 8,7975 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 14,6625 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 23,46 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 29,325 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,0264 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,1466 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 35,19 |
| 26 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa ) C15 | m3 | 98,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 402,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 39,28 |
|  | 2663102100C1 5 | Beton clasa C15 | m3 | 102,1648 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 58,92 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 24,55 |
| 27 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 415,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 144,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,245 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 2 475,375 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 24,15 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 724,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,415 |
| 28 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 362,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 72,56 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 272,10 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,814 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 108,84 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 108,84 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 10,884 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 18,14 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 36,28 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,3628 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,3628 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,5442 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 43,536 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 7,256 |
| 29 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa ) C15 | m3 | 72,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 296,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,96 |
|  | 2663102100C1 5 | Beton clasa C15 | m3 | 75,3231 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 43,44 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 18,10 |
| Total Bazine |
|  |  | 1.4. Planseu subsol |  |  |
| 30 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 690,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 138,106 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 690,53 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,4526 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 207,159 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 207,159 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 20,7159 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 34,5265 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 17,2632 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 89,7689 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,6905 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,6905 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 82,8636 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 13,8106 |
| 31 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 942,00 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 282,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 141,30 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 376,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,471 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 9,42 |
| 32 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 7 840,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 423,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 8 036,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 78,40 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2 195,20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 7,84 |
| 33 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 513,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 33,345 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,052 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 525,825 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,13 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 143,64 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,513 |
| 34 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 | m3 | 83,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 405,945 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,665 |
|  | 2663102100C2 0 | Beton clasa C20 | m3 | 88,3663 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 12,9316 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 50,22 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 23,436 |
| Total Planseu subsol |
|  |  | 1.5. Planseu cota 3.200 |  |  |
| 35 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1 047,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 209,55 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 047,75 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 5,2388 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 314,325 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 314,325 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 31,4325 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 52,3875 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 26,1938 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 136,2075 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,0477 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,0477 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 125,73 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 20,955 |
| 36 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 572,00 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 471,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 235,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 628,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,786 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 15,72 |
| 37 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 13 232,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 714,528 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 39,696 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 13 562,80 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 132,32 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3 704,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 13,232 |
| 38 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 334,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 86,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,336 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 367,35 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 13,34 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 373,52 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,334 |
| 39 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 | m3 | 152,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 739,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 68,58 |
|  | 2663102100C2 0 | Beton clasa C20 | m3 | 160,8963 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 23,5458 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 91,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 42,672 |
| Total Planseu cota 3.200 |
|  |  | 1.6. Planseu cota 6.400 |  |  |
| 40 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 918,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 183,664 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 918,32 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 4,5916 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 275,496 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 275,496 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 27,5496 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 45,916 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 22,958 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 119,3816 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,9183 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,9183 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 110,1984 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 18,3664 |
| 41 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 378,00 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 413,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 206,70 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 551,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,689 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 13,78 |
| 42 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10 056,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 543,024 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,168 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 10 307,40 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 100,56 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2 815,68 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 10,056 |
| 43 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 252,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 81,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,008 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 283,30 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 12,52 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 350,56 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,252 |
| 44 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 282,60 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 53,694 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,826 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,826 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,826 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 282,60 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,413 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,2608 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4,239 |
| 45 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 | m3 | 122,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 593,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 55,08 |
|  | 2663102100C2 0 | Beton clasa C20 | m3 | 129,2238 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 18,9108 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 73,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 34,272 |
| Total Planseu cota 6.400 |
|  |  | 1.7. Stilpi monoliti |  |  |
| 46 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10 501,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 682,565 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,505 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 10 763,525 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 105,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2 940,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 10,501 |
| 47 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 223,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 116,185 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,892 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 253,575 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 12,23 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 342,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,223 |
| 48 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 672,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 134,464 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 739,552 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 53,7856 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,3616 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 201,696 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 201,696 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 20,1696 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 33,616 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 16,808 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 100,848 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,6723 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,0085 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 80,6784 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 13,4464 |
| 49 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee | buc | 386,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | prefabricate tip PE 3100 R |  |  |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 115,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 57,90 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 154,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,193 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,86 |
| 50 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 | m3 | 67,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 325,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,24 |
|  | 2663102100C2 0 | Beton clasa C20 | m3 | 70,9464 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,3824 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 40,32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 18,816 |
| Total Stilpi monoliti |
|  |  | 1.8. Elemente metalice plansa 32 |  |  |
| 51 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 2,7476 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 39,5654 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 4,9457 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,4728 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4728 |
|  | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 2 747,60 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 2,6102 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 12,3642 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 12,3642 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 12,3642 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4121 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6045 |
|  | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 10,9904 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 9,6166 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 2,6102 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1981 |
| 52 | CL06B | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltimi pina la 35 m, avind 1-3 t | t | 5,316 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 90,3722 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5,316 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,316 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,316 |
|  | 2811106301150 | Ferme cu zabrele livrate in tronsoane | kg | 5 316,01 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,7974 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 42,5281 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 42,5281 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 42,5281 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2924 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 5,316 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4519 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,7974 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu | h-ut | 4,7844 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zabrele |  |  |
| 53 | CL13A2 | Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama peste 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv | t | 11,499 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1 092,405 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 114,99 |
|  | 2811106304700 | Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece | kg | 11 499,00 |
|  | 2874125881200 | Saibe M 8 | buc | 2 644,77 |
|  | 2874115817600 | Suruburi cu cap hexagonal M 8 | buc | 2 644,77 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 2 644,77 |
|  | 2710703434783 | Otel lat OL 37 de 30x5 mm | kg | 137,988 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 17,2485 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 25,2978 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 7,2444 |
| 54 | CL30A | Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru acoperirea unor suprafete libere mari, la cladiri industriale si social- culturale, realizate la inaltimi pina la 35 m inclusiv, cu structura integral metalica, exclusiv panelele | t | 3,368 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 80,832 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5,052 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 10,104 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,052 |
|  | 2811106301350 | Module metalice (fata superioara, fata inferioara, diagonale, noduri, buloane) | kg | 3 384,84 |
|  | 2874115802560 | Surub cap hexagonal M 12 | buc | 26,944 |
|  | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 26,944 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 26,944 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,5052 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8588 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,8588 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,2462 |
|  | 2811236309950 | Confectii metalice de prindere | kg | 3,368 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 3,0312 |
| 55 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2 | t | 22,93 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 118,3188 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 238,472 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 16,5096 |
| 56 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 22,93 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 142,6246 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 183,44 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 12,8408 |
| Total Elemente metalice plansa 32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.9. Elemente metalice plansa 33 |  |  |
| 57 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 2,7842 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 40,0931 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5,0116 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,5058 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5058 |
|  | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 2 784,24 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 2,645 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 12,5291 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 12,5291 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 12,5291 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4176 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6125 |
|  | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 11,137 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 9,7448 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 2,645 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 2,2274 |
| 58 | CL06B | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltimi pina la 35 m, avind 1-3 t | t | 11,6214 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 197,5636 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 11,6214 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 11,6214 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,6214 |
|  | 2811106301150 | Ferme cu zabrele livrate in tronsoane | kg | 11 621,39 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 1,7432 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 92,9711 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 92,9711 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 92,9711 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6392 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 11,6214 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,9878 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 1,7432 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 10,4593 |
| 59 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2 | t | 14,406 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 74,335 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 149,8224 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 10,3723 |
| 60 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 14,406 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 89,6053 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 115,248 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 8,0674 |
| Total Elemente metalice plansa 33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.10. Scari |  |  |
| 61 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,532 |
| 62 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,516 |
| 63 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,516 |
| 64 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 122,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,43 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 122,15 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,6108 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 36,645 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 36,645 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3,6645 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 6,1075 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,0538 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 15,8795 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,1222 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1222 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 14,658 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,443 |
| 65 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 80,00 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 24,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 32,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,80 |
| 66 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate | kg | 1 024,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 55,296 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,072 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1 049,60 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 10,24 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 286,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,024 |
| 67 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 217,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 14,105 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,868 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 222,425 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,17 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 60,76 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,217 |
| 68 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 | m3 | 25,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 123,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,43 |
|  | 2663102100000 2 | Beton С20 | m3 | 26,816 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,9243 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 15,24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 7,112 |
| Total Scari |
| Cheltuieli directe |
| Contributii asigurari sociale |
| Cheltuieli de transport |
| Cheltuieli de acizitionare-depozitare |
| Total |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| Total Lucrari de constructie |

Cheltuieli directe TVA

Total deviz: Inclusiv salariu

| Construire a complexului sportiv multifuncţional din str. Şoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun. Edineţ (modificare şi actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

# Deviz-oferta № 2-1-2

#### Solutii arhitecturale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Pereti, finisare pereti-tavane subsol |  |  |
| 1 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 288,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 288,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 57,60 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 907,20 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1 036,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,488 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,728 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,576 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,44 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 534,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,02 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 80,10 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 26,70 |
| 3 | CK18C | Montarea coltarii din aluminiu | m | 248,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 64,48 |
|  | 2743123549025 0. | Coltari din aluminiu | m | 260,40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,20 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,248 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 488,00 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 288,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 351,36 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 056,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,152 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 22,752 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,608 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2 | m2 | -288,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -138,24 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -823,68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,576 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -9,216 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -1,728 |
| 6 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 246,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 376,38 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 756,44 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,984 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 19,434 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,797 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 534,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 106,80 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 587,40 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 80,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1602 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 534,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,02 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 80,10 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 26,70 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 534,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 240,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53,40 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 563,3166 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,534 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,534 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 534,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,02 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 80,10 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 26,70 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 534,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 293,70 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 213,60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 32,04 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 267,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 26,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,068 |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 12,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,44 |
|  | 2430226101101 0 | Grund Betonocontact | kg | 4,98 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,60 |
| 13 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 12,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 46,26 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 12,24 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 69,60 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 1,80 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 2,40 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,24 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 4,116 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,432 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0864 |
| Total Pereti, finisare pereti-tavane subsol |
|  |  | 1.2. Pereti, finisare pereti-tavane - parter |  |  |
| 14 | CD55C | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize 400 mm - parter | m3 | 291,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 179,36 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 241,696 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 285,376 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 11,648 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 20,384 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,1456 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 29,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 110,656 |
| 15 | CD55C | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize 200 mm | m3 | 62,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 252,72 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 51,792 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 61,152 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,496 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 4,368 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0312 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 23,712 |
| 16 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din | m3 | 11,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | blocuri ceramice "Brikston 90 mm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 44,6688 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,409 |
|  | 2663112800050 . | Blocul ceramic Brikston 90 mm | m3 | 11,9038 |
|  | 2651122100401 | Ciment M300( saci S1500) | kg | 411,9984 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,093 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,202 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,0059 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 58,5684 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 5,2272 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,4752 |
| 17 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - Captusire canale ghips-carton | m2 | 21,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 79,1154 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 22,1602 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 43,7929 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 88,641 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 88,641 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 94,5504 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 17,5171 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 37,989 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,8467 |
|  | 2051142950711 1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 95,6056 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 128,0622 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1302 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,8917 |
| 18 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 624,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 74,88 |
|  | 2430226101101 0 | Grund Betonocontact | kg | 258,96 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 31,20 |
| 19 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 624,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1 404,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 124,80 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 655,20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 249,60 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 12 480,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 205,92 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,992 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 2 496,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12,48 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 7,488 |
| 20 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 690,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 690,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 138,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 173,50 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2 484,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 17,94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,38 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,45 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 291,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 38,73 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 193,65 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 64,55 |
| 22 | CK18C | Montarea coltarii din aluminiu | m | 314,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 81,692 |
|  | 2743123549025 0. | Coltari din aluminiu | m | 329,91 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,855 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,3142 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 885,20 |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 711,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 867,42 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 5 076,54 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,844 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 56,169 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 11,376 |
| 24 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2 | m2 | -711,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -341,28 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -2 033,46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -1,422 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -22,752 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -4,266 |
| 25 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, | m2 | 580,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 887,40 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 4 141,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,32 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 45,82 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 11,31 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 291,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 258,20 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 420,10 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 193,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3873 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 291,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 38,73 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 193,65 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 64,55 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 291,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 580,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 129,10 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 361,8759 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,291 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,291 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 291,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 38,73 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 193,65 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 64,55 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 291,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 710,05 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 516,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 77,46 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 645,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 64,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,582 |
| 31 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 40,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4,80 |
|  | 2430226101101 0 | Grund Betonocontact | kg | 16,60 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,00 |
| 32 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit | m2 | 40,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 154,20 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 40,80 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 232,00 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 6,00 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 8,00 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,20 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 13,72 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,44 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,288 |
| Total Pereti, finisare pereti-tavane - parter |
|  |  | 1.3. Pereti, finisare pereti-tavane - etaj |  |  |
| 33 | CD55C | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize 400 mm etaj | m3 | 138,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 558,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 114,54 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 135,24 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 5,52 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 9,66 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,069 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 13,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 52,44 |
| 34 | CD55C | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize 200 mm | m3 | 68,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 277,02 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 56,772 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 67,032 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,736 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 4,788 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0342 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,84 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 25,992 |
| 35 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - Captusire canale ghips-carton | m2 | 24,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 90,4176 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 25,326 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 50,049 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 101,304 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 101,304 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 108,0576 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 20,0196 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 43,416 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,1105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2051142950711 1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 109,2636 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 289,214 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1488 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,3048 |
| 36 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 860,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 860,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 172,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 709,00 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3 096,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 22,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,72 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,30 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 492,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 44,76 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 223,80 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 74,60 |
| 38 | CK18C | Montarea coltarii din aluminiu | m | 220,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 57,20 |
|  | 2743123549025 0. | Coltari din aluminiu | m | 231,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,50 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,22 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 320,00 |
| 39 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 884,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 078,48 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 6 311,76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,536 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 69,836 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 14,144 |
| 40 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2 | m2 | -884,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -424,32 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -2 528,24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -1,768 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -28,288 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -5,304 |
| 41 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe | m2 | 608,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 930,24 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 4 341,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,432 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 48,032 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 11,856 |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 492,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 298,40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 641,20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 223,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4476 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 492,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 44,76 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 223,80 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 74,60 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 492,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 671,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 149,20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 573,9108 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,492 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,492 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 492,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 44,76 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 223,80 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 74,60 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 492,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 820,60 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 596,80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 89,52 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 746,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 74,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,984 |
| 47 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 16,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,92 |
|  | 2430226101101 0 | Grund Betonocontact | kg | 6,64 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,80 |
| 48 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 | m2 | 16,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 61,68 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 16,32 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 92,80 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 2,40 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 3,20 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,32 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,08 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 5,488 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,576 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,1152 |
| Total Pereti, finisare pereti-tavane - etaj |
|  |  | 1.4. Balustrade |  |  |
| 49 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - Balustrade interioare din inox cu sticla securizata | m | 124,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 111,60 |
|  | 2812106305710 4 | Balustrade interioare din inox cu sticla securizata (inclusiv suportii) | m | 124,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 12,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 7,44 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 86,80 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,10 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 24,80 |
| 50 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - Balustrade exterioare din inox | m | 27,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 24,30 |
|  | 2812106305715 | Balustrade Balustrade exterioare din inox (inclusiv suportii) | m | 27,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,70 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,62 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 18,90 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,675 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 5,40 |
| 51 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 514,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 102,80 |
|  | 2874136313304 0 | Diblu din metal | buc | 514,00 |
| Total Balustrade |
|  |  | 1.5. Schela lucrari interioare |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 897,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 672,75 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,2691 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0897 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,2691 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,1076 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,691 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4 036,50 |
| Total Schela lucrari interioare |
|  |  | 1.6. Timplarie |  |  |
| 53 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 1,92 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2672 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1344 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,92 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,68 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,9024 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3168 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,768 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,536 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0384 |
| 54 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 150,80 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 76,908 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,54 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 150,80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 452,40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 24,882 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 18,5484 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 60,32 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 105,56 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,016 |
| 55 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 104,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 33,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,32 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 104,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 416,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,04 |
| 56 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | 104,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,04 |
|  | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre | m | 104,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | si usi |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 624,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,04 |
| 57 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,20 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,868 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,68 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,798 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,134 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 4,20 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,176 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,588 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,88 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,021 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,10 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 2,94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0042 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,084 |
| 58 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 37,59 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 27,4407 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0072 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 37,59 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 150,36 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 18,795 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 6,5783 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 22,554 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 37,59 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7518 |
| 59 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 7,92 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 6,4152 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,792 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 7,92 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 31,68 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,356 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,5286 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,752 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,92 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1584 |
| 60 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe | m2 | 44,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 66,0618 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,5952 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,235 |
|  | 2030112930000 1 | Usi interioare si exterioare din lemn MDF | m2 | 44,94 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,8199 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 20,223 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 9,8868 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8988 |
| 61 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 64,10 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 20,512 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,538 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 47,434 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0513 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,3141 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0769 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0641 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0641 |
| 62 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 146,40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 64,416 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,208 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 143,472 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,1464 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,9077 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2196 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1464 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1464 |
| 63 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 249,20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 127,092 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 82,236 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 321,468 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,3489 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,1431 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5482 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3738 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3738 |
| 64 | CK18C | Montarea coltarii din aluminiu (k-0.5 la manopera. se exclud suruburi, ciment, nisip) | m | 459,70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 59,761 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2743123549025 0. | Coltari din aluminiu | m | 482,685 |
| 65 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 151,07 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 224,49 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 45,321 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 2 207,1327 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,692 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,9345 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 4,4717 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 151,07 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,5321 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 22,6605 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,5535 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 151,07 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 67,9815 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,107 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 159,3637 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1511 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1511 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 151,07 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,5321 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 22,6605 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,5535 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 151,07 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 83,0885 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 60,428 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 9,0642 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 75,535 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 7,5535 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3021 |
| Total Timplarie |
|  |  | 1.7. Nod 1 P -242 m2 |  |  |
| 70 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,484 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,2689 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 5,0288 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (se exclude compresor) | m3 | 48,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 47,916 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 55,66 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,84 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 20,328 |
| 72 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B12) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 242,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 193,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,20 |
|  | 2663102100001 11 | Beton B12.5 | m3 | 24,805 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 7,986 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,484 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 24,20 |
| 73 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. Adaus Penetron pentru beton in calitate de izolant 4 kg/m3 | kg | 96,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,776 |
|  | 1421302200465 1 | Penetron | kg | 98,736 |
| 74 | IzF04C | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum k-2 | m2 | 242,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 53,24 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 726,00 |
|  | 2682132602070 | Hidroizol | m2 | 532,40 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 145,20 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,242 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 484,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,8228 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 5,324 |
| 75 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 242,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 145,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 146,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 10,164 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,42 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,26 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,904 |
| 76 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm | m2 | 242,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2 |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 48,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,68 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 040,60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,388 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,968 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,452 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,726 |
| 77 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 242,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 544,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 60,50 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 249,26 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 980,10 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 72,60 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 4 840,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 217,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,89 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,904 |
| 78 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta 15 cm | m | 217,80 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 87,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,78 |
|  | 2874116312500 1 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta - Plinta 15 cm | m | 233,2638 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 80,0415 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 372,14 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 22,869 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 65,34 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 10,89 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,2178 |
| Total Nod 1 P -242 m2 |
|  |  | 1.8. Nod 2 P -630 m2 |  |  |
| 79 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,26 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,1132 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 13,0914 |
| 80 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (se exclude compresor) | m3 | 126,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 124,74 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 144,90 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 12,60 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 52,92 |
| 81 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B12) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, | m2 | 630,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 504,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 63,00 |
|  | 2663102100001 11 | Beton B12.5 | m3 | 64,575 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 20,79 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 1,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 63,00 |
| 82 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. Adaus Penetron pentru beton in calitate de izolant 4 kg/m3 | kg | 252,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17,64 |
|  | 1421302200465 1 | Penetron | kg | 257,04 |
| 83 | IzF04C | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum k-2 | m2 | 630,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 138,60 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1 890,00 |
|  | 2682132602070 | Hidroizol | m2 | 1 386,00 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 378,00 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,63 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1 260,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,142 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 13,86 |
| 84 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 630,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 378,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 63,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8 190,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 26,46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 18,90 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 7,56 |
| 85 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2 | m2 | 630,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 126,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 709,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 8,82 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,89 |
| 86 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet | m2 | 630,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 850,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 94,50 |
|  | 2030122940260 | Parchet | m2 | 572,67 |
|  | 2030122945152 | Frizuri de parchet | m2 | 95,445 |
|  | 2030122946765 | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm | m | 572,67 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 413,595 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 18,90 |
| 87 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 630,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 63,00 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 94,50 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 189,00 |
|  | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw | h-ut | 63,00 |
| 88 | CG07A | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului | m2 | 630,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 63,00 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 31,50 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 31,50 |
| 89 | CG07B | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor | m | 567,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 17,01 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 8,505 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 5,67 |
| 90 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi 630+ plintele 567*0.08 m2 | m2 | 675,36 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 844,20 |
|  | 2320166105802 | Palux solutie | kg | 236,376 |
| Total Nod 2 P -630 m2 |
|  |  | 1.9. Nod 3 P -510 m2 |  |  |
| 91 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,02 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,9964 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,5978 |
| 92 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (se exclude compresor) | m3 | 102,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 100,98 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 117,30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 10,20 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 42,84 |
| 93 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B12) in | m2 | 510,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 408,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,00 |
|  | 2663102100001 11 | Beton B12.5 | m3 | 52,275 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 16,83 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 1,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 51,00 |
| 94 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. Adaus Penetron pentru beton in calitate de izolant 4 kg/m3 | kg | 204,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,28 |
|  | 1421302200465 1 | Penetron | kg | 208,08 |
| 95 | IzF04C | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum k-2 | m2 | 510,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 112,20 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1 530,00 |
|  | 2682132602070 | Hidroizol | m2 | 1 122,00 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 306,00 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,51 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1 020,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,734 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 11,22 |
| 96 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 510,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 306,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6 630,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 21,42 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 15,30 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 6,12 |
| 97 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2 | m2 | 510,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 102,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 193,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,06 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,53 |
| 98 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 510,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1 147,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 127,50 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 525,30 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 2 065,50 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 153,00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 10 200,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 459,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 22,95 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6,12 |
| 99 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta 15 cm | m | 459,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 183,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,90 |
|  | 2874116312500 1 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta - Plinta 15 cm | m | 491,589 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 168,6825 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 891,70 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 48,195 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 137,70 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 22,95 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,459 |
| Total Nod 3 P -510 m2 |
|  |  | 1.10. Nod 4 P -210 m2 |  |  |
| 100 | CG22A | Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 210,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 168,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,00 |
|  | 2663102100001 7 | Termobeton | m3 | 21,525 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,93 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,42 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 21,00 |
| 101 | CG22A5 | Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-2 | m2 | -210,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -4,20 |
|  | 2663102100001 7 | Termobeton | m3 | -4,305 |
| 102 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 210,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 126,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 730,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 8,82 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,30 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,52 |
| 103 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2 | m2 | -210,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -42,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -8,40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | -903,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | -2,94 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,84 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -1,26 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,63 |
| 104 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 210,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 472,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,50 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 216,30 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 850,50 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 63,00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 4 200,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 189,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,45 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,52 |
| 105 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta 15 cm | m | 189,00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 75,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,90 |
|  | 2874116312500 1 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta - Plinta 15 cm | m | 202,419 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 69,4575 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 190,70 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 19,845 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 56,70 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 9,45 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,189 |
| Total Nod 4 P -210 m2 |
|  |  | 1.11. Nod 5 P -150 m2 |  |  |
| 106 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,646 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,117 |
| 107 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (se exclude compresor) | m3 | 30,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,70 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 34,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 12,60 |
| 108 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B12) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 150,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 120,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,00 |
|  | 2663102100001 11 | Beton B12.5 | m3 | 15,375 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,95 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 15,00 |
| 109 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. Adaus Penetron pentru beton in calitate de izolant 4 kg/m3 | kg | 60,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,20 |
|  | 1421302200465 1 | Penetron | kg | 61,20 |
| 110 | CG22A | Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 150,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 120,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,00 |
|  | 2663102100001 7 | Termobeton | m3 | 15,375 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,95 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 15,00 |
| 111 | CG22A5 | Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-4 | m2 | -150,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -6,00 |
|  | 2663102100001 7 | Termobeton | m3 | -6,15 |
| 112 | IzF04C | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata | m2 | 150,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | suprafata cu mastic de bitum k-2 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 33,00 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 450,00 |
|  | 2682132602070 | Hidroizol | m2 | 330,00 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 90,00 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,15 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 300,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,51 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 3,30 |
| 113 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, , intr-un strat - Penopolisterol cu proieminente pentru instalarea tevilor podelelor calde | m2 | 150,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 10,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,50 |
|  | 2670112204002 2 | Penopolisterol cu proieminente pentru instalarea tevilorpodelelor calde | m2 | 155,295 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,60 |
| 114 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 150,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 90,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 950,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,50 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,80 |
| 115 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 | m2 | 150,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 60,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 290,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,80 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,90 |
| 116 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 510,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1 147,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 127,50 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 525,30 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 2 065,50 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 153,00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 10 200,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 459,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 22,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6,12 |
| Total Nod 5 P -150 m2 |
|  |  | 1.12. Nod 6 P -130 m2 |  |  |
| 117 | CG22A | Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 130,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 104,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,00 |
|  | 2663102100001 7 | Termobeton | m3 | 13,325 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,29 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,00 |
| 118 | CG22A5 | Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-4 | m2 | -130,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -5,20 |
|  | 2663102100001 7 | Termobeton | m3 | -5,33 |
| 119 | IzF04C | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum k-2 | m2 | 130,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 28,60 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 390,00 |
|  | 2682132602070 | Hidroizol | m2 | 286,00 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 78,00 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,13 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 260,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,442 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,86 |
| 120 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, , intr-un strat - Penopolisterol cu proieminente pentru instalarea tevilor podelelor calde | m2 | 130,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 9,10 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,50 |
|  | 2670112204002 2 | Penopolisterol cu proieminente pentru instalarea tevilorpodelelor calde | m2 | 134,589 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,52 |
| 121 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm | m2 | 130,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | grosime cu fata driscuita fin |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 78,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 690,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,90 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,56 |
| 122 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 | m2 | 130,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 52,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 118,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,56 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,78 |
| 123 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 130,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 292,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,50 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 133,90 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 526,50 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 39,00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 600,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 117,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,85 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,56 |
| Total Nod 6 P -130 m2 |
|  |  | 1.13. Nod 7 P - 608 m2 |  |  |
| 124 | CG22A | Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 608,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 486,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 60,80 |
|  | 2663102100001 7 | Termobeton | m3 | 62,32 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 20,064 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 1,216 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 60,80 |
| 125 | CG22A5 | Pardoseli din termobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se | m2 | -608,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | adauga sau se scade k-2 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -12,16 |
|  | 2663102100001 7 | Termobeton | m3 | -12,464 |
| 126 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 608,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 364,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 60,80 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7 904,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 25,536 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 18,24 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 7,296 |
| 127 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2 | m2 | -608,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -121,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -24,32 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | -2 614,40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | -8,512 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -2,432 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -3,648 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -1,824 |
| 128 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 608,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1 368,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 152,00 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 626,24 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 2 462,40 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 182,40 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 12 160,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 547,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 27,36 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 7,296 |
| 129 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta 15 cm | m | 547,20 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 218,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 54,72 |
|  | 2874116312500 1 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta - Plinta 15 cm | m | 586,0512 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 201,096 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 447,36 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 57,456 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 164,16 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 27,36 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,5472 |
| Total Nod 7 P - 608 m2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.14. Placare scari exterioare |  |  |
| 130 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 54,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 6,48 |
|  | 2430226101101 0 | Grund Betonocontact | kg | 22,41 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,70 |
| 131 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 54,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 208,17 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 55,08 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 313,20 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 8,10 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 10,80 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 1,08 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,27 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 18,522 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,944 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,3888 |
| Total Placare scari exterioare |
|  |  | 1.15. Acoperis Nod 9,10 P si 8 P |  |  |
| 132 | CE16A | Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice 100 mm | m2 | 1 440,00 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1 368,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 360,00 |
|  | 2732103646300 1 | Panouri din tabla cu termoizolatie 100 mm | m2 | 1 738,80 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 13 608,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 72,00 |
| 133 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Aplicativ, din resurse doar Automacara neprevazuta de norma CE16A | m2 | 1 440,00 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 144,00 |
| 134 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 110,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 33,00 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 118,965 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 158,62 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 22,66 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 11,33 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 22,66 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 22,66 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 133,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 84,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 29,40 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 89,964 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 42,84 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 21,42 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 42,84 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 21,42 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 21,42 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 21,42 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,26 |
| 136 | IzF04C | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum k-2 | m2 | 610,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 134,20 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1 830,00 |
|  | 2682132602070 | Hidroizol | m2 | 1 342,00 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 366,00 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,61 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1 220,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,074 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 13,42 |
| 137 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat (k-1.2 manopera utilaje) pentru 100 mm a placilor | m2 | 610,00 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 51,24 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 36,60 |
|  | 2670112204002 1 | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm | m2 | 631,533 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,928 |
| 138 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50-150 mm )- k- 3.33 | m2 | 610,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 710,955 |
|  | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 60,939 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 42,6573 |
| 139 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, din teava de otel zincat D=2", confectionate pe santier, montat prin cimentare | buc | 4,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,7272 |
|  | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 4,04 |
|  | 272210330346 | Teava de otel sudata D=30 x 2 mm | m | 2,02 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,04 |
| 140 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat primer | m2 | 610,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 24,40 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 183,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,61 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,183 |
| 141 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - 2 straturi Tehnonicoli | m2 | 610,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 274,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 140,30 |
|  | 2682132600470 1 | Membrane bituminoase Tehnonicoli | m2 | 1 473,15 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 384,30 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 122,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 36,60 |
| 142 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat primer | m2 | 142,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,68 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 42,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,142 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0426 |
| 143 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 142,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 75,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,40 |
|  | 2682132600470 1 | Membrane bituminoase Tehnonicoli | m2 | 357,84 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 89,46 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 48,28 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,52 |
| 144 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - Tabla vopsita | m | 220,40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 121,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 110,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 44,08 |
|  | 2710403642598 1 | Tabla vopsita | kg | 733,4912 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 45,8432 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 229,216 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 18,3373 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 939,7856 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,9798 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,1375 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,9169 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,408 |
| Total Acoperis Nod 9,10 P si 8 P |
|  |  | 1.16. Finisare fatada |  |  |
| 145 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 799,00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 215,88 |
|  | 2430226101101 0 | Grund Betonocontact | kg | 746,585 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 89,95 |
| 146 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat 50 mm | m2 | 185,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 262,70 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 55,13 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 747,40 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 747,40 |
|  | 2521302602907 0 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* - expandat 50 mm | m2 | 199,9295 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 205,535 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 1 121,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,625 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,629 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 4,255 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,33 |
| 147 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 185,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 7,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,925 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 186,85 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,925 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,85 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 55,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,111 |
| 148 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 185,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 22,20 |
|  | 2430226101101 0 | Grund Betonocontact | kg | 76,775 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,25 |
| 149 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din gresie: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Klinker | m2 | 185,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 536,50 |
|  | 2670112202085 1 | Placi din gresie - Klinker | m2 | 190,587 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 822,14 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 80,3455 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3737 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,6805 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 2,035 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 13,505 |
| 150 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat 50 mm | m2 | 1 614,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2 291,88 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 480,972 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 6 520,56 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 6 520,56 |
|  | 2521302602907 .10 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* - 50 mm | m2 | 1 744,2498 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 793,154 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,00 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 9 780,84 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 40,35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,4876 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 37,122 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 29,052 |
| 151 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 107,07 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 12,8484 |
|  | 2430226101101 0 | Grund Betonocontact | kg | 44,434 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,3535 |
| 152 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 30mm - 249 m.l. | m2 | 37,35 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 89,4159 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 19,7582 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 150,894 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 188,6175 |
|  | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 30 mm | m2 | 40,3641 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 47,9088 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 301,788 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,9338 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,127 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 11,205 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,7844 |
| 153 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 651,35 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 198,162 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 685,3102 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 82,5675 |
| 154 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 1 651,35 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2 014,647 |
|  | 2653102100831 1 | Tink | kg | 3 798,105 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,6054 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 9,9081 |
| 155 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1 961,72 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 471,29 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,5885 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1962 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,5885 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,2354 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,8852 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 8 827,74 |
| Total Finisare fatada |
|  |  | 1.17. Pereu 148 m2 |  |  |
| 156 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,444 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,9161 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 4,6132 |
| 157 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (se exclude compresor) | m3 | 14,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,652 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 17,02 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,48 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 6,216 |
| 158 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 100-150 mm grosime | m2 | 148,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 100,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2663102100910 15 | Beton marfa clasa C 15 | m3 | 15,17 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 14,80 |
| 159 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-2.5 | m2 | 148,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,70 |
|  | 2663102100910 15 | Beton marfa clasa C 15 | m3 | 3,7925 |
| Total Pereu 148 m2 |
| Total |
| Contributii asigurari sociale |
| Cheltuieli de transport |
| Cheltuieli de acizitionare-depozitare |
| Total |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| Total Lucrari de constructie |

Total

TVA

Total deviz: Inclusiv salariu

| Construire a complexuluisportivmultifuncţional din str.Şoseaua Bucovina, nr.33/b, mun.Edineţ (modificareşiactualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumireaobiectivului) | WinCmeta |

# Deviz-oferta № 2-1-3

#### Reteleinterioare de alimentare cu apasicanalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbolnormeş i Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Санитарно-техническиеприборы |  |  |
| 1 | SC07A | Vas pentru closet, completechipat, din semiportelan, portelansanitar etc. inclusivpentruhandicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apamontat la inaltimesausemiinaltime, avindsifonul interior tip S | buc | 9,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 42,30 |
|  | 2622102442760 1 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 9,5445 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 9,45 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 9,45 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 9,45 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 9,45 |
|  | 2513307336203 | Racordflexibil cu dn=3/8" mm | buc | 9,45 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racordapa vas closet | buc | 9,45 |
| 2 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelansanitar etc. inclusivpentruhandicapati, avindteava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 19,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 36,10 |
|  | 262210243801 | Lavoar | buc | 19,5738 |
|  | 2875114202800 1 | Sifon pt.lavoar | buc | 19,38 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 19,38 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 5,814 |
| 3 | SD04A | Baterieamestecatoare cu brat basculantstativapentrulavoarsauspalator, indiferent de modul de inchidere, inclusivpentruhandicapati, avinddiametrul de 1/2" | buc | 19,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 31,35 |
|  | 2913124201370 | Baterieamestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 19,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 38,00 |
| 4 | SD02A | Baterieamestecatoarepentrubaie, cu dusflexibilsau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusivpentruhandicapati, montata pe pereti din zidarie de | buc | 20,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | caramidasaub.c.a. |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 23,00 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 20,10 |
| TotalСанитарно- технические приборы |
|  |  | 1.2. Системахозяйственно- провопожарноговодопровода |  |  |
| 5 | SD06A | Robinet de trecere cu mufasiracordolandez, pentruteava din otel, avinddiametrul de 3/8" - 1/2" Крантреходовойдн15 | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,84 |
|  | 2913124201700 1 | Кран треходовой дн15 | buc | 2,04 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fontamaleabila, N8DS, zincata | buc | 2,04 |
| 6 | SD06A | Robinet de trecere cu mufasiracordolandez, pentruteava din otel, avinddiametrul de 3/8" - 1/2" Кранполивочныйдн15 | buc | 9,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,78 |
|  | 2913124201700 2 | Кран поливочный дн15 | buc | 9,18 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fontamaleabila, N8DS, zincata | buc | 9,18 |
| 7 | SD06A | Robinet de trecere cu mufasiracordolandez, pentruteava din otel, avinddiametrul de 3/8" - 1/2" Краншаровыйдн15 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,42 |
|  | 2913124201700 3 | Кран шаровый дн15 | buc | 1,02 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fontamaleabila, N8DS, zincata | buc | 1,02 |
| 8 | SD06B | Robinet de trecere cu mufasiracordolandez, pentruteava din otel, avinddiametrul de 3/4" Краншаровыйдн20 | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,59 |
|  | 2913124201700 4 | Кран шаровый дн20 | buc | 3,045 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fontamaleabila, N8DS, zincata | buc | 3,045 |
| 9 | SD06C | Robinet de trecere cu mufasiracordolandez, pentruteava din otel, avinddiametrul de 1" Краншаровыйдн25 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,63 |
|  | 2913124201700 5 | Кран шаровый дн25 | buc | 1,01 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fontamaleabila, N8DS, zincata | buc | 1,01 |
| 10 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil simufa, cu saufaradescarcare ,pentruteava din otel, avinddiametrul de 1 1/4" Краншаровыйдн32 | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,80 |
|  | 2875274201000 | Кран шаровый дн32 | buc | 2,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  |  |  |
| 11 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil simufa, cu saufaradescarcare ,pentruteava din otel, avinddiametrul de 1 1/2" Краншаровыйдн40 | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,96 |
|  | 2875274201000 7 | Кран шаровый дн40 | buc | 2,03 |
| 12 | SD17B | Hidrant interior, pentrucladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie sirama) кранчугунныйугловой DN50, рукав 10 м | buc | 11,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 44,00 |
|  | 2913137324302 1 | Кран чугунный угловой DN50 | buc | 11,55 |
|  | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc | 11,55 |
|  | 2811237325050 | Cutie metalica, inclusivtamburul pt. furtunul de hidrant | buc | 11,55 |
|  | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusivtamburul pt. furtun | buc | 11,55 |
|  | 2611112500183 | Geamtras mat pt. hidranti de incendiu | buc | 11,55 |
|  | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu | m | 115,50 |
| 13 |  | Ствол д16 | buc | 11,00 |
|  | 2245245 | Ствол д16 | buc | 11,00 |
| 14 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avinddiametrul nominal de 50-65 mm Затворповоротныйфланцевый DN50 | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,62 |
|  | 2913124503200 1 | Затвор поворотный фланцевый DN50 | buc | 2,08 |
| 15 | SD11D | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avinddiametrul nominal de 80 mm Затворповоротныйфланцевый DN80 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,00 |
|  | 2913124503200 2 | Затвор поворотный фланцевый DN80 | buc | 1,035 |
| 16 | SD11D | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avinddiametrul nominal de 80 mm Задвижкачугуннаяфланцеваясобрезны мклином DN80 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,00 |
|  | 2913124505 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезным клином DN80 | buc | 1,035 |
| 17 | IC52A | Manson de dilatarepentruconducte de gaze (Dresser) avinddiametrul de 100 mm AplicativВибровставкафланцевая DN80 | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |
|  | 2523156715110 0 | Вибровставка фланцевая DN80 | m | 1,00 |
| 18 | AcA31A | Montareaprinsuduraelectrica a | buc | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | flanselorsaupieselor de legatura, din otel, la capatultevilor, avinddiametrul de 80 mm |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,34 |
|  | 2875274400108 | Фланец приварной DN80 | buc | 6,30 |
|  | 3110320003006 | Gruptermic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 2,40 |
| 19 | AcA31A | Montareaprinsuduraelectrica a flanselorsaupieselor de legatura, din otel, la capatultevilor, avinddiametrul de 50 mm | buc | 15,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 13,35 |
|  | 2875274440010 5 | Фланец приварной DN50 | buc | 15,75 |
|  | 3110320003006 | Gruptermic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 6,00 |
| TotalСистема хозяйственно- провопожарного водопровода |
|  |  | 1.3. Трубопроводы |  |  |
| 20 | SA08B | Teava din policlorura de vinilneplastifiata, tip greu, imbinataprinlipire la constructiiindustriale, avinddiametrul de 20 mm ТрубаполипропиленоваяEkoplastik SDR11 PN10 d20x2,2 | m | 180,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 104,40 |
|  | 2521216700540 1 | Труба полипропиленовая Ekoplastik SDR11 PN10 d20x2,2 | m | 194,616 |
|  | 2523156712430 1 | Cot din PVC tip G montatprinlipire d20 | buc | 38,16 |
|  | 2523156714800 1 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d20 | buc | 40,068 |
|  | 2523156713600 1 | Mufamixta din PVC rigid, tip G d20 | buc | 19,08 |
|  | 2523156713500 1 | Mufa din PVC rigid, tip G, d20 | buc | 7,632 |
|  | 2523156714030 1 | Reductie din PVC tip greu (G) d20 | buc | 7,632 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fontamaleabila, N8DS, zincata | buc | 5,724 |
| 21 | SA08C | Teava din policlorura de vinilneplastifiata, tip greu, imbinataprinlipire la constructiiindustriale, avinddiametrul de 25 mm ТрубаполипропиленоваяEkoplastik SDR11 PN10 d25x2,3 | m | 25,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 16,25 |
|  | 2521216700540 2 | Труба полипропиленовая Ekoplastik SDR11 PN10 d25x2,3 | m | 26,775 |
|  | 2523156712430 2 | Cot din PVC tip G montatprinlipire d25 | buc | 3,15 |
|  | 2523156714800 2 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d25 | buc | 4,9875 |
|  | 2523156713600 2 | Mufamixta din PVC rigid, tip G d25 | buc | 0,7875 |
|  | 2523156713500 2 | Mufa din PVC rigid, tip G, d25 | buc | 1,05 |
|  | 2523156714030 | Reductie din PVC tip greu (G) d25 | buc | 1,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 2721204123100 | Niplu din fontamaleabila, N8DS, zincata | buc | 0,7875 |
| 22 | SA08D | Teava din policlorura de vinilneplastifiata, tip greu, imbinataprinlipire la constructiiindustriale, avinddiametrul de 32 mm ТрубаполипропиленоваяEkoplastik SDR11 PN10 d32x2,9 | m | 60,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 43,20 |
|  | 2521216700540 3 | Труба полипропиленовая Ekoplastik SDR11 PN10 d32x2,9 | m | 64,26 |
|  | 2523156712430 3 | Cot din PVC tip G montatprinlipire d32 | buc | 7,56 |
|  | 2523156714800 3 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d32 | buc | 11,97 |
|  | 2523156713600 3 | Mufamixta din PVC rigid, tip G d32 | buc | 1,89 |
|  | 2523156713500 3 | Mufa din PVC rigid, tip G, d32 | buc | 2,52 |
|  | 2523156714030 3 | Reductie din PVC tip greu (G) d32 | buc | 2,52 |
| 23 | SA08E | Teava din policlorura de vinilneplastifiata, tip greu, imbinataprinlipire la constructiiindustriale, avinddiametrul de 40 mm ТрубаполипропиленоваяEkoplastik SDR11 PN10 d40x3,7 | m | 25,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 20,00 |
|  | 2521216700540 4 | Труба полипропиленовая Ekoplastik SDR11 PN10 d40x3,7 | m | 26,52 |
|  | 2523156712430 4 | Cot din PVC tip G montatprinlipire d40 | buc | 3,12 |
|  | 2523156714800 4 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d40 | buc | 4,94 |
|  | 2523156713600 4 | Mufamixta din PVC rigid, tip G d40 | buc | 0,78 |
|  | 2523156713500 4 | Mufa din PVC rigid, tip G, d40 | buc | 1,04 |
|  | 2523156714030 4 | Reductie din PVC tip greu (G) d40 | buc | 1,04 |
| 24 | SA04F | Teava din otelzincatapentruinstalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuitsi social-culturale, avinddiametrul de 2" Трубастальнаялегкаяоцинкованная d50x3 mm | m | 65,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 59,80 |
|  | 2722103306000 1 | Труба стальная легкая оцинкованная d50x3 mm | m | 66,6347 |
|  | 2721204117800 1 | Cot din fontamaleabila A1, zincat 50 mm | buc | 9,8962 |
|  | 2721204115000 1 | Teu din fontamaleabila B1, zincat d50 | buc | 10,556 |
|  | 2721204120100 1 | Mufa din fontamaleabila cu filete, M2DS, zincata d50 | buc | 1,9792 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fontamaleabila, N8DS, zincata | buc | 1,3195 |
|  | 2721204114040 1 | Reductie din fontamaleabila, N4, zincata, F2 d50 | buc | 1,3195 |
| 25 | SA04H | Teava din otelzincatapentruinstalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuitsi social-culturale, avinddiametrul de 3" | m | 95,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трубастальнаялегкаяоцинкованная d80x3,5 mm |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 161,50 |
|  | 2722103306000 2 | Труба стальная легкая оцинкованная d80x3,5 mm | m | 96,9095 |
|  | 2721204117800 2 | Cot din fontamaleabila A1, zincat 80 mm | buc | 14,3925 |
|  | 2721204115000 2 | Teu din fontamaleabila B1, zincat d80 | buc | 15,352 |
|  | 2721204120100 2 | Mufa din fontamaleabila cu filete, M2DS, zincata d80 | buc | 2,8785 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fontamaleabila, N8DS, zincata | buc | 1,919 |
|  | 2721204114040 2 | Reductie din fontamaleabila, N4, zincata, F2 d80 | buc | 1,919 |
| 26 | SF01A | Efectuareaprobei de etansare la presiuneainstalatiei de apacaldasaureceexecutata din conducte de otel, zincate, pentruinstalatii, sudate longitudinal, avinddiametrul de 3/8"-2" | m | 355,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 53,25 |
| 27 | SF01B | Efectuareaprobei de etansare la presiuneainstalatiei de apacaldasaureceexecutata din conducte de otel, zincate, pentruinstalatii, sudate longitudinal, avinddiametrul de 2 1/2"-4" | m | 95,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,00 |
| 28 | SF02A | Efectuareaprobei de functionareainstalatiei de apareceexecutata cu conducte de otel, zincate, pentruinstalatii, sudate longitudinal, avinddiametrul de 3/8"-2" | 10 m | 35,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,55 |
| 29 | SF02B | Efectuareaprobei de functionareainstalatiei de apareceexecutata cu conducte de otel, zincate, pentruinstalatii, sudate longitudinal, avinddiametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 9,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,425 |
| 30 | RpCR27B 1 | Vopsireaconductelor de instalatii, in douastraturi, cu vopsele de ulei, pe conducteavinddiametrul exterior peste 60 mm cu douastraturi de vopseasi un strat de lac | m2 | 37,38 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 29,5302 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,1022 |
|  | 2430226100034 | Grundminiuanticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 3,738 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de uleioriceculoare | kg | 6,7284 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 3,738 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 3,738 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,1214 |
|  | 2881116001666 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,738 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3738 |
| TotalТрубопроводы |
|  |  | 1.4. Теплоизоляционныеконструкций |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | RpIF09A | Izolareaconductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avinddiametrulsigrosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ТрубаизоляционнаяПЭПб=5 мм DN20 | m | 180,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 63,00 |
|  | 3320517352031 | Труба изоляционная ПЭП б=5 мм DN20 | m | 194,67 |
| 32 | RpIF09A | Izolareaconductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avinddiametrulsigrosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ТрубаизоляционнаяПЭПб=5 мм DN25 | m | 25,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,75 |
|  | 3320517352032 | Труба изоляционная ПЭП б=5 мм DN25 | m | 27,0375 |
| 33 | RpIF09A | Izolareaconductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avinddiametrulsigrosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ТрубаизоляционнаяПЭПб=5 мм DN32 | m | 60,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 21,00 |
|  | 3320517352033 | Труба изоляционная ПЭП б=5 мм DN32 | m | 64,89 |
| 34 | RpIF09A | Izolareaconductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avinddiametrulsigrosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ТрубаизоляционнаяПЭПб=5 мм DN40 | m | 25,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 8,75 |
|  | 3320517352034 | Труба изоляционная ПЭП б=5 мм DN40 | m | 27,0375 |
| 35 | RpIF09B | Izolareaconductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avinddiametrulsigrosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ТрубаизоляционнаяПЭПб=5 мм DN50 | m | 65,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 27,30 |
|  | 3320517352035 | Труба изоляционная ПЭП б=5 мм DN50 | m | 70,2975 |
| 36 | RpIF09B | Izolareaconductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avinddiametrulsigrosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ТрубаизоляционнаяПЭПб=5 мм DN80 | m | 95,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 39,90 |
|  | 3320517352036 | Труба изоляционная ПЭП б=5 мм DN80 | m | 102,7425 |
| TotalТеплоизоляционн ые конструкций |
|  |  | 1.5. Материалы |  |  |
| 37 | IC44D | Confectionarea, montareasicimentareatevii de protectie la trecereaconductelorprinziduri, teavaavinddiametrul de 219 x 8 mm ... | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 273 x 7 mm DN250 L=0,2m |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,95 |
|  | 272210331002 | Teavainstalatie DN250 L=0,2m | m | 0,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,132 |
|  | 2430116103294 | Vopseaminiu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,07 |
|  | 2651122100024 | Cimentportland P 40 saci S388 | kg | 0,642 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |
| 38 | IA18B | Armaturi fine pentrucazanele de incalzirecentrala: hidrometrusaumanometru cu robinet de control | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 |
|  | 3320500000000 3 | Manometru | buc | 1,01 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 |
| 39 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheiemobilapentruinstalatii de incalzirecentrala, avinddiametrul nominal de 1/4" Автоматическийвоздухоотводчик | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,10 |
|  | 2913134500001 0 | Автоматический воздухоотводчик DN15 548 DN15 DANFOSS | buc | 1,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,10 |
| 40 | AcA53B | Montareafitingurilorprinelectrofuziune. Imbinareaprinsudura de tip electrofuziuneintreteavasifiting (mufe, teu, cot) din polietilena, teviiavinddiametrul de 75, 90 mm. Муфта электросварная приварная ПЭ100 DN90 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |
|  | 2523156713811 1 | Муфта электросварная приварная ПЭ100 DN90 | buc | 1,01 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metodaelectrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320012304 | Grupelectrogenmobil de 39 kw | h-ut | 0,80 |
| 41 | AcA53B | Montareafitingurilorprinelectrofuziune. Imbinareaprinsudura de tip electrofuziuneintreteavasifiting (mufe, teu, cot) din polietilena, teviiavinddiametrul de 75, 90 mm. Патрубок ПЭ приварной со свободным фланцем DN90 | buc | 1,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |
|  | 2523156713810 11 | Муфта электросварная приварная ПЭ100 DN90 | buc | 1,01 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metodaelectrofuziune | h-ut | 0,80 |
|  | 3110320012304 | Grupelectrogenmobil de 39 kw | h-ut | 0,80 |
| TotalМатериалы |
|  |  | 1.6. Системагорячеговодоснабжения |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | SD06B | Robinet de trecere cu mufasiracordolandez, pentruteava din otel, avinddiametrul de 3/4" Краншаровыйдн20 | buc | 7,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,71 |
|  | 2913124201700 4 | Кран шаровый дн20 | buc | 7,105 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fontamaleabila, N8DS, zincata | buc | 7,105 |
| 43 | SD06C | Robinet de trecere cu mufasiracordolandez, pentruteava din otel, avinddiametrul de 1" Краншаровыйдн25 | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,26 |
|  | 2913124201700 5 | Кран шаровый дн25 | buc | 2,02 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fontamaleabila, N8DS, zincata | buc | 2,02 |
| 44 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil simufa, cu saufaradescarcare ,pentruteava din otel, avinddiametrul de 1 1/4" Краншаровыйдн32 | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,80 |
|  | 2875274201000 6 | Кран шаровый дн32 | buc | 2,04 |
| 45 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil simufa, cu saufaradescarcare ,pentruteava din otel, avinddiametrul de 1 1/2" Краншаровыйдн40 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,48 |
|  | 2875274201000 7 | Кран шаровый дн40 | buc | 1,015 |
| 46 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil simufa, cu saufaradescarcare ,pentruteava din otel, avinddiametrul de 2" Краншаровыйдн50 | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,98 |
|  | 2875274201000 9 | Кран шаровый дн50 | buc | 3,045 |
| 47 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghiesicontragreutate, pentruracordarea cu mufefiletate, avinddiametrul 3/4" - 1" Обратныйклапан DN25 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 |
|  | 2913124204210 4 | Обратный клапан DN25 | buc | 1,02 |
| 48 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" Клапан термостатический балансировочный муфтовый DN25 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 |
|  | 2913124204210 45 | Клапан термостатический балансировочный муфтовый DN25 | buc | 1,02 |
| TotalСистема горячего водоснабжения |
|  |  | 1.7. Трубопроводы |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | SA08B | Teava din policlorura de vinilneplastifiata, tip greu, imbinataprinlipire la constructiiindustriale, avinddiametrul de 20 mm ТрубаполипропиленоваяEkoplastik SDR7,4 PN16 d20x2,8 | m | 145,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 84,10 |
|  | 2521216700540 11 | Труба полипропиленовая Ekoplastik SDR7,4 PN16 d20x2,8 | m | 156,774 |
|  | 2523156712430 1 | Cot din PVC tip G montatprinlipire d20 | buc | 30,74 |
|  | 2523156714800 1 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d20 | buc | 32,277 |
|  | 2523156713600 1 | Mufamixta din PVC rigid, tip G d20 | buc | 15,37 |
|  | 2523156713500 1 | Mufa din PVC rigid, tip G, d20 | buc | 6,148 |
|  | 2523156714030 1 | Reductie din PVC tip greu (G) d20 | buc | 6,148 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fontamaleabila, N8DS, zincata | buc | 4,611 |
| 50 | SA08C | Teava din policlorura de vinilneplastifiata, tip greu, imbinataprinlipire la constructiiindustriale, avinddiametrul de 25 mm ТрубаполипропиленоваяEkoplastik SDR7,4 PN16 d25x3,5 | m | 45,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 29,25 |
|  | 2521216700540 22 | Труба полипропиленовая Ekoplastik SDR7,4 PN16 d25x3,5 | m | 48,195 |
|  | 2523156712430 2 | Cot din PVC tip G montatprinlipire d25 | buc | 5,67 |
|  | 2523156714800 2 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d25 | buc | 8,9775 |
|  | 2523156713600 2 | Mufamixta din PVC rigid, tip G d25 | buc | 1,4175 |
|  | 2523156713500 2 | Mufa din PVC rigid, tip G, d25 | buc | 1,89 |
|  | 2523156714030 2 | Reductie din PVC tip greu (G) d25 | buc | 1,89 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fontamaleabila, N8DS, zincata | buc | 1,4175 |
| 51 | SA08D | Teava din policlorura de vinilneplastifiata, tip greu, imbinataprinlipire la constructiiindustriale, avinddiametrul de 32 mm ТрубаполипропиленоваяEkoplastik SDR7,4 PN16 d32x4,4 | m | 140,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 100,80 |
|  | 2521216700540 31 | Труба полипропиленовая Ekoplastik SDR7,4 PN16 d32x4,4 | m | 149,94 |
|  | 2523156712430 3 | Cot din PVC tip G montatprinlipire d32 | buc | 17,64 |
|  | 2523156714800 3 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d32 | buc | 27,93 |
|  | 2523156713600 3 | Mufamixta din PVC rigid, tip G d32 | buc | 4,41 |
|  | 2523156713500 3 | Mufa din PVC rigid, tip G, d32 | buc | 5,88 |
|  | 2523156714030 3 | Reductie din PVC tip greu (G) d32 | buc | 5,88 |
| 52 | SA08E | Teava din policlorura de vinilneplastifiata, tip greu, | m | 15,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | imbinataprinlipire la constructiiindustriale, avinddiametrul de 40 mm ТрубаполипропиленоваяEkoplastik SDR7,4 PN16 d40x5,5 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,00 |
|  | 2521216700540 44 | Труба полипропиленовая Ekoplastik SDR7,4 PN16 d40x5,5 | m | 15,912 |
|  | 2523156712430 4 | Cot din PVC tip G montatprinlipire d40 | buc | 1,872 |
|  | 2523156714800 4 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d40 | buc | 2,964 |
|  | 2523156713600 4 | Mufamixta din PVC rigid, tip G d40 | buc | 0,468 |
|  | 2523156713500 4 | Mufa din PVC rigid, tip G, d40 | buc | 0,624 |
|  | 2523156714030 4 | Reductie din PVC tip greu (G) d40 | buc | 0,624 |
| 53 | SA08F | Teava din policlorura de vinilneplastifiata, tip greu, imbinataprinlipire la constructiiindustriale, avinddiametrul de 50 mm ТрубаполипропиленоваяEkoplastik SDR7,4 PN16 d50x6,9 | m | 95,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 85,50 |
|  | 2521216700540 8 | Труба полипропиленовая Ekoplastik SDR7,4 PN16 d50x6,9 | m | 100,776 |
|  | 2523156712430 7 | Cot din PVC tip G montatprinlipire d50 | buc | 11,856 |
|  | 2523156714800 7 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) d50 | buc | 18,772 |
|  | 2523156713600 7 | Mufamixta din PVC rigid, tip G d50 | buc | 2,964 |
|  | 2523156713500 7 | Mufa din PVC rigid, tip G, d50 | buc | 3,952 |
|  | 2523156714030 7 | Reductie din PVC tip greu (G) d50 | buc | 3,952 |
| 54 | SF01A | Efectuareaprobei de etansare la presiuneainstalatiei de apacaldasaureceexecutata din conducte de otel, zincate, pentruinstalatii, sudate longitudinal, avinddiametrul de 3/8"-2" | m | 295,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 44,25 |
| 55 | SF02A | Efectuareaprobei de functionareainstalatiei de apareceexecutata cu conducte de otel, zincate, pentruinstalatii, sudate longitudinal, avinddiametrul de 3/8"-2" | 10 m | 29,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,95 |
| TotalТрубопроводы |
|  |  | 1.8. Теплоизоляционныематериалы |  |  |
| 56 | RpIF09A | Izolareaconductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avinddiametrulsigrosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ТрубаизоляционнаяПЭПб=10 мм DN20 | m | 140,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 49,00 |
|  | 33205173525 | Труба полипропиленовая Ekoplastik SDR7,4 PN16 d50x6,9 | m | 151,41 |
| 57 | RpIF09A | Izolareaconductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avinddiametrulsigrosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ТрубаизоляционнаяПЭПб=10 мм DN25 | m | 45,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 15,75 |
|  | 332051735251 | Труба изоляционная ПЭП б=10 мм DN25 | m | 48,6675 |
| 58 | RpIF09A | Izolareaconductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avinddiametrulsigrosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ТрубаизоляционнаяПЭПб=10 мм DN32 | m | 140,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 49,00 |
|  | 33205173571 | Труба изоляционная ПЭП б=10 мм DN32 | m | 151,41 |
| 59 | RpIF09A | Izolareaconductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avinddiametrulsigrosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ТрубаизоляционнаяПЭПб=10 мм DN40 | m | 15,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,25 |
|  | 332051732524 | Труба изоляционная ПЭП б=10 мм DN40 | m | 16,2225 |
| 60 | RpIF09B | Izolareaconductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avinddiametrulsigrosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ТрубаизоляционнаяПЭПб=10 мм DN50 | m | 95,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 39,90 |
|  | 3320517355215 | Труба изоляционная ПЭП б=10 мм DN50 | m | 102,7425 |
| TotalТеплоизоляционн ые материалы |
|  |  | 1.9. Материалы |  |  |
| 61 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheiemobilapentruinstalatii de incalzirecentrala, avinddiametrul nominal de 1/4" Автоматическийвоздухоотводчик | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,10 |
|  | 2913134500001 0 | Автоматический воздухоотводчик DN15 548 DN15 DANFOSS | buc | 1,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,10 |
| TotalМатериалы |
|  |  | 1.10. Системабытовойканализаций |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | SD12B | Supapa de siguranta cu pirghiesicontragreutate, pentruracordarea cu mufefiletate, avinddiametrul 1 1/4" - 1 1/2" Обратныйклапанмуфтовый DN32 | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,44 |
|  | 291312420854 | Обратный клапан муфтовый DN32 | buc | 2,03 |
| 63 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil simufa, cu saufaradescarcare ,pentruteava din otel, avinddiametrul de 1 1/4" Вентильшаровыймуфтовый DN32 | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,80 |
|  | 2875274203 | Вентиль шаровый муфтовый DN32 | buc | 2,04 |
| 64 | SD12C | Supapa de siguranta cu pirghiesicontragreutate, pentruracordarea cu mufefiletate, avinddiametrul 2" Клапанзахлопка DN63 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,33 |
|  | 2913124205 | Клапан захлопка DN63 | buc | 1,01 |
| 65 | SD11E | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avinddiametrul nominal de 100 mm ЗатворПЕ PN DN100 | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,20 |
|  | 291312450321 | Затвор ПЕ PN DN100 | buc | 2,06 |
| TotalСистема бытовой канализаций |
|  |  | 1.11. Трубопроводы |  |  |
| 66 | SB08C | Teava din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparentsauingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 50 mm ТрубаканализационнаяраструбнаяППР д50х2,2 | m | 125,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 31,25 |
|  | 2521216720160 1 | Труба канализационная раструбная ППР д50х2,2 | m | 128,75 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,50 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,50 |
| 67 | SB08E | Teava din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparentsauingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 110 mm ТрубаканализационнаяраструбнаяППР д110х3,2 | m | 20,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,40 |
|  | 2521216750 | Труба канализационная раструбная ППР д110х3,2 | m | 20,60 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,30 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,30 |
| 68 | SB08E | Teava din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura | m | 5,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de cauciuc, montataaparentsauingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 110 mm ТрубаканализационнаяраструбнаяПВХ д110х3,2 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,60 |
|  | 2521216750121 | Труба канализационная раструбная ПВХ д110х3,2 | m | 5,15 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,075 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,075 |
| 69 | SB08G | Teava din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montataaparentsauingropat sub pardoseala, avinddiametrul de 160 mm ТрубаканализационнаяраструбнаяПВХ д160х4,0 | m | 84,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 35,28 |
|  | 2521216720251 | Труба канализационная раструбная ПВХ д160х4,0 | m | 86,52 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 2,184 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,932 |
| 70 | AcA52A | Teava din polietilena, pentruconducte de alimentare cu apamontata in sant, cu diametrul de 32 mm. Труба полиэтиленовая ПЭ SDR26 d32x3 mm | m | 3,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,108 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,054 |
|  | 25212,167107 | Труба полиэтиленовая ПЭ SDR26 d32x3 mm | m | 3,009 |
|  | 2513206621500 1 | Banda de avertizare | m | 3,24 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,12 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,12 |
| 71 | AcA52A | Teava din polietilena, pentruconducte de alimentare cu apamontata in sant, cu diametrul de 32 mm. Труба полиэтиленовая ПЭ SDR26 d63x2,5 mm | m | 8,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,288 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,144 |
|  | 25212,16718 | Труба полиэтиленовая ПЭ SDR26 d63x2,5 mm | m | 8,024 |
|  | 2513206621500 1 | Banda de avertizare | m | 8,64 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,32 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,32 |
| 72 | SF04A | Efectuareaprobei de etanseitatesifunctionareainstalatiei de canalizareexecutata din tuburi de fonta, pentruscurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usorsau din material plastic, fontaductilateavaavinddiametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 12,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,00 |
| 73 | SF04B | Efectuareaprobei de | 10 m | 10,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | etanseitatesifunctionareainstalatiei de canalizareexecutata din tuburi de fonta, pentruscurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usorsau din material plastic, fontaductilateavaavinddiametrul de peste 100 mm |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,872 |
| 74 | SF01C | Efectuareaprobei de etansare la presiuneainstalatiei de apacaldasaureceexecutata din teava din policlorura de vinil tip greusau din material plastic, avinddiametrul de 16- 110 mm | m | 11,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,76 |
| TotalТрубопроводы |
|  |  | 1.12. Материалы |  |  |
| 75 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avinddiametrul de 110 mm РевизияППРраструбная DN110 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,28 |
|  | 25231567218 | Ревизия ППР раструбная DN110 | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
| 76 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentrucanalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avinddiametrul de 160 mm РевизияППРраструбная DN160 | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,72 |
|  | 2523156721037 5 | Ревизия ППР раструбная DN160 | buc | 2,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,12 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,046 |
| 77 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avinddiametruliesirii de 50 mm. Трап с горизонтальным выпуском с сухим гидрозатвором DN50 | buc | 14,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,50 |
|  | 252312620115 | Трап с горизонтальным выпуском с сухим гидрозатвором DN50 | buc | 14,14 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0495 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1414 |
| 78 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avinddiametruliesirii de 75 mm. Трап с горизонтальным выпуском с сухим гидрозатвором DN100 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,29 |
|  | 25231260115 | Трап с горизонтальным выпуском с сухим гидрозатвором DN100 | buc | 1,01 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0152 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | IC44D | Confectionarea, montareasicimentareatevii de protectie la trecereaconductelorprinziduri, teavaavinddiametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm DN250 L=0,2m | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,85 |
|  | 272210331002 | Teavainstalatie DN250 L=0,2m | m | 0,60 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,396 |
|  | 2430116103294 | Vopseaminiu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,21 |
|  | 2651122100024 | Cimentportland P 40 saci S388 | kg | 1,926 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0108 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0027 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0009 |
| TotalМатериалы |
|  |  | 1.13. Lucrari de terasamente |  |  |
| 80 | TsC03B1 | Sapaturamecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna sicomandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturala, descarcare in depozitterencatg. II | 100 m3 | 0,27 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,5535 |
| 81 | TsA20B | Sapaturamanuala de pamint, in taluzuri, la debleesapate cu excavator sauscreper, pentrucompletareasapaturii la profilultaluzului, in terenmijlociu | m3 | 1,71 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,5226 |
| 82 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apasaucanalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolaresaustratfiltrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,70 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,037 |
|  | 142141022525 | Nisipsortatnespalat de riusilacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,7425 |
| 83 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintuluiafinat, in straturiuniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusivsfarimareabulgarilor, pamintulprovenind din terenmijlociu | m3 | 6,84 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1204 |
| 84 | TsC54B | Strat de fundatie din piatrasparta | m3 | 0,29 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2871 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,3335 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,029 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,0609 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneurisaumecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,1218 |
| 85 | CB02B | Cofraje din panourirefolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoasescurtesisubscurtepentruturnarea | m2 | 6,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | betonului in elevatii, peretidreptisidiafragmeinclusivsprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,28 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,80 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,032 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,92 |
|  | 2874115825003 | Suruburiuzualepatrate M 10 x 140 mm | buc | 1,92 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otelpentruconstructii | kg | 0,192 |
|  | 2734113803233 | Sirmaneagramoale d = 2,5 mm | kg | 0,32 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentruconstructii | kg | 0,16 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,64 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0064 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0064 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0096 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,768 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,128 |
| 86 | CA03F | Betonsimpluturnat cu mijloaceclasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoanesaubetonmarfa conform. art. CA01, turnare cu mijloaceclasice, betonsimpluclasa....Приямок 1,5x1,5x1,0 | m3 | 0,87 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,0015 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,348 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,9051 |
|  | 4100116202818 | Apapentrumortaresibetoane | m3 | 0,0883 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,522 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2175 |
| 87 | IzF31A | Hidroizolareasuprafetelor dinbeton (verticale, orizontale,inclusivtavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafataneteda | m2 | 8,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,125 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,135 |
|  | 2416537343829 0 | Amestec "Penetron" | kg | 6,60 |
|  | 4100116202818 | Apapentrumortaresibetoane | m3 | 0,2063 |
| 88 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilorexecutate in sapaturiorizontalesauinclinate la 1/4, inclusivudareafiecaruistrat de pamint in parte, avind 10 cm grosimepamintnecoeziv | m3 | 6,84 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,9508 |
|  | 4100116202806 | Apaindustriala in cisterne pt. lucraridrumuri- terasam. | m3 | 0,684 |
| 89 | TsD02A1 | Imprastiereapamintuluiafinatprovenit din terencategoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,22 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,2398 |
| 90 | TsD05A | Compactarea cu maiulmecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturisuccesive de 20-30 cm grosime, exclusivudareafiecaruistrat in parte, | 100 m3 | 0,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | umpluturileexecutindu-se din pamintnecoeziv |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9404 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,2858 |
| 91 | TsC02D1 | Sapaturamecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturaladescarcare auto terencatg. II. | 100 m3 | 0,02 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,0954 |
| 92 | TsI50A5 | Transportareapamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 3,40 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3604 |
| 93 | TsC51B | Lucrari la descarcareapamintului in depozit, terencategoria II | 100 m3 | 0,02 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0072 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0001 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,008 |
| TotalLucrari de terasamente |
| Total |
| Contributiiasigurarisociale |
| Cheltuieli de transport |
| Cheltuieli de acizitionare-depozitare |
| Total |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| TotalLucrari de constructie |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 94 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" - Насос погружной канализационный с поплавковым выключателем 20 м.куб Wilo | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,50 |
|  | 2874115802037 | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm | buc | 4,04 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,04 |
|  | 2430126103294 | Vopseaminium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,202 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,32 |
| 95 | SC02A | Cadapentrudus din fontaemailata, tablaemailata, polimetacril etc. (se exclude cada) | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,06 |
| Total |
| Contributiiasigurarisociale |
| Cheltuieli de transport |
| Cheltuieli de depozitare |
| Total |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| TotalLucrari de montare |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 96 |  | Насос погружной канализационный с поплавковым выключателем 20 м.куб | buc | 2,00 |
|  | 215551122 | Насос погружной канализационный с поплавковым выключателем 20 м.куб | buc | 2,00 |
| 97 |  | Cadapentrudus din fontaemailata, tablaemailata, polimetacril etc. | buc | 2,00 |
|  | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 2,06 |
| Total |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |
| TotalUtilaj |

Total

TVA

Totaldeviz: Inclusivsalariu

| Construire a complexuluisportivmultifuncţional din str.Şoseaua Bucovina, nr.33/b, mun.Edineţ (modificareșiactualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumireaobiectivului) | WinCmeta |

#### Executiabazinelor - complex lucrari

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbolnormeş i Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| TotalLucrari de constructie |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| TotalLucrari de montare |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 1 |  | Tehnologia, montajul si executia bazinului 25mx10 m. H-1.8 - 1.8 V=450 m3 | set | 1,00 |
|  | 245254252 | Tehnologia, montajul si executia bazinului 25mx10 m. H-1.8 - 1.8 V=450 m3 | set | 1,00 |
| 2 |  | Tehnologia, montajul si executia bazinului 4.6mx8.2 m. H-0.6 - 106 V=22.6 m3 | set | 1,00 |
|  | 2452542521 | Tehnologia, montajul si executia bazinului 4.6mx8.2 m. H-0.6 - 106 V=22.6 m3 | set | 1,00 |
| Cheltuielidirecte |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |
| TotalUtilaj |

Cheltuielidirecte

TVA

Totaldeviz: Inclusivsalariu

| Construire a complexuluisportivmultifuncţional din str.Şoseaua Bucovina, nr.33/b, mun.Edineţ (modificareșiactualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumireaobiectivului) | WinCmeta |

#### Reteleinterioare de alimentare cu energieelectrica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbolnormeş i Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| TotalLucrari de constructie |
|  |  | Lucrari de montare Электрооборудование. |  |  |
| 1 | 08-03- 573-4 | Dulap (pupitru) de comandasuspendat, inaltime, latimesiadincime, mm, pina la 600х600х350 - Щитокнавесной IP55 с 2-ясекциямишин | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu) | h-ut | 0,71 |
| 2 | 08-03- 521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A Выключателем-разъединителем на вводе ВР32И-35 250А | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,18 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,24 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,01 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,07 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,005 |
|  | 5440089 | Panglicalipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,06 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionareelectrica | h-ut | 0,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
| 3 | 08-03- 575-1 | Dispozitivsauaparatdemontatinainte de transportare | buc | 13,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,56 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,26 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,026 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,026 |
| 4 | 08-03- 573-4 | Dulap (pupitru) de comandasuspendat, inaltime, latimesiadincime, mm, pina la 600х600х350 - Щитокнавесной IP30 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu) | h-ut | 0,71 |
| 5 | 08-03- 521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A Выключателем-разъединителем на вводе ВР32И-35 250А | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,18 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,24 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,01 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,07 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 2,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,005 |
|  | 5440089 | Panglicalipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,06 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionareelectrica | h-ut | 0,10 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
| 6 | 08-03- 575-1 | Dispozitivsauaparatdemontatinainte de transportare | buc | 25,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,05 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,05 |
| 7 | 08-03- 573-4 | Dulap (pupitru) de comandasuspendat, inaltime, latimesiadincime, mm, pina la 600х600х350 – Пультуправления освещением | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de current continuu) | h-ut | 0,71 |
| 8 | 08-03- 575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Выключателями- разъединителями на 20А,~230В, 1НР, кат.Nr. 0 043 03 | buc | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,72 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,12 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
| 9 | 08-03- 573-4 | Dulap (pupitru) de comandasuspendat, inaltime, latimesiadincime, mm, pina la 600х600х350 – Щиток навесной IP55 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu) | h-ut | 0,71 |
| 10 | 08-03- 575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Выключателями- разъединителями на 20А,~230В, 1НР, кат.Nr. 0 043 03 | buc | 21,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,52 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,42 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,042 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,042 |
| 11 | 08-03- 529-1 | Contactor de curentcontinuu pe constructii, curent pina la 160 A КМИ 10910+ПКИ22 | buc | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,52 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,42 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,03 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 2,208 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,32 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,084 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,32 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,114 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,282 |
|  | 2019408 | Constructii din otelindividuale, grilajesudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,054 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 24,60 |
|  | 5009081 | Punti de conexiuneflexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,12 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,186 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,018 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,078 |
|  | 5440089 | Panglicalipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,276 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu | h-ut | 0,042 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | exceptiaconductelorprincipale), 10 t |  |  |
|  | 040502 | Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu) | h-ut | 0,84 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,72 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionareelectrica | h-ut | 1,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,042 |
| 12 | 10-04- 030-02 | Instalareasuplimentara a pieselor pe pupitresipanouri: Реле тепловые (ИЭК):РТИ-1307 | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,00 |
| 13 | 10-04- 030-02 | Instalareasuplimentara a pieselor pe pupitresipanouri: Реле тепловые (ИЭК):РТИ-1305 | buc | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,00 |
| 14 | 08-03- 573-4 | Dulap (pupitru) de comandasuspendat, inaltime, latimesiadincime, mm, pina la 600х600х350 - Щитокнавесной IP40 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu) | h-ut | 0,71 |
| 15 | 08-03- 575-1 | Dispozitivsauaparatdemontatinainte de transportare | buc | 20,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,40 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,04 |
| 16 | 10-04- 030-02 | Instalareasuplimentara a pieselor pe pupitresipanouri: ReleuРелесиловое 20А, ~230В, Z-R230/S | buc | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,00 |
| 17 | 08-03- 573-4 | Dulap (pupitru) de comandasuspendat, inaltime, latimesiadincime, mm, pina la 600х600х350 - Щитокнавесной IP40 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu) | h-ut | 0,71 |
| 18 | 08-03- 575-1 | Dispozitivsauaparatdemontatinainte de transportare | buc | 14,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,68 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,28 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,028 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,028 |
| 19 | 08-03- | Contactor de curentcontinuu pe | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 529-1 | constructii, curent pina la 160 A КМИ 10910+ПКИ22 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,84 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,01 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,736 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,038 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,094 |
|  | 2019408 | Constructii din otelindividuale, grilajesudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,018 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 8,20 |
|  | 5009081 | Punti de conexiuneflexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,062 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,006 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,026 |
|  | 5440089 | Panglicalipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,092 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,014 |
|  | 040502 | Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu) | h-ut | 0,28 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,24 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionareelectrica | h-ut | 0,40 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,014 |
| 20 | 10-04- 030-02 | Instalareasuplimentara a pieselor pe pupitresipanouri: Релетепловые (ИЭК):РТИ-1307 | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,00 |
| 21 | 10-04- 030-03 | Instalareasuplimentara a pieselor pe pupitresipanouri: Butonкнопки "Пуск"- "Стоп" Osmozкат. N 0 237 62 | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,00 |
| 22 | 08-03- 575-1 | Dispozitivsauaparatdemontatinainte de transportare - Выключателем- разъединителемВН-32 1Р 20А | buc | 7,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,84 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,14 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,014 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,014 |
| 23 |  | Реле силовое Фотореле PS-2 | buc | 1,00 |
|  | 01147353 | Реле силовое 20А, ~230В, Z-R230/S "Moeller" | buc | 1,00 |
| TotalЭлектрооборудова ние. |
|  |  | 2.2. Светотехническоеоборудование. |  |  |
| 24 | 08-03- 594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, | 100 buc | 0,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | in corp de iluminat, 2 Светильник с LED 80вт накладной IP20 для спортивных помещений "Световые технологии" |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 69,60 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0019 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 122,40 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,224 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 1,68 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,608 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 25,44 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,608 |
| 25 | 08-03- 594-1 | Corp de iluminat cu lampiluminescentemontatseparat pe pivoti, cantitatelampi, in corp de iluminat, 1 Светильникс LED 57втнакладной IP65 "Световыетехнологии | 100 buc | 0,63 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 55,44 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,002 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 128,52 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,2852 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 1,764 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,9765 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 19,845 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,9765 |
| 26 | 08-03- 594-2 | Corp de iluminat cu lampiluminescentemontatseparat pe pivoti, cantitatelampi, in corp de iluminat, 2 Светильникс LED 36втпотолочный IP20 ДБО 5002 | 100 buc | 0,70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 81,20 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0022 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 142,80 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,428 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 1,96 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,876 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 29,68 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,876 |
| 27 |  | Светильник с LED 36вт потолочный IP20 ДБО 5002 | buc | 70,00 |
|  | 0114788411114 | Светильник с LED 36вт потолочный IP20 ДБО 5002 | buc | 70,00 |
| 28 | 08-03- 594-1 | Corp de iluminat cu lampiluminescentemontatseparat pe pivoti, cantitatelampi, in corp de iluminat, 1 Светильникс LED 29втнастенный IP40 | 100 buc | 0,21 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,48 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0007 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 42,84 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,4284 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,588 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,3255 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 6,615 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3255 |
| 29 |  | Светильник с LED 29вт настенный IP40 | buc | 21,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0114788411117 4 | Светильник с LED 29вт настенный IP40 | buc | 21,00 |
| 30 | 08-03- 594-1 | Corp de iluminat cu lampiluminescentemontatseparat pe pivoti, cantitatelampi, in corp de iluminat, 1 Светильникс LED 36 втпотолочный IP65 ДСП 1306 | 100 buc | 0,37 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,56 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0012 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 75,48 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,7548 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 1,036 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,5735 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 11,655 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5735 |
| 31 |  | Светильник с LED 36вт потолочный IP65 ДСП 1306 | buc | 37,00 |
|  | 011478841155 | Светильник с LED 36вт потолочный IP65 ДСП 1306 | buc | 37,00 |
| 32 | 08-03- 594-11 | Corp de iluminat cu lampiluminescente in tavanesuspendate, montat pe suspensii, cantitatelampi, in corp de iluminat, 4 Светильникс LED 36втвстроенный IP20 "Световыетехнологии" | 100 buc | 0,18 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 57,06 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitatenormala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,1008 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,378 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 1,872 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,754 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,754 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,54 |
|  | 4050011 | Amestecuriuscate de var sicarbonatpentrutencuiala | t | 0,0009 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 21,60 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0095 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,018 |
|  | 5070001 | Conductorineizolatipentrulinii de transport de energieelectricaaeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 |
|  | 5440089 | Panglicalipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0756 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,279 |
|  | 030902 | Ascensoarehidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 13,338 |
|  | 040502 | Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu) | h-ut | 0,3204 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,1962 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,279 |
| 33 |  | Светильник с LED 36вт встроенный IP20 "Световые технологии" | buc | 18,00 |
|  | 01147777994 | Светильник с LED 36вт встроенный IP20 "Световые технологии | buc | 18,00 |
| 34 | 08-03- 594-11 | Corp de iluminat cu lampiluminescentein tavanesuspendate, montat pe suspensii, cantitatelampi, in corp de iluminat, 4 Светильникс LED 22вт | 100 buc | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | взрывозащищенный |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,17 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitatenormala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0056 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,021 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,104 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,153 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,153 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03 |
|  | 4050011 | Amestecuriuscate de var sicarbonatpentrutencuiala | t | 0,0001 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 1,20 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0005 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,001 |
|  | 5070001 | Conductorineizolatipentrulinii de transport de energieelectricaaeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0000 |
|  | 5440089 | Panglicalipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0042 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,0155 |
|  | 030902 | Ascensoarehidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,741 |
|  | 040502 | Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu) | h-ut | 0,0178 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,0109 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0155 |
| 35 |  | Светильник с LED 22вт взрывозащищенный | buc | 1,00 |
|  | 011477577994 | Светильник с LED 22вт взрывозащищенный | buc | 1,00 |
| 36 | 08-03- 594-11 | Corp de iluminat cu lampiluminescente in tavanesuspendate, montat pe suspensii, cantitatelampi, in corp de iluminat, 4 Светильникс LED 22вт IP65 для саун | 100 buc | 0,02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,34 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitatenormala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0112 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,042 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,208 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,306 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,306 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,06 |
|  | 4050011 | Amestecuriuscate de var sicarbonatpentrutencuiala | t | 0,0001 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 2,40 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0011 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,002 |
|  | 5070001 | Conductorineizolatipentrulinii de transport de energieelectricaaeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0001 |
|  | 5440089 | Panglicalipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0084 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,031 |
|  | 030902 | Ascensoarehidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,482 |
|  | 040502 | Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu) | h-ut | 0,0356 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,0218 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,031 |
| 37 |  | Светильник с LED 22вт IP65 для саун | buc | 2,00 |
|  | 0110047754 | Светильник с LED 22вт IP65 для саун | buc | 2,00 |
| 38 | 08-03- 593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele Светильник с LED 12вт настенный IP54 со встроенным оптико- акустическим датчиком | 100 buc | 0,02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,868 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0001 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0816 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0408 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0204 |
|  | 5440089 | Panglicalipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0062 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,016 |
|  | 030902 | Ascensoarehidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,80 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,512 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,016 |
| 39 |  | Светильник с LED 12вт настенный IP54 со встроенным оптико- акустическим датчиком | buc | 2,00 |
|  | 242425525 | Светильник с LED 12вт настенный IP54 со встроенным оптико-акустическим датчиком | buc | 2,00 |
| 40 | 08-03- 593-10 | Indicatori de iluminat de perete - Светильник с LED 3вт настенный IP20 с аварийным блоком питания, режим работы-аварийный ДПА 2104 | 100 buc | 0,06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,892 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,2448 |
|  | 5440089 | Panglicalipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0126 |
| 41 |  | Светильник с LED 3вт настенный IP20 с аварийным блоком питания, режим работы-аварийный ДПА 2104 | buc | 6,00 |
|  | 01147707994 | Светильник с LED 3вт настенный IP20 с аварийным блоком питания, режим работы- аварийный ДПА 2104 | buc | 6,00 |
| 42 | 08-03- 593-10 | Indicatori de iluminat de perete - Световой указатель "EXIT" с аккумулятором на 3 часа работы светодиодный с лампами LED, ~220В, режим работы-постоянный | 100 buc | 0,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,73 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,612 |
|  | 5440089 | Panglicalipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0315 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 |  | Световой указатель "EXIT" с аккумулятором на 3 часа работы светодиодный с лампами LED, ~220В, режим работы-постоянный | buc | 15,00 |
|  | 011477079794 | Световой указатель "EXIT" с аккумулятором на 3 часа работы светодиодный с лампами LED, ~220В, режим работы-постоянный | buc | 15,00 |
| 44 | RpEF21H | Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 65 W - simbol 7513 Блок аварийного питания БАП200-1 | buc | 34,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 14,62 |
|  | 2875276312614 8 | Блок аварийного питания БАП200-1 | buc | 34,68 |
| 45 | RpER07A | Montareaghirlandei de becuri decorative – doar manopera | buc | 34,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 17,00 |
| 46 |  | Светодиодная линейка LED- 18SMD2835 | buc | 34,00 |
|  | 011477079711 | Светодиодная линейка LED-18SMD2835 | buc | 34,00 |
| TotalСветотехническое оборудование. |
|  |  | 2.3. Кабельныеизделия. |  |  |
| 47 | 08-02- 147-3 | Cablu pina la 35 kV pe constructiisijgheaburiinstalate, cu fixare la cotiturisi la sfirsitultraseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg | 100 m | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,87 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon reduspentrudiferitedestinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0001 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,18 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0021 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,01 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0025 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb farastibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,025 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,059 |
|  | 030203 | Cricurihidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,438 |
|  | 030408 | Cabestaneelectrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,438 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,059 |
| 48 | 08-02- 412-2 | Introducereaconductorilor in tevisifurtunurimetalicepozate: primul conductor monofirsaumultifir in impletirecomuna, sectiunesumara pina la 6 mm2 | 100 m | 16,60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 111,884 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,332 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 5,146 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 13,28 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 202,52 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,83 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,332 |
|  | 5440089 | Panglicalipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 2,656 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,332 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,332 |
| 49 | 08-02- 412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatormonofirsaumultifir in impletire comuna, sectiunesumara pina la 6 mm2 | 100 m | 19,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 44,426 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0116 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,388 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 6,014 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 236,68 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,388 |
|  | 5440089 | Panglicalipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 3,104 |
| 50 | 08-02- 401-1 | Cablu, fixare cu scoabeaplicate, fisii cu instalareacutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiuneafirului pina la 16 mm2 | 100 m | 10,25 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 528,90 |
|  | 1011148 | Laminat rotund pentruarmareaconstructiilor din betonarmat, armaturaclasaА-I, diametru 6 mm | t | 0,0718 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0067 |
|  | 1011755 | Otelfisiecalmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,1127 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 17,9375 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 46,125 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 25,625 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 46,125 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 4,10 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 169,125 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 250,10 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0209 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 4,2025 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,3075 |
|  | 5009719 | Fisiisicataramepentrufixareaconductorilor | 100 buc | 8,5075 |
|  | 5009816 | Fisie de montaj | m | 348,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 2,5625 |
|  | 030902 | Ascensoarehidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 253,175 |
|  | 040502 | Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu) | h-ut | 25,3175 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 61,8075 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,5625 |
| 51 | 08-02- 398-4 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2 | 100 m | 0,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,088 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,016 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,056 |
|  | 5009719 | Fisiisicataramepentrufixareaconductorilor | 100 buc | 0,272 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,08 |
|  | 5440089 | Panglicalipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,128 |
| 52 | 08-02- 398-3 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2 | 100 m | 0,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,528 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0075 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,003 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0075 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,009 |
|  | 5009719 | Fisiisicataramepentrufixareaconductorilor | 100 buc | 0,048 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,015 |
|  | 5440089 | Panglicalipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,024 |
| 53 | 08-02- 398-2 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 | 100 m | 0,95 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,5365 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0475 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,019 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0475 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0522 |
|  | 5009719 | Fisiisicataramepentrufixareaconductorilor | 100 buc | 0,285 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,095 |
|  | 5440089 | Panglicalipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,152 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,0285 |
|  | 030902 | Ascensoarehidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,121 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0285 |
| 54 | 08-02- 398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 12,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,664 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,615 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,246 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,615 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,615 |
|  | 5009719 | Fisiisicataramepentrufixareaconductorilor | 100 buc | 3,198 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 1,23 |
|  | 5440089 | Panglicalipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 1,968 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,123 |
|  | 030902 | Ascensoarehidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 9,84 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,123 |
| 55 |  | Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил: 4х70кв. мм АВВГнг | m | 10,00 |
|  | 22554 | Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением | m | 10,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жил: 4х70кв. мм АВВГнг |  |  |
| 56 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х16 кв. мм ВВГнг-LS | m | 20,00 |
|  | 22558700 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х16 кв. мм ВВГнг-LS | m | 20,00 |
| 57 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х10 кв. мм ВВГнг-LS | m | 15,00 |
|  | 225587010 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х10 кв. мм ВВГнг-LS | m | 15,00 |
| 58 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х6 кв. мм ВВГнг-LS | m | 65,00 |
|  | 2255870110 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х6 кв. мм ВВГнг-LS | m | 65,00 |
| 59 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х4 кв. мм ВВГнг-LS | m | 15,00 |
|  | 22558707 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х4 кв. мм ВВГнг-LS | m | 15,00 |
| 60 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х2,5 кв. мм ВВГнг-LS | m | 25,00 |
|  | 225587017 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:5х2,5 кв. мм ВВГнг-LS | m | 25,00 |
| 61 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:3х2,5 кв. мм ВВГнг-LS | m | 1 000,00 |
|  | 22558705 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:3х2,5 кв. мм ВВГнг-LS | m | 1 000,00 |
| 62 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:4х1,5 кв. мм ВВГнг-LS | m | 600,00 |
|  | 2255877,05 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:4х1,5 кв. мм ВВГнг-LS | m | 600,00 |
| 63 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:3х1,5 кв. мм ВВГнг-LS | m | 4 000,00 |
|  | 22558771,05 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:3х1,5 кв. мм ВВГнг-LS | m | 4 000,00 |
| 64 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией | m | 90,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сечением жил:3х1,5 кв. мм повышенной безопасности, не распространяющий горение, огнестойкий, сохранность работоспособности 90 мин при 750 градусов по Цельсию, 1кВ ВВГнг- FRLS |  |  |
|  | 2255877881,05 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:3х1,5 кв. мм повышенной безопасности, не распространяющий горение, огнестойкий, сохранность работоспособности 90 мин при 750 градусов по Цельсию, 1кВ ВВГнг-FRLS | m | 90,00 |
| 65 |  | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:2х1,5 кв. мм повышенной безопасности, не распространяющий горение, огнестойкий, сохранность работоспособности 90 мин при 750 градусов по Цельсию, 1кВ ВВГнг- FRLS | m | 80,00 |
|  | 22558741,05 | Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сечением жил:2х1,5 кв. мм повышенной безопасности, не распространяющий горение, огнестойкий, сохранность работоспособности 90 мин при 750 градусов по Цельсию, 1кВ ВВГнг-FRLS | m | 80,00 |
| 66 |  | Кабель контрольный с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сеч.:14х1.5 кв.мм КВВГнг | m | 15,00 |
|  | 225587i | Кабель контрольный с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией сеч.:14х1.5 кв.мм КВВГнг | m | 15,00 |
| 67 |  | Провод с медными жилами сеч.:1х6 кв. мм ПВ3 | m | 60,00 |
|  | 2255187i | ПВ3 1x6 mm2 | m | 60,00 |
| TotalКабельные изделия. |
|  |  | 2.4. Трубы. |  |  |
| 68 | 08-02- 409-1 | Teava din vinilplast pe contructiiinstalate, pe peretisicoloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 16,60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 395,08 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon reduspentrudiferitedestinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0349 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 222,44 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 222,44 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 3,32 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 16,60 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 111,22 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 298,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 29,88 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 80,344 |
| 69 | 08-02- 409-2 | Teava din vinilplast pe contructiiinstalate, pe peretisicoloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,88 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,68 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,68 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,08 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,20 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,34 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,60 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,36 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,392 |
| 70 |  | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В20, безгалогенная | m | 1 000,00 |
|  | 225555, | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В20, безгалогенная | m | 1 000,00 |
| 71 |  | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В25, безгалогенная | m | 600,00 |
|  | 225555,1 | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В25, безгалогенная | m | 600,00 |
| 72 |  | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В32, безгалогенная | m | 20,00 |
|  | 225555,2 | Труба монтажная жесткая ПВХ не поддерживающая горение В32, безгалогенная | m | 20,00 |
| 73 |  | Труба монтажная не поддерживающая горение В16,гофрированная | m | 60,00 |
|  | 2255575,2 | Труба монтажная не поддерживающая горение В16,гофрированная | m | 60,00 |
| TotalТрубы. |
|  |  | 2.5. Металл |  |  |
| 74 | 08-01- 087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,01 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,622 |
|  | 1011306 | Cimentportlandpentruconstructii, marca "500" | t | 0,0018 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,042 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,27 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,008 |
|  | 2019408 | Constructii din otelindividuale, grilajesudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,01 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentrumortare de constructie | m3 | 0,0015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,0174 |
|  | 040502 | Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu) | h-ut | 0,151 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0174 |
| 75 | 08-02- 472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otelfisie, | 100 m | 0,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sectiune 100 mm2 25X4 mm |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,70 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitateobisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0012 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,165 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,46 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,46 |
|  | 1019373 | Otelfisienecalmat 40х4 mm | t | 0,0243 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,60 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,45 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 4,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,057 |
|  | 040502 | Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu) | h-ut | 1,008 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,057 |
| 76 | 08-02- 472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otelfisie, sectiune 160 mm2 Шинамедная 30х4мм (ШУДП) - exclusivotel | 100 m | 0,003 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,0639 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitateobisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0039 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,0246 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,0246 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0069 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,0045 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 0,0402 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,0008 |
|  | 040502 | Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu) | h-ut | 0,0101 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0008 |
| 77 |  | Шина медная 30х4мм (ШУДП) | m | 0,30 |
|  | 2111,2 | Шина медная 30х4мм (ШУДП) | m | 0,30 |
| TotalМеталл |
|  |  | 2.6. Монтажные материалы |  |  |
| 78 | 08-03- 591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatiedeschisa | 100 buc | 0,09 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,555 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,0000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0918 |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,0927 |
|  | 5440089 | Panglicalipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0099 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,0027 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,576 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0027 |
| 79 |  | Выключатель клавишный для открытой установки IP55 ИЭК,EKF | buc | 9,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01147вв413 | Выключатель клавишный для открытой установки IP55 ИЭК,EKF | buc | 9,00 |
| 80 | 08-03- 591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatieinchisa | 100 buc | 0,16 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,152 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0005 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 16,32 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,0064 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0064 |
| 81 |  | Выключатель клавишный для cкрытой установки IP55 ИЭК,EKF | buc | 16,00 |
|  | 01147вв73 | Выключатель клавишный для cкрытой установки IP55 ИЭК,EKF | buc | 16,00 |
| 82 | 08-03- 591-5 | Intreruptor cu douaclape, tip neingropat, la instalatieinchisa | 100 buc | 0,09 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,952 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0003 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9,18 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,0036 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0036 |
| 83 |  | Выключатель клавишный для cкрытой установки на две цепи IP55 ИЭК,EKF | buc | 9,00 |
|  | 01147вв734 | Выключатель клавишный для cкрытой установки IP55 ИЭК,EKF | buc | 9,00 |
| 84 | 08-03- 591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatieinchisa | 100 buc | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,44 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0006 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 20,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,008 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,008 |
| 85 |  | Выключатель промежуточный (управление с 2-х мест) | buc | 20,00 |
|  | 01147в1в734 | Выключатель промежуточный (управление с 2-х мест) | buc | 20,00 |
| 86 | 08-03- 591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatieinchisa | 100 buc | 0,03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,966 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,06 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,0012 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0012 |
| 87 |  | Выключатель промежуточный (управление с 3-х мест) | buc | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01147в1в1734 | Выключатель промежуточный (управление с 3-х мест) | buc | 3,00 |
| 88 | 08-03- 591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatieinchisa | 100 buc | 0,46 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,526 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0014 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,69 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 46,92 |
|  | 5440089 | Panglicalipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,1932 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,0184 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0184 |
| 89 |  | Розетка штепсельная для скрытой установки 16А 2К+З IP20 ИЭК,EKF | buc | 46,00 |
|  | 01147в33 | Розетка штепсельная для скрытой установки 16А 2К+З IP20 ИЭК,EKF | buc | 46,00 |
| 90 |  | Коробки для установки выключателей и розеток ИЭК,EKF | buc | 85,00 |
|  | 322442,45 | Коробки для установки выключателей и розеток ИЭК,EKF | buc | 85,00 |
| 91 |  | Коробки разветвительные, распаячные в комплекте с клеммнй колодкой IP44 ИЭК,EKF | buc | 200,00 |
|  | 3224472,45 | Коробки разветвительные, распаячные в комплекте с клеммнй колодкой IP44 ИЭК,EKF | buc | 200,00 |
| 92 | 08-02- 396-10 | Canal metalicsuspendat de constructii pe tirantisaususpensii, lungime 3 m | 100 m | 2,85 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 140,79 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 19,494 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 35,625 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,57 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 35,625 |
|  | 040502 | Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu) | h-ut | 9,0345 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,959 |
| 93 |  | Лотки стальные перфорированные 50х200 L=3м с перегородкой | m | 60,00 |
|  | 24111440, | Лотки стальные перфорированные 50х200 L=3м с перегородкой | buc | 60,00 |
| 94 |  | Лотки стальные перфорированные 50х100 L=3м с перегородкой | m | 105,00 |
|  | 24111440,1 | Лотки стальные перфорированные 50х100 L=3м с перегородкой | buc | 105,00 |
| 95 |  | Лотки стальные перфорированные 50х50 L=3м с перегородкой | m | 120,00 |
|  | 24111440,3 | Лотки стальные перфорированные 50х50 L=3м с перегородкой | buc | 120,00 |
| 96 | RpEQ04A | Montarea cutiei k-0,2 | buc | 1,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 |  | Коробка пластмассовая с клеммником ШУДП | buc | 1,00 |
|  | 3224742,45 | Коробка пластмассовая с клеммником ШУДП | buc | 1,00 |
| 98 | 08-03- 603-1 | Cutie cu transformatori coboritori - Ящик с понижающим трансформатором 250Вт,~220/12В ЯТП-0.25 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,43 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,02 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,26 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |
| TotalМонтажные материалы |
| Total |
| Contributiiasigurarisociale |
| Cheltuieli de transport |
| Cheltuieli de depozitare |
| Total |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| TotalLucrari de montare |
|  |  | Utilaj Электрооборудование. |  |  |
| 99 |  | Щиток навесной IP55 с 2-я секциями шин | buc | 1,00 |
|  | 0114101114 | Щиток навесной IP55 с 2-я секциями шин | buc | 1,00 |
| 100 |  | Выключателем-разъединителем на вводе ВР32И-35 250А | buc | 1,00 |
|  | 01147101114 | Выключателем-разъединителем на вводе ВР32И-35 250А | buc | 1,00 |
| 101 |  | Линейный выключатель однополюсные-С10А | buc | 4,00 |
|  | 0114713 | Линейный выключатель однополюсные-С10А | buc | 4,00 |
| 102 |  | Линейный выключатель трехполюсные-ВА47-100 С63А | buc | 1,00 |
|  | 01147413 | Линейный выключатель трехполюсные-ВА47- 100 С63А | buc | 1,00 |
| 103 |  | Независимым расцепителем РН-47А | buc | 1,00 |
|  | 0114554114 | Независимым расцепителем РН-47А | buc | 1,00 |
| 104 |  | Линейный выключатель трехполюсные-ВА47-100 С16А | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0115474774 | Линейный выключатель трехполюсные-ВА47- 100 С16А | buc | 2,00 |
| 105 |  | Линейный выключатель трехполюсные-ВА47-100 С32А | buc | 1,00 |
|  | 01154744774 | Линейный выключатель трехполюсные-ВА47- 100 С32А | buc | 1,00 |
| 106 |  | Линейный выключатель трехполюсные-ВА47-100 С25А | buc | 1,00 |
|  | 011548 | Линейный выключатель трехполюсные-ВА47- 100 С25А | buc | 1,00 |
| 107 |  | Линейный выключатель однополюсные-С10А | buc | 2,00 |
|  | 0114713 | Линейный выключатель однополюсные-С10А | buc | 2,00 |
| 108 |  | Линейный выключатель трехполюсные- С50А | buc | 1,00 |
|  | 011457771 | Линейный выключатель трехполюсные- С50А | buc | 1,00 |
| 109 |  | Щиток навесной IP30 | buc | 1,00 |
|  | 2214698914 | Щиток навесной IP30 | buc | 1,00 |
| 110 |  | Выключателем-разъединителем на вводе ВР32И-35 250А | buc | 1,00 |
|  | 01147101114 | Выключателем-разъединителем на вводе ВР32И-35 250А | buc | 1,00 |
| 111 |  | Линейный выключатель однополюсные-С10А | buc | 13,00 |
|  | 0114713 | Линейный выключатель однополюсные-С10А | buc | 13,00 |
| 112 |  | Двухполюсные дифференциальные автоматические выключатели (УЗО) типа А на 30мА С16А | buc | 6,00 |
|  | 0114735513 | Двухполюсные дифференциальные автоматические выключатели (УЗО) типа А на 30мА С16А | buc | 6,00 |
| 113 |  | Линейный выключатель трехполюсные-ВА47-100 С32А | buc | 1,00 |
|  | 01154744774 | Линейный выключатель трехполюсные-ВА47- 100 С32А | buc | 1,00 |
| 114 |  | Независимым расцепителем РН-47А | buc | 1,00 |
|  | 0114554114 | Независимым расцепителем РН-47А | buc | 1,00 |
| 115 |  | Линейный выключатель трехполюсные-ВА47-100 С40А | buc | 1,00 |
|  | 011547444774 | Линейный выключатель трехполюсные-ВА47- 100 С40А | buc | 1,00 |
| 116 |  | Линейный выключатель однополюсные-С10А | buc | 1,00 |
|  | 0114713 | Линейный выключатель однополюсные-С10А | buc | 1,00 |
| 117 |  | Линейный выключатель однополюсные-С16А | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 011475513 | Линейный выключатель однополюсные-С16А | buc | 1,00 |
| 118 |  | Линейный выключатель трехполюсные С25А | buc | 1,00 |
|  | 011544448 | Линейный выключатель трехполюсные С25А | buc | 1,00 |
| 119 |  | Пульт управления освещением | buc | 1,00 |
|  | 011455001 | Пульт управления освещением | buc | 1,00 |
| 120 |  | Выключателями-разъединителями на 20А,~230В, 1НР, кат.Nr. 0 043 03 | buc | 6,00 |
|  | 0114550701 | Выключателями-разъединителями на 20А,~230В, 1НР, кат.Nr. 0 043 03 | buc | 6,00 |
| 121 |  | Щиток навесной IP55 | buc | 1,00 |
|  | 2214694914 | Щиток навесной IP55 | buc | 1,00 |
| 122 |  | Выключателем-разъединителем ВН-32 3Р 63А | buc | 1,00 |
|  | 221469498 | Выключателем-разъединителем ВН-32 3Р 63А | buc | 1,00 |
| 123 |  | Линейный выключатель однополюсные-С6А | buc | 20,00 |
|  | 01148713 | Линейный выключатель однополюсные-С6А | buc | 20,00 |
| 124 |  | Контактор трехполюсный модульный Uk=~230В, 9А, КМИ 10910+ПКИ22 (ИЭК) | buc | 6,00 |
|  | 011748713 | Контактор трехполюсный модульный Uk=~230В, 9А, КМИ 10910+ПКИ22 (ИЭК) | buc | 6,00 |
| 125 |  | Реле тепловые (ИЭК):РТИ-1307 | buc | 2,00 |
|  | 0117478713 | Реле тепловые (ИЭК):РТИ-1307 | buc | 2,00 |
| 126 |  | Реле тепловые (ИЭК):РТИ-1305 | buc | 4,00 |
|  | 01174787440 | Реле тепловые (ИЭК):РТИ-1305 | buc | 4,00 |
| 127 |  | Щиток навесной IP40 | buc | 1,00 |
|  | 22144694914 | Щиток навесной IP40 | buc | 1,00 |
| 128 |  | Выключателем-разъединителем ВН-32 3Р 63А | buc | 1,00 |
|  | 221469498 | Выключателем-разъединителем ВН-32 3Р 63А | buc | 1,00 |
| 129 |  | Линейный выключатель однополюсные-С10А | buc | 15,00 |
|  | 0114713 | Линейный выключатель однополюсные-С10А | buc | 15,00 |
| 130 |  | Двухполюсные дифференциальные автоматические выключатели (УЗО) типа А на 30мА С16А | buc | 4,00 |
|  | 0114735513 | Двухполюсные дифференциальные автоматические выключатели (УЗО) типа А на 30мА С16А | buc | 4,00 |
| 131 |  | Реле силовое 20А, ~230В, Z-R230/S | buc | 6,00 |
|  | 01147353 | Реле силовое 20А, ~230В, Z-R230/S | buc | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 |  | Щиток навесной IP40 | buc | 1,00 |
|  | 22144694914 | Щиток навесной IP40 | buc | 1,00 |
| 133 |  | Выключателем-разъединителем ВН-32 3Р 63А | buc | 1,00 |
|  | 221469498 | Выключателем-разъединителем ВН-32 3Р 63А | buc | 1,00 |
| 134 |  | Линейный выключатель однополюсные-С6А | buc | 6,00 |
|  | 01148713 | Линейный выключатель однополюсные-С6А | buc | 6,00 |
| 135 |  | Линейный выключатель однополюсные-С10А | buc | 2,00 |
|  | 0114713 | Линейный выключатель однополюсные-С10А | buc | 2,00 |
| 136 |  | Линейный выключатель трехполюсные-С6А | buc | 2,00 |
|  | 011458713 | Линейный выключатель трехполюсные-С6А | buc | 2,00 |
| 137 |  | Линейный выключатель трехполюсные С10А | buc | 2,00 |
|  | 01154744504 | Линейный выключатель трехполюсные С10А | buc | 2,00 |
| 138 |  | Контактор трехполюсный модульный Uk=~230В, 9А, КМИ 10910+ПКИ22 (ИЭК) | buc | 2,00 |
|  | 011748713 | Контактор трехполюсный модульный Uk=~230В, 9А, КМИ 10910+ПКИ22 (ИЭК) | buc | 2,00 |
| 139 |  | Реле тепловые (ИЭК):РТИ-1307 | buc | 2,00 |
|  | 0117478713 | Реле тепловые (ИЭК):РТИ-1307 | buc | 2,00 |
| 140 |  | Кнопки "Пуск"- "Стоп" Osmoz кат. N 0 237 62 | buc | 2,00 |
|  | 011021713 | Кнопки "Пуск"- "Стоп" Osmoz кат. N 0 237 62 | buc | 2,00 |
| 141 |  | Выключателем-разъединителем ВН-32 1Р 20А | buc | 7,00 |
|  | 2214694404 | Выключателем-разъединителем ВН-32 1Р 20А | buc | 7,00 |
| 142 |  | Фотореле PS-2 | buc | 1,00 |
|  | 0114424100 | Фотореле PS-2 | buc | 1,00 |
| TotalЭлектрооборудова ние. |
|  |  | 3.2. Светотехническоеоборудование. |  |  |
| 143 |  | Светильник с LED 80вт накладной IP20 для спортивных помещений "Световые технологии" | buc | 60,00 |
|  | 011471553 | Светильник с LED 80вт накладной IP20 для спортивных помещений "Световые технологии" | buc | 60,00 |
| 144 |  | Светильник с LED 57вт накладной IP65 "Световые технологии" LZ.OPL ECO LED | buc | 63,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01147881114 | Светильник с LED 57вт накладной IP65 "Световые технологии" LZ.OPL ECO LED | buc | 63,00 |
| TotalСветотехническое оборудование. |
|  |  | 3.3. Монтажныематериалы. |  |  |
| 145 |  | Ящик с понижающим трансформатором 250Вт,~220/12В ЯТП-0.25 | buc | 1,00 |
|  | 011478811414 | Ящик с понижающим трансформатором 250Вт,~220/12В ЯТП-0.25 | buc | 1,00 |
| TotalМонтажные материалы. |
| Total |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |
| TotalUtilaj |

Total

TVA

Totaldeviz: Inclusivsalariu

| Construire a complexuluisportivmultifuncţional din str.Şoseaua Bucovina, nr.33/b, mun.Edineţ (modificareșiactualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumireaobiectivului) | WinCmeta |

# Deviz-oferta № 2-1-6

#### Incalzirea, ventilareasiconditionareaaerului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbolnormeş i Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Lucrari de constructie Incalzire |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальной панельный радиатор тип 11 размеры 300х500 C11-300-500 | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,00 |
|  | 2822115700000 2 | Стальной панельный радиатор тип 11 размеры 300х500 C11-300-500 | buc | 8,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,048 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,40 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 24,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,60 |
| 2 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальной панельный радиатор тип 22 размеры 500х1100 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,30 |
|  | 2822115700000 3 | Стальной панельный радиатор тип 22 размеры 500х1100 | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,008 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,016 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,50 |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальной панельный радиатор тип 22 размеры 500х1400 | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,60 |
|  | 2822115700000 5 | Стальной панельный радиатор тип 22 размеры 500х1400 | buc | 4,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,016 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,20 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 16,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,00 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальной панельный радиатор тип 22 | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | размеры 500х500 C22-500-500 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 282211570002 | Стальной панельный радиатор тип 22 размеры 500х500 C22-500-500 | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальной панельный радиатор тип 22 размеры 500х800 C22-500-800 | buc | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,50 |
|  | 28221157005 | Стальной панельный радиатор тип 22 размеры 500х800 C22-500-800 | buc | 5,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,25 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 15,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,00 |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальной панельный радиатор тип 22 размеры 500х900 C22-500-900 | buc | 13,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,50 |
|  | 282211574477 | Стальной панельный радиатор тип 22 размеры 500х900 C22-500-900 | buc | 13,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,039 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,078 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,65 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 39,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,60 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальной панельный радиатор тип 33 размеры 900х1400 C33-900-1400 | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,20 |
|  | 282211570007 | Стальной панельный радиатор тип 33 размеры 900х1400 C33-900-1400 | buc | 8,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,032 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,064 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,40 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 32,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,00 |
| 8 | ID04A | Robinet de treceresau de retinere cu mufepentruinstalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 1/2" -1" Термостатическийклапан DN15 RTR- N DN15 | buc | 42,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,30 |
|  | 287525775101 | Термостатический клапан DN15 RTR-N DN15 | buc | 42,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,63 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,344 |
| 9 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" Термостатическая | buc | 42,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | головка c газонаполненным температурным датчиком RTR 7094 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,90 |
|  | 291310500 | Термостатическая головка RTR 7094 | buc | 42,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,672 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,344 |
| 10 | ID04A | Robinet de treceresau de retinere cu mufepentruinstalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 1/2" -1" Клапанзапорно-сливной DN15 RLV d15 | buc | 42,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,30 |
|  | 287527751101 | Клапан запорно-сливной DN15 RLV d15 | buc | 42,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,63 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,344 |
| 11 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Автоматический балансировочный клапан DN20 перепад давления 10кПа ASV-P DN20 | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,84 |
|  | 2875274205 | Автоматический балансировочный клапан DN20 перепад давления 10кПа ASV-P DN20 | buc | 8,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,16 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,32 |
| 12 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublureglaj (tur sauretur) pentruinstalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 3/4" - 1" Запорно-измерительныйклапан DN20 ASV-M DN20 | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,84 |
|  | 28752741205 | Запорно-измерительный клапан DN20 ASV-M DN20 | buc | 8,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,16 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,32 |
| 13 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Автоматический балансировочный клапан DN25 перепад давления 15кПа ASV-PV DN25 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,46 |
|  | 287521274205 | Автоматический балансировочный клапан DN25 перепад давления 15кПа ASV-PV DN25 | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,04 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,08 |
| 14 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublureglaj (tur sauretur) pentruinstalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 3/4" - 1" Запорно-измерительныйклапан DN25 ASV-M DN25 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,46 |
|  | 2875001015 | Запорно-измерительный клапан DN25 ASV-M | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN25 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,04 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,08 |
| 15 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Клапан-регулятор температуры для системы теплого пола DN20 RA-HC DN20 | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,69 |
|  | 287500177015 | Клапан-регулятор температуры для системы теплого пола DN20 RA-HC DN20 | buc | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,12 |
| 16 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica - Термоэлектрический привод для клапана-регулятора температуры TWA-A | buc | 3,00 |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 13,08 |
|  | 2811236829010 0 | Термоэлектрический привод для клапана- регулятора температуры TWA-A | buc | 3,09 |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,545 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1854 |
| 17 | ID04A | Robinet de treceresau de retinere cu mufepentruinstalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 1/2" -1" Краншаровой DN20 X1666 DN20 | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |
|  | 287527420510. 1 | Кран шаровой DN20 X1666 DN20 | buc | 6,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,192 |
| 18 | ID04B | Robinet de treceresau de retinere cu mufepentruinstalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Краншаровой DN32 X1666 DN32 | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2875274251.24 | Кран шаровой DN32 X1666 DN32 | buc | 4,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,24 |
| 19 | ID04C | Robinet de treceresau de retinere cu mufepentruinstalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 2" Краншаровой DN50 X1666 DN50 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |
|  | 2875274250 | Кран шаровой DN50 X1666 DN50 | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,076 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,152 |
| 20 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheiemobilapentruinstalatii de incalzirecentrala, avinddiametrul nominal de 1/4" Автоматическийвоздухоотводчик DN15 Fix matic 548 DN15 | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 291313450007 | Fix matic 548 DN15 | buc | 6,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,60 |
| 21 | IA18A | Armaturi fine pentrucazanele de incalzirecentrala: termometru (dreptsaucoltar) cu aparatoaresautermometru cu scala rotunda Термоманометр T=0-120°C P=0-0.4Мпа TМ 120/0.4 | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,56 |
|  | 3320500000000 1 | Термоманометр T=0-120°C P=0-0.4Мпа TМ 120/0.4 | buc | 4,04 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,04 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,048 |
| 22 | SE56A | Filtrupentruapapotabila, cu mufefiletatapentrumontaj pe conducta, avinddimensiunea de 1" - 2" Фильтрсетчатый DN20 Y222 DN20 | buc | 11,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 25,30 |
|  | 29241273255 | Фильтр сетчатый DN20 Y222 DN20 | buc | 11,11 |
| 23 | SE56A | Filtrupentruapapotabila, cu mufefiletatapentrumontaj pe conducta, avinddimensiunea de 1" - 2" Фильтрсетчатый DN25 Y222 DN25 | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,60 |
|  | 2924127322706 5 | Фильтр сетчатый DN25 Y222 DN25 | buc | 2,02 |
| 24 | SE56A | Filtrupentruapapotabila, cu mufefiletatapentrumontaj pe conducta, avinddimensiunea de 1" - 2" Фильтрсетчатый DN32 Y222 DN32 | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,60 |
|  | 2924127327147 | Фильтр сетчатый DN32 Y222 DN32 | buc | 2,02 |
| 25 | SE56A | Filtrupentruapapotabila, cu mufefiletatapentrumontaj pe conducta, avinddimensiunea de 1" - 2" Фильтрсетчатый DN50 Y222 DN50 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,30 |
|  | 292041273247 | Фильтр сетчатый DN50 Y222 DN50 | buc | 1,01 |
| 26 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Комплект автоматического воздухоотводчика и сливного крана для коллектора теплого пола FHF-EA | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,38 |
|  | 28752742085 | Комплект автоматического воздухоотводчика и сливного крана для коллектора теплого пола FHF-EA | buc | 6,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,24 |
| 27 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - | buc | 6,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1" (exclusiv robinet) - Комплект запорных кранов для коллектора теплого пола FHF-BV |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,38 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,24 |
| 28 |  | Комплект запорных кранов для коллектора теплого пола FHF-BV | set | 3,00 |
|  | 2875290 | Комплект запорных кранов для коллектора теплого пола FHF-BV | set | 3,00 |
| 29 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (exclusiv bratara) -Комплект кранштейнов для крепления коллектора теплого пола FHF-MB | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,28 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,60 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,90 |
| 30 |  | Комплект кранштейнов для крепления коллектора теплого пола FHF-MB | set | 3,00 |
|  | 2875288890 | Комплект кранштейнов для крепления коллектора теплого пола FHF-MB | set | 3,00 |
| 31 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze - aplicativ Шкаф скрытого монтажа для коллектора теплого пола FH-FCC | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,00 |
|  | 2811236825412 | Шкаф скрытого монтажа для коллектора теплого пола FH-FCC | buc | 3,00 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 1,50 |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 4,50 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,24 |
|  | 4100116202818 | Apapentrumortaresibetoane | m3 | 0,003 |
|  | 2881116001666 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 9,00 |
| 32 | IC36A | Teava din polietilenaarmata de inaltadensitatesaupolipropilenaarmatasau nearmata, montata in coloanela instalatii de incalzirecentrala, avinddiametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Труба металлопластиковая PEX-AL- PEX d16х2.0 V1620 | m | 2 100,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 630,00 |
|  | 252121671401 | Труба металлопластиковая PEX-AL-PEX d16х2.0 V1620 | m | 2 163,00 |
| 33 | RpIF09A | Izolareaconductelor cu mansoane de izolatiespeciala, introduse pe conducte, avinddiametrulsigrosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Изоляцияизвспененногополиэтилена S=9ммдлятрубы d16х2,0 Е-18 | m | 70,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 24,50 |
|  | 33205173 | Изоляция из вспененного полиэтилена S=9мм для трубы d16х2,0 Е-18 | m | 75,705 |
| 34 | IC11D | Teava din otelneagrasudata longitudinal pentruinstalatii, nefiletata, montataprinsudura in coloane, in instalatii de incalzirecentralapentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul de 1 1/4" ТрубастальнаяводогазопроводнаяДу32 поГОСТ 3262-75* ВГПДу32 | m | 11,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,16 |
|  | 2521216701000 4 | Труба стальная водогазопроводная Ду32 по ГОСТ 3262-75* ВГП Ду32 | m | 11,165 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,946 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=2,5 mm | kg | 0,264 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otelmoale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,033 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,418 |
| 35 | IC11E | Teava din otelneagrasudata longitudinal pentruinstalatii, nefiletata, montataprinsudura in coloane, in instalatii de incalzirecentralapentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul de 1 1/2" ТрубастальнаяводогазопроводнаяДу40 поГОСТ 3262-75* ВГПДу40 | m | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,86 |
|  | 2521216701000 5 | Труба стальная водогазопроводная Ду40 по ГОСТ 3262-75* ВГП Ду40 | m | 3,045 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,315 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=2,5 mm | kg | 0,09 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otelmoale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,009 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,15 |
| 36 | IC11F | Teava din otelneagrasudata longitudinal pentruinstalatii, nefiletata, montataprinsudura in coloane, in instalatii de incalzirecentralapentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul de 2" ТрубастальнаяводогазопроводнаяДу50 поГОСТ 3262-75* ВГПДу50 | m | 29,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 21,75 |
|  | 2521216701000 6 | Труба стальная водогазопроводная Ду50 по ГОСТ 3262-75* ВГП Ду50 | m | 29,435 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 4,234 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=2,5 mm | kg | 1,247 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otelmoale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,087 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,827 |
| 37 | IC42A | Suportisidispozitive de fixarepentrusustinereaconductelor, boilere, aparatesirecipienti, avindgreutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,15 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 5,00 |
| 38 | IE03B | Efectuareaprobei de etanseitate la presiunea conductelor de alimentare a | m | 43,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avinddiametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,73 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apamonoetajata de joasapresiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 2,15 |
| 39 | IE04B | Efectuareaprobei de dilatare-contractaresi de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avinddiametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 43,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,30 |
| 40 | RpCR27A 1 | Vopsireaconductelor de instalatii, in douastraturi, cu vopsele de ulei, pe conducteavinddiametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu douastraturi de vopseasi un strat de lac | m | 43,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,59 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,29 |
|  | 2430226100034 | Grundminiuanticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,645 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de uleioriceculoare | kg | 1,29 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,43 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,645 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,29 |
|  | 2881116001666 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 4,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,086 |
| 41 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Цилиндр миненераловатный S=30мм для ВГП Ду32 100 Ду32 | m | 11,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,50 |
|  | 3320517352234 | Termoizolatie conducte - Цилиндр миненераловатный S=30мм для ВГП Ду32 100 Ду32 | m | 11,8965 |
| 42 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Цилиндр миненераловатный S=30мм для ВГП Ду40 100 Ду40 | m | 3,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,50 |
|  | 3320517352238 | Termoizolatie conducte - Цилиндр миненераловатный S=30мм для ВГП Ду40 100 Ду40 | m | 3,2445 |
| 43 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Цилиндр миненераловатный S=30мм для ВГП Ду50 100 Ду50 | m | 29,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 14,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3320517352237 | Termoizolatie conducte - Цилиндр миненераловатный S=30мм для ВГП Ду50 100 Ду50 | m | 31,3635 |
| 44 | IC36A | Teava din polietilenaarmata de inaltadensitatesaupolipropilenaarmatasau nearmata, montata in coloanela instalatii de incalzirecentrala, avinddiametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Труба армированная полипропиленовая PP- PN20 d20х2.8 VTp.700.FB20.20 | m | 356,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 106,80 |
|  | 2521216740 | Труба армированная полипропиленовая PP- PN20 d20х2.8 VTp.700.FB20.20 | m | 366,68 |
| 45 | IC36B | Teava din polietilenaarmata de inaltadensitatesaupolipropilenaarmatasau nearmata, montata in coloanela instalatii de incalzirecentrala, avinddiametrul exterior de 25,0 mm. Труба армированная полипропиленовая PP- PN20 d25х3.5 VTp.700.FB20.25 | m | 338,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 118,30 |
|  | 252121671400 | Труба армированная полипропиленовая PP- PN20 d25х3.5 VTp.700.FB20.25 | m | 348,14 |
| 46 | IC36C | Teava din polietilenaarmata de inaltadensitatesaupolipropilenaarmatasau nearmata, montata in coloanela instalatii de incalzirecentrala, avinddiametrul exterior de 32,0 mm. Труба армированная полипропиленовая PP- PN20 d32х4.5 VTp.700.FB20.32 | m | 202,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 80,80 |
|  | 2521216718870 0 | Труба армированная полипропиленовая PP- PN20 d32х4.5 VTp.700.FB20.32 | m | 208,06 |
| 47 | IC36D | Teava din polietilenaarmata de inaltadensitatesaupolipropilenaarmatasau nearmata, montata in coloanela instalatii de incalzirecentrala, avinddiametrul exterior de 40,0 mm. Труба армированная полипропиленовая PP- PN20 d40х5.6 VTp.700.FB20.40 | m | 121,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 54,45 |
|  | 25212168000 | Труба армированная полипропиленовая PP- PN20 d40х5.6 VTp.700.FB20.40 | m | 124,63 |
| 48 | IC36E | Teava din polietilenaarmata de inaltadensitatesaupolipropilenaarmatasau nearmata, montata in coloanela instalatii de incalzirecentrala, avinddiametrul exterior de 50,0 mm. Труба армированная полипропиленовая PP- PN20 d50х6.9 VTp.700.FB20.50 | m | 7,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,50 |
|  | 252121550000 | Труба армированная полипропиленовая PP- PN20 d50х6.9 VTp.700.FB20.50 | m | 7,21 |
| 49 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de | m | 356,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Изоляция из вспененного полиэтилена S=13мм для трубы d20х2,8 FRZ J-22 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 124,60 |
|  | 3320554223 | Изоляция из вспененного полиэтилена S=13мм для трубы d20х2,8 FRZ J-22 | m | 385,014 |
| 50 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Изоляция из вспененного полиэтилена S=13мм для трубы d25х3,5 FRZ J-28 | m | 338,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 118,30 |
|  | 33205542231 | Изоляция из вспененного полиэтилена S=13мм для трубы d20х2,8 FRZ J-22 | m | 365,547 |
| 51 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Изоляция из вспененного полиэтилена S=20мм для трубы d32х4,5 FRZ N -35 | m | 202,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 70,70 |
|  | 332055531 | Изоляция из вспененного полиэтилена S=20мм для трубы d32х4,5 FRZ N -35 | m | 218,463 |
| 52 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция из вспененного полиэтилена S=20мм для трубы d40х5.6 FRZ N -42 | m | 121,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 50,82 |
|  | 332051783 | Изоляция из вспененного полиэтилена S=20мм для трубы d40х5.6 FRZ N -42 | m | 130,8615 |
| 53 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция из вспененного полиэтилена S=25мм для трубы d50х6.9 FRZ P-54 | m | 7,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,94 |
|  | 33205178113 | Изоляция из вспененного полиэтилена S=25мм для трубы d50х6.9 FRZ P-54 | m | 7,5705 |
| 54 | IE03A | Efectuareaprobei de etanseitate la presiunea conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avinddiametrul de 3/8" ... 1" | m | 694,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 62,46 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apamonoetajata de joasapresiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 27,76 |
| 55 | IE03B | Efectuareaprobei de etanseitate la | m | 330,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | presiunea conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avinddiametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 36,30 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apamonoetajata de joasapresiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 16,50 |
| 56 | IE04A | Efectuareaprobei de dilatare-contractaresi de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avinddiametrul de 3/8" ... 1" | m | 694,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 55,52 |
| 57 | IE04B | Efectuareaprobei de dilatare-contractaresi de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avinddiametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 330,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 33,00 |
| TotalIncalzire |
|  |  | 1.2. Ventilare |  |  |
| 58 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая виброгасящая вставка d315 ВВГ 315 | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 19,52 |
|  | 2651122100024 | Cimentportland P 40 saci S388 | kg | 6,012 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,2024 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 32,064 |
|  | 3242111771 | Гибкая виброгасящая вставка d315 ВВГ 315 | buc | 4,008 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 32,064 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |
| 59 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая виброгасящая вставка d160 ВВГ 160 | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 19,52 |
|  | 2651122100024 | Cimentportland P 40 saci S388 | kg | 6,012 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,2024 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 32,064 |
|  | 32421112771 | Гибкая виброгасящая вставка d160 ВВГ 160 | buc | 4,008 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 32,064 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |
| 60 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая виброгасящая вставка прямоугольная 700x400 ВВГ 700x400 | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 19,52 |
|  | 2651122100024 | Cimentportland P 40 saci S388 | kg | 6,012 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,2024 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 32,064 |
|  | 3242111120771 | Гибкая виброгасящая вставка прямоугольная | buc | 4,008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 700x400 ВВГ 700x400 |  |  |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 32,064 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |
| 61 | VB29A1 | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm, confectionarea in atelierecentralizate (din resurse- manopera, macara de fereastra) Внешнийвентиляционныйколпакпрям оугольный 700x400 WF 700x400 | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 38,96 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |
| 62 |  | Внешний вентиляционный колпак прямоугольный 700x400 WF 700x400 | buc | 4,00 |
|  | 254254252 | Внешний вентиляционный колпак прямоугольный 700x400 WF 700x400 | buc | 4,00 |
| 63 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая виброгасящая вставка прямоугольная 400x200 ВВГ 400x200 | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 4,88 |
|  | 2651122100024 | Cimentportland P 40 saci S388 | kg | 1,503 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3006 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,016 |
|  | 324211120771 | Гибкая виброгасящая вставка прямоугольная 400x200 ВВГ 400x200 | buc | 1,002 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,016 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 64 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая виброгасящая вставка прямоугольная 600x300 ВВГ 600x300 | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 4,88 |
|  | 2651122100024 | Cimentportland P 40 saci S388 | kg | 1,503 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3006 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,016 |
|  | 3242111204771 | Гибкая виброгасящая вставка прямоугольная 600x300 ВВГ 600x300 | buc | 1,002 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,016 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 65 | VB03B | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm Клапан отсечной 400х200 со штоком под электропривод РРВ 400х200 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 9,72 |
|  | 24147714741 | Клапан отсечной 400х200 со штоком под электропривод РРВ 400х200 | buc | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
| 66 | VB03B | Clapeta de inchiderepentrucanaleverticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm Воздушнаязаслонкавентиляционная d200 КР 200 | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 19,44 |
|  | 24147004741 | Воздушная заслонка вентиляционная d200 КР 200 | buc | 4,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |
| 67 | VB03B | Clapeta de inchiderepentrucanaleverticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm Воздушнаязаслонкавентиляционная 300х200 КР 300х200 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 9,72 |
|  | 241470504741 | Воздушная заслонка вентиляционная 300х200 КР 300х200 | buc | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
| 68 | VB03B | Clapeta de inchiderepentrucanaleverticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm Воздушнаязаслонкавентиляционная 500х200 КР 500х200 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 9,72 |
|  | 2414705404741 | Воздушная заслонка вентиляционная 500х200 КР 500х200 | buc | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
| 69 | VB03B | Clapeta de inchiderepentrucanaleverticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm Воздушнаязаслонкавентиляционная 1000х400 КР 1000х400 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 9,72 |
|  | 2414705400 | Воздушная заслонка вентиляционная 1000х400 КР 1000х400 | buc | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
| 70 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm Обратный клапан с подпружиненными пластинами КОМ 100 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 6,88 |
|  | 2874115545390 | Обратный клапан с подпружиненными пластинами КОМ 100 | buc | 2,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 71 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm Обратный клапан с подпружиненными пластинами КОМ 125 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 6,88 |
|  | 2874115545391 | Обратный клапан с подпружиненными пластинами КОМ 125 | buc | 2,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 72 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm Обратный клапан с подпружиненными пластинами КОМ 160 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 6,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874115545392 | Обратный клапан с подпружиненными пластинами КОМ 160 | buc | 2,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 73 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm Обратный клапан с подпружиненными пластинами КОМ 200 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 6,88 |
|  | 2874115545393 | Обратный клапан с подпружиненными пластинами КОМ 200 | buc | 2,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 74 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canalerectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in atelierecentralizateГравитационныйобра тныйклапанКОМ1 400x200 | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 13,00 |
|  | 28741158314 | Гравитационный обратный клапан КОМ1 400x200 | buc | 4,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |
| 75 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canalerectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in atelierecentralizateГравитационныйобра тныйклапанКОМ1 400x400 | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 3,25 |
|  | 28741158315 | Гравитационный обратный клапан КОМ1 400x400 | buc | 1,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 76 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canalerectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in atelierecentralizateГравитационныйобра тныйклапанКОМ1 600x300 | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 3,25 |
|  | 28741158316 | Гравитационный обратный клапан КОМ1 600x300 | buc | 1,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 77 | VB25A | Anemostat circular plan, tip I (manopera, macara fereastra si resursa) Приточно- вытяжной анемостат металлический АМ 100 ВРФ | buc | 5,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 33,00 |
|  | 2874144021 | Приточно-вытяжной анемостат металлический АМ 100 ВРФ | buc | 5,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
| 78 | VB25A | Anemostat circular plan, tip I (manopera, | buc | 19,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | macara fereastra si resursa) Приточно- вытяжной анемостат металлический АМ 125 ВРФ |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 125,40 |
|  | 2874144022 | Приточно-вытяжной анемостат металлический АМ 125 ВРФ | buc | 19,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,38 |
| 79 | VB25A | Anemostat circular plan, tip I (manopera, macara fereastra si resursa) Приточно- вытяжной анемостат металлический АМ 160 ВРФ | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 26,40 |
|  | 2874144023 | Приточно-вытяжной анемостат металлический АМ 160 ВРФ | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |
| 80 | VB25A | Anemostat circular plan, tip I (manopera, macara fereastra si resursa) Приточно- вытяжной анемостат металлический АМ 200 ВРФ | buc | 14,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 92,40 |
|  | 2874144024 | Приточно-вытяжной анемостат металлический АМ 200 ВРФ | buc | 14,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,28 |
| 81 | VB19A1 | Gura de refulare ,pentrudus de aer tip I - 1200, confectionarea in atelierecentralizateПриточно- вытяжнойдиффузорпластиковыйМВ 100 ПФс | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 6,42 |
|  | 28741440884 | Приточно-вытяжной диффузор пластиковый МВ 100 ПФс | buc | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 82 | VB19A1 | Gura de refulare ,pentrudus de aer tip I - 1200, confectionarea in atelierecentralizateПриточно- вытяжнойдиффузорпластиковыйМВ 125 ПФс | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 6,42 |
|  | 28741440885 | Приточно-вытяжной диффузор пластиковый МВ 125 ПФс | buc | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 83 | VB19A1 | Gura de refulare ,pentrudus de aer tip I - 1200, confectionarea in atelierecentralizateПриточно- вытяжнаярешеткаметаллическаяоднор яднаяМВМК 100 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 6,42 |
|  | 287414408485 | Приточно-вытяжная решетка металлическая однорядная МВМК 100 | buc | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 84 | VB19A1 | Gura de refulare ,pentrudus de aer tip I - 1200, confectionarea in atelierecentralizateПриточно- вытяжнаярешеткаметаллическаяоднор | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | яднаяМВМК 125 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 6,42 |
|  | 287414408486 | Приточно-вытяжная решетка металлическая однорядная МВМК 125 | buc | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 85 | VB19A1 | Gura de refulare ,pentrudus de aer tip I - 1200, confectionarea in atelierecentralizateПриточно- вытяжнаярешеткаметаллическаяоднор яднаяМВМК 160 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 6,42 |
|  | 287414408487 | Приточно-вытяжная решетка металлическая однорядная МВМК 160 | buc | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 86 | VB19A1 | Gura de refulare ,pentrudus de aer tip I - 1200, confectionarea in atelierecentralizateПриточно- вытяжнаярешеткаметаллическаяоднор яднаяМВМК 200 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 6,42 |
|  | 287414408488 | Приточно-вытяжная решетка металлическая однорядная МВМК 200 | buc | 2,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 87 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная регулируемая однорядная 200х150 с регулятором расхода воздуха ОРГ 200х150 P | buc | 6,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zaleinnodate D=2 mm | kg | 0,90 |
|  | 2811236306200 1 | Решетка вентиляционная регулируемая однорядная 200х150 с регулятором расхода воздуха ОРГ 200х150 P | buc | 6,00 |
|  | 2651122100402 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,00 |
| 88 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная регулируемая однорядная 300х150 с регулятором расхода воздуха ОРГ 300х150 P | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zaleinnodate D=2 mm | kg | 0,60 |
|  | 2811236306200 2 | Решетка вентиляционная регулируемая однорядная 300х150 с регулятором расхода воздуха ОРГ 300х150 P | buc | 4,00 |
|  | 2651122100402 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,00 |
| 89 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная | buc | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | регулируемая однорядная 300х200 с регулятором расхода воздуха ОРГ 300х200 P |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zaleinnodate D=2 mm | kg | 0,45 |
|  | 2811236306200 3 | Решетка вентиляционная регулируемая однорядная 300х200 с регулятором расхода воздуха ОРГ 300х200 P | buc | 3,00 |
|  | 2651122100402 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,50 |
| 90 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная регулируемая однорядная 400х200 с регулятором расхода воздуха ОРГ 400х200 P | buc | 16,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,48 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zaleinnodate D=2 mm | kg | 2,40 |
|  | 2811236306200 4 | Решетка вентиляционная регулируемая однорядная 400х200 с регулятором расхода воздуха ОРГ 400х200 P | buc | 16,00 |
|  | 2651122100402 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,00 |
| 91 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная регулируемая однорядная 500х200 с регулятором расхода воздуха ОРГ 500х200 P | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zaleinnodate D=2 mm | kg | 0,30 |
|  | 2811236306200 5 | Решетка вентиляционная регулируемая однорядная 500х200 с регулятором расхода воздуха ОРГ 500х200 P | buc | 2,00 |
|  | 2651122100402 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,00 |
| 92 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная регулируемая однорядная 1000х400 с регулятором расхода воздуха ОРГ 1000х400 P | buc | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zaleinnodate D=2 mm | kg | 1,50 |
|  | 2811236306200 6 | Решетка вентиляционная регулируемая однорядная 1000х400 с регулятором расхода воздуха ОРГ 1000х400 P | buc | 10,00 |
|  | 2651122100402 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,00 |
| 93 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Вентиляционная решетка однорядная нерегулируемая 200х150 с | buc | 7,00 |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | регулятором расхода воздуха ОНВ 200х150 P |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om | 3,29 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,21 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zaleinnodate D=2 mm | kg |  |  | 1,05 |  |
|  | 2811236306200 7 | Вентиляционная решетка однорядная нерегулируемая 200х150 с регулятором расхода воздуха ОНВ 200х150 P | buc |  | 7,00 |  |
|  | 2651122100402 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  | 3,50 |  |
| 94 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Вентиляционная решетка однорядная нерегулируемая 400х200 с регулятором расхода воздуха ОНВ 400х200 P |  | buc | 3,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om | 1,41 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,09 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zaleinnodate D=2 mm | kg |  |  | 0,45 |  |
|  | 2811236306200 8 | Вентиляционная решетка однорядная нерегулируемая 400х200 с регулятором расхода воздуха ОНВ 400х200 P | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2651122100402 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  | 1,50 |  |
| 95 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Вентиляционная решетка однорядная нерегулируемая 400х300 с регулятором расхода воздуха ОНВ 400х300 P |  | buc | 7,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om | 3,29 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,21 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zaleinnodate D=2 mm | kg |  |  | 1,05 |  |
|  | 2811236306200 9 | Вентиляционная решетка однорядная нерегулируемая 400х300 с регулятором расхода воздуха ОНВ 400х300 P | buc |  | 7,00 |  |
|  | 2651122100402 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  | 3,50 |  |
| 96 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Вентиляционная решетка однорядная нерегулируемая 500х200 с регулятором расхода воздуха ОНВ 500х200 P |  | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om | 0,94 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,06 |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zaleinnodate D=2 mm | kg |  |  | 0,30 |  |
|  | 2811236336202 , | Вентиляционная решетка однорядная нерегулируемая 500х200 с регулятором расхода воздуха ОНВ 500х200 P | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2651122100402 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  | 1,00 |  |
| 97 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Вентиляционная решетка однорядная нерегулируемая 700х400 с регулятором расхода воздуха ОНВ |  | buc | 12,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 700х400 P |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zaleinnodate D=2 mm | kg | 1,80 |
|  | 2811236336202 ,1 | Вентиляционная решетка однорядная нерегулируемая 700х400 с регулятором расхода воздуха ОНВ 700х400 P | buc | 12,00 |
|  | 2651122100402 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,00 |
| 98 | CL20A | Grile de ventilatiegataconfectionate din tablaneagra, cu jaluzelereglabile manual, vopsitesimontate in zidarieВентиляционнаярешеткаперфор ированнаяРП1 400х200 | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zaleinnodate D=2 mm | kg | 0,60 |
|  | 2811236336202 ,2 | Вентиляционная решетка перфорированная РП1 400х200 | buc | 4,00 |
|  | 2651122100402 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,00 |
| 99 | CL20A | Grile de ventilatiegataconfectionate din tablaneagra, cu jaluzelereglabile manual, vopsitesimontate in zidarieВентиляционнаярешеткаперфор ированнаяРП1 400х400 | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zaleinnodate D=2 mm | kg | 0,15 |
|  | 2811236336202 ,3 | Вентиляционная решетка перфорированная РП1 400х400 | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,50 |
| 100 | CL20A | Grile de ventilatiegataconfectionate din tablaneagra, cu jaluzelereglabile manual, vopsitesimontate in zidarieВентиляционнаярешеткаперфор ированнаяРП1 600х300 | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zaleinnodate D=2 mm | kg | 0,15 |
|  | 2811236336202 ,4 | Вентиляционная решетка перфорированная РП1 600х300 | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,50 |
| 101 | VA02E | Confectionareasimontareacanalelor de ventilatiedrepte, din tablazincatasaualuminiu de 0,5 mm grosime, avindperimetrulsectiuniicirculare de 250 - 700 mm д100-200 мм | m2 | 92,93 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 351,2754 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 75,0874 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,9386 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,1263 |
|  | 2881116001666 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,9386 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,5956 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 117,3241 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,8158 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 2,8158 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 563,1558 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=3,25 | kg | 2,8158 |
|  | 2710403642000 | Tablazincatasau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 441,1387 |
|  | 2874125881198 | Saibaplatapentrumetal M 6 | buc | 563,1558 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 563,1558 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,6465 |
| 102 | VA02B | Confectionareasimontareacanalelor de ventilatiedrepte, din tablazincatasaualuminiu de 0,5 mm grosime, avindperimetrulsectiuniirectangulare de 700 - 1600 mm 200x200 | m2 | 38,40 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 94,464 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,3878 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,7453 |
|  | 2881116001666 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3878 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,8616 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,3103 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 52,3584 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,1635 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,2327 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 620,544 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=3,25 | kg | 1,5514 |
|  | 2710403642000 | Tablazincatasau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 174,528 |
|  | 2874125881198 | Saibaplatapentrumetal M 6 | buc | 620,544 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 620,544 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,688 |
| 103 | VA14F | Piesaspeciala (schimbare de sectiune), din tablazincatasaualuminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avindperimetrulsectiuniicerculare de 250 - 400 mm Фасонныеизделия S=0,5 ГОСТ 14918-80 Отвод, Заглушка, Врезка | m2 | 11,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 74,47 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 49,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,11 |
|  | 2873155903088 | Electrozispeciali Cu-Zn-Si | kg | 0,66 |
|  | 2881116001666 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,20 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,198 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 4,18 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,33 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,044 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 44,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=3,25 | kg | 0,33 |
|  | 2710403642000 | Tablazincatasau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 82,50 |
|  | 2874125881198 | Saibaplatapentrumetal M 6 | buc | 44,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 44,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,66 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,22 |
| 104 | VA02F | Confectionareasimontareacanalelor de ventilatiedrepte, din tablazincatasaualuminiu de 0,7 mm grosime, avindperimetrulsectiuniicirculare de 700 - 1600 mm d315 mm | m2 | 6,92 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 18,7532 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,0699 |
|  | 2873155903088 | Electrozispeciali Cu-Zn-Si | kg | 0,2796 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,3145 |
|  | 2881116001666 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0699 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,3355 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0559 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 11,1827 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4194 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,4194 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 83,8704 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=3,25 | kg | 0,1398 |
|  | 2710403643000 1 | Tablazincatasaualuminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 50,3222 |
|  | 2874125881198 | Saibaplatapentrumetal M 6 | buc | 83,8704 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 83,8704 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4152 |
| 105 | VA02B | Confectionareasimontareacanalelor de ventilatiedrepte, din tablazincatasaualuminiu de 0,7 mm grosime, avindperimetrulsectiuniirectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 345,20 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 849,192 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 3,4865 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 15,6893 |
|  | 2881116001666 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,4865 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 16,7353 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 2,7892 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 470,6802 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 10,4596 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 2,0919 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 5 578,432 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=3,25 | kg | 13,9461 |
|  | 2710403643000 1 | Tablazincatasaualuminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 2 510,2944 |
|  | 2874125881198 | Saibaplatapentrumetal M 6 | buc | 5 578,432 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 5 578,432 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 24,164 |
| 106 | VA02C | Confectionareasimontareacanalelor de ventilatiedrepte, din tablazincatasaualuminiu de 0,7 mm grosime, avindperimetrulsectiuniirectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 247,20 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 810,816 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 2,4844 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 12,9187 |
|  | 2881116001666 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 2,4844 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 18,6327 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 1,2422 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 1,9875 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 422,3412 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 7,4531 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 2,2359 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 5 962,464 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=3,25 | kg | 9,9374 |
|  | 2710403643000 1 | Tablazincatasaualuminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 1 788,7392 |
|  | 2874125881198 | Saibaplatapentrumetal M 6 | buc | 5 962,464 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 5 962,464 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 12,36 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 19,776 |
| 107 | VA02D | Confectionareasimontareacanalelor de ventilatiedrepte, din tablazincatasaualuminiu de 0,7 mm grosime, | m2 | 134,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | avindperimetrulsectiuniirectangulare de 2500 - 4000 mm |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 474,432 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 2,6961 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 14,0195 |
|  | 2881116001666 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,348 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 20,2205 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 2,6961 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 1,0784 |
|  | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 269,6064 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 343,7482 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 8,0882 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 2,1569 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 7 548,9792 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=3,25 | kg | 6,7402 |
|  | 2710403643000 1 | Tablazincatasaualuminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 950,3626 |
|  | 2874125881198 | Saibaplatapentrumetal M 6 | buc | 7 548,9792 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 7 548,9792 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 20,16 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 13,44 |
| 108 | VA16I2 | Piesaspeciala (ramificatie), din tablazincatasaualuminiu de 0,7 mm grosime, avindperimetrulsectiuniirectangulare de 1600 - 2500 mm, confectionarea in atelierecentralizateФасонныеизделия S=0,7 ГОСТ 14918-80 Отвод, Заглушка, Врезка | m2 | 71,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 231,46 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,71 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 195,25 |
|  | 2873155903088 | Electrozispeciali Cu-Zn-Si | kg | 6,39 |
|  | 2881116001666 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 14,20 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,278 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 5,325 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,6177 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,8307 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,13 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,284 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1 704,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=3,25 | kg | 2,84 |
|  | 2710403643000 1 | Tablazincatasaualuminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 557,35 |
|  | 2874125881198 | Saibaplatapentrumetal M 6 | buc | 1 704,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1 704,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 8,52 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,55 |
| 109 | VA02D | Confectionareasimontareacanalelor de ventilatiedrepte, din tablazincatasaualuminiu de 0,9 mm grosime, avindperimetrulsectiuniirectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 167,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 589,51 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 3,35 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 17,4201 |
|  | 2881116001666 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,675 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 25,1251 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 3,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 1,34 |
|  | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 335,002 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 427,1275 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 10,0501 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 2,68 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 9 380,056 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=3,25 | kg | 8,375 |
|  | 2710403644000 1 | Tablazincatasau din aluminiucal.I 0,9 mm grosime | kg | 1 474,0088 |
|  | 2874125881198 | Saibaplatapentrumetal M 6 | buc | 9 380,056 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 9 380,056 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 25,05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 16,70 |
| 110 | VA16J2 | Piesaspeciala (ramificatie), din tablazincatasaualuminiu de 0,9 mm grosime, avindperimetrulsectiuniirectangulare de 2500 - 4000 mm, confectionarea in atelierecentralizateФасонныеизделия S=0,9 ГОСТ 14918-80 Отвод, Заглушка, Врезка | m2 | 35,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 100,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 1,40 |
|  | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 78,75 |
|  | 2873155903088 | Electrozispeciali Cu-Zn-Si | kg | 3,325 |
|  | 2881116001666 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 7,00 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,63 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 2,10 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,644 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,2275 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,10 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,14 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1 960,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=3,25 | kg | 1,40 |
|  | 2710403644000 1 | Tablazincatasau din aluminiucal.I 0,9 mm grosime | kg | 318,50 |
|  | 2874125881198 | Saibaplatapentrumetal M 6 | buc | 1 960,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1 960,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 5,25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,45 |
| 111 | IzH04A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Теплоизоляция минераловатная S=25мм, b=65кг/м3 с подложкой из алюминиевой армированной фольги | m2 | 230,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 150,65 |
|  | 2682167704161 | Теплоизоляция минераловатная S=25мм, b=65кг/м3 с подложкой из алюминиевой армированной фольги | m2 | 236,90 |
|  | 2734113805815 | Sirmazincatamoale d = 1,25 mm | kg | 10,35 |
| 112 | IzH04A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20 mm, | m2 | 106,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Теплоизоляция минераловатная S=50мм, b=65кг/м3 с подложкой из алюминиевой армированной фольги |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 69,43 |
|  | 2682167704162 | Теплоизоляция минераловатная S=50мм, b=65кг/м3 с подложкой из алюминиевой армированной фольги | m2 | 109,18 |
|  | 2734113805815 | Sirmazincatamoale d = 1,25 mm | kg | 4,77 |
| 113 | IzH04A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Теплоизоляция минераловатная S=100мм, b=65кг/м3 с подложкой из алюминиевой армированной фольги | m2 | 37,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 24,235 |
|  | 2682167704163 | Теплоизоляция минераловатная S=100мм, b=65кг/м3 с подложкой из алюминиевой армированной фольги | m2 | 38,11 |
|  | 2734113805815 | Sirmazincatamoale d = 1,25 mm | kg | 1,665 |
| TotalVentilare |
| Cheltuielidirecte |
| Contributiiasigurarisociale |
| Cheltuieli de transport |
| Cheltuieli de acizitionare-depozitare |
| Total |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| TotalLucrari de constructie |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Incalzire |  |  |
| 114 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" - Aplicativ Смесительный узел калорифера приточно вытяжной системы G=2.9м3/ч, Kvs=10, Nэ=0.2кВт, ~1,230В,50Гц УСВК-1 1/4 | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,00 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,50 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,07 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,64 |
| 115 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv Смесительный узел калорифера приточно вытяжной системы G=0.8м3/ч, Kvs=6.3, Nэ=0.1кВт, ~1,230В,50Гц УСВК-3/4-6 | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,80 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 1,50 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 3,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,18 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,36 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,15 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,96 |
| 116 | ID04B | Robinet de treceresau de retinere cu mufepentruinstalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Клапансоленоидныйскатушкой 24B иштекером DN32 EV24B DN32 | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25 |
|  | 2875274205100 , | Клапан соленоидный с катушкой 24B и штекером DN32 EV24B DN32 | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |
| 117 | ID04C | Robinet de treceresau de retinere cu mufepentruinstalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 2" Клапансоленоидныйскатушкой 24B иштекером DN50 EV24B DN50 | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 |
|  | 287527422500 | Клапан соленоидный с катушкой 24B и штекером DN50 EV24B DN50 | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,038 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,076 |
| 118 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Коллектор теплого пола с расходомерами и клапанами с предварительной настройкой 8 контуров комплект подача обратка FHF-8F | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,20 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,09 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,375 |
|  | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,15 |
| TotalIncalzire |
|  |  | 2.2. Ventilare |  |  |
| 119 | VB03C | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 2500-3200 mm - Люк дымоудаления крышка стальная с утеплением привод 24В усилием | buc | 9,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1600H c защитой от примерзания люка Л-К-01-900х900-С-1*DIA38-P3 ВЕЗА (exclusiv otel, surub, tabla, piulite) |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 60,75 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,162 |
|  | 2873155903088 | Electrozispeciali Cu-Zn-Si | kg | 0,90 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simplapolicloruravinil G = 0,3 mm lat>1000 S 8737 | kg | 0,126 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,27 |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,207 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,18 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=3,25 | kg | 1,35 |
|  | 2430116103294 | Vopseaminiu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,80 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,62 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,45 |
| 120 | VC18B | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 - 30.000 mc/h - Вентиляционный рециркуляционный агрегат с тепловым насосом и клапаном свежего воздуха L=13000м3/ч, P=250Па, Nэ=22кВт, ~3,400В,50Гц DanX AF 7/14s | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 70,30 |
|  | 2710403700053 | Otellatlaminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,6024 |
|  | 2651122100024 | Cimentportland P 40 saci S388 | kg | 2,008 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,3012 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2008 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 95,38 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,048 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 22,088 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 95,38 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 22,088 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 12,048 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,45 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,60 |
| 121 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - Вентиляционный агрегат с рекуператором и водяным калорифером L=1500м3/ч, P=150Па, Nэ=0.8кВт, ~1,230В,50Гц ВУТ Р 1500 ВГ ЕС | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 44,87 |
|  | 2710403700053 | Otellatlaminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3517 |
|  | 2651122100024 | Cimentportland P 40 saci S388 | kg | 1,005 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1507 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0502 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,30 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,01 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,30 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,04 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,01 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30 |
| 122 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - Вентиляционный агрегат с рекуператором и электрическим нагревателем L=360м3/ч, P=150Па, Nэ=1.7кВт, ~1,230В,50Гц ВУТ 350 ПЭ ЕС | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 44,87 |
|  | 2710403700053 | Otellatlaminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3517 |
|  | 2651122100024 | Cimentportland P 40 saci S388 | kg | 1,005 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1507 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0502 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,30 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,04 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,01 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,30 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,04 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,01 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30 |
| 123 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - Вентиляционный агрегат с рекуператором L=3900м3/ч, P=150Па, Nэ=2.3кВт, ~3,400В,50Гц AV03 CFH 3500 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 89,74 |
|  | 2710403700053 | Otellatlaminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,7035 |
|  | 2651122100024 | Cimentportland P 40 saci S388 | kg | 2,01 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,3015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1005 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 120,60 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16,08 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,02 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 120,60 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16,08 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 4,02 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,60 |
| 124 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Водяной нагреватель прямоугольный 700х400 двух рядный НКВ 700x400-2 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 19,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2651122100024 | Cimentportland P 40 saci S388 | kg | 1,005 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1005 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1005 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 36,18 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 36,18 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,60 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,20 |
| 125 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg - Крыша для наружной установки вентиляционного агрегата RF AV03 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 90,70 |
|  | 2651122100024 | Cimentportland P 40 saci S388 | kg | 2,006 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,4012 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 40,12 |
|  | 2874115821978 | Suruburi cap hexagonal grosolan16 x 200 mm, gr 4.8 | buc | 40,12 |
|  | 2320316202533 | Vaselinaartificialatehnica tip D | kg | 0,4012 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,80 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,40 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,40 |
| 126 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canalerectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (din resurse- manopera, macara de fereastra) Комплектзаслонок 700x400 (RRV H700x400-LF230x1) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 9,52 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
| 127 | AcB09A | Montareadispozitivelor de actionareelectrica- привод (RRV H700x400-LF230x1) | buc | 2,00 |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 8,72 |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1236 |
| 128 | 10-08- 001-01 | Aparatereceptoare: Dispozitive "ПС" de receptiesi control, de demarare. Concentrator: bloc de bazapentru 10 raze Панельуправлениявентиляционногоагр егата TH-tune (A30) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb farastibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,056 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,16 |
| 129 | VC06A | Montareaventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avinddebitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw Канальныйцентробежныйвентилятор L=50м3/ч, P=200Па, Nэ=0.1кВт, ~1,230В,50ГцВКМ 100 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 48,28 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,315 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,525 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 58,80 |
|  | 2320316202533 | Vaselinaartificialatehnica tip D | kg | 0,42 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 58,80 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,50 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,92 |
| 130 | VC06A | Montareaventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avinddebitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw Канальныйцентробежныйвентилятор L=100м3/ч, P=200Па, Nэ=0.1кВт, ~1,230В,50ГцВКМ 125 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 48,28 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,63 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,315 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,525 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 58,80 |
|  | 2320316202533 | Vaselinaartificialatehnica tip D | kg | 0,42 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 58,80 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,50 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,92 |
| 131 | VC06A | Montareaventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avinddebitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw Канальныйцентробежныйвентилятор L=450м3/ч, P=250Па, Nэ=0.2кВт, ~1,230В,50ГцВКМ 200 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 48,28 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,63 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,315 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,525 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 58,80 |
|  | 2320316202533 | Vaselinaartificialatehnica tip D | kg | 0,42 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 58,80 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,50 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,92 |
| 132 | VC06A | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw Канальный центробежный вентилятор L=900м3/ч, P=200Па, Nэ=0.3кВт, ~3,400В,50Гц ВКПФ 4Д 400x200 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 48,28 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,63 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,315 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,525 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 58,80 |
|  | 2320316202533 | Vaselinaartificialatehnica tip D | kg | 0,42 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 58,80 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,50 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,92 |
| 133 | VC06A | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw Канальный центробежный | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вентилятор L=900м3/ч, P=200Па, Nэ=0.3кВт, ~3,400В,50Гц ВКПФ 4Д 400x200 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 48,28 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,63 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,315 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,525 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 58,80 |
|  | 2320316202533 | Vaselinaartificialatehnica tip D | kg | 0,42 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 58,80 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,50 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,92 |
| 134 | VC06A | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw Канальный центробежный вентилятор L=2600м3/ч, P=300Па, Nэ=1.3кВт, ~1,230В,50Гц ВКПФ 4Е 600x300 | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 24,14 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,315 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1575 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2625 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 29,40 |
|  | 2320316202533 | Vaselinaartificialatehnica tip D | kg | 0,21 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 29,40 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,25 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,46 |
| 135 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушитель d100 L=1000ммСР 100 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 1,72 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,10 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 24,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 24,00 |
| 136 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушитель d125 L=1000ммСР 125 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 1,72 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,10 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 24,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 24,00 |
| 137 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушитель d160 L=1000ммСР 160 | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 0,86 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,00 |
| 138 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушитель d200 L=1000ммСР 200 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 1,72 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,10 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 24,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 24,00 |
| 139 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Шумоглушитель d315 L=1000ммСР 315 | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 1,72 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,10 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 24,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 24,00 |
| 140 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Шумоглушитель 400x200 L=1000мм | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 2,20 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,10 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 36,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 36,00 |
| 141 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Шумоглушитель 600x300 L=1000мм | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 1,10 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,00 |
| 142 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Шумоглушитель 700x200 L=1000мм | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 2,20 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,10 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 36,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 36,00 |
| 143 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm Шумоглушитель 700x400 L=1000мм | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 1,30 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,06 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 32,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 32,00 |
| 144 | VB18C | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 3200 - 4000 mm Шумоглушитель 1400x700 L=1000мм | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 1,54 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 40,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 40,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 40,00 |
| 145 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica Электропривод с возвратной пружиной для клапана РРВ 500х300 TF24 | buc | 2,00 |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 8,72 |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1236 |
| TotalVentilare |
| Cheltuielidirecte |
| Contributiiasigurarisociale |
| Cheltuieli de transport |
| Cheltuieli de depozitare |
| Total |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| TotalLucrari de montare |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Incalzire |  |  |
| 146 |  | Смесительный узел калорифера приточно вытяжной системы G=2.9м3/ч, Kvs=10, Nэ=0.2кВт, ~1,230В,50Гц УСВК-1 1/4-10 ВЕНТС | buc | 1,00 |
|  | 25425252 | Смесительный узел калорифера приточно вытяжной системы G=2.9м3/ч, Kvs=10, Nэ=0.2кВт, ~1,230В,50Гц УСВК-1 1/4-10 | buc | 1,00 |
| 147 |  | Смесительный узел калорифера приточно вытяжной системы G=0.8м3/ч, Kvs=6.3, Nэ=0.1кВт, ~1,230В,50Гц УСВК-3/4-6 | buc | 3,00 |
|  | 254252512 | Смесительный узел калорифера приточно вытяжной системы G=0.8м3/ч, Kvs=6.3, Nэ=0.1кВт, ~1,230В,50Гц УСВК-3/4-6 | buc | 3,00 |
| 148 |  | Клапан соленоидный с катушкой 24B и штекером DN32 EV24B DN32 | buc | 1,00 |
|  | 2875274205100 , | Клапан соленоидный с катушкой 24B и штекером DN32 EV24B DN32 | buc | 1,00 |
| 149 |  | Клапан соленоидный с катушкой 24B и штекером DN50 EV24B DN50 | buc | 1,00 |
|  | 287527422500 | Клапан соленоидный с катушкой 24B и штекером DN50 EV24B DN50 | buc | 1,00 |
| 150 |  | Коллектор теплого пола с расходомерами и клапанами с предварительной настройкой 8 контуров комплект подача обратка | buc | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FHF-8F |  |  |
|  | 28752742211 | Коллектор теплого пола с расходомерами и клапанами с предварительной настройкой 8 контуров комплект подача обратка FHF-8F | buc | 3,00 |
| TotalIncalzire |
|  |  | 3.2. Ventilare |  |  |
| 151 |  | Люк дымоудаления крышка стальная с утеплением привод 24В усилием 1600H c защитой от примерзания люка Л-К-01-900х900-С-1*DIA38-P3 ВЕЗА | buc | 9,00 |
|  | 287527480, | Люк дымоудаления крышка стальная с утеплением привод 24В усилием 1600H c защитой от примерзания люка Л-К-01- 900х900-С-1*DIA38-P3 | buc | 9,00 |
| 152 |  | Вентиляционный рециркуляционный агрегат с тепловым насосом и клапаном свежего воздуха L=13000м3/ч, P=250Па, Nэ=22кВт, ~3,400В,50Гц DanX AF 7/14s | buc | 1,00 |
|  | 28757727480, | Вентиляционный рециркуляционный агрегат с тепловым насосом и клапаном свежего воздуха L=13000м3/ч, P=250Па, Nэ=22кВт, ~3,400В,50Гц DanX AF 7/14s | buc | 1,00 |
| 153 |  | Вентиляционный агрегат с рекуператором и водяным калорифером L=1500м3/ч, P=150Па, Nэ=0.8кВт, ~1,230В,50Гц ВУТ Р 1500 ВГ ЕС | buc | 1,00 |
|  | 2875772480, | Вентиляционный агрегат с рекуператором и водяным калорифером L=1500м3/ч, P=150Па, Nэ=0.8кВт, ~1,230В,50Гц ВУТ Р 1500 ВГ ЕС | buc | 1,00 |
| 154 |  | Вентиляционный агрегат с рекуператором и электрическим нагревателем L=360м3/ч, P=150Па, Nэ=1.7кВт, ~1,230В,50Гц ВУТ 350 ПЭ ЕС | buc | 1,00 |
|  | 28757742480, | Вентиляционный агрегат с рекуператором и электрическим нагревателем L=360м3/ч, P=150Па, Nэ=1.7кВт, ~1,230В,50Гц ВУТ 350 ПЭ ЕС | buc | 1,00 |
| 155 |  | Вентиляционный агрегат с рекуператором L=3900м3/ч, P=150Па, Nэ=2.3кВт, ~3,400В,50Гц AV03 CFH 3500 | buc | 2,00 |
|  | 287577424840, | Вентиляционный агрегат с рекуператором L=3900м3/ч, P=150Па, Nэ=2.3кВт, ~3,400В,50Гц AV03 CFH 3500 | buc | 2,00 |
| 156 |  | Водяной нагреватель прямоугольный 700х400 двух рядный НКВ 700x400-2 | buc | 2,00 |
|  | 287577412 | Водяной нагреватель прямоугольный 700х400 двух рядный НКВ 700x400-2~3,400В,50Гц | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AV03 CFH 3500 |  |  |
| 157 |  | Крыша для наружной установки вентиляционного агрегата RF AV03 | buc | 2,00 |
|  | 2875774012 | Крыша для наружной установки вентиляционного агрегата RF AV03~3,400В,50Гц AV03 CFH 3500 | buc | 2,00 |
| 158 |  | Комплект заслонок 700x400 с приводом RRV H700x400-LF230x1 | buc | 2,00 |
|  | 28757474012 | Комплект заслонок 700x400 с приводом RRV H700x400-LF230x1 | buc | 2,00 |
| 159 |  | Панель управления вентиляционного агрегата TH-tune (A30) | buc | 2,00 |
|  | 287575474012 | Панель управления вентиляционного агрегата TH-tune (A30) | buc | 2,00 |
| 160 |  | Канальный центробежный вентилятор L=50м3/ч, P=200Па, Nэ=0.1кВт, ~1,230В,50Гц ВКМ 100 | buc | 2,00 |
|  | 28757524142 | Канальный центробежный вентилятор L=50м3/ч, P=200Па, Nэ=0.1кВт, ~1,230В,50Гц ВКМ 100 | buc | 2,00 |
| 161 |  | Канальный центробежный вентилятор L=100м3/ч, P=200Па, Nэ=0.1кВт, ~1,230В,50Гц ВКМ 125 | buc | 2,00 |
|  | 2875750 | Канальный центробежный вентилятор L=100м3/ч, P=200Па, Nэ=0.1кВт, ~1,230В,50Гц ВКМ 125 | buc | 2,00 |
| 162 |  | Канальный центробежный вентилятор L=450м3/ч, P=250Па, Nэ=0.2кВт, ~1,230В,50Гц ВКМ 200 | buc | 2,00 |
|  | 28751750 | Канальный центробежный вентилятор L=450м3/ч, P=250Па, Nэ=0.2кВт, ~1,230В,50Гц ВКМ 200 | buc | 2,00 |
| 163 |  | Канальный центробежный вентилятор L=900м3/ч, P=200Па, Nэ=0.3кВт, ~3,400В,50Гц ВКПФ 4Д 400x200 | buc | 2,00 |
|  | 287751750 | Канальный центробежный вентилятор L=900м3/ч, P=200Па, Nэ=0.3кВт, ~3,400В,50Гц ВКПФ 4Д 400x200 | buc | 2,00 |
| 164 |  | Канальный центробежный вентилятор L=2600м3/ч, P=300Па, Nэ=1.3кВт, ~1,230В,50Гц ВКПФ 4Е 600x300 | buc | 1,00 |
|  | 2877517,50 | Канальный центробежный вентилятор L=2600м3/ч, P=300Па, Nэ=1.3кВт, ~1,230В,50Гц ВКПФ 4Е 600x300 | buc | 1,00 |
| 165 |  | Шумоглушитель d100 L=1000мм СР 100 | buc | 2,00 |
|  | 28775177,50 | Шумоглушитель d100 L=1000мм СР 100 | buc | 2,00 |
| 166 |  | Шумоглушитель d125 L=1000мм СР 125 | buc | 2,00 |
|  | 28775177,51 | Шумоглушитель d125 L=1000мм СР 125 | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 |  | Шумоглушитель d160 L=1000мм СР 160 | buc | 1,00 |
|  | 287751177,51 | Шумоглушитель d160 L=1000мм СР 160 | buc | 1,00 |
| 168 |  | Шумоглушитель d200 L=1000мм СР 200 | buc | 2,00 |
|  | 28775157,51 | Шумоглушитель d200 L=1000мм СР 200 | buc | 2,00 |
| 169 |  | Шумоглушитель d315 L=1000мм СР 315 | buc | 1,00 |
|  | 287751557,51 | Шумоглушитель d315 L=1000мм СР 315 | buc | 1,00 |
| 170 |  | Шумоглушитель 400x200 L=1000мм | buc | 2,00 |
|  | 2877587,51 | Шумоглушитель 400x200 L=1000мм | buc | 2,00 |
| 171 |  | Шумоглушитель 600x300 L=1000мм | buc | 1,00 |
|  | 28775847,51 | Шумоглушитель 600x300 L=1000мм | buc | 1,00 |
| 172 |  | Шумоглушитель 700x200 L=1000мм | buc | 2,00 |
|  | 2877587747,51 | Шумоглушитель 700x200 L=1000мм | buc | 2,00 |
| 173 |  | Шумоглушитель 700x400 L=1000мм | buc | 1,00 |
|  | 28775877447,5 1 | Шумоглушитель 700x400 L=1000мм | buc | 1,00 |
| 174 |  | Шумоглушитель 1400x700 L=1000мм | buc | 1,00 |
|  | 28775877451 | Шумоглушитель 1400x700 L=1000мм | buc | 1,00 |
| 175 |  | Электропривод с возвратной пружиной для клапана РРВ 500х300 TF24 | buc | 2,00 |
|  | 281123682520 | Электропривод с возвратной пружиной для клапана РРВ 500х300 TF24 | buc | 2,06 |
| TotalVentilare |
| Cheltuielidirecte |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |
| TotalUtilaj |

Cheltuielidirecte

TVA

Totaldeviz: Inclusivsalariu

| Construire a complexuluisportivmultifuncţional din str.Şoseaua Bucovina, nr.33/b, mun.Edineţ (modificareșiactualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumireaobiectivului) | WinCmeta |

# Deviz-oferta № 2-1-7

#### Soluții mecanice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbolnormeş i Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" Клапан подпиточный редукционный DN25 7BIS DN25 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 |
|  | 2913124204210 1 | Клапан подпиточный редукционный DN25 7BIS DN25 | buc | 1,02 |
| 2 | SD12B | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" Предохранительный клапан DN32 P=8бар SV1821 DN32 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,22 |
|  | 2913124204721 0 | Предохранительный клапан DN32 P=8бар SV1821 DN32 | buc | 1,015 |
| 3 | SD12B | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" Термостатический смесительный клапан с резьбой 1 1/4 диапазон настроек от 30 до 70 С TVM-H DN25 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,22 |
|  | 2913124204721 8 | Термостатический смесительный клапан с резьбой 1 1/4 диапазон настроек от 30 до 70 С TVM-H DN25 | buc | 1,015 |
| 4 | ID04A | Robinet de treceresau de retinere cu mufepentruinstalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 1/2" -1" Краншаровойбабочка DN15 BVR-F DN15 | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |
|  | 2875274205100 1 | Кран шаровой бабочка DN15 BVR-F DN15 | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 5 | ID04B | Robinet de treceresau de retinere cu | buc | 4,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mufepentruinstalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Краншаровойбабочка DN25 BVR-F DN25 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2875274205100 2 | Кран шаровой бабочка DN25 BVR-F DN25 | buc | 4,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,24 |
| 6 | ID04A | Robinet de treceresau de retinere cu mufepentruinstalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 1/2" -1" Краншаровой DN20 X1666 DN20 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |
|  | 287527420510. 1 | Кран шаровой DN20 X1666 DN20 | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,064 |
| 7 | ID04B | Robinet de treceresau de retinere cu mufepentruinstalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Краншаровой DN25 X1666 DN25 | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25 |
|  | 28752742051.2 4 | Кран шаровой DN25 X1666 DN25 | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |
| 8 | ID04B | Robinet de treceresau de retinere cu mufepentruinstalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Краншаровой DN32 X1666 DN32 | buc | 18,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,50 |
|  | 2875274251.24 | Кран шаровой DN32 X1666 DN32 | buc | 18,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,54 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,08 |
| 9 | ID04B | Robinet de treceresau de retinere cu mufepentruinstalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Краншаровой DN40 X1666 DN40 | buc | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,00 |
|  | 2875274212.24 | Кран шаровой DN40 X1666 DN40 | buc | 20,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,60 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,20 |
| 10 | ID04C | Robinet de treceresau de retinere cu mufepentruinstalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 2" Краншаровой DN50 X1666 DN50 | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,50 |
|  | 2875274250 | Кран шаровой DN50 X1666 DN50 | buc | 10,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,38 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,76 |
| 11 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghiesicontragreutate, pentruracordarea cu mufefiletate, avinddiametrul 3/4" - 1" | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обратныйклапан DN25 601 DN25 |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 |
|  | 29131242048 | Обратный клапан DN25 601 DN25 | buc | 1,02 |
| 12 | SD12B | Supapa de siguranta cu pirghiesicontragreutate, pentruracordarea cu mufefiletate, avinddiametrul 1 1/4" - 1 1/2" Обратныйклапан DN32 601 DN32 | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,66 |
|  | 291312420444 | Обратный клапан DN32 601 DN32 | buc | 3,045 |
| 13 | SD12B | Supapa de siguranta cu pirghiesicontragreutate, pentruracordarea cu mufefiletate, avinddiametrul 1 1/4" - 1 1/2" Обратныйклапан DN40 601 DN40 | buc | 9,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,98 |
|  | 291312420441 | Обратный клапан DN40 601 DN40 | buc | 9,135 |
| 14 | SD12C | Supapa de siguranta cu pirghiesicontragreutate, pentruracordarea cu mufefiletate, avinddiametrul 2" Обратныйклапан DN50 601 DN50 | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,99 |
|  | 2913124210421 0 | Обратный клапан DN50 601 DN50 | buc | 3,03 |
| 15 | SE56A | Filtrupentruapapotabila, cu mufefiletatapentrumontaj pe conducta, avinddimensiunea de 1" - 2" Фильтрсетчатый DN25 Y222 DN25 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,30 |
|  | 2924127322706 5 | Фильтр сетчатый DN25 Y222 DN25 | buc | 1,01 |
| 16 | SE56A | Filtrupentruapapotabila, cu mufefiletatapentrumontaj pe conducta, avinddimensiunea de 1" - 2" Фильтрсетчатый DN32 Y222 DN32 | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,90 |
|  | 2924127327147 | Фильтр сетчатый DN32 Y222 DN32 | buc | 3,03 |
| 17 | SE56A | Filtrupentruapapotabila, cu mufefiletatapentrumontaj pe conducta, avinddimensiunea de 1" - 2" Фильтрсетчатый DN40 Y222 DN40 | buc | 9,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 20,70 |
|  | 29241273247 | Фильтр сетчатый DN40 Y222 DN40 | buc | 9,09 |
| 18 | SE56A | Filtrupentruapapotabila, cu mufefiletatapentrumontaj pe conducta, avinddimensiunea de 1" - 2" Фильтрсетчатый DN50 Y222 DN50 | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,90 |
|  | 292041273247 | Фильтр сетчатый DN50 Y222 DN50 | buc | 3,03 |
| 19 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheiemobilapentruinstalatii de incalzirecentrala, avinddiametrul nominal | buc | 11,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de 1/4" Автоматическийвоздухоотводчик DN15 548 DN15 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,10 |
|  | 2913134500001 0 | Автоматический воздухоотводчик DN15 548 DN15 | buc | 11,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 1,10 |
| 20 | IA18A | Armaturi fine pentrucazanele de incalzirecentrala: termometru (dreptsaucoltar) cu aparatoaresautermometru cu scala rotunda Термоманометр T=0-120°C P=0-0.4Мпа TМ 120/0.4 | buc | 11,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,54 |
|  | 3320500000000 1 | Термоманометр T=0-120°C P=0-0.4Мпа TМ 120/0.4 | buc | 11,11 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,11 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,066 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,132 |
| 21 | IA18A | Armaturi fine pentrucazanele de incalzirecentrala: termometru (dreptsaucoltar) cu aparatoaresautermometru cu scala rotunda Термоманометр T=0-120°C P=0-1Мпа TМ 120/1 | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,56 |
|  | 3320500000000 2 | Термоманометр T=0-120°C P=0-1Мпа TМ 120/1 | buc | 4,04 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,04 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,048 |
| 22 | AcA31A | Montareaprinsuduraelectrica a flanselorsaupieselor de legatura, din otel, la capatultevilor, avinddiametrul de 50- 100 mm Фланецприварной DN40 FS DN40 | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,78 |
|  | 2875274400100 1 | Фланец приварной DN40 FS DN40 | buc | 2,10 |
|  | 3110320003006 | Gruptermic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,80 |
| 23 | AcA31A | Montareaprinsuduraelectrica a flanselorsaupieselor de legatura, din otel, la capatultevilor, avinddiametrul de 50- 100 mm Фланецприварной DN50 FS DN40 | buc | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,56 |
|  | 2875274400100 2 | Фланец приварной DN50 FS DN40 | buc | 4,20 |
|  | 3110320003006 | Gruptermic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,60 |
| 24 | AcA31A | Montareaprinsuduraelectrica a flanselorsaupieselor de legatura, din otel, la capatultevilor, avinddiametrul de 50- 100 mm Фланецприварной DN100 FS DN40 | buc | 8,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,12 |
|  | 2875274400100 3 | Фланец приварной DN100 FS DN40 | buc | 8,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3110320003006 | Gruptermic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 3,20 |
| 25 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Стальной панельный радиатор тип 22 размер 500х1200 C22-500-1200 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,30 |
|  | 2822115700000 1 | Стальной панельный радиатор тип 22 размер 500х1200 C22-500-1200 PURMO | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,008 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,016 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,50 |
| 26 | ID04A | Robinet de treceresau de retinere cu mufepentruinstalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 1/2" -1" Термостатическийклапан DN15 RTR- N DN15 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |
|  | 287525775101 | Термостатический клапан DN15 RTR-N DN15 | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,064 |
| 27 | ID07A | Separator termostatic de condensatracordat, cu mufe, avinddiametrul nominal de 1/2" -3/4" Термостатическаяголовка RTR 7094 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |
|  | 291310500 | Термостатическая головка RTR 7094 | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,032 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,064 |
| 28 | ID04A | Robinet de treceresau de retinere cu mufepentruinstalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 1/2" -1" Клапанзапорно-сливной DN15 RLV d15 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |
|  | 287527751101 | Клапан запорно-сливной DN15 RLV d15 | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,064 |
| 29 | IC11A | Teava din otelneagrasudata longitudinal pentruinstalatii, nefiletata, montataprinsudura in coloane, in instalatii de incalzirecentralapentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul de 1/2" ТрубастальнаяводогазопроводнаяДу15 поГОСТ 3262-75* ВГПДу15 | m | 15,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,25 |
|  | 2521216701000 1 | Труба стальная водогазопроводная Ду15 по ГОСТ 3262-75* ВГП Ду15 | m | 15,225 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,525 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=2,5 mm | kg | 0,075 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otelmoale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,045 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,21 |
| 30 | IC11B | Teava din otelneagrasudata longitudinal | m | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pentruinstalatii, nefiletata, montataprinsudura in coloane, in instalatii de incalzirecentralapentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul de 3/4" ТрубастальнаяводогазопроводнаяДу20 поГОСТ 3262-75* ВГПДу20 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 |
|  | 2521216701000 31 | Труба стальная водогазопроводная Ду20 по ГОСТ 3262-75* ВГП Ду20 | m | 1,015 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,064 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=2,5 mm | kg | 0,017 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otelmoale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03 |
| 31 | IC11C | Teava din otelneagrasudata longitudinal pentruinstalatii, nefiletata, montataprinsudura in coloane, in instalatii de incalzirecentralapentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul de 1" ТрубастальнаяводогазопроводнаяДу25 поГОСТ 3262-75* ВГПДу25 | m | 28,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13,44 |
|  | 2521216701000 3 | Труба стальная водогазопроводная Ду25 по ГОСТ 3262-75* ВГП Ду25 | m | 28,42 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 1,792 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=2,5 mm | kg | 0,476 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otelmoale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,084 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,84 |
| 32 | IC11D | Teava din otelneagrasudata longitudinal pentruinstalatii, nefiletata, montataprinsudura in coloane, in instalatii de incalzirecentralapentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul de 1 1/4" ТрубастальнаяводогазопроводнаяДу32 поГОСТ 3262-75* ВГПДу32 | m | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,12 |
|  | 2521216701000 4 | Труба стальная водогазопроводная Ду32 по ГОСТ 3262-75* ВГП Ду32 | m | 2,03 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,172 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=2,5 mm | kg | 0,048 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otelmoale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,006 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,076 |
| 33 | IC11E | Teava din otelneagrasudata longitudinal pentruinstalatii, nefiletata, montataprinsudura in coloane, in instalatii de incalzirecentralapentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul de 1 1/2" ТрубастальнаяводогазопроводнаяДу40 поГОСТ 3262-75* ВГПДу40 | m | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,10 |
|  | 2521216701000 5 | Труба стальная водогазопроводная Ду40 по ГОСТ 3262-75* ВГП Ду40 | m | 5,075 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,525 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=2,5 mm | kg | 0,15 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otelmoale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,015 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,25 |
| 34 | IC11F | Teava din otelneagrasudata longitudinal pentruinstalatii, nefiletata, montataprinsudura in coloane, in instalatii de incalzirecentralapentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul de 2" ТрубастальнаяводогазопроводнаяДу50 поГОСТ 3262-75* ВГПДу50 | m | 27,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 20,25 |
|  | 2521216701000 6 | Труба стальная водогазопроводная Ду50 по ГОСТ 3262-75* ВГП Ду50 | m | 27,405 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 3,942 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=2,5 mm | kg | 1,161 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otelmoale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,081 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,701 |
| 35 | IC12F | Teava din otelfarasudurasausudata longitudinal pentruconstructii, montataprinsudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzirecentralapentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul exterior sigrosimeaperetelui de 114 x 4 mm ... 121 x 4 mm Трубастальнаяэлектросварнаяпрямошо вная d114х4 поГОСТ 10705-80 | m | 18,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 25,20 |
|  | 2521216701000 9 | Труба стальная электросварная прямошовная d114х4 по ГОСТ 10705-80 | m | 18,27 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,546 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 8,10 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=2,5 mm | kg | 2,358 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otelmoale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,126 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 2,70 |
| 36 | IC12M | Teava din otelfarasudurasausudata longitudinal pentruconstructii, montataprinsudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzirecentralapentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul exterior sigrosimeaperetelui de 273 x 9 mm Трубастальнаяэлектросварнаяпрямошо вная d273х6 поГОСТ 10705-80 | m | 36,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 97,20 |
|  | 252121670159 | Труба стальная электросварная прямошовная d273х6 по ГОСТ 10705-80 | m | 36,54 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 28,008 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 63,72 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=2,5 mm | kg | 18,648 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otelmoale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,36 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 5,40 |
| 37 | IE03A | Efectuareaprobei de etanseitate la presiunea conductelor de alimentare a | m | 44,00 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avinddiametrul de 3/8" ... 1" |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,96 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apamonoetajata de joasapresiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut |  | 1,76 |  |
| 38 | IE03B | Efectuareaprobei de etanseitate la presiunea conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avinddiametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 34,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,74 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apamonoetajata de joasapresiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut |  | 1,70 |  |
| 39 | IE03D | Efectuareaprobei de etanseitate la presiunea conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avinddiametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 18,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,70 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apamonoetajata de joasapresiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut |  | 1,26 |  |
| 40 | IE03E | Efectuareaprobei de etanseitate la presiunea conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avinddiametrul de 108 x 8 ... 273 x 9 mm | m | 36,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,12 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apamonoetajata de joasapresiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut |  | 2,88 |  |
| 41 | IE04A | Efectuareaprobei de dilatare-contractaresi de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avinddiametrul de 3/8" ... 1" | m | 44,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,52 |  |
| 42 | IE04B | Efectuareaprobei de dilatare-contractaresi de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avinddiametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 34,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,40 |  |
| 43 | IE04D | Efectuareaprobei de dilatare-contractaresi de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avinddiametrul | m | 18,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,52 |
| 44 | IE04E | Efectuareaprobei de dilatare-contractaresi de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avinddiametrul de 168 x 8 ... 273 x 9 mm | m | 36,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,76 |
| 45 | IC42A | Suportisidispozitive de fixarepentrusustinereaconductelor, boilere, aparatesirecipienti, avindgreutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,30 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 10,00 |
| 46 | RpCR27A 1 | Vopsireaconductelor de instalatii, in douastraturi, cu vopsele de ulei, pe conducteavinddiametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu douastraturi de vopseasi un strat de lac | m | 78,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,14 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,34 |
|  | 2430226100034 | Grundminiuanticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,17 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de uleioriceculoare | kg | 2,34 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,78 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 1,17 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,34 |
|  | 2881116001666 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 7,80 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,156 |
| 47 | RpCR27B 1 | Vopsireaconductelor de instalatii, in douastraturi, cu vopsele de ulei, pe conducteavinddiametrul exterior peste 60 mm cu douastraturi de vopseasi un strat de lac | m2 | 39,57 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 31,2603 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,5183 |
|  | 2430226100034 | Grundminiuanticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 3,957 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de uleioriceculoare | kg | 7,1226 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 3,957 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 3,957 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,1871 |
|  | 2881116001666 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,957 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3957 |
| 48 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Цилиндр миненераловатный S=30мм для ВГП Ду15 100 Ду15 | m | 15,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 6,30 |
|  | 3320517352231 | Termoizolatie conducte - Цилиндр миненераловатный S=30мм для ВГП Ду15 100 Ду15 | m | 16,2225 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Цилиндр миненераловатный S=30мм для ВГП Ду20 100 Ду20 | m | 1,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,42 |
|  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte - Цилиндр миненераловатный S=30мм для ВГП Ду20 100 Ду20 | m | 1,0815 |
| 50 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm Цилиндр миненераловатный S=30мм для ВГП Ду25 100 Ду25 | m | 28,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 11,76 |
|  | 3320517352233 | Termoizolatie conducte - Цилиндр миненераловатный S=30мм для ВГП Ду25 100 Ду25 | m | 30,282 |
| 51 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Цилиндр миненераловатный S=30мм для ВГП Ду32 100 Ду32 | m | 2,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,00 |
|  | 3320517352234 | Termoizolatie conducte - Цилиндр миненераловатный S=30мм для ВГП Ду32 100 Ду32 | m | 2,163 |
| 52 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Цилиндр миненераловатный S=30мм для ВГП Ду40 100 Ду40 | m | 5,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,50 |
|  | 3320517352238 | Termoizolatie conducte - Цилиндр миненераловатный S=30мм для ВГП Ду40 100 Ду40 | m | 5,4075 |
| 53 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Цилиндр миненераловатный S=30мм для ВГП Ду50 100 Ду50 | m | 27,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 13,50 |
|  | 3320517352237 | Termoizolatie conducte - Цилиндр миненераловатный S=30мм для ВГП Ду50 100 Ду50 | m | 29,2005 |
| 54 | RpIF09B1 | Izolareaconductelor cu mansoanetermoizolantetaiatelongitudinal avinddiametrulsigrosimea de la D=12x9 | m | 18,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | la D=54x9 mm Цилиндрминенераловатный S=50ммдляЭП d114х4 100 d114х4 |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 9,00 |
|  | 3320517352237 7 | Termoizolatie conducte - Цилиндр миненераловатный S=50мм для ЭП d114х4 100 d114х4 | m | 19,467 |
| 55 | RpIF09B1 | Izolareaconductelor cu mansoanetermoizolantetaiatelongitudinal avinddiametrulsigrosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Цилиндрминенераловатный S=60ммдляЭП d273х6 100 d273х6 | m | 36,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 18,00 |
|  | 3320517352235 77 | Termoizolatie conducte - Цилиндр миненераловатный S=60мм для ЭП d273х6 100 d273х6 | m | 38,934 |
| 56 | TfE01C | Montareatevilor din otel, preizolate, pentruincalzire, in canal existent, pe pat de nisipsausuprateran, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm Газохододностенныйизнержавеющейс тали d100 | m | 3,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,45 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,05 |
|  | 2722103160000 ,1 | Газоход одностенный из нержавеющей стали d100 | m | 3,012 |
|  | 2735725901259 | Electrodsud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,06 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,009 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,036 |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 0,36 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,03 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,03 |
|  | 3410520006753 | Automacara 12 - 15 TF | h-ut | 0,06 |
| 57 | TfE02C | Montareacotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm Отвод 90° газохода d100 | buc | 16,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 14,40 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 32,00 |
|  | 2875274016000 1 | Отвод 90° газохода d100 | buc | 16,00 |
|  | 2735725901259 | Electrodsud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 3,712 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 2,96 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 6,016 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 1,152 |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 24,80 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,16 |
| 58 | TfE01I | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 400 mm Газоход из | m | 11,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нержавеющей стали d400 двустенный предизолированный минватой 30мм покровный слой оцинкованная сталь |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,96 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 9,24 |
|  | 2722103160000 3 | Газоход из нержавеющей стали d400 двустенный предизолированный минватой 30мм покровный слой оцинкованная сталь | m | 11,044 |
|  | 2735725901259 | Electrodsud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 1,705 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,176 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,22 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 1,661 |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 2,20 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,11 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,33 |
|  | 3410520006753 | Automacara 12 - 15 TF | h-ut | 0,88 |
| 59 | TfE02I | Montareacotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 400 mm Тройникизнержавеющейстали d400/400 двустенный | buc | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,10 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,10 |
|  | 2875274016007 0 | Тройник из нержавеющей стали d400/400 двустенный | buc | 1,00 |
|  | 2735725901259 | Electrodsud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,14 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,989 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,978 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 3,00 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,01 |
|  | 3410520006753 | Automacara 12 - 15 TF | h-ut | 0,25 |
| 60 | TfE02I | Montareacotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 400 mm Тройникизнержавеющейстали d400/100 двустенный | buc | 8,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 24,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 56,80 |
|  | 2875274012600 70 | Тройник из нержавеющей стали d400/100 двустенный | buc | 8,00 |
|  | 2735725901259 | Electrodsud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 17,12 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 7,912 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 15,824 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 4,80 |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 24,00 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,08 |
|  | 3410520006753 | Automacara 12 - 15 TF | h-ut | 2,00 |
| 61 | TfE02I | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 400 mm Конус оголовок из нержавеющей стали d400 двустенный | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,10 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,10 |
|  | 2875274012605 | Конус оголовок из нержавеющей стали d400 двустенный | buc | 1,00 |
|  | 2735725901259 | Electrodsud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,14 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,989 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,978 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 3,00 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,01 |
|  | 3410520006753 | Automacara 12 - 15 TF | h-ut | 0,25 |
| 62 | TfE02I | Montareacotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 400 mm Ревизияизнержавеющейстали d400 двустенная | buc | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,10 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,10 |
|  | 2875274017 | Ревизия из нержавеющей стали d400 двустенная | buc | 1,00 |
|  | 2735725901259 | Electrodsud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,14 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,989 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,978 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 3,00 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,01 |
|  | 3410520006753 | Automacara 12 - 15 TF | h-ut | 0,25 |
| 63 | TfE02I | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 400 mm Слив конденсата из нержавеющей стали d400 двустенный | buc | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,10 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,10 |
|  | 28752740187 | Слив конденсата из нержавеющей стали d400 двустенный | buc | 1,00 |
|  | 2735725901259 | Electrodsud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,14 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,989 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,978 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 3,00 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,01 |
|  | 3410520006753 | Automacara 12 - 15 TF | h-ut | 0,25 |
| 64 | TfE02I | Montareacotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 400 mm Взрывнойклапанизнержавеющейстали d400 | buc | 1,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,10 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,10 |
|  | 287527540187 | Взрывной клапан из нержавеющей стали d400 | buc | 1,00 |
|  | 2735725901259 | Electrodsud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,14 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,989 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,978 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 3,00 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,01 |
|  | 3410520006753 | Automacara 12 - 15 TF | h-ut | 0,25 |
| 65 | VA02C | Confectionareasimontareacanalelor de ventilatiedrepte, din tablazincatasaualuminiu de 0,7 mm grosime, avindperimetrulsectiuniirectangulare de 1600 - 2500 mm d600 - 0,4 m | m2 | 0,76 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 2,4928 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,0076 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0397 |
|  | 2881116001666 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0076 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0573 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0038 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0061 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,2985 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0229 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0069 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,3312 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=3,25 | kg | 0,0306 |
|  | 2710403643000 | Tablazincatasaualuminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 5,4994 |
|  | 2874125881198 | Saibaplatapentrumetal M 6 | buc | 18,3312 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 18,3312 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,038 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0608 |
| 66 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gataconfectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Решеткасетчатая 500х400 РП1 500х400 | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 1,68 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,20 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,07 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00 |
|  | 2874115765700 1 | РП1 500х400 | buc | 1,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=3,25 | kg | 0,30 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 67 | VB20A1 | Gura de refulare pe canal, cu perimetrul 600 - 1600 mm - tip 61/405, confectionarea in atelierecentralizateПриточно- вытяжнойдиффузорпластиковый d250 МВ 250 ПФс (doarmanopera, macara de fereastra) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 5,23 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 68 |  | Приточно-вытяжной диффузор | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пластиковый d250 МВ 250 ПФс |  |  |
|  | 2402542 | Приточно-вытяжной диффузор пластиковый d250 МВ 250 ПФс | buc | 1,00 |
| 69 | VB28A1 | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in atelierecentralizateДеффлекторЦАГИ d250 Д 250 (doarmanopera, macara de fereastra) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 5,80 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
| 70 |  | Деффлектор ЦАГИ д250 | buc | 1,00 |
|  | 242542 | Деффлектор ЦАГИ д250 | buc | 1,00 |
| 71 | VA02B | Confectionareasimontareacanalelor de ventilatiedrepte, din tablazincatasaualuminiu de 0,7 mm grosime, avindperimetrulsectiuniirectangulare de 700 - 1600 mm Воздуховод S=0,7ммГОСТ 14918-80 d250 | m2 | 3,14 |
|  | 7136060011900 | Instalatorventilaresiconditionareaer | h-om | 7,7244 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,0317 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1427 |
|  | 2881116001666 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0317 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1522 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0254 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 4,2814 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0951 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,019 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 50,7424 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=3,25 | kg | 0,1269 |
|  | 2710403643000 | Tablazincatasaualuminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 22,8341 |
|  | 2874125881198 | Saibaplatapentrumetal M 6 | buc | 50,7424 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 50,7424 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2198 |
| 72 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv 50 мм Теплоизоляция минераловатная S=50мм, b=65кг/м3 с подложкой из алюминиевой армированной фольги | m2 | 4,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,24 |
|  | 268216267 | Теплоизоляция минераловатная S=50мм, b=65кг/м3 с подложкой из алюминиевой армированной фольги | m2 | 4,12 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirmazincataochihexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 1,52 |
|  | 2734113805762 | Sirmazincatamoale d = 0,8 mm | kg | 0,26 |
|  | 2734113805815 | Sirmazincatamoale d = 1,25 mm | kg | 0,18 |
| 73 | IzI05E | Protectiatermoizolatiei la conducte, executata cu folie din aluminiu de 0,05 | m2 | 4,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm grosime pe suport de carton ondulat, legata cu sirma din otelmoalezincata cu diam. de 0,8 mm |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,16 |
|  | 2682132600590 | Folie aluminiu HD 0,01 x 450 mm Al 99 | kg | 0,596 |
|  | 2734113805762 | Sirmazincatamoale d = 0,8 mm | kg | 0,20 |
|  | 2121117308309 | Carton ondulat, tip 2 | m2 | 4,40 |
| Cheltuielidirecte |
| Contributiiasigurarisociale |
| Cheltuieli de transport |
| Cheltuieli de acizitionare-depozitare |
| Total |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| TotalLucrari de constructie |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 74 | IA14A | Cazan de preparare agent termicpentruincalzire (apacalda 90/70 grade), de otel, monobloc, avindputereacalorica de pina la 70 kw Котел | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 144,00 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 16,00 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 64,00 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 64,00 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 64,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,40 |
|  | 2513206622020 | Placamarsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 2,00 |
|  | 2952270007602 1 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 50,40 |
| 75 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conductaexistenta, prinflanse, avinddiametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv, Насос, N3=0.4KBm | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 2,20 |
|  | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare, | buc | 2,00 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,22 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,52 |
| 76 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conductaexistenta, prinflanse, avinddiametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv, Насос | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 2,20 |
|  | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare, | buc | 2,00 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,22 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conductaexistenta, prinflanse, avinddiametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv, Насос | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 2,20 |
|  | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare, | buc | 2,00 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,22 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,52 |
| 78 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conductaexistenta, prinflanse, avinddiametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv, Насос | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 2,20 |
|  | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare, | buc | 2,00 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,22 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,52 |
| 79 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conductaexistenta, prinflanse, avinddiametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv, Насос | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 2,20 |
|  | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare, | buc | 2,00 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,22 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,52 |
| 80 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conductaexistenta, prinflanse, avinddiametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv, Насос | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 2,20 |
|  | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare, | buc | 2,00 |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,22 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,52 |
| 81 | IA17C | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerulavindcapacitatea de 1000...2000 l Бойлеркосвенногонагрева V=1000л, Q=110кВт OKС 1000 NTR | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,00 |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 4,00 |
|  | 2513206622159 | Placamarsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 2,60 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,10 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,20 |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 6,00 |
|  | 2874115827726 | Surubuzualpentrufundatii FM 16 x 200 hex | buc | 6,00 |
|  | 2952270007602 1 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,60 |
| 82 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postamentavindcapacitatea de 500 l Расширительныймембранныйбак V=200л, P=6бар NG 200/6 | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,10 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 5,00 |
|  | 2513206622020 | Placamarsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,81 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,033 |
|  | 1450336200468 | Grafitconcentrat tip G, praf | kg | 0,023 |
|  | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,00 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,00 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,00 |
|  | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,165 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,43 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuitadn=2,5 mm | kg | 0,125 |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270007602 1 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,07 |
| 83 | IA39A | Instalatie de dedurizareaapei, completechipata, avinddebitul de apa de 900 -2250 l/h Установкаумягченияводы Nэ=0.1кВт, ~1,230В,50Гц | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,00 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,24 |
|  | 2952270007602 1 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,80 |
| 84 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm Водомер горячей/холодной воды G=0.6л/с CD SD 15 | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,00 |
| Cheltuielidirecte |
| Contributiiasigurarisociale |
| Cheltuieli de transport |
| Cheltuieli de depozitare |
| Total |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| TotalLucrari de montare |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 85 |  | Котел газовый с открытой камерой сгорания и дымососом Q=90кВт, Nэ=0.4кВт, ~1,220В,50Гц | buc | 8,00 |
|  | 0112,1 | Котел газовый с открытой камерой сгорания и дымососом Q=90кВт, Nэ=0.4кВт, | buc | 8,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ~1,220В,50Гц |  |  |
| 86 |  | Насос теплоснабжения бассейнов G=10.8м3/ч, P=55кПа, Nэ=0.4кВт, ~1,230В,50Гц | buc | 1,00 |
|  | 0117747 | Насос теплоснабжения бассейнов G=10.8м3/ч, P=55кПа, Nэ=0.4кВт, ~1,230В,50Гц | buc | 1,00 |
| 87 |  | Насос системы теплого пола G=1.8м3/ч, P=50кПа, Nэ=0.1кВт, ~1,230В,50Гц | buc | 1,00 |
|  | 01171747 | Насос системы теплого пола G=1.8м3/ч, P=50кПа, Nэ=0.1кВт, ~1,230В,50Гц | buc | 1,00 |
| 88 |  | Насос системы отопления G=2.9м3/ч, P=50кПа, Nэ=0.15кВт, ~1,230В,50Гци | buc | 1,00 |
|  | 01171748 | Насос системы отопления G=2.9м3/ч, P=50кПа, Nэ=0.15кВт, ~1,230В,50Гци | buc | 1,00 |
| 89 |  | Насос теплоснабжения вентиляции G=4.7м3/ч, P=50кПа, Nэ=0.15кВт, ~1,230В,50Гц | buc | 1,00 |
|  | 011717548 | Насос теплоснабжения вентиляции G=4.7м3/ч, P=50кПа, Nэ=0.15кВт, ~1,230В,50Гц | buc | 1,00 |
| 90 |  | Насос теплоснабжения бойлеров ГВС G=9.8м3/ч, P=40кПа, Nэ=0.4кВт, ~1,230В,50Гц | buc | 1,00 |
|  | 0114717548 | Насос теплоснабжения бойлеров ГВС G=9.8м3/ч, P=40кПа, Nэ=0.4кВт, ~1,230В,50Гц | buc | 1,00 |
| 91 |  | Насос рециркуляции ГВС G=0.5м3/ч, P=30кПа, Nэ=0.1кВт, ~1,230В,50Гц | buc | 1,00 |
|  | 01147175048 | Насос рециркуляции ГВС G=0.5м3/ч, P=30кПа, Nэ=0.1кВт, ~1,230В,50Гц | buc | 1,00 |
| 92 | Pret | Бойлер косвенного нагрева V=1000л, Q=110кВт | buc | 2,00 |
|  | 70442444 | Бойлер косвенного нагрева V=1000л, Q=110кВт | buc | 2,00 |
| 93 | Pret | Расширительный мембранный бак V=200л, P=6бар NG 200/6 | buc | 1,00 |
|  | 704404141 | Расширительный мембранный бак V=200л, P=6бар NG 200/6 | buc | 1,00 |
| 94 | Pret | Установка умягчения воды Nэ=0.1кВт, ~1,230В,50Гц | buc | 1,00 |
|  | 7044004141 | Установка умягчения воды Nэ=0.1кВт, ~1,230В,50Гц | buc | 1,00 |
| 95 | Pret | Водомер горячей/холодной воды G=0.6л/с CD SD 15 | buc | 1,00 |
|  | 70440041401 | Водомер горячей/холодной воды G=0.6л/с CD SD 15 | buc | 1,00 |
| Cheltuielidirecte |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |
| TotalUtilaj |

Cheltuielidirecte

TVA

Totaldeviz: Inclusivsalariu

| Construire a complexului sportiv multifuncţional din str. Şoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun. Edineţ (modificare și actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

# Deviz-oferta № 2-1-8

#### Alimentare cu gaze interioara

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"- Кран натяжной муфтовый Ду15 герметичность класса "В" по ГОСТ 9544-93 Ру 0.1МПа | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |
|  | 2875252140140 5 | Кран натяжной муфтовый Ду15 герметичность класса "В" по ГОСТ 9544-93 Ру 0.1МПа | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровой, муфтовый Ду20, герметичность класса "В" по ГОСТ 9544-93 Ру=1.6Мпа | buc | 9,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,35 |
|  | 287052746631, 0 | Кран шаровой, муфтовый Ду20, герметичность класса "В" по ГОСТ 9544-93 Ру=1.6Мпа | buc | 9,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,135 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,288 |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровой, муфтовый Ду25 герметичность класса "В" по ГОСТ 9544-93 Ру=1.6Мпа | buc | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,20 |
|  | 2875274207077 1 | Кран шаровой, муфтовый Ду25 герметичность класса "В" по ГОСТ 9544-93 Ру=1.6Мпа | buc | 8,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,256 |
| 4 | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit | m | 12,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,20 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 12,18 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,504 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,996 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,228 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,036 |
| 5 | IC26B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3,2 | m | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,50 |
|  | 2521216441702 | Teava din otel 25x3,2 | m | 5,075 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,26 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,56 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,11 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,015 |
| 6 | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" d15х2.8 | m | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,60 |
|  | 2521216701000 7 | Teava din otel d15х2.8 | m | 1,015 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,042 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,083 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,019 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,003 |
| 7 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 18,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,34 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,306 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,162 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,162 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,18 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,18 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,54 |
| 8 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 18,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,98 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,90 |
| 9 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 18,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,62 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,72 |
| 10 | IC27D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social- culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm Труба стальная электросварная d 89х3.0 | m | 9,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,40 |
|  | 2521216701000 2 | Труба стальная электросварная d 89х3.0 | m | 9,135 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,962 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 5,013 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 1,125 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,045 |
| 11 | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv | m2 | 2,52 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,0664 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,378 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0202 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,252 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,252 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0252 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0756 |
| 12 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 9,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,35 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,63 |
| 13 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 9,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,17 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,54 |
| 14 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv - Крепление вертикального газопровода Ду20 к стене по типу УКГ1.00 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,20 |
|  | 2875274204000 2 | Крепление вертикального газопровода Ду20 к стене по типу УКГ1.00 | buc | 2,00 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874115893465 | Cartus pistol calibru 6,3 mm | buc | 2,00 |
| 15 | IC41C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4" Крепление горизонтального газопровода Ду80 на отдельно стоящей опоре потипу УКГ 9.00 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,28 |
|  | 2875274204000 7 | Крепление горизонтального газопровода Ду80 на отдельно стоящей опоре потипу УКГ 9.00 | buc | 2,00 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874115893465 | Cartus pistol calibru 6,3 mm | buc | 2,00 |
| 16 | IC41C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4" Подвеска с одной тягой, регулируемой гайкой ПГ-159- 1100 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,28 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 2,00 |
|  | 2874115893468 7 | Подвеска с одной тягой, регулируемой гайкой ПГ-159-1100 | buc | 2,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874115893465 | Cartus pistol calibru 6,3 mm | buc | 2,00 |
| 17 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm Прокладка газопровода Ду80 через стену в футляре ш127х3.0 по типу УГ.10.00-05 | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 |
|  | 272210331400 | Teava instalatie 127x3 | m | 0,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,12 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,07 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,06 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,642 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |
| 18 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2" - Прокладка газопровода Ду20 в футляре Ду50 через стену по типу УГ10.00СБ | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 |
|  | 2722103325 | Teava instalatie d50 | m | 0,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,017 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,009 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,006 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,321 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0005 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
| 19 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" Прокладка газопровода Ду80 в футляре Ду100 через стену по типу УГ10.00СБ |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 2722103310050 0 | Teava instalatie d100 | m | 0,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,045 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,024 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,02 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,428 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0006 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |
| 20 | GD08B | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 80 mm - Заглушка 76х3,5 - exclusiv tabla | buc | 1,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 1,38 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,12 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,04 |
| 21 |  | Заглушка 76х3,5 | buc | 1,00 |
|  | 25277077441 | Заглушка 76х3,5 | buc | 1,00 |
| 22 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 3"; 76-89 mm - Отвод 90-2-89х3,0 ст.20 | buc | 5,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 5,20 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,40 |
|  | 272210330500 | Teava curbata - Отвод 90-2-89х3,0 ст.20 | buc | 5,00 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 1,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,50 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,30 |
| Cheltuieli directe |
| Contributii asigurari sociale |
| Cheltuieli de transport |
| Cheltuieli de acizitionare-depozitare |
| Total |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| Total Lucrari de constructie |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 23 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz- aer, Сигнализатор загазованности | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 3,50 |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,82 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,26 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | l | 0,11 |
| 24 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" k-1,6 d80 - клапан электромагнитный газовый Ду80 | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,43 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,038 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,076 |
| 25 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz- aer, Сейсмодатчик | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 3,50 |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,23 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,82 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,26 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | l | 0,11 |
| Cheltuieli directe |
| Contributii asigurari sociale |
| Cheltuieli de transport |
| Cheltuieli de depozitare |
| Total |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| Total Lucrari de montare |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 26 |  | Cистема автоматического контроля загазованности в комплекте: - клапан электромагнитный газовый Ду80 - сигнализатор САКЗ-МК-2 | set | 1,00 |
|  | 25252 | Cистема автоматического контроля загазованности в комплекте: - клапан электромагнитный газовый Ду80 - сигнализатор САКЗ-МК-2 | set | 1,00 |
| 27 |  | Сейсмодатчик | buc | 1,00 |
|  | 2520001 | Сейсмодатчик | buc | 1,00 |
| Cheltuieli directe |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |
| Total Utilaj |

Cheltuieli directe

TVA

Total deviz: Inclusiv salariu

| Construire a complexului sportiv multifuncţional din str. Şoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun. Edineţ (modificare și actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

# Deviz-oferta № 2-1-9

#### Semnalizarea de incendiu si paza

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 25,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 12,50 |
| 2 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 25,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 11,25 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 56,25 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0125 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,50 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,75 |
| 3 | RpCU05C 1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 50,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,00 |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 50,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 11,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,25 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,75 |
| Cheltuieli directe |
| Contributii asigurari sociale |
| Cheltuieli de transport |
| Cheltuieli de acizitionare-depozitare |
| Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| Total Lucrari de constructie |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 5 | 10-08- 001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze - Panou de receptie si control 16 zone | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,01 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,10 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,16 |
| 6 | 10-08- 001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza Релейный блок С2000-СП-1 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0012 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,30 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,012 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,13 |
| 7 | 10-08- 002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 106,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,10 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,0011 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,159 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,159 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 12,72 |
| 8 | 10-08- 002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Detector fum | buc | 93,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 186,00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0009 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0465 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 23,25 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,465 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 14,88 |
| 9 | 10-08- 002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor - Detector manual | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,00 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0004 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0028 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,004 |
| 10 | 10-08- 002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala - Detector caldura | buc | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,02 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0008 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,008 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,24 |
| 11 | 10-08- 002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Detector fum linear (bloc emisie+bloc receptie) | buc | 7,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0035 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,75 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,035 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,12 |
| 12 | 10-04- 001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 - Emitator radio | set | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,70 |
| 13 | 08-01- 121-1 | Acumulator acid stationar, | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,12 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 5,60 |
|  | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,0001 |
| 14 | 08-03- 572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 Box metalic 300x300 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,17 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,77 |
| 15 | 08-02- 409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 119,00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 67,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 67,00 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 1,00 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 5,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 33,50 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 90,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 9,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 24,20 |
| 16 |  | Tub gofrat Д20 | m | 500,00 |
|  | 2122101-5 | Tub gofrat Д20 | buc | 500,00 |
| 17 | 08-02- 409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,44 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,096 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,34 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,34 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,04 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,10 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,67 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,80 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,18 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,033 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 2,35 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,27 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,696 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,033 |
| 18 |  | Teava PE Д40 | m | 10,00 |
|  | 2122711-5 | Teava PE Д40 | buc | 10,00 |
| 19 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice Canal plastic 10х20 | m | 600,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 180,00 |
|  | 2520315677441 | Canal plastic 10х20 | m | 618,00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 600,00 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 618,00 |
| 20 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice Canal plastic 25х16 | m | 100,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 30,00 |
|  | 2520315678744 1 | Canal plastic 25х16 | m | 103,00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 100,00 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 103,00 |
| 21 |  | Elemente de fixare | set | 25,00 |
|  | 2122011-2114 | Elemente de fixare | buc | 25,00 |
| 22 | 10-08- 005-02 | Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu | 100 m | 16,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 484,30 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,02 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 16,8336 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 400,80 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 400,80 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 96,192 |
| 23 |  | Cablu ignifug JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 | m | 1 000,00 |
|  | 222.78218 | Cablu ignifug JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 | buc | 1 000,00 |
| 24 |  | Cablu ignifug JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 2x2x0.8 | m | 570,00 |
|  | 222.7821018 | Cablu ignifug JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 2x2x0.8 | buc | 570,00 |
| 25 |  | Кабель передачи данных F/UTP LSOH CAT. 5E 4x2x24AWG | m | 100,00 |
|  | 222.782177018 | Кабель передачи данных F/UTP LSOH CAT. 5E 4x2x24AWG | buc | 100,00 |
| Total Semnalizare de incendiu |
|  |  | 2.2. Instiintare in caz de incendiu |  |  |
| 26 | 10-08- 001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze Dispozitiv de instiintare in caz de incendiu 300w | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,003 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,03 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,16 |
| 27 | 10-04- 066-05 | Aparataj de perete: Sonerie - Difuzor 3w, 6w, 20w | buc | 39,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,00 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,156 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,078 |
| 28 | 08-01- 121-1 | Acumulator acid stationar, | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,12 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 5,60 |
|  | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,0001 |
| 29 | 08-02- | Teava din vinilplast pe contructii | 100 m | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 409-1 | instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,60 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0042 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 26,80 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 26,80 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,40 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 13,40 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 36,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 3,60 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 9,68 |
| 30 |  | Tub gofrat Д20 | m | 200,00 |
|  | 2122101-5 | Tub gofrat Д20 | buc | 200,00 |
| 31 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice Canal plastic 10х20 | m | 250,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 75,00 |
|  | 2520315677441 | Canal plastic 10х20 | m | 257,50 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 250,00 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 257,50 |
| 32 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice Canal plastic 25х16 | m | 30,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,00 |
|  | 2520315678744 1 | Canal plastic 25х16 | m | 30,90 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 30,00 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 30,90 |
| 33 |  | Elemente de fixare | set | 12,00 |
|  | 2122011-2114 | Elemente de fixare | buc | 12,00 |
| 34 | 10-08- 005-02 | Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida | 100 m | 6,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 182,70 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0076 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 6,3504 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 151,20 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 151,20 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,756 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 36,288 |
| 35 |  | Cablu ignifug JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 | m | 630,00 |
|  | 222.78218 | Cablu ignifug JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 | buc | 630,00 |
| Total Instiintare in caz de incendiu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli directe |
| Contributii asigurari sociale |
| Cheltuieli de transport |
| Cheltuieli de depozitare |
| Total |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| Total Lucrari de montare |
|  |  | Utilaj Semnalizare de incendiu |  |  |
| 36 |  | Panou de receptie si control 16 zone | buc | 1,00 |
|  | 12441124 | Panou de receptie si control 16 zone | buc | 1,00 |
| 37 |  | Bloc relee | buc | 1,00 |
|  | 2142211-11 | Bloc relee | buc | 1,00 |
| 38 |  | Detector fum | buc | 103,00 |
|  | 2122011-14 | Detector fum | buc | 103,00 |
| 39 |  | Detector manual | buc | 2,00 |
|  | 2122110-15 | Detector manual | buc | 2,00 |
| 40 |  | Detector caldura | buc | 4,00 |
|  | 21227110-15 | Detector caldura | buc | 4,00 |
| 41 |  | Detector fum linear (bloc emisie+bloc receptie) | buc | 7,00 |
|  | 21220411-14 | Detector fum linear (bloc emisie+bloc receptie) | buc | 7,00 |
| 42 |  | Emitator radio | buc | 1,00 |
|  | 2122141-13 | Emitator radio | buc | 1,00 |
| 43 |  | Acumulator СВ 12В-7А | buc | 2,00 |
|  | 21221155-16 | Acumulator СВ 12В-7А | buc | 2,00 |
| 44 |  | Box metalic 300x300 | buc | 1,00 |
|  | 2122141-20 | Box metalic 300x300 | buc | 1,00 |
| Total Semnalizare de incendiu |
|  |  | 3.2. Instiintare in caz de incendiu |  |  |
| 45 |  | Dispozitiv de instiintare in caz de incendiu | buc | 1,00 |
|  | 212200411-14 | Dispozitiv de instiintare in caz de incendiu | buc | 1,00 |
| 46 |  | Difuzor 3w | buc | 16,00 |
|  | 2127411-14 | Difuzor 3w | buc | 16,00 |
| 47 |  | Difuzor 6w | buc | 15,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21274101-14 | Difuzor 6w | buc | 15,00 |
| 48 |  | Difuzor 20w | buc | 8,00 |
|  | 212741012-14 | Difuzor 20w | buc | 8,00 |
| 49 |  | Acumulator СВ 12В-17А | buc | 2,00 |
|  | 212215155-16 | Acumulator СВ 12В-17А | buc | 2,00 |
| Total Instiintare in caz de incendiu |
| Cheltuieli directe |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |
| Total Utilaj |

Cheltuieli directe

TVA

Total deviz: Inclusiv salariu

| Construire a complexului sportiv multifuncţional din str. Şoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun. Edineţ (modificare și actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

# Deviz-oferta № 4-1-1

#### Retele exterioare de alimentare cu energie electrica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 65,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 98,15 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 9,75 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 40,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,40 |
| 3 | AcA10A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,64 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,528 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 4,156 |
| 5 | 34-02- 003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri PVC D100 | 1 km | 0,03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,99 |
|  | 530-01182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 100 mm | m | 30,00 |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare | m3 | 20,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 12,20 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 20,50 |
| 7 |  | Caramida rosie | buc | 2 000,00 |
|  | 0115 | Caramida rosie | buc | 2 000,00 |
| 8 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 150,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 43,50 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,525 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 6,00 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 44,10 |
| 9 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 3,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,80 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0573 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 2,325 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 2,325 |
| 10 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 6,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,858 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1434 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0828 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0828 |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,94 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 6,90 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,60 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,26 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,52 |
| 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,018 |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 0,0185 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0054 |
| 13 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 30,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 4,80 |
|  | 1111000100013 10 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 4,23 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,09 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,48 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,498 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de | t | 0,009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 0,0093 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0027 |
| 15 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 30,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 3,60 |
|  | 1111000100013 11 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 2,82 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,09 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,33 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,342 |
| Cheltuieli directe |
| Contributii asigurari sociale |
| Cheltuieli de transport |
| Cheltuieli de acizitionare-depozitare |
| Total |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| Total Lucrari de constructie |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 16 | 08-02- 471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 2 m | 10 buc | 0,60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,974 |
|  | 10116104 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5- 1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0311 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0012 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,468 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,084 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,524 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,084 |
| 17 | 08-02- 472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,556 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0005 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,156 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,984 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,984 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0156 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,276 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,03 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,4032 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,03 |
| 18 | 08-02- 472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,70 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0012 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,165 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,46 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,46 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0243 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,60 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,45 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 4,02 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,057 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,008 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,057 |
| 19 | 08-01- 087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,01 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,622 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,0018 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,042 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,27 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,008 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,01 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,0015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0174 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,151 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0174 |
| 20 | 08-02- 142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,28 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8564 |
| 21 | 08-02- 143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,28 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8228 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1872 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1872 |
| 22 | 08-02- 145-4 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,18 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,304 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite | t | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0015 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0072 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0173 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,09 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2916 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,5022 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,5022 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2916 |
| 23 | 08-02- 145-3 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,93 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0001 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0008 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,004 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,05 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,116 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 0,206 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,206 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,116 |
| 24 |  | Cablu АПвБбШп-1 4х185 мм2 | m | 180,00 |
|  | 255041005141 | Cablu АПвБбШп-1 4х185 мм2 | m | 180,00 |
| 25 |  | Cablu АПвБбШп-1 4х95 мм2 | m | 100,00 |
|  | 2550410051041 | Cablu АПвБбШп-1 4х95 мм2 | m | 100,00 |
| 26 | 08-02- 163-3 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,00 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0016 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0041 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,10 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,36 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0048 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 08-02- 163-2 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,46 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0016 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0041 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,10 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,36 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0048 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,02 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,02 |
| 28 |  | Mufa terminala 4КВТп-1(М) 150/240 | buc | 2,00 |
|  | 01155117 | Mufa terminala 4КВТп-1(М) 150/240 | buc | 2,00 |
| 29 |  | Mufa terminala 4КВТп-1(М) 70/120 | buc | 2,00 |
|  | 011557117 | Mufa terminala 4КВТп-1(М) 70/120 | buc | 2,00 |
| 30 | 08-03- 521-2 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,59 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,24 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,02 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,073 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,10 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,01 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,004 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,06 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,004 |
| 31 | 08-03- 523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,69 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,006 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,624 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,024 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,00 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,003 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,015 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de | kg | 0,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,18 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,30 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
| 32 | 08-03- 573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 BZUM ШУ | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,20 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,92 |
| 33 | 08-03- 600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,87 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 34 | 08-01- 053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,29 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,17 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 3,00 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,123 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,117 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,072 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,117 |
| 35 | 08-03- 526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,002 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de | kg | 0,036 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,005 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |
| 36 | 08-03- 526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,76 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,431 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,016 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,042 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,23 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
| Cheltuieli directe |
| Contributii asigurari sociale |
| Cheltuieli de transport |
| Cheltuieli de depozitare |
| Total |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| Total Lucrari de montare |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 37 |  | Intrerupator tripolar 400A РПС-400 | buc | 1,00 |
|  | 0115571017 | Intrerupator tripolar 400A РПС-400 | buc | 1,00 |
| 38 |  | Предохранитель 250А ППНИ-37 | buc | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01155714017 | Предохранитель 250А ППНИ-37 | buc | 3,00 |
| 39 |  | Tablou de evidenta BZUM ШУ | buc | 1,00 |
|  | 0112401 | Tablou de evidenta BZUM ШУ | buc | 1,00 |
| 40 |  | Intrerupator ВР32и-37 400А | buc | 1,00 |
|  | 01155710187 | Intrerupator ВР32и-37 400А | buc | 1,00 |
| 41 |  | Трехфазный счетчик MT830 ISKRAEMECO 380B 5(10)A 0.5S GSM/GPRS, RS485 переходной испытательной коробки | buc | 1,00 |
|  | 01155715 | Трехфазный счетчик MT830 ISKRAEMECO 380B 5(10)A 0.5S GSM/GPRS, RS485 переходной испытательной коробки | buc | 1,00 |
| 42 |  | Трансформатор тока Т-0,66, 200/5А | buc | 3,00 |
|  | 011557715 | Трансформатор тока Т-0,66, 200/5А | buc | 3,00 |
| 43 |  | Автоматический выключатель трехполюсный ВА88-35 Ihp=100A | buc | 1,00 |
|  | 0115577815 | Автоматический выключатель трехполюсный ВА88-35 Ihp=100A | buc | 1,00 |
| 44 |  | Автоматический выключатель трехполюсный ВА88-35 Ihp=125A | buc | 1,00 |
|  | 01155778015 | Автоматический выключатель трехполюсный ВА88-35 Ihp=125A | buc | 1,00 |
| Cheltuieli directe |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |
| Total Utilaj |

Cheltuieli directe

TVA

Total deviz: Inclusiv salariu

| Construire a complexuluisportivmultifuncţional din str.Şoseaua Bucovina, nr.33/b, mun.Edineţ (modificareşiactualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumireaobiectivului) | WinCmeta |

# Deviz-oferta № 4-1-2

#### Centralafotovoltaica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbolnormeş i Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din betonarmat | buc | 750,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 150,00 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 750,00 |
| Total |
| Contributiiasigurarisociale |
| Cheltuieli de transport |
| Cheltuieli de acizitionare-depozitare |
| Total |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| TotalLucrari de constructie |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Echipament electric |  |  |
| 2 | 08-01- 101-1 | Montarea invertor 50kW | set | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,72 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 1,60 |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 24,48 |
|  | 5009081 | Punti de conexiuneflexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,048 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,2448 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0576 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,204 |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,12 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,38 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,38 |
| 3 | 11-04- 008-04 | Bloc detasabilsiflexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 30. (Panou fotovoltaic monocristalin GreenSun GSM550-72HC) | buc | 183,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 565,47 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 5,49 |
| 4 | 08-03- 574-1 | Instalatii pe dispozitivesiconectareafirelorcablurilorsa u a conductorilorreteleiexterioare la blocurileclemelorsi la clemeleaparatelorsimecanismelor: cablurisauconductori, sectiune pina la 10 mm2. (Conector cablu tip MC4) | 100 fire | 0,14 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,352 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0000 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0028 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 14,28 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,014 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,1428 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0014 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,014 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb farastibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0112 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,014 |
|  | 5440089 | Banda adezivaizolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,028 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,0014 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0014 |
| 5 | 08-02- 412-2 | Introducereaconductorilor in tevisifurtunurimetalicepozate: primul conductor monofirsaumultifir in impletirecomuna, sectiunesumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,85 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0015 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,05 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,775 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 2,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 30,50 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,125 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,05 |
|  | 5440089 | Banda adezivaizolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,05 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,05 |
| 6 | Pret de piata | Cablu solar de curentcontinuu 1x6 mm2 SNM-SCB sau analog | m | 250,00 |
|  | 2153 | Cablu solar de curentcontinuu 1x6 mm2 SNM- SCB sau analog | m | 250,00 |
| 7 | 08-02- 412-3 | Introducereaconductorilor in tevisifurtunurimetalicepozate: primul conductor monofirsaumultifir in impletirecomuna, sectiunesumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,288 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0008 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,016 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,248 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,64 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9,76 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,04 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,016 |
|  | 5440089 | Banda adezivaizolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,256 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,032 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,032 |
| 8 | Pret de piata | Cablupentruimpamantare (galben-verde) 1x16mm2 PV1 | m | 80,00 |
|  | 21503 | Cablupentruimpamantare (galben-verde) 1x16mm2 PV1 | m | 80,00 |
| 9 | 08-02- 148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocurisicutiipozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,49 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon reduspentrudiferitedestinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0002 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0025 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0012 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0029 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb farastibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,15 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,168 |
|  | 030203 | Cricurihidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,278 |
|  | 030408 | Cabestaneelectrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,278 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,168 |
| 10 | Pret de piata | Cablu cu fire din aluminiu 4x50 mm2 АВВГнг | m | 30,00 |
|  | 215503 | Cablu cu fire din aluminiu 4x50 mm2 АВВГнг | m | 30,00 |
| 11 | 08-02- 411-1 | Furtunmetalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 3,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 114,51 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0072 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon reduspentrudiferitedestinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0099 |
|  | 1011755 | Otelfisiecalmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,1699 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,465 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 71,94 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 71,94 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 33,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 82,50 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 33,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 3,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5009081 | Punti de conexiuneflexibile, tip "ПГС-50" | buc | 16,50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,726 |
|  | 040502 | Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu) | h-ut | 59,07 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 14,652 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,726 |
| 12 | Pret de piata | Tub gofrat metalic izolat d20mm | m | 300,00 |
|  | 2150503 | Tub gofratmetalicizolat d20mm | m | 300,00 |
| 13 | Pret de piata | Tub gofrat metalic izolat d40mm | m | 30,00 |
|  | 21504503 | Tub gofratmetalicizolat d40mm | m | 30,00 |
| 14 | 08-03- 575-1 | Dispozitivsauaparatdemontatinainte de transportare - Intrerupator automat 3 poli C100 A VA47-100, Descarcator de sarcina 2P/C/20kA SPD1 Kasan | buc | 12,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,44 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,24 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,024 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,024 |
| 15 | 08-01- 061-1 | Dispozitiv de siguranta. (Sigurantefuzibile 20A) | buc | 16,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,08 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0336 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 2,24 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,32 |
|  | 030408 | Cabestaneelectrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,08 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,32 |
| 16 | 08-03- 573-4 | Dulap (pupitru) de comandasuspendat, inaltime, latimesiadincime, mm, pina la 600х600х350. (Cutie pentru automate 24 module Makel) | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,74 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,20 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | 0,20 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,14 |
|  | 040502 | Instalatiipentrusudaremanuala cu arc electric (de curentcontinuu) | h-ut | 1,42 |
|  | 050102 | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min | h-ut | 0,44 |
|  | 100602 | Ciocaneusoareperforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,44 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,14 |
| TotalEchipament electric |
|  |  | 2.2. Sistem de |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | prindereechipamentfotovoltaic |  |  |
| 17 | 11-04- 001-01 | Rama pentruaparataj, suprafatasuportuluiutilajului, m2, pina: 0,25 | buc | 200,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 412,00 |
|  | 1011314 | Ciment Portland pentruconstructiigenerale, intarirerapida, marca 500 | t | 0,40 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulitesisaibe zincate, diametru 12 mm | kg | 77,00 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,014 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 2,80 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 4,00 |
| 18 | Pret de piata | Profil din aluminiu S-GUARD (4,6m) Standartaluminiumsau analog | buc | 200,00 |
|  | 1012 | Profil din aluminiu S-GUARD (4,6m) Standartaluminiumsau analog | buc | 200,00 |
| 19 | Pret de piata | Triunghi de montare mediu Keno | buc | 240,00 |
|  | 10112 | Triunghi de montaremediu Keno | buc | 240,00 |
| 20 | Pret de piata | Carlig tabla UI-IK-L | buc | 470,00 |
|  | 101112 | Carligtabla UI-IK-L | buc | 470,00 |
| 21 | Pret de piata | Carlig de prinderereglabil, montareacoperis UI-IK-15 | buc | 400,00 |
|  | 1011412 | Carlig de prinderereglabil, montareacoperis UI- IK-15 | buc | 400,00 |
| 22 | Pret de piata | Clema de capatpentruprindereapanourilor UI-EC35 | buc | 140,00 |
|  | 10114512 | Clema de capatpentruprindereapanourilor UI- EC35 | buc | 140,00 |
| 23 | Pret de piata | Clema de mijlocpentruprindereapanourilor UI- IC(C)35 | buc | 350,00 |
|  | 101144 | Clema de mijlocpentruprindereapanourilor UI- IC(C)35 | buc | 350,00 |
| TotalSistem de prindereechipamentfotov oltaic |
| Total |
| Contributiiasigurarisociale |
| Cheltuieli de transport |
| Cheltuieli de depozitare |
| Total |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TotalLucrari de montare |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Echipament electric |  |  |
| 24 |  | Invertor 50kW | buc | 2,00 |
|  | 2542051252 | Invertor 50kW | buc | 2,00 |
| 25 | Pret de piata | Panou fotovoltaic 545W | buc | 200,00 |
|  | 1101120 | Panou fotovoltaic 545W | buc | 200,00 |
| 26 | Pret de piata | Conector MC4 pentrucablu de curentcontinuu | buc | 14,00 |
|  | 11100121 | Conector MC4 pentrucablu de curentcontinuu | buc | 14,00 |
| 27 | Pret de piata | Intrerupator automat 3 poli C100 A VA47-100 | buc | 2,00 |
|  | 111400121 | Intrerupator automat 3 poli C100 A VA47-100 | buc | 2,00 |
| 28 | Pret de piata | Descarcator de sarcina 2P/C/20kA SPD1 Kasan | buc | 10,00 |
|  | 1114050121 | Descarcator de sarcina 2P/C/20kA SPD1 Kasan | buc | 10,00 |
| 29 | Pret de piata | Sigurante fuzibile 20A ETI | buc | 16,00 |
|  | 111450501201 | Sigurante fuzibile 20A ETI | buc | 16,00 |
| 30 | Pret de piata | Cutie pentru automate 24 module Makel | buc | 2,00 |
|  | 1114550501201 | Cutie pentru automate 24 module Makel | buc | 2,00 |
| TotalEchipament electric |
| Total |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |
| TotalUtilaj |

Total

TVA

Totaldeviz: Inclusivsalariu

| Construire a complexuluisportivmultifuncţional din str.Şoseaua Bucovina nr.33/b, mun.Edineţ (modificareșiactualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumireaobiectivului) | WinCmeta |

# Deviz-oferta № 6-1-1

#### Alimentare cu gaze exterioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbolnormeş i Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Тавровое присоединение (врезка) полиэтиленовых газопроводов к действующему газопроводу с отключением газа УПГ-27-1 |  |  |
| TotalТавровое присоединение (врезка) полиэтиленовых газопроводов к действующему газопроводу с отключением газа УПГ- 27-1 |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapaturamecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna sicomandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturala, descarcare in depozitterencatg. II | 100 m3 | 0,98 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,009 |
| 2 | TsA20B | Sapaturamanuala de pamint, in taluzuri, la debleesapate cu excavator sauscreper, pentrucompletareasapaturii la profilultaluzului, in terenmijlociu | m3 | 3,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,21 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apasaucanalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolaresaustratfiltrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 3,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,135 |
|  | 142141022525 | Nisipsortatnespalat de riusilacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,5875 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintuluiafinat, in straturiuniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din | m3 | 21,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | gramezi, inclusivsfarimareabulgarilor, pamintulprovenind din terenmijlociu |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,51 |
| 5 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilorexecutate in sapaturiorizontalesauinclinate la 1/4, inclusivudareafiecaruistrat de pamint in parte, avind 10 cm grosimepamintnecoeziv | m3 | 21,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,27 |
|  | 4100116202806 | Apaindustriala in cisterne pt. lucraridrumuri- terasam. | m3 | 2,10 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastiereapamintuluiafinatprovenit din terencategoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,75 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8175 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiulmecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturisuccesive de 20-30 cm grosime, exclusivudareafiecaruistrat in parte, umpluturileexecutindu-se din pamintnecoeziv | 100 m3 | 0,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,615 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 7,7925 |
| 8 | TsC02D1 | Sapaturamecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturaladescarcare auto terencatg. II. | 100 m3 | 0,05 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,2385 |
| 9 | TsI50A5 | Transportareapamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 8,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,848 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcareapamintului in depozit, terencategoria II | 100 m3 | 0,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,018 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0002 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,02 |
| TotalLucrari de terasamente |
|  |  | 1.3. Conducte |  |  |
| 11 | GD12A | Legaturaconducteinoi la reteaua in fuctiune | buc | 1,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 14,85 |
| 12 | GD52A | Teava din polietilena, pentruconducte de | m | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | distributie, montata in sant, cu diametrulpina la 63 mm ТрубаполиэтиленоваяРЕ100, SDR 11, D40х3.7 |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,80 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,60 |
|  | 2521216715000 1 | Teava polietilena PE80 SDR11 Труба полиэтиленовая РЕ100, SDR 11, D40х3.7 | m | 100,30 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 110,00 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 108,00 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,50 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,20 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 4,00 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 4,00 |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 1,20 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metodaelectrofuziune | h-ut | 1,20 |
| 13 | GD54A | Imbinareaprinsudura de tip electrofuziuneintreteavasifitingteu din polietilena, tevileavinddiametrul de 40 mm mufa | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
|  | 2520315674011 | Mufa d40 | buc | 1,01 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metodaelectrofuziune | h-ut | 0,60 |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 0,60 |
| 14 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm - Кран шаровой, фланцевый в колодце Ду50, герметичность класса "В" по ГОСТ 9544-93 Ру 1.6МПа | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,75 |
|  | 2875274205000 1 | Robinet cu flanse Кран шаровой, фланцевый в колодце Ду50, герметичность класса "В" по ГОСТ 9544-93 Ру 1.6МПа | buc | 1,00 |
|  | 2875274428200 2 | Flansa rotunda libera d50 | buc | 2,00 |
|  | 1450336200468 | Grafitconcentrat tip G, praf | kg | 0,015 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,00 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,00 |
|  | 2513206622020 | Placamarsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,065 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,62 |
|  | 2735725903465 | Sirmasudataobisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,20 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,025 |
| 15 | GD54A | Imbinareaprinsudura de tip electrofuziuneintreteavasifitingteu din polietilena, tevileavinddiametrul de 40 mm cot | buc | 1,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
|  | 2520315674017 | Cot d40 | buc | 1,01 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metodaelectrofuziune | h-ut | 0,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 0,60 |
| 16 | IC26E | Teava din otelneagrasudata longitudinal pentruinstalatii, nefilatata, montataprinsudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul de 2" Трубастальнаяэлектросварная D 38х2 | m | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,30 |
|  | 2521216747500 | Труба стальная электросварная D 38х2 | m | 3,045 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,699 |
|  | 2735725903465 | Sirmasudataobisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,153 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otelmoale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,015 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,90 |
| 17 | IC26E | Teava din otelneagrasudata longitudinal pentruinstalatii, nefilatata, montataprinsudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul de 2" Трубастальнаяэлектросварнаяпрямошо внаяВСт3сп2 D 45х2 | m | 8,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,80 |
|  | 252121670500 | Труба стальная электросварная прямошовная ВСт3сп2 D 45х2 | m | 8,12 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,80 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 1,864 |
|  | 2735725903465 | Sirmasudataobisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,408 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otelmoale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,04 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 2,40 |
| 18 | CN23A | Vopsitorii de calitatesuperioara la instalatiifunctionale,executate cu vopsea de ulei pe conducteavinddiametrulexterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 1,48 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1924 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pebaza de ulei | kg | 0,0252 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0133 |
|  | 2430226100034 | Grundminiuanticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0133 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0148 |
|  | 2681126001472 | Hirtieslefuitauscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0148 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0444 |
| 19 | IE06B | Verificareapreliminara la presiunea conductelor de gaze montate, inclusivrobinetele, faracontoaresiaparate de utilizare diam. peste 1" | m | 11,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,65 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresormobil de joasapresiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,77 |
| 20 | IE07B | Verificareadifinitiva la presiunea conductelor de gaze montate, inclusivrobinetele, faracontoaresiaparate de utilizareconducteleavinddiametrul de | m | 11,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | peste 1" |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,43 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresormobil de joasapresiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,66 |
| 21 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровой, муфтовый Ду25 герметичность класса "В" по ГОСТ 9544-93 Ру=1.6Мпа | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |
|  | 2875274207077 1 | Кран шаровой, муфтовый Ду25 герметичность класса "В" по ГОСТ 9544-93 Ру=1.6Мпа | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 22 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm - Кран шаровой, фланцевый в колодце Ду50, герметичность класса "В" по ГОСТ 9544-93 Ру 1.6МПа | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,75 |
|  | 2875274205000 1 | Robinet cu flanse Кран шаровой, фланцевый в колодце Ду50, герметичность класса "В" по ГОСТ 9544-93 Ру 1.6МПа | buc | 1,00 |
|  | 2875274428200 2 | Flansa rotunda libera d50 | buc | 2,00 |
|  | 1450336200468 | Grafitconcentrat tip G, praf | kg | 0,015 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,00 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,00 |
|  | 2513206622020 | Placamarsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,065 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,62 |
|  | 2735725903465 | Sirmasudataobisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,20 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,025 |
| 23 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avindDn 3"; 76-89 mm ПереходК- 57х2.9-45х2.6 ст20 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 2,08 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,16 |
|  | 272214403200 | Переход К-57х2.9-45х2.6 ст20 | buc | 2,00 |
|  | 2734113803000 | Sirmaplina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,48 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,60 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 1,72 |
| TotalConducte |
|  |  | 1.4. Установкаконтрольнойполиэтиленовой трубки |  |  |
| 24 | GD58A | Montareatubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubulavinddiametrul de 250 mm Semicilindru din teava de polietilena | m | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L500 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,306 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,306 |
|  | 2521216716000 | Teava din polietilena PE80 SDR11 250 | m | 2,0441 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,024 |
|  | 2913204500011 | Protectiecapeteintreteavasi tub protectie | buc | 0,6814 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metodaelectrofuziune | h-ut | 0,396 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,346 |
| 25 | GD52A | Teava din polietilena, pentruconducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm Teava din polietilena d32x3,2 PE 100 L-1 m | m | 4,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,144 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,072 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,144 |
|  | 2521216710020 1 | Teava din polietilena d32x3,2 PE 100 L-1 m | m | 4,012 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 4,40 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 4,32 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,06 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,008 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,16 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,16 |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 0,048 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metodaelectrofuziune | h-ut | 0,048 |
| 26 | GD53A | Imbinareaprinsudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 50 mm, pentruadaptoare pe flansa, capacebombate, fitinguri de tranzitiesicapete de bransament (sipentruramuraperpendiculara a teului) Capac din masa plastica | buc | 4,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,64 |
|  | 25231567134 | Capac din masa plastica d50 | buc | 4,04 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 2,64 |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 2,64 |
| 27 | IzF04B | Strat hidroizolantexecutat la cald la terase, acoperisurisau la fundatiisiradiere, in terenurifara ape freatice, inclusivscafelesidoliile din hidroizolatiacurenta pesuprafeteorizontalesauinclinate pina la 40% plane saucurbe, cu foaie de brizol | m2 | 2,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,16 |
|  | 2682132600166 | Foaie de brizol | m2 | 2,20 |
|  | 2922140006703 | Macarafereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0034 |
| 28 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 |
|  | 1421102200525 | Nisipsortatnespalat de riusilacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,22 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneurisaumecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,084 |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,198 |
|  | 1421102200068 | Pietrisciuruitnespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,23 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneurisaumecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,084 |
| 30 | CA03F | Betonsimpluturnat cu mijloaceclasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoanesaubetonmarfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5 | m3 | 0,004 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0138 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0016 |
|  | 2663102100001 1 | Beton C12.5 | m3 | 0,0042 |
|  | 4100116202818 | Apapentrumortaresibetoane | m3 | 0,0004 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,0024 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,001 |
| 31 | AcE07A | Montareacapacelor din fontasaufonta- betonfarapiesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apasicanalizare, necarosabil tip I Cover cu capac din fonta | buc | 4,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,80 |
|  | 2875274114411 0 | Cover cu capac din fonta | buc | 4,12 |
|  | 2651122100402 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 26,6564 |
|  | 1421102200525 | Nisipsortatnespalat de riusilacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,103 |
|  | 4100116202818 | Apapentrumortaresibetoane | m3 | 0,0288 |
| 32 |  | Bitum | kg | 1,00 |
|  | 2500145121 | Bitum | kg | 1,00 |
| 33 | DI108 | Aplicareastratului de egalizare din betonasfalticfarautilizareadistribuitorului de mixturiasfaltice - pereu | t | 0,552 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3124 |
|  | 1111000100013 1 | Mixturaasfaltica cu granulatii fine preparata la cald | t | 0,5575 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0447 |
|  | 2952240004010 1 | Compactor 10 t | h-ut | 0,0734 |
| TotalУстановка контрольной полиэтиленовой трубки |
|  |  | 1.5. Gazoduct din PE in tub de protectie (10*3) |  |  |
| 34 | GD58A | Montareatubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubulavinddiametrul de 200 mm D110x10 | m | 30,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 11,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,59 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 19,59 |
|  | 2520121671651 | Teava din polietilena PE80 SDR11 D110x10 | m | 30,6612 |
|  | 2722103305222 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 9,9198 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010237318250 | Distantier pe conducte din polietilena | buc | 30,3606 |
|  | 2913204500011 | Protectiecapeteintreteavasi tub protectie | buc | 10,2204 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,00 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 4,71 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metodaelectrofuziune | h-ut | 5,94 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 5,19 |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 0,48 |
| 35 |  | Пенополимерный материал | kg | 0,30 |
|  | 25001445121 | Пенополимерный материал | kg | 0,30 |
| 36 |  | Пакля смоляная ленточная | kg | 12,00 |
|  | 2500144454412 1 | Пакля смоляная ленточная | kg | 12,00 |
| 37 |  | Полимерная липкая лента | m | 60,00 |
|  | 25054121 | Полимерная липкая лента | m | 60,00 |
| TotalGazoduct din PE in tub de protectie (10*3) |
|  |  | 1.6. Установка контрольной полиэтиленовой трубки pentru УПГ-8 |  |  |
| 38 | GD58A | Montareatubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubulavinddiametrul de 250 mm Semicilindru din teava de polietilena L500 | m | 1,50 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,585 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9795 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,9795 |
|  | 2521216716000 | Teava din polietilena PE80 SDR11 250 | m | 1,5331 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,518 |
|  | 2913204500011 | Protectiecapeteintreteavasi tub protectie | buc | 0,511 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metodaelectrofuziune | h-ut | 0,297 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,2595 |
| 39 | GD52A | Teava din polietilena, pentruconducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm Teava din polietilena d32x3,2 PE 100 L-1 m | m | 3,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,108 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,054 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,108 |
|  | 2521216710020 1 | Teava din polietilena d32x3,2 PE 100 L-1 m | m | 3,009 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 3,30 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 3,24 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,045 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,006 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,12 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,12 |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 0,036 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metodaelectrofuziune | h-ut | 0,036 |
| 40 | GD53A | Imbinareaprinsudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul | buc | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de 50 mm, pentruadaptoare pe flansa, capacebombate, fitinguri de tranzitiesicapete de bransament (sipentruramuraperpendiculara a teului) Capac din masa plastica |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,98 |
|  | 25231567134 | Capac din masa plastica d50 | buc | 3,03 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,98 |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 1,98 |
| 41 | IzF04B | Strat hidroizolantexecutat la cald la terase, acoperisurisau la fundatiisiradiere, in terenurifara ape freatice, inclusivscafelesidoliile din hidroizolatiacurenta pesuprafeteorizontalesauinclinate pina la 40% plane saucurbe, cu foaie de brizol | m2 | 1,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,12 |
|  | 2682132600166 | Foaie de brizol | m2 | 1,65 |
|  | 2922140006703 | Macarafereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0025 |
| 42 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,135 |
|  | 1421102200525 | Nisipsortatnespalat de riusilacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,165 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneurisaumecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,063 |
| 43 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1485 |
|  | 1421102200068 | Pietrisciuruitnespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,1725 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneurisaumecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,063 |
| 44 | CA03F | Betonsimpluturnat cu mijloaceclasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoanesaubetonmarfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5 | m3 | 0,003 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0104 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0012 |
|  | 2663102100001 1 | Beton C12.5 | m3 | 0,0031 |
|  | 4100116202818 | Apapentrumortaresibetoane | m3 | 0,0003 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,0018 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0008 |
| 45 | AcE07A | Montareacapacelor din fontasaufonta- betonfarapiesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apasicanalizare, necarosabil tip I Cover cu capac din fonta | buc | 3,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,10 |
|  | 2875274114411 0 | Cover cu capac din fonta | buc | 3,09 |
|  | 2651122100402 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 19,9923 |
|  | 1421102200525 | Nisipsortatnespalat de riusilacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0773 |
|  | 4100116202818 | Apapentrumortaresibetoane | m3 | 0,0216 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 |  | Bitum | kg | 1,00 |
|  | 2500145121 | Bitum | kg | 1,00 |
| 47 | DI108 | Aplicareastratului de egalizare din betonasfalticfarautilizareadistribuitorului de mixturiasfaltice - pereu | t | 0,414 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2343 |
|  | 1111000100013 1 | Mixturaasfaltica cu granulatii fine preparata la cald | t | 0,4181 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0335 |
|  | 2952240004010 1 | Compactor 10 t | h-ut | 0,0551 |
| TotalУстановка контрольной полиэтиленовой трубки pentru УПГ-8 |
|  |  | 1.7. Пересечение полиэтиленового газопровода D40 с существующим эл.кабелем, кабелем связи УПГ-31-2 |  |  |
| 48 | GD58A | Montareatubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubulavinddiametrul de 200 mm D75x6,8 | m | 5,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,265 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,265 |
|  | 2520121607165 1 | Teava din polietilena PE80 SDR11 D75x6,8 | m | 5,1102 |
|  | 2722103305222 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 1,6533 |
|  | 2010237318250 | Distantier pe conducte din polietilena | buc | 5,0601 |
|  | 2913204500011 | Protectiecapeteintreteavasi tub protectie | buc | 1,7034 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,50 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,785 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metodaelectrofuziune | h-ut | 0,99 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,865 |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 0,08 |
| 49 |  | Banda de marcaj | m | 8,00 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 8,00 |
| 50 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,08 |
|  | 1421102200525 | Nisipsortatnespalat de riusilacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,32 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,252 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneurisaumecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,504 |
| TotalПересечение полиэтиленового газопровода D40 с существующим эл.кабелем, кабелем связи УПГ-31-2 |
|  |  | 1.8. Пересечение полиэтиленового |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газопровода D40 с водопроводом и канализацией УПГ-30-2 |  |  |
| 51 | GD58A | Montareatubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubulavinddiametrul de 200 mm D75x6,8 | m | 4,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,612 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,612 |
|  | 2520121607165 1 | Teava din polietilena PE80 SDR11 D75x6,8 | m | 4,0882 |
|  | 2722103305222 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 1,3226 |
|  | 2010237318250 | Distantier pe conducte din polietilena | buc | 4,0481 |
|  | 2913204500011 | Protectiecapeteintreteavasi tub protectie | buc | 1,3627 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,40 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,628 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metodaelectrofuziune | h-ut | 0,792 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,692 |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 0,064 |
| 52 | GD58A | Montareatubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubulavinddiametrul de 200 mm D110x10 | m | 9,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,877 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,877 |
|  | 2520121671651 | Teava din polietilena PE80 SDR11 D110x10 | m | 9,1984 |
|  | 2722103305222 | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm | m | 2,9759 |
|  | 2010237318250 | Distantier pe conducte din polietilena | buc | 9,1082 |
|  | 2913204500011 | Protectiecapeteintreteavasi tub protectie | buc | 3,0661 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,90 |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,413 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metodaelectrofuziune | h-ut | 1,782 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 1,557 |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 0,144 |
| 53 |  | Banda de marcaj | m | 8,00 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 8,00 |
| 54 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,08 |
|  | 1421102200525 | Nisipsortatnespalat de riusilacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,32 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,252 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneurisaumecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,504 |
| TotalПересечение полиэтиленового газопровода D40 с водопроводом и канализацией УПГ-30-2 |
|  |  | 1.9. Вывод провода-спутника с контрольной трубкой ППС-КТ УПГ-6 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.9.1. УПГ-6 |  |  |
| 55 | AcE07A | Montareacapacelor din fontasaufonta- betonfarapiesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apasicanalizare, necarosabil tip I Cover cu capac din fonta | buc | 1,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,70 |
|  | 2875274114411 0 | Cover cu capac din fonta | buc | 1,03 |
|  | 2651122100402 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,6641 |
|  | 1421102200525 | Nisipsortatnespalat de riusilacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0258 |
|  | 4100116202818 | Apapentrumortaresibetoane | m3 | 0,0072 |
| 56 | CA03F | Betonsimpluturnat cu mijloaceclasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoanesaubetonmarfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5 | m3 | 0,04 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,138 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,016 |
|  | 2663102100001 1 | Beton C12.5 | m3 | 0,0416 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,024 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,01 |
| 57 | CC01E | Armaturi din otelbeton OB 37 fasonate in ateliere de santiersimontate cu diametrulbarelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue siradiere | kg | 2,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1344 |
|  | 2710602100000 | Otelbeton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,1525 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,315 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otelmoale, neagra, D=1 mm | kg | 0,021 |
| 58 | DI108 | Aplicareastratului de egalizare din betonasfalticfarautilizareadistribuitorului de mixturiasfaltice - pereu | t | 0,138 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0781 |
|  | 1111000100013 1 | Mixturaasfaltica cu granulatii fine preparata la cald | t | 0,1394 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0112 |
|  | 2952240004010 1 | Compactor 10 t | h-ut | 0,0184 |
| 59 | CA03F | Betonsimpluturnat cu mijloaceclasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoanesaubetonmarfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5 | m3 | 0,001 |
| 60 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,02 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,018 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneurisaumecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,0084 |
| 61 |  | Полимерная липкая лента | m | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25054121 | Полимерная липкая лента | m | 1,50 |
| TotalУПГ-6 |
|  |  | 1.9.2. Установка контрольной полиэтиленовой трубки УПГ-25 |  |  |
| 62 | GD58A | Montareatubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubulavinddiametrul de 250 mm Semicilindru din teava de polietilena L500 | m | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,306 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,306 |
|  | 2521216716000 | Teava din polietilena PE80 SDR11 250 | m | 2,0441 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,024 |
|  | 2913204500011 | Protectiecapeteintreteavasi tub protectie | buc | 0,6814 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metodaelectrofuziune | h-ut | 0,396 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,346 |
| 63 | GD52A | Teava din polietilena, pentruconducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm Teava din polietilena d32x3,2 PE 100 L-1 m | m | 4,00 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,144 |
|  | 2521216710020 1 | Teava din polietilena d32x3,2 PE 100 L-1 m | m | 4,012 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 4,40 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 4,32 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,06 |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,008 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,16 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,16 |
|  | 3110320002304 | Grupelectrogenmobil motor ardere interna de 20- 39 kva | h-ut | 0,048 |
| 64 | GD53A | Imbinareaprinsudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 50 mm, pentruadaptoare pe flansa, capacebombate, fitinguri de tranzitiesicapete de bransament (sipentruramuraperpendiculara a teului) Capac din masa plastica | buc | 4,00 |
|  | 25231567134 | Capac din masa plastica d50 | buc | 4,04 |
| 65 | IzF04B | Strat hidroizolantexecutat la cald la terase, acoperisurisau la fundatiisiradiere, in terenurifara ape freatice, inclusivscafelesidoliile din hidroizolatiacurenta pesuprafeteorizontalesauinclinate pina la 40% plane saucurbe, cu foaie de brizol | m2 | 2,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,16 |
|  | 2682132600166 | Foaie de brizol | m2 | 2,20 |
|  | 2922140006703 | Macarafereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0034 |
| 66 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 |
|  | 1421102200525 | Nisipsortatnespalat de riusilacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,22 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneurisaumecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,084 |
| 67 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,20 |
|  | 1421102200068 | Pietrisciuruitnespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,23 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,02 |
| 68 | CA03F | Betonsimpluturnat cu mijloaceclasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoanesaubetonmarfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5 | m3 | 0,004 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0138 |
|  | 2663102100001 1 | Beton C12.5 | m3 | 0,0042 |
|  | 4100116202818 | Apapentrumortaresibetoane | m3 | 0,0004 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,0024 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,001 |
| 69 | AcE07A | Montareacapacelor din fontasaufonta- betonfarapiesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apasicanalizare, necarosabil tip I Cover cu capac din fonta | buc | 4,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,80 |
|  | 2875274114411 0 | Cover cu capac din fonta | buc | 4,12 |
|  | 2651122100402 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 26,6564 |
| 70 |  | Bitum | kg | 1,00 |
|  | 2500145121 | Bitum | kg | 1,00 |
| 71 | DI108 | Aplicareastratului de egalizare din betonasfalticfarautilizareadistribuitorului de mixturiasfaltice - pereu | t | 0,552 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3124 |
|  | 1111000100013 1 | Mixturaasfaltica cu granulatii fine preparata la cald | t | 0,5575 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0447 |
|  | 2952240004010 1 | Compactor 10 t | h-ut | 0,0734 |
| TotalУстановка контрольной полиэтиленовой трубки УПГ-25 |
| TotalВывод провода- спутника с контрольной трубкой ППС-КТ УПГ-6 |
|  |  | 1.10. Технологическийблок ПЗРГ |  |  |
| 72 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровой фланцевый | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | герметичность класса "А" по ГОСТ 9544-93 Ру 1,6 МПа Ду 25 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |
|  | 28752742078 | Кран шаровой фланцевый герметичность класса "А" по ГОСТ 9544-93 Ру 1,6 МПа Ду 25 | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,064 |
| 73 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровой фланцевый герметичность класса "А" по ГОСТ 9544-93 Ру 1,6 МПа Ду 20 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |
|  | 28705274665 | Кран шаровой фланцевый герметичность класса "А" по ГОСТ 9544-93 Ру 1,6 МПа Ду 20 | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,064 |
| 74 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"- Кран шаровой фланцевый герметичность класса "А" по ГОСТ 9544-93 Ру 1,6 МПа Ду 15 | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |
|  | 28752521495 | Кран шаровой фланцевый герметичность класса "А" по ГОСТ 9544-93 Ру 1,6 МПа Ду 15 | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 75 | ID04A | Robinet de treceresau de retinere cu mufepentruinstalatii de incalzire central, avinddiametrul nominal de 1/2" -1"- Вентильзапорныйпроходнойигольчаты ймуфтовыйРу 16 МПаДу15 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |
|  | 2875255521495 | Вентиль запорный проходной игольчатый муфтовый Ру 16 МПа Ду15 | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,064 |
| 76 | IC26C | Teava din otelneagrasudata longitudinal pentruinstalatii, nefilatata, montataprinsudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul de 32x2 | m | 0,60 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,51 |
|  | 2521216705 | Teava din otel 32x2 | m | 0,609 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0366 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,0834 |
|  | 2735725903465 | Sirmasudataobisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0174 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otelmoale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0018 |
| 77 | IC26B | Teava din otelneagrasudata longitudinal pentruinstalatii, nefilatata, montataprinsudura la conducte de | m | 3,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | distributie, in instalatii de gaze pentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul de 25x2 |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,52 |
|  | 25212160002 | Teava din otel 25x2 | m | 3,654 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1872 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,4032 |
|  | 2735725903465 | Sirmasudataobisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0792 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otelmoale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0108 |
| 78 | IC26A | Teava din otelneagrasudata longitudinal pentruinstalatii, nefilatata, montataprinsudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul de 18x2 | m | 0,50 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |
|  | 252121675000 | Teava din otel 18x2 | m | 0,5075 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,021 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,0415 |
|  | 2735725903465 | Sirmasudataobisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0095 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otelmoale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0015 |
| 79 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Крепление горизонтального газопровода к металлическим конструкциям Ду 20 | kg | 2,20 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,418 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,022 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,022 |
|  | 2734113803207 | Sirmaneagramoale d = 2 mm | kg | 0,022 |
|  | 2775276309886 | Confectiimetaliceinglobate in beton | kg | 2,20 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,011 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0176 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,033 |
| 80 | GB05A | Flansa din otelpentruPn 10,16, 25, 40, 64, montataprinsuduraelectrica, la conducte de otel, avindDn 50 mm ФланецплоскийприварнойРу 1,6 МПаДу25 | buc | 4,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,00 |
|  | 2875274400250 0 | Flanse din otel d25 | buc | 4,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozisud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,36 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,16 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,16 |
|  | 3110320003007 | Gruptermic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,32 |
| 81 | CN23A | Vopsitorii de calitatesuperioara la instalatiifunctionale,executate cu vopsea de ulei pe conducteavinddiametrulexterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 4,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,533 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0697 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0369 |
|  | 2430226100034 | Grundminiuanticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0369 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,041 |
|  | 2681126001472 | Hirtieslefuitauscata 23x30 gr 6 | buc | 0,041 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,123 |
| 82 | IE06A | Verificareapreliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusivrobinetele, faracontoaresiaparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 4,10 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,451 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresormobil de joasapresiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,205 |
| 83 | IE07A | Verificareadifinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusivrobinetele, faracontoaresiaparate de utilizareconducteleavinddiametrul de pina la 1", inclusiv | m | 4,10 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,369 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresormobil de joasapresiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,164 |
| 84 | CN23B | Vopsitorii de calitatesuperioara la instalatiifunctionale,executate cu vopsea de ulei pe conducteavinddiametrulexterioarpeste 34 mm inclusiv | m2 | 0,06 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0492 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,009 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0005 |
|  | 2430226100034 | Grundminiuanticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,006 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,006 |
|  | 2681126001472 | Hirtieslefuitauscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0006 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0018 |
| 85 | IE06B | Verificareapreliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusivrobinetele, faracontoaresiaparate de utilizare diam. peste 1" | m | 0,60 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,09 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresormobil de joasapresiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,042 |
| 86 | IE07B | Verificareadifinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusivrobinetele, faracontoaresiaparate de utilizareconducteleavinddiametrul de peste 1" | m | 0,60 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,078 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresormobil de joasapresiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,036 |
| 87 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран шаровой фланцевый герметичность класса "А" по ГОСТ 9544-93 Ру 1,6 МПа Ду 40 | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 2875255100 | Кран шаровой фланцевый герметичность класса "А" по ГОСТ 9544-93 Ру 1,6 МПа Ду 40 | buc | 2,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,12 |
| 88 | IC26E | Teava din otelneagrasudata longitudinal pentruinstalatii, nefilatata, montataprinsudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul de 2" Трубастальнаяэлектросварнаяпрямошо внаяВСт3сп2 D 45х2 | m | 3,25 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,575 |
|  | 252121670500 | Труба стальная электросварная прямошовная ВСт3сп2 D 45х2 | m | 3,2987 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,325 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,7573 |
|  | 2735725903465 | Sirmasudataobisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1657 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otelmoale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0163 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,975 |
| 89 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avindDn 3"; 76-89 mm Отводкрутоизогнутый 90 Ду 40 | buc | 2,00 |
|  | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 2,08 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,16 |
|  | 2722103200 | Отвод крутоизогнутый 90 Ду 40 | buc | 2,00 |
|  | 2734113803000 | Sirmaplina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,48 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,60 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 1,72 |
| 90 | GB05A | Flansa din otelpentruPn 10,16, 25, 40, 64, montataprinsuduraelectrica, la conducte de otel, avindDn 50 mm ФланецплоскийприварнойРу 1,6 МПаДу40 | buc | 6,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,00 |
|  | 2875275500 | Flanse din otel d40 | buc | 6,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozisud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,04 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,24 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,24 |
|  | 3110320003007 | Gruptermic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,98 |
| 91 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Крепление горизонтального газопровода к металлическим конструкциям Ду 40 | kg | 4,80 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,912 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,048 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,048 |
|  | 2734113803207 | Sirmaneagramoale d = 2 mm | kg | 0,048 |
|  | 2775276309886 | Confectiimetaliceinglobate in beton | kg | 4,80 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0384 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,072 |
| 92 | GB05C | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm Фланец плоский приварной Ду100 под трубу Ду40 Ру 1,6 МПа | buc | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,96 |
|  | 28752754200 | Фланец плоский приварной Ду100 под трубу Ду40 Ру 1,6 МПа | buc | 2,00 |
|  | 2873155901000 | Electrozisud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,18 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,18 |
|  | 3110320003007 | Gruptermic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,04 |
| TotalТехнологический блок ПЗРГ |
|  |  | 1.11. Надземнаяпрокладка - Низкоедавление |  |  |
| 93 | IC26H | Teava din otelneagrasudata longitudinal pentruinstalatii, nefilatata, montataprinsudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentrucladiri de locuitsi social-culturale, teavaavinddiametrul de 4" Трубастальнаяэлектросварная d 89х3.0 | m | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,40 |
|  | 2521216701500 | Труба стальная электросварная d 89х3.0 | m | 2,03 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,416 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 1,128 |
|  | 2735725903465 | Sirmasudataobisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,252 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otelmoale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,01 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,60 |
| 94 | CN23A | Vopsitorii de calitatesuperioara la instalatiifunctionale,executate cu vopsea de ulei pe conducteavinddiametrulexterioar pina la 34 mm inclusiv | m | 0,55 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0715 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0094 |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,005 |
|  | 2430226100034 | Grundminiuanticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,005 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0055 |
|  | 2681126001472 | Hirtieslefuitauscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0055 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0165 |
| 95 | IE06B | Verificareapreliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusivrobinetele, faracontoaresiaparate de utilizare diam. peste 1" | m | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,30 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresormobil de joasapresiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,14 |
| 96 | IE07B | Verificareadifinitiva la presiune a | m | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | conductelor de gaze montate, inclusivrobinetele, faracontoaresiaparate de utilizareconducteleavinddiametrul de peste 1" |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,26 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresormobil de joasapresiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,12 |
| TotalНадземная прокладка - Низкое давление |
| Cheltuielidirecte |
| Contributiiasigurarisociale |
| Cheltuieli de transport |
| Cheltuieli de acizitionare-depozitare |
| Total |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| TotalLucrari de constructie |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 97 | ID05C | Robinet cu sertarsau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentruinstalatiile de incalzirecentrala, avinddiametrul nominal de 80...100 mm ФильтрволосянойДу 100 Pу=1,2 МПа | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 2875274428200 7 | Flansa rotunda libera d100 | buc | 2,00 |
|  | 1450336200468 | Grafitconcentrat tip G, praf | kg | 0,02 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,00 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,00 |
|  | 2513206622020 | Placamarsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,13 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,90 |
|  | 2735725903465 | Sirmasudataobisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,30 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,035 |
| 98 | IA52A | Cutie metalicapentruprotectiacontorului de gaze | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,00 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,50 |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,50 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,08 |
|  | 4100116202818 | Apapentrumortaresibetoane | m3 | 0,001 |
|  | 2881116001666 | Hirtieslef.usc.sticlafoi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,00 |
| 99 | IA45A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h, prevazut cu flanse, montat in loculmosorului, cu diametrulracordurilor de 40 mm | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,70 |
|  | 2513206622020 | Placamarsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,078 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,035 |
|  | 1450336200468 | Grafitconcentrat tip G, praf | kg | 0,02 |
| 100 | 11-04- 004-01 | Aparat de perete, masa- Корректор объема расхода газа "miniElcor" | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,10 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0005 |
|  | 1010380 | Vopsele de uleisialchidice: culorialbe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "МА-021" | t | 0,0003 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulitesisaibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0267 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulitesisaibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,407 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,0000 |
|  | 5009055 | Borne de cablu din cupru | buc | 2,00 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,005 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajuluitehnologic (cu exceptiaconductelorprincipale), 10 t | h-ut | 0,43 |
|  | 030401 | Troliurielectrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,49 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,47 |
| 101 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Кран шаровой, фланцевый Ду80 с изолирующим соединением герметичность класса "В" по ГОСТ 9544-93 Ру 1.6МПа | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,00 |
|  | 287527442821 | Flansa rotunda libera d80 | buc | 2,00 |
|  | 1450336200468 | Grafitconcentrat tip G, praf | kg | 0,02 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,00 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,00 |
|  | 2513206622020 | Placamarsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,13 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciutehnica (carbid) S102 | kg | 0,90 |
|  | 2735725903465 | Sirmasudataobisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,30 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,035 |
| Cheltuielidirecte |
| Contributiiasigurarisociale |
| Cheltuieli de transport |
| Cheltuieli de depozitare |
| Total |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| TotalLucrari de montare |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 102 |  | Фильтр волосяной Ду 100b Pу=1,2 МПа ФВ-100 | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2525442 | Фильтр волосяной Ду 100b Pу=1,2 МПа ФВ- 100 | buc | 1,00 |
| 103 |  | Счетчик газа ротационный G40 Ду40, | buc | 1,00 |
|  | 2525744042 | Счетчик газа ротационный G40 Ду40, | buc | 1,00 |
| 104 |  | Dulap 2000x1500x00 | buc | 1,00 |
|  | 2525744855804 2 | Dulap 2000x1500x00 | buc | 1,00 |
| 105 |  | Корректор объема расхода газа "miniElcor" | buc | 1,00 |
|  | 252574488042 | Корректор объема расхода газа "miniElcor" | buc | 1,00 |
| 106 |  | Щит противопожарного инвентаря | buc | 1,00 |
|  | 2525744880421 | Щит противопожарного инвентаря | buc | 1,00 |
| 107 |  | Кран шаровой, фланцевый Ду80 с изолирующим соединением герметичность класса "В" по ГОСТ 9544-93 Ру 1.6МПа | buc | 1,00 |
|  | 2525750421 | Кран шаровой, фланцевый Ду80 с изолирующим соединением герметичность класса "В" по ГОСТ 9544-93 Ру 1.6МПа | buc | 1,00 |
| Cheltuielidirecte |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare |
| TotalUtilaj |

Cheltuielidirecte

TVA

Totaldeviz: Inclusivsalariu

| Construire a complexului sportiv multifuncţional din str. Şoseaua Bucovina nr. 33/b, mun. Edineţ (modificare și actualizare) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

# Deviz-oferta № 7-1-1

#### Plan general

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 12,42 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 26,082 |
| 2 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 12,42 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 16,5186 |
| 3 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,42 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,769 |
| 4 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 196,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 11,1916 |
| 5 | TsC50A | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I | 100 m3 | 1,40 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,014 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,182 |
| 6 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 11,02 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 14,5464 |
| 7 | TsC27A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. | 100 m3 | 11,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II k-3 |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 24,4644 |
| Total Lucrari de terasamente |
|  |  | 1.2. Pavaj din dale de beton vibropresat 60 mm tip Bruc - 120 m2 |  |  |
| 8 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,836 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 1,20 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,68 |
| 9 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 12,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 9,60 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,084 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15- 25 mm | m3 | 1,224 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40- 63 mm | m3 | 15,24 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 3,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,504 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,096 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,30 |
| 10 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm vibropresat tip bruc 60 mm | m2 | 120,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 121,488 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,792 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 192,00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 3 168,00 |
|  | 2661112800655 1 | Placi din beton, pentru trotuare 60 mm vibbropresat | m2 | 121,80 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,60 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 9,12 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2,40 |
| Total Pavaj din dale de beton vibropresat 60 mm |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tip Bruc - 120 m2 |
|  |  | 1.3. Borduri |  |  |
| 11 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordura 100.30.15 | m | 160,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 70,40 |
|  | 2663102100001 2 | Beton clasa | m3 | 7,20 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 467,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,28 |
|  | 2666122800285 | Bordura 100.30.15 | m | 160,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,96 |
| 12 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(diferenta fata de norma 0.059m3/m.l.) | m3 | 1,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,64 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,6646 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1624 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,96 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,40 |
| 13 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 240,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 28,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 43,20 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa | m3 | 11,52 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 244,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,72 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni | m | 241,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,72 |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 28,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,7265 |
| 15 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,28 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4696 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,9092 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Borduri |
|  |  | 1.4. Platforma asfaltata |  |  |
| 16 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 3,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 28,896 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 3,20 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 4,48 |
| 17 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (nisip-pietris) | m3 | 48,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 17,76 |
|  | 1421402200393 1 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 (nisip- pietris) | m3 | 62,928 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 11,136 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 7,344 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,104 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,304 |
| 18 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 89,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 53,76 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15- 25 mm | m3 | 18,1888 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40- 63 mm | m3 | 109,2224 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 13,44 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,7632 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 23,1168 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,344 |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,192 |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 0,1978 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0576 |
| 20 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica k-1.14 | m2 | 320,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 25,536 |
|  | 1111000100013 10 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 60,192 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 1,0944 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 6,9312 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi | h-ut | 3,3562 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R 8-14 de 14tf |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3562 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 3,3562 |
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,096 |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 0,0989 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,0288 |
| 22 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 | 320,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 16,00 |
|  | 1111000100013 10 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 30,08 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,96 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 3,52 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,696 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,696 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 1,696 |
| Total Platforma asfaltata |
|  |  | 1.5. Arbusti |  |  |
| 23 | TsH156A | Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 40 | buc | 16,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,12 |
| 24 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti (exclusiv arbusti) | buc | 16,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1408 |
| 25 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot | buc | 16,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,32 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,44 |
|  | 111100010000, 2 | Liliac | buc | 16,64 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 0,032 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 1,92 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,16 |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,16 |
| 26 | TsH95B | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea peste 1 m | 100 buc | 0,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,192 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,24 |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 0,192 |
| Total Arbusti |
|  |  | 1.6. Gazon |  |  |
| 27 | TsH62A | Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si | 100m2 | 13,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | crengi mici, cu murdarie medie |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,15 |
| 28 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm | m2 | 13,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,78 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 1,69 |
| 29 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 13,00 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 62,66 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 51,48 |
| 30 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 13,00 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 8,58 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam. | m3 | 13,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,018 |
| 31 | TsH14A | Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu pante pina la 30% | 100m2 | 13,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,82 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 8,84 |
| Total Gazon |
| Cheltuieli directe |
| Contributii asigurari sociale |
| Cheltuieli de transport |
| Cheltuieli de acizitionare-depozitare |
| Total |
| Cheltuieli de regie |
| Total |
| Beneficiu de deviz |
| Total Lucrari de constructie |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| Total Lucrari de montare |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| Total Utilaj |

Cheltuieli directe TVA

Total deviz: Inclusiv salariu

Construcția Complexului Sportiv Multifuncțional din str. Şoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun. Edineț (modificare și actualizare)

Obiectiv: nr.25/2021

Beneficiar:  Primăria municipiului Edineț

CAIET DE SARCINI

(formular nr. 1)

### Chişinău 2023

MEMORIU EXPLICATIV

La compartimentul deviz de proiect

### Construcția Complexului Sportiv Multifuncțional din str. Şoseaua Bucovina, nr. 33/b, mun. Edineț (modificare și actualizare)

Documentaţia de deviz este elaborată prin metoda de resurse in baza:

- Desenelir de executie, datelor initiale si listelor volumelor de lucrari ;

- Indicatoarelor de norme de deviz pentru LCM si lucrari de reparatii, ce functioneaza la teritoriu Republicii Moldova (aprobate prin ordinul Ministerului Ecologiei, Constructiei si Dezvoltarii Teritoriului  nr. 69 din7.09.2001).

- Instructiuni privind elaborarea devizelor locale pentru lucrarile de constructie-montaj CPL 01.01.2012

- Sunt primite cheltuelile de regie medii pe ramura in marime de 14,5%, (76%) ; benificiu de deviz mijlociu in marime de 6% ; salariul mediu pe ramura ‘‘Constructii’’-84,97 lei, transportarea materialelor -4%, 7 %, 10% ; contributiile la asigurarile sociale de stat -24% .Conform scrisorii Departamentului Ecologiiei, constructiei si Dezvoltarii teritoriului nr. 557- 01-07 de la 28.02.05 , pentru lucrarile de montare cheltuelile de regie 76% de la manopera.

Costul de deviz al utilajului tehnologic

Este determinat ca suma tuturor cheltuelilor suportate la procurarea, transportarea la depozitul de obiect sau locul predarii pentru montare si include costul :

- Piesele de rezerva ;

- Tara, ambalarea si documentatia tehnica ;

- Cheltuelile de transport si serviciile dilerului sau intreprinderilor de aprovizionare ;

- Cheltueli pentru completare ;

- Cheltuieli depozitare ;

În devizul general cheltuielile limitate sunt primite la ziua întocmirii documentaţiei de deviz.

Rezerva pentru cheltuielile neprevăzute este de 2%.

În forma 7(1) calculul se efectuiază pe capitole cu coeficienţii respective, în forma 3 coeficienţii nu se evidenţiază, dar totalul corespunde cu totalul din forma 7.

Costul de deviz e întocmită în preţurile curente de la data luna martie 2023.