| Сontinuarea restaurarii edificiului Muzeului National de Arta al Moldovei, str.31 August 1989 Nr.115 or.Chisinau № 087/06-040/09-2017-B, B1, V1-SPA | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-14

Bloc B, B1, V1. Sistema supravegherevideo (marca SPA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Sistema supravegherevideo |  |  |  |
| 1 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамеры) | buc | 33,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 719,400 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,198 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 132,000 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,561 |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,330 |
| 2 | 10-04-101-10 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Cheie sau buton pe panou (USB TRASSIR) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,010 |
| 3 | 10-04-015-01 | Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W (Система видеорегистрации) | set | 33,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 432,300 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,198 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 1,320 |
| 4 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Panou de distribuire (RACK Server pentru 78 camere) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 33,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,020 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,400 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,190 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,110 |
| 5 | 10-02-016-02 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator (Swich 24PoE+) | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,140 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,030 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,950 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,200 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,030 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,300 |
|  | 5009032 | Scoabe cu doua talpi | 10 buc | 3,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,060 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,030 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,060 |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,060 |
| 6 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (WD80EURX-8000GB-HDD) | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,540 |
| 7 | 10-04-067-15 | Aparataj de televiziune color: Pupitrul inginerului video (Statia de lucru pentru operator pentru 4 monitoare) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 54,500 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,150 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,026 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10,000 |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,018 |
| 8 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon (Adaptor activ) | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,008 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,008 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,004 |
| 9 | 10-04-067-21 | Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Monitor LCD) | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,440 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,028 |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,002 |
| 10 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах) | km | 4,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 571,200 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 126,000 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,588 |
| 11 |  | Cablu FTPcat.6e 4x2x0.51 | m | 3 100,000 |
|  | 236854001 | Cablu FTP cat.6e 4x2x0.51 | m | 3 162,000 |
| 12 | Pret de piata | Cablu ВВнг-FRLS 3х1,5мм2 | m | 1 100,000 |
|  | 50399t12 | Кабель ВВнг-FRLS 3х1,5 | m | 1 122,000 |
| 13 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama (Cronstein) | 100 buc | 0,130 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,000 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,312 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,003 |
|  | 5220093 | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" | kg | 0,091 |
| 14 | Pret de piata | Cronstein pentru camera exterior SAB-05 | buc | 13,000 |
|  | 82222122 | Cronstein pentru camera exterior SAB-05 | buc | 13,000 |
| 15 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Рower ComBNT-2000APU) | buc | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 32,000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,015 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,600 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,152 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,696 |
| 16 | 10-02-016-02 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator (Swich 24 Microtic) | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,760 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,020 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 1,300 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,800 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,020 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,200 |
|  | 5009032 | Scoabe cu doua talpi | 10 buc | 2,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,040 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0,020 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,040 |
|  | 5500122 | Flux "ФКДТ" | kg | 0,040 |
| 17 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patch-corduri | buc | 55,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 55,000 |
| 18 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Канал пластиковый 10х22мм) | m | 150,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 48,000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,158 |
|  | 5009422 | Scoaba aplicata | 100 buc | 4,500 |
|  | 5009730g7 | Jgheab metalic (Канал пластик. 10х22мм) | m | 150,000 |
| 19 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (метизы для лотков) | t | 0,003 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,801 |
|  | 1011641f | Otel cornier | t | 0,003 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,045 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,465 |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (к=0,5 к з/пл) | 100 m | 20,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 238,000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 134,000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 96,800 |
| 21 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=20мм | m | 2 000,000 |
|  | 888831 | Труба ПВХ Д=20мм | m | 2 040,000 |
| 22 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,840 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 14,740 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 7,370 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 7,656 |
| 23 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=40мм | m | 110,000 |
|  | 8888333 | Труба ПВХ Д=40мм | m | 112,200 |
| 24 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Лоток кабел. перфориров. оцинков.) | m | 95,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 30,400 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,100 |
|  | 5009422 | Scoaba aplicata | 100 buc | 2,850 |
| 25 | Pret de piata | Лоток каб. перфориров. оцинков. 100x150мм | m | 95,000 |
|  | 88884520 | Лоток каб. перфориров оцинков.100x150мм | m | 95,000 |
| 26 | Pret de piata | Крышка для лотка 100x50 | m | 95,000 |
|  | 8888422 | Крышка для лотка 100x50мм | m | 95,000 |
| 27 | Pret de piata | Кронштейн гнутый для лотка 100х50, 150мм | buc | 80,000 |
|  | 2368545023 | Кронштейн гнутый для лотка 100х50, 150мм | buc | 80,000 |
| 28 | Pret de piata | Cronstein pentru monitor | buc | 4,000 |
|  | 82222123 | Cronstein pentru monitor | buc | 4,000 |
| 29 | Pret de piata | Кронштейн настенный для полусфер PFB204W SAB-23 | buc | 20,000 |
|  | 2368545024 | Кронштейн настенный для полусфер PFB204W SAB-23 | buc | 20,000 |
| 30 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere (Difuzor) | buc | 20,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 40,000 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,300 |
| 31 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Распаечная коробка 150х110х70) | buc | 29,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 116,000 |
|  | 5130050001 | Распаечная коробка 150х110х70 | buc | 29,000 |
| 32 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах, к=0,5 к з/пл) | km | 1,800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 122,400 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 54,000 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,252 |
| 33 | Pret de piata | Cablu ШВВП 2х0,5мм2 | m | 500,000 |
|  | 5039t2 | Кабель ШВВП 2х0,5 | m | 510,000 |
| 34 | Pret de piata | Cablu ПВС 3х1,0мм2 | m | 1 300,000 |
|  | 5039t3 | Кабель ПВС 3х1,0 | m | 1 326,000 |
| 35 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (к=0,5 к з/пл) | 100 m | 35,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 416,500 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 234,500 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 169,400 |
| 36 | Pret de piata | Tub gofrat PVC d=16mm | m | 3 500,000 |
|  | 888832 | Tub gofrat PVC D=16mm | m | 3 570,000 |
|  |  |  | Total Sistema supravegherevideo |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |
|  |  | Asigurare sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuele de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |
| 37 | Pret de piata | Camera video interior 6 Megapixel în carcasă Mimi Done cu tehnologie Acusense (vezi partea scrisă a caietului de sarcini) | buc | 18,000 |
| 371 | Preț de piață | Camera video interior min 4 MP cu analiza Deep in View bazată pe algoritmul de învățare profundă (vezi partea scrisă a caietului de sarcini) | buc | 2 |
| 38 | Pret de piata | Camera video exterior color de minim 8 megapixeli 24/7 cu tehnologia Acusense (vezi partea scrisă a caietului de sarcini) | buc | 13,000 |
| 39 | Pret de piata | USB-TRASSIR (chee de siguranta pentru sistema videosupraveghere TRASSIR) | buc | 1,000 |
|  | 854542402362 | USB-TRASSIR (chee de siguranta pentru sistema videosupraveghere TRASSIR) | buc | 1,000 |
| 40 | Pret de piata | Sistema videomonitorizare si arhivare ПО TRASSIR | buc | 33,000 |
|  | 854567862 | Sistema videomonitorizare si arhivare ПО TRASSIR | buc | 33,000 |
| 41 | Pret de piata | Программное обеспечение TRASSIR SIMT | buc | 1,000 |
|  | 854567852 | Программное обеспечение TRASSIR SIMT | buc | 1,000 |
| 42 | Pret de piata | RACk Server pentru 78 camere IP | buc | 1,000 |
|  | 8555555 | RACk Server pentru 78 camere IP | buc | 1,000 |
| 43 | Pret de piata | Switch 24PoE+ | buc | 3,000 |
|  | 8244344313 | Switch 24+PoE | buc | 3,000 |
| 44 | Pret de piata | WD80EURX-8000GB-HDD (специлизированной серии) WD Purple | buc | 3,000 |
|  | 22122333 | WD80EURX-8000GB-HDD (специлизированной серии) WD Purple | buc | 3,000 |
| 45 | Pret de piata | Statia de lucru pentru operator paza la intrare, calculator PC, 500W OS Microsoft Windows x32 (x64) (pentru 4 monitoare) | buc | 1,000 |
|  | 555541111 | Statia de lucru pentru operator paza la intrare, calculator PC, 500W OS Microsoft Windows x32 (x64) (pentru 4 monitoare) | buc | 1,000 |
| 46 | Pret de piata | Adaptor activ (pentru conectarea monitorulul la placa video prln HDMI) | buc | 4,000 |
|  | 2223453543 | Adaptor activ (pentru conectarea monitorulul la placa video prhl HDMI) | buc | 4,000 |
| 47 | Pret de piata | Monitor LCD 21.5"PHILIPS | buc | 4,000 |
|  | 82454405552362 | Monitor LCD 21.5" PHILIPS | buc | 4,000 |
| 48 | Pret de piata | Power ComBNT-2000APU, Line Interactive, AVR, CPU, USB, intemet | buc | 4,000 |
|  | 11238245433 | Power ComBNT-2000APU, Line Interactive, AVR, CPU, USB, intemet | buc | 4,000 |
| 49 | Pret de piata | Switch 24 (10/100/1000 m BL2/L3I) Microtic | buc | 2,000 |
|  | 824434433 | Switch 24 (10/100/1000mBL2/L3I) Microtic | buc | 2,000 |
| 50 | pretul firmei | Patch-cord 1m | buc | 55,000 |
|  | 300012 | Патч-корд 1m | buc | 55,000 |
| 51 | Pret de piata | Difuzor 220V (6W) T-105FP | buc | 20,000 |
|  | 824022331 | Difuzor in perete la 220V (6W) T-105FP | buc | 20,000 |
|  |  | Прямые затраты |  |  |
|  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |
|  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |

|  | Lucrari de montaji |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare utilajului |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |