| Reparatia retelelor electrice interioare la gradinita de copii din s. Hirtopul Mare, r-ul Criuleni | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Retele electrice interioare (01/2022-EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,70 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 3,70 |
| 3 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,00 |
| 4 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,00 |
| 5 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,00 |
| 6 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 30,00 |
|  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 3,00 |
| 8 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 20,00 |
| 9 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 90,00 |
| 10 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (ГРЩ) | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 9,00 |
| 12 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 1,00 |
| 13 | pret furnizor | DIN-Sina zincata L=600 mm | buc | 1,00 |
| 14 | pret furnizor | Sina "N" de fixare pe DIN-Sina 2x7 grupe | buc | 1,00 |
| 15 | pret furnizor | Sina "PE" din cupru, gabarit 2 | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩО1-ЩО3) | buc | 3,00 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate | buc | 37,00 |
| 18 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu sectiunea 35x50 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m | 3,50 |
| 19 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 4,20 |
| 20 | pret furnizor | Canal metalic zincat pentru cabluri, cu capac, sectiune 50x50 mm | m.l. | 350,00 |
| 21 | pret furnizor | Canal metalic zincat pentru cabluri, cu capac, sectiune 100x100 mm | m.l. | 70,00 |
| 22 | 08-02-402-2 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-5 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2 | 100 m | 22,10 |
| 23 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 790,00 |
| 24 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m.l. | 565,00 |
| 25 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х6 mm2 | m.l. | 105,00 |
| 26 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2 | m.l. | 30,00 |
| 27 | pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x2.5 mm2 | m.l. | 580,00 |
| 28 | pret furnizor | Fir electric de tip ПВ1-450 1x4.0 mm2 | m.l. | 80,00 |
| 29 | pret furnizor | Fir electric de tip ПВ1-450 1x10 mm2 | m.l. | 60,00 |
| 30 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-5 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 0,30 |
| 31 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х10 mm2 | m.l. | 30,00 |
| 32 | pret furnizor | Cutie de distributie cu capac pentru instalare ascunsa | buc | 150,00 |
| 33 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta | 100 buc | 0,54 |
| 34 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V | buc | 54,00 |
| 35 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta | 100 buc | 0,12 |
| 36 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V | buc | 8,00 |
| 37 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP54, 10A, 250V | buc | 4,00 |
| 38 | 08-03-591-6 | Comutator tip neingropat, montare aparenta | 100 buc | 0,04 |
| 39 | pret furnizor | Comutator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V | buc | 4,00 |
| 40 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta | 100 buc | 0,84 |
| 41 | pret furnizor | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP22, 16A, 250V | buc | 82,00 |
| 42 | pret furnizor | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP54, 16A, 250V | buc | 2,00 |
| 43 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 44 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m | 10 buc | 0,40 |
| 45 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - fotoreleu | buc | 1,00 |
| 46 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu modul LED | 100 buc | 0,71 |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 47 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ЩМП-4-0 74 У2, IP54, dimensiuni 800 x 650 x 250 mm (ГРЩ) | buc | 1,00 |
| 48 | pret furnizor | Intrerupator cu pirghie basculant VR32-100, 100A, 380V, IP33 | buc | 1,00 |
| 49 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=50A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 1,00 |
| 50 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5A | buc | 4,00 |
| 51 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 2,00 |
| 52 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10А, 30мА, Un=230V | buc | 1,00 |
| 53 | pret furnizor | Contactor modular KM20-20, 20 A, 230 V | buc | 1,00 |
| 54 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat in nisa avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN (ЩО1-ЩО3) | buc | 3,00 |
| 55 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=40A | buc | 3,00 |
| 56 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=32A | buc | 3,00 |
| 57 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A | buc | 12,00 |
| 58 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 17,00 |
| 59 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 10мА, Un=230V | buc | 2,00 |
| 60 | pret furnizor | Corp de iluminat de tip OPL/S ECO LED 600, cu modul LED 32W, IP20, 4000K, 3600Lm sau cu caracteristici similare | buc | 27,00 |
| 61 | pret furnizor | Corp de iluminat de tip ROUND BLADE 19 cu modul LED 19W, IP20, 4000K, 1465Lm sau cu caracteristici similare | buc | 8,00 |
| 62 | pret furnizor | Corp de iluminat de tip CD Led cu modul LED 18W, IP65, 4000K, 1280Lm sau cu caracteristici similare | buc | 10,00 |
| 63 | pret furnizor | Corp de iluminat de tip Eco-Disk cu modul LED 18W, IP40, 4000K, 1980Lm sau cu caracteristici similare | buc | 26,00 |
| 64 | pret furnizor | Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 - ФР-601 | buc | 1,00 |