| Sistema alternativa de conditionare a aerului a spatiilor edificiului I.S. "Palatul Republicii " din str.M.Cibotaru,mun.Chisinau.Obiect 15381/19-SAC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrarilor de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 41,000 |
| 2 | RpCK42A | Demontarea elementelor de acoperis (mortar de ciment) | m2 | 41,000 |
| 3 | RpIzC45B | Demontarea elementelor de acoperis : cheramzit | m3 | 8,200 |
| 4 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 | t | 12,160 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 12,160 |
| 6 | TsC51C | Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,140 |
|  |  | Capitolul 2. Acoperisul |  |  |
| 7 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP -4 mm, Technoelast EKP -4.2 mm) | m2 | 41,000 |
| 8 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 41,000 |
| 9 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu keramzit, pe suprafete cu inclinatie de1,5% 200 mm ( restul de la demolare) | m3 | 2,000 |
| 10 | CE17A | Strat suplimentar pelicula anticondens | m2 | 41,000 |
|  |  | Capitolul 3. Montabile noi |  |  |
| 11 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 6,000 |
| 12 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,000 |
| 13 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,000 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Supraton'' | m2 | 6,000 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila (cu adaos colorant), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,000 |
|  |  | Capitolul 4. Perforarea si etansarea gaurilor |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Pereti |  |  |
| 16 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 2,810 |
| 17 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc | 30,000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Acoperis |  |  |
| 18 | CE34B | Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii | m | 61,000 |
| 19 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 61,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.