| Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-2

Tribune 11. (04/2021-11-SAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,567 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 56,700 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,567 |
|  |  | Capitolul 2. Constructie tribune |  |  |
| 4 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 5,544 |
| 5 | CC03C | Montare plase sudate ф4BrI pas 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 1 412,550 |
| 6 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 318,500 |
| 7 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 | m3 | 17,000 |
|  |  | Capitolul 3. Centura din beton armat |  |  |
| 8 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 123,900 |
| 9 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 248,000 |
| 10 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 549,330 |
| 11 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7,5 | m3 | 75,000 |
| 12 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5 | m3 | 7,400 |
|  |  | Capitolul 4. Finisari |  |  |
| 13 | CG11E | Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de calcar | m2 | 580,000 |
| 14 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din piatra artificala: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 70,000 |
|  |  | Capitolul 5. Balustrade |  |  |
| 15 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil I-1...I-7, in set la 1ml conform Plansei 6 din proiectul (04/2021-11-SAC) | m | 98,500 |
|  |  | Capitolul 6. Scaune |  |  |
| 16 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 1 634,360 |
| 17 | CE30A | Astereala din grinzi brute de rasinoase (50x50 mm), la constructii obisnuite. V=4,65m3 | m2 | 137,640 |
| 18 | CN32A | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu preparat "Borocarbonata" sau analog, la lemnarie bruta, in 2 straturi | m2 | 372,000 |
| 19 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi | m3 | 4,650 |
| 20 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; grinzi | m3 | 4,650 |
| 21 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice, executate cu 2 straturi email tip ПФ-115 inclusiv grundul ГФ-021 | m2 | 443,790 |
| 22 |  | Scaun de plastic pentru tribune, inclusiv costuri de instalare | buc | 744,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.